温州市绿洲金属固体废物处置有限公司

含重金属废物处理回收工程建设项目

环 境 影 响 报 告 书

( 简 写 本 )

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二OO八年九月

责     任     表

项目名称：含重金属废物处理回收工程建设项目环境影响报告书

编制单位：温州市环境保护设计科学研究院

评价证书：国环评证乙字第2014号

院      长：周龙云

分管副院长：胡长敏（高工，环评岗证字第B20140014号）

项目负责人：郑新 (高工，环评岗证字第B20140013号)

参加人员：

| 姓名 | 专业 | 职称 | 环评岗 证号 | 环评工程师登记证编号 | 分工 内容 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑 新 | 环境保护 | 高 工 | B20140013 | B20140020900 | 第1、2、5、7、9、13章 |  |
| 黄会林 | 环境工程 | 工程师 | B20140038 | B20140110500 | 第3、4、6、8、10、11、12章 |  |
| 宋跃群 | 化 学 | 高工 | B20140002 | B20140050300 | 审核 |  |

目  录

1项目概况	1

1.1项目名称和性质	1

1.2项目规模及总投资	1

1.3项目建设地点	1

2主要保护目标	1

3建设项目污染源分析	2

4环境影响预测	2

4.1环境空气预测评价	2

4.2水环境影响分析	3

4.3声环境影响分析	3

4.4固体废弃物影响分析	3

4.5卫生防护距离	3

5污染防治对策措施	3

5.1 废气	3

5.2废水	4

5.3 固废	4

5.4 噪声	4

6总量控制及公众参与	5

6.1总量控制	5

6.2公众参与	6

7环境可行性及评价结论	6

7.1选址符合生态环境功能区划、土地利用总体规划、城市总体规划或者村镇建设规划。	6

7.2是否符合国家及本省产业政策	6

7.3是否符合清洁生产要求	7

7.4排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准	7

7.5符合污染物排放总量控制和总量减排要求	7

7.6建设项目造成的环境影响必须符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求	7

7.7化工石化类及其他存在有毒有害物质的建设项目，需有完善的风险防范措施	7

7.8符合国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关要求	8

7.9有利于促进地方经济的健康持续发展，有利于削减污染物排放和环境质量的改善，有利于构建和谐社会。	8

8环评总结论	8

1项目概况

1.1项目名称和性质

项目名称：含重金属废物处理回收工程建设项目

建设单位：温州市绿洲金属固体废物处置有限公司

项目性质：新建

1.2项目规模及总投资

本项目规模为：

年回收处理4万吨含金属废料，主要为电镀污泥、拉管不锈钢污泥、电镀废液（主要为退挂水），经回收生产的产品方案如下表1-1所示。

表1-1  产品方案

| 产品名称 | 数量(t/a) | 产品名称 | 数量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸镍（NiSO4·6H2O） | 1312 | 硫酸锌（ZnSO4·7H2O） | 320 |
| 碳酸镍(不含水) | 742 | 硫酸铜（CuSO4·5H2O） | 1738 |

本项目总投资：980万元。

1.3项目建设地点

本项目位于温州市龙湾区海滨街道蓝田标准厂房A-11地块，属于综合区块内，位于标准厂房拉管区的南侧。

2主要保护目标

1、水环境主要保护对象：纳污水体瓯江口北支四类海域 。

2、大气环境主要保护对象：见表2-1。

表2-1  主要保护目标概况

| 序号 | 名 称 | 方位 | 距项目边界的最近距离（m） | 概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小陡村 | 西南侧 | 500 | 309户，1083人 |

3建设项目污染源分析

项目污染源汇总见表3-1。

表3-1  废气产生排放汇总情况（单位：t/a）

| 项目 | 污染物 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 纳管量 （以纳入东片计） | 排入环境量 |
| 废水 | 生产废水量 | 13505 | 13505 | 13505 |
|  | COD | 20.73 | 2.03 | 1.35 |
|  | 氨氮 | 0.71 | 0.33 | 0.33 |
|  | 氟化物 | 2.68 | 0.13 | 0.13 |
|  | 铜 | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
|  | 镍 | 0.05 | 0.013 | 0.013 |
|  | 总铬 | 0.098 | 0.02 | 0.02 |
|  | 生活废水量 | 1200 | 1200 | 1200 |
|  | CODcr | 0.6 | 0.42 | 0.12 |
|  | 氨氮 | 0.036 | 0.036 | 0.03 |
| 废气 | SO2 | 38.4 | 9.6 |
|  | 烟尘 | 90 | 4.5 |
|  | 硫酸雾 | 29.18 | 4.224 |
| 废渣 | 酸浸废渣 | 28800 | 0 |
|  | 钙、镁废渣 | 480 | 0 |
|  | 铁渣 | 1465.6 | 0 |
|  | 铬渣 | 1952 | 0 |
|  | 煤渣 | 900 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 15 | 0 |

4环境影响预测

4.1环境空气预测评价

在一般气象条件下，在D类稳定度和各预测风向、风速条件下，项目排放的废气经过相关污染防治措施治理后排放，各污染物最大落地均未出现超标现象，对敏感点影响不大。硫酸雾厂界浓度也满足周界外最高允许浓度的要求。

锅炉产生的SO2和烟尘经采取相应的污染防治措施后，其排放浓度为768mg/m3和150mg/m3，低于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中规定的900mg/m3和200mg/m3，可以做到达标。

4.2水环境影响分析

本项目所在的蓝田标准厂房工业基地的生活废水及拉管区废水处理站出水均纳入东片污水处理厂处理，处理达标的尾水通过排放管穿越灵昆岛，排至瓯江口北支四类海域。本项目废水可以满足拉管废水处理站进水要求，经采取相应的污染防治措施后，也能满足东片污水处理厂的纳管要求。

4.3声环境影响分析

从预测计算结果分析，生产车间采用实体墙的情况下，本项目昼间厂界噪声均达标；夜间东、南和北厂界噪声出现超标。需采取相应的声污染防治措施，做到厂界噪声达标排放。由于小陡村距离本项目位置较远，且本项目车间噪声级较小，预计项目产生的噪声对小陡村影响不大。

4.4固体废弃物影响分析

对固废进行分类、分质处理，严格遵守固废的相关污染防治措施，做到无害化处理，不外排环境，则不会对周围环境带来影响。

4.5卫生防护距离

根据无组织废气排放源强计算，硫酸雾的卫生防护距离为111m，经提级后，卫生防护距离为200m。本项目厂房与最近敏感点（小陡村）之间的距离为500m，故可以满足卫生防护距离要求。

5污染防治对策措施

5.1 废气

1、生产工艺废气

本项目的废气污染物主要有硫酸雾，在废气污染物的排放点酸浸槽的上方，加盖集气，废气经集气后，采用稀碱液喷淋的方法吸收，尾气于不低于15m高的排气筒排放，并应高于周围200m半径范围的建筑物5m。

2、锅炉燃煤烟气

本项目设有一台4t/h的燃煤锅炉，本环评拟采用“双旋湿式除尘脱硫一体化技术”，该技术具有双级除尘脱硫功能，设计脱硫效率75％以上，除尘效率95％以上。

烟囱高度不低于35m，并按照GB5468-91和GB/T16157-96的规定设置便于永久采样的监测孔。

5.2废水

1、生产废水

本项目生产废水经生化预处理达二级纳管标准后，主要是使COD浓度达到150mg/L，氨氮达到25 mg/L，通过接管纳入项目北侧60m远的永强钢管厂纳入拉管区的排污管道，进入拉管区废水处理站进行处理后，然后统一纳入东片污水处理厂进行处理。

2、生活废水

生活废水采取化粪池处理后，纳入基地的排污管，进入东片污水处理厂处理。

5.3 固废

酸浸废渣、钙镁渣、铁渣、铬渣：送水泥厂作为原料，综合利用。

煤渣：外卖进行综合利用。

生活垃圾经统一收集后，委托环卫部门外运，统一进行无害化处理。

5.4 噪声

以选取低噪声设备为前提；车间采用实心墙体，增加墙壁隔声量；物料泵、锅炉风机放置于隔声间内；搞好绿化，沿厂界种植绿化林带，厂区种植常绿灌木及草皮等，以美化环境和滤尘降噪。

6总量控制及公众参与

6.1总量控制

1、总量控制指标

根据国家关于环境保护的有关法律法规，建设项目必须进行总量控制，规定污染物排放总量。本项目需实行总量控制的指标主要有SO2、COD以及特征污染因子（氟化物、铜、镍、总铬、硫酸雾 ），本项目的总量控制指标如下表6-1所示。

表6-1  项目建成后污染物产生量、排放量（单位：t/a）

| 序号 | 污染物 | 产生量 | 排放量 | 总量控制建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | 21.33 | 1.47 | 1.47 |
| 2 | SO2 | 38.4 | 9.6 | 9.6 |
| 3 | 氟化物* | 2.68 | 0.13 | 0.13 |
| 4 | 铜* | 0.014 | 0.014 | 0.014 |
| 5 | 镍* | 0.05 | 0.013 | 0.013 |
| 6 | 总铬* | 0.098 | 0.02 | 0.02 |
| 7 | 硫酸雾* | 29.18 | 4.224 | 4.224 |

注： *为特征污染物。废水污染物以排入环境量作为总量控制建议值。

2、总量平衡方案

本项目为新建项目，总量控制指标均为新增量，根据浙环发[2007]57号文规定，本项目所需的COD、SO2新增量与需要的替代量应分别做到1：1.5削减，COD、SO2指标由建设单位向当地环保部门申请，由环保局在区域范围内进行削减调剂或通过削减其他合法企业的排放总量来调剂解决。其中SO2指标由温州市环境保护局调拨。

6.2公众参与

1、发放调查表

本项目共收回团体表20份，个人调查表50份，从对公众对项目的总体态度来看，100%的团体支持本项目的建设；78%的个人支持本项目的建设，22%的个人认为无所谓。

通过本次公众调查说明，项目所在地附近的单位和民众基本上都了解温州市绿洲金属固体废物处置有限公司含重金属废物处理回收工程建设项目，支持该项目建设，但是广大团体和民众都要求该公司加强在环境保护方面的投入，确保污染物达标排放。

2、公示

公示分两次进行，公示张贴场地为厂区附近、小陡村村委会，每次公示时间均为10个工作日。在公示期间，环保审批部门、当地环保部门、环科院均未收到群众来电、来信反映。

7环境可行性及评价结论

7.1选址符合生态环境功能区划、土地利用总体规划、城市总体规划或者村镇建设规划。

本项目所在区域位于V1-40303C09，属于蓝田特色工业发展生态环境小区，为绿线区，属于重点准入区，可以符合生态功能区的要求。

本项目位于温州市龙湾区海滨街道蓝田标准厂房工业基地内，其属于工业集聚区，本项目建设符合其总体规划。

项目所在地环境功能区划为：环境空气二类、海水四类，以上环境功能区划均不属于禁止新建或扩建项目区域，因此本项目没有与环境功能区划冲突。

7.2是否符合国家及本省产业政策

本项目是从金属废料中提取有色金属的废物资源化项目，符合《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》(国发[2005]40号)的精神和国家发改委产业结构调整指导目录(2005年本)中第一类鼓励类中的第二十六类第18项“三废综合利用及治理工程”，因此符合国家的产业政策。

7.3是否符合清洁生产要求

本项目从金属废料中提取有色金属，采用湿法工艺，采用先进生产工艺和生产设备，采用工艺废水重复使用工艺，符合清洁生产的原则。

7.4排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准

项目建成后，废水分别经拉管区废水处理站和东片污水处理站处理达标后排放；废气经采取相关的污染防治措施，根据预测分析也能够达到有关废气排放标准；经过厂区合理布局及采取相应的隔声防噪措施后，可以做到厂界噪声达标排放；固体废弃物经过收集后，按相应的规范，均能做到无害化处理。

7.5符合污染物排放总量控制和总量减排要求

本项目总量控制的指标主要有SO2、COD以及特征污染物（铜、镍、锌、铬等）。本项目为新建项目，总量控制指标均为新增量，根据浙环发[2007]57号文规定，本项目所需的COD、SO2新增量与需要的替代量应分别做到1：1.5削减，COD、SO2指标由建设单位向当地环保部门申请，由环保局在区域范围内进行削减调剂或通过削减其他合法企业的排放总量来调剂解决，其中SO2指标由温州市环境保护局调拨。

7.6建设项目造成的环境影响必须符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

废水经东片污水处理厂治理达标后排入瓯江四类海域，可维持瓯江现状水环境质量；项目产生的废气经有效的治理措施后排放的尾气，经预测对周围环境浓度贡献值很小，可维持现状空气环境质量；项目产生的噪声采用各种降噪隔声措施后，对周围环境及敏感点影响不大。

7.7化工石化类及其他存在有毒有害物质的建设项目，需有完善的风险防范措施

项目建成后可能出现的气污染事故为酸浸槽槽边吸风和净化设施出现故障失效，硫酸雾在事故排放会有一定的超标范围，但不会对敏感点带来影响。需加强管理，避免事故性排放。

项目建成后可能出现的水污染事故主要是拉管区废水处理系统发生故障而导致的废水不能达标排放。建设单位需在生产区建设事故贮水池一座，以便在废水处理失效时，将废水排放事故池，如事故应急池容量不够，则企业必须全部停产，以杜绝废水的产生，待废水处理装置运行正常后方可恢复开工。

7.8符合国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关要求

公众调查表明，项目所在区域的团体和民众基本上都了解温州市绿洲金属固体废物处置有限公司含重金属废物处理回收工程的建设，认为该项目对促进当地经济的发展有利，但要求该项目实施过程要做好环境保护工作，做到污染物达标排放，做好环境管理工作。两次公示期间，环保审批部门、当地环保部门、环科院等单位没有接到周围群众、单位来信来电表示反对本项目的意见。

7.9有利于促进地方经济的健康持续发展，有利于削减污染物排放和环境质量的改善，有利于构建和谐社会。

本项目属于资源综合利用项目，主要利用金属废料等危险废物，对其中的各类有色金属进行提取，把危险废物转变成可利用的金属盐，消除危险废物污染环境的隐患，有利于环境质量的改善，有利于构建和谐社会。

8环评总结论

温州市绿洲金属固体废物处置有限公司是一家新建的从金属废料中提取有色金属的湿法化工企业，具有显著的环境效益，项目在生产过程中会产生一定的污染物，经分析和评价，项目在采用一定的科学管理与恰当的环保治理手段后，可以控制环境污染。项目要切实做到“三同时”，认真落实本评价提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放，并且在项目投产后加强生产管理和环境管理。则从环保角度讲，该项目建设是可行的。