浙江展邦电子科技有限公司年产30万平方米线路板

迁建项目竣工环境保护验收组验收意见

2009年7月2 日，温州市环境保护局组织温州市环境监察支队、瓯海区环境保护局对浙江展邦电子科技有限公司年产30万平方米线路板迁建项目进行了现场检查及验收（验收组名单附后）。参加验收会的单位还有温州市环境监测中心站、温州市环境科学研究设计院等。与会代表现场检查了环保设施的建设与运行情况，听取了浙江展邦电子科技有限公司的环境保护执行情况和温州市环境监测中心站的项目工程竣工环境保护验收监测报告的汇报，审阅并核实了有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：

一、项目基本情况

浙江展邦电子科技有限公司合并了温州恒讯电路板有限公司及温州佳虹电子线路板有限公司，租用了位于瓯海区经济开发区三溪工业园内的瞿溪村经济合作社的标准厂房，项目性质为迁建，项目总占地面积10779.4m2，总建筑面积13177.52m2。该公司生产规模为年产各类线路板30万平方米，其中：单面板6万平方米，双面板15万平方米，多层板9万平方米。总投资2500万元，其中环保投资300万元，占总投资的12%。该项目于2007年10月开工建设，引进先进的生产设备和全自动电镀生产线，线路板电镀液容量71450L ，2008年6月完工并投入试生产。目前各项环保设施都已投入运行，基本符合项目竣工环境保护验收条件。

二、项目采取的主要环保措施

本项目生产废水主要为综合废水、络合废水、有机废水和含酸废水，分开收集处理，废水处理后排入工业区污水管。生活污水经化粪池处理后排放。废气主要是印刷烘干废气、显影及其预烘干排放的苯、甲苯、二甲苯通过排气筒排放。主要噪声源采取用隔音装置及隔离墙的措施隔音。固废采用国际执行标准执行，对污水处理站污泥进行集中收集，由指定单位统一收购。该公司配备环保设施操作人员，制订了环境风险应急预案。

三、验收监测结果

1、废水

该项目生产废水分综合废水、络合废水、有机废水和含酸废水，分开收集处理。验收监测期间,废水经处理后总排放口出水的pH值、化学需氧量、生化需氧量、总氰化物、总铜、总镍、氨氮、磷酸盐、阴离子表面活性剂、硫化物、悬浮物、色度及石油类浓度均符合GB8978-1996 《污水综合排放标准》一级排放标准。生活污水经化粪池处理后，所排放污水中pH值达标，CODcr、BOD5和氨氮浓度超标。

2、废气

验收监测期间,该公司印刷烘干废气、显影及其预烘干排放的苯、甲苯、二甲苯浓度均符合GB16297-1996《大气污染综合排放标准》二级排放标准；一铜、沉铜及二铜、沉金、抗氧化及手工电镀工序、磨板酸雾废气排放的硫酸雾浓度均符合GB16297-1996《大气污染综合排放标准》二级排放标准；喷锡工序排放的氯化氢、颗粒物浓度均符合GB16297-1996《大气污染综合排放标准》二级排放标准；退锡、退膜、蚀刻工序排放的氮氧化物浓度均符合GB16297-1996《大气污染综合排放标准》二级排放标准，氨气排放量均达标。

3、厂界噪声验收监测期间,该公司厂界3个测点昼间噪声四次监测全部超标，最大超标27dB，主要噪声源为中央除尘器、废水、废气处理设施等。

4、固体废物

固废主要为污水处理过程中产生的含重金属的污泥和电镀槽渣，集中收集储存，由环保局指定有资质的单位运送并回收处理，并有代处置合同。该公司产生的生活垃圾由环卫所清运。

四、验收结论

根据本次建设项目竣工环境保护验收监测结果可知：

浙江展邦电子科技有限公司建设基本落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告书及批复的意见。在建设和运营中没有重大环境影响问题，在正常生产的情况下，主要污染物基本达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收组建议通过环境保护验收。

五、建议和要求

1、建立专门的环保管理组织机构及各类环保管理制度，制定环保设施的操作规程，各类环保设备要有专门人员负责管理，将责任落实到人。制订必要的事故应急预案，落实风险防范措施。

2、对废水处理设施操作人员进行上岗培训，处理设施零配件要备齐，各类电极探头要定期维护；建立废水处理设施运行台账，废水要定期监测，及时发现问题，确保废水处理设施能正常运行。

3、废气收集钻孔和切割的粉尘没按环评收集除尘后高空排放,而是排入地下水道。

4、生活污水经化粪池预处理后应按审批要求排入A/O好氧接触处理系统一并处理。

5、查明厂界噪声超标的原因，采取有效的整改措施，以降低对周边环境的影响。

6、近期对废水及厂界噪声再进行一次监测。

验收组

二〇〇九年七月二日