温州市伯温酿酒有限公司

年产8000吨黄酒、2000吨白酒技改项目

环境影响报告书

（简 本）

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一二 年 十 月

目  录

1 项目由来	1

2 环境保护目标	1

3 社会环境概况	3

4 原有项目概况	3

5 建设项目概况	3

6 污染源汇总	4

7 环境质量现状	5

8 环境影响评价结论	5

9 污染治理对策	7

10 公众参与	8

11 环境影响评价总结论	8

12 联系方式	8

1 项目由来

温州市伯温酿酒有限公司原名“文成县珊溪酿造厂”，创立于1958年，原属国有企业。2001年1月，企业根据文成县人民政府关于对国有企业进行股份制改造的要求，改制为有限责任公司。主要从事“伯温”、“鹤泉”、“西山”牌系列白酒、黄酒产品的生产、经营。企业现位于文成县珊溪镇酒厂巷1号，占地面积2012平方米，建筑面积1727平方米，现有员工58人。目前企业具备年产黄酒4000吨、白酒1000吨生产能力，产销额达到3000多万元，上缴税金近100万元，在文成县工业企业中名列前茅。近几年来，由于公司注重产品质量和品牌，产品销量及经济效益越来越好。由于企业坐落在居民集聚区内，进一步扩大生产的发展空间受限；由于企业所在区域为珊溪水库集雨区，不具备排污条件，目前企业废水采用污水运输车运送至文成县污水处理厂处理后排放。

鉴于企业市场及企业发展的需要，经文成县经济贸易局备案同意——文经技备案[2011]13号，公司决定迁建，选址于文成县大峃镇珊门村李宅自然村征地12970.39平方米，用于公司的搬迁技改，经文成县经济贸易局备案，设计年产黄酒8000吨、白酒2000吨生产线技术改造。

2 环境保护目标

根据评价范围和可能产生的环境影响，在现场踏勘定基础上，初步确定评价的主要保护目标见表1。

表1  主要环境保护目标

| 环境要素 | 敏感点 | 距厂界红线最近距离（米） | 相对方位 | 主要保护对 象 | 环境要求 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 珊门村 居民点1 | 50m | 南(S) | 居民 | 二级 | 约6户,20人 |
|  | 珊门村 居民点2 | 100m | 西(W) | 居民 | 二级 | 约20户,100人 |
|  | 珊门村 居民点3 | 20m | 西(W) | 居民 | 二级 | 3户,10人 |
|  | 珊门村 | 530 | 南(S) | 居民 | 二级 | 2500人 |
|  | 坪头村 | 500 | 北(N) | 居民 | 二级 | 200人 |
|  | 树人学校 | 430 | 南(S) | 师生 | 二级 | 1200人 |
| 声环境 | 珊门村 居民点1 | 50m | 南(S) | 珊门村 居民点1 | 2类 | 约6户,20人 |
|  | 珊门村 居民点2 | 100m | 西(W) | 珊门村 居民点2 | 2类 | 约20户,100人 |
|  | 珊门村 居民点3 | 20m | 西(W) | 珊门村 居民点3 | 2类 | 3户,10人 |
| 地表水 | 象溪 | 10 | 西(W) | 水质 | III |  |

图1  主要敏感点保护目标示意图

3 社会环境概况

文成县位于浙江省的南部，飞云江中上游，东邻瑞安市、南接平阳县，西连景宁县、泰顺县，北靠青田县。地理坐标介于东经119°46′至120°15′，北纬27°34′至27°59′。总面积1293.24平方公里，县城大峃镇距温州市区90公里。文成县辖大峃、珊溪、玉壶、南田、黄坦、西坑畲族、百丈漈、峃口、巨屿9个镇和周山畲族1个乡。

2011年全年实现工业总产值32.49亿元，同比增长27.3%，其中规模以下工业实现产值8.45亿元，同比增长21.8%。年末全县拥有规模以上工业企业57家，实现产值24.04亿元，比上年增长29.6%。其中，轻工业产值5.18亿元，增长33.5%；重工业产值18.86亿元，增长28.6%。

4 原有项目概况

温州市伯温酿酒有限公司原名“文成县珊溪酿造厂”，创立于1958年，原属国有企业。2001年1月，企业根据文成县人民政府关于对国有企业进行股份制改造的要求，改制为有限责任公司。主要从事“伯温”、“鹤泉”、“西山”牌系列白酒、黄酒产品的生产、经营。企业现位于文成县珊溪镇酒厂巷1号，占地面积2012平方米，建筑面积1727平方米，现有员工58人。目前企业具备年产黄酒4000吨、白酒1000吨生产能力。目前企业无环评审批手续，但是历年的排污申报、环境统计及污染源普查均将温州市伯温酿酒有限公司纳入。

5 建设项目概况

温州市伯温酿酒有限公司原位于文成县珊溪镇酒厂巷1号，经文成县经济贸易局备案同意——文经技备案[2011]13号，企业拟迁建于文成县大峃镇珊门村李宅自然村，总用地面积13864平方米，其中道路面积893.61平方米，出让用地面积12970.39平方米。通过引进生产线，新增设备，实施技改，设计年产设计年产黄酒8000吨、白酒2000吨生产线技术改造。项目总投资4110万元。

6 污染源汇总

表 3  技改项目污染源强汇总

| 污染物 | 年产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 23895 | 0 | 23895 |
|  |  | BOD5 | 44.80 | 44.32 | 0.48 |
|  |  | 氨氮 | 1.53 | 1.34 | 0.19 |
|  |  | 总磷 | 0.38 | 0.36 | 0.02 |
|  |  | SS | 15.77 | 15.29 | 0.48 |
|  |  | COD | 77.90 | 76.47 | 1.43 |
|  | 生活废水 | 废水量 | 1920 | 0 | 1920 |
|  |  | COD | 0.96 | 0.84 | 0.12 |
|  |  | BOD5 | 0.58 | 0.54 | 0.04 |
|  |  | 氨氮 | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
|  | 小计 | 废水量 | 25815 | 0 | 25815 |
|  |  | BOD5 | 45.38 | 37.63(44.86) | 7.75(0.52) |
|  |  | 氨氮 | 1.60 | 0.45(1.39) | 1.15(0.21) |
|  |  | 总磷 | 0.38 | 0.00(0.36) | 0.38(0.02) |
|  |  | SS | 15.77 | 6.21(15.29) | 9.56(0.48) |
|  |  | COD | 78.86 | 66.24(77.31) | 12.62(1.55) |
| 废气 | 锅炉烟气 | SO2 | 11.52 | 8.06 | 3.46 |
|  |  | NOx | 2.43 | 0 | 2.43 |
|  |  | 烟尘 | 24.30 | 21.20 | 3.10 |
| 固废 | 一般固废 | 废酒糟 | 3175 | 3175 | 0 |
|  |  | 煤渣 | 270 | 270 | 0 |
|  |  | 废水处理污泥 | 64.5 | 64.5 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 24 | 24 | 0 |
| 噪声 | 生产车间 | 75 dB |

表4  技改前后项目主要污染源强分析

| 污染物 | 技改前 | 技改后总体工程 | 增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放量 （t/a） | 年产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 排放量 （t/a） |  |
| 废水 | 废水量 | 17021 | 25815 | 0 | 25815 | 8794 |
|  | COD | 5.63 | 78.86 | 66.24(77.31) | 12.62(1.55) | -4.08 |
|  | NH3-N | 0.15 | 1.60 | 0.45(1.39) | 1.15(0.21) | +0.07 |
| 废气 | SO2 | 0.77 | 11.52 | 8.06 | 3.46 | +2.69 |
|  | 烟尘 | 1.29 | 24.30 | 21.20 | 3.10 | +1.81 |
|  | NOx | 0.16 | 2.43 | 0 | 2.43 | +2.27 |

7 环境质量现状

（1）地表水环境

根据监测结果统计，对照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类地表水标准值，区域地表水象溪段面地表水环境质量现状各项指标均符合Ⅲ类地表水功能要求，说明区域地表水环境质量良好。

（2）空气环境

根据监测数据，采用单项指数法对评价区域内的环境质量空气现状进行评价，目前该地区环境空气质量中各个常规指标SO2、NO2、PM10年平均值符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准要求。

（3）声环境

根据噪声现状监测结果，项目所在地目前为空地，声环境质量较好，夜间噪声监测数据高于昼间，主要因夜间虫鸣声引起。场地四周均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声环境功能区要求。

8 环境影响评价结论

（1）水环境影响

文成县城东污水处理厂位于文成县樟台乡程东村，2008年2月，一期投入试运行，2009年12月通过验收，采用硅藻土混凝物化-生物滤池组合处理工艺，一期设计处理能力1万吨/日，出水执行GB18918-2002一级B标准。项目废水经预处理后可顺利接入文成县城东污水处理厂集中处理。

根据2012年1-2月温州市环境监察支队监察人员对文成县城东污水处理厂检查情况，目前，实际日处理水量约0.7968万吨（2012年1月共处理污水24.7003万吨），运行负荷率约80%，基本为生活污水，进水污染物平均浓度：COD为158.04mg/L，氨氮为8.19mg/L，SS为43mg/L，TP为1.07；出水污染物平均浓度：COD为12.32mg/L，氨氮为1.16mg/L，SS为9.09，TP为0.32。因此可知，文成县城东污水处理厂尚有一定余量，项目废水处理达到纳管标准后纳入文成县城东污水处理厂不会的污水处理负荷产生冲击。同时根据污水处理厂环评分析结论可知，污水的排放对泗溪水环境的影响较小。

（2）大气环境影响

燃煤锅炉烟气采用旋风除尘+湿式除尘脱硫，经30m烟囱排放。《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准。

根据地形高程及气象统计分析，30m烟囱排放口低于坪头村46~59m，同时烟囱位于坪头村的全年下风向，水平距离约500m。根据预测本项目锅炉烟囱排放烟气对坪头村影响不大。

（3）声环境影响

根据平面布置图可知，项目主要高噪声设备等设在车间或泵房内，平均可衰减20~30dB。通过采用CadnaA软件内置模式进行预测计算，根据噪声等声级线图，项目营运期间四周场界及敏感点等各预测点噪声贡献值，除西侧厂界因污水处理站设置距离厂界较近，存在夜间超标现象；其余厂界昼、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类声环境功能区对应标准限值要求，敏感点昼、夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区对应标准限值要求。

（4）固废影响

本技改项目所涉及的固体废物均为一般固废。其中废酒糟可以作为猪饲料副产品，煤渣可以进行综合利用；污水处理污泥和生活垃圾作为委托环卫部门进行清运。

9 污染治理对策

（1）废水

项目废水主要为淋洗废水、滤布清洗废水、发酵罐清洗废水、蒸馏酒糟废水、地面冲洗废水及生活配套污水。项目废水水量86t/d、25815t/a，主要污染物COD浓度3100~3420mg/L、BOD5浓度1500~2250mg/L、氨氮浓度63.8~63.9mg/L和总磷浓度15.7~16.4mg/L。酒糟水和淋洗高浓度水经回收后，废水的有机污染物浓度大幅度地降低，然后将其与中浓度的工艺废水混合，进行负荷削减的预处理。建议采用“厌氧+曝气+沉淀”治理工艺，项目污水经预处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中间接排放标准纳入文成县城东污水处理厂集中处理后排泗溪。

（2）废气

燃煤锅炉烟气采用旋风除尘+湿式除尘脱硫后经30m烟囱排放，SO2治理效率可达60~80%，除尘效率可达95%。一般锅炉烟气采用旋风除尘+湿式除尘脱硫后可以做到达标排放。

（3）噪声

建议企业可以对高噪声设备如：锅炉房风机安装消声器，一般采用以上措施，可以确保削减15～20dB。尤其针对污水处理站的污水泵及风机需进一步采取减振措施或隔声屏障，确保邻污水站的西厂界达标排放。同时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（4）固废

本技改项目所涉及的固体废物均为一般固废。其中废酒糟可以作为猪饲料副产品，煤渣可以进行综合利用；污水处理污泥和生活垃圾作为委托环卫部门进行清运。

10 公众参与

环评期间，发放团体调查表20份，个人调查表52份，收回团体调查表20份，个人调查表52份，收回率100%。被调查的单位为项目所在地周围企业，被调查个人为项目所在地最近珊门村、坪头村及附近居民、工人。

项目的环保公示分别于2011年12月21日和2012年5月4日起两次在项目地块附近、珊门村公告栏、坪头村公告栏进行公告公示，公告公示期均为10个工作日，公告公示张贴已得到珊门村委会等公示证明（证明见附件），公告公示期间没有收到群众来电和来信反映。

11 环境影响评价总结论

温州市伯温酿酒有限公司年产8000吨黄酒、2000吨白酒技改项目拟选址于文成县大峃镇珊门村李宅自然村，出让用地面积12970.39m2，选址符合城市总体规划，产品及设备符合国家和地方产业政策要求。项目投产后在生产过程会产生一定的“三废”污染物，经分析论证，在采用科学管理与切实可行的环保治理手段，对周围环境影响基本是可以控制的，因此从环保角度讲，项目建设是可行的。

12 联系方式

（1）建设单位名称和联系方式

建设单位名称：温州市伯温酿酒有限公司

联系人：叶益斌，电话：0577-67731128

地址：文成县珊溪镇酒厂巷1号

（2）环评单位名称和联系方式

评价单位名称：温州市环境保护设计科学研究院

联系人：钟工，电话：0577-88983877，传真：0577-88980706

地址：温州车站大道神力大厦7楼