1  项目工程分析

1.1项目概况

1.1.1基本概况

项目名称：温州亦柏化工有限公司年产200吨高端珠光颜料技改项目

建设单位：温州亦柏化工有限公司

项目选址：平阳县鳌江镇郑家墩村

投资总额：350万元

项目定员 50人，生产时间为一班制、10小时/班，年平均生产日为300天。

1.1.2生产规模

投产后，年产高端珠光颜料200吨，主要外售用于化妆品领域、高端涂料领域如汽车漆

1.1.3总平面布置

本项目总平布置见下图，主要包括云母车间（除杂、湿磨、分级）、珠光颜料车间（水解、抽滤、烘干、混料）、锅炉和污水处理区。

## 1.2设备及原辅材料

### 1.2.1主要设备

企业主要设备列下表。

表1-1  主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双锥混合机 | 5M3 | 3 |
| 2 | 超声波三次元振动筛 | SHC-1200-1S | 3 |
| 3 | 布袋除尘器 | TEM | 4 |
| 4 | 半夹套搪瓷锅身 | 5000L | 2 |
| 5 | 半夹套搪瓷锅身 | 3000L | 5 |
| 6 | 半夹套搪瓷锅身 | 1000L | 1 |
| 7 | 半夹套搪瓷锅 | 500L | 1 |
| 8 | 半夹套搪瓷锅身 | 200L | 2 |
| 9 | 热风循环烘箱 | CT-C-II | 6 |
| 10 | 热风循环烘箱 | CT-C-I | 2 |
| 11 | 方形真空干燥箱 | FZG-10 | 1 |
| 12 | 方形真空干燥箱 | FZG-15 | 1 |
| 13 | 煅烧炉 | 24米 | 1 |
| 14 | 碱液储罐 | 30m3（￠3m*4m） | 1 |
| 15 | 贮槽（包括盐酸、四氯化钛储罐） | 10 m3（￠3m*1.5m） | 6 |
| 16 | 贮槽 | 2 m3 | 4 |
| 17 | 玻璃钢水槽 | ¢3500×4000 | 1 |
| 18 | 打桨桶 | ¢2200×2500 | 2 |
| 19 | 过滤器 | DN500 | 3 |
| 20 | 真空导水罐 |  | 1 |
| 21 | 抽滤池 | 2000*4000*500 | 3 |
| 22 | 抽滤池 | 600*800 | 2 |
| 23 | PH值控制仪 | DICAWOP24000G210E | 10 |
| 24 | PH仪表 |  | 1 |
| 25 | 电磁计量泵 | 碱泵（带自动控制） | 6 |
| 26 | 电磁计量泵 | 酸泵 | 6 |
| 27 | PP离心风机 | 4# | 3 |
| 28 | 减速机 | 配机架 | 10 |
| 29 | 衬氟离心泵 | IHF80-65-160 | 4 |
| 30 | 环保型蒸汽锅炉 | 2t/h | 1 |
| 31 | 水膜除尘器 |  | 1 |
| 32 | 污水处理设施 |  | 1 |
| 33 | 空压机 |  | 1 |
| 34 | 冷干机 |  | 1 |
| 35 | 精密过滤器 |  | 1 |
| 36 | 快速水分测定仪 | M35 | 1 |
| 37 | 电子天平 | AR124CN | 1 |
| 38 | 自吸泵 | 50FSZ-K-25-25/5.5 | 3 |
| 39 | 分离器总成 | 订制 | 28 |
| 40 | PP风机 | 4－72no4a | 1 |
| 41 | 标准光源对色箱 | 四光源 | 1 |
| 42 | 三柱塞式电动往复泵 | 3DS03-6/12.5 | 1 |

### 1.2.2原辅材料

原辅材料消耗情况见下表。

表1-2  主要原辅材料清单

| 序号 | 物料名称 | 规格 | 来源 | 贮存方式 | 实际贮存量 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云母片 | 无 | 印度 | 袋装 | 150t | 185t |
| 2 | 四氯化钛 | 2.0mol/L | 国产 | 储罐10m3 | 10m3 | 240m3 |
| 3 | 液碱 | 30% | 国产 | 储罐30m3 | 15m3 | 200 m3 |
| 4 | 六水三氯化铁 | 98% | 国产 | 袋装 | 5t | 65t |
| 5 | 盐酸 | 30% | 国产 | 储罐10m3 | 10m3 | 100 m3 |

1.3工艺流程说明

生产工艺说明：

1、除杂：将云母片加水制成浆料搅拌除杂，浆料进入下一工序，颗粒杂质沉淀进入废水。

2、湿磨：将已初步除杂的云母片投入到研磨机中，通过调整研磨的时间来控制云母的粒径，当粒径合格后将磨机里的云母料转移到分级池中。

3、分级：分级采用水为介质，通过不同粒径云母粉在水中沉降速度不同来分级，粒径分布约为40～60μm、25～40μm、5～25μm以及5μm以下等几级。粒径小于5μm部分泵入细分池进行长时间沉降，细分池内云母粉沉降后，上部分废水排出至回收池。项目设有多个回收池，切换使用，经过长时间沉淀累积后，底渣（主要为云母钛颗粒）回收利用。

该工序前端粗分级废水排至废水处理站，后序细分级废水循环利用。

4、水解：本项目产品为高端珠光颜料，以云母、四氯化钛和三氯化铁为原料，四氯化钛经水解后生成二氧化钛包覆在云母表面（三氯化铁经水解后包覆在云母表面），即得产品，云母不参与反应，而只是作为结晶核作用，反应方程式如下：

TiCl4 + 2H2O → TiO2 + 4HCl

FeCl3+ 3H2O → Fe(OH)3 + 3HCl

NaOH + HCl → NaCl + H2O

水解工序采用锅炉蒸汽加热，反应温度约65-80℃、pH值维持在2左右。为确保上述pH值，需要不断地抽入液碱进行中和。

5、抽滤洗涤：水解工序后需要水洗，水洗废水真空抽滤排出至废水处理站。

6、云母片烘干工序温度约130℃，采用蒸汽烘箱。煅烧工序采用缓慢升温、煅烧2-3小时，以电为能源，煅烧温度约800℃。煅烧主要使云母片变脆、易于分离。

7、混料：成品珠光颜料因品种需要有时需拼混，拼混工序为两种以上的珠光颜料在混料机内混合均匀。

1.4污染物排放量汇总

表1-3  主要污染物排放量汇总

| 类别 | 项目 | 产生量 | 削减量 | 环境排放量 | 污染治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 600 | 0 | 600 | 生活经化粪池预处理后纳管； 生产废水经废水处理达GB8979-1996一级标准后回用、余水纳管 |
|  | 生产废水 | 22000 | 13280 | 8720 |  |
|  | 总废水量 | 22600 | 13280 | 9320 |  |
|  | CODcr | 1.713 | 1.15344 | 0.5592 |  |
|  | 氨氮 | - | - | 0.075 |  |
| 废气 | SO2 | 9.92 | 3.968 | 5.952 | 经碱性水膜除尘 |
|  | 烟尘 | 11.625 | 11.045 | 0.58 |  |
|  | NOx | 3.55 | 0 | 3.55 |  |
|  | 盐酸雾 | 13.504kg/a | 8.643kg/a | 4.861kg/a | 平行管工艺； 经吸收塔处理 |
|  | 珠光粉尘 | 2 | 1.96 | 0.04 | 布袋除尘 |
| 固废 | 煤渣 | 194 | 194 | 0 | 分类收集，外售或委托处置 |
|  | 云母底渣 | 73.4 | 73.4 | 0 |  |
|  | 污泥 | 130 | 130 | 0 |  |
|  | 生活垃圾 | 7.5 | 7.5 | 0 |  |

2  环境影响评价结论

（1）水环境影响分析

根据工程分析，本项目投产后生活污水产生量为600t/a，生产废水产生量为55t/批次，其中生产废水经处理后回用33.2t/批次（一般情况，一天生产一个批次，高峰期除外），经废水站处理后纳管排放21.8t/批次、接至昆鳌污水处理厂。

本项目厂区与昆螯污水处理厂隔路，因此生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准纳管，生产废水经厂内废水处理站处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后，一部分回用于车间生产、余水接至昆螯污水处理厂。

根据平阳县昆鳌污水处理工程整治工作进展调查情况（2012年1-2月），实际日处理水量约5.0811万吨（2012年1月共处理污水157.5155万吨），运行负荷率约为84.7%，进水污染物平均浓度：COD为174mg/L，氨氮为17.8mg/L，SS为136，TP为1.72；出水污染物平均浓度：COD为27.7mg/L，SS为19mg/L，氨氮为1.64mg/L，TP为0.85mg/L，说明目前昆鳌污水处理厂能稳定达标，本项目废水不会对区域水环境产生影响。

（2）大气环境影响分析

根据预测结果，在碱性水膜除尘净化设施正常运转的情况下，燃煤烟气的下风向最大落地浓度出现在243m处，SO2浓度为0.0373 mg/m3、占标率为7.46%；NOx浓度为0.0223 mg/m3、占标率为9.28%。燃煤烟气经过碱性水膜除尘净化设施处理后，大气特征污染因子均远低于大气中有害物质的《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，不会对周围区域大气环境空气质量产生明显影响。但是非正常工况时，锅炉废气将可能对大气环境造成较大影响，需要业主强化环保意识，落实防范措施。

盐酸储罐贮存、收发作业时会造成大小呼吸损失。根据预测结果，下风向大气中盐酸雾的最大浓度为0.000442 mg/m3、占标率0.88%，因此不会对周围区域大气环境空气质量产生明显影响。本项目应设置50米的卫生防护距离，经测量，距离本项目最近敏感点为西南侧70m处的海警支队营区，因此本项目厂区符合卫生防护距离的要求。本项目储罐贮存、作业过程不会对区域大气环境造成影响。

本项目工艺废气主要来自水解过程和混料过程。水解过程需要投加液碱维持pH值为2、反应温度约65-80℃，该过程会产生一定的酸雾，但由于酸浓度较低，同时水解过程会添加液碱进行中和，因此加强车间排风，盐酸雾不会对环境质量造成明显影响。此外，成品珠光颜料因品种需要有时需拼混，拼混工序为两种以上的珠光颜料在混料机内混合均匀，本项目采用布袋除尘装置对混料过程产生的粉尘进行收集回用，因此不会对周边环境造成明显影响。

食堂产生的油烟经过油烟净化器处理后通过专用烟道引至屋顶排放，对环境影响很小。

（3）声环境影响分析

根据预测结果可知，本项目正常运行情况下，车间设备噪声经厂房墙壁阻挡衰减后，昼间东北、西北、东南厂界噪声值均能达标，但是锅炉房、污水处理厂边界外噪声预测值为69.3 dB、67.8dB，存在超标现象，但是由于锅炉房、污水处理厂位于厂区东南角，厂界外为鳌江，因此不会对周边声环境造成实质性影响。

（4）固废影响分析

建设单位在厂区内设置生活垃圾收集点，及时收集区内的生活垃圾，同时应及时与环卫部门协商，确认项目生活垃圾由环卫部门统一进行处理。锅炉房产生的煤渣、废水处理站产生的污泥、生产过程产生的生产废料-云母底渣，经收集后均可外售合法单位综合利用，在保障以上措施实施的前提下，项目的固废处置不会对环境产生明显影响。

3  清洁生产分析与总量控制分析

## 3.1清洁生产

污染物排放量的削减，关键在于源强的削减，这是国外发达国家多年来环境保护工作经验的总结。清洁生产是通过工艺技术的改进和加强生产管理，尽可能地降低原材料和能源消耗，从而减少“三废”排放量，减轻末端治理的压力，以达到环境效益与经济效益的统一，由此可见清洁生产是全过程的污染控制，是既讲环境效益又讲经济效益的环境保护战略，也是实现可持续发展的必由之路。

本评价从可持续发展和全面提高治污效益的角度出发，对企业在制度建设、工艺和设备改进、原材料替代、综合利用等清洁生产方面作如下建议：

（1）宣传发动，加强管理，完善清洁生产制度

企业进行清洁生产，必须首先从加强管理入手。由于清洁生产是全过程的污染控制，它牵涉到企业的各个部门和全体员工，因此对企业来说，首先应该做好清洁生产的宣传工作，必须得到企业主要领导的重视，同时进一步在普通职工中加强清洁生产宣传，使公司上下都自觉投入到清洁生产工作中去，尤其是各车间负责人和工程技术人员应广开思路，在产品生产的工艺设计与改造时充分考虑环境保护和清洁生产的要求，从源头上控制污染。

在思想上重视的前提下，应进一步落实清洁生产奖惩责任制。物料消耗少了，生产成本必然降低，“三废”排放必然减少，这三者之间是一致的。本项目实施过程中应制定车间物料消耗（包括用水、用电和用汽）责任制，明确各车间资源消耗指标，并与职工收益挂钩，同时制定奖惩措施严格各车间的清污分流，以提高车间清洁生产的积极性。

（2）选用无污染原辅材料

云母片原料品质差异较大，品质差的原料中杂质多，不易碾碎，因此造成原料转化率低，不能回收于生产的云母渣量大，而采用品质好，纯度高的云母片，可以做到沉渣全部回用，工艺过程没有多余泥渣排放。因此应该对原料进行检测检验，使用纯度高的云母片原料。

（3）选用先进的设备和工艺

对照《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》及《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录（2009年本）》，本项目本项目采用的设备不涉及国家、省、市规定的禁止、淘汰、限制类生产工艺装备，因此可见要项目采用的设备较为先进。

在本项目的实施过程中，建议公司尽可能选用密封性能好的生产设备，合理布置生产流程布局，减少物料输送距离，注意管道和阀门的密封，尽可能减少跑、冒、滴、漏；在成品包装工段尽量采用自动流水作业，减少产品的损失同时也减少粉尘产生量；努力提高生产自动化水平，减少人为原因的事故隐患。

（4）提高中水回用率

本项目除杂、分级工序可全部实现中水回用，建议继续加强职工的节水意识，建立节约用水的奖惩制度，鼓励员工提高中水回用率。

## 3.2总量控制分析

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号），结合项目特点，本项目排放污染物因子中，纳入区域总量控制要求的污染因子为COD和NH3-N、SO2和NOx。主要污染物排放总量指标见下表。

表3-1  项目主要污染物排放总量      单位：t/a

| 类别 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 环境排放量 | 总量建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 1.713 | 1.15344 | 0.5592 | 0.5592 |
|  | NH3-N | - | - | 0.075 | 0.075 |
| 废气 | SO2 | 9.92 | 3.968 | 5.592 | 5.592 |
|  | NOx | 3.55 | 0 | 3.55 | 3.55 |

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）：新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行； 位于开展排污权有偿使用和交易试点地区的新建、改建、扩建项目，确需新增主要污染物排放量的，其总量平衡指标应通过排污权交易方式取得。

由于《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》只涉及COD和SO2，因此COD和SO2排放指标可以按上述办法进行交易取得。NH3-N和NOx排放量需通过区域削减替代。

根据《平阳县环境保护“十二五”规划》（报批稿，2011.12），“十二五”期间，平阳县将继续严格实施SO2总量减排，坚持“统一规划，合理布局”的原则，工业园区和临港产业基地控制分散热源建设，因地制宜发展集中供热；推广使用天然气，提高生活气化率，工业企业天然气使用量占当期工业企业天然气总需求量的比例近期达到20%以上。据调查，墨城工业小区（距本项目北侧约1km）正在建设昆鳌天燃气利用工程鳌江临时气化站，远期该气化站将选址于本项目所在地附近，因此建议远期锅炉改为利用天然气，减少燃煤对区域大气环境的影响。

4  污染防治措施

4.1废水治理对策

（1）处理工艺

本项目生产废水产生量为55t/批次（平均一天生产一个批次，高峰期除外），由于本项目除杂工序、分级工序均采用中水回用，因此生产废水需要处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级排放标准，中水回用量为33.2t/批次、外排量21.8t/批次。本项目采用的废水处理工艺见下图，是在厂区原有基础上改造而成，设计处理负荷300t/d，因此具有足够的处理能力满足企业生产，同时配套设置了一个10m3的事故应急池，可避免事故发生时大量废水未达标排放。当发生事故性排放时，立即关闭总排放口，调查事故原因，并将废水抽至事故应急池，待查明原因、废水处理工艺正常运行后，再将废水重新接入处理工序进行净化处理。

污水处理站的处理工艺见下图。

生产废水流程说明：生产废水经多个回收池沉淀后自流进入集水池，在均化池前调节废水pH值，均匀废水水量、水质后用泵入反应池，加入絮凝剂反应均匀后至沉淀池以提高沉淀效果，沉淀出水一部分回用、一部分排入排污管，沉淀池污泥经板框压滤机压滤后外售综合利用，滤液回调节池。

（2）生产废水处理工艺可达性分析

本项目与浙江瑞成珠光颜料有限公司的生产工艺基本相似，只是浙江瑞成珠光颜料有限公司前处理包括酸处理、碱处理。根据浙江瑞成珠光颜料有限公司“三同时”验收监测结果（与本项目采用相同的废水处理工艺，监测3天），生产废水经废水处理设施处理后，主要污染物pH值、CODcr、氨氮、悬浮物、色度等五项指标日均浓度均达标、达标率均为100%，且均达《污水综合排放标准》(GB8979-1996)一级标准，符合本项目车间对废水水质的回用要求。因此，可以说明本项目废水处理工艺对车间生产废水的处理效率符合环保要求的。

4.2废气处理对策

（1）锅炉房

锅炉配备碱性水膜除尘器，烟囱高度不低于30米，同时按GB/T 16157-1996和GB5468-91规定设置永久采样监测孔。

（2）粉尘

混料车间设置袋式除尘装置，粉尘收集后再利用，尾气通过楼顶排气筒高空排放，排气筒高度不低于15米。

（3）储罐废气

采用平衡管管线工艺，将盐酸储罐的压力排气口连接到尾气吸收塔进行吸收后通过楼顶排气筒排空，洗涤液为低浓度盐酸溶液，可作为废酸液送废水处理站使用。

储罐设喷淋装置，在夏季气温较高时减少罐内液体的蒸发量，并可采用新型白色防晒涂料，以减少酸性挥发气体外逸。

建议对盐酸储罐内部采用液态蜡进行蜡封，避免大小呼吸过程产生盐酸挥发。

（4）食堂油烟废气

油烟废气经处理达标后通过专用烟道引至楼顶高架排放。

4.3噪声防治对策

（1）合理布局，充分选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声。

（2）高噪声设备如风机等加装减振装置，进气口和排气口经消声处理以减少噪声外排。

（3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4.4固废处置对策

（1）煤渣利用

项目实施后煤渣产生总量为194t/a，外售合法单位综合利用。

（2）生活垃圾

厂区内设置垃圾箱，生活垃圾集中堆放，由环卫部门及时清运处置。

（3）废水处理污泥

沉淀池的污泥通过板框压滤机压滤脱水后，委托合法单位收集处置。

（4）生产废渣

云母粉在多次分级沉降过程中经长时间沉淀累积后的不能回收的底渣，采用专用容器贮存外售综合利用，也可外售供相关单位作生产防腐漆、涂料的原料。

4.5 污染防治措施清单

表4-1  污染物治理措施及投资一览表

| 污染源 | 治理措施 | 投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 化粪池 | 1 |
|  | 生产废水 | 废水处理站 | 10 |
| 废气 | 锅炉废气 | 水膜除尘 | 5 |
|  | 酸储罐 | 平行管工艺，吸收塔 | 5 |
|  | 混料粉尘 | 布袋除尘 | 5 |
| 固废 | 工业固废 | 分类收集、临时存放 | 2 |
|  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 生产噪声 | 各类隔声、消声设施 | 2 |
| 合计 | 30 |

5  审批原则符合性分析

## 5.1 环评审批原则符合性分析

1、建设项目符合生态环境功能区规划的要求

根据《温州市区生态环境功能区规划》（2008年2月），本项目位于平阳经济开发区工业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40326C02），属于重点准入区。

本项目生产高端珠光颜料，属于传统精细化工中的颜料生产行业，因此符合生产环境功能区的环境保护准入条件。

2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

根据工程分析，本项目废水经处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级排放标准后回用于生产，其它废水再接至昆鳌污水处理厂处理；燃煤烟气经水膜除尘后排放，混料粉尘经布袋除尘器回收后排放。由污染防治措施分析可知，只要加强现有污染防治措施的管理和落实本环评提出的各项措施，污染物均能达标排放。

3、排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号），本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的污染物为COD和NH3-N、SO2和NOx。

COD和SO2按照《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》进行交易取得。NH3-N和NOx排放量需通过区域削减替代。
　　4、造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

经预测分析，本项目所产生的污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状。

## 5.2环评审批要求符合性分析

1、清洁生产要求的符合性

本项目采用进口高品质云母作为生产原料，减少污染物产生；生产过程中对物料进行回收再利用，如通过布袋除尘回收混料粉尘；将车间生产废水经处理达标后再回用于车间生产；盐酸储罐采用平行管工艺，废气经吸收塔排放。因此，项目从源头至末端治理均尽可能地减少污染物排放、提高资源利用率，符合清洁生产的本质要求。

2、环境风险可接受性分析

本项目主要存在风险为物料泄漏、污染治理设施事故性排放及锅炉房爆炸火灾，只要建设单位落实本环评环境风险评价章节提出的各项要求并且落实应急预案，本项目的环境风险可以得到有效的控制。

3、公众参与要求的符合性

根据公示和对周围群众、团体的调查表明，绝大部分被调查者认为项目建设对当地经济发展有力，支持该项目的建设。因此，该项目能为公众所接受。

## 5.3其他部门审批要求符合性分析

1、建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

本项目位于平阳经济开发区工业发展生态环境功能小区，土地利用性质现状为工业用地（见土地证），但是根据平阳县域总体规划（2006-2020年），项目所在地规划为港口用地，因此土地利用性质现状与平阳县土地利用总体规划不符合。

土地利用规划是对未来土地使用的控制与引用，现状合法的土地用途与本规划规定用途不符的，原则上可继续保持其原有的使用功能；一旦这类土地要求进行改造与重建时，必须与规划规定的用途相符。根据企业提供的承诺说明，本厂区所在地一旦需要投入改造与重建时，本企业将积极配合政府部门的工作，及时将厂房搬迁。

2、建设项目符合国家和省产业政策等的要求

经查询《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》及《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录（2009年本）》，本项目高端珠光颜料生产项目，不涉及国家、省、市规定的禁止、淘汰、限制类项目及生产工艺装备，因此符合国家及地方产业政策。

6  结论与建议

温州亦柏化工有限公司拟租用柳城集团位于平阳县鳌江镇郑家墩村的工业用地，投资建设年产200吨高端珠光颜料技改项目，产品主要外售用于化妆品领域、高端涂料领域如汽车漆，具有较好的环境效益、经济效益和社会效益，符合国家和浙江省产业政策，符合相关规划和选址要求。项目在建设及运行期对区域环境可能带来一定的污染影响，经评价分析，采用严格的科学管理和环保治理手段，可减缓环境污染。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在使用期内持之以恒加强管理，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

办公楼

云母车间

珠光颜料车间

澳昆化工

锅炉、污水处理

图1-1 总平布置图