温州金来聚氨酯有限公司年产2.5万吨聚氨酯甲类生产车间新增4台反应釜技术改造项目

环境影响报告书

（简本）

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一二年九月

目  录

（一）建设项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2技改前后变化情况	1

1.3生产工艺	1

（二）建设项目周围环境现状	3

（三）项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	3

3.1污染源分析	3

3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	5

3.3建设项目的主要环境影响及其预测评价结果	6

3.4污染防治措施	8

3.5环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案	9

3.6 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度	12

（四）公众参与	13

4.1公众参与目的和形式	13

4.2调查结果分析	13

4.3项目环保公示	19

4.4公示结果	29

4.5公众参与调查分析	30

（五）环评影响评价结论	31

（六）联系方式	31

（一）建设项目概况

1.1基本情况

项目名称：温州金来聚氨酯有限公司年产2.5万吨聚氨酯甲类生产车间新增4台反应釜技术改造项目

建设单位：温州金来聚氨酯有限公司

建设性质：技术改造

建设地点：龙湾永强高新技术产业园区天中路1388号

总投资：260万元。

定员和工作制度：本项目总定员60人，24小时工作制，年实际生产天数约300天，休息制度按国家有关规定执行。 本项目技改不新增员工。

1.2技改前后变化情况

本项目技改前采用一步法生产湿法PU和干法PU，产品方案为干法PU约1万吨/年，湿法PU约1.5万吨/年，技改后采用二步法生产湿法PU，干法PU生产工艺基本没有变化，仍采用一步法，技改后产品方案为干法PU约1000吨/年，湿法PU约2.4万吨/年，技改前后总的生产能力不变，仍为年产2.5万吨聚氨酯。技改前后最大变化在于湿法PU采用二步法生产，湿法PU生产过程中需要添加聚氨酯A料和B料中间体对产品结构进行调整。

A料和B料中间体区别：A料中间体用聚酯多元醇采用3000分子量，B料中间体用聚酯多元醇采用2000分子量，根据不同产品品种的要求，需要加入A料或B料中间体（不存在同时加A料和B料中间体）。具体生产工艺流程详见4.2生产工艺流程章节。

由于本项目A料和B料中间体用聚酯多元醇采用3000和2000分子量，湿法PU生产过程用聚酯多元醇采用4000分子量，技改前后聚酯多元醇生产过程工艺流程和反应原理基本不变，技改前后聚氨酯多元醇生产过程主要变化体现在原辅材料消耗上，根据不同分子量聚氨酯多元醇需要采用不同的二元醇配方，具体技改后聚酯多元醇生产工艺流程及物料平衡详见4.2生产工艺流程和4.3物料平衡章节。本项目技改新增4套13m3PU反应釜主要用于生产聚氨酯A料和B料中间体。

1.3生产工艺

（1）湿法聚氨酯(二步法)生产工艺流程及说明

图4-1  湿法聚氨酯工艺流程图（二步法）

（二）建设项目周围环境现状

1、建设项目所在地的环境现状

本项目为温州金来聚氨酯有限公司年产2.5万吨聚氨酯甲类生产车间新增4台反应釜技术改造项目，位于龙湾永强高新技术产业园区天中路1388号。

本项目技改在温州金来聚氨酯有限公司现有甲类生产车间内设施，不涉及新增土地。本项目东侧为天中路，隔路为空地，工业用地，南侧为河流，隔河为度山路，隔路为浙江储信管业有限公司，西侧为温州雅帝五金有限公司、温州市名门五金有限公司和温州永宏轻工机械有限公司，北侧为温州天旺五金有限公司。

2、建设项目环境影响评价范围

（1）大气

以厂区为中心，主导风向为主轴，长、宽各5km的正方形范围，面积约25km2的范围，大气评价范围图见下图。

（2）水环境

由于本项目废水量很小，废水可以纳入温州市东片污水处理厂，因此本项目水环境影响分析可以进行简单分析评价。

（3）噪声：厂界。

（4）环境风险

距离源点3公里范围。

（5）地下水环境

地下水评价范围为厂区外20km范围内。

（三）项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

3.1污染源分析

技改项目主要污染物产生与排放情况如下表3-1所示。

表3-1  技改项目污染物产生与排放情况汇总

| 类型 | 项目 | 单位 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 生产工艺废水 | t/a | 1280 | 1280 |
|  | 锅炉除尘废水 | t/a | 200 | 200 |
|  | 生活废水 | t/a | 720 | 720 |
|  | 废水量合计 | t/a | 2200 | 2200 |
|  | COD | t/a | 9.99 | 0.22 |
|  | 氨氮 | t/a | 0.025 | 0.018 |
| 废气 | DMF | t/a | 18.73 | 1.416 |
|  | MDI | t/a | 1.654 | 0.214 |
|  | VOC | t/a | 2.96 | 0.3 |
|  | 甲苯 | t/a | 0.054 | 0.0037 |
|  | 丁酮 | t/a | 0.065 | 0.0052 |
| 固体废弃物 | 滤渣 | t/a | 3.0 | 0 |
|  | 滤网 | t/a | 40 | 0 |
|  | 废弃包装桶袋 | t/a | 2 | 0 |
|  | DMF废液 | t/a | 150 | 0 |
|  | 废导热油 | t/次 | 4 | 0 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 9 | 0 |

项目技改前后，主要污染物排放情况如下表3-2。

表3-2  技改前后主要污染物排放情况汇总

| 类型 | 项目 | 单位 | 技改前排放量 | 技改项目排放量 | 技改前后增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 生产废水 | t/a | 1140 | 1480 | +340 |
|  | 生活废水 | t/a | 1350 | 720 | -630 |
|  | 废水量合计 | t/a | 2490 | 2200 | -290 |
|  | COD | t/a | 0.249 | 0.22 | -0.029 |
|  | 氨氮 | t/a | 0.037 | 0.018 | -0.019 |
| 废气 | DMF | t/a | 4.5 | 1.416 | -3.084 |
|  | MDI | t/a | / | 0.214 | / |
|  | VOC | t/a | / | 0.3 | / |
|  | 甲苯 | t/a | 1 | 0.0037 | -0.9963 |
|  | 丁酮 | t/a | 0.8 | 0.0052 | -0.7948 |
|  | SO2 | t/a | 26.11 | 0 | 0 |
|  | 烟尘 | t/a | 5.82 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | t/a | / | 0 | 0 |
| 固体废弃物 | 滤渣 | t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | 滤网 | t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | 煤渣 | t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | 废弃包装桶袋 | t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | DMF废液 | t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | 废导热油 | t/a | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 4/次 | 0 | 0 | 0 |

3.2建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

地表水：瓯江纳污段的水质目标四类海水环境功能区，内河龙湾永强塘河地表水Ⅲ类水环境功能区。

环境空气：选址地周边空气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

声环境：选址地周围的厂界声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准，敏感点度山村声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区标准。

敏感点：本项目周边现状敏感点主要为项目东侧度山村居民住宅、东北侧前街村居民住宅和殿前村居民住宅以及东南侧七甲五村居民住宅，根据永强高新技术产业园区土地利用规划图，本项目周边规划敏感点主要为项目东北侧和东南侧规划二类居住用地，敏感点保护目标表见下表。

表3-3 敏感点保护目标表

| 敏感点 | 方位 | 与本项目厂界距离 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 度山村 | 东侧 | 200m | 全村700多户、2800多人 | 规划工业用地 |
| 前街村 | 东北 | 420m | 全村300多户、1600多人 |  |
| 殿前村 | 东北 | 930m | 全村150多户、1000多人 |  |
| 七甲五村 | 东南 | 810m | 全村150多户、1000多人 |  |
| 规划二类居住用地1 | 东北 | 420m | / | 规划 |
| 规划二类居住用地2 | 东南 | 90m | / | 规划，距离车间135m，距离储罐区104m |

3.3建设项目的主要环境影响及其预测评价结果

(1)水环境影响分析

本项目排放的废水为生活废水与生产废水，经预处理后，可以达到东片污水处理厂的纳管标准，经东片污水处理厂处理达标排放瓯江，现引用温州市东片污水处理厂环评的水环境影响结论：工程近期（一期10万t/d）污水的排放对瓯江口水环境的影响较小。

(2)大气环境影响分析

根据估算模式计算结果，在正常排放情况下，车间有组织排放废气DMF、MDI、甲苯、丁酮和VOC经废气处理设施处理后最大地面浓度点质量浓度分别为0.00402mg/m3、0.000402mg/m3、0.0000309mg/m3、0.0000402mg/m3和0.00148mg/m3，占标率分别为2.01%，0.01%、0.01%、0%和0.25%，各敏感点度山村、前街村、七甲五村和殿前村DMF、MDI、甲苯、丁酮和VOC地面质量浓度贡献值和占标率均很小，均低于10%，可以做到达标排放，因此本项目车间有组织排放废气DMF、MDI、甲苯、丁酮和VOC经废气处理设施处理后对周围大气环境影响轻微。

根据估算模式计算结果，在正常排放情况下，车间无组织排放废气DMF、MDI、甲苯、丁酮和VOC经废气处理设施处理后最大地面浓度点质量浓度分别为0.0197mg/m3、0.00339mg/m3、0.000136mg/m3、0.0000678mg/m3和0.00678mg/m3，占标率分别为9.83%，0.07%、0.02%、0.01%和1.13%，各敏感点度山村、前街村、七甲五村和殿前村DMF、MDI、甲苯、丁酮和VOC地面质量浓度贡献值和占标率均很小，均低于10%，可以做到达标排放，因此本项目车间无组织排放废气DMF、MDI、甲苯、丁酮和VOC对周围大气环境影响轻微。

根据估算模式计算结果，储罐区DMF无组织排放下风向最大质量浓度为0.00769 mg/m3，占标率为3.84%，敏感点DMF环境质量也可以达标，因此本项目储罐区DMF无组织排放，对周边大气环境影响轻微。

经计算，各污染物无组织排放源无超标点，项目厂界以外不用设置大气环境防护距离。考虑到本项目生产过程产生的甲苯和粉尘等对人体有一定的危害性，本项目建议设置卫生防护距离。根据计算结果，本项目建议设置100m的卫生防护距离，因此建议项目周边100m范围内不得规划学校、住宅等敏感建筑。根据现状调查，本项目位于工业区，最近的敏感点距离本项目200m，项目建设能够满足100m卫生防护距离要求。

本项目技改后建设单位应在罐区、生产区和废水处理站加强科学管理，生产区优化生产操作措施，能有效减少恶臭产生量，并通过加强厂区通风条件，废水处理站各恶臭产生节点尽可能密闭加盖，加大厂区绿化面积等措施能降低臭气的影响，厂界恶臭浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中相关标准（＜20）。

(3)声环境影响分析

本项目位于龙湾永强高新技术产业园区天中路1388号，周边敏感点距离本项目较远（200米以上），本工程在正常运行下，生产车间设备所产生的噪声在进行隔声、吸音、减噪等措施，保持良好运行状态下，对周围声环境影响较小，生产过程基本不会出现扰民现象。

由于锅炉房靠近西北侧厂界，冷却塔靠近西南厂界处，为了确保厂界噪声达标，建议建设单位对冷却塔和锅炉房设备噪声采取相应的隔声减振措施，如对冷却塔设置隔声屏障，同时采取相应的减振措施，提高锅炉房墙体隔声量等措施，确保厂界噪声达标排放。考虑到本项目位于工业区，距离周边敏感点较远，因此，本项目正常运行情况下对周边敏感点影响不大。

(4)固废

对固废分类、分质，严格遵守固废的相关污染防治措施，可以做到无害化处理，不外排环境，符合相应的环保要求，则不会对周围环境带来影响。

3.4污染防治措施

污染防治措施见表3-4。

表3-4  污染物治理措施及投资一览表

| 污染源 | 治理措施 | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | 生化处理 | 40 | 已有 |
|  | 生活废水 | 化粪池处理 | 5 | 已有 |
| 废气 | DMF、MDI和醇类废气 | 废气喷淋吸收装置 | 20 | 新增 |
|  | 锅炉燃煤烟气 | 湿式除尘+加碱法脱硫工艺 | 10 | 已有 |
|  | 储罐废气 | 氮气保护、呼吸阀，平衡管等措施 | 2 | 已有 |
| 固废 | 废弃包装桶袋、DMF废液等 | 做好厂内暂存、委托有危险废物处理资质的单位处理。 | 5 | 已有 |
| 噪声 |  | 隔声、吸声、减振等措施 | 3 | 已有 |
| 合计 | 85 |  |

3.5环境风险分析预测结果、风险防范措施及应急预案

3.5.1环境风险分析预测结果

总体来看，评价认为，只要企业严格按照评价提出的风险防范措施与管理要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目的环境风险是可以接受的。

3.5.2风险防范措施

厂区内按要求配置消防设施，对事故和消防废水处理处置主要是在罐区构筑围堰，在厂区内建事故应急池、编制环境风险事故应急预案，落实应急预案的要求。

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。

1、平面规划防范措施

项目总平面布置符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006、生产安全、交通运输组织合理、节约用地等原则。

（1）生产车间应采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。为防止直接雷击，一般在生产车间、仓库周围须装设避雷针，生产车间、仓库各部分必须完全位于避雷针的保护范围以内。

（2）按区域分类有关规范在厂房内划分危险区，危险区内安装的电器设备应按照相应的区域等级采用防爆级，所有的电气设备均应接地。

（3）在厂房内有可能着火的设施附近，设置感温感烟火灾报警器，报警信号送到控制室。对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范处理措施。

2、建立安全生产和环保管理机构和管理制度

（1）企业应建立完善的安全生产和环保管理制度，加强安全生产和环保的宣传和教育，对生产过程中的技术操作制定相应的操作规程，确保安全生产和环保落实到生产中每一个环节。

（2）企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。日常营运时应加强职工的教育培训，增强环境意识，时时防范事故的发生。

（3）在值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。

3、储存过程风险防范措施

（1）在装卸化学危险物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用。

（2）操作人员应根据不同物资的危险特性，分别穿戴相应的防护用具。防护用具包括工作服、橡皮围裙、橡皮袖罩、橡皮手套、长筒胶靴、防毒面具、滤毒口罩、纱口罩、纱手套和防护目镜等。操作前应由专人检查用具是否妥善，穿戴是否合适。操作后应进行清洗或消毒，放在专用的箱柜中保管。

（3）化学危险物品撒落在地面、车板上时，应及时清除。

（4）在装卸化学危险物品时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。

（5）晚间作业应用防爆式或封闭式的安全照明。雨、雪、冰封时作业，应有防滑措施。

（6）在现场须备有清水、苏打水等，以备急救时应用。

（7）尽量减少人体与物品包装的接触，工作完毕后以肥皂和水清洗手脸和淋浴后方可进食饮水。对防护用具和使用工具，须经仔细洗刷。

（8）本项目生产装置区周围设置围水堰，事故状态时的生产废水、消防水通过地面收集系统收集后排入事故池。罐区周围设置了围水堰，事故状态时的储罐化学品及消防水通过重力汇入罐区事故收集池。地面雨水收集系统设置切换设施，初期雨水经收集后排入事故池，应急事故池大小约350m3。

4、操作过程中的安全防范措施

（1）企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。生产过程中严格按操作规程操作，按相关要求投料，严格控制各类工艺参数。

（2）在选取设备时尽量采用技术先进和安全可靠的设备。设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使储存和反应过程尽可能在密闭的情况下进行，防止物料泄漏。

（3）在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器防护面罩、衣、防护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品。

（4）在装置易发生污染的部位，设置急救冲洗设备、洗眼器和安全淋浴蓬头等设施。

（5）提高事故应急处理的能力：定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。

5、运输过程中的事故防范措施

由于化学品物料运输较其它货物的运输具有更大的危险性，因此在运输过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题：

（1）合理规划运输路线及运输时间，勿在居民区和人口稠密区停留。

（2）危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。严禁槽(罐)车与易燃物或可燃物、还原剂等化学品混装混运。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。

（3）被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》(GBl90—90)要求设有规定的危险物品标志，以便一旦发生问题，可以进行防护。

（4）在危险品运输过程中，一日发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

3.5.2事故应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。根据原劳动部、化工部《工作场所安全使用化学品规定》和《化学事故应急救援管理办法》等规定，建设单位应成立以厂长为总指挥，副厂长为副总指挥的化学事故应急救援队伍，指挥部下设通讯联络组、消防、抢险、抢修组、治安警戒组、医疗救护组、后勤保障组等。制定《环境污染事故应急预案》，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。

该项目风险事故的应急预案包括应急计划区的（重大危险源）确定及分布、应急保护目标、应急组织、应急撤离、应急设施、通讯、应急处置、应急监测等方面。具体环境污染事故应急预案详见附件。

3.6 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

1、在所有环保设备经过试运转检验合格后，方可进入正常生产；

2、营运期的环保问题由业主负责；

3、业主必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求；

4、对排出的工艺废气和废水等进行定期监测，监测点位、监测项目和监测频率如表3-5。

表3-5 环境监测计划

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 燃煤锅炉 | TSP、SO2、烟气黑度等 | 每半年一期，每期一天，每天2次 |
|  | 废气处理装置 | 甲苯、DMF等 | 每半年一次 |
|  | 厂界 | 甲苯、DMF、恶臭等 | 每半年一次 |
| 水 | 雨水排放口 | COD、氨氮、DMF | 下雨天 |
|  | 废水排放口 | COD、氨氮、DMF | 在线监控 |

（四）公众参与

4.1公众参与目的和形式

1、目的

该项目的建设和运行，将不可避免的产生相应的环境污染问题，根据我国的环境保护法规和管理条例的要求，应在环评中开展公众参与工作，听取项目所在地周围单位及周围居民的意见和建议。

2、公众参与调查原则

公众参与调查方式以针对性和随机性相结合的原则进行，以达到公正无偏，不带有调查者倾向和个人感情等主观问题。

3、公众调查的形式

由我院以发放征询意见表、公示张贴的形式进行。参与对象主要是项目所在地周围的居民、单位企业。调查主要内容如下：

（1）对当地现有环境质量的看法；

（2）该地区主要的环境问题；

（3）对建设项目的了解程度；

（4）该项目运行期主要的环境问题；

（5）该项目运行后对周边居民居住生活环境的影响程度；

（6）对温州金来聚氨酯有限公司环境信誉的满意程度；

（7）对项目建设的态度及；

（8）其他意见和建议。

本次公众参与于2012年4月发放团体调查表21份，个人调查表50份，收回团体调查表21份，个人调查表50份。团体调查针对所在地周围企业，被调查的团体为项目所在地附近村委会及周围企业，被调查个人为项目附近区域村民。

4.2调查结果分析

（1）个人表调查结果分析

发放调查表时参加本次公众调查表填写的个人共50人，收回调查表50份。表4-1是本次公众调查结果个人表的统计汇总，个人调查信息统计清单见表4-2。

表4-1  个人调查统计结果

| 序号 | 调查内容 | 意见 | 调查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 个数 | 比例(%) |
| 1 | 您对当地环境质量现状的看法 | 好 | 5 | 10 |
|  |  | 一般 | 33 | 66 |
|  |  | 较差 | 12 | 24 |
| 2 | 您认为该地区主要的环境问题 | 废水 | 4 | 8 |
|  |  | 废气 | 16 | 31 |
|  |  | 噪声 | 13 | 25 |
|  |  | 固废 | 0 | 0 |
|  |  | 其他 | 18 | 35 |
| 3 | 您对建设项目的了解程度 | 了解 | 16 | 32 |
|  |  | 有所了解 | 26 | 52 |
|  |  | 不了解 | 8 | 16 |
| 4 | 该项目运行期主要的环境问题 | 废水 | 2 | 4 |
|  |  | 废气 | 3 | 6 |
|  |  | 粉尘 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声 | 16 | 31 |
|  |  | 固废 | 0 | 0 |
|  |  | 其他 | 30 | 59 |
| 5 | 该项目运行后对周边居住生活环境影响程度 | 影响较大 | 0 | 0 |
|  |  | 影响较小 | 40 | 80 |
|  |  | 无影响 | 10 | 20 |
| 6 | 对建设单位环境信誉的满意程度 | 满意 | 41 | 82 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 不知道 | 9 | 18 |
| 7 | 您对项目建设的态度 | 支持 | 41 | 82 |
|  |  | 无所谓 | 9 | 18 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
| 8 | 其他意见和建议 |  |

表4-1可见，10%的被调查者认为当地环境质量现状好，66%的被调查者认为当地环境质量现状一般，24%的被调查者认为当地环境质量现状较差。32％的被调查者对项目了解，52％的被调查者对项目有所了解，16％的被调查者对项目不了解。8%的被调查者认为项目所在地主要的环境问题是废水，31%的被调查者认为项目所在地主要的环境问题是废气，25%的被调查者认为项目所在地主要的环境问题是废气，35%的被调查者认为项目所在地主要的环境问题是其他。4%的被调查者认为该项目运行期主要的环境问题是废水，6%的被调查者认为该项目运行期主要的环境问题是废气，31%的被调查者认为该项目运行期主要的环境问题是噪声，59%的被调查者认为该项目运行期主要的环境问题是其他。80%的被调查者认为该项目运行后对周边居住生活环境影响较小，80%的被调查者认为该项目运行后对周边居住生活环境无影响。82%的被调查者对建设单位环境信誉的满意程度为满意，18%的被调查者不知道。82%的被调查者支持本项目的建设，18%的被调查者表示无所谓，没有反对意见。

表4-2   公众参与个人调查信息统计清单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 （岁） | 住址 | 联系方式 | 方位 | 与项目距离，m | 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朱*权 | 男 | 50 | 度山村天中路 | 138****159 | 东 | 200 | 支持 |
| 2 | 丁* | 男 | 40 | 永中街道胡池路 | 135****2836 | 东 | 250 | 支持 |
| 3 | 严*兰 | 女 | 48 | 度山村胡池路29号 | 137****4231 | 东 | 250 | 无所谓 |
| 4 | 陈*月 | 女 | 45 | 度山村湖池路 | 136****2071 | 东 | 245 | 支持 |
| 5 | 胡*兴 | 男 | 50 | 度山村胡池路 | 137****1192 | 东 | 245 | 支持 |
| 6 | 朱*玉 | 男 | 45 | 度山村委会 | 138****3587 | 东南 | 300 | 支持 |
| 7 | 朱* | 女 | 35 | 度山村 | 86****58 | 东 | 200 | 无所谓 |
| 8 | 邱*红 | 女 | 30 | 永中街道度山村 | 180****8552 | 东 | 200 | 无所谓 |
| 9 | 项*波 | 男 | 24 | 永中街道度山村 | 137****1869 | 东 | 200 | 无所谓 |
| 10 | 王*林 | 男 | 31 | 永中街道度山村 | 138****7766 | 东 | 200 | 支持 |
| 11 | 胡*华 | 男 | 59 | 胡池路21号 | 138****4231 | 东 | 250 | 支持 |
| 12 | 朱*立 | 女 | 52 | 度山村 | 135****9161 | 东 | 200 | 无所谓 |
| 13 | 胡*清 | 男 | 49 | 永中街道度山村 | 135****5877 | 东南 | 250 | 支持 |
| 14 | 胡*平 | 男 | 35 | 永中街道度山村 | 130****8488 | 东 | 250 | 支持 |
| 15 | 胡*银 | 男 | 55 | 永中街道度山村 | 135****0329 | 东 | 250 | 无所谓 |
| 16 | 胡*锦 | 男 | 30 | 永中街道度山村 | 139****0329 | 东 | 250 | 支持 |
| 17 | 张*娟 | 女 | 55 | 永中街道度山村 | 86****6 | 东 | 250 | 支持 |
| 18 | 胡*群 | 女 | 28 | 永中街道度山村 | 86****29 | 东 | 250 | 无所谓 |
| 19 | 张* | 男 | 26 | 度山村胡池路 | 151****3580 | 东南 | 200 | 支持 |
| 20 | 陈*江 | 男 | 37 | 度山村胡池路 | 130****7361 | 东南 | 280 | 支持 |
| 21 | 陈*云 | 男 | 42 | 度山村 | 151****5424 | 东南 | 200 | 支持 |
| 22 | 王*勇 | 男 | 32 | 永中街道度山村 | 151****7871 | 东南 | 200 | 支持 |
| 23 | 陈*元 | 女 | 25 | 度山村胡池路 | 158****5184 | 东南 | 300 | 支持 |
| 24 | 张*银 | 男 | 45 | 度山村胡池路 | 150****5177 | 东南 | 300 | 支持 |
| 25 | 陈*礼 | 男 | 48 | 永中街道度山村 | 159****2359 | 东南 | 300 | 支持 |
| 26 | 陈*春 | 男 | 45 | 度山村胡池路 | 137****3751 | 东南 | 200 | 无所谓 |
| 27 | 陈*远 | 男 | 35 | 胡池路21号 | 138****8318 | 东南 | 300 | 支持 |
| 28 | 李*红 | 男 | 38 | 度山村胡池路 | 137****7414 | 东南 | 200 | 支持 |
| 29 | 徐*仓 | 男 | 33 | 永中街道度山村 | 150****0435 | 东 | 260 | 支持 |
| 30 | 韩*华 | 女 | 36 | 永中街道度山村 | 137****9649 | 东南 | 200 | 支持 |
| 31 | 李*钦 | 男 | 44 | 永中街道度山村 | 158****8324 | 东 | 260 | 支持 |
| 32 | 廖*龙 | 男 | 36 | 永中街道度山村 | 159****8447 | 东南 | 256 | 支持 |
| 33 | 谷*玉 | 女 | 33 | 永中街道度山村 | 159****2437 | 东 | 260 | 支持 |
| 34 | 陈* | 男 | 47 | 胡池路21号 | 158****0919 | 东 | 300 | 支持 |
| 35 | 陈*平 | 男 | 28 | 度山村 | 150****0654 | 东南 | 300 | 支持 |
| 36 | 莫* | 女 | 20 | 度山村胡池路 | 150****2372 | 东南 | 300 | 支持 |
| 37 | 涂*余 | 男 | 34 | 度山村胡池路21号 | 137****4660 | 东南 | 300 | 支持 |
| 38 | 王* | 女 | 18 | 度山村胡池路 | 138****1933 | 东南 | 300 | 无所谓 |
| 39 | 谢* | 男 | 36 | 度山村胡池路 | 138****4349 | 东南 | 300 | 支持 |
| 40 | 林*聪 | 男 | 34 | 度山村胡池路 | 139****5501 | 东 | 230 | 支持 |
| 41 | 胡*梁 | 男 | 47 | 度山村胡池路 | 138****2089 | 东 | 245 | 支持 |
| 42 | 赵*刚 | 男 | 38 | 永中街道度山村 | 138****3796 | 东南 | 200 | 支持 |
| 43 | 陈* | 男 | 29 | 度山村 | 136****6118 | 东南 | 220 | 支持 |
| 44 | 朱*喜 | 男 | 59 | 永中街道度山村 | 135****5361 | 东 | 250 | 支持 |
| 45 | 夏*杰 | 男 | 29 | 永中街道度山村 | 158****2939 | 东 | 250 | 支持 |
| 46 | 叶* | 女 | 29 | 永中街道度山村 | 138****1198 | 东 | 300 | 支持 |
| 47 | 王*珍 | 男 | 30 | 永中街道度山村 | 135****6118 | 东 | 300 | 支持 |
| 48 | 陈* | 男 | 36 | 永中街道度山村 | 135****7788 | 东南 | 250 | 支持 |
| 49 | 周*莉 | 女 | 24 | 永中街道度山村 | 137****2320 | 东南 | 200 | 支持 |
| 50 | 张*英 | 女 | 33 | 度山村胡池路21号 | 150****7457 | 东南 | 300 | 支持 |

（2）团体表调查结果分析

表4-3是本次单位团体公众调查结果的统计汇总，团体调查信息统计清单见表4-4。

表4-3  团体调查统计结果

| 序号 | 调查内容 | 意见 | 调查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 个数 | 比例(%) |
| 1 | 对当地环境质量现状的看法 | 好 | 1 | 5 |
|  |  | 一般 | 17 | 81 |
|  |  | 较差 | 3 | 14 |
| 2 | 该地区主要的环境问题 | 废水 | 1 | 5 |
|  |  | 废气 | 8 | 38 |
|  |  | 噪声 | 10 | 48 |
|  |  | 固废 | 0 | 0 |
|  |  | 其他 | 3 | 14 |
| 3 | 对建设项目的了解程度 | 了解 | 3 | 14 |
|  |  | 有所了解 | 16 | 76 |
|  |  | 不了解 | 2 | 10 |
| 4 | 该项目运行期主要的环境问题 | 废水 | 0 | 0 |
|  |  | 废气 | 1 | 5 |
|  |  | 粉尘 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声 | 9 | 43 |
|  |  | 固废 | 0 | 0 |
|  |  | 其他 | 11 | 52 |
| 5 | 该项目运行后对周边居住生活环境的影响程度 | 影响较大 | 0 | 0 |
|  |  | 影响较小 | 19 | 90 |
|  |  | 无影响 | 2 | 10 |
| 6 | 对建设单位环境信誉的满意程度 | 满意 | 11 | 52 |
|  |  | 不满意 | 2 | 10 |
|  |  | 不知道 | 8 | 38 |
| 7 | 对项目建设的态度 | 支持 | 15 | 71 |
|  |  | 无所谓 | 6 | 29 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
| 8 | 其他意见和建议 |  |

从4-3可见，81%的被调查团体认为当地环境质量现状一般，14%的被调查团体认为当地环境质量较差，5%被调查团体认为当地环境质量现状好。76％的被调查团体对项目有所了解，14％的被调查团体对项目了解，10％的被调查团体对项目不了解。38%的被调查团体认为项目所在地主要的环境问题是废气，48%的被调查团体认为项目所在地主要的环境问题是噪声，5%的被调查团体认为项目所在地主要的环境问题是废水，14%的被调查团体认为项目所在地主要的环境问题是其他。5%的被调查团体认为该项目运行期主要的环境问题是废气，43%的被调查团体认为该项目运行期主要的环境问题是噪声，52%的被调查团体认为该项目运行期主要的环境问题是其他。90%的被调查团体认为该项目运行后对周边居住生活环境影响较小，10%的被调查团体认为该项目运行后对周边居住生活环境无影响。52%的被调查团体对建设单位环境信誉的满意程度为满意，10%的被调查团体对建设单位环境信誉的满意程度为不满意，38%的被调查团体不知道。71%的被调查团体支持本项目的建设，29%的被调查团体表示无所谓，没有反对意见。

表4-4  公众参与团体调查基本信息

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系方式 | 地址 | 方位 | 与项目距离，m | 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市龙湾区永中街道度山村村民委员会 | 朱*玉 | 138****3587 | 永强天中路 | 东南 | 300 | 支持 |
| 2 | 浙江暖宝轻工机械有限公司 | *侠 | 86****09 | 永中街道度山工业园区纪风路208号 | 西 | 70 | 无所谓 |
| 3 | 温州合亮皮革有限公司 | *口 | 85****37 | 永强高新技术产业园区 | 北 | 1100 | 支持 |
| 4 | 温州保时利皮饰有限公司 | 王*华 | 158****6789 | 天中路 | 西南 | 660 | 无所谓 |
| 5 | 温州骏泰轻工制造有限公司 | *彩 | 86****77 | 永强高新工业园区度山路 | 东 | 300 | 无所谓 |
| 6 | 温州市新大力革业有限公司 | 陈*崇 | 139****9742 | 永强高新工业园区天中路 | / | / | 支持 |
| 7 | 温州忠辉机械有限公司 | 邱*辉 | 135****9985 | 永中街道天中路 | 北 | 350 | 支持 |
| 8 | 温州巧工阀门有限公司 | 郑*安 | 135****8666 | 永中街道天中路1468号 | 南 | 300 | 支持 |
| 9 | 温州亚光真空设备制造厂 | 张*标 | 86****50 | 永强高新园区度山段 | 北 | 3000 | 支持 |
| 10 | 温州镇田机械有限公司 | 张*巧 | 139****3864 | 永强高新园区度山段 | / | / | 支持 |
| 11 | 浙江中特气动阀门成套有限公司 | 季*兴 | 139****6520 | 永强高新园区度山段 | / | / | 支持 |
| 12 | 温州市鹿城捷达减速机厂 | 王*平 | 138****8982 | 永强高新园区度山段 | / | / | 支持 |
| 13 | 浙江雄军锻造有限公司 | 王*球 | 138****8697 | 永强高新园区度山段 | 南 | 300 | 无所谓 |
| 14 | 温州健实贸易有限公司 | *翔 | 188****6666 | 龙湾区永强高新工业园区 | 北 | 1000 | 支持 |
| 15 | 温州市宏福皮革有限公司 | *谦 | 136****9586 | 龙湾区天中路1818号 | 南 | 300 | 支持 |
| 16 | 温州新恒利采合成革有限公司 | *坚 | 136****0006 | 永强高新产业技术园区 | 北 | 200 | 支持 |
| 17 | 温州市建南金属材料有限公司 | 王*弟 | 138****3857 | 永强高新技术产业园区 | 北 | 500 | 支持 |
| 18 | 浙江新同力管件有限公司 | 冯*斌 | 137****5609 | 永强高新园区中天路 | 北 | 1500 | 支持 |
| 19 | 温州市杨业轻机有限公司 | *深 | 137****9606 | 龙湾区度山工业区 | 东 | 900 | 无所谓 |
| 20 | 温州振宏阀门球体有限公司 | 王*岳 | 137****8170 | 永中街道度山村天中路1466号 | 北 | 50 | 支持 |
| 21 | 浙江特宏阀门有限公司 | 孙*聪 | 139****8366 | 龙湾区度山工业区天中路1466号 | 北 | 50 | 无所谓 |

4.3项目环保公示

根据环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》、浙江省人民政府令第288号《浙江省建设项目环保管理办法》和浙环发（2008）55号《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》要求，项目环保审批前应进行两次环保公示。本项目进行了四次环保公示，每次公示时间均为10个工作日，公示地点为度山村宣传栏和项目所在地厂区门口，公示时间为2011年12月14日-12月27日、2012年4月19-5月4日、2012年6月11日-6月25日、2012年6月26日-7月9日（由于前两次公示内容中龙湾区环保局联系电话有误，根据龙湾区环保局审批窗口意见又重新进行了两次公示）。在前两次公示期间，未收到群众来电、来信反映。公示得到了度山村村委会公示证明（详见附件）。在后两次公示期间，环评单位和环保局收到永中街道度山村村民委员会和老人协会关于请求驳回对温州金来聚氨酯有限公司新增4台反应釜技术改造项目的书面报告，驳回的事实与理由：金来公司新增4台反应釜建在度山村居民密集区内，给周围环境造成了严重的污染，已经严重的危害人们的身体健康；金来公司4台反应釜在生产时，空气污染极大，特别是夜间生产，空气中散发出一阵阵恶臭，周边的群众根本无法正常呼吸，晚上连窗户都不敢打开；金来公司在度山村度山路周边堆满了化学铁桶；金来公司随意向度山村河道倾倒化学物质，导致整个河道水质污染、大量鱼类死亡；经现场调查及咨询当地环境保护主管部门，温州金来聚氨酯有限公司新增4台反应釜技术改造项目还未投产，且公司不存在在度山村度山路周边堆满了化学铁桶、不存在随意向度山村河道倾倒化学物质，因此永中街道度山村村民委员会和老人协会关于请求驳回对温州金来聚氨酯有限公司新增4台反应釜技术改造项目的书面报告的事实与理由不存在，经双方协调，于2012年6月28日收到双方协调书以及温州金来聚氨酯有限公司承诺书。具体公示内容如下，公示现场照片见下图。

表4-5  第一次公告内容

“温州金来聚氨酯有限公司年产2.5万吨聚氨酯甲类生产车间新增4台反应釜技术改造项目” 环境影响评价信息第一次公告 温州金来聚氨酯有限公司位于温州市龙湾区永强高新工业园区度山段，建设项目为年产2.5万吨聚氨酯甲类生产车间新增4台反应釜技术改造项目。根据《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》（环发2006〔28〕号）第八条要求，向公众公告以下信息，公示期限为2011年12月14日起十个工作日。 一、建设项目的名称及概要 项目名称：温州金来聚氨酯有限公司年产2.5万吨聚氨酯甲类生产车间新增4台反应釜技术改造项目 建设项目概要：在原有项目的基础上甲类生产车间新增4只PU反应釜，增加设备后总的生产能力不变，仍为年产2.5万吨聚氨酯树脂。项目总投资260万元。 二、建设单位的名称和联系方式 建设单位名称：温州金来聚氨酯有限公司 联系人：陈斌 电话：13777789452（手机） 地址：温州市龙湾区永强高新工业园区度山段 三、评价单位名称及联系方式 评价单位名称：温州市环境保护设计科学研究院 联系人：方先生 电话：0577-88980705 传真：88980706 E－mail：52083237@qq.com 地址：温州车站大道神力大厦7楼 四、审批单位情况 1、审批单位：温州市环境保护局 0577-88926304 2、初审单位：龙湾区环境保护局 0577-86968381 五、环境影响评价的工作程序和主要工作内容 1、工作程序 接受环评工作委托－现状调查与环境监测－公众调查－编写环境影响报告书－报告书评审－上报环保主管部门审批。 2、主要工作内容 通过调查工程及周边地区环境现状，评价区域环境特征，分析建设项目开发过程中及投入运营后可能产生的环境影响因素，预测分析项目存在的污染因素对环境可能构成的影响程度，提出减缓环境影响的有效措施。 六、征求公众意见的主要事项 范围：重点范围为建设项目所在地及其周边居住区、村庄。对象有项目周边企业、团体单位和当地工人、农民、教师、学生、公务员等。 征询主要事项：公众对当地环境质量的认可程度；公众认为该地区主要的环境问题；公众对本项目的了解程度；公众对建设单位环境信誉的满意程度；公众对本项目最担心的环境问题；公众认为本项目建成后对周边居民居住生活环境和经济发展的影响程度；公众对项目建设的态度及具体的意见和建议；公众对环评主要内容及结论的认可和知晓程度等。 七、公众提出意见的主要方式 请您将您的意见以书信、电子邮件、传真和面访形式反馈给建设单位或环评单位。 公示单位：温州金来聚氨酯有限公司 二〇一一年十二月十四日

表4-6   第2次公示内容

温州金来聚氨酯有限公司年产2.5万吨聚氨酯甲类生产车间新增4台反应釜技术改造项目环境影响报告书第二次公示 一、建设项目基本情况概述 项目名称：温州金来聚氨酯有限公司年产2.5万吨聚氨酯甲类生产车间新增4台反应釜技术改造项目 建设项目概要：在原有项目的基础上甲类生产车间新增4只PU反应釜，增加设备后总的生产能力不变，仍为年产2.5万吨聚氨酯树脂。项目总投资260万元。 二、建设项目对环境可能造成影响的概述 (1)废水：废水经厂内污水处理站预处理达标后纳入东片污水处理厂处理达标后排放至灵昆岛北支。 (2)废气：本项目废气排放源强预测计算表明，各大气污染物在各类气象条件下对环境影响贡献值均低于评价标准限值，各敏感点的叠加浓度均满足评价标准要求。本项目对厂区周围大气环境不会造成明显影响。 (3)噪声：经采取相关的污染防治措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 (4)固废：经采取相关的污染防治措施，固废均能做到无害化处理，不外排环境。 三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施 (1)废水：废水采取生化物化处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后纳入东片污水处理厂。 (2)废气：各有机废气经冷凝回收后排放的有机废气根据废气性质分别采取水喷淋吸收或活性炭吸附处理后排放。锅炉燃煤烟气采取水膜除尘加碱法脱硫。 (3)噪声：厂区合理布局，根据噪声源特征，分别采取隔声、消声等降噪措施。 (4)固废：废活性炭等危险废物委托有资质单位处理处置，生活垃圾委托环卫部门集中清运处理。废水处理站污泥及时清运。 四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点 该项目的建设符合项目所在地生态环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目具有较好的环境效益、经济效益和社会效益，符合产业政策及相关规划要求，基本能做到清洁生产要求。项目在建设及将来的使用过程中会产生一定量的废气、废水、噪声和固体废弃物等污染物。经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，则从环保角度来看，该项目的建设是可行的。 五、生产单位和联系方式 建设单位名称：温州金来聚氨酯有限公司 联系人：陈斌 电话：13777789452（手机） 地址：温州市龙湾区永强高新工业园区度山 六、建设项目环保审批部门 1、审批单位：温州市环境保护局 0577-88926304 2、初审单位：龙湾区环境保护局 0577-86968381 七、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式 评价单位名称：温州市环境保护设计科学研究院 地址：温州车站大道神力大厦7楼 联系人：方先生 电话：0577-88980705 传真：88980706 E－mail：52083237@qq.com 八、公众提出意见的主要方式 本次公示主要采取公告的形式，公众可以通过发送信函、传真、电子邮件等方式，发表对该建设项目及环评工作的意见看法。公示时间为自公示之日起10个工作日。 环境影响评价单位将在项目《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向项目建设单位、设计单位和环保审批部门反映。 公示单位：温州金来聚氨酯有限公司 二〇一二年四月十九日

表4-7 第3次公告内容

“温州金来聚氨酯有限公司年产2.5万吨聚氨酯甲类生产车间新增4台反应釜技术改造项目” 环境影响评价信息第一次公告 温州金来聚氨酯有限公司位于温州市龙湾区永强高新工业园区度山段，建设项目为年产2.5万吨聚氨酯甲类生产车间新增4台反应釜技术改造项目。根据《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》（环发2006〔28〕号）第八条要求，向公众公告以下信息，公示期限为2012年6月11日起十个工作日。 一、建设项目的名称及概要 项目名称：温州金来聚氨酯有限公司年产2.5万吨聚氨酯甲类生产车间新增4台反应釜技术改造项目 建设项目概要：在原有项目的基础上甲类生产车间新增4只PU反应釜，增加设备后总的生产能力不变，仍为年产2.5万吨聚氨酯树脂。项目总投资260万元。 二、建设单位的名称和联系方式 建设单位名称：温州金来聚氨酯有限公司 联系人：陈斌 电话：13777789452（手机） 地址：温州市龙湾区永强高新工业园区度山段 三、评价单位名称及联系方式 评价单位名称：温州市环境保护设计科学研究院 联系人：方先生 电话：0577-88980705 传真：88980706 E－mail：52083237@qq.com 地址：温州车站大道神力大厦7楼 四、审批单位情况 1、审批单位：温州市环境保护局 0577-88926304 2、初审单位：龙湾区环境保护局 0577-86968381 五、环境影响评价的工作程序和主要工作内容 1、工作程序 接受环评工作委托－现状调查与环境监测－公众调查－编写环境影响报告书－报告书评审－上报环保主管部门审批。 2、主要工作内容 通过调查工程及周边地区环境现状，评价区域环境特征，分析建设项目开发过程中及投入运营后可能产生的环境影响因素，预测分析项目存在的污染因素对环境可能构成的影响程度，提出减缓环境影响的有效措施。 六、征求公众意见的主要事项 范围：重点范围为建设项目所在地及其周边居住区、村庄。对象有项目周边企业、团体单位和当地工人、农民、教师、学生、公务员等。 征询主要事项：公众对当地环境质量的认可程度；公众认为该地区主要的环境问题；公众对本项目的了解程度；公众对建设单位环境信誉的满意程度；公众对本项目最担心的环境问题；公众认为本项目建成后对周边居民居住生活环境和经济发展的影响程度；公众对项目建设的态度及具体的意见和建议；公众对环评主要内容及结论的认可和知晓程度等。 七、公众提出意见的主要方式 请您将您的意见以书信、电子邮件、传真和面访形式反馈给建设单位或环评单位。 公示单位：温州金来聚氨酯有限公司 二〇一二年六月十一日

表4-8    第4次公示内容

温州金来聚氨酯有限公司年产2.5万吨聚氨酯甲类生产车间新增4台反应釜技术改造项目环境影响报告书第二次公示 一、建设项目基本情况概述 项目名称：温州金来聚氨酯有限公司年产2.5万吨聚氨酯甲类生产车间新增4台反应釜技术改造项目 建设项目概要：在原有项目的基础上甲类生产车间新增4只PU反应釜，增加设备后总的生产能力不变，仍为年产2.5万吨聚氨酯树脂。项目总投资260万元。 本项目主要原辅材料消耗情况为：甲苯24t/a，丁酮32t/a，DMF16518t/a，MDI1656t/a，乙二醇983t/a，1,4-丁二醇,44t/a，二乙二醇1554/a，己二酸4414t/a,其他助剂60t/a。 二、建设项目对环境可能造成影响的概述 (1)废水：废水经厂内污水处理站预处理达标后纳入东片污水处理厂处理达标后排放至灵昆岛北支。 (2)废气：本项目废气排放源强预测计算表明，各大气污染物在各类气象条件下对环境影响贡献值均低于评价标准限值，各敏感点的叠加浓度均满足评价标准要求。本项目对厂区周围大气环境不会造成明显影响。 (3)噪声：经采取相关的污染防治措施，厂界噪声可以做到达标排放。 (4)固废：经采取相关的污染防治措施，固废均能做到无害化处理，不外排环境。 三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施 (1)废水：废水采取生化物化处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后纳入东片污水处理厂。 (2)废气：各有机废气经冷凝回收后排放的有机废气根据废气性质分别采取水喷淋吸收或活性炭吸附处理后排放。锅炉燃煤烟气采取水膜除尘加碱法脱硫。 (3)噪声：厂区合理布局，根据噪声源特征，分别采取隔声、消声等降噪措施。 (4)固废：废活性炭等危险废物委托有资质单位处理处置，生活垃圾委托环卫部门集中清运处理。废水处理站污泥及时清运。 四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点 该项目的建设符合项目所在地生态环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目具有较好的环境效益、经济效益和社会效益，符合产业政策及相关规划要求，基本能做到清洁生产要求。项目在建设及将来的使用过程中会产生一定量的废气、废水、噪声和固体废弃物等污染物。经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，则从环保角度来看，该项目的建设是可行的。 五、生产单位和联系方式 建设单位名称：温州金来聚氨酯有限公司 联系人：陈斌 电话：13777789452（手机） 地址：温州市龙湾区永强高新工业园区度山 六、建设项目环保审批部门 1、审批单位：温州市环境保护局 0577-88926304 2、初审单位：龙湾区环境保护局 0577-86968381 七、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式 评价单位名称：温州市环境保护设计科学研究院 地址：温州车站大道神力大厦7楼 联系人：方先生 电话：0577-88980705 传真：88980706 E－mail：52083237@qq.com 八、公众提出意见的主要方式 本次公示主要采取公告的形式，公众可以通过发送信函、传真、电子邮件等方式，发表对该建设项目及环评工作的意见看法。公示时间为自公示之日起10个工作日。 环境影响评价单位将在项目《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向项目建设单位、设计单位和环保审批部门反映。 公示单位：温州金来聚氨酯有限公司 二〇一二年六月二十六日

4.4公示结果

在前两次公示期间，环保审批部门、当地环保部门、环科院未收到群众来电、来信反映。公示得到了度山村村委会公示证明（详见附件）。在后两次公示期间，环评单位和环保局收到永中街道度山村村民委员会和老人协会关于请求驳回对温州金来聚氨酯有限公司新增4台反应釜技术改造项目的书面报告，经双方协调，于2012年6月28日收到双方协调书以及温州金来聚氨酯有限公司承诺书（龙湾区环境保护局公示证明详见附件）。

4.5公众参与调查分析

随着公众的环境意识日益提高，对环境质量的要求也日渐提高。通过公众参与调查可以看出，所有被调查个人对该项目建设持支持态度，绝大多数被调查的团体对该项目建设持支持态度，没有人反对该项目的建设。本项目环评期间进行了4次环保公示（由于前两次公示内容中龙湾区环保局联系电话有误，根据龙湾区环保局审批窗口意见又重新进行了两次公示）。在前两次公示期间，环保审批部门、当地环保部门、环科院未收到群众来电、来信反映。公示得到了度山村村委会公示证明（详见附件）。在后两次公示期间，环评单位和环保局收到永中街道度山村村民委员会和老人协会关于请求驳回对温州金来聚氨酯有限公司新增4台反应釜技术改造项目的书面报告，驳回的事实与理由：金来公司新增4台反应釜建在度山村居民密集区内，给周围环境造成了严重的污染，已经严重的危害人们的身体健康；金来公司4台反应釜在生产时，空气污染极大，特别是夜间生产，空气中散发出一阵阵恶臭，周边的群众根本无法正常呼吸，晚上连窗户都不敢打开；金来公司在度山村度山路周边堆满了化学铁桶；金来公司随意向度山村河道倾倒化学物质，导致整个河道水质污染、大量鱼类死亡。经现场调查及咨询当地环境保护主管部门，温州金来聚氨酯有限公司新增4台反应釜技术改造项目还未投产，且公司不存在在度山村度山路周边堆满了化学铁桶、不存在随意向度山村河道倾倒化学物质，因此永中街道度山村村民委员会和老人协会关于请求驳回对温州金来聚氨酯有限公司新增4台反应釜技术改造项目的书面报告的事实与理由不存在，经双方协调，于2012年6月28日收到双方协调书以及温州金来聚氨酯有限公司承诺书（龙湾区环境保护局公示证明详见附件）。根据协调书内容，温州金来聚氨酯有限公司按环保部门要求申办环评手续。双方已经协调，建设单位承诺严格按照环保部门要求，定期对公司环境进行监测，同时诚心接受度山村村民代表的不定期监督，建设单位必须严格执行环保 “三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，确保该项目的社会效益与环境效益相统一。

（五）环评影响评价结论

温州金来聚氨酯有限公司年产2.5万吨聚氨酯甲类生产车间新增4台反应釜技术改造项目，位于龙湾永强高新技术产业园区天中路1388号，该项目的建设符合项目所在地生态环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目具有较好的环境效益、经济效益和社会效益，符合产业政策及相关规划要求，基本能做到清洁生产要求。项目在建设及运行期对区域环境可能带来一定的不利影响，经评价分析，采用严格的科学管理和环保治理手段，可减缓环境污染。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在使用期内持之以恒加强管理，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

（六）联系方式

建设单位名称：温州金来聚氨酯有限公司

地址：温州市龙湾区海滨龙湾永强高新技术产业园区天中路1388号

联系人：陈先生    联系方式：13777789452

环评机构名称：温州市环境保护设计科学研究院

联系人：方工

电话：0577-88980705      传真：0577-88980706

地址：温州车站大道神力大厦7楼  E-mail：52083237@qq.com

# Text boxes

不凝气

预聚合

扩链聚合

搅拌混合

异氰酸酯

粘度上升

质控点

溶剂稀释

(DMF)

异氰酸酯补正

曲线稳定

检  测

粘度、固体含量

合格

不合格

反应时间控制

聚酯多元醇

溶剂(DMF)

扩链剂

功率仪表显示

粘度曲线控制

搅拌混合

中间体(A或B料)

检测粘度、固含量

出料包装

冷凝器

技

改

工

艺

改

变

情况