温州市中央涂A-2安置地块建设项目

环境影响报告书

（简  本）

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一一年十月

第一章  总 论

## 1.1 项目由来

根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定。受业主单位——温州市鹿城区(中国)鞋都建设管理委员会（鹿城区进城口改建工程指挥部）委托，温州市环境保护设计科学研究院承担该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、资料收集和同类项目调查研究的基础上，编制了该项目的环境影响报告书（送审稿），提请审查。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1 法律法规

### 1.2.2 技术规范

### 1.2.3 其他依据及参考资料

## 1.3 环境功能区划

1、水环境

根据水功能区划，纳污水体瓯江和项目附近内河温瑞塘河属于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类地表水功能区。

2、环境空气

根据《温州市环境空气质量功能区编制说明》，本项目所在地环境空气要求为二类区。

3、声环境

本项目所在区域为居住、商业、工业混杂区，声环境功能建议按2类区标准进行控制，交通干线两侧建议按4a类区标准进行控制。

## 1.4 评价标准

### 1.4.1 环境质量标准

表1.4-1  水环境质量标准       单位：mg/L，pH除外

| 参数 | pH | DO | BOD5 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | COD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类 | 6-9 | ≥5 | ≤4 | ≤6 | ≤1.0 | ≤20 |
| 参数 | 汞 | 铅 | 总磷 | 挥发酚 | 氟化物 | 石油类 |
| III类 | ≤0.0001 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤0.05 |

表1.4-2  大气评价执行的标准      单位：mg/m3

| 项目 | 日平均 | 1小时平均 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0.15 | 0.5 | 《环境空气质量标准》(GB3095-1996) |
| NO2 | 0.12 | 0.24 |  |
| CO | 4.00 | 10.00 |  |
| PM10 | 0.15 | / |  |
| THC | / | 2.0* |  |

项目地块北侧面向江滨西路，地块内面向这些道路的一侧第一排建筑物或区域距离为30m范围内执行4a类标准，即昼间70dB，夜间55dB；其余区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，即昼间60dB，夜间50dB。

### 1.4.2 污染物排放标准

表1.4-3      废水排放标准   单位：mg/L(pH除外)

| 参数 | pH | BOD5 | CODCr | SS | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (GB18918-2002) 一级B排放标准 | 6~9 | ≤20 | ≤60 | ≤20 | ≤8（15）* | ≤1.0 | ≤3 |

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。西片污水处理厂进水标准没参考《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准。

表1.4-4  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 最高允许排放速率 (kg/h) | 无组织排放 监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒(m) | 二级标准 | 监控点 | 浓度(mg/m3) |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
| 氮氧化物 | 240 | 15 | 0.77 |  | 0.12 |
| THC | 120 | 15 | 10 |  | 4.0 |

表1.4-5  工作场所空气中有毒物质容许浓度    单位：mg/m3

| 项目名称 | 最高容许浓度 | 时间加权平均容许浓度 | 短时间接触容许浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| NO2 | / | 5 | 10 |
| CO | / | 20 | 30 |

表1.4-6  油烟排放标准最高允许排放浓度和净化设备最低去除率

| 规 模 | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3, ＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率(108J/H) | 1.67, ＜5.00 | ≥5.00, ＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积(M2) | ≥1.1, ＜3.3 | ≥3.3, ＜6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率(%) | 60 | 75 | 85 |

注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000 m3/h。

3、噪声

表1.4-7  噪声排放标准

| 类别 | 适用区域 | 等效声级Leq dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 居住、商业混合区 | 60 | 50 |
| 4 | 交通干线 | 70 | 55 |

表1.4-8   建筑施工场界噪声限值

| 施工阶段 | 噪声限值 (dB) |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 土 石 方 | 75 | 55 |
| 打 桩 | 85 | 禁止施工 |
| 结 构 | 70 | 55 |
| 装 修 | 65 | 55 |

## 1.5 评价工作等级和评价范围

### 1.5.1 评价工作等级

1、水环境

本项目水环境评价等级为三级。主要对本项目纳管可行性进行分析。

2、环境空气

根据计算为可确定空气环境评价的工作等级为三级。

表1.5-1  废气污染物评价等级

| 污染物 | 最大落地浓度（mg/m3） | 大气环境质量标准（mg/m3） | 占标率 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 4.07E-03 | 10 | 0.04% | 三 |
| NO2 | 9.84E-04 | 0.24 | 0.41% | 三 |
| THC | 7.67E-04 | 2.0 | 0.04% | 三 |

3、声环境

声环境作二级评价。

### 1.5.2 评价范围

1、水环境：项目水环境影响评价范围为废水排放口上游1km至下游2km范围。

2、大气环境：以地块的区域中点为中心，主导风向东北偏北风为主轴，长为5km，宽为5km，面积约25km2的正方形陆域范围。

3、声环境：建设项目边界向外延伸200m区域。

4、生态环境：项目所在及周边区域。

## 1.6 评价因子

根据以上对建设项目的环境污染因子初步分析，确定主要影响要素为地面水、环境空气和噪声，对照国家的有关环境标准，结合评价区域环境现状的特征，确定评价因子如下：

1、水环境

影响评价因子：CODCr、氨氮

2、环境空气

影响评价因子：NO2、CO、THC；

3、声环境

影响评价因子：Leq(A)。

第二章  区域环境概况

## 2.1 自然环境概况

### 2.1.1 地理位置

温州地处中国大陆环太平洋岸线的中段，浙江省东南部。全境介于北纬27.03'－28.36'、东经119.37'－121.18'之间。东濒东海，南与福建省宁德地区的福鼎、柘荣、寿宁三县毗邻，西及西北部与丽水市的缙云、青田、景宁三县相连，北和东北方与台州市的仙居、黄岩、温岭、玉环四县市接壤。

温州市中央涂片区改造区域地处瓯江南岸，本建设项目中央涂A-2安置地块位于翠微大道与鹿城路交汇处西北侧，是温州市西进城口的组成部分。东面隔瓯南路为A-1-1地块，南隔昆仑路为A-3地块，西临鹿城工业区三期（工业区内主要以鞋业为主），北隔江滨西路A线（在建）为瓯江。

### 2.1.2 自然环境概况

1、地形地貌

温州市以低山区丘陵为主，占全市面积的62.14%，平原面积占21%，海域面积占16.86%，大致呈“六山二地二水”结构。

2、气候

温州市区属副热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。冬季盛行西北风，夏季盛行东北偏北风，全年最多风向为东北偏北风，其次为西北风，多年平均风速为0.95m/s。

3、水文水系

⑴ 瓯江

瓯江是浙江省第二大河，发源于庆元县锅帽尖，流经庆元、龙泉、云和、遂昌、松阳、缙云、丽水、景宁、青田、永嘉、瓯海、温州、乐清等13个县(市)至崎头注入东海，全长388公里，流域面积达17958平方公里。

(2)内河水系

温州市区的内河河网主要由温瑞塘河、西山河、九山河、南塘河、吕浦河等数十条大小河流组成。温州市内河河网为平原河网，枯水流量小，流速缓慢，稀释自净能力低。

4、地质与地震

温州市地基岩性，由基岩和第四纪土层组成，基岩岩性大部分为凝灰岩、流灰岩，主要颁在周围山区和平原中的零星残丘，一般均较坚实，但局部地区风力剧烈。

根据地震历史资料和国家建委颁布文件，温州地震烈度属六度地区。

## 2.2 社会环境概况

### 2.2.1 温州市概况

温州市下辖鹿城、龙湾、瓯海3区和瑞安、乐清2市及永嘉、洞头、平阳、苍南、文成、泰顺6县，共设镇119个，乡143个，街道办事处30个。温州市陆域面积11784平方公里，海域面积约11000平方公里。

### 2.2.2 鹿城区概况

鹿城区地处浙江省东南部，全区土地总面积为292.336km（不包括海域面积），由山区、丘陵、水网、滨江等地貌组成，地势西高东低。是温州市的政治、经济、文化中心。2001年下半年，经国务院、省政府批准，市、区两级政府对行政区划进行了调整，鹿城区的区域面积从104平方公里扩大为292.336平方公里，现常住人口69.98万人。现全区共辖12个街道、5个乡、4个镇。

品牌，并成为我国东南沿海最重要的轻工产品出口生产基地之一。

### 2.2.3温州市江滨西路A、B线两侧地块控制性详细规划

一、功能定位及规模

- 功能定位

规划确定本片区功能定位为近期以工业为主，居住相对集中的综合区域；远期根据总体规划对工业用地整体“退二进三”，形成温州城市西片大型滨江生活区。

- 人口规模

本区居住人口按28m2/人计，则居住人口为2.4万人；本区工业基本为二类工业用地，其就业人口按120人/ha计，则本区就业人口约为0.9万人，合计本区近期人口规模约3.3万人。

二、用地布局

考虑目前鹿城工业区用地“退二进三”的难度较大，规划建议近期基本保留上述工业用地；对中央涂、卧其涂、牛岭村三个旧村用地进行改造，规划形成以工业用地为主，居住用地相对集中的用地布局。

本项目安置地块，属《温州市江滨西路A、B线两侧地块控制性详细规划》的规划范围。根据规划，本项目所在地使用功能为二类居住用地。

## 2.3 污水排放去向

### 2.3.1西片污水处理厂概况

温州市西片污水处理厂位于双屿镇卧期山旁，占地面积为30万m3/d；该污水处理厂设计总规模为日处污水为25万m3/d，2010年底一期工程已投入运行，目前已经具备了日处理污水10万吨的生产能力。该污水处理厂污水处理采用CAST处理工艺，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。

### 2.3.2 本项目排水规划

本项目地处中央涂A-2安置地块，属于温州市西片污水处理厂纳污服务范围，项目建成后废水经预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后进入污水收集管网，最终进入西片污水处理厂。西片污水处理厂一期工程现已建成试运行，本项目建成后废水可接管西片污水处理厂集中处理。

## 2.4《鹿城区生态环境功能区规划》概况

根据《温州市区生态环境功能区规划》（2008年2月），本项目所在地为鹿城老城区城镇优化发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40302D01）内，属优化准入区。

## 2.5周围污染源调查

经我院调查，本项目所在地周边最近300米范围内企业为五星纸业、温州泰马鞋业有限公司、温州秀典鞋业、雄宇科技照明电器有限公司等，主要行业为皮鞋、纸、电器、服饰等制造企业。

根据项目确定的评价范围，以本项目中心为圆心，对周边3KM范围内进行污染源普查调研，周边企业主要是轻工鞋材等企业，没有对本项目形成较大敏感影响的污染企业。

第三章  建设项目概况

## 3.1建设项目基本情况

建设项目名称：温州市中央涂A-2安置地块建设项目

建设单位：温州市鹿城区(中国)鞋都建设管理委员会（鹿城区进城口改建工程指挥部）

项目性质：新建

建设地点：温州市中央涂A-2安置地块

工程投资总额：建设项目总投资估算约73138万元，其中环保投资约210万元，约占投资总额的0.3%。

拆迁安置：总拆迁面积17795m2，其中拆迁居（农）民99户，计住宅建筑面积15564m2(其中违章建筑4447m2)；营业房（90间）计建筑面积2231m2。另拆迁简易棚屋256 m2。

## 3.2建设项目规模

根据建设单位提供规划总平面图布置初步方案，建筑占地面积为19551平方米，容积率不得大于4.99，规划拟建计入容积率总建筑面积167950平方米。商业面积34533平方米，计划安排入住户数937户。

地块主要技术经济指标如表3.2-1所示。

表3.2-1  地块主要经济技术指标

| 项 目 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划总用地面积 | 33677 | M² |  |
| 建筑占地面积 | 19551 | M² |  |
| 广场、硬地面积 | 11875 | M² |  |
| 绿地 | 5052 | M² | 屋顶绿化按20%计算 |
| 总建筑面积 | 167950 | M² | (计入容积率面积) |
| 其 中 | 高层住宅 | 130126 | M² | 3层以上 |
|  | 商业 | 34533 | M² | 1~2层裙房 |
|  | 配套用房 | 3291 | M² |  |
|  | 其中 | 小区大堂 | 980 | M² |  |
|  |  | 开闭所 | 72 | M² |  |
|  |  | 配电房 | 950 | M² |  |
|  |  | 物业用房 | 1176 | M² |  |
|  |  | 消防控制室 | 48 | M² | 占地上总建筑面积7‰ |
|  |  | 电信配线房 | 37 | M² |  |
|  |  | 有线电视配线房 | 28 | M² |  |
| 不计容积率建筑面积 | 53631 | M² |  |
| 其 中 | 三层架空（公共活动空间） | 530 | M² |  |
|  | 设备转换层 | 2024 | M² | 1#-3#楼三层处 |
|  | 商业外走廊 | 3353 | M² |  |
|  | 地下室建筑面积 | 47724 | M² |  |
|  | 其中 | 地下室汽车库 | 39317 | M² |  |
|  |  | 地下室非机动车库 | 8407 | M² |  |
| 容积率 | 4.99 |  |  |
| 建筑密度 | 58.05 | % |  |
| 绿地率 | 15 | % |  |
| 地下室机动车泊位 | 922 | 辆 |  |
| 其中 | 住宅机动车停车数量 | 646 | 辆 |  |
|  | 商业机动车停车数量 | 276 | 辆 |  |
| 地面机动车泊位 | 6 | 辆 | 商业装卸车位 |
| 地下非机动车泊位 | 4632 | 辆 |  |
| 其中 | 住宅非机动车停车数量 | 1882 | 辆 |  |
|  | 商业非机动车停车数量 | 2750 | 辆 |  |
| 地下室人防建筑面积 | 22666 | M² |  |
| 住宅户数 | 937 | 户 |  |
| 平均每户建筑面积 | 139.1 | M² |  |
| 阳台建筑面积 | 5351 | M² |  |
| 阳台面积占住宅总面积比例 | 4.1 | % |  |

注：本项目除安置用房外，其余商业及配套用房均由市政府统筹安排，商业用房类型暂不明确。

第四章  工程分析

## 4.1 营运期工程污染分析

表4.1-1   拟建项目环境影响因子

| 时 段 | 影响环境的行为 | 环境影响因子 |
| --- | --- | --- |
| 工程建设 | 场地平整、地面开挖 | 弃土、扬尘、道路交通压力增加 |
|  | 施工机械操作 | 机械噪声 |
|  | 施工作业 | 施工废水 |
|  | 土地利用 | 水土流失 |
|  | 施工人员日常生活 | 生活污水、生活垃圾 |
| 工程运行 | 住户入住 | 生活污水、生活垃圾、油烟 |
|  | 地下车库 | 汽车尾气、车辆噪声 |
|  | 配套设施 | 废气排放和噪声污染 |

## 4.2运营期污染源汇总

项目各污染物产生量、达标排放量情况见表4.2-1。

表4.2-1  项目主要污染源情况一览表

| 类别 | 产生量(t/a) | 内部处理削减量(t/a) | 纳管排放量(t/a) | 排入环境量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 292000 | ―― | 292000 | 292000 |
|  | CODcr | 146 | 44 | 146 | 17.52 |
|  | 氨氮 | 10.22 | ―― | 10.22 | 2.336 |
|  | 动植物油 | 5.84 | ―― | 5.84 | 0.876 |
| 类别 | 产生量 | 内部处理削减量 | 排放量 |
| 废气 | 地下停车库 | 高峰 | CO（kg/h） | 17.3 | ―― | 17.3 |
|  |  |  | NO2（kg/h） | 4.182 | ―― | 4.182 |
|  |  |  | THC（kg/h） | 3.264 | ―― | 3.264 |
|  |  | 平时 | CO（kg/h） | 2.0 | ―― | 2.0 |
|  |  |  | NO2（kg/h） | 0.164 | ―― | 0.164 |
|  |  |  | THC（kg/h） | 0.256 | ―― | 0.256 |
| 固废 | 生活垃圾 | 2767 | 2767 | 0 |

注：纳管排放量指项目废水处理达西片污水处理厂进水标准，排入环境量指经西片污水处理厂集中处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准的排放量。

## 4.1.6外环境污染源分析

1、周边道路交通噪声、汽车尾气影响

对本项目可以产生影响的外环境污染源主要是周边江滨西路、瓯南路等道路交通噪声和汽车尾气。现状周边道路车辆较少，待本项目及周边安置房地块均建成后，周边道路交通噪声和汽车尾气对项目会有影响。

2、西南侧工业区工业废气影响

本项目西南面为鹿城工业区，区内分布有众多的生产企业，对本项目而言，主要的工业废气影响来自附近鞋厂刷胶等工序产生的有机废气污染影响。

根据对周边鞋业企业环评及批复的调查了解，以上鞋业企业均未批复设定卫生防护距离。

同时根据现状大气环境空气中鞋类企业需控制的特征污染因子甲苯等苯类溶剂成分监测结果可以知道，本项目所在地特征污染因子能够满足功能区要求，可见，本项目周边鞋类企业产生的特征污染废气并未对空气环境质量造成性质改变的影响，空气质量在可接受范围内。

## 4.3 施工期工程污染分析

本项目在建设阶段对周围环境的影响是存在的，若管理不当，将给项目周围环境带来不利影响，且后期施工和装修对前期入住居民也会带来一定的影响。

第五章  环境质量现状调查与评价

### 5.1 水环境质量现状调查与评价

### 5.1.1 瓯江水域环境质量

瓯江为地表水Ⅲ类水质功能区，评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。经计算， pH值、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氰化物、氨氮、锌、铜、六价铬、和石油类指标均值单项评价因子标准指数均＜1，能够达到Ⅲ类水质标准，表明瓯江大桥断面和卧旗山下游水质良好，符合水环境功能区划要求。

## 5.2 环境空气质量现状与评价

按照《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准评价。监测结果表明项目所在区域大气环境中PM10、SO2、NO2、CO和非甲烷总烃标准要求。

特征污染物监测结果对照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气有害物最高浓度限值及前苏联居住区大气中有害物质的最高允许浓度。监测结果表明，苯、甲苯、二甲苯、丙酮和乙酸丁酯单项评价指数均小于1，拟建地块环境本底值良好，在正常情况下不会对入驻人群产生健康影响。

## 5.3声环境现状与影响评价

噪声现状监测结果表明，项目临江滨路A线侧距离30m范围内现状噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准要求，其余边界现状噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。

第六章  施工期环境影响分析

本项目工程量较大，建设周期较长，若不采取有效措施，将对周围环境产生较大的影响。

## 6.1 施工期环境空气影响分析

6.1.1 污染源及污染物

项目在施工阶段，对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘，另有少量施工车辆尾气。

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表5.1-2。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

因此对于易起尘的建筑材料应加盖篷布，汽车运输沙土等建材时也应加盖，并严格禁止超载运行，防止撒落而形成新的尘源。

## 6.2 施工噪声的影响

### 6.2.1施工噪声源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。

由于受施工期噪声影响的敏感点较少，本环评建议采取如下措施：

1、制订施工计划时，应尽量避免同时使用大量高噪声设备；提高工作效率，使土建工程在短期内完成。

2、禁止夜间施工，如因施工工艺要求必须在夜间作业的，必须得到当地环保局的同意，并告示附近居民，征求其意见。

## 6.3 施工废水的影响

施工期废水主要有：暴雨造成地表径流携带大量泥砂而成的“黄泥水”；包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌车及输送系统冲洗废水、车辆清洗水、开挖基础时为降低地下水位的排水等；生活污水包括施工人员的清洗水、食堂下水和厕所冲刷水。排水过程产生的沉积物将会进入区域附近的下水管涵导致堵塞，因此必须做出一定的预防措施。

## 6.4 施工固废的影响

施工期固体废物包括施工期间施工人员的生活垃圾，以及施工过程中丢弃的包装袋、废建材等生产垃圾，管理部门应妥善安排收集，生活垃圾送城镇环卫部门处理，生产垃圾尽量回收再利用，剩余部分与生活垃圾一起送环卫部门处理。

## 6.5施工期生态环境影响分析

### 6.5.1生态环境现状

项目占地33677m2，根据现场调查，拟开发地块现状主要为闲置荒地，无国家保护的珍稀动植物。

### 6.5.2影响因素分析

项目所在区域生态环境的影响因素主要为施工期间破土挖填工程造成的水土流失。

### 6.5.3生态保护措施

1、在建设过程中，应及时进行植被种植和绿化，增强地表的固土能力，可以有效减轻施工扬尘和水土流失的发生。

2、在整个施工过程中，挖出的土方应及时回填，需临时堆放不能及时回填的应有专门的临时堆放场所。土石方临时堆放场所最好在项目内部各功能区块建筑工地附近，并进行必要的覆盖，并设置围档，防止雨水冲刷造成水土流失。合理安排施工期，避免雨季施工。

3、对不可再利用的建筑垃圾应及时清理外运，不可在施工区随意堆放。

## 6.6 水土保持

本项目尚未委托编制水土保持方案，本环评主要提出项目建设施工可能造成的水土流失危害分析。

①损坏水保设施，加剧水土流失危害

工程开挖和填筑，施工机械、运输车辆的碾压，弃渣的堆放扰动原地形地貌，原有的水土保持设施的损坏，使其截留降水、涵养水分、滞缓径流的作用降低，使其原有的水土保持功能降低或丧失，加剧水土流失。

②影响工程安全

工程开挖、填筑形成大范围的裸露面和边坡，不及时的采取防护措施，则造成失稳滑塌，加剧水土流失，直接危及工程安全、人民生命财产和影响工程工期。

③影响区域生态环境

工程征占用地使原有的自然景观被施工现场和工程景观代替，工程建设过程中产生大量的扬尘，若不能采取有效防护措施，扬尘、泥浆等将直接影响当地的环境，破坏环境，影响交通。

## 6.7 施工期的其他影响

施工期除了上述对环境的影响外，还有一些其他影响，主要有施工期对市容、市貌的影响；施工车辆增加对交通的影响等。

施工现场免不了有一些施工垃圾、建材堆放，施工车辆由于过载而造成泥土沿路洒落的现象，因此在施工点和施工车辆通过的路段会对市容市貌产生一定的影响。

另一方面，由于工程施工的需要，会在一定时期内增加大量的施工车辆，引起某些路段车流量的增加，减缓行车速度，从而导致汽车尾气排放量的增加，对环境造成影响。

第七章  营运期环境影响评价

## 7.1 环境空气影响评价

### 7.1.1停车库汽车尾气影响评价

根据预测结果，在项目车辆运行高峰期情况下，汽车尾气污染物CO、NO2和THC最大落地浓度均未超过标准的10%。因此本项目车库汽车尾气污染物在楼顶排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。

### 7.1.2油烟废气影响分析

小区内住户厨房均设有油烟机，油烟废气经专用烟道至各幢楼楼顶排放，油烟废气经过扩散后基本不会对周围环境产生影响。

项目设计商业用房建筑面积34533m2，因暂时无法明确其建设内容及规模，需另行申请环评审批。

若拟入驻商业内容涉及饮食服务项目，则功能设计及预设土建油烟通道应严格按照温环发[2009]68号《温州市饮食娱乐业环境影响评价文件审批细则》文件精神。

### 7.1.3发电机燃油废气

柴油发电机每年发电次数不多，通常只是停电时偶尔使用几次，虽然发电机产生的废气及其污染物绝对数量不大，但由于运行期间产生的源强比较明显，发电机燃油废气经专用烟道至楼顶高空排放，避免在房间内的积累。废气高空排放后能够被周围大气很快稀释，对周围环境影响不大。

## 7.2声环境影响评价

本项目建成后使用功能主要为住宅和小部分的商业，小区内噪声对外界环境影响不大，主要是小区内各噪声源对区内自身住户等的影响，包括交通噪声、地下停车库出入口、水泵房、配电房及地下室排风机等。

根据项目方案初步设计，本项目有2个地下车库汽车出入口，分别位于小区东侧（5#）和西南侧（1#）。东侧出入口与5＃楼东侧紧邻，西南侧地下车库出入口与1#楼紧邻，入口中心线距离1#楼和5#楼均约5m。因此昼间本项目车辆行驶高峰时段地下车库出入口汽车进出行驶噪声对附近敏感点的影响很小，夜间存在超标现象。因此地下车库出入口建议安装拱形吸、隔声屏；进出地下车库要禁鸣喇叭，减轻噪声污染；对车库坡道路面进行合理设计，采用低噪声建筑材料；对靠近出入口住户安装隔声窗，以减少车辆出入的噪声影响。根据GBJ 121288《建筑隔声评价标准》的规定，得到双层中空玻璃隔声窗 A 计权隔声量为32. 0dB，单层中空玻璃通风隔声窗的A 计权隔声量为 24. 4dB，本环评取20dB估算，预计昼夜间住户噪声不会超标。

2、地下车库排气口噪声影响

一般车库排风机在白天开启，噪声达到60 dB的距离要求为距排风口3m，故排气筒噪声白天影响范围基本在3m以内，本项目各幢楼之间的距离远大于3m，故其可以满足2类声环境的要求。

3、泵房、发电机噪声影响

本项目需集中设置配套水泵、风机、发电机设置于地下室，发电机最高噪声值105dB，运转噪声从地下室向地面传播需隔2~3层墙体，其平均隔声量可达43~52dB；且发电机设置消声、减振等措施，消声量约15-20dB，因此发动机噪声经消声减振、距离墙体衰减后传至地面约47dB，对外界影响不明显。

4、配电房等低频噪声影响

低频噪声主要来自变电房、配电房的结构传声。而低频噪音却递减得很慢，因此能够长距离奔袭和穿墙透壁直入人耳，更会对人体健康产生长远的影响。因此，低频噪声的危害不容小觑。

低频噪声按传播途径主要分为结构传声、空气传声及驻波，其中驻波危害最重。对于楼内变压器、水泵等造成的结构传声，可以在安装电梯、变压器、水泵等的时候加上减震措施；对于空气传声，可以在房屋的窗口上安装通风隔声窗来改善。

小区变电房设置于单独设备房内，产生的噪声通过墙体的隔声和距离衰减后对周围环境影响不大。

5、房屋装修噪声影响

房屋装修噪声此起彼伏、持续时间长，因此是小区内影响范围比较广的一种特殊噪声，主要噪声源为：鎯头、电钻、木工锯刨、射枪，声级90~95dB。由于小区住户入住时间有先有后，若干年后又有一些住户会进行二次装修，因此房屋装修噪声是目前住房条件(非精装修成品房)下长期存在的一种噪声污染。要求加强装修管理、物业管理，规定夜间和午睡时间停止作业。

6、空调室外机噪声

一般空调室外机噪声源源强为50~60dB(A)，一般情况只要合理布置对邻近住宅影响不会很明显。因此，建议对本项目住宅区的空调室外机的安装部位和规格进行统一安排、同时考虑整体的协调性，并做到合理布置，确保空调室外机不对附近住宅产生影响。

7、商业娱乐用房噪声影响

本项目一、二层为商业用房，项目经营过程中产生的噪声对楼上住宅会有一定的影响。建议本项目商业用房应设置噪声较小项目，不设置噪声较大娱乐经营项目（如KTV、酒吧等），设置的项目噪声排放应符合相应的噪声排放标准，以不影响周边住宅声环境、发生噪声扰民现象为准。

8、社会噪声影响

小区内的一些休闲娱乐活动可能会带来一定的社会生活噪声影响，主要为人群活动的社会噪声。根据对社会噪声的监测结果，一般人群普遍会话的声级范围在60~65dB，人群产生的噪声与人群的人口密度有关，根据有关噪声统计结果，人口密度为0.2人/m2时，人群的噪声级在65dB左右，本项目人群活动基本为室内活动，经墙体、玻璃隔音后，室外可达到50dB以下，因此项目的噪声级较小，经过距离衰减后，噪声对周边环境影响不大。另外禁止在区域内使用高分贝喇叭播放音乐等。

## 7.3水环境影响评价

本项目所在区域至西片污水处理厂污水管网已基本建成，废水集中后可经周边市政管网排至西片污水处理厂。

该项目属于温州市西片污水处理厂纳污服务范围，目前西片污水处理厂已建成试运行，该污水处理厂污水处理采用CAST处理工艺，现处理能力为10万吨/日，远期设计总规模为日处污水为25万m3/d。项目所在区域至西片污水处理厂排污管网已建成，该项目废水可以通过市政污水管网排至西片污水处理厂，最终排入瓯江。因此本工程废水不会对内河水体造成影响。同时根据浙江省环境保护科学设计研究院的《温州市西片污水处理厂项目环境影响报告书》对废水排入瓯江的分析结论可知，其对瓯江水质影响不大。

## 7.4 固体废物环境影响评价

运营期产生的固体废弃物采取有效的分类收集方式，避免造成资源的浪费，同时可以保证区内良好的生活环境。

## 7.5外环境影响分析

根据总平面图，本项目6#和7#楼与北侧江滨西路A线红线距离约为20米，根据上表的类比数据，项目靠道路一侧建筑物昼间噪声均能达标，夜间噪声均不能达到标准要求（靠道路侧30m范围内执行55 dB，其余执行 50dB），道路交通噪声对本项目的影响是存在的，本项目三层以上建筑为住宅功能，建议小区靠道路一侧设置厨房和餐厅，住宅窗户采用中空隔声玻璃，降低道路交通噪声对住宅的影响。

2、周边道路汽车尾气影响

根据类比监测结果，本项目周边江滨西路A线和瓯南路等道路营运期平均交通流量小于类比道路交通流量。由此可见，本项目周边道路营运期汽车尾气中CO和NO2对周围环境影响有限，能够满足环境空气质量标准要求。

### 7.5.2鹿城工业区工业废气影响

本项目选址温州市中央涂A-2安置地块，地块功能为城镇住宅用地。项目西南侧为鹿城工业区，经调查，工业区主要为皮鞋、纸、电器、服饰等制造企业，产生的工业废气为有机废气，通过查阅鹿城工业区距离本项目200m以内经环保局核准批复企业的相关环评，可知该部分企业均未设置卫生防护距离。为了解项目所在地周边大气环境状况，本环评委托深圳市华测监测技术股份有限公司宁波分公司对项目所在区域进行了现状空气监测，常规因子均符合标准要求，特征因子苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙酸丁酯等浓度均低于标准要求，因此该区域环境空气质量较好，同时本项目位于工业区上风向区域。建议加强工业区项目废气污染防治措施，使有污染企业废气稳定达标，各企业和工业区建立废气污染事故应急预案，以避免工业废气非正常排放对本项目及项目所在区域空气环境造成污染。

## 7.6水土流失影响分析

工程建设过程中，对原地貌的扰动和破坏，加剧了项目区水土流失。若不采取水土保持措施，将对工程本身及周围的水土资源及生态环境带来不利影响，其危害主要表现在以下几个方面：

①损坏水保设施，加剧水土流失危害

②影响工程安全

③影响区域生态环境

④影响项目所在区防洪

第八章 公众参与

项目情况分别于2011年5月13日和2011年7月26日两次分别项目所在地、中央涂村村委会宣传栏进行张贴公示。两次公示时间均为10个工作日，目前建设单位以及环评单位还没有群众来电和来信投诉。随着公众的环境意识日益提高，对环境质量的要求也日渐提高。通过公众参与调查可以看出，被调查的团体单位和个人基本上对该项目建设持支持态度，没有单位和个人反对该项目建设，但建设单位必须严格执行环保 “三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，确保该项目的社会效益、经济效益与环境效益相统一。

第九章 污染防治对策及总量控制分析

表9 -1  环保投资清单

| 编号 | 环保设施 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地下车库诱导式通风系统 | 100 |
| 2 | 生活垃圾收集设施 | 10 |
| 3 | 生活污水收集及预处理系统 | 45 |
| 4 | 中央空调冷却塔隔声屏 | 10 |
| 5 | 地下室风机水泵等设备隔声消声措施 | 15 |
| 6 | 施工期环保措施 | 20 |
| 7 | 环境监理 | 10 |
| 8 | 合计 | 210 |

根据工程分析，该项目主要污染物排放情况见表9-2。

表9-2  项目主要污染物排放总量

| 项 目 | 废水量 | CODcr |
| --- | --- | --- |
| 产生量t/a | 292000 | 146 |
| 排放量t/a |  | 17.52 |
| 总量控制值t/a | ―― | 17.52 |

根据上表，本项目CODcr以经西片污水处理厂集中处理后的排入环境量为总量控制建议值，即CODcr 17.52t/a。根据浙环发[2009]77号和温环发〔2010〕88号文规定，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。本项目水污染源主要为生活污水，无生产污水排放，因此其新增生活污水排放量不需区域替代削减。同时依据《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》（温政令第123号），化学需氧量指标无需通过排污权交易有偿获得。

第十章 环境管理和环境监理

## 10.1 环境管理

1、建立环保机构

2、环境监测与管理制度

(1)设置专职环保管理人员；

(2)各环保设施管理人员要落实到人，并经常检查维修，确保设备的完好率、运行率和达标率；

(3)加强对废水、废气处理设施的管理和监督，防止污水或废气直接排放；

(4)建立预防事故排放的制度和添置必要的设备，加强人员培训；

(5)加强对固废的管理，大力促进综合利用，防止产生二次污染。

## 10.2 环境监理

1、施工期环境监理

2、营运期的环境监理

## 10.3 监测计划

表10.3-1  水污染源监测计划

| 污染源 | 废水量 | pH | CODcr | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口 | 1次/日 | 1次/日 | 1次/2周 | 1次/2周 |

表10.3-2  废气排放监控计划

| 污染物 | 监控点 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 汽车尾气 | 车库内，车库出入口 | 1次/半年 |

表10.3-3  噪声排放监控计划

| 污染物 | 监控点 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 小区四周 | 1次/半年 |

第十一章  环保审批原则符合性分析

## 11.1规划符合性分析和选址合理性分析

本项目用地规划符合温州市鹿城区总体规划要求，选址合理。

本项目选址符合环境功能区划要求。

本项目建设符合生态环境功能区要求。

## 11.2产业政策符合性分析

项目建设符合国家及本省产业政策。

## 11.3清洁生产原则符合性分析

/

## 11.4污染物排放总量控制和总量减排原则符合性分析

/

## 11.5污染物达标排放符合性分析

项目生活污水经预处理达标后排入市政污水管道接管温州市西片污水处理厂处理达标后排放；地下车库尾气采用诱导式机械通风系统；餐饮厨房油烟废气采用油烟净化器处理，确保达标排放；水泵、中央空调机组等动力设备放置于地下室，冷却塔经隔声屏隔声治理后，对周边环境影响不大；生活垃圾委托环卫部门清运处理，拆迁及建筑垃圾运至温州灵昆半岛围垦工程区作为围填料综合利用，能实现零排放。

## 11.6维持环境质量原则分析

项目建成后在采取了有关污染物防治措施后，可以维持地区环境质量，符合功能区要求。

## 11.7公众参与意见分析

项目所在地进行了公示，在公示期间，未收到群众来电、来信反映。并进行了个人和单位的公众参与调查，基本符合国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》和《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》（浙环发[2008]55号）的有关要求。

## 11.8促进地方经济和谐发展符合性分析

本项目有利于促进鹿城区居住环境改善，提升区域经济效益和环境效益，有利于削减生活污水污染物的排放，有利于区域内河水环境质量的改善，有利于构建和谐社会。

第十二章  结论和建议

温州市中央涂A-2安置地块建设项目，项目用地性质为城镇住宅用地，项目建设符合规划要求。项目的建成有利于温州城市中心区建设发展，提升中心区城市形象，社会效益非常明显。但项目在建设、营运过程要产生一定的污染物，经分析和评价，采用科学管理与恰当的环保治理手段可以控制环境污染。可认为该项目建成运营后，在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施的基础上，则从环保角度来看，该项目建设是可行的。

# Text boxes

本项目

3

2

1

图5.2-1  大气常规污染物监测点位图