温州中希电工合金有限公司

年产300吨环保合金材料、25吨复合电触头及25吨化学制粉技改项目

环境影响报告书

（简 本）

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一二 年 十一 月

目  录

1 项目由来	1

2 环境保护目标	1

3 社会环境概况	3

4 原有项目概况	3

5 建设项目概况	4

6 污染源汇总	4

7 环境质量现状	6

8 环境影响评价结论	6

9 污染治理对策	7

10 公众参与	10

11 环境影响评价总结论	11

12 联系方式	11

1 项目由来

中希集团有限公司自2000年以来就率先开始研发环保型材料，目前已研制成功银氧化锡、银氧化锡氧化铟、银石墨等系列高新技术环保触头材料，2005年经浙江省新产品鉴定，银氧化锡、银氧化锡氧化铟、挤压型银石墨等三项产品技术性能均达到国际先进水平，并已经进入小规模生产，市场反应良好，产品供不应求。然而由于受场地的限制，严重束缚了公司的发展。中希集团决定在乐清市经济开发区建设总部厂区及配套生产基地，以满足日益增长的市场需求，同时也为企业带来更好的经济效益。温州中希电工合金有限公司系中希集团有限公司的控股子公司，注册资本金1000万美元，公司类型为中外合资有限责任公司，是一家专业从事银触头、环保合金材料、银铜复合材料等产品的企业。

2 环境保护目标

本项目位于乐清经济开发区三期，根据现场踏勘，乐清经济开发区三期范围内现状为空地（已由碎石填方），本项目厂界200米内不存在环境敏感点。根据规划乐清经济开发区三期范围内均为工业用地，不涉及居住用地点，因此不存在规划敏感点。

表1  主要环境保护目标

| 环境要素 | 敏感点 | 距场界红线 最近距离(米) | 相对方位 | 主要保护对 象 | 环境 要求 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 上海花园 | 1900 | 北(N) | 村民 | 二级 | 约1500人 |
|  | 柏树巷村 | 1400 | 西(W) | 村民 | 二级 | 约800人 |
|  | 后埭头村 | 1600 | 西(W) | 村民 | 二级 | 约1000人 |
|  | 樟北村 | 1900 | 西(W) | 村民 | 二级 | 约1000人 |
|  | 樟南村 | 2000 | 西(W) | 村民 | 二级 | 约1000人 |
|  | 下垟村 | 2200 | 西南(SW) | 村民 | 二级 | 约500人 |
|  | 后湖埭村 | 2600 | 西南(SW) | 村民 | 二级 | 约1000人 |
|  | 前湖埭村 | 2900 | 西南(SW) | 村民 | 二级 | 约1000人 |
|  | 南岸村 | 2800 | 西北(NW) | 村民 | 二级 | 约800人 |
| 水环境 | 内河 | / | / | 水质 | IV类 | / |

图1  主要敏感点保护目标示意图

3 社会环境概况

乐清位于浙江省东南部沿海，是全国综合实力百强县（市），是温州城市经济圈的北翼副中心，北纬28°07′，东经120°57′。乐清市陆域面积1174平方千米，海域面积249平方千米。境域：东至东海之乐清湾，与玉环县相望，东北至大荆镇北面的羊角洞，与温岭市为界，隔瓯江，与温州相望，西达北白象镇珀头西北的乌牛码道附近，与永嘉县接壤。

2011年，调整后17个建制镇（街道）的平均面积71.96平方公里，平均人口7.30万人。其中市区面积259.6平方公里，是原市区面积的2.65倍；市区总人口321594人，是原市区人口的1.99倍；辖190个行政村、17个社区。

2009年全市生产总值为418.6亿元，按可比价计算，比上年增长8.5%，增幅比上年提高了0.5个百分点。第一产业增加值14.58亿元，比上年增长1.0％；第二产业增加值253.62亿元，比上年增长6.8％；第三产业增加值150.4亿元，比上年增长 12.2%。人均地区生产总值（按户籍人口计算）34396元，比上年增长7.2%，按年平均汇率折算约为5035美元。

4 原有项目概况

表2  温州中希电工合金有限公司原项目情况

| 项目名称 | 温州中希电工合金有限公司新建项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 浙江乐清经济开发区新区（三期）A5-02地块 |
| 项目规模 | 用地面积29730m2，建筑面积45680m2，形成年产300吨电工材料规模 |
| 总投资 | 10710万元 |
| 环评审批 | 乐清市环境保护局文件（乐环开发区[2007]29号）《关于对温州中希电工合金有限公司新建项目环境影响报告表的审批意见》，2007年12月； |
| 开工运行 | 未运行，土建完成，设备未安装。 |
| 项目验收 | 乐清市环境保护局《关于同意温州中希电工合金有限公司厂房投入非生产性使用的函》2011年12月 |
| 劳动定员 | 500人 |
| 生产安排 | 年工作天数300天，一班制，每天工作8小时 |

因原批复项目尚未投产，本环评主要根据已批复的原环评报告表及其审批意见来确定原有污染源。

5 建设项目概况

项目名称：

温州中希电工合金有限公司年产300吨环保合金材料、25吨复合电触头及25吨化学制粉技改项目位于浙江乐清经济开发区新区（三期）A5-02地块，技改项目在原有厂房内实施。厂区总用地面积29730m2，其中代征4352m2。建筑用地面积为25378 m2，建筑密度为39.2%。总建筑面积45297.4 m2，其中：生产车间（含仓库）38522.9 m2，综合办公楼6351.1 m2，连廊407.2 m2，门卫16.2 m2。项目劳动定员300人，其中生产工人195，管理人员33人，技术人员50人，销售20人，其他2人。12小时工作制，年生产300天。项目总投资11787万元。

6 污染源汇总

表3  技改项目污染源汇总

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 废水量（m3/a） | 7200 | 0 | 7200 |
|  |  | CODCr（t/a） | 3.6 | 2.88 | 0.72 |
|  |  | 氨氮（t/a） | 0.252 | 0.072 | 0.18 |
|  | 生产废水 | 废水量（m3/a） | 15620 | 0 | 15620 |
|  |  | CODcr（t/a） | 39.74 | 38.178 | 1.562 |
|  |  | 氨氮（t/a） | 1.995 | 1.6045 | 0.3905 |
|  |  | LAS（t/a） | 0.72 | 0.68876 | 0.03124 |
|  |  | Cu2+（t/a） | 0.635 | 0.62719 | 0.00781 |
|  |  | Ni2+（t/a） | 0.254 | 0.253219 | 0.000781 |
|  |  | Ag+（t/a） | 0.005 | 0.003438 | 0.001562 |
|  |  | Cd2+（t/a） | 0.054 | 0.05382 | 0.00018 |
| 废气 | 熔炼废气 | 废气量(万Nm3/a) | 3.6×107 Nm3 | 0 | 3.6×107 Nm3 |
|  |  | 锡尘(t/a) | 0.0117 | 0.008775 | 0.002925 |
|  |  | 镉尘(t/a) | 0.0082 | 0.00615 | 0.00205 |
|  | 酸雾废气 | 废气量(万Nm3/a) | 1.44×107 Nm3 | 0 | 1.44×107 Nm3 |
|  |  | 硫酸雾(t/a) | 1.858 | 1.338 | 0.52 |
|  | 制粉车间 | 废气量(万Nm3/a) | 5.04×107 Nm3 | 0 | 5.04×107 Nm3 |
|  |  | NOx(t/a) | 3.22 | 2.3184 | 0.9016 |
|  |  | 硫酸(t/a) | 0.10 | 0.072 | 0.028 |
|  |  | 氨(t/a) | 0.075 | 0.054 | 0.021 |
|  | 粉末车间 | 金属粉末(t/a) | 0.015 | 0 | 0.015 |
|  | 发电机房 | 烟气 | 少量 | — | 少量 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 0.0221 | 0.0133 | 0.0088 |
| 固体废物 | 金属边角料 | 33 | 33 | 0 |
|  | 除尘灰渣 | 0.05 | 0.05 | 0 |
|  | 重金属污泥 | 11.5 | 11.5 | 0 |
|  | 废电解液 | 7.5 | 7.5 | 0 |
|  | 生化废水污泥 | 91.5 | 91.5 | 0 |
|  | 废乳化液 | 2 | 2 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 90 | 90 | 0 |

注：废水排放量系指经乐清市污水处理厂处理后最终环境排放量

技改前后项目污染物排放情况汇总见表3。

表4  技改前后主要污染物排放情况

| 项目 | 技改前排放量 （t/a） | 技改项目排放量 （t/a） | 技改后排放量（t/a） | 以新带老 削减量 （t/a） | 技改后 增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 18000 | 22820 | 22820 | 18000 | +4820 |
|  | CODcr | 1.8 | 2.282 | 2.282 | 1.8 | +0.482 |
|  | 氨氮 | 0.27 | 0.5705 | 0.5705 | 0.27 | +0.3005 |
|  | LAS | / | 0.03124 | 0.03124 | / | +0.03124 |
|  | Cu2+ | / | 0.00781 | 0.00781 | / | +0.00781 |
|  | Ni2+ | / | 0.000781 | 0.000781 | / | +0.000781 |
|  | Ag+ | / | 0.001562 | 0.001562 | / | +0.001562 |
|  | Cd2+ | / | 0.00018 | 0.00018 | / | +0.00018 |
| NOx | / | 0.9016 | 0.9016 | / | +0.9016 |
| 硫酸 | / | 0.548 | 0.548 | / | +0.548 |
| 氨 | / | 0.021 | 0.021 | / | +0.021 |
| 锡尘 | / | 0.002856 | 0.002856 | / | +0.002856 |

7 环境质量现状

(1) 从环境空气现状监测的结果来看，评价区域内NO2、SO2、TSP等单项污染指数Pi均小于1，可以达到二级标准要求。区域环境空气中NH3浓度可满足居住区最高容许浓度的要求。

(2)根据监测结果，项目附近内河宝光电气集团北侧河流断面1#水质化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类指标不能满足Ⅳ类水质标准要求，华地电子南侧河流断面2#水质石油类不能满足Ⅳ类水质标准要求，呈现一定的有机污染和石油类污染特性。

(3) 项目所在地周围声环境监测结果表明，厂界噪声目前能够达到声功能区划3类区标准。

8 环境影响评价结论

1、大气环境影响评价：

根据估算模式预测结果，本项目产生的各项废气在采用相应的收集和处理措施后，排放不会对周围环境产生不利影响。

根据计算结果，本项目建议设置200m的卫生防护距离(以厂界为起点)，根据环评现场调查，本项目最近居民点与厂界最近距离能满足保护距离要求。因此只要生产厂家做好废气污染防治措施，现状能够满足200m大气环境保护距离要求。

2、水环境影响评价：

由工程分析可知，项目产生的生产废水，生活污水通过厂区预处理达接管标准后排入市政管网，乐清经济开发区的污水管网已铺设完成，本项目经园区的污水管网纳入乐清市污水处理厂，目前污水处理厂尚有剩余容量，完全能容纳技改项目产生的废水，生产生活污水在达标排放的前提下不会对地表水环境造成不利影响。

3、该项目所产生的生活、生产固体废弃物经过妥善收集处理后，基本可以达到环保要求。

4、噪声环境影响预测结果表明，只要对高噪声源采取隔声降噪处理，合理布局，噪声不会对周围环境产生明显影响。

9 污染治理对策

(1) 废水

生活污水处理系统，生活污水进行分流处理，生活污水通过化粪池处理后完全可达到经处理达到乐清市污水处理厂设计进水标准后纳管排放。企业在食堂旁边设置一组化粪池(地埋式)，处理后就近通过厂区污水总排口排入污水管道，其余部分生活污水经化粪池处理后纳入厂区综合废水处理系统。

重金属废水处理系统，重金属废水包括电解车间洗涤水以及化学车间酸溶废水，该部分废水主要含锡、铜等重金属，有机物浓度低。通过车间物化沉淀处理装置处理后直接排入市政管网，由于废水中铜、镍等重金属最佳沉淀pH值不同，通过调节pH值对各类重金属分别加以沉淀，该方法经济高效，在国内外电镀等企业得到了广泛的应用，是较为成熟的工艺，由同类项目监测数据显示，该处理工艺能稳定达标排放。

含氨废水主要包括化学车间氨-肼还原阶段产生的废水以及氨气处理尾液硫酸氨母液，此部分废水含有较高浓度的COD、氨氮，pH呈碱性。首先通过蒸氨塔进行脱氨处理，在高温条件下，废水中氨根离子从液体表面蒸发出来，再通过喷淋水进行吸收，产生的稀氨水全部回用于制粉车间氨-肼还原阶段，喷淋吸收效率可达99%以上。尾气重新进入氨废气处理系统，由于废水中氨浓度大，因此废水中与重金属离子容易形成络合物，脱氨处理后的废水需加入破络剂破除络合物，然后沉淀去除部分重金属。本项目使用的硫化络合剂，在破络过程中还可形成重金属硫化物沉淀，处理后的废水可纳入综合废水处理系统。

综合废水处理系统，本项目综合废水处理系统包括两极生化处理+物化沉淀处理，处理后纳入市政管网排放。

厂区废水处理系统对废水中的COD、氨氮和LAS均有较高的去除率。废水通过分类处理，做到有针对性设计；厂区物化处理装置每一种重金属废水均以加碱沉淀为主，具有操作便捷、投资省、占地面积小、污泥量少等特点；综合废水处理工艺为目前国内外较为成熟的工艺，在国内多家同类型企业得到了很好的推广应用。因此厂区废水处理系统从经济技术的角度都是完全可行的。

(2) 废气防治措施

熔炼废气：熔炼炉上方或排气口安装集气罩，尾气被收集后通过袋式除尘器处理后高空排放，集气效率80%以上，袋式除尘装置处理效率95%以上，熔炼废气排气筒高15米。

制粉车间废气：制粉车间废气主要包括为NOX、硫酸和氨气，其中NOX和硫酸合并处理，通过集气罩收集后经两极碱液喷淋塔处理后高空排放。本项目碱液为稀NaOH溶液，喷淋液循环使用，定期排厂区综合废水处理系统，尾气通过排气筒高空排放；氨气采用集气罩收集后经碱液喷淋+酸液喷淋塔处理后高空排放，碱液为稀NaOH溶液，酸液为稀硫酸，产生的废液通过脱氨沉淀预处理后纳厂区综合废水处理系统，尾气通过排气筒高空排放，电解车间集气罩收集效率80%，化学车间集气罩收集效率85%以上，喷淋塔处理效率在90%以上。制粉车间共设置两套处理系统和两个排气筒，分别处理酸性气体和碱性气体，排气筒高均为20米。

表面处理车间废气：表面处理车间废气主要是酸洗槽产生的硫酸雾，酸雾采用侧边集气罩抽风的方式，由玻璃钢风机压入酸雾净化塔，酸雾经过水浴后，再经喷淋净化排放，排气筒高度为15米。

其它废气治理措施：本项目产生的废气还包括粉末车间粉尘食堂油烟和发电机房产生的废气，粉末车间粉尘通过集气罩收集后高空排放；食堂油烟采用静电式油烟净化装置处理后排放；发电机废气通过收集后排放，各设置一个排气筒。

(3) 噪声防治措施

全厂的新增噪声污染源主要是机械设备噪声，噪声类型主要为机械噪声和空气动力性噪声，均为室内噪声源。拟在满足工艺生产的前提下，优先选择低噪声设备，并加强了对基础的减震防振处理，设置建筑隔声间，墙体采用吸声及消声材料，同时，对高噪设备安装消声器和隔声罩，必要时加强操作工人个人防护（配戴耳塞、耳罩等），最大限度地减少噪声危害。

（4）固废防治措施

本工程固体废物主要有金属加工边角料、除尘灰渣、重金属污泥、生化废水污泥、废乳化液和生活垃圾。重金属污泥、废乳化液需要送专门的危废处置单位处置，厂区综合生化废水污泥交由故废处置单位统一处理，其余固废均可回收或综合利用，仅在厂区临时危废渣场和车间内临时堆存。

（4）其他要求

为防止长时间非正常排放，设计考虑了污染防治系统与工艺系统控制连锁。在生产过程中，应加强熔炼车间、表面处理车间以及制粉车间废气排放口巡检，一旦发现设施运行不正常或时，应立即予以处理或维修。如短时间内不能恢复正常，应立即停止加料，停产检修，以避免对环境造成更大的污染。

加强废水处理设施、回水设施及管道、泵房等设施的日常巡视与管理维护，记录各种废水处理设施的运行情况，备足备品备件，发现问题及时处理。要求设50m3的废水事故池，当处理事故时，事故废水应排入事故池内进行应急处理，处理达标后方可回用；加强回水及水处理系统监管，如发生未经处理的废水而直接外排的事故时，应马上停止生产，并立即组织抢修。发生泄露事故时，应及时上报地方环保部门进行水质监控，以免冲击乐清市污水处理厂的正常运行。

重金属污泥等危险废物在储存、转移以及外卖过程中，均应遵照国家关于危险废物管理的相关规定，储存容器或临时存放地点应做防渗处理，运输车辆必须有防渗漏设施，外售时必须按照国家有关规定办理危险废物转移手续，且买方单位须具有该类危险废物的处理资质。

生化废水污泥等一般固废的转移和综合利用过程中，也应当遵照国家固体废物的相关管理规定进行转运和储存。固废运输车辆必须有防止散漏的设施。为确保临时渣场的安全，临时渣场应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求完善其相关设施。

10 公众参与

原公众参与共发放团体调查表20份，个人调查表50份，收回团体调查表20份，个人调查表50份，收回率100%。现因企业申请新增25吨银氧化镉复合电触头，调整内容后，重新发放公众参与团体调查表20份，个人调查表50份，收回团体调查表20份，个人调查表50份，收回率100%。被调查的单位为项目所在地周边单位企业，被调查个人为项目附近员工等。

原公示分两次进行，第一次在报告书编制前进行，第二次在报告书送审初稿基本完成后进行，每次公示时间均为10个工作日，分别为2011年10月8日和2011年12月2日，本项目公示在乐清经济开发区管委会公示栏和项目所在地进行，在公示期间，未收到群众来电、来信反映。

现因企业申请新增25吨银氧化镉复合电触头，调整公示内容后，分别于2012年3月15日和2012年3月31日在项目所在地及乐清经济开发区管委会进行公示，公示现场照片见下图，具体公示内容如下所示。

11 环境影响评价总结论

温州中希电工合金有限公司位于浙江乐清经济开发区新区（三期）A5-02地块，原审批年产300吨高新技术复合材料电触头和环保型银合金电触头。技改后，形成年产300吨环保合金材料、25吨复合电触头及25吨化学制粉的生产能力，其中100吨电解银粉、50吨雾化银粉是作为生产300吨环保合金材料的原材料，并非成品。项目符合国家及地方产业技术政策。项目产生的“三废”污染物采用科学管理与恰当的环保治理措施后，可以做到达标排放，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施和事故防范措施的基础上，该项目的建设在环境保护方面是可行的。

12 联系方式

（1）建设单位名称和联系方式

单位名称：温州中希电工合金有限公司

项目负责人：陈成远

联系方式：0577-62756587

（2）环评单位名称和联系方式

评价单位名称：温州市环境保护设计科学研究院

联系人：钟工，电话：0577-88983877，传真：0577-88980706

地址：温州车站大道神力大厦7楼