温州市南片污水处理厂一期工程

(4万m3/d)建设项目

环境影响报告书

(简  本)

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一二年十一月

1项目概况

1.1基本情况

工程名称：温州市南片污水处理厂一期工程(4万m3/d)建设项目

性    质：新建。

建设规模：建设覆盖式半地下污水处理厂一座， 一期4万m3/d规模，远期总规模8.0万m3/d。本环评仅对一期4万m3/d规模污水处理工程进行评价。

建设地点：项目位于瓯海区南白象上蔡单元地块内，总占地面积50.4 亩，其中一期占地38.4 亩。

1.2工程设计

### 1.2.1工程建设规模

本设计按污水处理厂集约式全覆盖理念设计， 将全部处理构筑物及生产性建筑合理紧密排列，组成一个半地下构建筑整体，屋顶及周边进行绿化全覆盖，室内进行通风及除臭处理。

南片污水处理厂一期工程规模为4.0万m3/d，考虑到二期的扩建，本次工程中粗格栅及进水泵站、鼓风机房、加药间、脱水机房、变配电站按照一、二期 8万m3/d 规模进行设计，土建一次完成，设备按一期安装。其他处理构筑物按一期4 万m3/d 规模设计。一期总变化系数KZ=1.4，二期总变化系数KZ=1.3；具体见表4.1-1。

表 4.1-1   污水处理厂设计规模

| 名称 | 一期工程 | 二期工程 |
| --- | --- | --- |
| 日平均流量 | 4万m3/d | 4万m3/d |
| 平均小时流量 | 1667 m3/h | 3333m3/h |
| 总变化系数 | KZ=1.4 | KZ=1.45 |
| 最大小时流量 | 2334 m3/h | 4666 m3/h |

### 1.2.2设计进、出水水质

表4.1-2  污水处理厂设计进、出水水质

单位：除pH外均为mg/L

| 项目 | pH | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | ---- | 350 | 180 | 250 | 30 | 40 | 6 |
| 出水 | 6～9 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | ≤5(8) * | ≤15 | ≤0.5 |
| 去除率 | / | ≥85.7% | ≥94.4% | ≥96% | ≥83.4% | ≥62.5% | ≥90% |

注*：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

### 1.2.3设计工程方案

本污水处理厂工程各处理环节采用的主要工艺方案为：

- 预处理工艺：采用粗、细格栅与曝气沉砂池、一级高效沉淀池

- 二级处理工艺：采用二级生物滤池

- 深度处理工艺：采用三级处理加高效沉淀池

- 污泥处理工艺：采用离心浓缩脱水一体机

- 消毒工艺：采用紫外线消毒

- 除臭工艺：生物滤池除臭系统

### 1.2.4 设计工艺流程

本污水处理厂工艺流程图如图4.1-1所示。

图 4.1-1 污水处理厂工艺流程图

1.3主要保护目标和敏感点

根据评价范围内的敏感点情况和可能产生的环境影响，确定评价的主要保护目标为：

1、保护项目所在地纳污水体（工业用水区）符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准；

2、项目所在地大气环境，符合环境空气二类区要求；

3、保护项目周边声环境，符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的相应标准；

4、根据项目周边情况和规划情况（见附图-温州市茶山片区上蔡单元（0577-WZ-CB-07）控制性详细规划），地块内现状为农田和果树，周边主要环境敏感保护目标如表1.7-1所示。

表1.7-1  主要保护目标

| 序号 | 敏感点 | 方位 | 距离污水处理厂拟建地块(m) | 距离污水处理厂一期工程地块(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南白象街道（包括服务区） | 西侧/北侧 | 315 | 315 | 西侧最近为村民聚集区，与企业、商业混杂（最近为白象村）白象村户数800户，人口约2800人。 北侧最近为温州南高速服务区（为办公、休息用途） |
| 2 | 上蔡村 | 北侧 | 955 | 955 | 村民聚集区，与商业混杂，户数300户，人口约1050人 |
| 3 | 附一医 | 北侧 | 825 | 825 | 占地面积500.6亩，建筑面积35.5万平方米，床位3300张，日门诊量预设2万人次 |
| 4 | 茶山高教园区 | 东南侧 | 240 | 660 | 已建大学城，包括温州大学,温州职业技术学院,温州医学院等 |

1.4污染物汇总

南片污水处理厂一期工程污染物排放汇总见表4.3-1。

表4.3-1   南片污水处理厂一期工程污染物排放汇总

单位：t/a

| 项目 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 1460万 | 0 | 1460万 | 采用格栅+曝气沉砂池+高效沉淀池+曝气生物滤池+加砂沉淀池+消毒。尾水排入温瑞塘河水域 |
|  | CODCr | 5110 | 4380 | 730 |  |
|  | BOD5 | 2628 | 2482 | 146 |  |
|  | SS | 3650 | 3504 | 146 |  |
|  | NH3-N | 438 | 365 | 73 |  |
|  | TN | 584 | 365 | 219 |  |
|  | TP | 73 | 72.27 | 7.3 |  |
| 废气 | NH3 | 19.1 | 15.47 | 3.63 | 对粗格栅及进水泵房、细格栅间、曝气沉砂池、沉淀池、生物滤池、污泥脱水间等均进行密封收集废气，收集的废气采用生物处理工艺 |
|  | H2S | 0.2854 | 0.2309 | 0.0545 |  |
| 固废 | 滤渣 | 730 | 730 | 0 | 环卫部门收集处理 |
|  | 污泥 | 6935 | 6935 | 0 | 焚烧处理 |
|  | 沉砂 | 1160 | 1160 | 0 | 环卫部门收集处理 |
|  | 生活垃圾 | 14.6 | 14.6 | 0 | 环卫部门收集处理 |

2环境影响预测

### 2.1、水环境影响分析

1、废水排放去向分析

本项目一期工程处理后尾水排入项目西北侧内河，项目所在区域温瑞塘河水环境属Ⅳ类地表水多功能区，现状水质以劣五类水体为主，污水处理厂处理后的水达到一级A标准排放后对水体具有缓冲稀释作用，对温瑞塘河的治理能够起到一定的促进作用。

2、水环境影响分析

根据相关规划，南片（梧田）污水处理厂主要接纳梧埏片南白象系统、高教园区系统污水，同时兼顾生态园三垟湿地小部分污水和仙岩丽岙部分污水。为早日解决区域污水处理能力不足的问题，南片污水处理厂工程建设势在必行。但是由于近期输送管道难以实施，根据一期工程设计方案，本项目一期工程处理后尾水排入附近地表水，以解决近期片区内污水处理问题，项目污水排入西北侧上江河段，排污水体为项目建设地附近温瑞塘河水系。

根据温州市排水公司提供的南塘泵站实际提升至下游的污水量约在2.5~3万吨之间，本环评纳污范围内现状污水量按2.75万m3/d确定。

本环评水环境影响分析按现状污水量和规划发展后增加的污水量进行分析，对纳污范围现状污水量2.75万m3/d收集集中后处理达一级A标准排放进行排放总量削减分析，规划发展后增加的污水量、建议对污水处理厂4万m3/d设计规模和排污口设置进行专题论证，专题对4万m3/d污水处理达一级A排放标准排入温瑞塘河水系进行预测和分析。

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，纳污水体温瑞塘河瑞安农业、工业用水区属Ⅳ类水多功能区。本项目污水排放口河段不属于感潮河段，未受到潮汐影响。

根据国家环境保护总局公告2006年第21号关于发布《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）修改单内容，城镇污水处理厂出水排入国家和省确定的重点流域及湖泊、水库等封闭、半封闭水域时，执行一级标准的A标准，其中COD排放浓度≤50mg/L，BOD5排放量≤10 mg/L。

根据现状监测站位的监测结果，地表水体污染总体上属于有机物型污染，主要污染是未经处理的生活污水、地面垃圾源污染和部分鞋业鞋材企业废水。拟建的南片污水处理厂将收集梧埏片南白象系统、高教园区系统污水，同时兼顾生态园三垟湿地小部分污水，主要废水类型为生活污水及少量工业废水，现阶段该汇水区域内，排水系统仍不够完善，仍处于建设中，除部分主要道路和新建居住区、高教园区铺设了污水收集排放管道外，很大一部分街道和生产区基本没有铺设城市污水收集排放管道。因此本项目建设的同时必须配套建设污水管网，实现雨污分流，待本项目建成后，可以实现居民及工业园区污水及时纳入南片污水处理厂。项目尾水排放拟采用离岸排放，并且设置扩散器以利于充分扩散稀释，排放管道应结合河道、水文等情况进行专门研究设计。

本项目建成后各污染物排放量及削减量见表5.1-4。

表5.1-4  项目建成后废水中主要污染物排放量及削减量    单位：t/a

| 污染物名称 | BOD5 | COD | NH3-N | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期项目（4万吨/日） | 项目建成前排放量 | 2628 | 5110 | 438 | 73 |
|  | 项目建成后排放量 | 146 | 730 | 73 | 7.3 |
|  | 削减量 | 2482 | 4380 | 365 | 65.7 |
| 现状污水量（2.75万吨/日） | 现状排放量 | 1807 | 3513 | 301 | 60 |
|  | 项目建成后排放量 | 100 | 502 | 50 | 5 |
|  | 削减量 | 1707 | 3011 | 251 | 55 |

本项目建成后，废水中污染物排放浓度明显降低，废水中COD排放量一期减少4380t/a，NH3-N排放量一期减少365t/a。纳污范围内现状未集中处理的污水（约2.75万吨/日）集中收集处理后COD排放量减少了3011 t/a，氨氮排放量减少了251 t/a。

因此，项目建成后，项目纳污范围内河段及下游河段水污染负荷比原来废水未集中处理时大大减轻，可以有效改善温瑞塘河河道水质。同时由于废水中各污染物有所削减，因此也符合污染物排放总量控制的要求。此外，污水处理厂出水口下游无饮用水源取水口，不会对饮用水产生影响；对于下游少量的工农业取水口，由于对水质要求不高，则对取水口的影响不大。 因此，在污水处理厂出水正常达标的情况下，本项目污水处理厂尾水排放对温瑞塘河的影响较小。

南片污水处理厂的尾水处理达一级A标准排入西北侧上江河，上江河属温瑞塘河水系，该河段主要用于灌溉和小航运，目前没有其他需要特殊保护的功能要求。经河流混合均匀后，能够达到农业灌溉用水要求，因此对农业灌溉用水水质没有影响。

3、事故性排放影响分析

事故排放考虑项目污水处理设施出现故障、管道破损导致污水未经处理事故性排放。根据业主提供的资料，事故性排放污水经污水管经南塘大道－瓯海大道－上江路排污管排温州市中心片污水处理厂处理。建设单位在生产期间必须做好污水处理设施正常运行，以减少项目污染物排放对周围环境产生影响。具体事故防范对策详见“污染防治对策和环境风险评价章节”。

4、污水排放对水生生态的影响

本项目尾水排放的温瑞塘河目前鱼类基本为人工放养的对水体起净化作用的鱼类，南片污水处理厂一期工程建成后，排放污水量为4万m3/d，出水水质达一级A标后排放，对温瑞塘河现状的劣Ⅴ水体水环境有改善作用，对鱼类生长环境影响不大。

### 2.2、大气环境影响预测

（1）污染物排放源强

根据工程分析和《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)，通过估算模式计算评级等级。根据估算模式计算结果，本项目大气评级等级为二级，二级评价应选择《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）推荐模式清单中的进一步预测模式进行大气环境影响预测。采用导则推荐的AERMOD模式分别对NH3、H2S进行进一步预测，计算NH3、H2S对评价范围内各环境空气敏感点及区域最大浓度影响值，并叠加现状监测背景浓度值进行分析。

根据预测结果，在正常排放情况下，NH3、H2S最大落地浓度、小时浓度、日平均浓度和年平均浓度均低于《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）的相关值，可以做到达标排放，因此本项目NH3、H2S废气排放对周围环境影响不大。

（2）大气环境防护距离计算

根据推荐模式中的大气环境防护距离计算各无组织源的大气环境防护距离，经计算，各污染物无组织排放源无超标点，项目厂界以外不用设置大气环境防护距离。

（3）卫生防护距离

考虑到本项目生产过程产生的NH3、H2S等对人体有一定的危害性，本项目建议设置卫生防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的规定，无组织排放源所在的生产单元(生产区、车间或工段)与居住区之间应设置卫生防护距离。

根据计算结果，本项目建议设置100m的卫生防护距离，因此建议项目污水处理间周边100m范围内不得规划学校、住宅等敏感建筑。根据现状调查和相关规划，项目最近的敏感点距离本项目315m，项目建设能够满足100m卫生防护距离要求。

3、噪声

本项目主要以水泵和风机运行噪声为主，噪声污染源较为分散，采用模式预测误差较大。因此本项目噪声环境影响评价采用类比同类工业区污水处理厂厂界噪声验收数据来说明。

本项目污水处理厂厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2、4a类标准。类比同类污水处理厂项目竣工环境保护验收监测结果，项目建成后昼间厂界噪声能够达标排放，夜间则不能稳定达标，部分厂界可能略出现超标现象。由于本项目污染设备噪声源强较低且周围环境敏感点南白象街道民宅距离本项目315m之外，因此生产噪声经衰减后对外界环境影响极微，因此总体而言本工程对周围噪声环境影响不大。不过鉴于厂界夜间噪声可能存在超标现象，建设单位必须选择低噪设备，同时在工程设计、厂区平面布置等方面加强对厂区高噪设备的管理和隔声降噪工作，并通过不同的构筑物、加强厂区绿化等方式，减少污水处理厂机械噪声的影响。

4、固废

我国固体废弃物的技术政策是对各类废物实施无害化、减量化和资源化，对其残渣部分进行安全的、卫生的和妥善的处理。即按现阶段的污染防治技术，控制项目固体废物环境污染的主要措施有：进行回收利用，使固体废弃物资源化，妥善处置，控制污染及加强管理。本项目在开发建设过程中产生的固体废弃物，只要加强管理，进行综合利用和妥善管理，将不会对周围环境产生明显的不良影响。

2、固体废弃物环境影响分析

根据工程分析，项目生产过程产生的固体废弃物主要有污水处理污泥、滤渣、沉砂和生活垃圾，固体废物利用处置方式见表5.4-1。

表5.4-1  建设项目固体废物利用处置方式评价表

| 序号 | 固体废物 名称 | 产生 工序 | 属性 | 利用处置方式 | 委托利用处置单位 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤渣 | 污水粗细格栅 | 一般固废 | 环卫部门清运处理 | / | 是 |
| 2 | 污泥 | 污泥浓缩 | 一般固废 | 焚烧处理 | / | 是 |
| 3 | 沉砂 | 沉砂池 | 一般固废 | 环卫部门清运处理 | / | 是 |
| 4 | 生活垃圾 | 办公 | 一般固废 | 环卫部门清运处理焚烧处理 | 临江垃圾发电厂 | 是 |

(1)生活垃圾处置影响分析

污水处理厂在厂区内设置生活垃圾收集点，及时收集区内的生活垃圾；生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理，目前温州市生活垃圾采用焚烧处理。

(2)污水处理厂污泥

污水生物处理过程中将产生大量的生物污泥，有机物含量较高且不稳定，易腐化，并含有寄生虫卵，若不妥善处理和处置，将造成二次污染。污泥处理采用机械浓缩和机械脱水处理工艺，污泥外运委托温州宏泽环保热电有限公司进行焚烧处理，委托协议详见附件。

本项目的污泥脱水后，将在污泥暂贮场暂贮到一定数量后，打包统一外运，此时若露天堆放，由于降雨的冲刷和淋溶，会使部分污泥随暴雨径流进入水体，对环境产生影响，因此建议在工程设施建设中在污泥暂贮场设置防雨棚，一方面可防止降雨的冲刷和淋溶作用，另一方面也可防止恶臭类污染物质的扩散。

（3）滤渣：污水处理厂格栅间产生的滤渣，污水中的杂物是夹杂在污水中的城市生活垃圾，主要有塑料袋、纸张、小石块、大颗粒物质等，这些杂物可与厂区其它垃圾一起由环卫部门统一收集处理。

（4）沉砂：沉砂池运行过程中产生更换下的沉砂，委托环卫部门统一收集处理。

3 污染防治措施

1、营运期污染防治措施见表12.1-2。

表12.1-2  项目污染防治对策汇总

| 项 目 | 污染防治措施 |
| --- | --- |
| 废水 | 1、积极做好污水管网系统的工业、生活污水分流及清污分流工作。对于雨污合首先应积极做好污水管网系统的工业、生活污水分流及清污分流工作。对于雨污合流的区域，应尽快改造为雨污分流的排水体制。 2、对污水处理设施的运转情况要及时了解，保障正常运行，对进水和出水水质要定期监测，根据不同的水量和水质及时调整处理单元的运转状况，以保证最佳的处理效率； 3、认真做好污水处理厂的人员培训，加强教育，提高责任心； 4、加强对各类机械设备的定期检查、维护和管理，同时配备必要的备用设备，设备出现故障要及时更换，以减少事故的隐患。污水处理厂要采用双回路供电，防止停电造成运转事故； 5、尾水排放口处安装在线监测仪器，对污水处理厂出水进行24小时连续在线监测，主要监控水量和CODCr指标。并按规范设置标准化排污口和标志牌等； 6、尾水排放口要求设在河道中间，采用中间排放方式。 |
| 废气（恶臭） | 1、产生恶臭物质的主要构筑物尽可能远离道路，设在敏感方位的下风向或侧风向，并尽可能用各种建筑物屏蔽起来。对主要臭气产生单元（粗格栅及进水泵房、细格栅间、曝气沉砂池、一级强化沉淀池、生物滤池、污泥脱水间等）均设计为封闭构筑物，对各密闭构筑物进行密封收集废气，收集率须达到90%，收集的废气采用生物滤池除臭处理工艺，生物脱臭法废气净化效率为90%。各单元恶臭废气经收集后利用生物脱臭法处理，然后经15m高排气筒有组织达标排放，未收集部分则以无组织形式排放。 2、加强运行操作管理，控制污泥发酵。污泥脱水后及时清运，减少污泥堆存量及堆存时间。在短时间堆放场地设有雨棚，防止二次污染。 3、视需要实行定期与不定期对恶臭气体监测，发现异常及时采取补救措施。 4、在臭气源所在的生产单元与居住区之间设置100m的卫生防护距离，在卫生防护距离范围内不得新建居民点。 5、在厂区四周营造一定宽度的绿化隔离带，隔离带应植树种草，形成草、灌、乔木的立体防护林体系；在厂区内，利用构筑物空隙进行绿化，特别是臭源构筑物周边应多种植花草树木，以降低恶臭气体对环境的影响。 |
| 噪声 | 1、在设备选型时优先选用噪声低、效率高的机电设备； 2、对于污水处理厂内功率较大的风机、水泵等设备，应尽量设计放入地下或半地下室，若在地面上，需设置隔声房。 3、对于污水处理厂风机类设备的进出口管道，采取适当消音措施，减少气流脉动噪声。 4、较大型机泵类设备还应加装防振垫片，减少振动引起的噪声。 5、加强厂区特别是泵房、风机房等高噪声设备用房周围的绿化工作。6、由于项目实施时，污水提升泵站周边环境可能有所变化，建议建设单位在施工时保证泵站与敏感目标一定距离，确保敏感目标噪声达标。 |
| 固废 | 1、为了防止栅渣及沉砂可能导致的二次污染，污水处理厂及泵站应加强该类固体废物的管理，配套建设防雨、防渗污泥堆棚，注意采用密闭车辆及时清运，不得在场内或场外任意避放，以避免固体废物及渗透液对周围环境的二次污染。 2、污泥要定点堆放，建设标准污泥临时堆场，及时并及时外运处理。临时堆场四周应设集水沟及防雨淋措施及防渗设计，渗滤液经收集后回到污水处理厂进行处理，以防二次污染。 3、本工程产生的剩余污泥将在机械脱水后委托温州宏泽环保热电有限公司进行焚烧处理。 4、固体废物的运输过程中要加强管理，保持运输车辆完好；载量要合适，不要超载，选择最短运输路线，尽可能避免在车辆运行高峰期运输，缩短车辆在道路上的行驶时间。 |
| 绿化 | 本工程约占总面积37%以上场地考虑绿化用地，在生产区，污泥区及生产辅助区均布置绿化，美化环境；在污水处理厂围墙内侧和厂区四周考虑绿化带，种植常绿乔灌木和樟树等较高的树种，形成较密的树林，起到隔离的功能。池子四周均植以大片草坪，池外壁植爬蔓植物以绿叶覆盖，使整个厂区形成一片绿色。 |
| 事故防范对策 | 1、加强工业污染源的管理，严格控制重点工业企业的超标排污，确保生物处理设施的正常运行； 2、所有排污企业都应严格遵守国家规定的标准和南片污水处理厂制定的废水水质进管控制标准，对废水实施预处理后达标进入本系统； 3、认真建立、完善并严格执行污水处理厂各部门运行管理制度和操作责任制度； 4、制定事故处理应急方案，落实各工作人员的责任，同时在平时要进行演练，以及时处理事故； 5、建立可靠的运行监控系统； 6、加强运行设施的维护与管理，提高设施的完好率；关键设备及配件应留足备件，电源保证双回路供电。此外，在一旦出现不可抗拒的外部原因，，应要求接管工厂部分或全部停止向管道系统排污； 7、加强排放口的检查、维护和管理，以保证其安全运行； 8、设计单位在具体污水输送管道和沉砂池设计时要有充分考虑，以免发生管道堵塞和淤积等问题产生。 |
| 施工期 | 做好施工期污染防治工作，洒水抑尘；设置临时厕所与化粪池和食堂污水隔油沉淀池，生活污水委托环卫部门清运处理。对基础施工中的泥浆污水，设沉淀池、上清液回用作为施工用水；建筑垃圾的处理工作，首先要对其中可回收利用部分进行回收，其次对建筑垃圾要定点堆放，在堆放到一定量后，可进行填方处理自行消化、多余弃土运至规定地点处置。在施工期的后阶段，这类建筑垃圾应集中定点进行填埋处理，严禁擅自堆放和倾倒到附近的水体。对于施工队的生活垃圾要及时组织清运，禁止随地堆放。 |

4公众参与

项目的环保公示分别于2012年08月30日和2012年09月26日分别在项目所在地村委会进行了两次公示，公示期间建设单位以及环评单位未收到群众来电和来信投诉。在项目公示期间，建设单位、环评单位以及环评审批部门还没有群众来电和来信投诉。通过公众参与调查可以看出，被调查的团体单位和个人基本上对该项目建设持支持态度，没有单位和个人反对该项目建设，但建设单位必须严格执行环保 “三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，做到污染物达标排放。

5环保审批原则符合性分析

5.1 环评审批原则符合性分析

### 5.1.1生态环境功能区规划符合性

根据《温州市生态环境功能区规划》，本项目所在区域属于温州生态园湿地和景观保护生态环境功能小区（Ⅴ1-40301B04），为限制准入区。项目南片污水处理厂一期工程属于基础设施建设，对梧埏片南白象系统、高教园区系统污水和生态园三垟湿地小部分污水进行集中处理，不属于污染性项目，因此本项目的建设不会与项目所在地生态环境功能区冲突，有利于完善区域污水收集处理，符合区域生态环境功能区划要求。

### 5.1.2污染物排放可达性

本项目达标相对是可行的，污水处理厂工艺是成熟可行的，从清洁生产和工艺方案看，本项目的出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准是可行的。只要污水处理厂严格管理，预计各项水质指标可达标。

### 5.1.3总量控制原则符合性

南片污水处理厂一期工程建成后，其尾水达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准排放，有效削减了区域内的污染物总量，具有明显的区域削减正效益，符合浙江省总量控制原则和减排要求。

### 5.1.4维持环境质量原则符合性

本项目建成后，尾水达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准排放，能从总体上减轻纳污区域污水排放对周围水体的影响；无组织排放的恶臭废气在各厂界可达标，各敏感目标也能达到环境标准，对区域环境空气质量影响不大；项目实施对区域声环境质量影响较小，周围敏感目标的声环境质量可达标。

5.2环评审批要求符合性分析

### 5.2.1清洁生产要求符合性

本项目建成后，采用科学、合理的污水处理工艺，选用先进设备，提高自动化程度，对污水处理厂污泥进行资源化综合利用，在设计运行过程中采用了节能设计，本项目技术与装备政策基本符合清洁生产原则。

### 5.2.2公众可接受原则符合性

从总体上看，被调查者对本项目持支持态度，大多数被调查者认为本项目的建设对区域水环境污染会有减少，但是公众普遍关注污水处理厂项目实施运行时产生废气和臭气及噪声影响。多数人认为在发展经济的同时，应重视环境保护工作，保护群众生活质量和工作条件，提出项目的实施关键要落实其环保治理措施，做到污染源达标排放，减轻对周边环境的污染，要求相关部门督促和加强环保治理工作，确保环保治理达标排放；建设单位应对本项目进一步作宣传，以取得更多公众的理解和支持，同时在项目建设实施过程中，要认真落实本环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。因此，本项目能为公众所接受。

5.3其他部门审批要求符合性分析

### 13.3.1 规划符合性

根据《温州市城市污水专项规划（2005—2020）》，城市污水系统分区由东向西拟分为四大片11 个分片区。四大片为：东片(龙湾-永强片)、中心片、西片、鹿城轻工园区片。中心片污水处理厂二期扩建工程（10 万m3 /d）、中心片污水处理厂一期提标改造工程（20 万m3 /d）、东片污水处理厂提标及扩建工程（15 万m3 /d），西片污水处理厂二期工程（10万m3 /d）、南片污水处理厂一期工程（4 万m3 /d）等污水治理项目均已启动，滨海污水处理二厂一期工程3.0 万m3 /d 正在建设。本工程属于污水规划中南片污水处理一期工程，因此，本项目实施符合温州市城市污水专项规划要求。

根据温州市茶白片区上蔡单元（0577-WZ-CB-07）控制性详细规划A-01至A-07地块规划图，项目所在地块A01为环境设施用地，因此本项目选址符合规划要求。

### 5.3.2 产业政策符合性

污水处理工程属于城市基础设施建设项目，是一项治理水体污染，保护水环境的公益性工程。污水处理工程的建成运行将改善服务区域内的水环境质量，改善城市的投资环境，促进城市的可持续发展。在国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，属于鼓励类目录的第十九类城市基础设施及房地产的“城市公共交通建设”，因此本工程的建设是国家鼓励的项目，符合国家产业政策。

5.4项目选址合理性分析

南片污水处理厂厂址选择应遵循以下原则：

（1）厂址选择应符合城市总体规划的要求；

（2）位于基地地势低下处，污水尽可能自流进厂；

（3）位于城镇夏季最高风向频率的下风侧；

（4）有良好的工程地质条件；

（5）与城镇规划居住、公共设施保持一定的卫生防护距离；

（6）考虑远期发展的可能性，有扩建的可能；

（7）便于污水、污泥的排放和利用；

（8）厂区地形不受水淹，符合《防洪标准》的有关规定；

（9）有方便的交通运输和水电条件；

（10）厂址需考虑污水干管的输送距离是否适宜；

（11）充分利用地形，选择有适当坡度的地区，以满足污水处理构筑物高程布置的需要，减少土石方工程量。

污水处理厂拟建地块被高速公路包围，西北侧为上江河延伸段，东北侧位金丽温高速，东南侧为农田、甬台温高速，西南侧为高速公路。最近敏感点位于项目西侧、北侧315米处和东南侧240米处，温州市主导风向NNE，下风向为空地，能满足项目100米卫生防护距离要求，因此，本项目基本符合污水处理厂选址要求。

6 评价总结论

温州市南片污水处理厂一期工程（4万m3 /d）建设项目是一项公益性工程和环保工程，工程的建设有利于改善温瑞塘河水质，大幅削减排入环境的污染物总量，有利于温州市经济可持续发展，具有明显的社会效益和经济效益。本工程实施后，对于促进当地国民经济稳步发展，保护城市生态环境都具有十分重大的现实意义，但项目在建设期和营运期也会产生一定环境影响。在建设和运行中，根据本评价提出的有关污染控制措施和对策，可将其不利的影响控制在允许的范围之内，从环境保护的角度分析，在水、气、声等环境因素未被改变条件下，落实本环评提出的各项措施，本项目的建设是可行的。

6环评总结论

本项目为郭溪工业基地绿化工程，有利于改善三溪工业园区道路交通设施和区域生态环境，完善工业区道路网，是一项社会公益性的生态工程，具有明显的环境正效益、社会效益和经济效益。项目在建设、营运过程要产生一定的污染物，经分析和评价，采用科学管理与恰当的环保治理手段可以控制环境污染。项目在建设和投入营运期间，应取有效可行的污染防治措施，在认真落实本报告书中有关措施和建议的前提下，本项目对周边环境的影响是可以承受的，因此本项目的建设从环保角度考虑是可行的。

# Text boxes

图4.1-1  工艺流程图