温州大学实验化学品储存室建设项目

环境影响报告表

( 简 写 本 )

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一二年十一月

目录

1、项目概况	1

2、选址周边环境及保护目标	1

3、项目污染源分析	2

4、环境影响预测	3

5、污染防治对策措施	3

6、总量控制	4

7、环保审批符合性分析	4

8、环评综合结论	6

1、项目概况

项目名称：温州大学实验化学品储存室建设项目

项目性质：新建

建设单位：温州大学

建设地点：茶山高教园区温州大学南校区

建设规模：项目用地面积为232.86m2，总建筑面积为232.86m2，总建筑占地面积为232.86m2。本项目为一栋单层钢筋砼框架结构房，从西到东依次为废液室、有机溶液室（有机酸等）、1#化学品室（无机盐等）、2#化学品室（无机盐等）、3#化学品室（碱类等），各室均设单独出入门，均位于南侧。

项目投资：总投资为93.5万元，由业主自筹解决。

2、选址周边环境及保护目标

项目位于茶山高教园区温州大学南校区，主要环境保护目标为：

1、环境水体保护目标为项目附近内河水质不再恶化；纳污水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准。

2、环境空气保护目标为项目区域周围环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准的要求。

3、环境噪声保护目标为应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类功能区对应的标准要求。

4、根据本项目排污特点和外环境特征确定环境保护目标见表1：

表1        环境敏感保护目标

| 环境保护对象名称 | 方位 | 与本项目边界距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温州大学茶山校区本身 | / | / | 师生规模约10000人 |
| 校内 | 机械学院实验1#楼 | 东 | 约56m |  |
|  | 化学与环境工程学院 | 东南 | 约60m |  |
|  | 北校区 | 东北 | 约1250m |  |
| 校外 | 温州高速公路大队 | 北 | 约170m | 约50人 |
|  | 温州交通工程质量监督局 | 北 | 约170m | 约50人 |
|  | 白象村 | 北 | 约900m | 约1600人 |
|  | 上蔡村 | 北 | 约2200m | 约1500人 |
|  | 温州医学院附属第一医院 | 北 | 约2000m |  |
|  | 南白象街道 | 西北 | 约800m | 约3000人 |
|  | 霞坊村 | 西北 | 约2300km | 约700人 |
|  | 金竹社区 | 西北 | 约2000m | 约2000人 |
|  | 鹅湖村 | 西北 | 约500m | 约2000m |
|  | 睦州垟村 | 南 | 约500m | 约1500m |
|  | 霞岙村 | 南 | 约1400m | 约800人 |
|  | 下川村 | 西 | 约2600m | 约800人 |
|  | 山根村 | 西南 | 约1400m | 约600人 |
|  | 帆游村 | 西南 | 约2000m | 约600人 |
|  | 温州乐园 | 西南 | 约1400m |  |
|  | 温州职业技术学院 | 东 | 约600m | 师生规模约10000人 |
|  | 温州医学院茶山校区 | 东 | 约1500m | 师生规模约5000人 |
|  | 舜岙社区 | 东 | 约2000m | 约1400人 |
|  | 徐岙村 | 东北 | 约2300m | 约500人 |
|  | 汀岙村 | 东北 | 约2700m | 约500人 |
|  | 池底村 | 东北 | 约2600m | 约400人 |
|  | 茶山村 | 东南 | 约2200m | 约1600人 |
|  | 茶山街道 | 东南 | 约2000m | 约3000人 |
|  | 梅泉社区 | 东南 | 约1700m | 约2000人 |
|  | 后村 | 东南 | 约1800m | 约1300人 |
|  | 洪殿村 | 东南 | 约2400m | 约800人 |
|  | 贾宅村 | 东南 | 约1800m | 约700人 |
|  | 九村 | 东南 | 约1800m | 约1000人 |

3、项目污染源分析

本项目可能产生的环境影响因子见下表2，本项目污染源排放见表3。

表2 本项目主要环境影响因子

| 序号 | 影响环境行为 | 主要环境影响因子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学品储存及使用 | 废液及容器、废包装品 |
| 2 | 职工生活 | 生活垃圾、生活污水 |

表3    主要污染物产生量与排放量汇总

| 序号 | 项目 | 污染物名称 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水量 | 16 | 16 |
|  |  | CODcr | 0.008 | 0.0056（纳管）、0.0016（环境） |
|  |  | 氨氮 | 0.00056 | 0.00056（纳管）、0.0004（环境） |
| 2 | 固废 | 废液和容器 | 2 | 0（委托相应资质单位清运处理） |
|  |  | 废包转品 | 0.04 | 0（综合回收利用或委托环卫部门清运回收） |
|  |  | 生活垃圾 | 45 | 0（委托环卫部门清运回收） |

4、环境影响预测

(1) 水环境影响

根据工程分析，本项目生活废水排放量约为16t/a，主要污染物产生量CODcr约为0.008t/a、NH3-N约为0.00056t/a。本项目不新建生活设施，利用校区已有生活设施，项目生活废水纳入校区已有污水系统，经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳入温州中心片污水处理厂污水收集系统，然后进入温州中心片污水处理厂处理，经处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准后排入瓯江杨府山江段。主要污染物CODcr排放量为0.0016t/a，氨氮排放量为0.0004t/a。由于本项目废水量少，且纳污水体瓯江水质尚好，下游水动力活跃，江水稀释扩散能力较强，经水流稀释、扩散作用后对瓯江水体的影响较小。

(2) 固废影响

①废液及容器

废液及容器包括实验过程中产生的废液和过期的化学品以及废液容器，拟交由有危废处理资质的单位统一处理。

②废包装品

废包装品主要是化学品瓶装的外包装品，主要是些塑料材料和纸质材料，交由相关厂家综合回收利用或交环卫部门统一处理。

③生活垃圾

项目产生的生活固废主要为工作人员的生活垃圾，交环卫部门统一处理。

对固废进行分类、分质，严格遵守固废的相关污染防治措施，可以做到无害化处理，不外排环境，则不会对周围环境带来影响。

5、污染防治对策措施

本项目环保总投资包括运营期危险固废处理和风险防范措施，总投资93.5万元，其中环保投资2.1万元，占总投资的2.25%，具体见表4。

表4  污染物治理措施及投资一览表

| 序号 | 治理项目 | 治理方案 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险固废 | 委托处理 | 0.1 |
| 2 | 风险防范措施 | 防渗、收集渠、收集井、围堰及应急池 | 2.0 |
| 6 | 合计 | 2.1 |

6、总量控制

据浙环发〔2009〕77号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》和温环发〔2010〕88号《关于印发温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）的通知》中规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。

结合本项目的污染特征本项目需要总量控制的指标有COD、氨氮。根据文件精神，该生活污水排放量可以不需区域替代削减。根据工程分析，本建设项目废水产生量16t/a，COD环境排放量为0.0016t/a，确定总量控制指标为0.0016t/a；氨氮环境排放量为0.0004t/a，确定总量控制指标为0.0004t/a。控制指标可由温州市中心片污水处理厂调剂解决。

7、环保审批符合性分析

1）建设项目环评审批原则符合性分析
    (1) 建设项目符合生态环境功能区规划

根据《温州市区生态环境功能区规划》（2008年2月），本项目所在地位于茶山科教产业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40304C05），属重点准入区，该区主要为茶山街道西北部平原地区，面积 6.68 平方公里，甬台温高速横贯小区中部，交通十分便利。区内工业企业主要集中在茶山村区域，主要行业有服装、皮鞋、包装印刷等。有重点排污企业1家，为造纸企业，排放COD4.0吨。有规模化畜禽养殖场一家，COD排放量为8.4吨，氨氮排放量0.6吨。目前尚未建成污水处理设施，区内河流水系主要为温瑞塘河支流，现状水质较差，已降为Ⅴ类。区域点源COD和氨氮排放总量分别为1307.3 吨和212.6 吨，主要来源于城镇生活污。

本项目在温州大学茶山南校区原有用地范围内新建实验化学品储存室建设，不涉及新征土地，不会与温州市生态环境功能区划相冲突，符合温州市生态环境功能区划要求。

(2) 污染物排放标准符合性

项目废水及固体废弃物，经落实本环评措施后，均可达标排放。

(3) 污染物总量控制符合性

根据工程分析，本项目本项目只排放生活污水，据浙环发〔2009〕77号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》和温环发〔2010〕88号《关于印发温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）的通知》中规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。可以满足总量控制要求。

(4) 维持地区环境质量符合性

经分析本项目实施后，如采取本评价提出的各种污染物处理措施，能够维持地区环境质量。

2）建设项目环评审批要求符合性分析

(1) 清洁生产要求符合性

本项目属于非工业项目，清洁生产主要体现在采用节水、节能设备及措施。

(2) 规划要求的符合性

本项目位于温州大学校园内，作为教育业，属于地区的准入行业，符合该地区的规划要求。

(3) 建设项目风险防范措施的符合性。

本项目为实验化学品仓储项目，涉及的化学品为丙类，储存量较小，本项目存在的主要的风险在运输及储存过程中的化学物质泄漏及发生火灾，采取报告提出的防范措施前提下，环境风险在可控范围内。

3）建设项目其他部门审批要求符合性分析

(1) 选址土地利用总体规划、城市总体规划要求符合性

本项目在温州大学已有建设用地内进行建设，不涉及新增土地，因此本项目建设符合城市总体规划和土地利用规划要求。

(2) 国家和省产业政策符合性

据查国家发展与改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》和《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》和《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录》(温州市经贸委，2009)，本项目未被列入淘汰类或限制类项，因此，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。

综上所述，本项目建设符合建设项目环评审批原则、建设项目环评审批要求和其他部门的审批要求。

8、环评综合结论

温州大学实验化学品储存室建设项目位于温州市茶山街道温州大学茶山校区，主要储存实验化学品，该项目选址符合规划要求。项目在运营过程中会产生一定量的废气、废水污染物和固体废弃物。经评价分析，若采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，则从环保角度来看，该项目的建设是可行的。