年产8000吨食醋技术改造项目

环境影响报告表

( 简本 )

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一二年 十月

1、项目概况

项目名称：年产8000吨食醋技术改造项目

项目性质：改扩建（补办）

建设单位：浙江海螺酒业有限公司

建设地点：乐清市大荆镇肖包周工业区3号

建设规模：项目用地面积不变，项目修建车间728平方米，仓库1400平方米。项目以黄酒为原料进行食醋酿造，最终形成年产5000吨黄酒（其中2800吨用作食醋酿造），130吨白酒，8000吨食醋的生产规模。

劳动定员和工作制度：项目员工80人，年工作时间为300天，实行一班制，每天工作8小时。

项目投资：总投资为511.65万元，由业主自筹解决。

2、选址周边环境及保护目标

项目位于乐清市大荆镇工业区，项目北侧为环城二路，宽约20米，隔路为荆东溪支流，以北为农田(根据土地利用规划，属于基本农田)；南侧靠荆山；东侧为水泵风机厂；西侧为云泽饮品有限公司。具体四至情况见下图所示。

图1 项目四至关系图

根据对周边环境概况的调查，项目周边环境质量保护目标如下：

(1) 内河水质属于Ⅲ类水环境功能区，目标水质Ⅲ类，保护内河水质不恶化；

(2) 环境空气保护目标为项目区域周围环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准的要求；

(3) 环境噪声保护目标为应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类声环境功能区标准限值要求。

(4) 根据现场调查，主要敏感点概况如下表1所示，具体分布位置见图2。

表1 主要保护目标列表

| 保护目标 | 方位 | 与项目边界距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荆南村 | 北 | 300 | 约有500口人 |
| 西一村 | 西北 | 800 | 约300口人 |
| 三官庙村 | 北 | 750 | 约350口人 |
| 肖包周村 | 北 | 830 | 约有400口人 |

3、项目污染源分析

本项目扩建生产用房已建设完毕，可能产生的环境影响的主要污染因子为生产过程中的锅炉废气、清洗水、冷却水、包装固废及生活污水、生活垃圾等，影响因子见表2。

表2  拟建项目环境影响因子

| 时 段 | 影响环境的行为 | 环境影响因子 |
| --- | --- | --- |
| 项目运行 | 生产过程 | 锅炉废气、清洗废水、冷却水、噪声、固废 |
|  | 员工生活 | 生活污水、生活垃圾 |

表3   本项目运营期污染物产生量与排放量汇总 （单位：t/a）

| 序号 | 项目 | 污染物名称 | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 废水量 | 1237 | 1237 |
|  |  | CODcr | 0.909 | 0.124 |
|  |  | BOD5 | 0.408 | 0.025 |
|  |  | SS | 0.247 | 0.087 |
|  |  | 氨氮 | 0.044 | 0.019 |
| 2 | 废气 | 锅炉废气 | 烟气(万m3/a) | 648.30 | 648.30 |
|  |  |  | 烟尘 | 16.32 | 0.816 |
|  |  |  | SO2 | 8.256 | 2.890 |
|  |  |  | NOx | 1.764 | 1.764 |
|  |  | 燃油废气 | 少量 | 少量 |
|  |  | 油烟废气 | 少量 | 少量 |
| 3 | 固废 | 煤渣 | 139.26 | 0 |
|  |  | 包装废料 | 100 | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 18 | 0 |
|  |  | 污泥 | 103.7 | 0 |

表4     项目改扩建前后污染物排放量汇总

| 污染物名称 | 扩建前 排放量 | 以新带老削减量 | 扩建项目 排放量 | 扩建后合计排放量 | 排放 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量(t/a) | 48700 | 0 | 1237 | 49937 | +1237 |
|  | COD(t/a) | 4.870 | 0 | 0.124 | 4.994 | +0.124 |
|  | NH3-N(t/a) | 未定量 | 未定量 | 0.019 | 0.019 | +0.019 |
| 废气 | 锅炉废气 | 烟气(万m3/a) | 3107.4 | 2026.91 | 648.30 | 1728.79 | -1378.61 |
|  |  | 烟尘(t/a) | 5.53 | 4.17 | 0.816 | 2.176 | -3.354 |
|  |  | SO2(t/a) | 24.768 | 19.952 | 2.890 | 7.706 | -17.062 |
|  |  | NOx(t/a) | 未定量 | 未定量 | 1.764 | 4.704 | +4.704 |
|  | 燃油废气(t/a) | 未定量 | 0 | 未定量 | 未定量 | / |
|  | 食堂油烟废气(t/a) | 少量 | 0 | 少量 | 少量 | / |
|  | 污水处理废气(t/a) | 未定量 | 0 | 未定量 | 未定量 | / |
| 固废 | 煤渣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 包装废料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：“+”代表扩建后污染物排放量增加，“-”代表扩建后污染物排放量减少

4、环境影响预测

(1) 水环境影响

本项目洗涤过程中会适当使用纯碱和少许洗涤剂，绝大部分是无毒性可生化的有机物质，具有高BOD、易生物降解的特点。因此根据同类型企业成功的治理经验，本企业采用A/O生化处理系统对项目产生的生产、生活废水进行处理，达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后通过300m沟渠排入荆东溪分洪道，其下游2km为乐清湾。

根据2012年3月监测报告，废水处理设施进口废水SS和CODcr平均浓度分别为204 mg/L、3880 mg/L，出水SS和CODcr平均浓度分别为8 mg/L、51.5 mg/L，对SS和COD的去除率达到96.1%和98.7%。因此公司现有废水处理设施的处理效率可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准要求。项目排放废水经处理后不会对内河水质产生影响。

本项目新增废水排放量为1237 t/a，依托原有废水处理设施进行处理，则废水处理设施每日新增处理量为4.12吨。原项目需处理废水量为162.3t/d，因此本项目新增废水量在废水处理设施处理能力之内。废水经处理后排放不会对附近内河水质产生影响。

(2) 大气环境影响

锅炉烟气：根据预测结果，项目锅炉废气主要污染物烟尘、二氧化硫及氮氧化物在烟囱高度为25m时各项污染因子最大落地浓度位于项目下风向272 m处，最大落地浓度均未超过10%。且本项目排放浓度值均小于《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的二类区相关标准（锅炉高度低于标准要求，排放标准取严于标准50%计）。故本项目的锅炉废气不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。

发电机燃油废气：发电机燃油废气经专用烟道至楼顶高空排放，避免在房间内的积累。废气高空排放后能够被周围大气很快稀释，对周围环境影响不大。

食堂油烟废气：项目油烟经净化后通过设置外置专用烟道通向屋顶高架排放，油烟废气经过扩散后对周围环境影响不大。

污水处理站废气：污水处理设施产生的废气主要为H2S及NH3等恶臭气体为主。通过对反应池加盖板处理后，臭气影响较小。

经采取以上措施后，本项目产生的大气污染物对周围环境的影响不大。

(3) 声环境影响

根据噪声现状监测结果，项目地块各侧厂界噪声均未超过标准限值。本环评建议还应从以下几个方面做好隔声降噪：生产车间采用隔声效果良好的墙体，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。对于发电机等设备应做好减震降噪措施。

(4) 固废影响

一般固废：本项目锅炉煤渣作为建材回收；包装废料与生活垃圾一起由环卫部门负责清运；污泥干化后外运填埋处理。

生活垃圾：生活垃圾委托环卫部门及时清运处理，只要加强管理，生活垃圾的收集和处置不会对周围环境产生影响。

对固废进行分类、分质，严格遵守固废的相关污染防治措施，可以做到无害化处理，不外排环境，则不会对周围环境带来影响。

5、污染防治对策措施

本项目环保总投资包括运营期废水、废气、噪声等治理，占总投资的2.34%。

表5   环保治理总投资

| 序号 | 环保设施 | 投资金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 噪声治理 | 2 |
| 2 | 废气治理（食堂油烟净化装置、锅炉废气、污水处理站废气等） | 10 |
| 5 | 合计 | 12 |

6、总量控制

根据工程分析，纳入总量控制要求的主要污染物为COD、氨氮和SO2。据浙环发〔2009〕77号及温环发〔2010〕88号文件精神，并结合本项目的污染特征，项目扩建后SO2排放量在企业原依法核定总量以内，不算新增量，即SO2控制量为24.768 t/a； COD、氨氮及氮氧化物以排入环境量为总量控制建议值，即COD为4.994 t/a，氨氮为0.019 t/a，氮氧化物4.704 t/a。

根据《温州市排污权有偿使用和交易实行办法》（温政令[2011]123号）相关规定，将CODcr和SO2作为试点种类。本项目为扩建项目，SO2排放量在企业原依法核定总量内没有新增，因此仅新增CODcr须通过排污权交易，交易量以新增排入环境量为准，即CODcr为0.124 t/a。由于本项目交易额小于5000元，根据小额不购原则，暂不进行交易。

7、环保审批符合性分析

(1)建设项目环评审批原则符合性分析

①生态环境功能区规划符合性

根据《浙江省乐清市生态环境功能区规划文本（2006~2020）》（2008年2月），本项目所在地为乐清北部平原城镇与工业发展生态环境功能区（IV2-30382D01），属于优化准入区。本项目属于为生产规模扩建项目，能符合该功能区对建设开发活动的环境保护要求，因此，本项目符合生态功能区要求。

②污染物排放标准可达性

本项目生产废水主要为浸米水及冲洗废水，经A/O生化处理设施达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入荆东溪。经采取相应的污染防治措施，可以使废气做到达标排放。经采取有效的隔声降噪措施，项目厂界各噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类、4a类声功能区标准；固体废弃物经过收集后，采取相应的防治措施，可以做到无害化处理，零排放。

因此本项目经采取相应的污染防治措施后，可以做到污染物达标排放。

③总量控制原则符合性

根据工程分析，本项目纳入总量控制要求的污染物为COD、NH3-N和SO2、NOX。根据浙环发〔2009〕77号及温环发〔2010〕88号文件精神，并结合本项目的污染特征，项目扩建后污染物排放量在企业原依法核定总量以内，不算新增量。因此本环评SO2总量控制以原环评核定量为准，不新增总量控制指标，即SO2控制量为24.768 t/a；NOX原环评未作核算，以本环评计算排入环境量为总量控制建议值，即4.704 t/a。COD及氨氮以实际排入环境量为总量控制值，即COD控制量为4.994 t/a，氨氮控制量为0.019 t/a。

根据《温州市排污权有偿使用和交易实行办法》（温政令[2011]123号）相关规定，将CODcr和SO2作为试点种类。本项目为扩建项目，SO2排放量在企业原依法核定总量内没有新增，因此仅新增CODcr须通过排污权交易，交易量以新增排入环境量为准，即CODcr为0.124 t/a。由于本项目交易额小于5000元，根据小额不购原则，暂不进行交易。

④维持地区环境质量符合性

经分析本项目实施后，如采取本评价提出的各种污染物处理措施，能够维持地区环境质量。

(2)建设项目环评审批要求符合性分析

①清洁生产要求符合性

本项目设备及工艺较为先进，生产过程有一定自动化。大部分设备均采用电主主要能源。在采取有效的污染治理措施后可使污染物做到达标排放或无害化处理，对周围环境影响不大。可以符合清洁生产要求。

②行业环境准入条件的符合性

本项目选址位于乐清市大荆镇肖包周工业区，主要从事食醋的生产酿造。暂无行业准入条件，符合环保审批要求。

(3)建设项目其他部门审批要求符合性分析

①选址土地利用总体规划、城市总体规划要求符合性

本项目选址位于乐清市大荆镇肖包周工业区，规划为工业用地，符合土地利用要求。

②国家和省产业政策符合性

据查国家发展与改革委员会第40号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》以及《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录》（温州市经贸委，2009），本项目属于第一类鼓励类项目中五大优势产业食品业第15条——食醋、酱油、调味品及发酵制品制造业，因此，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。

综上所述，本项目建设符合建设项目环保相关审批原则。

8、环评综合结论

本项目为浙江海螺酒业有限公司年产8000吨食醋技术改造项目，项目位于乐清市大荆镇肖包周工业区，规划为工业用地。该项目的建设符合项目所在地生态环境功能区规划要求，排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标，造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。项目具有较好的环境效益、经济效益和社会效益，符合产业政策及相关规划要求，基本能做到清洁生产要求。项目在建设及运行期对区域环境可能带来一定的不利影响，经评价分析，采用严格的科学管理和环保治理手段，可减缓环境污染。可以认为，在全面落实本报告提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在使用期内持之以恒加强管理，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

# Text boxes

项目所在地