浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司

年产1.2万吨TPU及工艺提升技改项目

环境影响报告书

# （简  本）

浙江省天正设计工程有限公司

ZHEJIANG TITAN DESIGN & ENGINEERING CO., LTD

国环评证：乙字第2019号

二○一二年十一月

一、建设项目概况

1.建设项目的地点及相关背景

（1）建设项目的地点

本次项目所在地位于瑞安市莘塍工业功能区西北部的华峰集团厂区内，西侧紧邻104国道，东侧为浙江华峰氨纶股份有限公司，北侧为瑞安市第三塑料厂、南侧为富周西路、隔富周西路为吴泰集团。

（2）相关背景

热塑性聚氨酯具有良好的加工性、耐候性、环保性，被广泛应用于工业、塑料薄膜、汽车、电线电缆、胶粘剂、医疗、鞋材、玩具、服饰、管材、滚轮、航空等行业。据统计，我国目前TPU年使用量在16万吨以上，接近全球消费量的一半，随着TPU研发技术和使用技术的不断创新，此产品应用领域还将进一步扩大，另外，在城市化进程中，“低碳环保”、“绿色”的观念更加深入人心，人们在选择材料使用种类时更加理性，中国将会是世界TPU产品最大的制造中心和消费中心，目前尚未出现供大于求的现象，未来发展空间依然很大。

华峰集团是目前国内最大的聚氨酯（PU）产品生产企业，2008年集团组建成立了具有独立法人资格的全资子公司——浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司。浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司在瑞安莘塍工业功能区的华峰集团厂区内租用华峰集团1140平方米闲置厂房，2008年投资新建年产2000吨热塑性聚氨酯（TPU）项目，同年瑞安市环境保护局瑞环建[2008]107号文对项目进行了审批，2009年竣工并投入正式运行，2010年瑞安市环境保护局瑞环建验[2010]24号文同意项目通过竣工验收。2011年，浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司投资10258.1万元，技改扩建年产1.2万吨TPU项目，项目于2011年11月通过了温州市环保局审批（温环建[2011]137号），并于同年11月投入试生产，2012年6月温州市环保局对项目进行竣工验收，验收文号：温环验[2012]017号。

2012年国内TPU市场整体水平走势良好，市场需求的增长促使国内企业积极调整现状，扩张TPU产能。目前，浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司主要生产聚酯型TPU，硬度范围在65A-75D，在鞋材、气垫及普通注塑类产品领域具有一定的领先优势。考虑到目前市场状况和销售战略的需要，急需扩大TPU生产能力。

经瑞安市经济和信息化局备案（瑞经技备案[2012]45号），公司拟投资5330万元，在瑞安市莘塍工业园华峰集团厂区内，建设“浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司年产1.2万吨TPU及工艺提升技改项目”。

2.建设项目主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期和投资（包括环保投资）

（1）建设规模和产品方案：

本次项目利用浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司租用的华峰集团公司莘塍厂区内已建的生产车间实施技改。其中生产车间一为浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司目前已建成的1.4万吨/年TPU生产车间，生产车间二目前为空置厂房。

本次项目对公司TPU生产工艺上进行整体提升改造；同时在生产车间二（目前为空置厂房）内增加6条生产线，增加1.2万吨/年TPU生产能力，改造后全厂均采用改造后的生产工艺，全厂TPU产能也达到2.6万吨/年。

具体产品方案如表1-1。

表1-1  产品方案

| 产品 | 现有项目 | 本次项目 | 技改后全厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| TPU（热塑性聚氨酯） | 1.4万t/a | 1.2万t/a | 2.6万t/a |
| 生产线数量 （每套生产线产能0.2万t/a） | 7套 | 6套 | 13套 |
| 车间 | 生产车间一 | 生产车间二 | 车间一+车间二 |

（2）生产工艺

本项目主要为TPU产品的生产，其生产工艺流程如图1-1所示。

图1-1  技改后TPU生产工艺流程图

工艺流程说明：

双螺杆法连续合成TPU是将原料的计量、输送、混合、反应以及TPU的造粒等工序形成一条流水作业线，连续进料的聚合工艺。

原料聚酯多元醇、聚酯多元醇（低聚）和MDI均采用储罐储存，聚酯多元醇常温下为液体，MDI常温下为固态，MDI储罐加温储存，各储料罐内充有氮气保护，因此储存过程呼吸无组织废气排放较少。

生产过程中，各种原料先通过输液泵将原料从原料储罐输送至生产车间的原料中间罐（中间罐体积为3 m3和5 m3），再将原料输送至生产线上的定量混合灌注机储料罐，储料罐内充有氮气保护，输液泵投料过程储料罐会产生一定量的呼吸放空废气，主要为氮气，其次含有少量的聚酯多元醇、MDI废气。

定量混合灌注机内配有3台计量泵，聚酯多元醇（低聚）、MDI和聚酯多元醇（高聚）按3：3：4的比例通过计量泵输送至定量混合灌注机机头进行快速混合，经过混合灌注后再输入双螺杆反应挤出机进一步混合，在电保温机保温条件下，进行聚合反应。原料经聚合反应后，产物从双螺杆挤出机挤出进入冷却水，在冷却水中进行切粒，然后经离心干燥、输送和分级筛筛选后自动包装，工人辅助封口得到产品。冷却水循环利用，定期排放。由于三种原料混合后在一定温度条件下可以迅速反应，原料比例不同将产生不同质量或性质的热塑性聚氨酯，而各种原料基本可以得到完全反应，因此在反应产物中MDI残留量极少。

整个生产过程中，连续进料、反应、切粒、干燥，仅在最后产品包装封口需要工人辅助完成，自动化程度高。

（3）建设周期和投资

本项目总投资5330万元人民币，其中环保投资约35万元，约占项目总投资的0.66%。建设周期约1年。

3.建设项目与法律法规、政策、规划的相符性

本项目选址位于瑞安市莘塍工业功能区华峰集团内。

根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第288 号），建设项目环境影响评价必须符合以下六条原则。

（1）生态环境功能区规划相符性分析

根据《瑞安市生态环境功能区规划》，本项目所在地瑞安市莘塍工业功能区属于瑞东城镇与产业优化生态环境功能小区，属优化准入区，编号为V1-40381D05，产业结构与布局相对合理、环境仍有一定容量、资源较为丰富、经济功能较强、具有发展潜力的地区。本项目产品TPU是一种新型的环保材料，已在越来越多的领域替代PVC，属于瑞东城镇与产业优化生态环境功能小区重点鼓励发展新材料、精细模具工艺、智能化技术，开发汽车电子、新型发动机、汽车尾气排放控制等高端产品之一。因此本项目的建设符合瑞安市生态环境功能区划的要求。

因此，本项目建设符合上述规划，选址合理。

（2）污染物稳定达标排放原则符合性

①废水：本项目废水收集后委托华峰氨纶公司厂内污水处理站处理，污水经处理达纳管标准后，排入瑞安市污水处理厂污水管网。根据华峰氨纶公司污水处理站实际运行情况，目前的废水处理工艺比较适合企业生产废水的，废水处理设施运转良好，废水是可以处理达标的。

②废气：投料和生产过程中的无组织废气产生量很少，同时采取一系列措施后，可以做到达标排放。

③噪声：项目建成后，厂家若做好降噪减噪措施，严格按规定操作，东、南、北厂界噪声能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，西厂界符合4类标准，对周围环境影响不大。

④固体废物：本项目的固废可以得到妥善处理。

因此，本项目排放污染物符合国家和地方规定的污染物排放标准要求。

（3）总量控制原则符合性

根据工程分析，本次项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要为废水污染物中的COD、氨氮、二氧化硫和氮氧化物。

本次项目总量控制建议值为：废水量3360 t/a，COD 0.202 t/a，氨氮0.033 t/a，二氧化硫0.23 t/a、氮氧化物0.311 t/a。

全厂总量控制建议值为：废水量7760 t/a，COD 0.466 t/a，氨氮0.076 t/a，二氧化硫0.498 t/a、氮氧化物0.675t/a。

由于浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司、浙江华峰氨纶股份有限公司均为华峰集团有限公司下属子公司，目前华峰热塑性聚氨酯公司、华峰氨纶公司，在华峰集团牵头下，三方签署了总量调剂协议，通过华峰氨纶公司莘塍厂区总量调剂给华峰热塑性聚氨酯公司，来解决本项目总量，协议具体见附件。

本次项目实施后，总量平衡需削减废水COD要求不低于0.16t/a；削减氨氮要求不低于0.033 t/a，削减SO2要求不低于0.23 t/a，才能达到削减比例，符合总量控制要求。根据最新的《浙江华峰氨纶股份有限公司年产3000吨耐高温薄型面料专用易染氨纶技改项目环境影响报告书》的结论，华峰氨纶公司莘塍厂区COD批复总量3.34 t/a，剩余总量2.05 t/a，氨氮批复总量1 t/a，剩余总量0.57 t/a；本项目废水收集后委托华峰氨纶公司厂内污水处理站处理，废水污染物可以通过内部调节解决。华峰氨纶公司莘塍厂区SO2批复总量110.4 t/a，剩余总量11.211 t/a，SO2也可以通过与氨纶公司调剂解决。

因此，本项目所需增加的污染物排放总量，通过集团内华峰氨纶公司调剂解决，来源明确，可以符合总量控制的要求。

（4）环境功能区达标原则符合性

在加强三废治理措施（特别是加强对废水、废气的治理）的前提下，经预测分析项目上马后污染物经治理达标排放后对周围环境的贡献量较小，符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

（5）规划符合性分析

本次项目所在地位于瑞安市莘塍工业功能区西北部的华峰集团厂区内，租用华峰集团闲置生产厂房。根据瑞安市中部组团莘塍片控制性详细规划图（2012年修改），本项目地块为三类工业用地，因此，本项目的实施符合瑞安市用地规划。

本项目卫生防护距离为50 m，经调查，目前本项目与最近居民点的距离为150 m，距离西侧规划中的瑞祥新区为60 m，且厂址也不在住宅区规划范围内，因此本项目的建设是符合规划要求的。

（6）产业政策符合性分析

本项目属于国家发展和改革委员会最新的《产业结构调整指导目录（2011年本）》中第一类鼓励类“十一、石化化工”中的“13、聚丙烯热塑性弹性体(PTPE)、热塑性聚酯弹性体(TPEE)、苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性嵌段共聚物（SIS）、热塑性聚氨酯弹性体等热塑性弹性体材料开发与生产”。

对照《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》（浙政办[2010]2号），本项目不属于淘汰和禁止类项目，符合要求。

因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策，属鼓励类项目。

综上所述，本项目建设基本符合环评审批原则。

二、建设项目周围环境现状

1.建设项目所在地的环境现状

（1）环境空气质量现状

本环评收集了2011年11月1日~11月7日瑞安市环境监测站常规污染因子的监测资料，此外，环评收集了周边敏感点特征污染因子MDI的监测数据。监测结果显示，监测点SO2日均浓度在0.013~0.048 mg/m3之间，均低于《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的标准限值(0.15 mg/m3)。监测点NO2日均浓度在0.039~0.059 mg/m3之间，均低于《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的标准限值(0.08 mg/m3)。监测点PM10日均浓度在0.042~0.108 mg/m3之间，均低于《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的标准限值(0.15 mg/m3)。各监测点MDI一次值浓度均<0.02 mg/m3，均低于标准限值(0.05 mg/m3)。

因此，该区域的SO2、NO2、PM10浓度均能符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准，因此区域常规大气质量尚好，满足环境空气质量功能区的要求；特征污染因子MDI浓度均低于检出限，均能符合相关标准，可满足环境空气质量功能区的要求。

（2）声环境质量现状

项目竣工验收期间，瑞安市环境监测站对厂界噪声和厂内噪声源强进行了监测。监测时间2012年3月8日，分昼间和夜间监测。

从监测结果来看，该公司厂界噪声昼间和夜间均能达标，其中西侧厂界靠近104国道能到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，即昼间70dB，夜间55dB，其余各厂界噪声监测点昼、夜间噪声监测值能够达到3类标准，即昼间65dB，夜间55dB。同时厂界噪声监测值能够达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a、3类标准，华峰公司位于工业区内，项目拟建地声环境质量较好。

（3）地表水环境现状

从监测结果可以看出，项目附近温瑞塘河的白岩桥、九里会、杨家桥三个监测断面水质为劣V类水质，未能满足IV类水功能区要求，主要为溶解氧、氨氮指标超标，超标主要受河流周边生活污染、农业面源以及地表径流污染影响所致；

项目尾水最终排入飞云江，飞云江常规水质监测各项指标均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的III类标准，无超标现象，水质良好，能够满足功能区要求。

（4）地下水环境现状

温瑞平原2008年的地下水开采量为708.71×104m3，为2007年的88.6%，监测区内永强平原地下水水位继续上升，其它各地地下水平均水位与上年相比基本保持稳定。与2007年相比，全市监测区内地下水水质基本稳定，永强平原孔隙承压水I组地下水以IV～V级水为主；瓯海区孔隙承压水I、II组地下水均为IV级水；瑞安平原孔隙承压水I、II组地下水为IV级水；平阳加油站地下水为II级水；苍南平原孔隙承压水II组地下水为IV级水。

本项目所在地属瑞安平原孔隙承压水，其地下水水位基本保持稳定，地下水水质为IV级水。

2.建设项目环境影响评价范围

根据建设项目污染物排放特点、评价等级及导则要求确定各环境要素的评价范围，具体见表2-1。

表2-1  评价范围

| 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 三级 | 以生产车间为中心，东西边长5km，南北边长5km的矩形区域 |
| 地表水环境 | 三级 | 公司附近水体和纳污水体飞云江 |
| 声环境 | 二级 | 厂界外200m的范围 |
| 环境风险 | 二级 | 生产装置区和罐区为起点3km范围内 |

三、建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

1.主要污染物源强及生态影响途径、方式和范围

（1）废水

本项目废水产生情况汇总见表3-1。

表3-1  本项目废水产生情况汇总

| 序号 | 项目 | 产生量（t/a） | 污染因子 | 污染物量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面冲洗废水 | 1800 | COD | COD 0.18 |
| 2 | 生活污水 | 1440 | COD、NH3-N | COD 0.50、NH3-N 0.05 |
| 3 | 冷却水更换废水 | 120 | COD | COD 0.06 |
| 合计 | 3360 |  | COD 0.74、NH3-N 0.05 |

（2）废气

根据分析，本项目废气染物产生及排放情况见表3-2。

表3-2  废气污染物产生及排放情况

| 名称 | 产生量 | 排放量 | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/a | t/a |  |  |  |
| 生产线废气MDI | 0.18 | 0.18 | 0.0375 | / | 无组织排放 |
| 烟尘 | 2.40 | 0.12 | 0.017 | 166.7 | 经双碱法除尘脱硫后，通过45 m排气筒有组织排放 |
| SO2 | 0.768 | 0.230 | 0.032 | 320.0 |  |
| NOx | 0.311 | 0.311 | 0.043 | 431.9 |  |

（3）固废

根据分析，本建设项目产生的固体废物汇总如表3-3所示。

表3-3 固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固体废物 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 废物代码 | 预测产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 一般固废 | / | 12 |

（4）噪声

本项目主要噪声源为生产中的灌注机、螺杆挤出机等设备运行产生的噪声，主要生产设备噪声源强在75~80dB(A)之间。

表3-4  本项目主要生产设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 噪声级dB(A) | 数量（台） | 位置 | 声源高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灌注机 | 80 | 连续 | 6 | TPU车间 | 1 |
| 螺杆挤出机 | 80 | 连续 | 6 | TPU车间 | 1 |
| 造粒机 | 80 | 连续 | 6 | TPU车间 | 1 |
| 旋风分离器 | 80 | 连续 | 6 | TPU车间 | 2 |
| 自动包装机 | 75 | 连续 | 6 | TPU车间 | 1 |
| 输送泵 | 75 | 间歇 | 8 | 罐区 | 0.3 |

（5）扩建前后项目污染物排放汇总

扩建前后项目污染物排放汇总见表3-5。

表3-5  扩建前后项目污染物排放汇总

| 项 目 | 现有项目(t/a) | 本次项目(t/a) | “以新带老” 削减量(t/a) | 项目实施后全厂(t/a) | 排放增减量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量(t/a) | 4400 | 3360 | 0 | 7760 | 3360 |
|  | CODcr (t/a) | 纳管量 | 0.44 | 0.34 | 0 | 0.78 | +0.34 |
|  |  | 排环境量 | 0.264 | 0.202 | 0 | 0.466 | +0.202 |
|  | 氨氮 (t/a) | 纳管量 | 0.066 | 0.05 | 0 | 0.112 | +0.05 |
|  |  | 排环境量 | 0.043 | 0.033 | 0 | 0.076 | +0.033 |
| 废气 | 生产 废气 | MDI | 245.1 kg/a | 180 kg/a | 35 kg/a | 390.1 kg/a | +145 kg/a |
|  |  | 丁二醇 | 35.5 kg/a | / | 35.5 kg/a | 0 | -35.5 kg/a |
|  | 锅炉 烟气 | SO2(t/a) | 0.268 | 0.230 | 0 | 0.498 | +0.230 |
|  |  | NOx(t/a) | 0.364 | 0.311 | 0 | 0.675 | +0.311 |
|  |  | 烟尘(t/a) | 0.14 | 0.12 | 0 | 0.26 | +0.12 |
| 固体废物 (产生量) | 废原料桶(t/a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾(t/a) | 18 | 12 | 0 | 30 | +12 |

（6）生态影响途径、方式和范围

本项目租用华峰集团已建厂房，因此本项目建设无需进行场地开挖、平整等，对生态环境基本没有的影响。

2.建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

本项目位于瑞安市莘塍工业园公司华峰集团厂区内，评价区域的环境保护目标列于表3-6。

表3-6  评价区内环境保护目标

| 序号 | 敏感点名称 | 方位 | 概况 | 与华峰集团厂界的距离（m） | 与本项目的距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙甲村 | S | 人口约2000人 | 200 | 250 |
| 2 | 仙甲村青松小区 | S | 属仙甲村 | 100 | 150 |
| 3 | 上山根村 | N |  | 245 | 245 |
| 4 | 莘塍街道镇区 | SE |  | 约2000 |
| 5 | 瑞祥新区 | W | 远期规划居住区 | 约60 | 约60 |
| 6 | 大气环境 | 评价区域内大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； |
| 7 | 水环境 | 附近水体温瑞塘河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准，纳污水体飞云江执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准； |
| 8 | 声环境 | 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，其中靠104国道的西厂界执行4a类标准。 |

图3-1  项目周边环境示意图

3.主要环境影响及其预测评价结果

（1）施工期环境影响分析

①施工扬尘的影响分析

本项目实施位于公司现有厂房（租用华峰集团的厂房）内，该厂房早已建成，不需新征土地进行建设，只需在厂房内增加安装新的生产线即可生产。因此本项目施工期一般不会产生扬尘影响。

②施工噪声的影响分析

本项目实施无需基础建设，仅对厂房进行一定的装修和布置，因此无各类土建和基础施工机械设备和装置的作业噪声产生，仅对厂房装修和设备安装等过程中产生一定的噪声。由于本项目车间附近主要为本企业、周边企业以及104国道、富周西路等道路，没有敏感目标，与最近居民点的距离为150 m。因此，本项目设备安装施工期的噪声对周围声环境的影响不大，但企业也应与建筑施工单位签订协议，确保在施工工程中合理安排时间、注意文明施工。

③施工期水环境影响分析

现场施工人员产生的生活污水是本项目施工期的主要水污染源。厂房装修和设备安装过程一般工作人数为10人，按施工人员每天生活用水100 L/人·d计，生活污水排污系数按用水量80%计，则施工期施工人员生活污水量为0.8 t/d，COD产生量约0.35 kg/d。本项目施工场地位于公司现有厂房（租用华峰集团的厂房）内，厕所和食堂等可利用华峰集团已有的设施。

④施工期固体废物环境影响分析

建筑施工过程中将产生少量的弃土和建筑废弃物，如砂石、水泥、砖瓦、木料等。建设单位应要求施工单位规范运输，不能随路洒落，不能随意倾倒和堆放弃土和建筑废弃物，施工结束后，应及时清运多余的弃土和建筑废弃物。

此外，施工期间施工队伍的生活垃圾也要及时收集，与现有项目生活垃圾一起由当地环卫部门统一收集处理。

（2）营运期环境影响分析

①大气环境影响预测与评价结论

采用估算模式SCREEN3，对无组织排放的有机废气MDI进行预测计算，预测结果表明：在正常情况下，本项目排放的废气污染物的落地浓度远小于标准值，敏感点仙甲村、上山根村落地浓度也远小于标准值，所以废气对周围大气环境的影响很小。

采用导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，本项目无组织废气排放厂界无超标点，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术办法》（GB/T13201-91）计算，本项目纺丝车间的卫生防护距离为50 m。根据本项目平面布置及周边环境情况，在所需卫生防护距离范围内没有环境敏感点，符合卫生防护距离要求。有关规划部门不得在卫生防护距离范围内新建居住点或其它敏感建筑物。

②声环境影响预测与评价结论

从预测结果可以看出，本项目建成后，东、南、北厂界各预测点昼间和夜间均能达到3类标准，西侧厂界昼间和夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

本项目位于公司现有厂房（租用华峰集团的厂房）内，该车间位于华峰集团中心位置，距离声环境敏感点较远（目前最近敏感居民点距离为150 m），厂区周围主要为生产企业，再经绿化和厂区围墙等隔声设施，同时加强各类噪声设备日常管理，预计本项目噪声源不会对厂界环境及周围声环境敏感点产生较大影响。

③水环境影响分析结论

本项目的废水主要是来自车间地面冲洗废水、员工生活污水和冷却水定期更换废水。合计废水量为3360 t/a（11.2 t/d），其中生产废水1920 t/a、生活污水1440 t/a。

废水收集后委托华峰氨纶公司厂内污水处理站处理，污水经处理达纳管标准后，排入瑞安市污水处理厂污水管网。纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

本项目对附近地下水产生影响的主要是生产车间、污水管线和罐区。因此，需加强对车间地面和罐区地面的防渗处理；项目污水通过污水管线送至厂区东侧华峰氨纶股份有限公司污水处理厂处理，需加强污水管网的防漏处理。预计本项目实施后，对地下水环境影响很小。

④固废

本项目的固废主要来源于生活垃圾，收集后委托环卫部门处理。本项目固废不直接排入外环境，对周围环境基本无影响。

4.对环境敏感区的主要环境影响和预测评价结果

（1）废气对环境敏感点的影响分析

根据预测结果，无组织废气MDI的最大落地浓度点距离排放源的距离为143 m，主要污染物MDI的最大落地浓度为0.0047 mg/m3，浓度占标准值（0.05mg/m3）9.33%。大气环境影响预测结果表明，在正常情况下，本项目排放的废气污染物的落地浓度远小于标准值，敏感点仙甲村、上山根村落地浓度也远小于标准值，所以废气对周围大气环境的影响很小。

（2）噪声对环境敏感点的影响分析

从上面预测结果可以看出，本项目建成后，东、南、北厂界各预测点昼间和夜间均能达到3类标准，西侧厂界昼间和夜间均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

本项目位于公司现有厂房（租用华峰集团的厂房）内，该车间位于华峰集团中心位置，距离声环境敏感点较远（目前最近敏感居民点距离为150 m），厂区周围主要为生产企业，再经绿化和厂区围墙等隔声设施，同时加强各类噪声设备日常管理，预计本项目噪声源不会对厂界环境及周围声环境敏感点产生较大影响。

5.污染防治措施、执行标准、达标情况及效果

（1）评价标准

①环境质量标准

环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准，特征污染物MDI参照前苏联居住区最高允许浓度。

附近水体温瑞塘河执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》IV类标准；纳污水体飞云江执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》III类标准。

目前，对于地下水和土壤没有明确的功能区划，根据本地区环境特征和保护要求，建议执行《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，适用范围“以人体健康为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水”。

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，其中靠104国道的西厂界执行4a类标准。

②污染物排放标准

厂界废气控制浓度根据有关规范，按环境标准值的4倍计，即MDI的厂界无组织废气控制浓度为0.20 mg/m3。恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。燃煤锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类地区Ⅱ时段（2001年1月1日起建成使用的锅炉）的排放标准。

本项目污水委托华峰集团有限公司子公司浙江华峰氨纶股份有限公司废水处理站处理，再经中水回用系统处理后部分回用，产生的浓水达纳管标准后，排入瑞安污水处理厂污水管网。纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准（氨氮排放标准为45mg/L，参照执行CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》）。瑞安市污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其中靠104国道的西厂界执行4类标准。

固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- 2001)。

（2）污染治理措施及达标排放情况

本项目营运期水、气、声污染防治及固体废物处置等措施清单见表3-7。

表3-7 运营期污染防治措施清单

| 项 目 | 污染防治措施 |
| --- | --- |
| 加强环 境管理 | 1、设立环保管理部门；2、加强环保宣传，普及环保知识。3、对各项三废处理设施做好“三同时”工作。 |
| 本 次 项 目 运 营 期 | 废水 | 废水收集后委托华峰氨纶公司污水处理站处理，经处理达纳管标准后，排入污水处理厂污水管网。纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。厂区内做到雨水和污水分流。 |
|  | 废气 | （1）输液泵输送代替人工投料，用计量泵代替计量槽，从源头减少MDI废气的排放量。（2）成品切粒采用水下切粒方式，避免切粒废气的产生和排放。（3）原料贮存采用储罐代替原料桶，减少投料废气。储罐安装呼吸阀，罐体采用隔热漆等方式减少呼吸废气产生。（4）加强管理，杜绝出现“跑、冒、滴、漏”现象，定期对地面进行清洗。（5）锅炉烟气采用双碱法旋流式除尘脱硫处理，45米烟囱排放。 |
|  | 噪声 | 设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备。设备进行隔声和减震处理，同时加强设备的维护；加强厂区内绿化。 |
|  | 固废 | 生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。 |
| 风险防范 | 进行“劳动安全卫生预评价”并落实第9章提出的相关措施。 |
| 其他 | 建议开展清洁生产审核，进一步提高清洁生产水平。 |

（3）生态保护措施及效果

本项目租用华峰集团已建厂房，因此本项目建设无需进行场地开挖、平整等，对生态环境基本没有的影响。

6.环境风险分析

本项目所涉及的物料具有一般毒性，且具有可燃性。根据本项目特点，潜在的风险事故主要体现在贮运过程、生产流程和物料储存中。

（1）储运过程环境风险识别

①大气环境污染事故风险

大气污染事故主要是物料在运输和贮存过程的泄漏。本项目物料运输主要采用汽车运输方式。

汽车运输过程有发生交通事故的可能，如撞车、侧翻等，一旦发生此类事故，有可能槽车破损或包装桶盖子被撞开或桶破损，则有可能导致物料泄漏。厂内储存过程中，由于设备开裂、阀门故障、管道破损、操作不当等原因，有可能导致物料泄漏。一旦泄漏事故处理不及时，则可能对周围大气环境产生不利影响。

②水环境污染事故风险

原料运输过程中如发生泄漏，则泄漏物料有可能进入飞云江和附近内河，影响其水质。

（2）泄漏事故

本项目泄漏事故可能有以下几种类型：

①管线系统的管道、阀门、法兰等部位发生的泄漏。

②在装卸过程中储罐、汽车槽车等设备发生冒顶等事故。

③储罐、汽车槽车等储运设备因破损、穿孔或其他原因导致的泄漏。

（3）工艺过程危险性分析

①温度：每一个化学反应都有各自最适宜的反应温度，每一种工艺过程也有适应的温度范围，这不但对保证产品质量、降低物料消耗有重要意义，而且也是防火、防爆的安全要求。如果温度超高，反应物可能分解着火，造成压力升高，导致燃烧爆炸；也可能因温度过高产生副反应。升温过快、过高、冷却系统故障，还可能导致反应加剧，发生冲料或爆炸等危险。温度过低，还会使某些物料冻结，造成管路堵塞引起爆炸，致使易燃物料泄露而发生火灾爆炸事故。

②压力：压力过高是可能造成火灾或爆炸的重要因素之一。

③溢料和泄露，溢出易燃物料容易造成火灾。造成溢料的原因很多，它与物料的构成、反应温度、加料速度等有关。

（4）其他事故风险

其他事故风险主要是自然灾害引起的事故风险。

由于公司地处浙江东南沿海地区，每年台风等自然灾害较为频繁，因而易受台风暴雨的袭击。发生时连续降暴雨，可能会导致原料和产品被冲走而严重污染当地水环境和土壤。

本项目MDI的泄漏会对企业环境及员工人体健康有一定的影响，对厂区外环境影响较小，但仍需实施必要的防范措施，防治事故发生。

企业生产车间设置有废水收集池，由于公司场地有限，车间附近暂时无法新建事故应急池，因此事故应急主要利用氨纶公司事故应急池。氨纶公司事故应急池位于公司污水站旁边，事故池体积为200 m3，可以满足本项目要求。罐区物料泄漏主要是利用罐区围堰收集，事故处理结束后或事故处理过程应及时将废水输送至污水站进行有效处理后纳管排放。环境风险影响较小。

7.环境保护措施的技术、经济论证结果

（1）废水污染防治措施极其可行性分析

本项目废水收集后委托华峰氨纶公司厂内污水处理站处理，污水经处理达纳管标准后，排入瑞安市污水处理厂污水管网。纳管标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，瑞安市污水处理厂排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。

（2）废气污染防治措施极其可行性分析

①生产废气

本项目废气主要来自原料投放时产生的少量MDI无组织废气，本项目采用双螺杆法、双螺杆法是一种一步法本体聚合连续生产工艺，该工艺采用了先进的连续生产线简述和设备，成品率高，损耗低，生产过程中废气排放量少。根据调查，本项目无组织废气排放主要采取的控制措施有：输液泵输送代替人工投料，用计量泵代替计量槽，从源头减少MDI废气的排放量；成品切粒采用水下切粒方式，避免切粒废气的产生和排放；原料贮存采用储罐减少投料废气；加强管理，杜绝出现“跑、冒、滴、漏”现象，定期对地面进行清洗。

另外，为控制无组织废气的排放量，必须以清洁生产的指导思想，对物料的输送、存贮、使用等全过程进行分析，调查废气无组织排放的各个主要环节，并针对各主要排放环节提出相应改进措施，以减少废气无组织排放量。

②储罐呼吸废气

本项目采用拱顶罐，由呼吸阀控制储罐内的压力，减少废气的排放量。同时储罐呼吸阀出口采取冷凝措施，废气采用高空排放。

罐体采用隔热漆等方式以减少罐内液体温差变化，以减少呼吸废气的产生。

③锅炉烟气

莘塍厂区现有10 t/h锅炉3台和15 t/h锅炉1台，除尘脱硫装置均采用杭州市环保工程公司的双碱法旋流式除尘脱硫设施，烟囱高度45米。

根据瑞安市环境监测站瑞环监字（2012）3号《建设项目环保设施竣工验收监测报告》，经瑞安市环境监测站对华峰氨纶公司锅炉监测，锅炉在满足测试要求的条件下，经水膜除尘处理后，烟尘和SO2排放浓度分别为29.5 mg/Nm3和238 mg/Nm3，林格曼黑度均<1级，均能达到GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中II时段二类区标准。

（3）噪声污染防治措施极其可行性分析

根据拟建项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，选用先进的低噪设备，从而从声源上降低设备本身噪声。

采取声学控制措施，对主要噪声源设备进行必要的隔声、吸收处理。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，在车间、厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。

加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

经过上述处理，噪声可以得到有效处理。

（4）固废污染防治措施及其可行性分析

TPU生产工艺产品得率为100%，生产过程中无废弃物产生。因此本项目固废主要是员工生活垃圾，生活垃圾产生量约12 t/a。

固体废物拟采取的处置措施为：生活垃圾委托环卫部门统一清运处理。

8.建设项目对环境影响的经济损益分析结果

本项目上马后，若不采取有效的环保措施加以防治，将对周围环境造成一定的影响。本项目充分考虑了这些因素，说明投资者在本项目的建设中对环保方面还是比较重视的，投资比较合理。综合各种因素，该项目的建设能对当地经济建设，生产发展起到积极的推动作用，只要在生产过程中认真实施环评中推荐的环保措施，特别是推行清洁生产，使污染物的排放降到最低水平。其社会、经济、环境效益均是比较理想的。

9.建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施

本项目不涉及拆迁。

10.建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

（1）环境监测计划

废水、废气、噪声监测工作由公司自行承担，也可委托当地环境监测站完成。

①废水监测

在华峰氨纶公司污水处理站出口，对废水进行监测，监测项目为COD、pH等。

②废气监测

在无组织排放监控点对MDI每年监测一次。华峰氨纶公司锅炉烟气SO2、烟尘每年监测一次。

③厂界环境噪声监测

每季度监测一次。

（2）环境管理制度

根据浙江省人民政府令第166号规定，对可能造成重大环境影响的建设项目，推行环境监理制度，由建设单位委托具有环境工程监理资质的单位对建设项目施工中落实环境保护措施进行技术监督。

为了落实本项目的各项环保措施和环境管理方案，对建设工程施工期生态保护及预防污染与生态修复措施进行技术监督，同时对为营运期配套的“三同时”落实情况实施全过程的监督管理，确保建设工程环境目标的实现。

建议本项目在设计、施工阶段委托具有环境工程监理资质的单位进行环境监理，完工后的环境监理报告作为工程竣工环保验收的依据。及时处理和解决临时出现的环境污染事件，减少各类污染物对周边环境的污染，以实现工程经济效益、社会效益和环境效益的统一。

四、公众参与

1.公众调查

（1）调查方法和对象

本评价采用组织问卷调查和随机征询方式进行。

组织问卷调查主要是调查建设项目附近（可能受影响）的个人，主要是本项目附近的单位职工及村民等。

（2）调查内容和方法

调查内容主要是：（一）对本项目所在地块区域环境质量的满意程度；（二）对本次项目的了解程度；（三）对本项目选址合理性的看法；（四）本项目的建设对当地社会经济及就业是否有促进作用；（五）对该项目的建设及营运过程中应重点注意的环保问题；（六）对该项目建设的支持态度。通过调查了解公众对本项目建设的认同感。

目前国内外在环境影响评价的公众参与调查中普遍采用发放调查表格的方法。因此，在本次环评中我们亦采用了相同的调查方法，采用随机性的原则。所谓随机性是指被调查对象的选择应具有统计学上的随机抽样的特点，在已确定样本类型的人群中，随机抽取调查对象，被调查者应是机会均等，公正无偏，不带有调查者个人感情色彩的主观意向。

调查表格的设计首先选择公众关系最为密切的问题作为调查内容。其次采用选择划“√”的简单答卷式方式进行，既节省时间，亦便于统计。

2.公告

本次环评期间，根据原国家环境保护总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求以及原浙江省环境保护局浙环发[2008]55号《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》，建设单位于2012年5月14日～5月25日共10个工作日，在瑞安市莘滕镇政府、上山根村、仙甲村等地方公告栏进行项目环评公告，其主要内容有：（一）建设项目的名称及概要；（二）建设项目的建设单位的名称和联系方式；（三）承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；（四）环境影响评价的工作程序和主要工作内容；（五）征求公众意见的主要事项；（六）公众提出意见的主要方式；（七）环保部门联系方式。

3.公示

根据原国家环境保护总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求以及原浙江省环境保护局浙环发[2008]55号《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》，建设单位于2012年6月11日～6月22日共10个工作日，在瑞安市莘滕镇政府、上山根村、仙甲村等地方公告栏进行项目环评公示。其主要内容有：（一）建设项目情况简述；（二）建设项目对环境可能造成影响的概述；（三）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点；（四）环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点；（五）环评简本查阅和补充信息索取的方式和期限；（六）征求公众意见的范围和主要事项；（七）征求公众意见的具体形式；（八）公众提出意见的起止时间；（九）环保部门、环评单位和建设单位联系人和电话。

4.公众调查结果

本次调查共发出对本项目的个人调查表50份和单位调查表21份，收回有效调查表个人50份和单位21份，回收率分别为100%和100%。被调查对象包括不同年龄、性别、职业和文化程度。对本项目被调查对象的统计结果和具体的调查统计结果见表4-1～表4-4。

表4-1  公众参与团体调查对象基本情况统计

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 方位 | 距离（m） | 态度或意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瑞安市路路顺鞋厂 | 柯宽 | * | 东 | 100-500 | 赞成 |
| 2 | 瑞安市远东化工有限公司 | 杨建华 | * | 东南 | 50-100 | 赞成 |
| 3 | 瑞安市亿立得贸易有限公司 | 叶中华 | * | 东南 | 50-100 | 赞成 |
| 4 | 瑞安市邦帅鞋业有限公司 | 余昌林 | * | 东 | 500-1000 | 赞成 |
| 5 | 瑞安市华隆鞋模厂 | 东斌 | * | 东 | 100-500 | 赞成 |
| 6 | 浙江省瑞安市汀田镇十村委员会 |  | * | 南 | 500-1000 | 赞成 |
| 7 | 瑞安市周松中路液化气供应站 | 虞阿斌 | * | 西 | >2000 | 赞成 |
| 8 | 瑞安市仙桥纸业有限公司 | 蔡志杰 | * | 南 | >2000 | 赞成 |
| 9 | 瑞安市整形制鞋厂 | 陈碎水 | * | 东南 | 100-500 | 无所谓 |
| 10 | 瑞安市振荣谢材厂 | 叶新 | * | 南 | 1000-2000 | 赞成 |
| 11 | 温州天迪塑料实业有限公司 | 蔡友弟 | * | 南 | 100-500 | 赞成 |
| 12 | 瑞安市东欧化轻有限公司 | 蔡先生 | * | 南 | 500-1000 | 赞成 |
| 13 | 浙江佳阳塑胶新材料有限公司 | 张文 | * | 西南 | 500-1000 | 赞成 |
| 14 | 瑞安市莘塍街道仙甲村民委员会 | 炯金 | * | 西南 | 100-500 | 赞成 |
| 15 | 瑞安市洪成包装有限公司 | 蔡建敏 | * | 北 | 500-1000 | 赞成 |
| 16 | 瑞安市金鹰鞋底厂 | 林友银 | * | 北 | 500-1000 | 无所谓 |
| 17 | 浙江美居服饰有限公司 | 王志清 | * | 西北 | 100-500 | 赞成 |
| 18 | 温州华罗鞋业有限公司 | 周育伸 | * | 西南 | 500-1000 | 赞成 |
| 19 | 瑞安市中瑞鞋业有限公司 | 陈积光 | * | 西南 | 100-500 | 赞成 |
| 20 | 瑞安市丰足鞋厂 | 阮荣树 | * | 南 | 500-1000 | 赞成 |
| 21 | 温州久龄久汽车贸易有限公司 | 尤丽调 | * | 北 | 100-500 | 赞成 |

表4-2  公众参与个人调查对象基本情况统计

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系方式 | 住址 | 方位 | 距离（m） | 态度或意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金臣 | 男 | 39 | * | 上山根村 | 北 | 200-500 | 赞成 |
| 2 | 范磊磊 | 男 | 24 | * | 上山根村 | 北 | 200-500 | 赞成 |
| 3 | 高喜伟 | 男 | 31 | * | 上山根村 | 北 | 200-500 | 赞成 |
| 4 | 蔡达秋 | 男 | 27 | * | 汀田汀六村 | 东北 | ＞2000 | 赞成 |
| 5 | 陈云 | 男 | 26 | * | 汀田汀六村 | 东北 | ＞2000 | 无所谓 |
| 6 | 陈朝良 | 男 | 48 | * | 汀田汀六村 | 东北 | ＞2000 | 无所谓 |
| 7 | 杨溪兰 | 女 | 48 | * | 汀田汀六村 | 东北 | ＞2000 | 赞成 |
| 8 | 黄吉军 | 男 | 47 | * | 仙甲中路 | 南 | 200-500 | 赞成 |
| 9 | 王义红 | 女 | 21 | * | 仙甲中路 | 南 | 200-500 | 赞成 |
| 10 | 王玉华 | 女 | 48 | * | 仙甲中路 | 南 | 200-500 | 赞成 |
| 11 | 左国 | 男 | 53 | * | 仙甲村 | 南 | 200-500 | 无所谓 |
| 12 | 周朋春 | 男 | 26 | * | 仙甲村 | 南 | 200-500 | 赞成 |
| 13 | 李刚 | 男 | 32 | * | 仙甲村 | 南 | 200-500 | 赞成 |
| 14 | 张水兵 | 男 | 25 | * | 仙甲菜场 | 南 | 200-500 | 赞成 |
| 15 | 柯溶波 | 男 | 29 | * | 仙甲青松小区 | 南 | 约150 | 赞成 |
| 16 | 蔡兰清 | 男 | 59 | * | 仙甲青松小区 | 南 | 约150 | 赞成 |
| 17 | 倪若飞 | 男 | 34 | * | 西岙村 | 西北 | 1000-2000 | 赞成 |
| 18 | 倪国肄 | 男 | 50 | * | 西岙村 | 西北 | 1000-2000 | 赞成 |
| 19 | 左坤 | 男 | 23 | * | 上山根村 | 北 | 200-500 | 赞成 |
| 20 | 陈云俊 | 男 | 25 | * | 上山根村 | 北 | 200-500 | 赞成 |
| 21 | 邓滢位 | 男 | 26 | * | 上山根村 | 北 | 200-500 | 赞成 |
| 22 | 郝小卫 | 男 | 40 | * | 上山根村 | 北 | 200-500 | 赞成 |
| 23 | 姜国辉 | 男 | 30 | * | 上山根村 | 北 | 200-500 | 赞成 |
| 24 | 戴龙全 | 男 | 38 | * | 汀田汀六村 | 东南 | >2000 | 赞成 |
| 25 | 黄全生 | 男 | 24 | * | 仙甲村 | 南 | 200-500 | 无所谓 |
| 26 | 蔡清媚 | 男 | 38 | * | 仙甲青松小区 | 南 | 约150 | 赞成 |
| 27 | 郑丽莫 | 女 | 28 | * | 仙甲路 | 南 | 200-500 | 赞成 |
| 28 | 唐伟 | 男 | 33 | * | 上山根村 | 北 | 200-500 | 赞成 |
| 29 | 郑海峰 | 男 | 23 | * | 上山根村 | 北 | 200-500 | 赞成 |
| 30 | 张付平 | 男 | 35 | * | 仙甲青松小区 | 南 | 约150 | 赞成 |
| 31 | 黄雷 | 男 | 27 | * | 仙甲村 | 南 | 200-500 | 无所谓 |
| 32 | 陈飞 | 男 | 22 | * | 上山根村 | 北 | 200-500 | 赞成 |
| 33 | 左汝海 | 男 | 31 | * | 上山根村 | 北 | 200-500 | 赞成 |
| 34 | 陶金成 | 男 | 38 | * | 上山根村 | 北 | 200-500 | 赞成 |
| 35 | 郑伟敏 | 女 | 27 | * | 仙甲村 | 南 | 200-500 | 赞成 |
| 36 | 郑茜茜 | 女 | 23 | * | 仙甲村 | 南 | 200-500 | 赞成 |
| 37 | 张芳 | 女 | 32 | * | 仙甲青松小区 | 南 | 约150 | 赞成 |
| 38 | 张秀清 | 女 | 25 | * | 明莘西路 | 西南 | 200-500 | 赞成 |
| 39 | 金小豪 | 男 | 26 | * | 明莘西路 | 西南 | 200-500 | 赞成 |
| 40 | 高丽平 | 女 | 31 | * | 明莘西路 | 西南 | 200-500 | 赞成 |
| 41 | 李文雄 | 男 | 41 | * | 仙甲中路 | 南 | 200-500 | 赞成 |
| 42 | 李碧霞 | 女 | 34 | * | 仙甲中路 | 南 | 200-500 | 赞成 |
| 43 | 彭丽红 | 女 | 24 | * | 仙甲中路 | 南 | 200-500 | 赞成 |
| 44 | 黄领权 | 男 | 28 | * | 明莘西路 | 西南 | 200-500 | 赞成 |
| 45 | 尤去舰 | 男 | 25 | * | 上村 | 东北 | >2000 | 无所谓 |
| 46 | 倪孝杰 | 男 | 26 | * | 上山根村 | 北 | 200-500 | 赞成 |
| 47 | 林仕群 | 男 | 25 | * | 虹桥花园 | 西南 | >2000 | 无所谓 |
| 48 | 蔡小芳 | 女 | 28 | * | 仙甲青松小区 | 南 | 约150 | 无所谓 |
| 49 | 黄华林 | 男 | 36 | * | 上村 | 东南 | 500-1000 | 无所谓 |
| 50 | 周伟国 | 男 | 28 | * | 仙甲村 | 南 | 200-500 | 赞成 |

表4-3  本项目公众参与个人调查对象统计表

| 分类 | 人数（人） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 39 | 78 |
|  | 女 | 11 | 22 |
| 年龄 | ＜30岁 | 27 | 54 |
|  | 30~40岁 | 14 | 28 |
|  | ＞40岁 | 9 | 18 |
| 职业 | 工人/职工 | 17 | 34 |
|  | 村民/其他 | 33 | 66 |
| 文化程度 | 初中及以下 | 23 | 46 |
|  | 高中 | 10 | 20 |
|  | 大学及以上 | 17 | 34 |

表4-4  本项目公众参与单位和个人调查统计表

| 序号 | 调查内容 | 态度 | 单位调查结果 | 个人调查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量(个) | 比例(%) | 人数(人) | 比例(%) |
| 1 | 对目前区域环境质量的认可程度 | 满 意 | 17 | 81 | 39 | 78 |
|  |  | 基本满意 | 4 | 19 | 10 | 20 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 认为该地区主要的环境问题 | 废 水 | 5 | 24 | 11 | 22 |
|  |  | 废 气 | 8 | 38 | 5 | 10 |
|  |  | 噪 声 | 7 | 33 | 29 | 58 |
|  |  | 固体废物 | 1 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | 对本项目的了解程度 | 很了解 | 2 | 10 | 23 | 46 |
|  |  | 听说过 | 17 | 80 | 23 | 46 |
|  |  | 不了解 | 2 | 10 | 4 | 8 |
| 4 | 对建设单位环境信誉的满意程度 | 满 意 | 15 | 71 | 40 | 80 |
|  |  | 基本满意 | 6 | 29 | 10 | 20 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 对本项目最担心的环境问题 | 废 水 | 5 | 24 | 11 | 22 |
|  |  | 废 气 | 7 | 33 | 7 | 14 |
|  |  | 噪 声 | 7 | 33 | 28 | 56 |
|  |  | 固体废物 | 2 | 10 | 4 | 8 |
| 6 | 认为本项目建成投产后对周边居民居住生活环境的影响程度 | 有影响 | 1 | 5 | 1 | 2 |
|  |  | 不清楚 | 15 | 71 | 22 | 44 |
|  |  | 没有影响 | 5 | 24 | 27 | 54 |
| 7 | 对项目建设的态度 | 赞 成 | 19 | 90 | 41 | 82 |
|  |  | 反 对 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 2 | 10 | 9 | 18 |

（1）本次调查结果统计

①在被调查的人中，工人/职工占34%，村民及其他占66%。年龄在30～40岁的占28%，30岁以下的占54%，40岁以上的占18%。被调查的人中有34%的人具有大学及以上学历，20%的人是高中学历，初中及以下学历的人占46%。

②在被调查的人中，78%的人对目前区域环境质量表示满意，20%的人基本满意，2%的人表示不满意。被调查单位81%对环境质量表示满意，19%对环境质量表示基本满意。

③关于该地区主要的环境问题，22%被调查者和24%被调查单位认为是废水，10%被调查者和38%被调查单位认为是废气，58%被调查者和33%被调查单位认为是噪声。

④通过企业的宣传和项目情况公告，46%的被调查者和80%的被调查团体表示听说过本项目，8%的被调查者和和10%的被调查团体表示不了解。

⑤在建设单位环境信誉的满意程度看法上，80%被调查者和71%被调查单位表示满意，20%被调查者和29%被调查单位表示基本满意。

⑥在对浙江华峰热塑性氨酯有限公司本项目最担心的环境问题看法上，56%被调查者和33%被调查团体认为噪声是本项目最担心的环境问题，22%被调查者和24%被调查团体最担心引起废水问题，14%被调查者和33%被调查团体最担心引起废气问题，建设单位及运营单位应引起高度重视。

⑦在对本项目建成投产后对周边居民居住生活环境的影响程度，44%被调查者和71%被调查团体表示不清楚，54%被调查者和24%被调查团体表示没有影响。

⑧对本次项目建设的总体支持态度，82%的被调查者和90%的被调查团体表示赞成本次项目建设，18%的被调查者和10%的被调查团体表示无所谓。无反对意见。

（2）结果分析

从上述的结果统计分析可以认为：

①拟建地周围环境质量状况较好，当地公众对环境状况表示满意。

②虽然大部分的被调查者和单位对本项目建设有所了解或听说过，但建设单位仍要在建设过程中进行广泛的宣传，以取得公众的更多理解和支持。

③大部分被调查者和单位对本项目建设表示支持。

④本项目建设及营运过程中公众普遍关心的环境问题是噪声和废水对环境的污染，要求加强污染防治和严格生产管理。

5.公告结果

公告期间项目建设单位、环评单位及当地环保行政主管部门均未接到或收到有关群众的投诉电话或信件（电子邮件），有关群众对本项目建设表示了认可。

6.公示结果

公示期间项目建设单位、环评单位及当地环保行政主管部门均未接到或收到有关群众的投诉电话或信件（包括电子邮件）。公示结果证明具体见附件。

7.公众参与结论

通过以上的公众参与结果可以看出，公众对本项目已有一定的认识，总体上对项目建设持赞成态度，认为该项目对当地的经济发展具有促进作用。项目建成后公众最关心的环境问题是噪声和废水，表明公众对环境保护较为重视。同时被访者提出工程项目的实施关键是要严格管理，加强污染防治。

因此，本项目建设实施过程中应重视公众的各种意见，应充分论证和评价，认真做好清洁生产，落实各项环保措施，确保“三废”的达标排放并符合总量控制目标，以实现环境效益、社会效益和经济效益的统一。此外，厂方及有关部门应对本项目作进一步宣传，以取得公众的更多理解和支持。

五、环境影响评价结论

本次项目所在地位于瑞安市莘塍工业功能区西北部的华峰集团厂区内，建设“浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司年产1.2万吨TPU及工艺提升技改项目”。本项目建设符合目前现状和发展前景，对当地经济发展起着重要的作用；虽然本项目污染物经相应治理后能做到达标排放，本项目建设基本符合环评审批原则，但是厂方也要重视环保工作，认真落实本评价提出的各项要求，严格执行环保“三同时”制度，加强对污染物的治理工作，将建设项目对区域内环境质量的影响减少到最低程度，同时做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需资金。本项目的建设从环保角度来说是可行的。

六、联系方式

建设单位：浙江华峰热塑性聚氨酯有限公司

联系人：叶文国

电话：13958880577 ，电子邮件：ye.wenguo@huafeng.com

联系地址：瑞安莘塍工业功能区富周西路

环评单位：浙江省天正设计工程有限公司

联系人：顾欣欣

电话：0571-88367835，传真：88367838，电子邮件：gu-xx@zpcdi.com

联系地址：杭州市莫干山路武林巷2号