温州市双龙路

（牛山路-东龙路段）市政工程项目

环境影响报告书简本

浙  江  环  龙  环  境  保  护  有  限  公  司

ZHE JIANG HUAN LONG ENVIRONMENTAL PROTECTION CO.,LTD

（国环评证乙字第2022号）

二0一二年十一月

目  录

（一）建设项目概况	1

1.1基本情况	1

1.2工程主要技术标准	1

1.3 交通量预测	1

（二）建设项目周围环境现状	1

（三）环境影响预测	2

3.1水环境预测评价	2

3.2环境空气预测评价	3

3.3声环境影响分析	6

3.4社会环境、景观影响评价	8

3.4.1社会环境影响分析	9

3.4.2景观影响分析	10

3.5生态环境影响	10

（四）拟采取的主要措施与效果	11

4.1社会环境影响减缓措施	11

4.2生态环境保护措施	12

4.3声环境污染防治措施	13

4.4环境空气污染防治措施	14

4.5水环境污染防治措施	17

4.6固体废物污染防治措施	18

4.7风险事故缓解措施	19

（五）公众参与	20

5.1公众参与目的和形式	21

5.2被调查对象分析	22

5.3调查结果分析	24

5.4公示内容	25

5.5公示结果	31

5.6公众参与调查分析	31

（六）环评影响评价结论	31

（七）联系方式	31

（一）建设项目概况

1.1基本情况

项目名称：温州市双龙路（牛山路-东龙路段）市政工程项目；

建设单位：温州市安居房开发有限公司；

建设性质：新建；

工程范围：工程西起牛山路，东至东龙路；

工程规模：长度570米，规划红线宽度26米；

工程内容：包括道路、桥梁、交通、给排水、电气、燃气工程及绿化工程；

建设标准：城市次干路I级，设计车速为40km/h；

总 投 资：10830万元；

资金来源：由温州市安居房开发有限公司筹措；

建 设 期：2012.11至2013.10。

1.2工程主要技术标准

道路等级：城市次干路I级；

计算车速：40km/h；

设计年限：透水沥青低噪音路面；

道路路面结构标准：路面设计以轴载100KN的双轮组单轴为标准轴载。各轮轮载25kN，轮胎压强0.7MPa。

1.3 交通量预测

根据《温州市双龙路（牛山路-东龙路段）市政工程项目建议书和可行性研究报告》中交通流量分析数据本项目的交通流量见表1-1。

表1-1 双龙路路交通流量预测结果

| 道路 | 运行状态 | 设计车流量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013年 | 2018年 | 2028年 |
| 双龙路（牛山路—东龙路） | 昼间小时平均（辆/h） | 167 | 228 | 413 |
|  | 夜间小时平均（辆/h） | 34 | 46 | 84 |
|  | 高峰期（辆/h） | 298 | 406 | 736 |
|  | 日平均（辆/d） | 2712 | 3687 | 6695 |

（二）建设项目周围环境现状

1、项目所在地的环境现状

建设地周边地块现状区域为农居、小企业、沿街商铺、水体、农地、道路等，项目实施时区域内全部拆迁，规划状态周边为住宅、绿化、水系、商业金融、办公、道路等功能，沿线没有珍稀野生动植物和古树名木。生态敏感性不强。

设计道路属新建工程，近期施工干扰较小。设计道路起终点相交道路东龙路和牛山路均为已建道路。

2、项目环境影响评价范围

1）声环境：道路中心线两侧各200m范围内；

2）空气环境：道路中心线两侧各200m范围内；

3）水环境：道路中心线两侧200m以内，以及跨河桥梁上游500m～下游1000m以内水域；

4）生态环境：道路中心线两侧各200m范围内；

5）社会经济：路线经过的区域。

（三）环境影响预测

3.1水环境预测评价

1、地表径流的影响

本工程营运期无经常性污水来源，主要水污染源是非经常性污水，也就是指道路表面径流。拟建道路建成营运后，随着交通量逐年增多，沉落在路面上的机动车尾气排放物、车辆油类以及散在路面上其它有害物质也会逐年增加。上述污染物一旦随降水径流进入水体，对水体的水质将会产生一定的影响。影响道路表面径流水量和水质因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨间隔时间等，其水量和水质变幅较大，污染成分十分复杂。根据目前国内对道路路面径流浓度的测试结果，降雨初期到形成路面径流的30 min内，水中的悬浮物和石油类浓度较高；半个小时后，其浓度随着降雨历时延长而较快下降，降雨历时40～60 min分钟后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物浓度基本稳定在较低水平。

2、突发性事故影响

突发性事故影响的分析见环境风险影响分析章节，通过加强风险管理，加强风险防范措施，做好突发性事故应急预案，使事故发生的概率降至最低，使事故对环境造成的污染达到最低。

3.2环境空气预测评价

1、 污染物源强预测

根据各预测年份交通量、车型比和单车排放因子推荐值计算得到各预测年份道路环境空气污染物排放源强。本评价所选取的预测评价因子为NO2、CO，污染物排放源源强值见表3-1。

表3-1  双龙路的不同预测年份的污染物高峰期排放源强，mg/m·s

| 污染物 | 2013年 | 2018年 | 2028年 |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 0.216 | 0.293 | 0.257 |
| NOX | 0.047 | 0.063 | 0.116 |
| NO2 | 0.037 | 0.050 | 0.092 |

* NO2与NOx的转换系数为0.8。

2、 道路两侧的环境空气影响评价

本工程推荐线路在各营运期汽车尾气NO2、CO对道路两侧环境空气的影响预测结果见表3-2、3-3和3-4。

表3-2  近期（2013年）双龙路汽车尾气影响预测  单位：mg/m3

| 下风向距离(m) | CO | NO2 |
| --- | --- | --- |
|  | 一般气象条件 | 不利气象条件 | 一般气象条件 | 不利气象条件 |
|  | 垂直风向 | 平行风向 | 垂直风向 | 平行风向 | 垂直风向 | 平行风向 | 垂直风向 | 平行风向 |
| 200 | 0.011 | 0.0005 | 0.0088 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0002 |
| 190 | 0.0114 | 0.0007 | 0.0092 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0002 |
| 180 | 0.0118 | 0.001 | 0.0097 | 0.0016 | 0.002 | 0.0002 | 0.0017 | 0.0003 |
| 170 | 0.0122 | 0.0013 | 0.0102 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0003 |
| 160 | 0.0127 | 0.0017 | 0.0108 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0003 | 0.0019 | 0.0004 |
| 150 | 0.0131 | 0.0021 | 0.0115 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0004 | 0.002 | 0.0004 |
| 140 | 0.0137 | 0.0028 | 0.0123 | 0.0027 | 0.0023 | 0.0005 | 0.0021 | 0.0005 |
| 130 | 0.0142 | 0.0035 | 0.0132 | 0.0031 | 0.0024 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0005 |
| 120 | 0.0149 | 0.0045 | 0.0142 | 0.0035 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0024 | 0.0006 |
| 110 | 0.0155 | 0.0057 | 0.0153 | 0.004 | 0.0027 | 0.001 | 0.0026 | 0.0007 |
| 100 | 0.0163 | 0.0072 | 0.0167 | 0.0047 | 0.0028 | 0.0012 | 0.0029 | 0.0008 |
| 90 | 0.0171 | 0.009 | 0.0183 | 0.0054 | 0.0029 | 0.0015 | 0.0031 | 0.0009 |
| 80 | 0.018 | 0.0114 | 0.0203 | 0.0063 | 0.0031 | 0.002 | 0.0035 | 0.0011 |
| 70 | 0.019 | 0.0144 | 0.0228 | 0.0075 | 0.0032 | 0.0025 | 0.0039 | 0.0013 |
| 60 | 0.0201 | 0.0183 | 0.0259 | 0.0089 | 0.0034 | 0.0031 | 0.0044 | 0.0015 |
| 50 | 0.0213 | 0.0235 | 0.03 | 0.0108 | 0.0036 | 0.004 | 0.0051 | 0.0019 |
| 40 | 0.0226 | 0.0307 | 0.0356 | 0.0134 | 0.0039 | 0.0053 | 0.0061 | 0.0023 |
| 30 | 0.0241 | 0.0411 | 0.0437 | 0.0172 | 0.0041 | 0.007 | 0.0075 | 0.003 |
| 20 | 0.0258 | 0.0574 | 0.0565 | 0.0235 | 0.0044 | 0.0098 | 0.0097 | 0.004 |
| 10 | 0.0277 | 0.0867 | 0.0793 | 0.0359 | 0.0047 | 0.0148 | 0.0136 | 0.0062 |
| 0 | 0.0298 | 0.1629 | 0.1285 | 0.0685 | 0.0051 | 0.0279 | 0.022 | 0.0117 |

表3-3中期（2018年）双龙路汽车尾气影响预测  单位：mg/m3

| 下风向距离(m) | CO | NO2 |
| --- | --- | --- |
|  | 一般气象条件 | 不利气象条件 | 一般气象条件 | 不利气象条件 |
|  | 垂直风向 | 平行风向 | 垂直风向 | 平行风向 | 垂直风向 | 平行风向 | 垂直风向 | 平行风向 |
| 200 | 0.0149 | 0.0007 | 0.0119 | 0.0017 | 0.0025 | 0.0001 | 0.002 | 0.0003 |
| 190 | 0.0154 | 0.001 | 0.0125 | 0.0019 | 0.0026 | 0.0002 | 0.0021 | 0.0003 |
| 180 | 0.016 | 0.0013 | 0.0132 | 0.0022 | 0.0027 | 0.0002 | 0.0022 | 0.0004 |
| 170 | 0.0165 | 0.0017 | 0.0139 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0003 | 0.0024 | 0.0004 |
| 160 | 0.0172 | 0.0022 | 0.0147 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0004 | 0.0025 | 0.0005 |
| 150 | 0.0178 | 0.0029 | 0.0156 | 0.0032 | 0.003 | 0.0005 | 0.0027 | 0.0005 |
| 140 | 0.0185 | 0.0037 | 0.0167 | 0.0036 | 0.0032 | 0.0006 | 0.0028 | 0.0006 |
| 130 | 0.0193 | 0.0048 | 0.0178 | 0.0042 | 0.0033 | 0.0008 | 0.003 | 0.0007 |
| 120 | 0.0202 | 0.0061 | 0.0192 | 0.0048 | 0.0034 | 0.001 | 0.0033 | 0.0008 |
| 110 | 0.0211 | 0.0077 | 0.0208 | 0.0055 | 0.0036 | 0.0013 | 0.0035 | 0.0009 |
| 100 | 0.0221 | 0.0097 | 0.0226 | 0.0063 | 0.0038 | 0.0017 | 0.0039 | 0.0011 |
| 90 | 0.0232 | 0.0123 | 0.0249 | 0.0073 | 0.004 | 0.0021 | 0.0042 | 0.0013 |
| 80 | 0.0244 | 0.0155 | 0.0275 | 0.0086 | 0.0042 | 0.0026 | 0.0047 | 0.0015 |
| 70 | 0.0257 | 0.0195 | 0.0309 | 0.0101 | 0.0044 | 0.0033 | 0.0053 | 0.0017 |
| 60 | 0.0272 | 0.0249 | 0.0351 | 0.0121 | 0.0046 | 0.0042 | 0.006 | 0.0021 |
| 50 | 0.0288 | 0.0319 | 0.0406 | 0.0147 | 0.0049 | 0.0054 | 0.0069 | 0.0025 |
| 40 | 0.0307 | 0.0416 | 0.0482 | 0.0182 | 0.0052 | 0.0071 | 0.0082 | 0.0031 |
| 30 | 0.0327 | 0.0557 | 0.0592 | 0.0234 | 0.0056 | 0.0095 | 0.0101 | 0.004 |
| 20 | 0.035 | 0.0778 | 0.0766 | 0.0318 | 0.006 | 0.0133 | 0.0131 | 0.0054 |
| 10 | 0.0376 | 0.1175 | 0.1075 | 0.0487 | 0.0064 | 0.0201 | 0.0184 | 0.0083 |
| 0 | 0.0405 | 0.221 | 0.1743 | 0.0929 | 0.0069 | 0.0377 | 0.0297 | 0.0158 |

表3-4 远期（2028年）双龙路汽车尾气影响预测  单位：mg/m3

| 下风向距离(m) | CO | NO2 |
| --- | --- | --- |
|  | 一般气象条件 | 不利气象条件 | 一般气象条件 | 不利气象条件 |
|  | 垂直风向 | 平行风向 | 垂直风向 | 平行风向 | 垂直风向 | 平行风向 | 垂直风向 | 平行风向 |
| 200 | 0.0131 | 0.0006 | 0.0104 | 0.0015 | 0.0047 | 0.0002 | 0.0037 | 0.0005 |
| 190 | 0.0135 | 0.0009 | 0.011 | 0.0017 | 0.0048 | 0.0003 | 0.0039 | 0.0006 |
| 180 | 0.014 | 0.0011 | 0.0115 | 0.0019 | 0.005 | 0.0004 | 0.0041 | 0.0007 |
| 170 | 0.0145 | 0.0015 | 0.0122 | 0.0022 | 0.0052 | 0.0005 | 0.0044 | 0.0008 |
| 160 | 0.0151 | 0.002 | 0.0129 | 0.0025 | 0.0054 | 0.0007 | 0.0046 | 0.0009 |
| 150 | 0.0156 | 0.0025 | 0.0137 | 0.0028 | 0.0056 | 0.0009 | 0.0049 | 0.001 |
| 140 | 0.0163 | 0.0033 | 0.0146 | 0.0032 | 0.0058 | 0.0012 | 0.0052 | 0.0011 |
| 130 | 0.017 | 0.0042 | 0.0157 | 0.0036 | 0.0061 | 0.0015 | 0.0056 | 0.0013 |
| 120 | 0.0177 | 0.0053 | 0.0168 | 0.0042 | 0.0063 | 0.0019 | 0.006 | 0.0015 |
| 110 | 0.0185 | 0.0067 | 0.0182 | 0.0048 | 0.0066 | 0.0024 | 0.0065 | 0.0017 |
| 100 | 0.0194 | 0.0085 | 0.0199 | 0.0055 | 0.0069 | 0.0031 | 0.0071 | 0.002 |
| 90 | 0.0203 | 0.0107 | 0.0218 | 0.0064 | 0.0073 | 0.0038 | 0.0078 | 0.0023 |
| 80 | 0.0214 | 0.0136 | 0.0242 | 0.0075 | 0.0077 | 0.0049 | 0.0086 | 0.0027 |
| 70 | 0.0226 | 0.0171 | 0.0271 | 0.0089 | 0.0081 | 0.0061 | 0.0097 | 0.0032 |
| 60 | 0.0239 | 0.0218 | 0.0308 | 0.0106 | 0.0085 | 0.0078 | 0.011 | 0.0038 |
| 50 | 0.0253 | 0.028 | 0.0356 | 0.0129 | 0.0091 | 0.01 | 0.0128 | 0.0046 |
| 40 | 0.0269 | 0.0365 | 0.0423 | 0.016 | 0.0096 | 0.0131 | 0.0151 | 0.0057 |
| 30 | 0.0287 | 0.0489 | 0.052 | 0.0205 | 0.0103 | 0.0175 | 0.0186 | 0.0073 |
| 20 | 0.0307 | 0.0682 | 0.0672 | 0.0279 | 0.011 | 0.0244 | 0.024 | 0.01 |
| 10 | 0.033 | 0.1031 | 0.0943 | 0.0427 | 0.0118 | 0.0369 | 0.0338 | 0.0153 |
| 0 | 0.0355 | 0.1939 | 0.1529 | 0.0814 | 0.0127 | 0.0694 | 0.0547 | 0.0292 |

经预测，高峰期各预测年份的NOx和CO小时浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，即NO2小时浓度限值为0.2g/m3、CO小时浓度限值为10mg/m3。鉴于在高峰期汽车产生的废气均能满足相关质量标准，因此在其他时段废气理论上满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值。

3.3声环境影响分析

1、 达标情况分析

项目道路沿线现状为空地，根据项目所在的声功能区，环境噪声执行为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区。本项目东西两侧分别相交于牛山路（城市主干道）和东龙路（城市主干道），因此靠东西两侧交通干道30米内区域执行4a类标准。由表3-5，对照标准，得到各预测年份的达标距离如下。

表3-5   双龙路（牛山路—东龙路）路段空旷条件噪声超标范围情况表

| 路面种类 | 项目 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4a类区超标范围 | 2类区超标范围 | 4a类区超标范围 | 2类区超标范围 |
| 普通路面 | 近期（2013年） | — | — | 约3m（最大超标2.9dB） | — |
|  | 中期（2018年） | — | — | 约3m（最大超标4.2dB） | — |
|  | 远期（2028年） | — | — | 约7m（最大超标6.8dB） | — |
| 低噪路面 | 近期（2013年） | — | — | — | — |
|  | 中期（2018年） | — | — | 约2m（最大超标1.2dB） | — |
|  | 远期（2028年） | — | — | 约3m（最大超标3.8dB） | — |

表3-5表明，在采用普通路面时，昼间近中远期噪声预测结果表明4a类区和2类区均可达标；近期4a类区夜间超标范围在红线外3m范围内（最大超标2.9dB），中期4a类区夜间超标范围在红线外3m范围内（最大超标4.2dB），远期4a类区夜间超标范围在红线外70m范围内（最大超标6.8dB），2类区夜间预测值未出现超标情况。在采用低噪路面后，中远期夜间超标范围及超标值均降低，至规划保护目标处可以达标。

2、敏感点噪声影响分析

由预测结果可知交通噪声对各敏感目标影响情况，具体如下：

1）第一排、第二排建筑噪声预测

为了解道路交通噪声对保护目标声环境的影响，本评价对受道路噪声影响较大的第一排、第二排建筑立面影响进行预测，根据预测结果，近期在采用低噪声路面情况下，距离道路红线最近的第一排现状保护目标夜间交通噪声预测值叠加本底后会出现超标情况，最大超标约1.1dB(A)，昼间达标；第二排保护目标昼夜间达标。中期在采用低噪声路面情况下，距离道路红线最近的第一排现状保护目标夜间交通噪声预测值叠加本底后会出现超标情况，最大超标约1.5dB(A)，昼间达标；第二排保护目标夜间交通噪声预测值叠加本底后会出现超标情况，最大超标约0.3dB(A)，昼间达标。

为了确保本项目道路沿线现状保护目标处声环境质量达标，本环评要求项目道路沿线现状保护目标上通风通风隔声门窗。由于本项目第二排保护目标夜间最大超标量为0.3dB，预测误差范围为±2dB，第二排保护目标噪声值经过第一排建筑的阻挡衰减后对其影响较小，可以不作为上通风通风隔声门窗的对象。

具体范围是：双龙路红线外10m范围内第一排住宅、办公。根据道路红线范围。具体汇总见表4.3-8。

表3-6  双龙路沿线现状保护目标上通风通风隔声门窗住宅汇总

| 噪声治理对象 | 人口 | 通风隔声门窗总面积 | 通风隔声门窗造价 | 合计费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金色家园第一排1~7F | 约28户 | 约750m2 | 1500元/ m2 | 112.5 |
| 金色家园第一排1~12F | 约24户 | 约550m2 |  | 82.5 |
| 清晖园1~15F | 约60户 | 约1000m2 |  | 150 |
| 林业局办公楼1~10F | / | 约500m2 |  | 75 |
| 东屿村村委办公楼1~7F | / | 约300m2 |  | 45 |
| 合计 | / | 约3100m2 |  | 465 |

（2）道路两侧规划居住用地

根据《温州市南塘西片区整合规划用地规划图》，道路沿线规划为市属办公用地及住宅性质用地。根据预测结果，双龙路（牛山路-东龙路）路段道路红线外12m处第一排高层建筑受噪声影响的情况，近、中期采用低噪路面各楼层昼夜间预测值均达标。

3、 交通噪声控制对策

根据交通噪声预测结果，本环评对营运期噪声的控制对策建议如下：

1）噪声防治要求

根据环保部文件《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发[2010]7号），地面交通噪声污染防治应明确责任和控制目标要求如下：

a、在规划或已有地面交通设施邻近区域建设噪声敏感建筑物，建设单位应当采取间隔必要的距离、传声途径噪声削减等有效措施，以使室外声环境质量达标。

b、道路沿线加强绿化措施，以常绿乔木为主，如松树、杉树、柏树，辅以灌木丛和草本花卉，以乔木为主的绿化带绿量最大，环境效益最为明显，主干高3.5米以上，对交通基本无影响，树下可种植耐阴草坪和花卉，美化效果明显，特别适合宽阔的城市道路，以降低道路交通噪声影响。

c、因地面交通设施的建设或运行造成环境噪声污染，建设单位、运营单位应当采取间隔必要的距离、噪声源控制、传声途径噪声削减等有效措施，以使室外声环境质量达标；如通过技术经济论证，认为不宜对交通噪声实施主动控制的，建设单位、运营单位应对噪声敏感建筑物采取有效的噪声防护措施，保证室内合理的声环境质量。通过对道路沿线现状保护目标的预测，双龙路近、中期对现状保护目标影响较大，要求项目道路红线10m内的第一排住宅金色家园2幢住宅7F/12F，清晖园1幢15F，林业局办公楼10F，东屿村村委、金鼎美食学校为同一办公楼7F，临路一侧上通风隔声门窗，具体见表3-6。要求由有资质单位设计施工，隔声量不低于25 dB(A)，确保室内声环境达标。

2）工程及管理措施

①工程建成初期周围有敏感点，沿线住宅等开始施工，道路主要作为周边地块工程运输道路。经常维持路面的平整度，地面道路应重点关注跨河桥梁两端与路堤连接处的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸而引起交通噪声的增大；

②与交管部门协调，安装超速监控设施，防止车辆超速行驶；

③全路段设置禁鸣标志，避免由鸣号导致的交通噪声增大情况；

④加强道路交通管理，严禁拖拉机、手扶拖拉机、农用车上路行驶，并设立禁鸣、禁行、限速、严禁停车等交通管理标识，减少道路的交通噪声影响。

3）要求道路运营期采用透水沥青低噪路面。

4）设计阶段通过采取避让、改线等措施进一步优化调整局部路线设计方案，使路线尽量避开环境保护目标，要求对全路段路面进行降噪设计，以便从源强上防治交通噪声污染。同时，还应加强道路经过敏感目标路段的绿化设计，尽量提高绿化高度和密度，使其在具有美化路线景观的同时，兼具降噪功能。

3.4社会环境、景观影响评价

3.4.1社会环境影响分析

3.4.1.1对区域经济发展的影响

1）有利于构建城市中心区交通网络

2）对周边居民的出行的影响

3.4.1.2对周围民众生活环境的影响

本工程建设施工期因施工扬尘、噪声、振动、固体废物产生和交通拥挤堵塞，但这种不利影响是短暂的，施工完毕后就消失。

本工程建成营运期因车辆尾气、噪声、振动产生和视野阻隔，将对沿线社区民众生活环境永久造成明显不利影响。

3.4.1.3拆迁安置的影响

根据业主提供的初步调查数据统计，本项目设计范围内需拆迁建筑有新隆旅馆（1F商铺，2F~3F旅馆）及部分简易棚，总建筑面积约3000m2，应注意衔接周转安置，保护被拆迁人的合法权益，并签订有关拆迁协议。

由于拆迁造成部分人口的迁移，一定程度上会改变原有的生活习惯和经济来源结构，影响居民就业和原有的邻里关系，另外也会对企业生产造成影响。该工程范围内企业初步考虑采取货币补偿安置方式。

3.4.1.4对文物古迹的影响

在工程施工中若发现文物遗存，应采取措施保护现场，并立即报告当地文物行政主管部门进行现场鉴定处理和保护性挖掘，完成挖掘处理后方可继续施工。

3.4.1.5对区域防洪的影响

道路路堤对防洪的影响，主要是因为洪水发生时，路基犹如挡水堤坝，切断了农田漫流的过水途径，使洪水更加依赖河道下泄，造成水位壅高，泄洪能力下降，但本工程对洪水的阻截影响较小。

3.4.2景观影响分析

根据主体工程设计方案，道路两侧进行绿化。同时，项目的实施，交通环境的变化，将带动沿线的土地开发，新的建筑物的修建，并配以灯光和广告的优美设计，从而显示沿线的都市风貌，对沿线局部的不良景观做到较好的改观和掩饰。通过本项目的建设，可改善沿线环境，为沿线居民、企事业等单位提供良好的生活条件和工作条件。

3.5生态环境影响

3.5.1、土地利用影响分析

在搞好拆迁工作和生态补偿的前提下，本工程建设占地对沿线区域土地利用及其资源容量的不利影响是可以接受的。

2.5.2、水土流失的影响

本工程水土保持方案实施各项水土保持措施后，可以有效控制新增水土流失数量，项目区内扰动地表能得到全面综合治理，人为水土流失将得到有效防治。

经水土保持防治措施治理后，本建设项目防治责任区内的水土流失指标控制在浙江省的容许流失强度（500t/km2·a）范围内，土壤流失控制比在1.0以上，扰动土地治理率达到95%以上，水土流失总治理度达到97%以上，拦渣率达到95%以上，植被恢复系数达99%以上，林草植被覆盖率达27%以上。

（四）拟采取的主要措施与效果

4.1社会环境影响减缓措施

1）施工运输车辆

施工时大量施工车辆因工程形成集中行驶，会对沿线居民生活、出行产生一定干扰，应通过采取相应环保措施后减轻或避免施工运输对现有交通及沿线居民的影响。

①施工期主要运输通道(临时设置)应尽可能远离居民楼，尽可能避免与现有交通线路交叉或同时运行，争取运距最短。

②本工程施工期必须制定详细的运输工具、车辆绕道和施工运输计划，统一组织交通管理，并在所使用的运输通道交通高峰时间停止或减少车辆运输，以减少车辆拥挤度，降低噪声。加强施工期交通管理，预防交通事故发生，并加快施工进度，尽快竣工通车。

2）文物古迹的保护

本工程在设计时至施工前应对沿线可能影响到的范围进行文物调查、考古勘探和考古发掘，制订文物保护措施；在工程施工中若发现文物遗存，应采取措施保护现场，并立即报告当地文物行政主管部门进行现场鉴定处理和保护性挖掘，完成挖掘处理后方可继续施工。

3）减缓对附近交通影响的措施

为了减缓本工程施工期间对附近交通出行的影响，应利用周边道路的分流功能，减轻施工期的交通压力，确保市区交通正常运行和道路两侧企事业单位及居民的正常出行。施工单位应积极配合，适当调整材料运输时间，尽量避开07～09时及17～19时的交通高峰时段。

4）道路两侧南侧规划中的居住用地应当依据国家声环境质量标准和民用建设隔声设计规范，合理划定建筑物与交通干线的防噪声距离，建设单位应当按照国家规定间隔一定距离，并采取减轻、避免交通噪声影响的措施。对已有的环境敏感点必须采取相应的隔声措施如设置绿化带、安装隔声窗、禁鸣等。

4.2生态环境保护措施

4.2.1施工期

1）水土流失防治措施：建设单位应与有资质的施工单位签订具有施工期水土流失防治权利和义务条款的工程承包合同，并有违约的处理办法。施工期的水土流失防治措施应按照“水土保持方案”的要求进行，同时应按照本报告书生态保护章节的要求和建议施工。

2）陆域生态环境保护措施：合理安排建设用地，努力节约土地资源，适当缩小用地规模，尽量减少占用土地，搞好土地生态恢复和保护工作。在工程建设施工过程中，必须加强施工队伍组织和管理，依法伐除工程建设施工确需清除且准许清除的植被，力求避免发生施工区外围植被破坏，以缩小植被生态损害程度。

3）临时堆土场选址合理性分析

工程全长570m，线路较短，为了减少分散对方可能发生的水土流失，本方案根据路段表土的数量，按照相对集中和就近选址方便调运的原则，在临时堆土场设置过程中，在合理分析表土量、地形地貌、土地利用现状、运输条件可能印发水土流失及其防护措施等因素的基础上，全线设泥浆周转池2座（每座均为150m2，总面积300m2），土石方周转场1座（面积300m2）。

在两侧桥头处各设置一座泥浆周转池，占地面积均为150m2（桥梁东西两侧分别位于双龙路桩号K0+190~220、K0+100~130），总计占地300m2。

周转池周边用袋装土围挡，围挡断面为（0.5m+1.0m）×0.8m,周边设置临时排水沟用于排水，并与道路边线排水沟相连形成排水网络。

本方案在工程区内新增一座土石方周转场，占地面积均为300m2（位于桩号K0+240~300）。根据施工需要，在道路施工期，为了保证项目建设不会对周边产生较大影响，施工路段两边要设置彩钢板围栏临时拦挡。

综上所述，施工堆场的选址是合理的。

4.2.2营运期

1）建设单位必须担负生态保护、恢复、补偿、建设和管理责任，依法补偿征地费用，合理安排使用土地，降低生态破坏程度。

2）绿化工程与主体工程同时规划、同时设计、同时投资，并在主体工程施工完毕后一年内按照设计方案的要求完成绿化工程建设，必须选择适宜的本土植物种类，在道路两侧绿化带及中央绿化隔离带进行植树种草，并加强管理和养护。

4.3声环境污染防治措施

4.3.1施工期

1）采用低噪声机械及施工工艺，对超过国家标准的机械应禁止其入场施工，施工过程中经常对设备进行维修保养。

2）严格控制夜间施工应并认真执行申报审批制度。高噪声的施工机械在夜间（22:00～6:00）应停止施工，在靠近居民区路段，应适当调整作业时间，避开休息时间，同时应采取临时性的降噪措施。如确有需要，必须进行夜间施工的，按照《中华人民共和国噪声污染防治法》第三十条“在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民”。

3）加强施工期噪声监测和监控，如发现施工期噪声扰民，则及时采取管理、改变作业时间或实施临时声屏障等措施。

4）根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）确定工程施工场界，为此，应合理安排施工场地，避免在集中居民生活区附近设置施工场地。

5）合理安排物料及工程废弃渣土、建筑垃圾运输的路线和时间，车辆应减速慢行，禁止鸣笛。

6）应加强施工机械的维修、管理，保证施工设备处于低噪声、良好的工作状态；应合理选择施工机械的停放场地，远离居民等敏感保护目标。

7）对施工机械操作工人及现场施工人员按劳动卫生标准控制工作时间，亦可采取个人防护措施，如戴隔声耳塞、头盔等。

8）施工前封闭施工场地，在施工区域周边设置不低于2米的固定式硬质围栏；在重要施工场点设置临时防噪声屏障。

9）加强管理，文明施工，防止因人为因素导致的噪声影响加剧。

4.3.2营运期

1）噪声防治要求

根据环保部文件《地面交通噪声污染防治技术政策》（环发[2010]7号），地面交通噪声污染防治应明确责任和控制目标要求如下：

a、在规划或已有地面交通设施邻近区域建设噪声敏感建筑物，建设单位应当采取间隔必要的距离、传声途径噪声削减等有效措施，以使室外声环境质量达标。

b、优化线路布设，调整道路红线与金色家园、清晖园等敏感目标的距离，规划保护目标（商住房、住宅）设计时建筑退道路红线距离满足相关规定要求。

c、道路沿线加强绿化措施，以常绿乔木为主，如松树、杉树、柏树，辅以灌木丛和草本花卉，以乔木为主的绿化带绿量最大，环境效益最为明显，主干高3.5米以上，对交通基本无影响，树下可种植耐阴草坪和花卉，美化效果明显，特别适合宽阔的城市道路，以降低道路交通噪声影响。

d、因地面交通设施的建设或运行造成环境噪声污染，建设单位、运营单位应当采取间隔必要的距离、噪声源控制、传声途径噪声削减等有效措施，以使室外声环境质量达标；如通过技术经济论证，认为不宜对交通噪声实施主动控制的，建设单位、运营单位应对噪声敏感建筑物采取有效的噪声防护措施，保证室内合理的声环境质量。通过对道路沿线现状保护目标的预测，双龙路近、中期对现状保护目标影响较大，要求项目道路红线10m内的第一排住宅金色家园2幢住宅7F/12F，清晖园1幢15F，林业局办公楼10F，东屿村村委、金鼎美食学校为同一办公楼7F，临路一侧上通风隔声门窗，具体见表4.3-10。要求由有资质单位设计施工，隔声量不低于25 dB(A)，确保室内声环境达标。

现状保护目标近、中期噪声防治费用估算具体见表9.3-1。

表9.3-1  现状保护目标噪声防治费用估算表

| 噪声治理对象 | 人口 | 通风隔声门窗总面积 | 通风隔声门窗造价 | 合计费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金色家园第一排1~7F | 约28户 | 约750m2 | 1500元/ m2 | 112.5 |
| 金色家园第一排1~12F | 约24户 | 约550m2 |  | 82.5 |
| 清晖园1~15F | 约60户 | 约1000m2 |  | 150 |
| 林业局办公楼1~10F | / | 约500m2 |  | 75 |
| 东屿村村委办公楼1~7F | / | 约300m2 |  | 45 |
| 合计 | / | 约3100m2 |  | 465 |

2）工程及管理措施

①工程建成初期周围有敏感点，沿线住宅等开始施工，道路主要作为周边地块工程运输道路。经常维持路面的平整度，地面道路应重点关注跨河桥梁两端与路堤连接处的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸而引起交通噪声的增大；

②与交管部门协调，安装超速监控设施，防止车辆超速行驶；

③全路段设置禁鸣标志，避免由鸣号导致的交通噪声增大情况；

④加强道路交通管理，严禁拖拉机、手扶拖拉机、农用车上路行驶，并设立禁鸣、禁行、限速、严禁停车等交通管理标识，减少道路的交通噪声影响。

3）要求道路运营期采用透水沥青低噪路面。

4.4环境空气污染防治措施

4.4.1施工期

1）在工地四周设置一定高度的围墙。

2）工地内应当根据行政主管部门的要求，设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场，并保持出入口通道及道路两侧各50米范围内的整洁。

3）施工中产生的物料堆应当采取遮盖、洒水、喷洒覆盖剂或其他防尘措施。

4）施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施。

5）易产生扬尘的天气应当暂停土方开挖施工作业，并对工地采取洒水等防尘措施，停止施工的通告由环境保护行政主管部门负责拟定，报经政府同意后予以公布。

6）禁止在施工现场从事消化石灰、搅拌石灰土和其他有严重粉尘污染的施工作业。

7）从事平整场地、清运建筑垃圾和渣土等施工作业时，应当采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式。

8）科学选择运输路线，运输车辆实行密闭化，对运输道路定时洒水，每天至少两次(上、下班)，对此路段的道路和施工场地要增加洒水次数，每天至少4次。

9）筑路材料堆放地点选在环境敏感保护目标下风向，距离在100m以上。遇恶劣天气加蓬覆盖。

10）施工产生的建筑垃圾、渣土应当及时清运，运输建筑垃圾、渣土等易产生扬尘的施工车辆，应加盖斗篷，密封运送，防止起尘；不能及时清运的，应当在施工场地内设置临时性密闭堆放设施进行存放或采取其他有效防尘措施。

11）沥青采用封闭式运输，减少沥青挥发对运输沿线大气环境的污染。沥青摊铺时应注意避开居民上、下班高峰期及在家时间段，还应注意摊铺时对施工人员的劳动防护。

12）采用商品混凝土和商品沥青混凝土，不得在现场设置混凝土搅拌站。

4.4.2营运期

道路营运期汽车尾气对沿线环境空气产生污染，并直接影响沿线周边居民生活、身体健康和农作物的生长。采取措施如下：

1）加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，减少和避免塞车现象发生。

2）严格执行国家制定的尾气排放标准，定期对机动车辆尾气进行监测，超标车辆禁止上路。

3）装运含尘物料的汽车应使用蓬布盖住货物，严格控制物料洒落。

4）加强道路两侧绿化带管理，在两侧栽种可以吸附汽车尾气中污染物的乔木、灌木等树种及草坪，以控制废气向周围环境扩散。

4.5水环境污染防治措施

4.5.1施工期

1）对施工机械冲洗废水集中收集和处理，不得在施工场地任意冲洗车辆和机械，对收集废水进行油水分离、沉淀处理，回用于施工，严禁直接外排；施工中产生的泥浆水应经沉淀处理后回用于施工，严禁直接外排。

2）施工中的废油、废沥青和其他固体废物不得随意堆放，防止二次污染。

3）应定期检修施工机械和车辆，防止漏油，以避免油污通过地表径流污染河流水质。

4）施工现场应建临时厕所，委托环卫部门定期清运。严禁外排进入附近的雨水管网或河道内。

5）应加强管理，文明施工，严禁渣土、建筑垃圾、生活垃圾等弃入水体。施工期建筑材料，黄沙、土方以及表层耕植土、泥浆等易冲失的物质，堆放必须设置在远离水体的地方，并对堆场采取防冲刷措施，如采用袋装耕植土围护，在堆场四周设置截流沟等措施，以防止施工物质的流失，减少对附近河道水体的影响。

6）根据《中华人民共和国水污染防治法》有关规定进行施工。

7）要求建设单位认真做好地基处理和管道接缝等工作。

4.5.2营运期

1）营运期间道路产生的路面径流与其它雨水一并经过雨水管道混合后排入附近河道。

2）定期对路面进行清扫，保持路面清洁，防止生活垃圾等随降水进入雨水管网，维护好雨污管道，保持排水顺畅。

3）加强车辆运输管理。大型运输车辆上要有明显标志，并保持车速和车距，防止事故发生。严加监控，事故多发地段设置限速标志，大雾、积雪等恶劣天气实行限行限速。

5）做好污水管道的衔接工作，确保工程沿线两侧截污范围内的污水顺利接入市政污水管道。

4.6固体废物污染防治措施

固体废物是一种累积性污染物，若不妥善、及时处理会造成严重的环境污染，特别是生活垃圾若不加以管理处置或随意堆放，将会对周围大气、土壤、水体环境造成污染，因此对固体废物的处置是重要的环保措施。根据《中华人民共和国固体废物污染环境污染防治法》的有关内容，施工单位应建立相应的环境保护目标责任制，采取综合防治措施，提高资源利用率，本着固体废物“减量化、资源化、无害化”的基本原则，从源头上减少固体废物的产生量，防止在施工建设和生活中产生的废物对环境造成污染和危害。根据本项目固废产生和周边环境特征，提出措施建议：

1、强化施工期的环境管理，倡导文明施工。施工期间产生的建筑、生活垃圾不得随意堆放和抛弃，应定点堆放收集、及时清运。禁止向周边河道、河边、沟道、农田、林地等随意倾倒垃圾和弃土、弃渣。

对施工期固体废物采取相关处理处置措施，主要体现在施工期固体废物和生活垃圾的处置。

1）施工生产产生的固体废物处理处置措施

本项目工程弃方包括钻渣泥浆、建筑垃圾。其中钻渣泥浆经过沉淀渗滤去除废水后充分利用，不能利用方量与建筑垃圾一同由温州市建筑渣土消纳管理办公室指定合法消纳地弃置。具体处置方式如下：

①基础施工（管线工程）过程中排出的钻孔泥浆及钻渣必须由专用车辆及时运至岸上处理。钻孔泥浆及钻渣经过沉淀渗滤去除废水后，根据沿线绿化用地建设需要，充分利用钻孔泥渣作为绿地底层用土，然后在其表面覆盖肥袄表土植草绿化。不可利用方量由温州市建筑渣土消纳管理办公室指定合法消纳地弃置。

②废弃路面材料由路面施工点随时分类收集，回收其中可利用部分，其余弃渣由温州市建筑渣土消纳管理办公室指定合法消纳地弃置；废弃模板、钢筋、建材包装材料经分类收集，实现综合利用；房屋拆除产生的固废应回收其中有用材料，其余作填土填埋处理；路基施工弃土可作绿化回填处理。

2）施工人员生活垃圾拟采用的处理处置措施。

施工期生活垃圾主要来自施工人员驻地，本工程一方面可充分利用项目所在地附近居民区的环卫垃圾处理设施，另一方面应根据实际情况适当增加保洁容器和保洁人员（特别在施工高峰期）。生活垃圾经由环卫工人收集后，纳入临近的城市垃圾处理系统，由环卫部门及时运往垃圾填埋场。

2、项目在工程设计上应力求做到挖填方平衡，尽可能减少挖方量，减少对地表植被的破坏，以避免增加原有水土流失量。挖填方时的运输应有遮盖或密闭措施，减少砂石土运输途中的泄漏、尽量避免产生不必要的固废。施工材料的堆放应有遮挡物，避免风吹日晒和雨淋。施工场地内的杂草、灌木等植物残体、土壤表层熟土等，应集中放置妥善保存，以后可作为绿化用土，以充分利用土地资源。

4.7风险事故缓解措施

对于车辆交通事故导致的环境风险，属于随机事件，为此，本环评对此提出如下预防措施建议：

1）在桥梁、道路交叉口等敏感路段设警示标志，提醒司机注意安全。在大雾、梅雨、积雪天气等交通事故多发期应加强监控。

2）加强车辆管理，加强车检工作，承运人必须定期将运输车辆、运输工具、罐车罐体和配载容器送质量监督部门认可的机构进行检测检验，取得检测检验合格证明；保证上路车辆车况良好，并为运输车辆配备应急处置器材和防护用品；运输车辆必须安装符合《道路运输危险货物车辆标志》(GB13393-2005)要求的标志灯、标志牌；运输剧毒化学品的车辆还要安装载明品名、种类、施救方法等内容的安全标示牌；依据国务院发布的《化学危险物品安全管理条例》有关要求，运输危险品须持有公安部门颁发的三张证书，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。所有从事化学危险货物运输的车辆，必须在车前醒目位置悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角旗；严格禁止车辆超载；

3）把好危险品上路检查关。从事道路危险品货物的运输人员必须持有《道路危险品货物操作证》，运输车辆及设备必须符合规定的条件并配有相关证明。禁止不符合安全运输规定的车辆和无证人员上路行驶。

4）加强道路动态监控，发现异常及时处理。遇大风、雷、雾、路面结冰等情况限速行驶；情况严重时暂时关闭相应路段。

5）运输途中发生燃烧、爆炸、污染、中毒等事故时，驾驶员必须根据承运危险品货物的性质及有关规定的要求采取相应紧急措施，防止事态扩大，并及时向当地道路管理行政机关和公安、环保部门报告，共同采取措施清除危害。

6）突发性事故、有毒有害物品风险事故发生的概率虽不大，但必须引起高度重视，此类事故一旦发生，引起的危害和损失往往很大，有时甚至无法挽回。因此，应积极采取措施减少危险品运输风险，制定危险品运输事故污染风险减缓措施及应急措施，从道路设计阶段，到运营期上路检查、途中运输、停车，直到事故处理等各个环节，都要加强管理，以预防危险品运输事故的发生和控制突发环境污染事故事态的扩大。

（五）公众参与

5.1公众参与目的和形式

（1）目的

根据我国的环境保护法规和管理条例的要求，应在环评中开展公众参与工作，听取项目所在地周围居民的意见和建议。根据《浙江省环境保护局文件（浙环发[2008]55号）》：环境影响评价公众参与的范围应当与建设项目的环境影响范围相一致，即与环评确定的评价范围相一致，并且涵盖项目的敏感对象和保护目标，本项目确定的大气、噪声以及生态影响评价范围均为道路两侧200米范围.

（2）公众参与调查原则

公众参与调查方式以针对性和随机性相结合的原则进行，以达到公正无偏，不带有调查者倾向和个人感情等主观问题。

（3）公众调查的形式

由我院以发放征询意见表、公示张贴的形式进行。参与对象主要是项目所在地周围的居民。调查主要内容如下：

1、对项目的了解程度；

2、对目前交通现状的满意程度；

3、目前本地区的环境质量状况属于何种水平；

4、工程建设对当地经济社会发展的影响；

5、工程建成投产后最关心的环境问题；

6、对工程建设的态度。

5.2被调查对象分析

本次公众参与发放个人调查表85份，收回个人调查表85份，被调查个人为项目所在地附近居民。基本信息统计如下表5-1。

表5-1  公众参与个人调查基本信息

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 所处村庄、小区 | 距离（m） | 意见 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林曙 | 男 | 20~45 | 金色家园1-104 | 5m | 同意 | 88578855 |
| 2 | 张利 | 女 | ＜20 | 金色家园1-904 | 5m | 无所谓 | 13750906881 |
| 3 | 王*珍 | 女 | 20~45 | 金色家园1-503 | 5m | 同意 | 15557565091 |
| 4 | 付毓武 | 男 | 20~45 | 金色家园1-111 | 5m | 同意 | 15058399270 |
| 5 | 陈宪林 | 男 | 20~45 | 金色家园2-606 | 5m | 有条件同意 | 13705779955 |
| 6 | 楼钢 | 男 | 20~45 | 金色家园2-506 | 5m | 反对 | 13858875017 |
| 7 | 倪翼君 | 女 | 20~45 | 金色家园2-605 | 5m | 反对 | 13566269070 |
| 8 | 徐* | 男 | 45~60 | 金色家园2-205 | 5m | 无所谓 | 13957775077 |
| 9 | 曾功洁 | 女 | 20~45 | 金色家园2-305 | 5m | 反对 | 13732056819 |
| 10 | 杰绍光 | 男 | 45~60 | 金色家园1-1103 | 5m | 反对 | 88579090 |
| 11 | 单** | 男 | 20~45 | 金色家园1-703 | 5m | 反对 | 15305770986 |
| 12 | 苏伟伟 | 男 | 20~45 | 金色家园1-404 | 5m | 无所谓 | 88635903 |
| 13 | 翁*珍 | 女 | 20~45 | 金色家园1-604 | 5m | 反对 | 13705775297 |
| 14 | 张畅 | 女 | 20~45 | 金色家园1-704 | 5m | 反对 | 13736359505 |
| 15 | 徐佛红 | 女 | 20~45 | 金色家园1-203 | 5m | 反对 | 13957799929 |
| 16 | 伍乐静 | 女 | 20~45 | 金色家园1-1002 | 5m | 反对 | 13605778979 |
| 17 | 翁昱敏 | 男 | 20~45 | 金色家园1-1001 | 5m | 同意 | 18673616666 |
| 18 | 汪丽珍 | 女 | 20~45 | 金色家园1-801 | 5m | 同意 | 13506662016 |
| 19 | 金丹 | 女 | 45~60 | 金色家园1-802 | 5m | 同意 | 88576555 |
| 20 | 邹美叶 | 女 | 45~60 | 金色家园1-701 | 5m | 反对 | 13957769559 |
| 21 | 王丽丽 | 女 | 45~60 | 金色家园1-601 | 5m | 反对 | 13736359365 |
| 22 | 戴显权 | 男 | 45~60 | 金色家园1-501 | 5m | 同意 | 13587666788 |
| 23 | 秦绮佩 | 女 | 20~45 | 金色家园1-301 | 5m | 同意 | 13858866792 |
| 24 | 林晓利 | 男 | 20~45 | 金色家园2-303 | 5m | 同意 | 13587953600 |
| 25 | 陈字龙 | 男 | 20~45 | 金色家园5-903 | 70m | 同意 | 13705770820 |
| 26 | 王伸 | 女 | ＜20 | 金色家园4-206 | 70m | 无所谓 | 13857713072 |
| 27 | 李鹏 | 男 | 20~45 | 金色家园4-205 | 70m | 同意 | 15727809871 |
| 28 | 黄道聪 | 男 | 45~60 | 金色家园4-1401 | 70m | 同意 | 13373856659 |
| 29 | 叶绍安 | 男 | 20~45 | 清晖园1-1107 | 8m | 反对 | 13587656608 |
| 30 | 林洁生 | 男 | 20~45 | 清晖园1-603 | 8m | 同意 | 18757761118 |
| 31 | 施茜茜 | 女 | 20~45 | 清晖园1-1105 | 8m | 同意 | 13868522728 |
| 32 | 蔡露茜 | 女 | 20~45 | 清晖园1-507 | 8m | 同意 | 13968821122 |
| 33 | 孙* | 女 | 45~60 | 清晖园1-405 | 8m | 同意 | 13806680601 |
| 34 | 李崇森 | 男 | 20~45 | 清晖园1-705 | 8m | 无所谓 | 13806680865 |
| 35 | 陈海青 | 女 | 20~45 | 清晖园1-305 | 8m | 无所谓 | 13957796913 |
| 36 | 廖学清 | 女 | 20~45 | 清晖园1-205 | 8m | 无所谓 | 13587968153 |
| 37 | 姜江梅 | 女 | 20~45 | 清晖园1-607 | 8m | 无所谓 | 13806553050 |
| 38 | 王舜 | 男 | 20~45 | 清晖园1-301 | 8m | 反对 | 13868883922 |
| 39 | 蔡海纳 | 女 | 20~45 | 清晖园1-201 | 8m | 同意 | 13806893567 |
| 40 | 林毅 | 男 | 20~45 | 清晖园1-201 | 8m | 同意 | 13968827880 |
| 41 | 彭来桂 | 男 | 20~45 | 清晖园1-303 | 8m | 同意 | 13587569298 |
| 42 | 吴德红 | 男 | 20~45 | 清晖园1-203 | 8m | 无所谓 | 18857769869 |
| 43 | 张帆 | 女 | 45~60 | 清晖园1-501 | 8m | 同意 | 13857750305 |
| 44 | 林昱红 | 女 | 45~60 | 清晖园1-1503 | 8m | 同意 | 88595338 |
| 45 | 项梦兴 | 女 | 20~45 | 清晖园1-207 | 8m | 同意 | 13819738582 |
| 46 | 张晓乐 | 男 | 45~60 | 清晖园4-1301 | 80m | 同意 | 13605778850 |
| 47 | 陈雅 | 女 | 20~45 | 清晖园4幢 | 80m | 同意 | 13706672633 |
| 48 | 叶霞 | 女 | 20~45 | 清晖园4-1201 | 80m | 同意 | 13957736208 |
| 49 | 陈小珍 | 女 | 20~45 | 清晖园4-401 | 80m | 同意 | 13858893392 |
| 50 | 广化清 | 女 | 20~45 | 清晖园4-403 | 80m | 同意 | 13166288077 |
| 51 | 吴伟 | 男 | 20~45 | 清晖园7-605 | 150m | 同意 | 13758700800 |
| 52 | 蔡忠 | 男 | 20~45 | 清晖园7-401 | 150m | 同意 | 13968820223 |
| 53 | 薛福兴 | 男 | 45~60 | 东屿路45号 | 45m | 同意 | 13758453709 |
| 54 | 贾秀忠 | 男 | 45~60 | 东屿路8号 | 50m | 同意 | 13506642185 |
| 55 | 薛好俊 | 男 | 45~60 | 东屿路14-1号 | 50m | 同意 | 15906870666 |
| 56 | 奚胜利 | 男 | 45~60 | 东屿路42弄-7号 | 100m | 同意 | 13017824002 |
| 57 | 李和微 | 女 | 20~45 | 东屿路64弄4号 | 100m | 同意 | 13777774025 |
| 58 | 谢珍弟 | 女 | 45~60 | 东屿路113号 | 100m | 同意 | 13587425163 |
| 59 | 薛小龙 | 男 | 20~45 | 东屿路 | 100m | 同意 | 13057911586 |
| 60 | 林克 | 男 | 20~45 | 东屿路44-7号 | 135m | 同意 | 18606659555 |
| 61 | 金锦娟 | 女 | 45~60 | 东屿路42弄7号 | 140m | 同意 | 88634449 |
| 62 | 奚金展 | 男 | 45~60 | 东屿路50号 | 150m | 同意 | 8825229 |
| 63 | 奚洪达 | 男 | 45~60 | 东屿路48号 | 150m | 同意 | 13587890555 |
| 64 | 林云金 | 男 | ＞60 | 东屿路27弄13号 | 170m | 同意 | 88615556 |
| 65 | 沈爱萍 | 女 | 45~60 | 东屿路14号 | 180m | 同意 | 13957721969 |
| 66 | 王和国 | 男 | 20~45 | 东屿路60号 | 180m | 同意 | 13906634455 |
| 67 | 薛立武 | 男 | ＞60 | 东屿路10号 | 180m | 同意 | 13738745692 |
| 68 | 戴玲玲 | 女 | 45~60 | 东屿路34号 | 180m | 同意 | 13868458024 |
| 69 | 陈光业 | 男 | 45~60 | 东屿路 | 180m | 同意 | 88633577 |
| 70 | 薛剑刚 | 男 | 20~45 | 东屿路27弄5号 | 190m | 同意 | 13968837501 |
| 71 | 潘金鸿 | 男 | 45~60 | 东屿路34-1号 | 190m | 同意 | 13868458204 |
| 72 | 刘妙友 | 男 | 45~60 | 东屿路42-8号 | 190m | 同意 | 18358758627 |
| 73 | 林文俊 | 男 | 45~60 | 东屿路 | 190m | 同意 | 18057781291 |
| 74 | 陈建敏 | 男 | 20~45 | 东屿公寓2-111室 | 200m | 同意 | 18324243597 |
| 75 | 刘海军 | 男 | 20~45 | 东屿路93号 | 200m | 同意 | 15382566997 |
| 76 | 刘相冲 | 男 | 45~60 | 东屿路64弄9号 | 150m | 同意 | 13858722222 |
| 77 | 刘慧 | 女 | 20~45 | 荷景家园6-402（原东屿路42-15） | 200m | 同意 | 13616770368 |
| 78 | 展建国 | 男 | 45~60 | 牛山路39-7 | 100m | 同意 | 13968866868 |
| 79 | 胡晓武 | 男 | 20~45 | 牛山路54号 | 100m | 同意 | 88629701 |
| 80 | 牛勇 | 男 | 20~45 | 牛山路银竹花园 | 150m | 同意 | 13676709200 |
| 81 | 林和平 | 男 | 45~60 | 牛山路49弄11号 | 190m | 同意 | 13906632408 |
| 82 | 刘文娟 | 女 | 20~45 | 牛山路银竹花园 | 190m | 同意 | 13777765570 |
| 83 | 陈敏提 | 男 | 45~60 | 祥和花苑6-601室 | 200m | 同意 | 13600677558 |
| 84 | 林辉 | 男 | 20~45 | 纺织路130号 | 200m | 同意 | 13587890666 |
| 85 | 吉志华 | 男 | 45~60 | 吴桥路1号 | 200m | 同意 | 13906632155 |

5.3调查结果分析

1）个人表调查结果分析

发放调查表85份，收回调查表85份。表5-2是本次公众调查结果个人表的统计汇总（调查表见附件）。

表5-2  个人调查统计结果

| 序号 | 调 查 内 容 | 选择单位 | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目的了解程度 | 了解 | 27 | 32 |
|  |  | 听说过 | 48 | 56 |
|  |  | 不了解 | 10 | 12 |
| 2 | 您对目前交通现状的满意程度 | 满意 | 5 | 6 |
|  |  | 一般 | 49 | 58 |
|  |  | 不满意 | 31 | 36 |
| 3 | 您认为目前本地区的 环境质量状况属于何种水平 | 良好 | 5 | 6 |
|  |  | 一般 | 27 | 32 |
|  |  | 轻度污染 | 53 | 62 |
| 4 | 工程的建设 对当地社会经济发展的影响 | 有利发展 | 60 | 71 |
|  |  | 影响不大 | 24 | 28 |
|  |  | 不利发展 | 1 | 1 |
| 5 | 本工程建成投产后 您最关心的环境问题是什么 | 废气污染 | 32 | 38 |
|  |  | 噪声影响 | 74 | 87 |
|  |  | 废水影响 | 6 | 7 |
|  |  | 生态破坏 | 9 | 11 |
|  |  | 景观影响 | 5 | 6 |
| 6 | 对工程建设的态度 | 同意建设 | 62 | 73 |
|  |  | 反对建设 | 14 | 16 |
|  |  | 无所谓 | 9 | 11 |

根据个人调查表的结果分析，被调查者中，32％的人表示了解本项目，56%的人表示听说过本项目，12%的人表示不了解；6%的人对目前交通现状表示满意，58%的人认为一般，36%的人表示不满意；6%的人认为目前本地区的环境质量状况良好，32%的人认为一般，62%的人表示现状有轻度污染；71％的人认为工程的建设有利于当地社会经济发展，28％的人认为影响不大，1％的人认为不理发展；对于主要关注的环境问题，其中38%的人关注的是废气，87%的人关注的是噪声，7%的人关注的是废水，11%的人关注的是生态问题；6％的人同意本项目建设，11%的人表示无所谓，16%反对本项目的建设。

2）个人调查反对意见汇总

本次个人调查中有14个人反对项目的建设，其中有1人表示如果有条件同意建设，其具体反对意见详见下表。针对反对者对本项目的具体要求和建议，环评单位和建设单位通过上门回访，并对居民提出的意见和建议进行现场说明，同时现场征求其意见，具体反馈见下表：

10.4-5 反对者具体要求，意见和建议及反馈内容表

| 反对者 基本情况 | 调查表意见 | 调查表意见 反馈内容 | 上门回访 意见 | 上门回访意见 反馈内容 | 最终态度 | 是否 采纳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金色家园2-606 | 要求沿路面住宅要用双层真空玻璃，否则金色家园（南区）第一栋和第二栋业主强烈反对，到时会影响工程建设和维稳工作。 | 建设单位承诺严格按照环评提出的防治措施进行治理，路面采用低噪路面，对临路第一排现有敏感目标（金色家园、1、2幢，清晖园1幢、林业局、东屿村）安装通风隔声门窗 | 如果有条件就同意建设 | 建设单位已出具承诺书，严格落实环保措施，做到达标排放 | 同意 | 是 |
| 金色家园2-506 | 距离太近 | 建设单位承诺严格按照环评提出的防治措施进行治理 | 影响生活质量 | 建设单位已出具承诺书，严格落实环保措施，做到达标排放 | 反对 | 是 |
| 金色家园2-605 | 由于空间间隔很小（道路两侧太近）路面太窄，噪声污染严重、灰尘太多，只适合做区间道路！并且必须给住户安装通风隔音、防尘门窗。 | 建设单位承诺严格按照环评提出的防治措施进行治理 | 影响居民生活质量，噪声及废气排放 | 建设单位承诺按照环评提出的防治措施进行治理，同时建设单位已出具承诺书（附件12） | 反对 | 是 |
| 金色家园2-305 | 强烈反对，噪声、汽车尾气等环境污染严重，影响居民正常生活学习 | 建设单位承诺严格按照环评提出的防治措施进行治理 | 影响居民生活质量，噪声及废气排放 | 建设单位承诺按照环评提出的防治措施进行治理，同时建设单位已出具承诺书（附件12） | 反对 | 是 |
| 金色家园1-1103 | 无具体反对理由 | —— | 无具体反对理由 | —— | 反对 | 否 |
| 金色家园1-703 | 这条新路不能建成双行道，东龙路连公交车站头都没有。如果真要作为主干路，须给住户安装上双层玻璃。 | 建设单位承诺严格按照环评提出的防治措施进行治理，路面采用低噪路面，对临路第一排现有敏感目标（金色家园、1、2幢，清晖园1幢、林业局、东屿村）安装通风隔声门窗 | 噪声影响 | 建设单位已出具承诺书，严格落实环保措施，做到达标排放 | 反对 | 是 |
| 金色家园1-604 | 安置房与金色家园距离近，路面又窄，噪声大又像我睡眠不好，整天是靠安眠药睡，建议还是不要做，也体谅一下我们。 | 环评提出的防治措施进行治理，路面采用低噪路面，对临路第一排现有敏感目标（金色家园、1、2幢，清晖园1幢、林业局、东屿村）安装通风隔声门窗，噪声经治理后能达标排放。建设单位已作出承诺，项目建设和营运过程中遵守国家、省、市有关环保法律、法规，严格落实项目环境影响评价文件中提出的各项污染防治措施。在此基础上，声环境质量均能保持现状。 | 噪声影响 | 居民对规划设计的意见和要求建议向相关职能部门反映 | 反对 | 是 |
| 金色家园1-704 | 安置房与金色家园南区距离过近，路面又窄，噪声污染严重、灰尘太多，这样的路只适合做区间路，如果真要作为主干路，须给住户安装上双层玻璃。 | 建设单位承诺严格按照环评提出的防治措施进行治理，路面采用低噪路面，对临路第一排现有敏感目标（金色家园、1、2幢，清晖园1幢、林业局、东屿村）安装通风隔声门窗 | 噪声影响 | 建设单位已出具承诺书，严格落实环保措施，做到达标排放 | 反对 | 是 |
| 金色家园1-203 | 安置房与金色家园南区距离过近，路面又窄，噪声污染严重、灰尘太多，这样的路只适合做区间路，如果真要作为主干路，须给住户安装上双层玻璃。 | 建设单位承诺严格按照环评提出的防治措施进行治理，路面采用低噪路面，对临路第一排现有敏感目标（金色家园、1、2幢，清晖园1幢、林业局、东屿村）安装通风隔声门窗 | 噪声影响 | 建设单位已出具承诺书，严格落实环保措施，做到达标排放 | 反对 | 是 |
| 金色家园1-1002 | 无具体反对理由 | —— | 无具体反对理由 | —— | 反对 | 否 |
| 金色家园1-701 | 无具体反对理由 | —— | 无具体反对理由 | —— | 反对 | 否 |
| 金色家园1-601 | 无具体反对理由 | —— | 无具体反对理由 | —— | 反对 | 否 |
| 清晖园1-1107 | 无具体反对理由 | —— | 无具体反对理由 | —— | 反对 | 否 |
| 清晖园1-301 | 无具体反对理由 | —— | 无具体反对理由 | —— | 反对 | 否 |

从反馈的意见来看，公众对项目的实施持积极赞成的态度，公众比较关心项目建设过程中的环境问题，要求对施工期的“三废”进行防治。为此，建设单位在项目实施、运行过程中，应重视公众的各种意见，认真落实本报告提出的环保措施，以实现环境效益、社会效益和经济效益的统一。

5.4公示内容

本项目自受委托后及环评过程中分别进行公告和公示，公告内容见表5-3，公示内容表5-4。

表5-3  环境信息公示内容

双龙路（牛山路-东龙路）市政工程建设项目 环 境 信 息 公 告 一、建设项目的名称及概要； 项目名称：双龙路（牛山路-东龙路）市政工程建设项目 建设单位：温州市安居房开发有限公司 建设地点：温州市鹿城区东屿村 建设内容：根据《双龙路（牛山路-东龙路）市政工程前期方案设计》，本工程西起牛山路，东至东龙路，占地面积15311.68m2，全长570m。道路等级为城市次干路I级设计，道路规划红线宽26m，全线共有桥梁1座。本项目建设内容主要包括道路、桥梁、交通、给排水、电气、燃气工程及绿化工程。 二、建设项目的建设单位的名称和联系方式； 建设单位的名称：温州市安居房开发有限公司 联系方式：0577-88381206 陈效 地址：温州市鹿城区南浦路348号602室 三、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式； 环境影响评价机构的名称：浙江环龙环境保护有限公司 联系方式：0571-88975805 谈敏 地址：杭州市文三西路428号，邮编310012 四、环境影响评价的工作程序和主要工作内容； 环境影响评价的工作程序：环境影响评价工作大体分为三个阶段。第一个阶段为准备阶段，主要工作为研究有关文件，进行初步的工程分析和环境现状调查，筛选重点评价项目，确定各环境要素环境影响评价的工作等级；第二阶段为正式工作阶段，其主要工作为进一步做工程分析和环境现状调查，并进行环境影响预测和评价环境影响；第三阶段为报告书编制阶段，其主要工作为汇总、分析第二阶段工作所行的各种资料、数据，给出结论，完成环境影响报告书的编制。 主要工作内容：环境质量调查；周边污染源调查；建设项目工程建设内容调查；公众参与调查；报告书编制；报告书审查批复。 五、审批程序 1）建设单位委托有资质环评单位进行环境影响评价，并签署委托协议。 2）环评单位在接受委托7日内公示建设项目、建设单位和环评机构的基本情况，以及环评工作程序和审批程序等内容。 3）环评单位根据国家法律法规及相关规定编制环评报告。 4）自报批环评报告10日前，公示建设项目基本情况、对环境可能造成影响以及环境保护的对策和措施、环评报告提出的环境影响评价结论、公众查阅简本的方式和期限等内容。 5）建设单位提交环评报告及相关文件至温州市环境保护局送审。 6）根据相关要求开专家评审会或专家函审。 7）根据评审会意见或专家函审意见进行修改后形成环评报批稿。 六、征求公众意见的主要事项； 征求公众意见的主要事项包括：对本工程的了解程度；您对目前交通现状的满意程度；对当地环境现状的看法；工程的建设对当地社会经济发展的影响；本项目建成后您最关心的环境问题是什么；本工程的实施对当地居民就业的影响；对本项目建设的态度。 七、公众提出意见的主要方式。 公众提出意见的主要方式：来电、来信。公示时间：2012年6月28日－7月11日（十个工作日）。 八、联系方式 建设单位名称：温州市安居房开发有限公司 联系方式：0577-88381206 联系人：陈效 地址：温州市鹿城区南浦路348号602室 邮编：325000 环评单位名称：浙江环龙环境保护有限公司 联系电话：0571-88975805 联系人：谈敏 地址：杭州市西湖区文三西路428号三楼 邮编：310012 审批单位名称：温州市环境保护局 联系电话： 地址：温州市学院中路299号 邮编：325027 公告发布单位：温州市安居房开发有限公司 浙江环龙环境保护有限公司 公告发布时间：2012年6月27日

表5-4   环保公示内容

温州市双龙路（牛山路-东龙路段）市政工程项目 环 保 公 告 一、建设项目情况简述 本工程位于温州市鹿城区南汇街道，西起牛山路，东至东龙路，占地面积15311.68m2，全长约570m。道路等级为城市次干路I级设计，设计车速为40km/h，道路规划红线宽26m，全线共有桥梁1座。项目总投资10830万元。本项目建设内容主要包括道路、桥梁、交通、给排水、电气、燃气、通讯综合管道、绿化、交通设施及公交停靠站点等，涉及给排水、燃气、电信等专业项目由相关单位同步实施。 二、建设项目对环境可能造成的影响 施工期主要污染因子有：施工扬尘（影响当地空气质量）、噪声（提升当地声环境水平）、废水（影响当地河流水质）、固体废弃物（随意丢弃影响环境景观，可能造成有害微生物孳生）、生态环境（影响物种、造成一定的水土流失）； 营运期主要污染因子有：汽车尾气（影响当地空气质量）、交通噪声（提升当地声环境水平）、路面雨水径流（含有少量污染物质，影响当地河流水质）。 三：预防或者减轻不良环境影响的对策措施 施工期： 施工扬尘：加强施工期环境管理，限制运输车辆车速，尽可能采用封闭车辆运输，以减少车辆运输扬尘，并对施工车辆做到及时清洗；施工路段做到及时清扫喷水。 施工噪声：施工单位应严格遵守建筑施工的有关规定和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关要求，尽量减少使用高噪声施工设备，严格限制夜间施工，如确有需要，则必须经环保管理部门批准备案并通告附近居民。 施工废水：施工工地设置流动公厕，粪便由环卫部门定期清运；施工废水经沉淀处理后回用于施工。 施工固废：施工建筑垃圾回填于道路路基；施工人员生活垃圾经收集后统一委托环卫部门清运，卫生填埋。 生态环境保护：按照水土保持方案，加强道路的绿化，加强整个建设期的施工监督和管理工作。对于永久性占地做到边施工边征用，以减少土地的荒废和水土流失。 营运期： 废水：周边地块污水经该项目污水管收集排入污水处理厂；周边地块雨水及路面径流通过项目雨水管收集进入附近河道或相交道路的雨水管网。 废气：汽车尾气经空气稀释，对周围环境不会造成不利影响。 噪声：经过距离衰减和绿化带吸收对周围环境影响较小。 四：环境影响评价报告书结论要点 本工程的建设符合温州市产业发展导向；该工程的建设将完善当地的路网规划，带动沿线区域的城市建设，改善区域社会环境。 本项目建设的同时会对当地的社会环境、声环境、环境空气等方面带来一定的不利影响，但只要严格执行国家有关环保法律法规及环境标准，采取本报告提出的建设期和营运期各项污染防治措施和对策，本建设项目各污染物可做到达标排放，对环境的影响可以降到最低程度。 因此，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。 五、环评简写本 环评单位制作了本项目环境影响评价报告书的简本，目前存放在建设单位温州市安居房开发有限公司，关心本项目的人士可于2012年8月14日－8月27日，到该单位查阅并欢迎提出宝贵意见。 六、征求公众意见的范围及主要事项 现对建设项目所在地及周边区域的公众和有关单位征求如下事项：对本项目的了解程度；对目前本地区环境质量的满意程度；主要关注的环境问题；项目的建设是否有利于本地区经济发展；对本项目的总体看法和态度等。 七、项目审批和环评单位 建设单位名称：温州市安居房开发有限公司 联系方式：0577-88381206 联系人：陈效 地址：温州市鹿城区南浦路348号602室 环评单位名称：浙江环龙环境保护有限公司 联系电话：0571-88975805 联系人：谈敏 地址：杭州市西湖区文三西路428号三楼 邮编：310012 审批单位名称：温州市环境保护局 联系电话：0577-88926304 地址：温州市学院中路299号 邮编：322000 八、公告说明 公众对本建设项目现状及以上内容有环境保护意见的，可在公告之日起十个工作日内，电话、书面向环评单位或审批单位提出。 公告发布单位：温州市安居房开发有限公司 浙江环龙环境保护有限公司 公告发布时间：2012年8月13日

5.5公示结果

项目的环境信息公告、环保公示分别于2012年06月27日和2012年8月13日在项目所在南浦街道进行张贴，公示期均为10个工作日公示期内，均未收到群众来电和来信反映。

5.6公众参与调查分析

项目的环保公示分别于2012年06月27日和2012年8月13日在金色家园、清晖园、东屿村、祥和花苑、南汇街道进行张贴，公示期均为10个工作日，公示期内没有群众来电和来信反映。随着公众的环境意识日益提高，对环境质量的要求也日渐提高。建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，确保该项目的社会效益、经济效益与环境效益相统一。

（六）环评影响评价结论

综合以上各章节分析评价，温州市双龙路（牛山路-东龙路段）市政工程项目符合所在地生态功能区划要求；污染物可达标排放；附近区域环境质量可保持功能区要求；符合国家产业政策；符合当地规划。但工程建设和营运中会对沿线环境带来影响，建设单位和施工单位应严格执行国家有关环保法规，落实本报告书提出的各项污染防治措施，把工程对环境的影响降低到最低程度。从环境保护角度而言，本工程的建设可行。

（七）联系方式

建设单位名称：温州市安居房开发有限公司

联系人：陈效    联系方式：0577-88381206

环评机构名称：浙江环龙环境保护有限公司

联系人：周航

电话：0571-88975805       传真：0577-88980706

地址：浙江杭州文三西路428号 E－mail：zjhlgs@163.com

# Text boxes

ZHEJIANG HUANLONG

ENVIRONMENTAL

PROTECTION CO.,LTD.