建设项目环境影响报告表

（简本）

项目名称:    温州青之蓝新材料有限公司年产90吨

色浆（色膏）新建项目

建设单位:        温州青之蓝新材料有限公司

温州瑞林环保科技有限公司

WenZhou RuiLin Environmental Protection Technology Co.,Ltd.

国环评证乙字第2041号

二零一二年七月

目  录

建设项目基本情况	1

建设项目工程分析	7

项目主要污染物产生及预计排放情况	10

环境影响分析	11

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	16

结论与建议	17

### 建设项目基本情况

| 项目名称 | 温州青之蓝新材料有限公司年产90吨色浆（色膏）新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 温州青之蓝新材料有限公司 |
| 法人代表 | 许绪升 | 联系人 | 许绪升 |
| 通讯地址 | 温州市瓯海区茶山工业区勤业路48号 |
| 联系电话 | 13758725500 | 传真 |  | 邮编 | 325000 |
| 建设地点 | 温州市瓯海区茶山工业区勤业路48号 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 涂料制造C2641 |
| 建筑面积 （平方米） | 698.59 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总投资（万元） | 30 | 其中：环保投资（万元） | 13.5 | 环保投资占总投资比例 | 45% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 温州青之蓝新材料有限公司主要从事色浆（色膏）的生产和销售，其产品主要用于聚氨酯鞋底的内着色。本项目位于温州市瓯海区茶山工业区勤业路48号，建筑面积698.59m2。本项目总投资30万元，项目资金由建设单位自筹，主要用于原辅材料、设备的购置及厂房的租赁。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》(国务院253号令)的有关规定，该项目必须进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），项目应属于“C2641涂料制造（指在天然树脂或合成树脂中加入颜料、溶剂和辅助材料，经加工后制成的覆盖材料的生产）；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第2号），项目应属于“L石化、化工”中的单纯化学品混合、分装（全部），因此项目需编制环境影响评价报告表。受业主单位温州青之蓝新材料有限公司委托，我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，我公司工作人员经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制该项目的环境影响评价报告表，报请审查。 2、编制依据 一、有关法律法规和规章 （1）《中华人民共和国环境保护法》，1989年12月26日颁布并实施； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2002年10月28日颁布，2003年9月1日实施； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月28日修订，2008年6月1实施； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年4月29日修订，2000年9月1日实施； （5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月29日颁布，1997年3月01日实施； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2004年12月29日修订，2005年4月1日实施； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2002年6月29日颁布，2003年1月1日实施，2012年2月29日修正； （8）《中华人民共和国循环经济促进法》中华人民共和国主席令，2009.1.1； （9）《中华人民共和国土地管理法》，中华人民共和国主席令第28号，2004.8.28； （10）《产业结构调整指导目录（2011年本）》国家发改委令第9号，2011.3.27； （11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2008年8月15日修订，2008年10月1日实施； （12）《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日颁布并实施； （13）《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2011年10月25日颁布，2011年12月1日实施； （14）《浙江省水污染防治条例》，2008年9月19日颁布，2009年1月1日实施； （15）《浙江省大气污染防治条例》，浙江省人民代表大会常务委员会公告第1号，2003.9.1； （16）《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，浙江省水利厅、浙江省环境保护局，2005.9； （17）《浙江省温瑞塘河保护管理条例》，2009年9月28日颁布，2010年01月01日实施； （18）《浙江省主要污染物总量控制管理办法（试行）》，浙环发[2007]57号，浙江省环境保护局，2007年6月28日印发； （19）《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》，浙淘汰办[2010]2号，2010.7.19； （20）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，浙环发[2009]76号，浙江省环境保护局，2009年10月28日印发； （21）《关于进一步建立完善建设项目环评审批 污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》，浙环发[2009]77号，浙江省环境保护局，2009年10月29日印发； （22）《温州市区生态环境功能区规划》，2008.2； （23）《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》，温州市人民政府令第123号，2011.3.1； （24）关于印发《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录》的通知，温经贸资源[2009]340号，2009.12.4； （25）《关于建设项目环评分级审批管理权限有关情况说明的通知》，温环发[2009]71号； （26）《关于进一步严格内河流域建设项目环评审批的通知》温环发[2010]73号，2010.6.28； （27）《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》，温环发[2010]88号，2010.8.30； （28）《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第288号），2011年10月25日颁布，2011年12月1日实施。 二、有关技术规范 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2011），2011年9月1日颁布，2012年1月1日实施； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2－2008)，2008年12月31日颁布，2009年4月1日实施； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3－93)，1993年9月18日颁布，1994年4月1日实施； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4－2009)，2009年12月23日颁布，2010年4月1日实施； （5）《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版），2005年4月颁布，2005年5月1日实施； （6）《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，浙环发[2012]10号； （7）《关于温州市排污权有偿使用和交易试点工作的有关问题的请示》，温环[2011]48号，2011.6.10； （8）《温州市人民政府办公室抄告单》，[2011]230号，2011.6.21。 三、项目相关资料 （1）企业名称预先核准通知书（附件1）； （2）房权证（附件2）； （3）土地使用证明（附件3）； （4）房屋租赁合同（附件4）； （4）业主提供的其他资料； （5）环境影响评价委托书。 3、总投资 本项目总投资为30万元，资金由企业自筹解决，主要用于原辅材料、设备的购置及厂房的租赁。 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗量见表1。 表1 主要原辅材料消耗表 名称 单位 数量 备注 原辅材料 氯化石蜡 t/a 75 钛白粉 t/a 2 大红粉 t/a 1 中黄粉 t/a 1.8 酞青蓝 t/a 1 酞青绿 t/a 1 炭黑 t/a 13.6 颗粒状环保炭黑 能源 水 t/a 230.4 / 电 kW h/a 8万 / 主要原辅材料理化性质： 氯化石蜡：石蜡烃的氯化衍生物，具有低挥发性、阻燃、电绝缘性良好、价廉等优点，可用作阻燃剂和聚氯乙烯助增塑剂。广泛用于生产电缆料、地板料、软管、人造革、橡胶等制品。以及应用于涂料、润滑油等的添加剂。 钛白粉：分子式TiO2，分子量79.88。白色粉末，是一种重要的白色无机颜料，无毒，具有最佳的不透明性、白度和光亮度。不溶于水，溶于热而浓的强酸、强碱中，化学性能稳定。具有较强的消色能力、遮盖力等优良的颜料性能。广泛用于冶金、涂料、油墨、塑料、橡胶等行业。 大红粉：用途广泛的一种偶氨红颜料。主要用于涂料、油墨、油漆、皮革、橡胶、塑料、乳胶制品、建材、印泥、文教用品及化妆品的着色。 酞青蓝：又名铜酞青，海利勤蓝B，颜料兰，花青蓝宫，蒙纳斯蓝B等。属于酞青颜料系列。 分子式为C32H16CuN8，它具有许多优异性能。如高的结晶性和稳定性, 着色力强为普鲁士蓝的数倍,群青的余倍，不溶于大多数溶剂，在加热到500度时, 也不发生升华和化学变化,具有鲜艳的蓝色，并且耐磨性及透明性良好。现在，酞青蓝不仅用作着色剂，而且还用于有机半导体、光电导、感光性树脂的增感剂等领域。因此，铜酞青成为了有机颇料中产量最大、用途最广的蓝色品种。 炭黑：烃类在严格控制的工艺条件下经气相不完全燃烧或热解而成的黑色粉末状物质。其成分主要是元素碳，并含有少量氧、氢和硫等。炭黑粒子近似球形，粒径介于10～500μm 间。许多粒子常熔结或聚结成三维键枝状或纤维状聚集体。在橡胶加工中，通过混炼加入橡胶中作补强剂和填料。本项目选用的炭黑为江西黑猫炭黑股份有限公司的环保炭黑。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备清单详见表2。 表2 主要生产设备清单 序号 设备名称 规格型号 数量 1 搅拌机 L-250 1台 2 胶体磨 Z-140 3台 3 碾磨机 S-260 16台 6、公用工程 （1）供电 项目用电由市政电网提供。 （2）给排水 给水：生活、消防、生产用水由市政给水管接入。 排水：采用雨污分流制、清污分流排水体系。雨水经雨水口、检查井汇集后就近排入市政雨水管网。本项目所在区域污水管网尚未铺设完成，本项目废水主要是生活污水，近期，产生的废水需经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的标准后全部回用；远期，区域污水管网铺设完成后，产生的废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，最终输送至温州市中心片污水处理厂处理达标后排入瓯江。 7、劳动定员 项目总定员工12人，生产采用白天8小时单班制，年工作日300天。厂内不设食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目属于新建项目，租用已建厂房，无需新增土建施工，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

### 建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目为涂料制造项目，项目建成后主要从色浆（色膏）的生产和销售，其具体工艺流程及产污节点见图1。 生产工艺说明： 生产色浆（色膏）的原料是氯化石蜡（不挥发的无毒无气味的液体）和色粉（主要有钛白粉、大红粉、中黄粉、酞青蓝、酞青绿和炭黑），将其简单的混合、搅拌、研磨，最后包装入库。 主要污染因子 废水：生活污水 废气：粉尘 噪声：机械设备运行产生的噪声 固废：废弃石蜡桶、废弃包装材料、回收的粉尘、生活垃圾 1、废水 （1）生活污水 项目厂内不设食宿，劳动定员12人，人均日用水量按80L计，每年按300个工作日计，则生活用水量为288t/a。产污系数取0.8，则产生量为230.4t/a，水质取一般值，即CODCr350mg/L，氨氮35mg/L，则污染物产生量为CODCr0.0806t/a，氨氮0.008t/a。 （2）废水排放去向 近期，产生的废水需经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的标准后，用于城市生活杂用水（厕所便器冲洗、道路清扫、城市绿化、车辆冲洗等）；远期，污水管网铺设完成后，产生的废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后排入市政污水管，最终输送至温州市中心片污水处理厂处理达标后排入瓯江。温州市中心片污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的二级标准，则本项目远期环境排放量为：废水量230.4t/a，CODCr0.023t/a，氨氮0.0057t/a。 2、废气 由于钛白粉、大红粉、中黄粉、酞青蓝、酞青绿、炭黑都是粉末状物料，在由包装袋向料称倾倒和称量过程中会有粉尘产生。通过类比相同企业，粉末物料称量过程粉尘产生量约为总用量的0.5～2.0％，本项目色粉用量20.4 t/a，按粉尘产生量为总用量的2.0％计，可得粉尘产生量为0.4t/a（0.17kg/h）。本项目车间体积为3000m3，无组织排放浓度为0.215mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。本项目使用的炭黑为颗粒状环保炭黑，称量过程中不会产生粉尘，其他色粉粉尘比重较大，不易漂浮，多数沉降于车间，以浮尘形式排放量很小，可控制在车间内部。 3、噪声 本项目噪声主要来自生产设备运行噪声。据类比调查，本项目主要噪声源的声压级见表3。 表3 项目主要噪声源的声压级 序号 噪声源 声压级 1 搅拌机 60～70dB(A) 2 胶体磨 70～75dB(A) 3 碾磨机 70～80dB(A) 4、固废 （1）工业固废 ①副产物产生情况 本项目工业固废主要为废弃石蜡桶、废弃包装材料、回收的粉尘。根据业主提供的资料知：废弃石蜡桶产生量为0.4t/a；废弃包装材料产生量约为0.1t/a；回收的粉尘量约0.4t/a。 表4 本项目副产物的产生情况 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 产生量 1 废弃石蜡桶 生产过程 固态 石蜡桶 0.4t/a 2 废弃包装材料 生产过程 固态 包装袋 0.1t/a 3 回收的粉尘 生产过程 固态 色粉 0.4t/a ②副产物属性判定 根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定进行判定，本项目废弃石蜡桶、废弃包装材料、回收的粉尘属于固体废物。固体废物属性判定结果见表5，表中的“判定依据”指《固体废物鉴别导则（试行）》中“二、固体废物的范围”中的内容。 表5 建设项目副产物属性判定 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 是否属于 固体废物 判定 依据量 1 废弃石蜡桶 生产过程 固态 包装袋 是 （一）（2） 2 废弃包装材料 生产过程 固态 包装袋 是 （一）（2） 3 回收的粉尘 生产过程 固态 色粉 是 （一）（2） ③危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》进行判定，废弃石蜡桶属于危险废物，废弃包装材料、回收的粉尘不属于危险废物。危险废物属性判定详见表6。 表6 危险废物属性判定 序号 副产物名称 产生工序 是否属于危险废物 废物代码 1 废弃石蜡桶 生产过程 是 HW08，900-209-08 2 废弃包装材料 生产过程 否 / 3 回收的粉尘 生产过程 否 / ④工业固废分析情况汇总 工业固废分析情况见表7。 表7 本项目工业固废分析情况汇总 序号 名称 产生工序 形态 主要成分 属性 产生量 1 废弃石蜡桶 生产过程 固态 石蜡桶 危险固废 0.4t/a 2 废弃包装材料 生产过程 固态 包装袋 一般固态 0.1t/a 3 回收的粉尘 生产过程 固态 色粉 一般固废 0.4t/a （2）生活垃圾 职工日常生活会产生生活垃圾，项目劳动定员12人，按温州市人均0.5kg/人·d计，则总产生量为1.8t/a，纳入城市环卫系统统一处理。

### 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气污染物 | 配粉车间 | 粉尘 | 0.17kg/h，0.4t/a | 少量 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 水量 | 230.4t/a | 近期：0t/a 远期：230.4t/a |
|  |  | CODCr | 350mg/L，0.0806t/a | 近期：0t/a 远期：100mg/L，0.023t/a |
|  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.008t/a | 近期：0t/a 远期：25mg/L，0.0057t/a |
| 固体 废物 | 生产过程 | 废弃石蜡桶 | 0.4t/a | 0t/a |
|  |  | 废弃包装材料 | 0.1t/a |  |
|  |  | 回收的粉尘 | 0.4t/a |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 1.8t/a |  |
| 噪 声 | 生产设备噪声级60~80dB。 |
| 主要生态影响: 本项目租用已建厂房，无需新增土建施工，因此对生态基本没影响。 |

### 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用已建厂房，无需新增土建施工，因此不涉及施工期的环境影响。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响分析 （1）生活污水 由工程分析可知，本项目外排废水为生活污水，污水产生量为230.4t/a，CODCr0.0806t/a，氨氮0.008t/a。 近期，产生的废水需经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的标准后，用于城市生活杂用水（厕所便器冲洗、道路清扫、城市绿化、车辆冲洗等）；远期，污水管网铺设完成后，产生的废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后排入市政污水管，最终输送至温州市中心片污水处理厂处理达标后排入瓯江。温州市中心片污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的二级标准。生活污水经化粪池预处理后CODCr浓度可降至250mg/L，氨氮基本不变。 （2）中水回用可行性分析 本项目所在区域污水管网尚未铺设完成，项目产生的废水需经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的标准后，用于城市生活杂用水（厕所便器冲洗、道路清扫、城市绿化、车辆冲洗等）。污水处理工艺如下：生活废水经化粪池预处理后进入格栅井、调节池、氧化池、二沉池、消毒池处理，处理后的废水达标后可全部回用。该污水处理工艺目前工程上较为成熟，处理设计规模2t/d，采用A/O处理工艺，废水水质简单，能达到回用标准。本项目回用水效率高，回用系统运行费用合理，废水循环利用实现零排放，减少了水资源的浪费。因此，项目废水实现回用是可行的。 2、废气环境影响分析 由工程分析可知，项目产生的废气主要为配粉称量过程产生的粉尘。 本项目配粉称量过程中粉尘产生量为0.4t/a（0.17kg/h），车间体积为3000m3，无组织排放浓度为0.215mg/m3，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点≤1.0mg/m3）。本项目使用的炭黑为颗粒状环保炭黑，称量过程中不会产生粉尘，其他色粉粉尘比重较大，不易漂浮，多数沉降于车间，以浮尘形式排放量很小，可控制在车间内部。 3、噪声影响分析 本项目已营运生产，噪声主要来源于设备运行时产生的噪声，厂界四周噪声通过现场监测，监测结果见表8。 表8 噪声监测结果 预测点 位置 贡献值dB(A) 超标值dB(A) 标准值dB(A) 1# 东面厂界 61.3 0 65 2# 南面厂界 55.8 0 65 3# 西面厂界 57.8 0 65 4# 北面厂界 60.3 0 65 5# 西南面130米处 52.5 0 60 由上表的监测结果可知，本项目厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其中西南侧130米处的百灵宾馆能够达到2类标准；企业夜间不生产，故不存在夜间噪声污染。本项目位于工业区，周边均为工业企业，厂区合理布置及采取切实有效的隔声降噪措施后，生产过程产生的噪声不会对外界环境造成明显不利的影响。 4、固废影响分析 本项目固废主要为废弃石蜡桶、废弃包装材料、回收的粉尘和生活垃圾。 固体废弃物对环境的影响主要是通过雨淋、风吹等作用对水体和空气产生二次污染。未经处理的生活垃圾是病原菌的滋生地。固废如不进行及时妥善处置，除有损环境美观外，还会腐化产生恶臭，招引蚊虫、苍蝇等动物，并通过该类动物使细菌得以散播，污染周围环境空气，影响周边居民生活环境。因此要切实做好固废的分类收集及及时清运、处理，防止对周边环境产生明显不利的影响。 根据《国家危险废物名录》（环发〔2008〕1号）相关规定：废弃石蜡桶属于危险废物。在厂区内暂存时，建设单位应加强管理，应加强管理，应进行封闭，以防残余污染物挥发或者经水洗涤等造成污染物转移，贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关规定要求，同时应及时清运，严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，与具有危险废物处理资质的单位签定接收处理协议，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易。在此基础上，便不会对周围环境产生明显的不利影响。 废弃包装材料、回收的粉尘外卖处理；生活垃圾应该日产日清，经收集后由当地环卫部门统一清运处理。 本项目固废拟采取的处理措施及预期治理效果见下表9。 表9 本项目固废拟采取的处理措施及预期治理效果 序号 固废名称 产生环节 形态 属性 产生量 处置方式 1 废弃石蜡桶 生产过程 固态 危险固废 0.4t/a 厂家回收利用 2 废弃包装材料 生产过程 固态 一般固废 0.1t/a 外卖处理 3 回收的粉尘 生产过程 固态 一般固废 0.4t/a 4 生活垃圾 日常生活 固态 一般固废 1.8t/a 由当地环卫部门统一清运处理委 只要严格按照环卫部门的有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，本项目产生的固废不会对周围环境产生明显不利的影响。 清洁生产分析 清洁生产是一项实现经济与环境协调持续发展的环保政策。清洁生产是指将综合预防的环境策略持续应用于生产过程中，把工业污染的重点从原来的末端治理转移到全过程的污染控制，以使污染物的产生和排放量最小化，从而减少生产过程产生的废物对人类和环境的风险性。要求企业采用实用有效的清洁生产措施，从源头上削减污染物的产生量。 1、清洁生产水平分析 （1）本项目采用电作为能源，属于清洁能源，符合清洁生产要。 （2）本项目工程引进国内自动化程度一流的生产设备，均为全自动生产设备，在一定程度上减少了能源和物质的消耗，符合清洁生产。 （3）回收的粉尘、废弃包装材料外卖处理；废弃石蜡桶厂家回收利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理，项目产生的固废能够达到减量化、资源化、无害化的效果，符合清洁生产要求。 综上所述，项目具有一定的清洁生产水平。 2、清洁生产对策和措施 （1）建议积极推行节水、节电措施，节约能源使用。 （2）加强员工环境保护意识，完善环境管理制度。 （3）加强配粉车间的管理，在相对密封的环境下称量及加料，减少粉尘的排放。 （4）加强操作人员的培训，树立清洁生产的思想意识，严格按操作技术规范进行操作，防止违规操作和生产中的跑冒滴漏。 拟采取的污染防治措施 1、水污染防治措施 由工程分析可知，本项目外排废水为生活污水，污水产生量为230.4t/a，CODCr0.0806t/a，氨氮0.008t/a。 近期，产生的废水需经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的标准后，用于城市生活杂用水（厕所便器冲洗、道路清扫、城市绿化、车辆冲洗等）；远期，污水管网铺设完成后，产生的废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准后排入市政污水管，最终输送至温州市中心片污水处理厂处理达标后排入瓯江。建议废水处理工艺流程如下图2所示： 推荐生活污水处理设计规模2t/d，采用A/O处理工艺，可以提高脱氮、除磷能力，确保出水水质全面稳定达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后回用。 废水收集及处理设施所需投资约10万元。 2、废气污染防治措施 （1）地面粉尘：车间地面及时清扫，回收粉尘。 （2）企业需做好员工的劳动保护措施，如穿工作服，戴手套、口罩和防护眼镜等，操作完毕后要用肥皂洗手洗脸并换下工作服，保持工作场所清洁卫生和良好的通风环境。 （3）生产车间加强全面通风，全面通风换气量应按《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）规定确定风量，建议以排风为主（下送上排）确定进风口和排风口位置。 预计本项目废气处理所需投资约1.5万元。 3、噪声污染防治措施 为了最大限度的降低噪声对周围环境和车间工作人员的影响，企业应采取如下切实有效的隔声降噪措施： （1）尽量选用低噪声的设备，加强设备的维护保养。杜绝因设备不正常运行时产生的高噪声。 （2）车间内合理布局，重视总平面布置，车间设置双层玻璃、提高加工精度、减小门窗缝隙，生产时尽量减少门窗的开启频率，特别是在夜间尽量避免开启门窗以降低噪声的传播和干扰。 （3）加强职工环保意识教育，规范化操作，原辅材料及成品尽量做到轻拿轻放。 预计噪声防治措施所需投资约1万元。 4、固废污染防治措施 （1）对固体废物的处理原则是“减量化、资源化、无害化”，在加强自身利用的基础上，做好防雨、防渗等措施，避免造成二次污染，并且及时组织清运，最终达到综合利用或妥善安全处置。 （2）建议企业在厂区内设立临时固废收集点，且对各固体废物进行分类管理：废弃石蜡桶收集后厂家回收利用；废弃包装材料外卖处理；回收的粉尘、生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 （3）依法管理，认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，严禁任何单位和个人向河道内倾倒垃圾、固体废物。 预计固废收集处理所需投资约1万元。 5、环保投资费用 本项目总投资为30万元，其中环保投资约13.5万，占总投资的45%。

### 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 污染防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 配粉车间 | 粉尘 | 加强通风排气 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准。 |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr 氨氮 | 近期，废水需处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的标准；远期，经预处理达三级标准后纳管排放。 | 符合纳管标准。 |
| 固体废物 | 生产过程 | 废弃石蜡桶 | 厂家回收利用 | 减量化、资源化、无害化。 |
|  |  | 废弃包装材料 | 收集后外卖处理。 |  |
|  |  | 回收的粉尘 |  |  |
|  | 生活过程 | 生活垃圾 | 经收集后由环卫部门统一清运处理。 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 设备噪声 | ①设置隔振或减振基座，加强设备维护保养。②车间内合理布局，重视总平面布置。③加强职工环保意识教育，规范化操作。 | 达标排放 |
| 其他 | 无。 |

### 结论与建议

一、项目概况 温州青之蓝新材料有限公司主要从事色浆（色膏）的生产和销售，其产品主要用于聚氨酯鞋底的内着色。本项目位于温州市瓯海区茶山工业区勤业路48号，建筑面积698.59m2。本项目总投资30万元，项目资金由建设单位自筹，主要用于原辅材料、设备的购置及厂房的租赁。 二、环境质量现状分析 地表水：本项目附近地表水体环境质量现状为劣Ⅴ类，已不能满足Ⅳ类地表水功能要求，无环境容量。瓯江水质符合Ⅲ类功能区要求，且瓯江水质良好，瓯江水体具有一定的环境容量。 环境空气：建设项目所在地区大气环境质量良好，满足二类空气环境功能要求。 声环境：本项目所在区域声环境质量现状良好，满足3类声环境功能区要求。三、工程分析结论 本项目主要污染物产生及排放情况汇总见表10。 表10 本项目主要污染物产生及排放情况汇总 内容 类型 排放源 污染物 名称 处理前产生浓度 及产生量 排放浓度及排放量 大气 污染物 配粉车间 粉尘 0.17kg/h，0.4/a 0t/a 水污 染物 生活污水 水量 230.4t/a 近期：0t/a 远期：230.4t/a CODCr 350mg/L，0.0806t/a 近期：0t/a 远期：100mg/L，0.023t/a 氨氮 35mg/L，0.008t/a 近期：0t/a 远期：25mg/L，0.0057/a 固体 废物 生产过程 废弃石蜡桶 0.4t/a 0t/a 废弃包装材料 0.1t/a 回收的粉尘 0.4t/a 生活过程 生活垃圾 1.8t/a 噪声 生产设备噪声级60~80dB。 主要生态影响: 项目租用已建厂房，无需新增土建施工，因此对生态基本没影响。 四、环境影响分析结论 1、水环境影响：本项目所在区域污水管网尚未铺设完成。近期，产生的废水需经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的标准后，用于城市生活杂用水（厕所便器冲洗、道路清扫、城市绿化、车辆冲洗等）；远期，污水管网铺设完成后，产生的废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管排放。在此基础上，不会对外界环境产生明显不利的影响。 2、大气环境影响：项目废气采取本环评所提的各项污染防治措施后，能够做到达标排放，不会对周围环境产生明显不利的影响。 3、噪声影响：本项目噪声主要来自生产设备运行噪声，在厂区合理布置及采取切实有效的隔声降噪措施等基础上，噪声经墙体、距离衰减后对周围环境及项目环境敏感目标影响不大。 4、固废影响：本项目固废主要为废弃石蜡桶、废弃包装材料、回收的粉尘和生活垃圾。回收的粉尘、废弃包装材料外卖处理；废弃石蜡桶厂家回收利用；生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运处理。在此基础上，项目产生的固废可做到零排放，不会对周围环境产生明显不利的影响。 五、污染防治措施 1、水污染防治措施 近期，产生的废水需经处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中的标准后，用于城市生活杂用水（厕所便器冲洗、道路清扫、城市绿化、车辆冲洗等）。污水处理工艺如下：生活废水经化粪池预处理后进入格栅井、调节池、氧化池、二沉池、消毒池处理，处理后的废水达标后可全部回用。 远期，污水管网铺设完成后，产生的废水经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳管排放。 2、废气污染防治措施 （1）地面粉尘：车间地面及时清扫，回收粉尘。 （2）企业需做好员工的劳动保护措施，如穿工作服，戴手套、口罩和防护眼镜等，操作完毕后要用肥皂洗手洗脸并换下工作服，保持工作场所清洁卫生和良好的通风环境。 （3）生产车间加强全面通风，全面通风换气量应按《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）规定确定风量，建议以排风为主（下送上排）确定进风口和排风口位置。 3、噪声污染防治措施 为了最大限度的降低噪声对周围环境和车间工作人员的影响，企业应采取如下切实有效的隔声降噪措施： （1）尽量选用低噪声的设备，加强设备的维护保养。杜绝因设备不正常运行时产生的高噪声。 （2）车间内合理布局，重视总平面布置，车间设置双层玻璃、提高加工精度、减小门窗缝隙，生产时尽量减少门窗的开启频率，特别是在夜间尽量避免开启门窗以降低噪声的传播和干扰。 （3）加强职工环保意识教育，规范化操作，原辅材料及成品尽量做到轻拿轻放。 4、固废污染防治措施 （1）对固体废物的处理原则是“减量化、资源化、无害化”，在加强自身利用的基础上，做好防雨、防渗等措施，避免造成二次污染，并且及时组织清运，最终达到综合利用或妥善安全处置。 （2）建议企业在厂区内设立临时固废收集点，且对各固体废物进行分类管理：回收的粉尘、废弃包装材料外卖处理；废弃石蜡桶厂家回收利用；生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。 （3）依法管理，认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，严禁任何单位和个人向河道内倾倒垃圾、固体废物。 六、审批原则符合性分析 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）生态环境功能区规划符合性 根据《温州市生态环境功能区划分》，本项目选址地属于茶山科教产业发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40304C05），为重点准入区。本项目主要从事色浆（色膏）的生产销售，项目生产过程中没有废水废气的排放，符合该生态环境功能区要求，不会对该功能区造成影响。 （2）排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准 由污染防治对策及达标分析可知，经落实本环评提出的各项污染防治措施，本项目各项污染物均能做到达标排放。 （3）总量控制原则符合性 本项目为新建项目，产生的废水为生活污水，近期（废水纳管前），废水回用，实现零排放；远期（废水纳管后），废水总量控制指标环境排放量为：COD0.023t/a、氨氮0.0057t/a。根据《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》（温州市人民政府令第123号）、《关于温州市排污权有偿使用和交易试点工作的有关问题的请示》（温环[2011]48号）、《温州市人民政府办公室抄告单》（[2011]230号）及《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号），本项目仅排放生活污水，新增COD排放量不需要削减替代，不需要购买COD排污权指标。 （4）项目产生的环境影响与项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求的符合性 影响预测分析结果表明，在采取了环评提出的相关污染防治措施后，本项目各项污染物均能做到达标排放，对环境影响很小，不会改变项目所在区域的环境功能，能满足当地的环境质量要求。 2、建设项目环评审批要求符合性分析 （1）清洁生产符合性分析 ①新增设备采用电作为能源，属于清洁能源，符合清洁生产要求。 ②本项目工程引进国内自动化程度一流的生产设备，均为全自动生产设备，在一定程度上减少了能源和物质的消耗，符合清洁生产。 （2）现有项目环保要求的符合性分析 ①加强操作人员的培训，树立清洁生产的思想意识，严格操作技术规范进行操作，防止违规操作和生产中的跑冒滴漏。 ②提高企业全体职工环保意识，建立和完善清洁生产制度。 3、建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性 本项目位于温州市瓯海区茶山街道勤业路48号，根据业主提供土地证，项目用地属于工业用地，符合国家用地性质的要求，符合城市总体发展规划。 根据建设当地环境功能区划，项目所在地环境功能区划为空气二类区，地表水属于Ⅳ类功能区，声环境属于3类功能区，因此项目选址符合所在地相关环境功能区划要求。 （2）国家及本省产生政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类，也不属于《浙江省制造业产业发展导向目录（2010年本）》和《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录》中的限制类和淘汰类，即为允许类。因此，本项目的建设符合国家和省市产业政策的要求。 综上所述，本项目建设符合浙江省建设项目环保审批原则。 七、建议 1、本项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行使用的“三同时”制度。 2、本工程施工期间应搞好环境管理，固废要分类堆放，及时做好分类收集和清理工作，保持环境优美、整洁。 3、认真落实本评价提出的各项施工期废水、废气、噪声治理措施和防治对策。将本工程实施后对外环境的影响降至最低。 八、环评总结论 本项目符合国家产业政策，投产后具有良好的经济效益和社会效益，项目投产运营过程中会产生一定的污染物，经分析和评价，若采用科学管理与恰当的环保治理手段能够使污染物达标排放，并符合总量控制的要求，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。因此，本项目投产后，在全面落实本环评提出的各项环境污染治理措施的前提下，从环境保护角度出发，本项目建设是可行的。

# Text boxes

入库

污泥回流

噪声

粉尘、噪声

图1 本项目工艺流程及产污节点图

图2 推荐废水处理工艺流程图

无害化处理

污泥脱水系统

包装

研磨

达标后

回用

消毒池

格栅井

混合搅拌

A/O池

色   粉

调节池

终沉池

化粪池

生活污水

氯化石蜡