1  工程概况

1.1 基本情况

项目名称：温州市滨江商务区铁塔绿地（T03-01A）建设工程

建设单位：温州市城市建设投资集团有限公司

实施单位：温州市城市建设投资集团有限公司

建设性质：新建

建设地点：本项目选址位于滨江商务区T03-01A地块，南侧为七都二桥引桥部分引桥部分，西侧为会展路。

建设规模：本项目总用地面积172538.69m2，折合258.808亩，其中：街头绿化用地面积15665.96m2，苗圃绿地面积156872.73m2；总体种植面积达149482.38 m2。

项目投资：本项目建设总投资为18058万元（其中：建设工程费3634万元，工程建设其他费用13009万元，预备费832万元，建设期利息为583万元）。

工程内容：本项目主要包含街头绿化及苗圃绿地，区域内铺设道路、景观小品，并根据需要，建设管理用房及公厕。

1.2工程主要内容及规模

表1.2-1  主要技术经济指标

1.3 项目组成及布置

1.3.1 总体布局

根据项目总平面图可知，本项目共设3个出入口，其中主出入口设在东侧的瓯江路，其余两个次出入口分别设在北侧的规划二路和西侧的沿江路上。详见附图—总平面图。

景观设计构思

围绕“人与自然和谐共处”这个主题，我们进行了详细的布局，并结合铺地、园路、地形等景观要素，合理布置活动空间。不同活动空间与绿地自然结合，互相渗透，在提供休憩场地的同时形成良好的景观环境，真正将“休憩”融入“自然”之中。

根据本项目用地现状，在绿地的局部空间放大，增设休息活动的空间。特别是绿地两端和道路和衔接处，考虑到人流多且是人流停滞地带，因此，相应的在此处设计了一定的铺装面。充分利用场地标高条件，结合植物配置，背景采用高大的落叶树种，前景配以卵形树种，形成丰富的景观层次。

在本项目地块内，高压线路左右50米内不宜种植高大乔木，以免存在安全隐患。

景观分区设计

1、区块一（绿野仙踪-玉带飘香-艺韵风情）

区块一位于沿江路东面，此区块是整个公园面积最大的区域适合营造一定的休闲健身景观空间。由于地块中间有一高压铁塔，考虑到使用的安全性，我们把地块分成三段进行设计。

一段（绿野仙踪），此处为高压走廊范围外，运用曲线与直线的构图设计手法设计了半弧形的活动广场空间，同时考虑到有人休憩的需求，设计一组亭廊供游人休闲观景，靠南边利用韵律的直线铺装和间隔的耐修剪性灌木并且用灌木围绕设置一定数量的休闲坐凳，创造一个半私密休息空间。区块中绿化和硬质铺装穿插其间，很好的创造了“绿野仙踪”的意境。

二段（玉带飘香）此处为高压走廊范围，因此不适宜做活动空间，以植物景观为主，种植一定数量的金桂、白玉兰、紫玉兰等花香性主调树来营造“玉带飘香”的景观意境。但考虑城市绿道网建设的需要，需设置一条2.5米宽的游步道，连接城市的绿色交通。

三段（艺韵风情）此处为高压走廊范围外，考虑到此处为道路交叉口，人流量较大，并考虑到行人和行车视线的通透性，运用草地和铺装的穿插设计一个休闲健身活动小广场间，为了打破景观空间和形式的单调性，在广场铺装上做一些艺术地雕和设置一些艺术小品，以增强场所的可读性，广场靠里面的绿地种植红哺鸡竹阵，并结合景观石营造丰富的景观空间。

区块二（细雨桃花-乡野成音-春歌樱舞）

2、区块二位于瓯江路西面，此区块有两条高压线通过并且地块狭长不适宜做活动空间，以植物景观为主。考虑到丰富植物景观空间及植物天界线的韵律感，我们把区块设计成三个不同植物主题的绿化景观。

一段（细雨桃花）此处在高压走廊范围，不可种植高大乔木。在植物景观方面以大片桃花树为基调，并配以一些花色丰富的灌木，以丰富植物群落，使整个路段的植物种植富有变化。

二段（乡野成音）此处在高压走廊外，种植以香樟、乐昌含笑、银杏等高大乔木为主，同时配置层次丰富的地被植物，以营造一种自然的乡野景观。

三段（春歌樱舞）此处在高压走廊范围，不可种植高大乔木。在植物景观方面以大片樱花、日本晚樱、四季樱为主基调树，樱花是一种带有浪漫气息的，令人满怀期待的植物，当樱花盛开的时候，游人随春天的节奏，迎着漫天飞舞的花瓣，步行于樱花树下，是一幅多么美妙的图画。

3、区块三（铁塔苗圃绿地）

中央是一座大型的苗圃绿地，其布局是以现有苗木为基础，以现状南北走向的两条道路为框架，将苗圃自东向西分为香樟园、华棕园、榕树园等三大园。苗圃地的管理采用半封闭式管理，白天可供游人参观，夜间封闭管理。苗圃的主要功能是消纳周边地块多余的苗木。场地整体地形呈长方形，东西方向约655米，南北方向约300米，场地中央高，四周低呈放射状向外放坡，为了今后管理的方便，场地四周堆筑土丘2.5米高。场地内现存有多处水塘，且水域总面积13682㎡，其中沿瓯江路一侧有三个面积较大的水塘，为了管理与维护的方便，通过人工的开挖使部分水面连成一体，同时为了保证水塘的安全，在其四周开挖2米宽水深为50cm的安全水带。水塘的保留，不仅为苗圃提供了廉价的水源，还减少了土方的堆填，节省了造价。为了满足苗圃配套需求，场地东南侧靠近沿江路一侧设置一座400平米管理房，为两层建筑，采用坡屋顶内设办公室、工具间、休息室及卫生间等功能，以满足今后的经营管理。苗圃的交通布置三条3.5-5米宽的混凝土主路，使之可以到达每个区块，以便苗圃机械化管理。同时通过1.2米宽的嵌草砖游步道穿插于个区块之间，结合局部空间的收放，给游人以移步异景的体验。

1.3.2 竖向规划

设计时可充分利用场地现状的地形高差，通过人工缓坡，使绿地逐渐延伸，局部利用微地形设计来营造一种高程变化丰富的景观。

1.3.3 植物景观设计

根据基地环境的总体布局特点，进行具体的种植设计。环境设计的风格是以现代构图为主，强调场所感。因此在植物配置时考虑整体氛围的创造、到视觉和使用上的特点，场地所在的区域特征，创造出特色明显的植物景观。

1、植物配置时按景观生态学的理论进行布置，建成符合自然生态、群落的景观，通过具体的乔、灌、草、花等相互间的搭配，最大限度地增加绿视率和绿量，提高生态质量。

2、植物与灯光的有机结合，在中心绿地及重点区域，植物配合灯光照明，使植物具有光影的变化，明与暗的对比，强与弱的对比，使植物更趋生动、活泼，丰富小区夜间景观。

3、树种的选择

绿化树种拟选用生活健壮，少病虫害，有利于人们身心健康的树种。

常绿阔叶树：无柄小叶榕、香樟、金桂、乐昌含笑等。

落叶阔叶树：银杏、日本晚樱、无患子、七叶树、马褂木白玉兰、紫玉兰、合欢、樱花等。

常绿针叶树：雪松、中山杉等。

球类：海桐球、红花檵木球、千层金球等。

灌木：红叶石楠、八角金盘、南天竹、洒金东瀛珊瑚、阔叶十大功劳等。

地被植物：金边麦冬、玉簪、鸢尾、中华常春藤、花叶蔓长春花，扶芳藤等。

1.3.4变配电设计

本项目主要涉及配电为室外照明系统：

1、本工程室外照明配电箱电源均引自电源引至附近变压站，电缆采用YJV-0.6/1KV型，电压为AC220/380V，户外配电箱为防水型门上加锁，箱体颜色为墨绿色，箱体落地安装，箱体下方做0.2米高混凝土台。

2、供电原则：尽量减少穿越各种管线和道路，避免电缆遭受破坏，并便于维修，满足线路电压损失。

3、照明回路均采用YJV型电缆，埋深0.7米

4、为节约电能本照明系统采用时钟控制器控制灯的开启和关闭，灯的控制方式分为全夜型和半夜型。

5、本工程设置的照明种类有：庭院灯、草坪灯、树灯 、埋地灯 、特色光纤灯带，灯具均采用AC220电压，灯具以钠灯、节能灯为主，辅助设置部分LED灯具，采用手动和时钟控制器自动控制。

6、敷设方式均为穿管敷设，按规范预留防水接线盒。

1.3.5给排水设计

1、水源

红线范围内各建筑的生活用水和绿地浇灌用水以市政自来水为水源，各个用水点接入小区生活给水管网。

2、用水量

建筑的用水定额：工程中浇灌以每平方米绿地每天浇灌4升水计，人工浇灌。

3、排水设计

排水采用雨、污分流制。

雨水排放：地面雨水可通过地形整理，自然排入附近道路上。

4、 生活用水管理采用PP-R管，熔接，水景用水管采用镀锌钢管，丝扣连接；排水管采用UPVC管。

1.4 工程占地情况

本项目用地范围内地势平坦，地形、地貌简单。本项目总占地面积172538.68m2，具体见表3.4-1。

表1.4-1   工程占地情况

| 序号 | 项目组成 | 占地面积（㎡） | 占地类型 | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 街头绿化用地面积 | 15665.96 | 闲置土地 | 永久占地 |
| 2 | 苗圃绿地 | 156872.72 | 闲置土地 | 永久占地 |
| 3 | 建筑占地 | 372 | 闲置土地 | 永久占地 |
| 合 计 | 424855 | 闲置土地 | 永久占地 |

1.5 工程土石方量

1.5.1 工程土石方平衡原则

土石方平衡根据工程施工进度、工程设计高程要求、绿化要求等，结合工程交通及运距、施工场地等方面综合考虑，遵循综合利用、少占少弃、集中堆弃、节约投资的原则。

1.5.2 工程土石方平衡

为使本项目开挖的土石方得到最大限度的利用，本方案充分考虑挖填的先后顺序、挖填方材料的质量、挖填地点之间的距离等因素的影响，对土石方进行平衡。

本项目中涉及的土石方开挖及回填主要有以下三个方面：⑴土石方开挖，⑵土石方回填(包括场地填筑和绿化带覆土)，⑶借方。

(1) 土石方开挖

①表层土剥离

项目区用地类型主要为林草地、园地，富含有机质，利于植物生长。因此在施工前先对项目区表土进行剥离，后期用于绿化回填，共需剥离1.14 万m3。

②地形平整

根据主体工程设计资料，本工程依据原标高对地形进行微调整，需对设计水塘区域进行开挖及回填，调整过程中需开挖土石方10.12 万m3。

③建筑废弃物

根据业主单位提供有关资料，本项目（T03-01A 地块）拆迁范围内共拆除居民住宅建筑面积5405 平方米，共产生0.24 万m3 弃渣。

(2)土石方回填

①道路垫层

根据工程设计，因道路的稳定性的需要，需回填0.3m 厚矿渣，需矿渣0.27万m3；

②绿化覆土

工程区规划建设用地的绿化率为86.6％，绿化面积1494.82.38m2，鉴于项目区内原地貌主要为林草地、园地，土壤肥沃，适宜植物生长，只为原地貌为住宅用地及水塘地区进行绿化覆土面积22745.7 m2。绿化区覆土厚度为0.5m，部分绿化区塑造空间效果可适当增厚，共需绿化覆土1.14 万m3，土方来源于表土剥离。

③地形平整

根据主体工程设计资料，为达到设计标高，工程需依据原标高对地形进行微调整，需对设计水塘区域进行开挖及回填，调整过程中需回填土石方7.30 万m3。

(3)弃方或借方

综合工程土石方开挖和回填，工程开挖土石方总量11.50 万m3，填筑土石方总量8.71 万m3，自身利用土石方总量8.44万m3，需借方0.27 万m3，产生弃方3.06 万m3。建议业主后续考虑将项目区多余可利用弃方自身平衡处理，提高原设计标高约0.16m，其余建筑废弃物、淤泥等不可利用弃方0.28 万m3 运往半岛围垦工程。弃方运送前，全部按照业主指定的合法地点堆放，不得乱堆乱弃。

土石方平衡见表3.5-1。

表1.5-1 土石方平衡图

1.5.3 工程材料堆场、工程取土石场

拟建的温州市滨江商务区铁塔绿地（T03-01A）建设工程位于滨江商务区T03-01A地块，公园占地类型为闲置空地，总用地面积172538.69 m2，施工生产生活区，临时堆场布置在公园永久用地范围内，无需另外征用地。本工程还需外购土石方0.27万m3，从合法料场购买。

1.6 工程投资

本项目建设总投资为18058万元（其中：建设工程费3634万元，工程建设其他费用13009万元，预备费832万元，建设期利息为583万元）。

1.7 拆迁安置

根据业主单位提供有关资料，本项目（T03-01A地块）拆迁范围内共拆除居民住宅建筑面积5405平方米，涉及拆迁户27户。

根据市政府公布（2007）第95号《温州市城市房屋拆迁管理实施办法》、《国有土地上房屋征收与补偿条例》（国务院第590号令）以及业主单位意见，拟对居（农）民住宅采取货币安置的政策进行安置。

1.8 公用工程设计

1、给水

水源：水源接自市政给水管网。

2、排水

排水：园内建筑室采用污废合流，污水经化粪池处理在就近排入市政污水管道；公园采用雨污分流，纳入城市雨水市政管网。废水处理后按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳入市政污水管网，最终进入温州中心污水处理厂，处理后执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准排放。

3、供电

电源接自当地电网，作为常用电源，无发电机组。

4、垃圾收集系统

垃圾进行分类收集，部分综合利用，其余由环卫部门定时清运。

2  施工期环境影响评价

## 2.1 施工期存在的主要环境问题

(1)粉尘

建筑施工引起的扬尘将使周围空气中的TSP浓度升高。

(2)废水

主要是建筑施工人员的生活污水、地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水，主要污染因子是CODCr、BOD5、SS、氨氮。

(3)噪声

各种建筑施工机械在运转中的噪声。

(4)固体废弃物

在施工建设以及装修中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

## 2.2 施工期水环境影响分析

施工时期的废水排放主要来自于建筑工人的生活污水和泥浆废水。生活污水按在此期间日均施工人员为100人计，生活用水量按100L/人.d计，则日生活用水量为10 t/d。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的日排放量为8t/d，根据工程进度安排，施工期为540天计，则总共产生生活污水0.43万t。废水中主要污染物CODCr 、NH3-N浓度分别取500mg/L、35mg/L，则废水中主要污染物产生量分别为：COD 0.215t/a，NH3-N0.15t/a。施工人员生活污水若处置不当，会对附近水体造成污染，因此建设单位应尽可能的利用就近的已建生活设施，无条件的应建设如临时食堂、隔油池、临时厕所、化粪池等临时生活设施。施工期间食堂产生的含油废水经隔油池处理后再汇同施工人员一般性生活污水集中收集，联系环卫部门定期外运至污水处理厂处理。

此外，施工废水还包括泥浆水、含油废水和砼系统冲洗废水。含油废水主要为机械维修废水，经集中隔油处理，不得随其排入周边水体。砼系统冲洗废水主要为施工用砼罐及砼运输车的冲洗水，经过集水、沉淀池处理，沉渣应定期清挖外运。施工期各生产废水经处理后可以回用，确实不能回用的应委托环卫部门外运处理。

施工过程中还将产生一些废土、废物或易淋湿物资(黄沙、石灰等)，露天就近堆放水体边，遇暴雨时很容易冲刷入水体，因此必须对废土、废物采取防止其四散的措施。临水体堆放的物资，应建立临时堆放场，石子等粗粒物质放在近水体一侧，沙子等细粒物质堆放在粗粒物质内侧，且在堆场四周挖有截留沟；石灰、水泥等物质不能露天堆放贮存；废土、废物或易失物资堆场、施工人员的生活垃圾应在远离水体一侧的专门地方集中堆放，并及时清运。

## 2.3 施工期噪声影响分析

### 2.3.1 土建施工期噪声影响分析

1、噪声源

土建施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。据同类型调研，本项目建设期的噪声主要来自建筑物建造时各种机械设备运作产生的噪声及运输、场地处理等工作的作业噪声。

施工机械一般位于露天，噪声传播距离远，影响范围大，是重要的临时性噪声源。表5.3-1列出了常见的施工机械的噪声级和频谱特性。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3～8dB。在这类施工机械中，噪声最高的为冲击式打桩机，达105dB。另外，混凝土振捣器、静压式打桩机和孔式灌注机也较高，在80dB以上。

2、施工期噪声控制标准

本项目建设期不同施工阶段的机械设备噪声对环境的影响参照《建设施工场界噪声限值》(GB12523-2011)标准执行。

表2.3-1  施工机械噪声

| 设备名称 | 噪声级dB(A) | 测点距离(m) | 频谱特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压路机 | 73-88 | 15 | 低中频 |
| 前斗式装料机 | 72-96 | 15 | 同上 |
| 铲土机 | 72-93 | 15 | 同上 |
| 推土机 | 67 | 30 | 同上 |
| 钻土机 | 67-70 | 30 | 同上 |
| 平土机 | 80-90 | 15 | 同上 |
| 铺路机 | 82-92 | 15 | 同上 |
| 卡车 | 70-95 | 15 | 宽频 |
| 混凝土搅拌机 | 72-90 | 15 | 中高频 |
| 冲击打桩机(峰值) | 95-105 | 15 | 低中频 |
| 振捣器 | 69-81 | 15 | 中高频 |
| 夯土机 | 83-90 | 10 | 同上 |

3、施工期噪声影响分析

当单台建筑机械作业时可视为点声源，各建筑机械的噪声衰减见表2.3-2。表中r55称为干扰半径，是指声级衰减到55dB时所需的距离。

表2.3--2  各种建筑机械的干扰半径

| 阶 段 | 噪声源 | r55 | r60 | r65 | r70 | r75 | r80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 装载机 | 350 | 215 | 130 | 70 | 40 |  |
|  | 挖掘机 | 190 | 120 | 75 | 40 | 22 |  |
| 打 桩 | 冲击式打桩机 | 1950 | 1450 | 1000 | 700 | 440 | 165 |
| 结 构 | 混凝土振捣器 | 200 | 110 | 66 | 37 | 21 |  |
|  | 混凝土搅拌机 | 190 | 120 | 75 | 42 | 25 |  |
|  | 木工园锯 | 170 | 125 | 85 | 56 | 30 |  |
| 装 修 | 升降机 | 80 | 44 | 25 | 14 | 10 |  |

由表可知，这类机械噪声在空旷地带的传播距离较远，在施工作业中必须合理安排各类施工机械的工作时间，避免夜间施工，如有特殊原因，须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明，并且夜间作业必须公告。根据调研，本项目施工场界北侧为中心片污水处理厂、东侧瓯江路、南侧为空地，西侧为主干道会展路，与西侧最近的敏感点距离在100m之外（温州白鹿外国学校在场界西侧150m之外），因此本项目施工不会对周边环境造成显明不利影响。但夜间施工时可能会对附近敏感点造成影响，同时对不同施工阶段，按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB2523-2011)对施工场界进行噪声控制。

建议采取如下措施，对噪声进行控制：

①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

②合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00～6：00期间施工；

③采用距离防护措施：在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，同时对固定的机械设备尽量入棚操作；

④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响；

⑤采用声屏障措施：在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障，如采取加高围墙等措施；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响；

⑥施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，施工车辆从滨海大道和工业区道路进入施工场地，车辆途径敏感点区域时应低速、禁鸣；

⑦建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

### 2.3.2 装修期噪声影响分析

装修时使用的设备主要有打孔机、冲击钻、切割机、电锯、磨地板机等，工作时机器噪声在75～100dB(A)左右，其中以打洞和切割瓷砖时噪声值最大。一般装修时间较短，影响时间也较短，施工结束对环境的影响也随之结束。

## 2.4 施工期大气环境影响分析

### 2.4.1 土建施工大气环境影响分析

在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，表2.4-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可使空气中扬尘量大大减少(降70%左右)，达到较好的降尘效果，有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20~50m范围。

表2.4-1  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距 离 | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度(mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

施工扬尘的另一种情况是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，禁止在大风天进行此类作业及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。

另外，由于道路的扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快，其扬尘量势必愈大，所以在施工场地，对施工车辆必须实施限速行驶，一方面是减少扬尘发生量，另一方面也是出于施工安全的考虑。

在整个项目的建设阶段，要进行建筑垃圾外运、建造建筑物等工程，在各项工程的施工过程中，都存在着扬尘的污染，尤其是久旱无雨的大风天气，扬尘污染较为突出。调研同类工程，距施工现场100m处的TSP日平均浓度为0.12~0.79mg/m3。

同时应加强施工管理，合理安排混凝土搅拌与建筑材料的堆放场地，对易起尘的建筑材料加盖篷布或实行库内堆放的管理，汽车运输沙土和建材时也采取相应的措施。如以上措施得以满足，则工程扬尘对地块附近影响在可承受的范围之内。

### 2.4.2 室内装修大气环境影响分析

随着人们生活的现代化，室内建筑装饰材料种类及日用化学品的使用不断增加，这些材料或产品均含有向室内释放有害化学物质的成分，造成室内环境污染。室内环境污染的有害物质主要是：甲醛、苯系物、氡和其它(如氨、石材的放射性)等，对人体的危害很大。

①甲醛

甲醛被广泛用来作粘合剂。一些保温材料、绝缘材料、地板胶、涂料、塑料贴面以及室内装饰和家俱常用的中高密度板，胶合板、大芯板等人工板材、复合地板等都是甲醛的载体。这些含有甲醛的装修材料是造成室内空气甲醛污染的主要来源。有资料表明：家具中甲醛挥发完全约需2～15年，此类废气的影响大多限于室内，因此对住户自身健康影响较大。甲醛是一种无色易溶的刺激性气体，可经呼吸道吸收，引起慢性呼吸道疾病。吸入高浓度的甲醛可发生喉痉挛、声门水肿等，长期的低浓度吸入甲醛可以导致胃癌、鼻涕咽癌等。其危害与空气中的浓度见表2.4-2。

根据我国室内外空气中甲醛的测量，发现室内空气中甲醛浓度比室外高2～11倍，有些家庭居室甲醛浓度可达0.05～2mg/m3，对人体健康有明显的危害作用。

表2.4-2  室内甲醛浓度对人体的影响

| 甲醛浓度(mg/m3) | 症状 |
| --- | --- |
| ＜0.06～1.8 | 30%～50%人群有不适感 |
| 0.06～1.892 | 刺激成人刺激阈 |
| 0.06～0.22 | 嗅觉刺激阈 |
| 0.12 | 上呼吸道刺激阈 |
| 0.516 | 眼、鼻、咽喉有刺激 |
| 1.0 | 组织损伤 |
| 6.0 | 肺部刺激 |
| 60 | 肺水肿 |

②苯系物

苯系物(苯、甲苯、二甲苯)主要存在于油漆，油漆涂料添加剂与稀释剂、胶粘剂、防水材料、合成纤维、塑料、橡胶等材料中。在室内装修过程中，使用了这些含高浓度苯的材料，就会造成室内苯污染。 苯系物可抑制人体造血功能，致使红、白细胞和血小板减少，对神经系统产生危害，从而诱发多种疾病。还会影响女性生殖能力，导致胎儿先天性缺陷。当苯系物每立方米浓度超过3毫克时，可造成急性或慢性中毒，损害造血组织，诱发白血病。

③氡

氡无色无味，在空气中能形成放射性气溶胶而污染空气。室内氡的来源主要有：一是从房基土壤中析出。在地层深处含有铀、镭、钍的土壤、岩石中含有较高浓度的氡。氡可以通过地层断裂带进入土壤，并沿着地的裂缝、地下道、电缆缝隙扩散到建筑物和室内。二是从建筑材料中析出。建筑材料是室内氡的最主要来源，如花岗岩、砖、沙、水泥、瓷砖及石膏之类，特别是含有放射性元素的天然石材易释放出氡。这也是室内装修业造成室内氡放射性污染的主要来源。

氡对人体脂肪有很强的亲和力，特别与神经系统结合后危害更大。由于氡是放射性气体，当与空气一起吸入到人体后，被呼吸道截留并进一步衰变，对周边细胞造成辐射损伤，诱发肺癌或上呼吸道癌。据世界卫生组织调查显示，氡是除吸烟以外引起肺癌的第二大因素。

④其它

室内氨气主要来源于施工时加入了含氨的混凝土防冻剂。室内丙酮、酚类化合物、硝基化合物主要来源于油漆、涂料、粘合剂等。这些有害物质慢慢地从居室的各个角落析出，长时间污染室内空气，不知不觉中损害人体健康。

本工程为景观工程，地上建筑均要装修，地上建筑面积为822m2，按建筑面积100m2消耗油漆10组份，每组份约7 kg，即需消耗油漆0.58t，挥发油漆量为0.06t，其中含甲苯和二甲苯0.012t。由于项目装修区域相对分散，装修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，不会一次性排放，受影响的空间范围一般局限于油漆面的附近，对建筑物外的大气环境不会造成很明显的影响，故产生的油漆废气对周围环境基本不会带来明显的影响。

## 2.5 施工期固体废弃物影响分析

施工期固体废物主要指建筑垃圾、装修垃圾、开挖土石方以及少部分施工人员产生的生活垃圾。

施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料(如砂石、水泥、砖、木材等)，工程完成后会残留不少废建筑材料，如废钢筋、包装袋、建筑边角料等。建设单位应要求施工单位实行标准施工、规划运输，其中钢筋等可回收利用材料应及时回收利用，不可利用部分回填或委托环卫部门清运、处理。另外工程建设过程中，开挖土方总量为11.50万m3，回填土石方总量8.71万m3，综合利用土方总量8.44万m3，需外购土石方0.27万m3，最总产生弃方2.06万m3，建议业主后续考虑将项目区多余可利用弃方自身平衡处理，其余建筑废弃物、淤泥等不可利用弃方0.28 万m3运往半岛围垦工程统一消纳，相关手续由业主同有关单位进行协商后办理。不要随意倾倒制造新的“垃圾堆场”、造成水土流失，不然会对周围环境造成影响。

在本项目建设过程中，为了避免对环境造成二次污染，建议对拆迁企业所在地施工开挖的弃土进行监测，根据实际情况对弃土经过预处理，使弃土中的重金属含量低于《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-84）中最高容许含量后，才能综合利用或在灵昆围垦区进行消纳。

项目装修垃圾包括废砖、混凝土、沙石、木屑、碎玻璃、废木版、废砂布、废泡沫包装材料等，该部分垃圾将由建设单位或委托装修单位统一收运，不会对周边环境产生影响。

此外，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工高峰期按100个工人计，则每天共产生生活垃圾50kg，根据工程进度安排，施工期为365天计，则共产生生活垃圾18.3t。生活垃圾不拿随意堆放，应设置临时垃圾箱(筒)收集，并由环卫部门统一及时清运处理，对环境影响较小。

## 2.6 施工期对交通的影响分析

施工期间，现场产生的大量建筑垃圾和生活垃圾需要运出，大量的建筑材料需要运入，工地往来车辆要增多，且多为重型货运车，出入工地时，可能要给滨海大道的交通带来一定影响，同时由于施工也会给附近的居民生活带来一时的不便。

建设单位、施工单位应会同交通部门定制合理的运输路线和时间，尽量避开繁忙道路和交通高峰时段，以缓解施工期对交通带来的影响。另外建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置，并不定期地检查执行的情况。采取上述措施后，将会有效地减轻施工期对交通的影响。

## 2.7 施工期生态环境影响分析

拟建工程区域内基本为空地、内河，该工程施工期对生态环境的影响主要是对区域内植被的影响和可能产生的水土流失影响。

### 2.7.1 施工过程对植被的影响分析

施工占地对陆生植被的影响主要是施工临时占地和工程永久占地等对植被的破坏。临时占地造成的影响是短暂的，在工程施工结束后会逐渐得到恢复。永久占地造成的影响是不可逆的，无法恢复，但可异地补偿，不会造成这些植被类型的灭绝。

### 2.7.2 施工过程水土流失影响分析

本环评引用项目水保资料，工程建设过程中，对原地貌的扰动和破坏，加剧了项目区水土流失。经预测该项目建设造成的水土流失面积为4677.65㎡，新增水土流失总量为4471.79t，占总流失量的95.60%；其中，施工期水流失量为3950.76t，新增水土流失量3950.76t，施工期间土方流失量为2601.00t，占整个项目区内水土流失量55.60%，若不采取水土保持措施，将对工程本身及周围的水土资源及生态环境带来不利影响，其危害主要表现在以下几个方面：

（1）损坏水保设施，加剧水土流失危害

工程开挖和填筑，施工机械、运输车辆的碾压，弃渣的堆放扰动原地形地貌，原有的水土保持设施的损坏，使其截留降水、涵养水分、滞缓径流的作用降低，使其原有的水土保持功能降低或丧失，加剧水土流失。

（2）影响工程安全

工程开挖、填筑形成大范围的裸露面和边坡，不及时的采取防护措施，则造成失稳滑塌，加剧水土流失，直接危及工程进度及人民生命财产安全和影响工程工期。

（3）影响区域生态环境

工程征占用地面积较大，使原有的自然景观被施工现场和工程景观代替，工程建设过程中产生大量的扬尘，若不能采取有效防护措施，扬尘、弃土、泥浆等将直接影响当地的环境，破坏环境，影响交通安全。

（4）影响项目所在区防洪

该项目的水土保持防护尤为重要，若防护不当，产生的水土流失有堵塞河道，抬高河床，影响河道防洪功能。

为尽量减少水土流失，建议建设单位依据发布的有关加强水土保持的法律、法规及相关标准和技术规范，编制水土保持方案，切实落实水土保持措施。水土保持措施应考虑安全可行，尽量减少建筑物的占地面积，少破坏现有水土资源，具体几点建议如下：

① 对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理。

② 临时堆放场要设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失。

③ 雨季施工时，应备有工程防雨布，防止汛期造成水土大量流失，平时尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。

④ 本项目本身有较多的绿化设施，项目完成后要对水土保持工程及绿化设施进行经常性的维护保养。

项目施工期对环境产生的影响，均为可逆的、短期的，项目建成后，建设场地被水泥、建筑及植被覆盖，改变了因人们进行农业耕作等造成的土体扰动而可能引发水土流失的现状，有利于消除水土流失的不利影响。

## 2.8 项目取土弃渣的分析

根据项目土石方平衡分析，开挖土方总量为11.50万m3，回填土石方总量8.71万m3，综合利用土方总量8.44万m3，需外购土石方0.27万m3，最总产生弃方2.06万m3，建议业主后续考虑将项目区多余可利用弃方自身平衡处理，其余建筑废弃物、淤泥等不可利用弃方0.28 万m3运往半岛围垦工程统一消纳，相关手续由业主同有关单位进行协商后办理。

本项目所需的宕渣来自合法石场，开采期间的污染防治责任范围由卖方负责。本项目施工带来的主要影响来自施工运输给滨海大道的交通以及附近的居民生活带来的影响。

3  运营期环境影响预测与评价

1、环境空气影响评价

本项目主要废气有垃圾收集点和公厕臭气。根据分析项目废气排放量较小，对周围环境影响不大。

2、水环境影响评价

本项目排放废水主要为生活污水、清洗废水等，其水量约为22t/d，只占污水处理厂近期处理量的0.012%，因此本项目的废水不会对污水处理厂产生影响。经温州中心片(杨府山)污水处理厂处理后再排放，因此本工程废水不会对市区内河水体造成影响。

园区植物养护过程中使用杀虫剂、肥料等，残留部分在降雨后可能随地表径流进入旁边内河水域。要求使用无毒或低毒杀虫剂，绿色有机肥，合理控制其用量，科学安排使用时段，采用正确的施用技术方法，并结合水土保持措施，对环境影响不大。

3、声环境影响评价

本项目营运期间的噪声主要为人群活动噪声、休闲区域社会活动噪声（茶室等休闲区域只播放一般的轻音乐，因此主要为人群活动的社会噪声）和配套设备(空调等)运行噪声等。从预测与分析可以看出，项目建成运营后，通过单独布置设备房，采取隔声、减震处理措施，空调室外机合理设置，在加强园内的交通管理，限速在10km/h以下，禁鸣喇叭等措施后，运营期噪声对周围环境影响不大。

4、固体废弃物影响评价

只要建设单位严格进行分类收集，堆存场所严格按照有关规定设计、建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，按照规定本项目产生的固体废弃物都可以合理处置，将不会对周围环境产生明显不利影响。

5、生态环境影响分析

本项目生态影响最主要的是外来物种入侵的影响。为了防止外来物种入侵，按照预防为主的原则，必须加强监督和管理，在运输及营运过程中要防止逃逸。建议建设单位制定一定的应急预案以应对各类应急风险。要求在执行本环评8.5节提出的措施上，建议建立外来物种的跟踪登记管理制度，从边防检疫到种植和死亡均进行登记，建立登记、检验检疫、核销及应急制度。在采取以上措施后，外来生物入侵的威胁可降至最低程度。

6、景观环境影响分析

本项目地块在控规用地功能上为防护绿地。本项目地块东侧为瓯江路、南侧为七都二桥引桥部分、西侧为会展路、北侧为规划二路，其中规划二路为城市支路，其余均为城市干道。因此项目规划范围内的建筑设计必须处理好与周边自然景观的协调关系，通过景观相融性分析可知，公园在建筑的风格、体量、高度、色彩、材料、布局和密度等方面可以满足相关规划的要求。公园在规划中充分体现绿色生态环保理念，以丰富多彩的植物群落，水陆交融的绿地构架，创建一流的生态环境，凸现野趣和自然风貌。

4 污染防治措施汇总

各项污染防治措施进行汇总。

表4-1   污染防治措施汇总

| 序号 | 污染物 | 治理措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 施工期 | 扬尘 | 设置围档和硬化道路，以及车辆出场冲洗等措施，并采用商品混凝土，必要时采用水雾以降低和防止二次扬尘；每天洒水4~5次，同时限速行驶及保持路面清洁；在土方挖掘、平整阶段，运土车辆必须做到净车出场，最大限度减少泥土撒落构成扬尘污染，在运输、装卸建筑材料时，应采用封闭车辆运输；减少建材露天堆放，保证一定的含水率，同时禁止在大风天进行搅拌等作业。 | 施工期 |
|  |  |  | 油漆废气 | 加强管理和宣传，装修时应尽量使用环保油漆和水性涂料。 |  |
|  |  | 营运期 | 公厕臭气 | 经过卫生间排风装置的排风口纳入排气竖井引至楼顶集中排放 | 营运期 |
|  |  |  | 垃圾臭气 | 确保垃圾收集点与周围建筑物的距离不小于20m；对垃圾收集点进行定期消毒，做到垃圾日产日清。 |  |
| 2 | 废水 | 施工废水 | 生活污水和含油废水经预处理、泥浆水可经沉淀池简单处理后委托环境卫生专业单位清运。 | 施工期 |
|  |  | 营运期 | 废水 | 采取雨、污分流；废水经过预处理后纳管，由温州中心片（杨府山）污水处理厂处理。 | 营运期 |
|  |  |  | 植物养护 | 园区植物养护过程中使用杀虫剂、肥料等，残留部分在降雨后可能随地表径流进入旁边内河水域。要求使用无毒或低毒杀虫剂，绿色有机肥，合理控制其用量，科学安排使用时段，采用正确的施用技术方法，并结合水土保持措施。 |  |
| 3 | 固废 | 施工期 | 建筑垃圾 | 采用封闭车辆运输，及时清扫，同时必须按温州市城市卫生管理条例有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，部分弃土可回填用于绿化，其余送到指定地点(如垃圾填埋场)或作辅路基等处置。运输车辆驶离建设工地前，应在建设工地围护内冲洗干净，保持车辆整洁后方可上路行驶。 | 施工期 |
|  |  | 营运期 生活垃圾 | 实行分类管理，并袋装化，密闭容器存放，集中处理或外运。 | 营运期 |
| 4 | 噪声 |  | 施工噪声 | 遵守《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)中的要求，除抢修、抢险作业和特殊要求外，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业；施工场地周围建设围墙，设置单独出入口；选用低噪声施工设备，采用静压打桩机或钻孔式灌注机，减少打桩产生的噪声和振动；对产生高噪声的设备如搅拌机、电锯、加工场建设在其外加盖简易棚。 | 施工期 |
|  |  | 营运期 | 设备房 | 设备应设置在单独的设备房内，经隔声、减震处理，隔声门设置自动关门器。 | 营运期 |
|  |  |  | 空调机 | 建议对本项目空调室外机的安装部位和规格进行统一安排、同时考虑整体的协调性，并做到合理布置，确保空调室外机不对外环境产生影响。 |  |
|  |  |  | 管理用房 | 建议隔声门设置自动关门器，墙壁铺设吸声板。 |  |
| 5 | 风险 防范 | 生态风险 | 建立外来物种的跟踪登记管理制度，从边防检疫到种植和死亡均进行登记，建立登记、检验检疫、核销及应急制度以及本环评提出的其他措施。 | 营运期 |
| 6 | 生态 保护 | 施工期 | 生态 景观 | 施工处需堆放大量的砂石料、碎石，应采取必要的防护工程措施，如在砂石料堆场周围堆置草包挡砂，场地四周开挖简易的排水沟等，以防止遇暴雨冲蚀，造成水土流失。 | 施工期 |
|  |  | 营运期 | 外来物种入侵防治 | ① 建立外来物种入侵的早期预警机制和跟踪监控体系；② 加大宣传，提高公众对外来物种入侵危害性的认识；③ 采取有效措施，加强对外来物种入侵的综合防治；④禁止引进《中国第一批外来入侵物种名单》公布的16种物种。 | 营运期 |
| 7 | 水土 保持 | 施工期 | 水土 保持 | 通过采取排水、驳坎、土地平整、绿化以及土方临时防护等措施，形成有效的水土流失防治体系，恢复和改善周边地区的生态环境；尽量将多余土方在项目区内加以利用，避免多次搬运产生新的水土流失。 |  |

5  环保审批符合性分析

## 5.1 环评审批原则符合性分析

1、建设项目符合生态环境功能区规划的要求

根据《温州市区生态环境功能区规划》（2008年2月），鹿城老城区城镇优化发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40302D01）和状蒲片产业优化发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40305D07），为优化准入区。

本项目为生态公园建设项目，有利于周边生态环境改善，污染影响小，符合生态环境功能区规划要求。

2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

根据分析该项目污染的来源较为简单。废水主要为生活污水和清洗废水等；废气主要为公厕臭气等；固体废物主要为生活垃圾等；噪声主要为设备噪声以及游客人群噪声等。由污染防治措施分析可知，只要加强现有污染防治措施的管理和落实本环评提出的各项措施，污染物均能达标排放。

3、排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

据工程分析以及相关的规定，本项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的污染物为COD，总量控制建议值为0.8 t/a。

本项目废水主要是生活污染源，根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发〔2009〕77号）和关于印发《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》的通知（温环发〔2010〕88号）中规定：建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。建议本项目总量指标以经污水处理厂处理达标后的排放总量为根据。
　　4、造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

经预测分析，本项目所产生的污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量仍能维持现状。

## 5.2环评审批要求符合性分析

1、清洁生产要求的符合性

本项目通过尽量回收雨水，废水经处理后中水回用于对水质要求不高的日常用水； 采用自动喷灌系统加防积水的雨水过滤基底导流技术，实现雨水全回收；对公厕等部分安装节水型水嘴(水龙头)、节水型便器、节水型便器冲洗阀等各种节水设备；通过广泛宣传，提高工作人员及游客的节水意识；并通过围护结构节能方案，空调通风系统节能方案，照明和动力系统节能方案，建筑能源运营管理系统等措施达到节能目的，从而符合清洁生产要求。
　　2、环境风险可接受性分析

本项目主要存在风险为外来物种入侵的生态风险，只要建设单位落实本环评提出的各项要求，本项目的生态风险可以得到有效的控制。

3、公众参与要求的符合性

根据公示和对周围群众、团体的调查表明，绝大部分被调查者认为项目建设对当地经济发展有力，支持该项目的建设。因此，该项目能为公众所接受。

## 5.3其他部门审批要求符合性分析

1、建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

本项目位于滨江商务区T03-01A地块，用地性质为防护绿地。本项目地块东侧为瓯江路、南侧为七都二桥引桥部分、西侧为会展路、北侧为规划二路，其中规划二路为城市支路，其余均为城市干道。总用地面积172538.7平方米。根据滨江商务区控规该地块规划为绿化用地，因此项目的建设符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求。

2、建设项目符合、国家和省产业政策等的要求

本项目为生态公园建设项目，经查询《产业结构调整指导目录》 (2011年本)，本项目为城市基础设施-城镇园林绿化建设项目，属于鼓励类。因此，项目建设符合国家及本省产业政策。

5 总结论

本项目为温州市滨江商务区铁塔绿地（T03-01A）建设工程，位于滨江商务区T03-01A地块内，本项目地块在控规用地功能上为防护绿地。本项目地块东侧为瓯江路、南侧为七都二桥引桥部分、西侧为会展路、北侧为规划二路，其中规划二路为城市支路，其余均为城市干道。本项目属于非污染的生态项目，建成后项目所在区域将形成山、水、城和谐共生，环境优美、功能设施完善，实现人们能在“公园”中工作，在“社区”中生活。

本项目建设符合国家产业政策；项目选址符合城市总体规划和生态环境功能区规划；符合清洁生产要求；采取减缓措施后污染物可达标排放；经预测分析建设项目对环境的影响较小；公示和公众调查期间未收到任何反对意见。总体上本项目符合环保审批原则。

总之，建设单位及施工单位应严格按照国家的有关法规及标准进行设计、施工和运行管理，严格执行国家的有关环保法规，落实各项污染防治措施，在运营过程中加强环境管理，抓好“三同时”，并确保其处理效果，则从环境保护的角度分析，本工程的建设是可行的。