浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建项目

环境影响报告书

（简  本）

建设单位：浙江浙能温州发电有限公司

二〇一二年九月  中国·温州

目  录

1 建设项目概况	1

1.1 项目建设地点及相关背景	1

1.2 项目基本组成与投资	3

1.3 选址方案	5

1.4 与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性	6

1.4.1 法律法规与产业政策	6

1.4.2 城市总体规划	7

1.4.3 海洋功能区划	7

1.4.4 环境保护规划	8

1.4.5 国民经济和社会发展规划	8

1.4.6 能源发展规划	9

2 建设项目周围环境现状	10

2.1 项目所在地的环境现状	10

2.1.1 环境空气	10

2.1.2 海洋环境	10

2.1.3 地下水	12

2.1.4 噪声	12

2.2 环境影响评价范围	13

3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	18

3.1 主要污染物排放概况	18

3.1.1 大气污染物	18

3.1.2 水污染物	19

3.1.3 噪声	19

3.1.4 工业固体废弃物	20

3.1.5 全厂污染物排放总量变化情况	21

3.2 环境保护目标分布情况	21

3.3 环境影响预测及评价	22

3.3.1 环境空气	22

3.3.2 水环境影响分析	22

3.3.3 海洋环境影响分析	23

3.3.4 噪声影响预测	24

3.3.5 灰场环境影响分析	24

3.3.6 贮煤场扬尘环境影响分析	24

3.4 污染防治措施与效果	24

3.4.1 大气污染防治对策	24

3.4.2 水污染防治对策	25

3.4.3 噪声防治对策	26

3.4.4 贮煤场和输煤系统污染防治对策	27

3.4.5 固体废物处置和综合利用	27

3.4.6 厂区防渗措施	27

3.4.7 灰场及灰渣运输污染防治措施	28

3.4.8 施工期防治措施	29

3.4.9 生态环境保护	30

3.4.10 污染防治措施小结	31

3.5 环境风险评价与应急预案	32

3.5.1 柴油贮罐的环境风险及防范措施	32

3.5.2 贮氢罐的环境风险及防范措施	32

3.5.3 酸碱贮罐的风险事故分析及防范措施	33

3.5.4 台风溃堤风险与防范	34

3.5.5 应急预案	36

3.6 环境影响的经济损益分析	37

3.7 拆迁安置情况	38

3.8 环境监测计划及环境管理制度	38

3.8.1 环境管理的主要工作	38

3.8.2 监控制度	38

3.8.3 环境监测计划	38

3.8.4 环境监理	42

4 公众参与	44

4.1 环评阶段公众参与	44

4.2 公众参与调查	45

5 结论	46

6 联系方式	47

# 1 建设项目概况

## 1.1 项目建设地点及相关背景

温州发电厂位于浙江省温州市辖乐清市北白象镇，厂址东侧为东横河村和西横河村、南侧为瓯江口、西侧为磐石社区（磐东村、磐南村）。

温州发电厂先后历经三期建设，装机规模1470MW（2×135MW+2×300MW+2×300MW）。其中，温州发电厂一期工程和三期工程法人为浙江浙能温州发电有限公司，由浙江省能源集团有限公司控股；温州发电厂二期工程法人为浙江温州特鲁莱发电有限责任公司，由华润电力控股，浙能温州发电有限公司承包运行维护。

①一期工程为一次再热燃煤凝汽式汽轮发电机组2×125MW，分别于1990年12月和1991年7月投产；2001年经技术改造，机组容量增至2×135MW。一期工程建设2万吨级卸煤码头泊位1个、装灰码头1座，配套灵昆灰场、卸灰码头1座。2010年8月8日关停，目前输煤栈桥已拆除，与电网永久解列。

②二期工程为亚临界中间再热凝汽式汽轮发电机组2×300MW，分别于2001年4月、2001年底投产。二期工程扩建2万吨级卸煤码头泊位1个，配套西岙灰场。

③三期工程为亚临界中间再热凝汽式汽轮发电机组2×300MW，分别于2005年3月和7月投产。

浙能温州发电有限公司拟进行温州电厂四期“上大压小”扩建，建设2×660MW超超临界燃煤发电机组，项目已列入《浙江省“十二五”及中长期能源发展规划》，2012年1月国家能源局同意四期工程开展前期工作（国能电力〔2012〕14号）。

温州电厂四期“上大压小”扩建项目能增强温州电网的自供能力、提高电网运行的安全稳定性，可替代小火电机组、优化电源结构、提高能源利用效率，并可解决老企业生存和发展问题，促进人、企业、社会和谐发展。因此，建设温州电厂四期“上大压小”扩建项目是十分必要的。

图1.1-1  本工程地理位置示意图

## 1.2 项目基本组成与投资

（1）主要建设内容

温州电厂本期扩建2×660MW超超临界燃煤发电机组。

表1.2-1  浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建项目工程特性表

| 建设单位 | 浙江浙能温州发电有限公司 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 浙江省乐清市北白象镇 |
| 总投资额 | 457591万元（静态） |
| 规模 （MW） | 项目 | 单机容量及台数 | 总容量 |
|  | 现有 工程 | 一期 | 2×135 | 270（2010年8月关停） |
|  |  | 二期 | 2×300 | 600（承包运行） |
|  |  | 三期 | 2×300 | 600 |
|  | 本期规模 | 2×660 | 1320（计划于2015年6月投产） |
|  | 全厂规模 | 2×300＋2×300＋2×660 | 2520 |
|  | 压小容量 | 关停浙江省小火电机组41.6万千瓦，占用该省火电建设规模72.6万千瓦 |
| 主体 工程 | 锅炉 | 2×2060t/h，超超临界、一次中间再热、变压运行燃煤直流锅炉 |
|  | 汽轮机 | 超超临界、一次中间再热、凝汽式、双背压、单轴、三缸或四缸四排汽 |
|  | 发电机 | 2×660MW、水氢氢冷却、静态励磁 |
|  | 利用小时数 | 日利用20小时；年利用5500小时 |
| 辅助 工程 | 水源 | 取自永嘉县楠溪江沙头引水工程，本期淡水补给水量约334m3/h（全厂986m3/h） |
|  | 冷却系统 | 海水直流冷却，需水量约42m3/s，不加氯 |
|  | 化水系统 | 2列超滤－反渗透－混合离子交换水处理主系统，除盐水量约2×100m3/h |
|  | 除灰渣系统 | 灰渣分除，机械除渣，干除灰、正压浓相气力输送 |
| 贮运 工程 | 燃煤 | 设计煤种为蒙混煤（内蒙古伊泰煤），校核煤种为烟混煤（伊泰煤与晋北煤按2：1掺配），燃煤在秦皇岛港、京唐港或曹妃甸港交货后海运进厂 |
|  | 条形煤场 | 设1个条形煤场（与二期煤场联通），煤堆高度13.5m，贮煤量约15.4万吨，煤场四周设16m高防风抑尘网 |
|  | 灰场及运灰方式 | 将一期的灵昆灰场东南区块改为干灰场，并进行防渗处理。灰渣、石膏优先考虑综合利用，综合利用不畅时灰渣调湿后运至灰场碾压堆放，石膏运至灰场单独贮存，运灰方式为船运约10km后转车运约1.5km |
|  | 脱硫剂 | 购买成品石灰石粉，CaCO3含量大于90%，采用密封罐车运输、气力输入石灰石粉仓储存，制浆后作为脱硫剂 |
|  | 脱硝剂 | 采用尿素为脱硝剂，利用二、三期工程的尿素储存区和溶液制备区 |
| 环保 工程 | 烟囱 | 两炉合用一座高240m、出口内径6.5m的双管钢制烟囱 |
|  | SO2 | 石灰石－石膏湿法烟气脱硫，不设旁路、不加装GGH，二次风加热，脱硫效率≥97% |
|  | 烟尘 | 五电场静电除尘器，配高频电源，除尘效率99.84%（脱硫系统除尘50%后综合效率99.92%） |
|  | NOX | 安装低氮燃烧器，实施SCR脱硝（脱硝效率80%），NOX排放浓度≤70mg/m3 |
| 送出工程 | 以220kV电压等级接入系统，送出工程不在本次评价范围内 |
| 依托 工程 | 烟气治理系统 | 二期、三期在建的尿素储存区和溶液制备区已考虑本期用量、制备出力 |
|  | 取排水与水处理系统 | 电厂取水管线全长约21km，现有供水能力1500m3/h；永嘉县楠溪江供水有限公司允许电厂引水流量1260m3/h。本期建成后全厂淡水补给量在原供水协议允许范围内 |
|  |  | 电厂一期工程正在拆除，全厂共用的化水处理系统随之同步改建，各设备处理能力已考虑本期用量 |
|  |  | 利用既有工业废水、生活污水处理站，脱硫废水处理站扩建10m3/h处理能力，全厂已设有4个1000m3事故水池、1个2500t回用水调蓄池 |
|  | 贮运工程 | 现有2个2万吨级煤码头、4台800t/h卸船机，本期不扩建泊位，只增加1台800t/h卸船机用于清舱或备用（提高船时效率） |
|  |  | 一期工程已建成1000吨级装灰码头、1000吨级卸灰码头 |
|  |  | 厂区道路、进厂道路、大件码头、砂石码头、贮氢库、油罐区已建成 |
|  | 施工场地 | 施工场地利用老厂三期施工场地，位于三期厂区之东，面积约12hm2；施工生活区利用老厂施工临时生活区，位于电厂西北面，面积约4hm2 |
|  | 其它 | 厂前区、办公楼及绿化等全厂共用 |

（2）工程场地

本期2×660MW机组用地面积约14.67hm2，占用厂内原一期工程场地；灰场使用一期配套的灵昆灰场东南区块，面积约11.5hm2。

（3）主要工艺流程

电厂所用燃料制成煤粉送至锅炉燃烧，锅炉产生蒸汽推动汽轮发电机发电，电能接入厂内配电装置后送出。烟气经SCR脱硝、静电除尘器除尘、湿法烟气脱硫后，采用二次风加热净烟气后经烟囱排入大气。

（4）煤源与煤质

本工程设计煤种为蒙混煤（内蒙古伊泰煤），校核煤种为烟混煤（伊泰煤与晋北煤按2：1掺配）。全年燃煤量为291.129（校核煤296.604）万吨，燃煤收到基硫份为0.55%（校核煤0.66%），收到基灰份为11.70%（校核煤16.20%），汞0.20（校核煤0.20）(g/g，干燥无灰基挥发份为35.43%（校核煤36.55%），收到基低位发热量为21.90（校核煤21.50）MJ/kg。

燃煤在北方港口下水后海运至电厂专用煤码头，码头只增加一台800t/h卸船机提高船时效率，泊位通过能力可达640万吨/年，现有码头不需扩建泊位。

工程建设1座条形煤场。煤场堆高13.5m，总贮量约15.4万吨，满足2×660MW机组15d的耗煤量，煤场四周设16m高的防风抑尘网。

（5）取排水

工程采用海水直流冷却系统，不加氯。淡水水源为楠溪江引水工程，现有引水管线已能满足全厂供水要求，且取水量在供水协议允许范围内。本期工业废水处理后全部回用，不外排；本期不增加工作人员，不新增生活污水产生量；雨水通过雨水管网排入瓯江。

（6）综合利用与备用灰场

工程采用“干湿分排、粗细分排和灰渣分除”的设计原则，便于综合利用。干灰正压气力输送，两炉设三座干灰库；每台炉配置一台风冷式干式排渣机。本期协议灰渣利用率为100%。在干灰渣综合利用受阻的情况下，多余的灰渣用运至灰场碾压堆放。

贮灰场利用一期灵昆灰场东南区块，本期将该区块改造为干灰场。灵昆灰场东南区块有效库容约60.5×104m3，在不考虑综合利用的情况下，能贮存二期、三期的石膏及本期工程灰渣、石膏约1.1年。运灰方式为船运距离约10km，车运距离约1.5 km（利用瓯江口新区已有道路），装、卸灰码头一期工程已建成。

（7）电力送出方式

保留老厂220kV屋外配电装置，本期朝西北方向出线6回，利用原有线路走廊。

（8）工程投资

工程静态总投资约457591万元，其中环保投资约60059.33万元，约占总投资的13.1%。

表1.2-2  本期工程环保投资估算表

| 序号 | 项 目 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟气脱硫（高效脱硫塔） | 17050 |
| 2 | 二次风加热 | 377 |
| 3 | 除尘设施（双室五电场＋高频电源） | 9062 |
| 4 | 低氮燃烧器、脱硝装置 | 10575 |
| 5 | 灰渣综合利用设施 | 4544 |
| 6 | 灰场环保措施（灰场防渗、喷洒以及防洪设施等） | 5100 |
| 7 | 烟囱 | 5694 |
| 8 | 脱硫废水处理设施 | 193 |
| 9 | 煤场、输煤系统防尘措施 | 4000 |
| 10 | 烟气连续监测系统 | 100 |
| 11 | 环境监测站设施费 | 72 |
| 12 | 海洋环境保护 | 1725.21 |
| 13 | 施工期环境监理 | 200 |
| 14 | 环保设施竣工验收费 | 100 |
| 15 | 水土保持（含绿化） | 1267.12 |
| 环保总费用 | 60059.33 |
| 工程总投资 | 457591 |
| 环保投资占总投资比例（%） | 13.1 |

（9）建设计划

本期工程2×660MW机组计划于2013年开工建设，2015年3月第一台机组投产发电，2015年6月第二台机组投产发电。

## 1.3 选址方案

本工程为老厂原址建设，占用厂区内土地（地块性质为工业用地），全部生产设施布置在厂区现有围墙范围内。

灵昆灰场位于瓯江口新区，为一期工程配套灰场，温州市规划局瓯江口新区分局同意电厂保留灵昆灰场东南区块为本期事故灰场。

本工程充分利用现有土地和通道走廊资源、无需征地拆迁。

## 1.4 与法律法规、政策、规划和规划环评的相符性

### 1.4.1 法律法规与产业政策

本期工程建设2×660MW高参数、大容量、高效率、节水环保型燃煤电站，符合国家相关法规和产业政策。

表1.4-1  项目的法规、政策符合性

| 序号 | 政策要求 | 本期工程相关内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号） |
| 1.1 | 严格控制污染物排放总量；所有新建、扩建和改建项目必须符合环保要求，做到增产不增污，努力实现增产减污 | 本工程SO2、NOX排放总量通过关停本厂#1、#2机组和台州电厂#1、#6机组获得，实现增产减污，符合总量控制要求 |
| 1.2 | 新（扩）建燃煤电厂除燃用特低硫煤的坑口电厂外，必须同步建设脱硫设施或者采取其他降低二氧化硫排放量的措施 | 本工程同步建设石灰石－石膏湿法脱硫设施 |
| 1.3 | 大力发展循环经济；推进污水再生利用和垃圾处理与资源化回收，建设节水型城市 | 本工程最大限度地利用水资源，实现废水零排放；灰渣、石膏立足于综合利用 |
| 2 | 《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发〔2010〕33号） |
| 2.1 | 制定并实施重点区域内重点行业的大气污染物特别排放限值，严格控制重点区域新建、扩建除“上大压小”和热电联产以外的火电厂，在地级城市市区禁止建设除热电联产以外的火电厂 | 本工程为上大压小项目，不在温州市市区 |
| 2.2 | 强化二氧化硫总量控制制度：提高火电机组脱硫效率 | 本工程脱硫效率97%；老厂机组拆除脱硫旁路 |
| 2.3 | 建立氮氧化物排放总量控制制度。新建、扩建、改建火电厂应根据排放标准和建设项目环境影响报告书批复要求建设烟气脱硝设施，重点区域内的火电厂应在“十二五”期间全部安装脱硝设施，其他区域的火电厂应预留烟气脱硝设施空间 | 本工程设置SCR脱硝装置；老厂机组进行SCR脱硝改造 |
| 2.4 | 加大颗粒物污染防治力度：使用工业锅炉的企业以及水泥厂、火电厂应采用袋式等高效除尘技术 | 本工程采用五电场静电除尘器，除尘效率99.84% |
| 3 | 《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号） |
| 3.1 | 新建燃煤机组全部安装脱硫脱硝设施，现役燃煤机组必须安装脱硫设施，不能稳定达标排放的要进行更新改造，烟气脱硫设施要按照规定取消烟气旁路。单机容量30万千瓦及以上燃煤机组全部加装脱硝设施 | 本工程同步建设石灰石－石膏湿法脱硫设施、SCR脱硝设施，无脱硫烟气旁路 |
| 3.2 | 重点推广选择性催化还原氮氧化物控制等节能减排技术 | 本工程采用SCR脱硝 |
| 3.3 | 推动粉煤灰、工业副产石膏综合利用，废弃物实现就地消化 | 本工程灰渣及石膏全部综合利用 |
| 4 | 《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》（国发〔2011〕42号） |
| 4.1 | 新建燃煤机组要同步建设脱硫脱硝设施，未安装脱硫设施的现役燃煤机组要加快淘汰或建设脱硫设施，烟气脱硫设施要按照规定取消烟气旁路。加快燃煤机组低氮燃烧技术改造和烟气脱硝设施建设，单机容量30万千瓦以上（含）的燃煤机组要全部加装脱硝设施 | 本工程同步建设石灰石－石膏湿法脱硫设施、SCR脱硝设施，无脱硫烟气旁路 |
| 4.2 | 加强工业烟粉尘控制，推进燃煤电厂、水泥厂除尘设施改造。20蒸吨（含）以上的燃煤锅炉要安装高效除尘器 | 本工程采用五电场静电除尘器，电除尘器除尘效率99.84% |
| 4.3 | 加强煤矸石、粉煤灰、工业副产石膏、冶炼和化工废渣等大宗工业固体废物的污染防治 | 本工程灰渣及石膏全部综合利用 |
| 5 | 《印发〈关于加强工业节水工作的意见〉的通知》（国经贸资源〔2000〕1015号） |
| 5.1 | 积极推行清洁生产，促进废水循环利用和综合利用 | 本工程符合 |
| 5.2 | 在项目可行性研究报告中，应当包括用水、节水方案 | 本工程符合 |
| 6 | 《国家产业技术政策》（国经贸技术〔2002〕444号） |
| 6.1 | 重点发展洁净煤燃烧发电技术、电站锅炉排放控制技术 | 采用清洁燃烧工艺；脱硫、静电除尘、低氮燃烧技术＋SCR脱硝，控制大气污染物排放 |
| 6.2 | 大力发展清洁生产技术，重点发展200MW及以上机组烟气脱硫技术 | 能耗、物耗、水耗为国内先进水平，符合清洁生产要求；采用湿法脱硫工艺 |
| 7 | 《国家发展改革委关于燃煤电站项目规划和建设有关要求的通知》（发改能源〔2004〕864号） |
| 7.1 | 严格执行国家环保政策：新建、扩建燃煤电站项目均应同步建设烟气脱硫设施。所有燃煤电站均要同步建设排放物在线连续监测装置 | 本项目采用石灰石－石膏湿法脱硫，建设有烟气连续监测装置 |
| 7.2 | 严格控制土地占用量，原则不得占用基本农田 | 本项目占用一期场地，利用原有灰场，不新征地 |
| 8 | 《关于印发海水利用专项规划的通知》（发改环资〔2005〕1561号） |
| 8.1 | 鼓励企业采用海水淡化水作锅炉补充水，直接利用海水作工业冷却水和冲厕用水 | 本项目直接利用海水作工业冷却水 |
| 8.2 | 在电力、化工、石化、钢铁等高用水行业加快推广应用海水直流冷却技术 | 本项目采用海水直流冷却 |
| 9 | 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发展和改革委员会令〔2011〕第49号） |
| 9.1 | 鼓励建设单机60万千瓦及以上超临界、超超临界机组电站 | 本项目属于鼓励类 |
| 9.2 | 鼓励燃煤发电机组脱硫、脱硝及复合污染物治理 | 本项目采用高效脱硫、除尘、脱硝设施，老厂进行脱硝改造 |
| 9.3 | 直接向江河排放冷却水的火电机组（限制类） | 本项目采用海水直流冷却 |
| 10 | 《关于发布〈燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策〉的通知》（环发〔2002〕26号） |
| 10.1 | 建设烟气脱硫装置时，应同时考虑副产品的回收和综合利用，减少废弃物的产生量和排放量 | 本工程脱硫石膏全部综合利用 |
| 10.2 | 脱硫副产品过滤、增稠和脱水过程中产生的工艺水循环使用 | 本工程脱硫废水处理后用于煤场喷淋 |
| 11 | 《关于加强燃煤电厂二氧化硫污染防治的通知》（环发〔2003〕159号） |
| 11.1 | 大中城市建成区和规划区，原则上不得新建、扩建燃煤电厂 | 本项目位于乐清市，是温州重大市政设施规划的电厂 |
| 11.2 | 东中部地区以及西部两控区内新建、改建和扩建燃煤电厂，要严格按照基本建设程序审批，同步配套建设脱硫设施 | 本工程同步建设脱硫设施 |

### 1.4.2 城市总体规划

温州发电厂位于《温州市城市总体规划（2003－2020）》中的七里片区，属于工业用地，符合《温州市城市总体规划（2003－2020）》要求，浙江省住房和城乡建设厅、温州市规划局同意选址，温州市规划局确认厂址不属于温州市市区。

灵昆灰场位于瓯江口新区，1992年由原瓯海区人民政府划拨给电厂（瓯政字〔92〕318号），温州市规划局瓯江口新区分局同意电厂保留灵昆灰场东南区块为本期事故灰场，并明确其用地周边500m范围内均属于工业用地。

### 1.4.3 海洋功能区划

（1）《浙江省海洋功能区划》

根据《浙江省海洋功能区划》（国函﹝2006﹞115号批复），温州临港产业区位于温州瓯江口两侧、乐清湾西岸、洞头群岛及苍南、瑞安、平阳沿海等地，该区依托温州港，重点发展仓储中转和能源、精细化工、船舶修造、海洋新兴产业、进出口加工等临港产业。本工程位于温州临港产业区，是《浙江省海洋功能区划》中重点发展的临港产业之一。

（2）《浙江省海洋经济示范区规划与海洋功能区划》

根据《浙江省海洋经济示范区规划与海洋功能区划》（国函﹝2011﹞19号批复），浙江省依托海岸线和海岛选址优势，优化能源供应结构，提升保障水平。按照“上大压小”和“老厂扩建”原则，积极有序建设超临界、超超临界燃煤电站。因此，本工程符合《浙江省海洋经济示范区规划与海洋功能区划》完善能源保障网的建设原则。

（3）《温州市海洋功能区划（修编）》

根据《温州市海洋功能区划（修编）》（浙政函〔2009〕38号批复），电厂属于瓯江口临港工业工程用海区中的温州电厂临港工业工程用海区，温州电厂码头区基本维持现状，可以根据电厂扩能或其它需求可对现有码头进行改造或扩建。灵昆灰场东侧为围涂造地区，与东滩湿地相距约3km。因此，本工程与《温州市海洋功能区划（修编）》是相符的。

### 1.4.4 环境保护规划

（1）《浙江省环境保护“十二五”规划》

规划指出：推进电力行业污染减排。加强火电企业脱硫脱硝工程建设和运行监管。新建和在建火电燃煤机组同步配套建设高效脱硫脱硝设施，现役燃煤发电机组在确保脱硫设施高效运行的基础上，开展烟气脱硝治理或低氮燃煤技术改造，125MW以上燃煤机组脱硫效率达到90%以上，200MW以上燃煤机组脱硝效率达到70%以上。因此，本工程符合浙江省环境保护“十二五”规划要求。

（2）《温州市生态环境保护十二五规划》

该规划指出：①持续推进电力行业污染减排。强化火电企业脱硫脱硝工程建设和运行监管。新建和在建火电燃煤机组同步配套建设高效脱硫脱硝设施，现役燃煤发电机组在确保脱硫设施高效运行的基础上，开展烟气脱硝治理或低氮燃煤技术改造，125MW以上燃煤机组脱硫效率达到90%以上，200MW以上燃煤机组脱硝效率达到70%以上。

②控制电厂燃煤机组污染物排放。“十二五”期间建设的浙江浙能温州发电有限公司上大压小、浙江浙能乐清发电有限责任公司三期等项目必须实施除尘脱硫脱硝，浙江浙能温州发电有限公司二期5、6号机组、浙江温州特鲁莱发电有限责任公司3、4号机组、浙江浙能乐清发电有限责任公司一期1、2号机组必须实施脱硝设施建设。

因此，本工程满足温州市生态环境保护十二五规划要求。

### 1.4.5 国民经济和社会发展规划

本项目已列入温州市“十二五”重大建设项目安排表。《温州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：

坚持能源供给总量在平衡的基础上适度超前，能源供给结构在现实的基础上加快清洁化，能源供给主体在多元并举的基础上力争增强自主权，完善煤炭、油品、天然气等储备接收基地、输送网络、供应渠道建设，进一步完善能源政策体系，理顺价格关系，完善能源价格形成机制。开工建设苍南核电厂，建成华润苍南电厂、温州发电厂上大压小、泰顺交溪水电站和泰顺抽水蓄能电站及洞头鹿西、瑞安北龙、苍南笔架山等一批风电场，新增装机容量700多万千瓦，全社会电力装机达到1000万千瓦。……将我市打造成为浙南重要能源基地，形成绿色坚强电网，满足本地供电需求……

### 1.4.6 能源发展规划

浙江省人民政府以浙政发﹝2012﹞21号文批复了《浙江省“十二五”及中长期能源发展规划》，该规划在电源建设方案方面指出：

“十二五”期间，浙江省需建成投产煤电项目1754万千瓦。其中，已核准、已获路条项目有：①绍兴滨海电厂（2×30万千瓦）、②嘉兴电厂三期（2×100万千瓦）、③苍南电厂（2×100万千瓦）、④六横电厂（2×100万千瓦）、⑤台州第二电厂（2×100万千瓦）、⑥舟山电厂二期扩建（30万千瓦）、⑦温州发电厂“上大压小”（2×66万千瓦）、⑧华能长兴电厂“上大压小”（2×66万千瓦），待定项目3个（各2× 100万千瓦）。

因此，本工程符合《浙江省“十二五”及中长期能源发展规划》。

# 2 建设项目周围环境现状

## 2.1 项目所在地的环境现状

### 2.1.1 环境空气

2011年12月1日至12月7日在11个监测点连续7天的监测结果表明：

①SO2的1小时浓度值范围为0.023~0.254mg/m3，最大值占GB3095-2012二级标准的50.8%，中雁荡山处占一级标准的66.0%；日均浓度值范围0.008~0.071mg/m3，最大值占GB3095-2012二级标准的47.3%，中雁荡山处占一级标准的42.0%；各测点1小时浓度值和日均浓度值没有出现超标现象。

②NO2的1小时浓度值范围为0.003~0.141mg/m3，最大值占GB3095-2012二级标准的70.5%，中雁荡山处占一级标准的38.5%；日均浓度值范围0.012~0.067mg/m3，最大值占GB3095-2012二级标准的83.8%，中雁荡山处占一级标准的61.3%；各测点1小时浓度值和日均浓度值没有出现超标现象。

③PM10的日均浓度值范围为0.008~0.144mg/m3，最大值占GB3095-2012二级标准的96.0%，中雁荡山处占一级标准的124.0%；评价范围内各测点日均浓度值没有出现超标现象，关心点中雁荡山处日均值最大超一级标准24.0%。

④TSP的日均浓度值范围为0.057~0.199mg/m3，最大值占GB3095-2012二级标准的66.3%，各测点日均浓度值没有出现超标现象。

### 2.1.2 海洋环境

2011年11月4日~5日（小潮）、13日~14日（大潮），2012年4月6~7日（大潮）、11日~14日（小潮）在工程区域及邻近海域监测结果表明：

（1）海水水质

①瓯江口四类海水区内，活性磷酸盐最大超标1.14倍（超标率78.3～95.8%）、无机氮最大超标2.02倍（超标率100%），其它监测指标能满足海水四类标准。

②瓯江口外一类海水区内，活性磷酸盐最大超标4.31倍（超标率100%）、无机氮最大超标6.16倍（超标率100%）、石油类最大超标0.12倍（超标率5%）、锌最大超标0.36倍（超标率96.7～100%）、铅最大超标0.78倍（超标率25～33.3%）、DO最大超标0.02倍（超标率3.3%），其它监测指标能满足海水四类标准。

瓯江口海域的主要污染因子是活性磷酸盐、无机氮，与温州市2008～2011年近岸海域污染状况基本一致，海水主要受到陆源污染物和养殖业污染，水质总体上有好转趋势。

（2）海洋沉积物

各监测点海域沉积物质量较好，均符合相应海洋沉积物质量标准。

（3）叶绿素a和初级生产力

2011年11月小潮涨潮时，调查海域叶绿素a含量为0.40～6.10µg/L，平均1.90µg/L，小潮时落潮期，调查海域叶绿素a含量为0.30～4.90µg/L，平均1.60µg/L，大潮涨潮期叶绿素a含量为0.30～3.80µg/L，平均1.50µg/L，大潮落潮期叶绿素a含量为0.70～7.20µg/L，平均2.10µg/L。

2012年4月大潮涨潮时叶绿素a含量为0.20～4.80µg/L，平均1.49µg/L；大潮落潮时叶绿素a含量为0.50～2.00µg/L，平均0.97µg/L；小潮涨潮时，调查海域叶绿素a含量为0.20～9.50µg/L，平均1.23µg/L；小潮落潮时，调查海域叶绿素a含量为0.30～29.40µg/L，平均3.18µg/L。

（4）浮游生物

2011年11月调查获得浮游植物2门36种，2012年4月调查获得浮游植物3门38种，两次调查丰度均值为10.36×104 ind./m3。

2011年11月调查获得浮游动物33种，2012年4月调查获得浮游动物27种，两次次调查总生物量和丰度均值为74.99mg/m3和70.1ind./m3。

（5）底栖动物

2011年11月监测采到底栖生物2种，底栖生物栖息密度为10ind/m2，生物量为7.84g/m2。

2012年4月监测采到底栖生物4种，底栖生物密度在5ind/m2～10ind/m2之间，平均为6.4ind/m2；底栖生物生物量在0.01g/m2～0.37g/m2之间，平均为0.69g/m2。底栖生物密度和生物量偏低。

（6）潮间带生物

2011年11月3条潮间带断面共鉴定到16种潮间带生物，2012年4月3条潮间带断面共鉴定15种潮间带生物，两次次调查潮间带生物量均值为19.01g/m3。

（7）海洋生物质量

灵昆岛附近海域采集的灵昆缢蛏质量一般，生物体内重金属铅、砷、石油烃含量超一类海洋生物质量标准，其余指标符合一类标准；其它海域采集的文蛤和缢蛏各项指标均符合三类海洋生物标准。

（8）渔业资源

2011年11月未采集到鱼卵、仔鱼；2012年4月调查到仔稚鱼2种及鱼卵。整体来说，鱼卵仔稚鱼出现较少、密度较低。

2011年秋季（9月、11月）在瓯江口、乐清湾进行了二航次调查，五网共拖得游泳生物34种，其中有鱼类21种、虾类7种、蟹类5种、头足类1种。2011年9月平均重量密度为96t/km3；11月平均重量密度为37t/km3，平均尾数密度169 万尾/km3。

2012年春季共捕获渔获生物16种，其中鱼类8种、虾类4种，蟹类4种，还有水蚤1种，鱼类明显居多，虾、蟹类相当。每网重量、尾数密度差异比较大，调查水域的重量密度与尾数密度都明显低于近岸海域。

### 2.1.3 地下水

对厂区（监测日期2011年12月4日～6日）、灵昆灰场（本期灰场，监测日期2011年12月4日～6日、2012年7月29～30日）、西岙灰场（二、三期配套灰场，监测日期2011年12月4日～6日）附近的地下水监测结果表明：

①厂址附近地下水氨氮最大超《地下水质量标准》（GB/T14848-93）IV类标准1.76倍，其余指标满足IV类标准要求。

②灵昆灰场附近地下水在枯水期氨氮有1次超《地下水质量标准》（GB/T14848-93）IV类标准0.1倍，但该井3日内均值满足IV类标准，因此枯水期指标满足IV类标准要求；丰水期氨氮最大超IV类标准0.4倍，其余指标满足IV类标准要求。

③西岙灰场附近地下水各评价因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）IV类标准。

受生活源、农业面源影响，部分采自民井的地下水中氨氮超标。厂址、灵昆灰场临近瓯江口海域，瓯江口海水受陆源污染影响的主要超标项目之一是无机氮，两地存在氨氮超标与区域环境情况是符合的。

### 2.1.4 噪声

2011年12月6日～7日，在8处厂界、5处环境敏感点的监测结果表明：

①电厂陆域厂界噪声排放值昼间49.3~55.7dB（A）、夜间39.6~52.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

②电厂瓯江侧厂界噪声排放值昼间55.0~62.3dB（A）、夜间53.2~54.8dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。此侧为瓯江航道，受航运噪声影响较大。

③电厂周围居民区环境噪声昼间49.3~55.6dB（A）、夜间39.6~49.2dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

## 2.2 环境影响评价范围

（1）大气

根据估算模式，本次评价SO2、PM10、NO2最大落地浓度D10%为3.649km，本次评价范围半径定为4km，即本期环境空气评价范围为以厂址为中心的8km×8km正方形区域。

（2）海洋

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93），考虑温排水1℃温升影响范围，海洋评价范围为排口上游15km至下游20km所包含的海域（含潮间带），面积约263km2。

（3）地下水

厂区地下水评价范围：瓯江和东城河之间的区域。

灰场地下水评价范围：场地西侧分布有数条自南向北的河，贯穿全岛，东侧为瓯江潮滩区，灰场区地下潜水的水文地质边界以此为边界。

（4）噪声

厂界噪声评价范围为厂界外1m；环境噪声评价范围为厂界向外200m区域。

（5）电磁环境

工频电场和工频磁场评价范围为升压站围墙外500m范围内区域，重点评价围墙外100m范围内的区域。

无线电干扰评价范围为升压站围墙外2000m内的区域，重点评价围墙外100m范围内的区域。

图2.2-1  本工程大气评价范围及环境敏感目标分布示意图

图2.2-2  本工程海洋环境评价范围示意图

图2.2-3  本工程声环境评价范围及环境敏感目标分布示意图

图2.2-4  灵昆灰场周边情况示意图

# 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1 主要污染物排放概况

### 3.1.1 大气污染物

本工程2×660MW机组采用SCR烟气脱硝，设置高效静电除尘器，安装烟气脱硫设施，烟气经过脱硝、除尘、脱硫后，通过240m高的烟囱排入大气。

工程的烟气污染物排放状况和排放量见表3.1-1。

表3.1-1  本期工程大气污染物排放情况

| 项 目 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟囱 | 型式 |  | 两炉合用一座双管钢制烟囱 |
|  | 高度 | m | 240 |
|  | 出口内径 | m | 6.5/管 |
|  | 湿烟气排放速率 | m3/s | 1234.7 | 1227.4 |
|  | 干烟气排放速率 | m3/s | 1140.9 | 1139.3 |
|  | 空气过剩系数 | — | 1.4 |
| 烟囱出口参数 | 烟气温度 | ℃ | 62（二次风加热） |
|  | 排放速度 | m/s | 22.8 | 22.7 |
| 大 气 污 染 物 排 放 情 况 | SO2 | 排放量 | MSO2 | t/h | 0.1549 | 0.1893 |
|  |  |  |  | t/a | 851.9 | 1041.2 |
|  |  | 排放浓度 | CSO2 | mg/m3 | 37.71 | 46.16 |
|  |  | 排放标准 | CSO2 | mg/m3 | 100 |
|  | 烟尘 | 排放量 | MA | t/h | 0.0483 | 0.0666 |
|  |  |  |  | t/a | 265.6 | 366.3 |
|  |  | 排放浓度 | CA | mg/m3 | 11.76 | 16.24 |
|  |  | 排放标准 | CA | mg/m3 | 30 |
|  | NOX | 排放量 | MNOX | t/h | 0.2875 | 0.2871 |
|  |  |  |  | t/a | 1581.3 | 1579.0 |
|  |  | 排放浓度 | CNOX | mg/m3 | ≤70 | ≤70 |
|  |  | 排放标准 | CNOX | mg/m3 | 100 |
|  | Hg | 排放量 | MHg | t/h | 31.8×10-6 | 32.4×10-6 |
|  |  | 排放浓度 | CHg | mg/m3 | 0.0077 | 0.0079 |
|  |  | 排放标准 | CHg | mg/m3 | 0.03 |

注：1、石灰石－石膏湿法脱硫效率97%，无烟气旁路、无GGH；

2、静电除尘器效率99.84%（脱硫系统除尘50%后总效率99.92%）；

3、采用低氮燃烧技术，锅炉出口NOX浓度≤350mg/m3，SCR脱硝效率80%；

4、烟气中脱硝、除尘、脱硫三级脱汞总效率按70%考虑，即最后排入大气的汞占煤中汞的30%；

5、设计日运行20h，年运行时间5500h。

### 3.1.2 水污染物

（1）酸碱废水

这类水主要为锅炉补给水处理系统和凝结水精处理系统的再生排水、水汽取样系统排水和锅炉排污水，自中和后进入废水贮存池，再行回用。

（2）悬浮物废水

这类废水主要有输煤栈桥冲洗水，经煤泥沉淀池预沉后，进入高效净水器。在高效净水器中经历沉降、絮凝、离心分离、过滤四个过程，废水得到净化，送至水工回用水池统一回用。

（3）非经常性废水

这部分水主要有锅炉空气预热器冲洗排水、锅炉烟气侧冲洗排水和锅炉化学清洗系统排水，其特点是一次排水量大，但水的排放周期间隔较长。本工程设置了贮存池，这些池设计有彼此间互为倒池的功能，使排水分类进入贮存池，经搅拌曝气、添加氧化剂等均匀水质后处理、回用。

（4）含油污水

主厂房在油系统检修时的漏油一般采用回丝吮吸并辅以蒸汽清扫，主厂房区域不设置含油污水处理装置。油罐区及卸油栈台已设有一体化油水处理装置。

（5）生活污水

生活污水采用生化处理，生活污水处理设备为全封闭地埋式结构，其内部有污泥处理系统，污泥定期交市政环卫部门清运处置。本期不新增生活污水产生量。

（6）脱硫废水

脱硫废水呈弱酸性，悬浮物多但颗粒细小，含盐量高，含有重金属离子。厂内已建有脱硫废水处理站，脱硫废水处理达标后回用于渣系统、煤场喷洒。

（7）灰场灰水

本期灵昆灰场为干灰场，灰水不外排。

正常工况下，本期工程工业、生活废水全部回收利用，不对外排放。

### 3.1.3 噪声

电厂主要噪声源为机械设备运行噪声和电气设备磁振噪声，本工程将主要高噪声设备置于厂房内。根据现有同类型机组的设备噪声水平资料，确定本工程各噪声源源强。

表3.1-2  本期工程主要噪声源分布及噪声水平（单位：dB(A)）

| 设 备 | 设备 台数 | 安装位置 | 采取措施前单个声源噪声级 | 拟采取措施 | 采取措施后噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机 | 2 | 主厂房 | 90~95 | 隔声罩、厂房隔声 采购控制 | 60 |
| 汽轮机 | 2 |  | 90~93 |  | 60 |
| 励磁机 | 2 |  | 88~92 |  | 60 |
| 真空泵 | 6 |  | 95 |  | 60 |
| 汽动给水泵 | 4 |  | 90~96 | 厂房隔声、采购控制、隔声罩 | 60 |
| 磨煤机 | 10+2 | 锅炉房 | 88~96 |  | 65 |
| 碎煤机 | 2+2 | 碎煤机室 | 90~95 |  | 65 |
| 空压机 | 4 | 空压机房 | 90 | 消声器、厂房隔声 | 65 |
| 主变压器 | 2 | 室外 | 70 | 采购控制 | 70 |
| 循环水泵 | 4+2 | 循环泵房 | 86 | 消声器、厂房隔声 | 65 |
| 引风机 （进风口前3m处） | 4 | 室外 | 80~88 | 消声器、采购控制 | 70 |
| 送风机 （吸风口前3m处） | 4 |  | 82~85 | 消声器、采购控制 | 70 |
| 氧化风机 | 2+2 |  | 95 | 消声器、采购控制 | 70 |
| 浆液输送泵 | 4 |  | 85 | 隔声罩、采购控制 | 70 |
| 浆液循环泵 | 8 |  | 95 | 隔声罩、采购控制 | 70 |
| 浆液排出泵 | 4 |  | 85 | 隔声罩、采购控制 | 70 |
| 锅炉排汽 |  | 锅炉上部 | 130 | 消声器 | ~110 |

注：1、采取厂房隔声措施的，降噪后声级测量为厂房外1m处。

2、锅炉排汽为偶发噪声。

3、锅炉上部的管道表面采用阻尼隔声材料包扎，源强可控制在60dB（A）以下；预测模型中以锅炉为整体，按垂直面源、源强65dB（A）代入。

### 3.1.4 工业固体废弃物

本工程灰渣、脱硫石膏优先考虑综合利用，工程设计中已为综合利用创造条件：①在干灰库下设干灰散装机，用户可以直接在厂内装干灰运走，电厂也可以装袋销售；②灰场采用干灰碾压方式贮灰，用户随时可以在灰场取灰利用。

电厂已与浙江天达环保股份有限公司乐清分公司签订了灰渣及脱硫石膏综合利用意向书，本期工业固体废物协议利用率100%。灰渣、脱硫石膏在综合利用不畅时船运至灵昆灰场，分区、分类堆放。

表3.1-3  本期工程固体废弃物产生情况

| 项目 | 2×660MW |
| --- | --- |
|  | 设计煤种 | 校核煤种 |
| 灰量 | ×104t/a | 31.7 | 43.8 |
| 渣量 | ×104t/a | 3.5 | 4.9 |
| 脱硫石膏 | ×104t/a | 8.19 | 10.0 |
| 总计 | ×104t/a | 43.39 | 58.7 |

注：设计日运行20h，年运行时间5500h。

### 3.1.5 全厂污染物排放总量变化情况

本期工程投运后，全厂实现“增产减污”、“增产减水”。

表3.1-4  全厂资源利用与污染物排放变化情况

| 项目 | 单位 | 现有工程 | 本期工程 | 现有工程改造 | 全厂变化情况（二三四期/一二三期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期 | 二期 | 三期 | 设计 | 校核 | 一期 | 二期 | 三期 | 设计 | 校核 |
| 装机规模 | MW | 270 | 600 | 600 | 1320 | 关停 | 600 | 600 | 71.4% |
| 燃煤耗量 | 104t/a | 62.82 | 158.37 | 159.1 | 291.129 | 296.604 |  | 158.37 | 159.1 | 60.0% | 61.5% |
| 淡水耗量 | m3/h | 403 | 652 | 334 |  | 652 | -6.5% |
| SO2排放量 | t/a | 1057 | 1803 | 1776 | 851.9 | 1041.2 |  | 1803 | 1776 | -4.4% | -0.3% |
| 烟尘排放量 | t/a | 402 | 693 | 550 | 265.6 | 366.3 |  | 477 | 470 | -26.3% | -20.2% |
| NOX排放量 | t/a | 3498 | 7271 | 7694 | 1581.3 | 1579 |  | 1432 | 1409 | -76.0% | -76.1% |
| 废水排放量 | 104t/a | 86.298 | 0 |  | 3.5052 | -95.9% |
| 海水循环水量 | m3/h | 11 | 22.76 | 22.76 | 42 |  | 22.76 | 22.76 | 54.8% |
| 工业固废排放量 | 104t/a | 0 | 0 |  | 0 | 0.0% |

注：1、燃煤量、污染物排放量中，二期、三期使用2011年实际值，一期使用关停前一年（2009年）实际值；淡水耗量、海水循环水量使用设计值。

2、现有机组正在拆除脱硫旁路，因实际脱硫效率高于90%，不再另行扣减。

3、二期、三期电除尘器进行增效改造，2014年7月1日前应满足GB 13223-2011要求，本报告以2011年实际烟气量、烟尘排放浓度30mg/m3计算改造效果。

4、现有机组进行低氮燃烧（NOX浓度为300mg/m3）和SCR脱硝改造（设计效率为70%），本报告以2011年实际烟气量计算改造效果。脱硝改造工作已于2012年5月启动，分2012年12月、2013年7月两阶段投运。

5、现有机组废水回用优化改造于2010年8月投入试运行。

## 3.2 环境保护目标分布情况

中雁荡风景名胜区不在本次环境空气影响评价范围内，作为关心点列入环境保护目标。

表3.2-1  陆域主要环境敏感区和保护目标

| 环境类别 | 环境敏感区域 和保护目标 | 与厂址关系 | 规模 | 区域特征 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 距离 | 方位 |  |  |  |
| 大气 （图2.2-1） | 磐石社区 | 约1.2 km | NW | 约1.8万人 | 集镇 | 二级 |
|  | 乌牛镇 | 约6.2 km | NW | 约4万人 | 集镇 | 二级 |
|  | 北白象镇 | 约5.0 km | NE | 约11万人 | 集镇 | 二级 |
|  | 灵昆镇双昆 | 约3.5 km | SE | 约0.3万人 | 集镇郊区 | 二级 |
|  | 灵昆镇 | 约6.2 km | SE | 约2万人 | 集镇 | 二级 |
|  | 瑶溪镇 | 约7.0 km | SW | 约3万人 | 集镇 | 二级 |
|  | 状元镇 | 约7.0 km | SW | 约3万人 | 城区 | 二级 |
|  | 中雁荡山 | 约8.5 km | N | － | 风景名胜区 | 一级 |
| 地下水 | － | － | － | － | － | － |
| 噪声 （图2.2-3） | 磐东村、磐南村 | 约25m | W | 约700户 | 居民点 | 2类 |
|  | 西横河村、东横河村 | 约10m | NE～E | 约550户 | 居民点 | 2类 |

注：1、噪声保护目标为厂址周围200m范围内居民点。2、煤炭、粉煤灰采用海运，本期不扩建泊位。3、灵昆灰场周边500m范围没有居民，电厂周边区域居民使用市政自来水，区域地下水环境不敏感。4、脱硝剂采用尿素，厂内没有重大危险源。

温州市有铜锣岛、南麂岛、西门岛等海洋保护区，均位于本工程海洋环境影响评价范围外，与工程区最近直线距离约32km。此外，电厂西侧约5km的七都岛东南侧潮间带上引种有红树林（秋茄），不属于天然分布。

表3.2-2  海洋主要环境保护目标

| 敏感/保护对象 （图2.2-2） | 影响方式 | 敏感对象/敏感区概况 |
| --- | --- | --- |
| 海水水质 | 施工引起工程水域悬浮物浓度升高，施工期废污水排放影响水质，运行期温排水等 | 电厂南侧海域为四类水体，瓯江口外为一类水体，现状水质基本满足标准要求 |
| 海洋沉积物 | 施工活动和污废水排放影响 | 现状符合第三类沉积物质量标准 |
| 海洋生态 | 施工活动和占地影响底栖生物，悬浮物增加对海洋生物有影响 | 施工和用海不涉及珍稀濒危鱼类的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道 |
| 灵昆东滩湿地 | 施工和运营不对其产生显著影响 | 中国重要湿地，位于灵昆岛东侧和灵霓北堤北侧，与电厂相距约13km、与灰场相距约3km。包括农垦湿地、养殖水塘湿地、滩涂湿地三种类型 |

## 3.3 环境影响预测及评价

### 3.3.1 环境空气

运用2011年全年气象资料和AERMOD模型分别预测了本期2×660MW机组的大气环境影响。

本期工程造成的SO2、NO2小时最大网格浓度分别占二级标准的6.2%和21.5%。SO2、NO2和PM10日均最大网格浓度分别占二级标准的3.1%、7.8%和1.1%，SO2、NO2和PM10年均最大网格浓度分别占二级标准的1.3%、2.6%和0.4%。

本工程造成的SO2、NO2、PM10日均最大网格浓度叠加本底值后，评价区各关心点SO2、NO2最大小时占标率分别为72.7%和84.0%，SO2、NO2和PM10最大日均浓度占标率分别为48.1%、87.3%、124.6%。关心点中雁荡山处PM10预测值超标，主要原因是本底值已超一级标准。

电厂二期、三期工程正在实施SCR脱硝改造，改造完成后对各关心点的环境空气改善较明显，各关心点预计日均落地浓度占标率可改善9.9%～30.1%。

### 3.3.2 水环境影响分析

电厂废水按“清污分流，一水多用”的原则，无废水外排，不会对厂区附近的地面水产生影响。

本工程灰场为干灰场，且铺设防渗膜，灰场内设灰水回收系统，因此，灰场对地面水和地下水基本无不利影响。

### 3.3.3 海洋环境影响分析

### 3.3.3.1 温排水环境影响

（1）最大温升和平均温升包络线基本与岸线或等深线平行呈东西方向的长条形分布。现状条件下4℃最大温升线位于电厂海域使用权证范围内，四期实施后4℃最大温升线有所扩大（包络面积最大0.238km2，平均0.018 km2），但仍在海水四类区（D28Ⅳ）内。

（2）四期实施后，最大温升1℃温升包络面积为9.265km2，平均温升1℃温升包络面积为0.272km2。受涨潮流的作用，四期实施后1℃最大温升线可上溯到新世纪油库码头附近，较现状多上溯约2.5km；往下游可达歧头附近，较现状往外延伸约4.1km，1℃最大温升线没有进入海水一类区。

### 3.3.3.2 取排水口施工影响

（1）取水口在涨急时刻爆破引起的施工期悬浮泥沙增量影响最为显著，10mg/L包络面积为0.31km2，10mg/L包络线上游距取水口约800m，下游距排水口约350m，2小时后基本消失，50mg/L包络线集中在取水口和排水口附近。

（2）取排水口挖泥作业持续进行，高浓度浑水团（≥10mg/L）基本随潮动力在施工点附近300～500m距离输移，仅在施工点附近出现50 mg/L浓度的悬沙增量。

### 3.3.3.3 污废水入海影响

（1）作业船舶按照《沿海海域船舶排污设备铅封管理规定》实施铅封管理，集中收集后交有资质的接收单位处理，正常情况下基本不影响海水水质。

（2）本期工程在正常工况下工业废水、生活污水及脱硫废水等处理后不外排，仅有雨水排海；全厂已设有4个1000m3事故水池、1个2500t回用水调蓄池。

### 3.3.3.4 海洋生态影响

（1）施工期在施工作业点周围水体中形成一定范围的悬浮物高密度分布区域，引起浮游植物受损的数量约9.63(1010个，浮游动物损失量约0.12t。

（2）排水口围堰工程约开挖土方4000 m3，影响潮间带面积约2240m2，引起的潮间带生物损失量约0.43t、零星养殖渔业资源损失是1.29万元。

（3）按3年计，悬浮物扩散、爆破施工造成渔业资源直接经济损失约13.75万元。渔业资源生物量损失随着施工的结束可以得到恢复，施工对渔业资源的影响是暂时的、可逆的。

（4）全厂（二期、三期、四期）温升工况下1℃温升范围最大约为河宽的1/3，温度变化远低于自然温度变幅，局部区域的温升对凤鲚、日本鳗鲡等经济鱼类影响不显著。

### 3.3.4 噪声影响预测

（1）本工程建成投运后，南侧厂界噪声排放值昼夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类，其余厂界基本满足3类标准。

（2）叠加本底值后，电厂周边居民点处环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（3）锅炉排汽口安装消声器，消声量不低于30dB（A），控制其噪声等级在110dB（A）以内；电厂应尽量减少夜间排汽次数，系统吹管应提前公示，并安排在白天进行；吹管排口朝向噪声不敏感区域。

### 3.3.5 灰场环境影响分析

电厂采用干出灰系统，灰渣以综合利用为主。综合利用不畅时，灰渣用密闭车船运至灰场碾压堆放，无灰水外排，不影响地表水环境。

灰场底部及坝体铺设防渗膜，可避免灰场对周围地下水的影响。

### 3.3.6 贮煤场扬尘环境影响分析

煤场四周设置16m高的防风抑尘网，并配有喷淋装置，可避免煤场扬尘污染。

## 3.4 污染防治措施与效果

### 3.4.1 大气污染防治对策

（1）SO2防治对策

本期工程配套建设脱硫设施，采用托盘技术石灰石－石膏湿法烟气脱硫工艺，设置四层喷淋层，不设烟气旁路，不加装GGH，二次风加热净烟气，设计脱硫效率达97%以上。设计煤种SO2排放浓度为37.71mg/m3，校核煤种SO2排放浓度为46.16mg/m3，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中新建燃煤机组的要求。

（2）NOX防治对策

本期工程采用低氮燃烧装置，炉内NOX产生浓度低于350mg/m3，并安装SCR脱硝设施、脱除效率80%，从而可以使烟囱NOX排放浓度低于70mg/m3，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中新建燃煤机组的要求。

（3）烟尘防治对策

本工程采用双室五电场静电除尘器，配置高频电源，设计除尘效率99.84%，加上湿法烟气脱硫设施的除尘效率50%，综合除尘效率可达到99.92%。设计煤种烟尘排放浓度为11.76mg/m3，校核煤种烟尘排放浓度为16.24mg/m3，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中新建燃煤机组的要求。

（4）烟气监控计划

根据《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），本期工程装设烟气连续监测装置，并符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2007）的要求。

（5）烟囱

本期工程新建一座240m双管烟囱，烟气排放对评价区SO2、NO2、PM10地面浓度的影响满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中相应标准要求。

### 3.4.2 水污染防治对策

（1）污水处理设施

电厂已建设了工业废水、脱硫废水、生活污水等处理系统，废污水经处理后符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

本期脱硫废水处理站扩建10m3/h处理能力，其余生活污水、工业废水处理系统利用既有设施。

（2）含酸、碱废水

这类水主要为锅炉补给水处理系统和凝结水精处理系统的再生排水、水汽取样系统排水和锅炉排污水。自中和或加碱后进入废水贮存池，再行回用。

（3）含悬浮物废水

这类废水主要有输煤栈桥冲洗水，经煤泥沉淀池预沉后，进入高效净水器。在高效净水器中经历沉降、絮凝、离心分离、过滤四个过程，废水得到净化，送至水工回用水池统一回用。

（4）非经常性废水

这部分水主要有锅炉空气预热器冲洗排水、锅炉烟气侧冲洗排水和锅炉化学清洗系统排水。其特点是一次排水量大，但水的排放周期间隔较长。本工程设置了贮存池，这些池设计有彼此间互为倒池的功能，使排水分类进入贮存池，经搅拌曝气、添加氧化剂等均匀水质后处理、回用。

（5）含油污水

主厂房在油系统检修时的漏油一般采用回丝吮吸并辅以蒸汽清扫，主厂房区域不设置含油污水处理装置。油罐区及卸油栈台已设有一体化油水处理装置。

（6）生活污水

生活污水采用生化处理，生活污水处理设备为全封闭地埋式结构，其内部有污泥处理系统，污泥定期交市政环卫部门清运处置。本期不新增生活污水产生量。

（7）脱硫废水

脱硫废水呈弱酸性，悬浮物多但颗粒细小，含盐量高，含有重金属离子。本工程2套机组设置一套废水处理系统，脱硫废水处理达标后回用，污泥制饼。

（8）灰场灰水

本期灵昆灰场为干灰场，设1个约1000m3回收水池，灰场灰水零排放。

（9）雨水

厂区排水采取清污分流方式，厂区雨水通过雨水管网排出汇入瓯江，煤场雨水通过两侧雨水沟道汇集至煤场雨水沉淀池沉淀后回用于煤场喷洒降尘等。

综上所述，正常工况下工业、生活废水全部回收利用，不对外排放。

电厂已建4个1000m3的事故水池和一个2500t的回用水调蓄池，可容纳15天左右的工业废水。当“事故状态”时：①假如机组事故状态排水，则每次发生量约小于1000m3，只需占用一座废水贮存曝气池即可，其余贮水池（箱）不影响另外机组发电所需；②假如废水处理设备事故状态，则事故水池、回用水调蓄池容积已满足非经常性废水的一次最大贮水量15天不外排，有足够时间对设备进行修复；③贮存池设计有彼此间互为倒池的功能，可以使得污水分类贮存。因此，事故状态下工业废水与生活污水也能不外排。

### 3.4.3 噪声防治对策

（1）从总平面布置上，在工艺合理的前提下优化布置，充分考虑重点噪声源的均匀布置。

（2）设备招标时对重点噪声源严格控制，向制造厂家提出噪声控制要求。

（3）对汽轮机、发电机、引风机及各种噪声较大的泵等加隔声罩，送风机进口装设消声器，并采取减振措施。

（4）为控制噪声影响，高噪声设备（汽轮机、锅炉、各种风机及泵类）置于厂房内，对汽机房等厂房采取全封闭措施、采用双层隔声门窗，必要时考虑墙体采用吸声材料。

（5）在锅炉对空排汽口装设消声器，并保证消声器能将排汽噪声（声源10m处）降至110 dB（A）以下。电厂尽量减少夜间排汽次数，系统吹管安排在昼间进行。

### 3.4.4 贮煤场和输煤系统污染防治对策

（1）煤场四周设置16m高的防风抑尘网。

（2）煤场设置喷淋装置，煤堆表面不定期喷淋，煤场地面用水冲洗。

（3）输煤系统各转运点均设有除尘设施，采用布袋除尘，并安装水冲洗系统。

（4）输煤系统内落差较大的转运点设有缓冲锁气器，防止粉尘飞扬及保护胶带。

（5）输煤系统煤仓间楼面考虑采用真空吸尘，栈桥面及转运站地/楼面采用水冲洗。煤场设有喷淋设施，以防止煤场区域粉尘飞扬。

（6）输煤系统水冲洗污水集中至各转运站及栈桥附近的污水坑，再由泵打至煤泥沉淀池。废水通过澄清后重复利用。

（7）输煤系统设输煤综合楼（包括检修车间等），整个系统设闭路电视监控。

### 3.4.5 固体废物处置和综合利用

本工程厂内采用灰、渣分除，干灰粗细分储方式，便于综合利用。

温州发电厂已与浙江天达环保股份有限公司签订灰渣、石膏综合利用协议，本期工程协议综合利用率100%。综合利用不畅时灰渣调湿后通过原有装船系统运至灰场碾压堆放，石膏运至灰场单独贮存。

### 3.4.6 厂区防渗措施

（1）现有工程已经采取的措施

①酸碱罐区、柴油罐区、化水处理楼（在建）

水处理车间、罐区地面采用水泥硬化和严格防渗、防腐和防爆措施，罐区周围设置具有强防渗性围堰和集水沟，基础铺设防渗膜防渗。

②各类污水处理站、事故水池

混凝土池体采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷防渗涂料。

③堆煤防渗

地面为抗渗混凝土整体浇铸，底部铺设土工防渗膜。

（2）本期工程新建设施拟采取的措施

①堆煤防渗

煤场地面上部铺设防渗钢筋混凝土，混凝土表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数小于1.0×10-7cm/s），在其下铺设HDPE（高密度聚乙烯）防渗膜，防渗膜上覆500mm厚的粘土，HDPE防渗膜厚度1.5mm（渗透系数小于1.0×10-7cm/s）。

②脱硫废水处理站

混凝土池体采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数小于1.0×10-7cm/s），池体底部除表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料（渗透系数小于1.0×10-7cm/s）外，还将在其下铺设HDPE（高密度聚乙烯）防渗膜，防渗膜厚度1.5mm（渗透系数小于1.0×10-7cm/s）。

### 3.4.7 灰场及灰渣运输污染防治措施

一、灰场与运灰防尘

（1）粉煤灰在外运前调湿，运输工具采用封闭自卸式载重汽车或封闭灰驳船，以防止粉煤灰的散落和二次扬尘。

（2）运输过程中防止飞灰主要通过使用封闭式专用车辆、运灰车辆出厂前进行表面冲洗、运灰道路加强喷洒次数和清扫等措施来实现。

（3）尽量避免夜间运灰，如无法避免夜间运灰时应控制车速，并禁止鸣笛。

（4）贮灰按分区分块运行，以50m×50m区域作为堆灰区域，减小堆灰过程的工作面。

（5）运到灰场的调湿灰要及时摊铺碾压，调湿灰运到灰场后及时碾压，使灰面形成具有一定厚度的硬壳层。

（6）配置洒水车，根据实际情况进行洒水，保证灰面含水量，增大灰粒间的凝聚力，防止飞灰污染。

（7）风速大于8m/s时停止灰场作业。

（8）灰场绿化带应提前种植，环灰场内侧种植灌木，外侧种植本地速生杨树，当灰场运行时防护林带可以形成一定的规模。

（9）对灰体不断形成的永久边坡覆土后种草护坡，灰体顶部至设计标高时覆土绿化。

二、灰水回收

灵昆灰场的堆灰作业区汇水面积较小，即使在强降雨情况下，灰场内蓄积的雨水量也较少。灰场内所蓄积的雨水通过排水沟、排水竖井汇入灰水回收池。灵昆灰场设约1000m3回收水池，分沉淀和清水两格，管理区配备有移动式水泵。

此外，灰场外围设有200年一遇的防浪堤，防浪堤内侧灰坝为闭气坝，灰场外围的汇水不会汇入灰场。

三、灰场防渗

本期对灵昆灰场进行防渗改造，灰场外堤、库区采用渗透系数小于1×10-7cm/s的土工防渗膜，防渗膜上覆粘土层保护。同时填筑灰场分隔堤一条，长度约1650m，高度约3.5m，分隔堤采用堆石体，坡比采用1：2，堆石体内侧采用土工防渗膜防渗，表层覆粘土，并植草皮保护，外坡采用堆石理砌，分隔堤底部铺设编织布一层。

灰场投入运行后灰层按照规范要求不断推平和碾压使其充分密实，提高贮灰场底部的防渗性。

### 3.4.8 施工期防治措施

一、噪声防治

（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，夜间应停止高噪声施工作业。夜间如确实因工程或施工工艺需要连续操作的高噪声，则应征得环保部门的同意。

（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。

（3）在高噪声设备周围设置掩蔽物。

（4）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。

除上述施工机械噪声，施工过程中各种运输车辆还将会引起敏感点噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

二、大气污染防治

（1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂。

（2）开挖时对作业面和土堆适当喷水，减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷。

（3）运输车辆应完好，严禁超载，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘。

（4）应首选使用商品混凝土，必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有降尘措施。

（5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围。

（6）风速过大时应停止施工作业，并对堆存建筑材料采取遮盖措施。

（7）对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。

三、废水防治

（1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。

（2）施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置；对施工队伍的生活污水，则需设置化粪池进行处理；施工期各种废污水处理后用于农田灌溉。

水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水污染附近水体。

### 3.4.9 生态环境保护

一、陆生生态

（1）本期场地绿化率不低于20%。

（2）施工活动尽量减少对周围植被影响。

（3）按“水土保持方案”要求进行水土流失防治和生态恢复工作。

二、海洋生态

（1）严格限制施工用海范围，减小围堰施工作业对潮间带生物的影响范围。

（2）取水头部安装粗条铁质拦污栅，在循环泵房集水池设置粗滤网和旋转滤网，减少取水对水生生物的机械损伤。

（3）直流排水口采用喇叭口型导流翼墙（或采用消力池）进行消能。

（4）做好施工期、营运期的海洋环境跟踪监测和环境监理工作。对施工期附近水域开展生态环境及渔业资源跟踪监测，及时了解工程施工对生态环境及渔业资源的实际影响。

（5）为弥补海域施工所造成的生态损失，建设单位应在当地渔业主管部门的指导下，制定增殖放流计划，以当地渔业资源优势种作为增殖放流品种，如泥蚶、缢蛏、鲈鱼等，具体苗种、数量和价格与当地渔业主管部门商定。

### 3.4.10 污染防治措施小结

本期工程拟采用的主要污染防治措施及效果见表3.4-1。

表3.4-1 本工程环保措施一览表

| 措施名称 | 主要工程内容 | 措施效果 |
| --- | --- | --- |
| 烟囱 | 1座240m高双管烟囱 | 降低SO2、NO2、PM10落地浓度 |
| 烟气脱硫 | 石灰石－石膏湿法烟气脱硫装置，二次风加热 | 脱硫效率≥97% |
| 烟气除尘 | 双室五电场静电除尘器，加装高频电源；湿法脱硫除尘50% | 总除尘效率≥99.92% |
| 低氮燃烧和烟气脱硝 | 两台机组在低氮燃烧的基础上安装SCR脱硝装置 | NOX排放浓度≤70mg/m3 |
| 烟气监控 | 烟气连续监测装置 | 实时监控 |
| 工业废水处理 | 利用既有工业集中废水处理系统 | 处理后的废水回用 |
| 脱硫废水处理 | 共用二期脱硫废水处理站，本期扩建10m3/h处理能力 | 处理后用于煤场喷淋 |
| 生活污水处理 | 本期不增加工作人员，不新增污水产生量，利用既有处理设施 | 处理后用于绿化、道路喷洒 |
| 贮煤场污染防治 | ①输煤栈桥采取密闭措施；②各输煤转运站、碎煤机室等采取密闭措施，配置喷雾除尘装置；③煤场设置喷淋设施；④煤场四周设置防风抑尘网 | 不引起扬尘污染 |
| 厂区防渗 | ①酸碱罐区和柴油罐区地面采用水泥硬化和严格防渗、防腐和防爆措施，罐区周围设置具有强防渗性围堰和集水沟，罐区基础铺设防渗膜防渗。②事故污水池、污水处理站防渗混凝土池体采用防渗钢筋混凝土，池体内表面涂刷防渗涂料。③堆煤防渗地面为抗渗混凝土整体浇铸，底部铺设土工防渗膜。 | 防止地下水污染 |
| 灰场污染防治 | 分区、分类堆放，尽量减少堆放作业面。灰场底部碾压、在灰场底部及四周铺设防渗膜。设置回收水池等集排水系统 | 防止地下水、地表水污染，减少扬尘 |
| 消声降噪 | 高噪声设备加隔声罩，并采取减振措施，置于厂房内；对汽机房等厂房采取全封闭措施 | 减少厂内及厂界噪声 |
| 干除灰渣 | 灰渣分除，粗、细灰分排 | 提供综合利用的条件 |
| 绿化 | 厂区道路等区域进行重点绿化，并注意边角及结合部的绿化；灰场周边绿化 | 全厂绿化覆盖率达20% |
| 增殖放流 | 在当地渔业主管部门指导下，制定增殖放流计划，以当地渔业资源优势种作为增殖放流品种，具体苗种、数量和价格与当地渔业主管部门商定。 | 恢复部分海洋生境和渔业资源 |

## 3.5 环境风险评价与应急预案

本工程脱硝剂采用尿素，厂内贮存和使用的可能带来环境风险的物质有0#轻柴油、酸碱、氢气等，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），这些物质的存储量均不构成重大危险源。

### 3.5.1 柴油贮罐的环境风险及防范措施

（1）风险事故分析

锅炉点火和助燃用油采用0#轻柴油，轻柴油属于易燃易爆物质。由于油库位于专门的油库区内，故整个油库区范围均属危险区。危险的种类包括泄漏、火灾，重点是泄漏。

导致危险发生的来源有管道的凸缘和弯道裂缝、焊接失误；弯曲联接中软管、波纹管、接合支架的裂缝和联接装置故障；阀门（包括阻塞门、保险）的堵塞或盖子裂缝；管道泵外罩破损和密封盖裂缝；贮存罐破损或联接处裂缝；所有照明设施，包括电线短路、易燃物质落入灼热的照明管中等。

危害因素包括人为破坏、雷击、地震等造成的风险。人为失误往往是造成危险的最大隐患，如阀门被意外打开，或贮罐过满，或装车操作失误等；雷击易造成火灾；由于温度的提高，使储罐压力上升产生爆炸；地震则导致管道变形破裂，引起危险品的泄漏；易燃液体蒸发与空气混合至爆炸极限，造成爆炸和大火，波及周围环境甚至引起严重的连锁危害。

（2）防范措施

①严格执行油管路动火制度；

②油管路维护、检修作业时使用不产生火花的材料工具；

③管道都必须作防静电、防雷接地设计；不允许管道内部有与地绝缘金属体，防止静电积聚；

④加强燃油系统设施的维护，防止管道、阀门漏泄；

⑤油管道进行焊接作业时，必须对其进行吹扫，确保可燃气体不超标。

### 3.5.2 贮氢罐的环境风险及防范措施

由于氢易燃，与空气混和成为爆炸性危险品，遇热或明火即发生爆炸。贮氢罐爆炸危险性分析即安全技术措施见表3.5-1。

表3.5-1  贮氢罐爆炸危险性分析及安全性技术措施

| 潜在事故 | 氢储罐及输送管道泄漏导致火灾、爆炸 |
| --- | --- |
| 危险因素 | 泄漏氢气 |
| 触发事件（1） | 1.设备、缺陷造成泄漏：管。阀安装质量不好或管、阀等质量不好 2.运行中操作不当造成泄漏 |
| 发生条件 | 遇明火空气中氢气含量>0.4% |
| 触发事件（2） | 1.违章用火 2.维护中工具使用不当产生火花 3.进入车辆未戴阻火器 4.电气短路产生火花 5.金属外壳设施接地不良产生静电 6.其它原因出现火花等 |
| 事故后果 | 财产损失及人员伤亡 |
| 危险等级 | IV |
| 安全技术措施 | 1.严格执行禁火制度，杜绝带入火种和用火 2.加强建设中质量管理，确保管、阀各项设备、材料质量和安装质量 3.加强运行管理，及时消除缺陷，保证设施正常运行 4.加强人员培训教育，严格执行操作规程和安全管理制度 5.安全监控设施保证完好，运行正常 |

### 3.5.3 酸碱贮罐的风险事故分析及防范措施

（1）酸碱贮运风险事故分析

危险化学品液体储罐在一定的贮存期，储罐会破裂（概率P=10-7/a），保险控制阀等会发生失效（概率P=10-5/a），若不及时发现或更换，易发生物料外泄。

输液（物品）管道相对是安全的，但使用过久或受外力影响，有破裂的危险性。典型的泄漏是法兰泄漏、管道泄漏和接头损坏。

各储罐均配有止回阀，其危险性在于作业时关闭不紧或年久失修（更换）时，易出现储罐物品外溢。

在各物品的装卸过程中，易出现操作不当致使危险品外泄及作业人员受灼伤的现象。危险品在运输过程中若发生覆车，撞击等事故，会使危险品外泄。

化学品储运事故预测及风险分析见表3.5-2。

表3.5-2  化学品储运事故预测及风险分析

| 重点 环节 | 可 能 发 生 的 事 故 |
| --- | --- |
|  | 原 因 | 特 点 | 风 险 | 后 果 |
| 装卸 | 连接管破损 | 物料泄漏 | 环境危害 | 环境危害： 大气污染、水体污染、 土壤污染、生态污染 健康危害： 致死、致伤、 致癌、致突、致畸 |
|  | 操作不当 | 物料喷射 | 健康危害 |  |
|  | 电泵损坏 | 物料泄漏 | 环境危害 |  |
| 仓储 | 罐体破损（腐蚀） | 物料大量泄漏 | 环境危害 |  |
|  | 罐体控制阀损坏 | 物料泄漏 | 环境危害 |  |
| 运输 | 覆车、碰撞 | 物料大量泄漏 | 环境危害 |  |

（2）防范措施

对于以上风险事故，须采取以下的风险防范措施加以预防：

①搬运、装卸化学危险品时应按照有关规定进行，一旦发生危险化学品的泄漏或溢出，针对可能产生的危害，根据该化学品的化学性质，立即采取封闭、隔离、洗消等措施。

②厂区设置危险化学品废水收集池，专门用以集中收集由于发生泄漏而冲洗的冲洗废水，发生事故时产生的冲洗废水应该进行安全处理使需要排放的冲洗废水达到地表水和地下水要求后方可排放。

③为了从根本上保证公路运输过程中危险化学品的运输安全，严格按照《危险化学品安全管理条例》第三十五条规定，委托有危险化学品运输资质的运输企业承运；运输时必须遵照《汽车危险货物运输规则》执行。

④项目建设单位建立一支具有专业知识的应急救援队伍，制定应急救援预案，负责对厂内的工作人员进行应急救援培训、演练。

### 3.5.4 台风溃堤风险与防范

（1）台风影响分析

本工程位于浙江中南部瓯江口，所在区域属中亚热带季风湿润气候，受大陆和海洋气团交替控制，季风影响明显。夏季台风影响几率高，台风来临时，常伴随狂风、暴雨及风暴潮，当风暴潮增水与天文大潮相遇时，潮位猛涨，产生特高潮位。温州是受风暴潮影响较为严重的地区，但瓯江口有灵昆岛，口外有大门岛、小门岛、洞头岛等群岛和温州浅滩，瓯江具有良好的避风浪条件，外海波浪不会对电厂构成直接威胁。

据统计进入本海域的主要台风路径见图3.5-1，台风在瓯江口直接登录的概率相对较小。但本工程设计与实施阶段应需充分考虑可能会由台风带来的各类不利因素，根据《大中型火力发电厂设计规范》（GB 50660-2011）强制性条文，位于浙江海滨地区的规划容量＞2400MW的I级火力发电厂厂区防洪标准（重现期）为≥200 年一遇的高水（潮）位；二级滩涂灰场围堤设计标准应与当地堤防工程相协调，堤内汇水、堤外潮位重现期按30年设计、100年校核，堤外风浪重现期按50年设计和校核，并对堤顶（防浪墙顶）安全加高。

灵昆灰场的岸堤及灵霓北堤工程，堤身按50年一遇风浪设计，能较好地抵御风暴潮的侵袭。一般来说，在天文大潮与强风暴潮叠加的情况下，溃堤的可能性极小。但台风可能会将灰场部分表层的粉煤灰卷到空中，导致少量粉煤灰进入海域。应充分认识台风的危害并在台风来临之际，做好防范措施。

图3.5-1  进入本海域的主要台风路径统计

（2） 风险防范建议和措施。

灵昆灰场堤防已按50年一遇风浪设计，在设计标准范围内不会发生溃堤事故。对于任何工程而言，超标准的台风、洪水、暴雨、地震等均属于小概率事件，发生的几率非常小，非人力所能控制。对于本工程而言，更加注重设计、施工、管理及维护等环节的控制，从而保证灰场的安全运行，特别是台风期的安全运行，避免对环境造成危害。

因此，应及时制定了《灰场汛期险情处理预案》，做好灰场堤坝等的事故防范预想。研究超标准洪水过程的特征和洪水过程的组合，以及相应的堤身堤基渗流场和安全稳定状态，评价各种险情发生灾变的可能性，研究险情处理方案和措施。要提高水文（包括洪水过程）、气象（风浪）预报的精度，建立和完善工程安全监测与预警预报系统，做到洪水调度和防洪抢险工作的适时响应，无论对降低漫顶还是溃堤的风险来说都是重要的。合理进行堤顶结构设计，研究适合用于临时应急挡水（浪） 的措施，有利于适时提高堤防工程的挡水能力，降低发生漫顶的风险。

电厂应加强灰渣的处理和管理，严禁灰场超高、超库容堆放和超期运营。当贮灰场服务期满或因故不再承担新的贮存任务时，应予以关闭或封场。按照GB18599-2001的要求进行封场。同时应从粉煤灰的基本性质研究、储灰方式选择、挡灰坝设计等方面出发，加强灰坝渗透稳定性、静力稳定性、动力稳定性的监测和研究，防患于未然。

工程建设完成后的运行管理会有专门的灰场运行管理制度、维护措施及应急预案，保证灰场安全（特别是台风期的安全）。定期进行安全检查，台风季节灰场每天24小时安排专人按巡回检查路线和巡回检查内容进行详细检查，发现隐患及时整改，确保灰堤无缺陷，排水设施完好。坝体外50m以内禁止取土、挖泥，避免坝体沉降塌陷。健全管理资料，加强档案管理。对测点、标高、沉降点、消缺、巡查、开发利用等情况应有详细的记录，监测数据异常应及时汇报处理。从人力物力上做好防台风暴雨的准备工作，储备足够量的应急物资，保证特殊环境下灰场的安全。

综上所述，在设计标准范围内，本工程受台风影响而引发溃堤事故的概率非常低。

### 3.5.5 应急预案

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）等规范性文件要求，浙江浙能温州发电有限公司制定了《危险化学品泄漏、失窃应急预案》（Q/WFD 2178-2011）《异常天气燃煤接卸和输送设备作业处置方案》（WJ/WFD7220-005）、《煤船泄油应急预案》等企业标准，对事故事件类型、事件分级、应急指挥机构及职责、预防、信息报告程序、应急响应、应急保障、后期处置等进行了详细规定。

根据燃煤承运单位浙江温州海运有限公司《船舶垃圾、污油、污水处理协议书》，船只靠泊电厂码头期间，船只产生的生活或生产垃圾、污油、污水由船方安排有相关部门颁发的垃圾、污油、污水接收作业资质的单位接收；在接收过程中，船方、电厂和接收单位各指派一名现场负责人，协同指挥，确保安全。

表3.5-3  应急预案主要内容

| 序号 | 项 目 | 预案内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：酸碱罐区、油罐区等 保护目标：控制室、通讯系统、电力系统、仓库、环境敏感点 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 厂区、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案级别，分级相应程序及条件 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、求援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急防护措施 | 防火区域控制：事故现场与领近区域；清楚污染措施：事故现场与临近区域；清楚污染设备及配置 |
| 8 | 紧急撤离、疏散 | 毒物应急剂量控制：事故现场、厂区、邻近区；撤离组织计划；医疗救护；公众健康 |
| 9 | 应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 培训计划 | 人员培训；应急预案演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 公众教育；信息发布 |

表3.5-4  船只泄油应急物资储备数量

| 序号 | 物资名称 | 存放地点 | 储备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂包 | 码头仓库 | 3个 |  |
| 2 | 消油剂 | 码头仓库 | 20×25kg(桶) |  |
| 3 | 吸油机 | 码头仓库 | 1台 |  |
| 4 | 吸油毡 | 码头仓库 | 500kg |  |
| 5 | 空油桶 | 码头仓库 | 15只 |  |
| 6 | 水勺 | 燃料分场 | 5只 |  |
| 7 | 水桶 | 燃料分场 | 5只 |  |
| 8 | 潜水泵 | 燃料分场 | 1只 |  |

## 3.6 环境影响的经济损益分析

本期“上大压小”工程建成后，并考虑现有工程改造，全厂SO2、烟尘、NOX排放量预计分别削减-4.4%（校核煤-0.3%）、-26.3%（校核煤-20.2%）、-76.0%（校核煤-76.1%），本期生产生活废水处理后全部回用，灰渣和脱硫石膏产生量增加，但可全部综合利用。因此，全厂实现“增产减污”。

本期“上大压小”工程淡水补给量334m3/h（包括灵昆灰场生产生活用水6 m3/h），小于关停的一期工程的淡水用水量（403m3/h），全厂实现“增产减水”。

除本厂一期工程外，还关停浙江省其他小火电机组14.6万千瓦，区域污染物将进一步削减，本项目的环境效益更加显著。

本项目地处温州地区，电力供给相对紧张。本期工程的建设，可以缓解该地区的电力需求矛盾，提高该地区电力备用率，保证该地区企业生产和居民生活的正常用电，为该地区经济持续稳定发展和居民生活质量的改善提供充足的能源动力。该项目建设还将带动其它产业的发展，为该地区提供更多就业机会，进而促进地方经济的发展。

## 3.7 拆迁安置情况

本工程利用现有场地进行改扩建，无需征地拆迁。

## 3.8 环境监测计划及环境管理制度

### 3.8.1 环境管理的主要工作

电厂应健全环境监测站并履行以下职责：

（1）认真贯彻国家有关环保法规、规范，健全各项规章制度；

（2）完成监测任务，负责监督环保设施运行状况，监督本厂各排放口污染物排放状况。执行《火电厂环境监测技术规范》（DL/T414-2004），保证监测质量；

（3）负责填报环境统计报表、监测月报、环境指标考核资料及其它环境报告，建立环保档案；

（4）加强环境监测仪器、设备的维护保养，确保监测工作正常进行；

（5）参加本厂环境事件的调查、处理、协调工作；

（6）参与本厂的环境科研工作。

### 3.8.2 监控制度

本期工程项目建成后，必须确保污染治理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入到公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件和其他原辅材料。同时要建立健全岗位责任制、制定正确的操作规程、建立管理台账。

### 3.8.3 环境监测计划

### 3.8.3.1 排污口规范化

项目建成后，各废气排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。在排气筒附近地面醒目处设置环保图形标志牌。

对无组织排放源应加强管理和采取多种预防措施，防止其产生或最大限度减小其产生量。

### 3.8.3.2 运行期环境监测计划

根据《火电厂环境监测技术规范》（DL/T414-2004）及电厂污染源和厂址区域环境特点，制定环境监测方案，采样和分析方法按上述规范执行。

一、环境空气、废气监测

（1）监测项目

SO2、NO2、PM10。

（2）监测点布设

主厂区、生活区各设1个点，煤场、灰场附近设1~2个点，监测点周围应开阔。

（3）监测周期和时间

一年一次，奇数年6~9月，偶数年11~2月。

二、锅炉烟道气监测

（1）监测项目

SO2、NOX、烟尘、汞的排放浓度和排放量；含氧量、除尘效率、烟气量（标态干烟气）和烟气温度。

（2）监测点布设

在烟囱预留取样口。

（3）监测周期

设置烟气连续监测系统（CEMS）。

三、粉尘监测

对各皮带传输点以及其它产生粉尘的地方，每两年全面测定一次粉尘浓度。

四、灰渣监测

（1）监测项目

SO3、烧失量、浸出物（包括pH值、Ca2+、总硬度、酸碱度；SO42-、氟化物、Cr6+、Cd、Pb、Hg、As、Zn、Ni、Cu等）。

（2）监测布点

除尘器下灰口、除渣系统除渣口。

（3）监测周期

常规每年一次，当燃煤来源发生较大变化时随时进行监测。

五、厂区及厂界噪声监测

（1）监测项目

重点噪声源噪声、厂区噪声、厂界噪声。

（2）监测布点

参照现状监测布点。

（3）监测周期

每年一次，在接近厂年均发电负荷时监测。

六、厂区和灰场地下水监测

（1）厂区与灰场地下水环境监控体系

为了及时准确地掌握厂址及灰渣场地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，本期建立地下水长期监控系统，包括科学、合理地设置地下水污染监控井，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现并及时控制。

本项目设置的地下水监控井对地下水环境监测主要参考《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求，结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点。

①地下水监测原则

重点污染防治区加密监测原则；以浅层地下水监测为主的原则；上、下游同步对比监测原则。水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目。厂安全环保部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测。

②监测井布置

依据地下水监测原则，结合研究区水文地质条件，本工程共布设地下水水质监控井8眼。

表3.8-1  地下水监测计划一览表

| 孔号 | 区位 | 地点 | 孔深 | 井孔 结构 | 监测 层位 | 监测 频率 | 监测 项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电厂和 灰场 | 厂址上游 | 钻入潜水含水层后回填2.0m粘性土，孔深6-8m左右 | 孔径Φ≥147mm，孔口以下至潜水面采用粘土或水泥止水，下部为滤水管 | 孔隙潜水 | 每半年 采样1次 | pH COD 硫化物 氟化物 石油类 总硬度 |
| 2 |  | 化学水处理区 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 厂址侧面1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 东横河村 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 灰场侧面1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 灰场侧面2 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 灰场侧面3 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 灰场侧面4 |  |  |  |  |  |

③监测数据管理

上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向厂安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的居民进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，改为每周监测一次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

七、海洋环境监测

根据温州电厂环境特点及工程特征，设置海洋生物、渔业资源站位3个，潮间带断面1个，5个水质监测点、3个沉积物监测点，噪声观测点3个，电磁监测点1个，结合工程场区和影响，按均匀布设原则选取有代表性的站位。

表3.8-2  海洋环境监测计划

| 监测期 | 监测内容 | 监测站位 | 监测时间、频率 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 海洋生物 | 3个 | 在施工高峰年的春、秋两季各测1次； | 叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖生物 |
|  | 潮间带 | 1个 |  | 潮间带生物 |
|  | 渔业资源 | 3个 |  | 鱼卵仔鱼和鱼类资源 |
|  | 海水水质 | 5个 | 施工高峰期监测1次 | 悬浮物、石油类、化学需氧量、无机氮、活性磷酸盐 |
|  | 噪声 | 施工临时场地场界（D1、D2） | 施工高峰期监测1次 | Leq |
| 运行期 | 海洋生物 | 3个 | 验收时再监测1次；工程运行3年后在春秋两季各测1次 | 叶绿素a、浮游植物、浮游动物、底栖生物、潮间带生物 |
|  | 潮间带 | 1个 |  | 潮间带生物 |
|  | 渔业资源 | 3个 |  | 鱼卵仔鱼和鱼类资源 |
|  | 海水水质 | 5个 | 验收时监测1次 | 悬浮物、石油类、化学需氧量、无机氮、活性磷酸盐 |
|  | 海水水温 | 15 | 运行前3年 | 水温 |
|  | 沉积物 | 3个 | 验收时监测1次，工程运行3年后监测1次 | pH、石油类、重金属（锌） |
|  | 噪 声 | 3个 | 竣工验收时昼间监测1次，去排水口为昼夜各1次 | Leq |

表3.8-3  跟踪监测点位设置

| 项目 | 坐标 | 对应现状监测站位 |
| --- | --- | --- |
| 海洋生物 | 120°52′54.02″ 27°59′45.16″ 120°48′20.14″ 27°58′18.02″ 120°47′13.05″ 28°00′52.05″ | 七里、龙湾、乌牛 |
| 潮间带生物 | 120°49′45.18″ 27°59′19.68″ | T1 |
| 渔业资源 | 120°48′46.52″ 27°58′44.59″ 120°50′00.10″ 27°59′07.67″ 120°51′22.62″ 27°59′19.27″ | 9、10、11 |
| 水质 | 120°47′46.03″ 27°59′32.60″ 120°48′46.52″ 27°58′44.59″ 120°50′00.10″ 27°59′07.67″ 120°51′22.62″ 27°59′19.27″ 120°56′15.34″ 27°58′32.20″ | 6、9、10、11、13 |
| 沉积物 | 120°50′00.10″ 27°59′07.67″ 120°51′22.62″ 27°59′19.27″ | 10、11 |
| 噪声 | 27°59'18.89" 120°49'44.61" 27°59'33.60" 120°50'5.79" 27°59'43.87" 120°50'1.77" | 四期厂区、取水口、排水口 |
| 水温 |  | 四期厂区、排水口上下游 |

### 3.8.4 环境监理

根据《浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案》，本项目应开展环境监理工作。

（1）施工准备阶段

①环境监理工程师审核招标文件中的环境保护条款并在工程招标过程中向施工单位解释招投文件和承包合同的环境条款以及国家与地方的有关环保法规、工程施工期环境保护规定等。

②审查工程设计中环境保护措施是否正确落实了经批准的环境影响评价文件提出的环境保护措施。

③组织工程环境监理交底会，向施工单位提出应特别注意的环境敏感因子和有关环境保护要求及环境监理的工作程序。

④对施工单位报送的单位工程和分部工程施工组织计划中有关环境保护的内容进行了审核，从环境保护的角度提出优化施工方案与方法的建议并签署意见，作为监理单位对施工组织计划审核意见的组成部分。

⑤检查登记施工单位主要设备与工艺、材料的环境指标，按环保规范向施工单位提出使用操作要求。

（2）施工阶段

①检查施工单位环境保护管理机构的运行情况。

②检查施工过程中施工单位对承包合同中环境保护条款的执行与环境保护措施落实情况，重点监督检查施工区污水处理、空气污染控制、噪声污染控制和固体废弃物处置等方面。

环境监理人员应定期或不定期地到施工地点检查，发现环境问题及时指出，必要时可下达整改指令并限时处理，对处理结果进行追踪检查。若处理不力，立即通知业主，采取环境行动通知，直到妥善处理。

③主持召开工程区域范围内与环境保护有关的会议，对有关环境方面的意见进行汇总、交流并审核施工单位提出的处理措施。

④协调建设各方有关环保的工作关系和调节有关环境问题的争议。

⑤系统记录工程施工环境影响，环境保护措施效果，环境保护工程施工质量，及时定期作出评价，并反馈或上报给施工单位、监理公司和建设单位等有关单位。

⑥编写环境监理报告。

（3）工程验收阶段

①审查施工单位报送的有关工程验收的环保资料。

②对工程区环境质量状况进行预检，主要通过感观和利用环境监测单位监测的资料与数据进行检查，必要时进行环境监理监测。

③现场监督检查施工单位对遗留环境问题的处理。

④对施工单位执行合同中环境保护条款与落实各项环境保护措施的情况与效果进行综合评估。

⑤整理验收所需的环境监理资料，起草环境监理工作总结。

⑥参加工程验收，并签署环境监理意见。

（4）环境监理经费保障

本工程应严格按照报告书及其批复中提出的环境监理要求执行，项目的环境监理费用纳入本项目投资。

# 4 公众参与

## 4.1 环评阶段公众参与

（1）项目环境影响媒体公示

根据国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发2006〔28号〕）的要求，建设单位对项目基本情况于2010年8月5日起在《温州日报》进行了第一次公示。

公示信息包括：①建设项目的名称及概要；②建设项目的建设单位名称和联系方式；③承担评价工作的环评机构名称和联系方式；④环境影响评价的工作程序和主要的工作内容；⑤征求公众意见的主要事项；⑥公众提出意见的主要方式。

图4.1-1  第一次信息公示

（2）发布第二次信息公示、环境影响报告书简本公示

为了广泛征求社会各界对本工程及其环境保护方面的意见，2012年7月9日起，建设单位将项目相关信息在乐清市人民政府网站环境保护局子站（hbj.yueqing.gov.cn）进行了第二次公示，并给出了环境影响报告书（简本）查询方式。

为了使公众更好的了解本工程对周围环境可能造成的影响，以及本工程采取的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施，2012年7月10日起，项目环境影响报告书（简本）在国电环境保护研究院网站（www.nepri.com）进行了公示。

图4.1-2  第二次信息公示

图4.1-3  第一次环境影响报告书简本公示

在公示的10日内，建设单位和评价单位联系人没有收到关与本建设项目相关的意见和建议，乐清市环境保护局出具了公示证明。

（3）第三次信息公示

为使公众更全面地了解本项目的环境影响，更广泛地征求各利益相关方的意见和建议，本项目有关环境影响信息近日于温州当地媒体进行第三次公示，并将环保措施优化后的环境影响报告书简本予以发布。

## 4.2 公众参与调查

在简本公示的基础上，为了解项目周边人群和企事业单位对该建设本工程的意见，建设单位将对项目周边部分居民、单位进行公众意见调查。

专项调查采用发放公众意见征询表的方式进行随机抽样调查，调查对象以厂址为中心周边8km的人群和企事业单位为主，重点为各环境保护目标处的公众。

# 5 结论

（1）浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建项目拟建2×660MW超超临界燃煤发电机组，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类项目，国家能源局以国能电力〔2012〕14号文同意本工程开展前期工作。

（2）温州发电厂位于浙江省温州市辖乐清市北白象镇，本期扩建占用原一期工程场地；灰场使用一期的灵昆灰场东南区块建设干灰场。温州发电厂是《温州市城市总体规划（2003－2020）》确定的电源支撑点之一，浙江省住房和城乡建设厅同意选址，温州市规划局确认厂址不属于温州市市区，温州市规划局瓯江口新区分局同意电厂继续使用灵昆灰场东南区块。

（3）本工程发电标煤耗272g/kWh；单位电量SO2、NOX、烟尘排放量分别为0.117（校核煤0.143）g/kWh、0.218（校核煤0.217）g/kWh h、0.037（校核煤0.0503）g/kWh；本期工程采取“清污分流、一水多用”的措施，耗水指标0.070m3/s·GW，淡水补给量比关停的一期工程小69 m3/h，实现“增产减水”；工业废水和生活污水回用率100%，符合清洁生产要求。

（4）本工程各项污染物排放均满足相应的排放标准要求，对环境的影响均在标准允许范围之内。

（5）浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建项目脱硫效率97%，SO2排放量为851.9t/a（校核煤1041.2 t/a）；采用低氮燃烧技术、SCR脱硝80%后，NOX排放量为1581.3t/a（校核煤1579.0t/a）。浙江省环境保护厅对总量来源予以确认， SO2、NOX削减替代比例基本满足《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》要求，全厂实现“增产减污”。

（6）项目符合温州市和乐清市水、大气、声和生态环境功能区划要求。

（7）本工程厂内没有重大危险源，电厂制定了风险防范相关企业标准，本项目的环境风险可以接受。

（8）本工程机组、灰场均利用已有场地，没有拆迁安置。

综上所述，在落实报告书提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度分析，浙江浙能温州电厂“上大压小”扩建项目的建设是可行的。

# 6 联系方式

（1）建设单位

单位名称：浙江浙能温州发电有限公司；

单位地址：浙江省乐清市北白象镇磐石；

邮编：325602；

联系人：王戴清；

电话：0577-51107606；

传真：0577-62847620；

E-mail：wwdq@sina.com。

（2）评价单位

单位名称：国电环境保护研究院；

单位地址：江苏省南京市浦口区浦东路10号；

邮编：210031；

联系人：徐振；

电话：025-58630835；

传真：025-58630862；

E-mail：alex_xuzhen@163.com。