温州市滨江商务区学院东路拓宽工程（府东路～沿江路段）

环境影响报告书

(简  本)

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一二年八月

目  录

1项目概况	3

1.1基本情况	3

1.2项目组成及主要技术指标	3

2环境影响预测	4

3对策措施	7

4公众参与	7

5审批原则符合性	7

6环评总结论	9

1项目概况

1.1基本情况

项目名称：温州市滨江商务区学院东路拓宽工程（府东路～沿江路段）

建设单位：温州市城市建设投资集团有限公司（实施单位温州市滨江建设投资有限公司）

工程范围：西起府东路，东至沿江路；道路总长约2517.88 m，规划红线宽度为40m。按城市主干道Ⅰ级标准，设计车速为50km/h。

建设内容：道路、桥梁、给水、排水、交通设施及照明附属工程等。

用地面积：总用地面积126708 平方米（折合190.06 亩）。具体以土地预审意见为准。

项目总投资：本项目总投资为17447万元，其中工程费用11673 万元，其他费用

3061 万元，预备费用737 万元，建设期利息1976 万元。项目建设资金由温州市城市建设投资集团有限公司统筹安排。

建设周期：2012年12月底-2014年3月。

1.2项目组成及主要技术指标

表1.2-1     项目组成及主要技术指标

| 序号 | 名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路长度 | m | 2517.88 |
| 2 | 红线宽度 | m | 40 |
| 3 | 道路工程 | m2 | 123188 |
|  | 主车道面积 | m2 | 86149 |
|  | 人行道面积 | m2 | 31948 |
|  | 绿化面积 | m2 | 5090 |
| 4 | 桥梁工程 | m2 | 3520 |
|  | 岠一桥 | m2 | 600 |
|  | 蒲州桥 | m2 | 1520 |
|  | 杨府桥 | m2 | 1400 |
| 5 | 给水管道 | m | 1910 |
|  | 给水球墨铸铁管DN200 | m | 1112 |
|  | 给水球墨铸铁管DN500 | m | 798 |
| 6 | 雨水管道 | m | 3353 |
|  | D250HDPE缠绕增强管雨水管 | m | 869 |
|  | D600HDPE缠绕增强雨水管 | m | 2484 |
| 7 | 污水管道 | m | 1131 |
|  | φ400HDPE缠绕增强污水道 | m | 838 |
|  | φ300HDPE缠绕增强污水道 | m | 293 |
| 8 | 电力缆线 | m | 3021 |
|  | 10kv电缆沟 | m | 3021 |
| 9 | 高挑路灯 | 盏 | 146 |
| 10 | 行道树 | 株 | 841 |
| 11 | 公交站台 | 座 | 9 |
| 12 | 总用地面积 | 亩 | 190.06 |
| 13 | 总房屋征收面积 | m2 | 760 |

2环境影响预测

1、废气

根据表5.3-7和表5.3-8可知，由于本工程建成运营后，且只要严格控制不合格车辆的驾驶和加强绿化，近中远期道路通车后汽车尾气中CO和NOx对周围环境空气质量影响有限，不会对区域环境造成明显影响。

因此，本工程通车后营运近、中、远期汽车尾气中CO和NO2对周围环境影响有限，能够满足环境空气质量标准要求。

2、废水

营运期的水污染源主要是降雨产生的路面径流污水，路面径流水污染负荷不大，分散排放不会对道路附近河道产生明显影响，但应加强对车辆漏油的管理。

3、噪声

预测结果表明：昼间、夜间分别距离道路路红线7～11m以外、19～27m以外符合2类标准要求；昼间、夜间分别距离道路路红线0m以外、5～8m以外符合4a类标准要求。因此，在空旷无遮挡条件下，本工程交通噪声影响范围较远，需要对道路红线两侧用地进行合理规划和布局，避免在规划用地范围内第一排建筑安排特殊敏感建筑物（医院、幼儿园、敬老院、住宅区等）的规划建设。

（1）新田园6组

新田园6组位于拟建道路东段南侧，沿线第一排为6#-12#楼（退红线约20m，平行于道路布置），故选取6#、7#、8#和12#等幢进行噪声预测分析。由表6.3-2可知，6#-7#幢楼近中远期昼夜间噪声均能达4a类标准，除了中远期夜间低层楼层超标；8#幢楼近中远期昼夜间均能达标；12#幢楼近中远期昼间均能达4a类标准，除了近中远期低层楼层夜间超标。

（2）假日花园

通过拟建道路的噪声预测，近中远期昼夜间噪声均达到4a类标准。

（3）嘉和花园

通过拟建道路的噪声预测，近中远期昼间噪声均达到4a类标准，但夜间均超标。

（4）金开利花园

通过拟建道路的噪声预测，近中远期昼间噪声均达到4a类标准，但夜间部分低层楼层超标。

（5）嘉鸿花园

通过拟建道路的噪声预测，近中远期昼间噪声均达到4a类标准，但夜间部分低层楼层超标。

（6）金州楼和黎明派出所

通过拟建道路的噪声预测，近中远期昼间噪声均达到4a类标准，但夜间均超标。

（7）鹿城实验小学

根据《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（环发[2003]94号），公路沿线学校等敏点噪声仍执行昼间60dB、夜间50dB。通过噪声预测分析可知，拟建道路南侧的鹿城实验小学第一排建筑，近中远期昼夜间噪声均超标，不符合昼间60dB、夜间50dB。第一排建筑为教小学楼，且夜间不上课，因此，夜间道路对小学的影响较小。

（8）市青少年活动中心

市青少年活动中心距道路红线约50m，经过预测分析，本道路对市青少年活动中心的噪声影响不大。

（9）第二排建筑达标分析

第二排建筑噪声仍执行2类标准，即昼间60dB，夜间50dB。通过预测分析可知，第二排建筑近中远期昼夜间噪声均符合2类标准。

（10）规划敏感点

根据《滨江商务区城市设计优化暨控制性详细规划修编》，根据《滨江商务区城市设计优化暨控制性详细规划修编》，本工程所经沿线土地性质的主要为文化娱乐用地、街头绿地、规划水域和二类居住混合等用地功能。

对于道路两侧未来实际可能布置的保护目标，对用地进行合理规划和布局，在距离道路红线27m范围内，未采取降噪措施的前提下，规划用地范围内第一排建筑不宜安排特殊敏感建筑物（医院、幼儿园、敬老院等）的规划建设。

4、固废

采取相应的防治措施，固体废弃物均能做到无害化处理，不外排环境，所以不会对周围环境产生不良影响。

5、生态

项目建设过程中的破土挖、填工程，将产生一定的增量裸露地表，由雨水和地表径流经过由施工所产生的裸露地表裹挟的泥沙进入区域附近的下水管涵导致堵塞，产生影响，因此落实治理水土流失的措施对保护水环境是十分重要的。临时堆土（石）场和施工工区尽量远离水体设置，并采取工程措施保护。

3对策措施

污染防治措施见表3-1。

表3-1  污染防治措施清单

| 序号 | 影响源 | 设施建设或措施内容 | 估算费用（万元） | 达标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期生活污水 | 利用当地已有的生活设施，同时设置临时移动式厕所 | 10 | / |
| 2 | 固废 | 建立临时堆放场、沉淀池等 | 10 |  |
| 3 | 噪声 | 施工机械的维护 | 20 | 《建筑施工场界噪声标准》 |
| 4 | 废气 | 落实本章施工期大气污染控制措施，包括洒水车及其它防尘措施等。 | 10 | 施工厂界外符合《环境空气质量标准》 |
| 5 | 营运期 | 在人流出入口附近路段设置“限速、谨慎驾驶”等标志；设置隔声窗。 | 55 |  |
| 合计 |  | 105 |  |

4公众参与

项目的环保公示分别于2011年10月10日和2011年10月28日两次分别在项目所在地、涂村村委会宣传栏张贴公示，公示期均为10个工作日，公示期内未收到群众来电和来信反映。

通过公众参与调查可以看出，被调查的团体单位和个人基本对该项目建设持支持态度，没有单位和个人反对该项目建设。

5审批原则符合性

## 5.1建设项目环评审批原则符合性分析

5.1.1生态环境功能区规划符合性

根据温州市人民政府、浙江省环境保护科学设计研究院编制的《温州市区生态环境功能区规划》内容，项目拟建地块为鹿城老城区城镇优化发展生态环境功能小区，为优化准入区，编号Ⅴ1-40302D01。

本项目道路工程建设属于基础设施建设，不属于污染性项目，因此本项目的建设不会与项目所在地生态环境功能区冲突，符合区域生态环境功能区划要求。

5.1.2污染物排放可达性

工程建成后在正常工况下主要污染源为：交通噪声、汽车尾气，通过加强城市道路检查，淘汰不合格的车辆，降低车辆的辐射声级和减少尾气的排放；加强交通管理，避免堵塞，减少刹车、起动的次数，从而降低由起动、刹车引起的噪声。并通过合理规划道路两侧的用地可减少交通噪声和汽车尾气对敏感点的影响。

5.1.3总量控制原则符合性

本工程营运后，道路上通行的车辆将产生一定量的NO2、CO，但同一区域的同一时间运输量是一定的，不通过本道路行驶必然通过其他道路行驶，因此在本项目道路上排放的尾气量如果不在本道路排放，将在其他道路排放，并没有因本工程的建设而增加排污量。

5.1.4维持环境质量原则符合性

本项目施工期施工人员生活污水、生产废水等在处理达标排放对纳污水体水质影响较小；施工期汽车扬尘、堆场扬尘以及材料拌和扬尘在采取一定防治措施后对道路沿线环境影响较小。施工期噪声对沿线环境产生一定的影响，但在营运期采取低噪声路面后交通噪声能满足标准要求。

因此本项目采取一系列的污染防治措施，能够做到维持现有环境质量。

## 5.2建设项目环评审批要求符合性分析

5.2.1清洁生产要求符合性

本项目属于道路工程建设项目，采用先进的工程管理与施工模式，路灯采用节能环保的灯源，在建设过程及道路营运过程中加强管理，可以符合道路建设和运行清洁生产要求。

5.2.2公众可接受原则符合性

从总体上看，被调查者对本项目持支持态度，但是公众普遍关注项目实施所带来的废气及噪声影响。多数人认为在发展经济的同时，应重视环境保护工作，保护群众生活质量和工作条件，提出项目的实施关键要落实其环保治理措施，做到污染源达标排放，减轻对周边环境的污染，要求相关部门督促和加强环保治理工作，确保环保治理达标排放；建设单位应对本项目进一步作宣传，以取得更多公众的理解和支持，同时在项目建设实施过程中，要认真落实本环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。因此，本项目能为公众所接受。

## 5.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

5.3.1 规划符合性

根据《滨江商务区城市设计暨控规修编》可知，该片区道路系统包括城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市支路、公共通道等五级系统。

学院东路全长2517.878m，规划道路红线宽度40m，道路西起府东路，东至沿江路（会展路）。作为滨江商务区城市道路系统中城市主干道，符合该片区的规划要求。

5.3.2 产业政策符合性

在国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，属于鼓励类目录的第十九类城市基础设施及房地产的“城市公共交通建设”，因此本工程的建设是国家鼓励、支持的项目，符合国家产业政策。

本项目的建成后完善片区道路网、优化路网结构发挥重要作用，进而带动区域社会经济的进一步发展。

6环评总结论

温州市滨江商务区学院东路拓宽工程（府东路～沿江路），是温州市滨江商务区的重要市政基础设施，完善滨江商务区周边交通以及环境也具有十分重要的意义。但项目在建设、营运过程要产生一定的污染物，经分析和评价，采用科学管理与恰当的环保治理手段可以控制环境污染。项目在建设和投入营运期间，应取有效可行的污染防治措施，在认真落实本报告书中有关措施和建议的前提下，本项目对周边环境的影响是可以承受的，因此本项目的建设从环保角度考虑是可行的。