温州市朋力电镀有限公司

迁建整合提升项目

环 境 影 响 报 告 书

（简写本）

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一三 年 九 月

一、项目基本概况

温州市朋力电镀有限公司原位于温州市瓯海区三垟街道，原环保局核准电镀容量为31583L，迁建整合提升后，企业采用全自动结合手动生产线，镀槽容量扩容至36641L，其中自动线30354L，手动线6287L，自动化率82.84%，主要从事工程电器配件的电镀加工。

项目总投资额2000万，迁建后预计员工总数为50人，厂内不设食堂与宿舍，年工作日300天，12小时工作制。

二、环境质量现状结论

1、水环境现状

瓯江水环境现状：根据监测结果统计，瓯江大桥、卧旗山下游和七都岛上游断面水质良好，pH值、溶解氧、化学需氧量、氰化物、氨氮、锌、铜和石油类指标均值能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，符合水环境功能区划要求。根据瓯江三个断面底泥监测数据，瓯江大桥、卧旗山下游及七都岛上游断面之间三个断面底泥各指标均达到《展览会用地土壤环境质量标准（暂行）》（HJ350-2007）B级标准要求。

内河水环境现状：根据监测结果统计，瓯海电镀基地南侧内河水体氨氮、化学需氧量等指标平均值呈劣Ⅴ类标准，超标严重；其它污染因子pH、氰化物、锌、铜等指标平均值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。基地南侧内河水体氨氮、化学需氧量超标严重，可能受区域生活和农业面源污染，河流已经有较为明显的富营养化趋势。

2、大气环境现状

按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准评价，项目所在地周围环境中常规污染物PM10日均浓度、SO2和NO2小时质量浓度均满足标准限值要求。其中，PM10日均浓度占标率相对较高，主要原因可能由于温瞿公路属于城市主干道，导致车辆扬尘增大。

项目所在地及附近敏感点村庄大气环境中氯化氢、氰化氢等项目特征污染物的小时质量浓度均满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 和前苏联居民区大气中有害物质的最高容许浓度，各污染物的单项评价指数均小于1、超标率为0，说明区域环境各特征污染因子的环境空气质量良好。

3、声环境现状

根据噪声监测结果表明，昼夜间项目厂界噪声级均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值，说明项目所在区域声环境质量现状良好。

4、土壤环境现状

项目所在地土壤环境质量标准参考执行《展览会用地土壤环境质量标准（暂行）》（HJ350-2007），符合A级标准的土壤可适用于各类土地利用类型，符合B级标准但超过A级标准的土壤可适用于II类土地利用类型。现状监测结果表明，项目所在地土壤环境质量符合《展览会用地土壤环境质量标准（暂行）》（HJ350-2007）B级标准要求。

三、污染物排放量汇总

根据以上分析，本项目污染物源强汇总见表3-1，迁建前后污染物排放量汇总见表3-2。

# 表3-1  本项目污染物源强汇总

| 污染类别 | 污染物 | 产生量 | 环境排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 （t/a） | 电镀废水 | 27212.8 | 27212.8 |
|  | 生活废水 | 1200.0 | 1200.0 |
|  | 总废水 | 28412.8 | 28412.8 |
|  | COD | 18.751 | 1.705 |
|  | 氨氮 | 0.287 | 0.227 |
|  | 总P | 0.245 | 0.027 |
|  | CN- | 1.007 | 0.008 |
|  | 总铬 | 0.309 | 0.003 |
|  | Zn | 0.952 | 0.041 |
|  | 银 | / | 0.001 |
|  | 锡 | / | 0.015 |
|  |  | 产生量 | 排放量 |
| 废气 | 酸雾 （kg/a） | 盐酸雾 | 51.109 | 14.183 |
|  |  | 氢氰酸雾 | 2.808 | 0.779 |
| 固废 （t/a） | 电镀废渣 | 0.5 | 按固废和危险废物要求安全处置 |
|  | 废电镀液、废退镀液 | 2 |  |
|  | 废活性炭 | 0.5 |  |
|  | 化学品容器 | 厂家回收 |  |
|  | 生活垃圾 | 16.5 |  |

表3-2    迁建前后污染物排放量汇总

| 污染类别 | 污染物 | 原有项目 | 迁建后 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境达标 排放量 | 环境达标 排放量 |  |
| 废水 （t/a） | 总废水 | 42405.0 | 28412.8 | -13992.2 |
|  | COD | 3.392 | 1.705 | -1.687 |
|  | 氨氮 | 0.636 | 0.227 | -0.409 |
|  | 总P | 0.042 | 0.027 | -0.015 |
|  | CN- | 0.013 | 0.008 | -0.005 |
|  | Cu | 0.021 | 0 | -0.021 |
|  | 总铬 | 0.006 | 0.003 | -0.003 |
|  | Ni | 0.002 | 0 | -0.002 |
|  | Zn | 0.064 | 0.041 | -0.023 |
|  | 银 | 0.003 | 0.001 | -0.002 |
|  | 锡 | 0.027 | 0.015 | -0.012 |
| 废气 | 酸雾 （kg/a） | 盐酸雾 | 51.109 | 14.183 | -36.926 |
|  |  | 氢氰酸雾 | 5.120 | 0.779 | -4.341 |
|  |  | 铬酸雾 | 7.497 | 0 | -7.497 |

注：按固废和危险废物要求安全处置

四、环境影响评价结论

1、废水

温州市西片污水处理厂已于2010年11月投入试运行，尚未通过“三同时”验收，采用CAST（改进型SBR）工艺，一期设计处理能力10万吨/日，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。根据2013年6月城镇污水处理厂检查情况，该厂共处理污水330.0554万吨，运行负荷率超过100%。进水污染物平均浓度：COD为152.9 mg/L，SS为109.9 mg/L，氨氮为25.5 mg/L，TP为3.87 mg/L；出水污染物平均浓度：COD为15.9 mg/L，SS为12.6 mg/L，氨氮为1.29 mg/L，TP为0.48 mg/L。2013年6月，共产生干泥356.02吨（泥饼含水率79.18%）。可知，目前西片污水处理厂能够实现稳定达标。

根据《温州市西片污水处理厂一期工程工艺优化环境影响补充报告》（2009.02），在正常工艺情况下，西片污水处理厂污水排放对瓯江的影响程度有限，随着工程的实施，将极大地削减污染物排入塘河的总量，因此对改善塘河水质状况，逐步恢复塘河的水功能要求作用十分明显。

2、废气

（1）电镀酸雾影响评价

为了更加合理、正确、客观地预测电镀园区内企业电镀项目对周边敏感点的环境空气质量的影响程度，《瓯海区电镀业标准厂房建设工程项目环境影响后评价》采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的模式，对整个电镀园区所有企业全部投产后电镀酸雾对项目周边及敏感点大气环境的整体影响进行了预测，因此本环评不再单独预测本项目主要电镀酸雾因子氢氰酸雾、盐酸雾对周边环境的影响。

根据基地后评价预测结果，园区电镀基地内企业全部投入运营后，盐酸雾废气和本底叠加后在所有环境空气保护敏感目标处和评价区域内小时浓度、日平均浓度和年平均浓度均低于标准，其中小时值最大地面质量浓度占标率为33.65%；氢氰酸雾废气和本底叠加后在所有环境空气保护敏感目标处和评价区域内小时浓度、日平均浓度和年平均浓度均低于标准，其中小时值最大地面质量浓度占标率为32.66%。

根据以上预测结果，电镀基地各企业在正常排放情况下，氢氰酸雾、盐酸雾等电镀酸雾废气在环境空气保护目标、网格点处小时质量浓度均低于居住区环境质量标准，电镀基地产生的电镀废气对周围环境影响不大。

本项目作为园区电镀企业建设之一，故其产生的电镀酸雾（氢氰酸雾、盐酸雾）对周围环境影响也不大。

#### （2）本项目大气防护距离及卫生防护距离

本项目大气环境防护距离和卫生防护距离以整个电镀基地环评中计算的园区整体大气环境防护距离和卫生防护距离为依据。

# ①大气环境防护距离

园区整体环评中相关分析结果显示：根据对电镀酸雾大气环境影响预测结果，在电镀酸雾污染治理的基础上，电镀基地边界电镀酸雾浓度均低于各酸雾环境质量标准，根据大气防护距离计算结果，基地大气环境防护距离计算结果为0。

# ②卫生防护距离

卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行，根据基地环评中的计算结果，建议瓯海电镀基地设置100m的卫生防护距离，周边100m范围内不得规划学校、住宅等敏感建筑。根据调查，瓯海电镀基地现状能够满足100m卫生防护距离要求。

本项目位于瓯海电镀基地17#厂房，与最近敏感点浦西村距离约200m，因此本项目同样能够满足卫生防护距离要求。

3、噪声

电镀基地内噪声主要来自污水处理设施噪声与电镀企业的超声清洗机、空压机、风机、气泵等高噪声生产设备噪声。结合瓯海电镀基地实际情况，基地内电镀企业较环境敏感点较远。因此，考虑本基地企业情况以及与周边敏感点的地理位置情况，产生的噪声对周围环境及附近敏感点影响不大。

本项目位于瓯海电镀基地内，主要产生的设备噪声对周围环境影响不大。但为了尽量减少对周围声环境的影响，本环评要求建设单位必须对上述高噪声设备安装消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。同时，本项目夜间不生产，故夜间不会对周围声环境产生影响。

4、固废

(1)一般固废处置影响分析

厂区内设置生活垃圾收集点，及时收集区内的生活垃圾，同时应及时与环卫部门协商，确认项目生活垃圾由环卫部门统一进行处理。在保障以上措施实施的前提下，项目的生活垃圾处置不会对环境产生明显影响。

# (2)工业危险废物

基地废水处理站附近建有危废集中周转场，基地内各电镀企业及配套公用设施产生的危险废物均按类贮存在该危废集中周转场中。各电镀企业厂区不再设置危废暂存场，所有危废产生后都将及时利用专用容器送往危废集中周转场，基地内电镀企业产生的危险废物在送至基地危废集中周转场前所用的专用容器必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求。

各企业产生的电镀污泥均经园区废水处理站统一集中收集后，外运委托金华市升阳资源再利用有限公司（浙危废经第69号）收集处置。废电镀液及退镀液、废活性炭、废渣等其余危废均由基地业主管理委员会统一委托有资单位收集处置。

化学品等容器均由厂家回收利用。

综上，企业对所有工业固废和危险废物均实现分类收集、贮存、处置，杜绝固废乱堆、乱弃，不会对周边环境造成明显影响。

5、地下水

本项目各电镀车间废水收集系统，均分开单独收集，避免管路交叉。同时厂区车间内不同的废水管都通过明管方式接入基地废水管网。生产车间地面基础做到水泥基础涂防腐涂料，地面用耐腐蚀花岗岩铺设树脂勾缝或采用其他防腐材料无缝铺设，做到防腐防渗。厂区危险废物及时利用专用容器送往基地危废集中周转场暂存，厂区内一般固废贮存严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），危险废物全部得到分类收集。

综上所述，本项目不会对区域地下水水质产生影响。

五、污染防治措施清单

表5-1 项目污染防治对策汇总

| 污染源 | 治理措施 |
| --- | --- |
| 废水 | 电镀废水 | 车间安装槽边镀液回收装置； 车间电镀废水分类处理分流系统、分类分流接入不同管道排入基地废水处理站一并处理； |
|  | 生活污水 | 化粪池预处理系统（其中食堂废水先经隔油池预处理），接入西片污水处理厂 |
| 废气 | 酸雾 | 槽边吸风集气、采用碱液喷淋塔吸收净化后通过楼顶排气筒（≥15m）有组织排放；车间集气系统； |
|  | 氢氰酸雾 | 槽边吸风集气、采用喷淋塔吸收净化后通过楼顶（≥25m）排气筒有组织排放；车间集气系统 |
| 固废 | 生活垃圾 | 环卫部门清运，统一进行无害化处理 |
|  | 电镀废渣、废电镀液、废退镀液、废活性炭、化学品容器 | 危废分类收集、容器专桶专用，委托有资质单位处理。危险废物贮存严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求。 |
| 噪声 | 噪声 | 高噪声设备采用隔声、消声、减震等措施；选用噪声强度低的设备；合理布置车间设备；加强设备的日常维护。 |

六、总量控制分析

根据项目的特点，需要进行污染物总量控制的指标主要是：CODCr、氨氮。根据《重金属污染综合防治“十二五”规划》的文件精神并结合项目污染物特征，本环评建议总P、锌、铬、总氰化物、铜、镍、银、锡作为总量控制建议指标。

表6-1 该项目主要总量控制指标排放情况表（单位：t/a）

| 污染物 | 原有项目 | 迁建后 | 排放 增减量 | 总量控 制建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环评核准排放量 | 环境达标排放量 |  |  |
| 总量控制指标 | COD | 3.392 | 1.705 | -1.688 | 1.705 |
|  | 氨氮 | 0.636 | 0.227 | -0.409 | 0.227 |
| 参考指标 | 总P | 0.042 | 0.027 | -0.015 | 0.027 |
|  | CN- | 0.013 | 0.008 | -0.005 | 0.008 |
|  | 铜 | 0.021 | 0 | -0.021 | 0 |
|  | 总铬 | 0.006 | 0.003 | -0.004 | 0.003 |
|  | 镍 | 0.002 | 0 | -0.002 | 0 |
|  | Zn | 0.064 | 0.041 | -0.023 | 0.041 |
|  | 银 | 0.003 | 0.001 | -0.001 | 0.001 |
|  | 锡 | 0.027 | 0.015 | -0.011 | 0.015 |

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》（浙环发[2012]10号，2012.02）规定，新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行；位于开展排污权有偿使用和交易试点地区的新建、改建、扩建项目，确需新增主要污染物排放量的，其总量平衡指标应通过排污权交易方式取得。

本项目整治提升后COD、氨氮和参考指标均自身削减，符合总量控制要求。

七、公众参与

两次公示期间，建设单位、环评单位以及审批部门没有接到群众来电和来信反映。公众参与调查中，被调查的团体与被调查的个人对该项目建设均持支持态度，无反对意见。

总之，建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，确保该项目的社会效益、经济效益与环境效益相统一。

八、建议

（1）加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。建立环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛。

（2）积极推行清洁生产，做好清污分流，提高水的重复利用率，提倡一水多用，节约水资源，减少废水处理设施的处理负荷。加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

九、总结论

温州市朋力电镀有限公司原位于温州市瓯海区三垟街道，原环保局核准电镀容量为31583L，迁建整合提升后，企业采用全自动结合手动生产线，镀槽容量扩容至36641L，其中自动线30354L，手动线6287L，自动化率82.84%，主要从事工程电器配件的电镀加工。

经环评分析，本项目建设符合生态环境功能区规划要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准与主要污染物排放总量控制指标规定，产生的环境影响符合所在地环境功能区划的环境质量要求，同时项目建设符合清洁生产、省环保厅行业环境准入条件、风险防范措施以及公众参与等方面的要求。本项目在采取严格的科学管理和环保治理措施后，不仅可以减缓环境污染，同时具有一定的环境效益和社会效益，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划以及产业政策要求。

因此，在全面落实本环评提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在使用期内持续加强环境管理，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位（盖章）： | 温州市环境保护设计科学研究院 | 填表人（签字）： | 陈 诚 | 项目经办人（签字): |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设 项目 | 项目名称 | 温州市朋力电镀有限公司迁建整合提升项目 | 建设地点 | 温州市瓯海郭溪泰山路13号（瓯海电镀基地17#标准厂房） |
|  | 建设规模及内容 | 整治提升后电镀容量为36641升 | 建设性质 | 整治提升 |
|  | 行业类别 | 金属表面处理及热处理加工C3460 | 环境影响评价管理类别 | 编制环境影响报告书 |
|  | 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 50 | 所占比例(%) | 2.5 |
| 建设 单位 | 单位名称 | 温州市朋力电镀有限公司 | 联系电话 | 13306873523 | 评价单位 | 单位名称 | 温州市环境保护设计科学研究院 | 联系电话 | 88980705 |
|  | 通讯地址 | 温州市瓯海郭溪泰山路13号 | 邮政编码 | 325000 |  | 通讯地址 | 温州市车站大道神力大厦七楼 | 邮政编码 | 325003 |
|  | 法人代表 | 翁铜祥 | 联系人 | 戴胸宇 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2014号 | 评价经费(万元) |  |
| 项目所处 区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气 | 二类 | 地表水 | Ⅲ类 | 地下水 | Ⅲ类 | 环境噪声 | 3类 | 海水 |  | 土壤 | B级 | 其它 |  |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |
| 污染物 排放达 标与总 量控制（工业 建设 项目详填） | 排放量及 主要污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
|  |  | 实际排 放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量 (7) | 自身削减量（8） | 预测排放 总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放 总量(13) | 核定排放总量(14) | 排放增减量(15) |
|  | 废水 |  |  | 3.356 |  |  |  | 2.841 | 0 | 2.841 |  | 3.356 |  | 2.841 |  | -0.514 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 2.668 |  |  |  | 18.751 | 17.046 | 1.705 |  | 2.668 |  | 1.705 |  | -0.963 |
|  | 氨氮 |  |  | 0.495 |  |  |  | 0.287 | 0.287 | 0.227 |  | 0.495 |  | 0.227 |  | -0.268 |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0003 | 0.0003 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | 与项目有关其它特征污染物 | 总P |  |  | 0.032 |  |  |  | 0.245 | 0.218 | 0.027 |  | 0.032 |  | 0.027 |  | -0.005 |
|  |  | CN- |  |  | 0.010 |  |  |  | 1.007 | 0.999 | 0.008 |  | 0.010 |  | 0.008 |  | -0.002 |
|  |  | 总铬 |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.309 | 0.307 | 0.003 |  | 0.005 |  | 0.003 |  | -0.002 |
|  |  | Zn |  |  | 0.049 |  |  |  | 0.952 | 0.912 | 0.041 |  | 0.049 |  | 0.041 |  | -0.008 |
|  |  | 银 |  |  | 0.002 |  |  |  | / | / | 0.001 |  | 0.002 |  | 0.001 |  | -0.001 |
|  |  | 锡 |  |  | 0.020 |  |  |  | / | / | 0.015 |  | 0.020 |  | 0.015 |  | -0.005 |
|  |  | Cu |  |  | 0.021 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.021 |  | 0 |  | -0.021 |
|  |  | Ni |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.002 |  | 0 |  | -0.002 |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少；2、(12)：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量；3、(9)=(7)-(8)，(15)=(9)-(11)-(12)，(13)=(3)-(11)+(9)；4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年