滨江商务区天盛二期安置房配套道路工程

环境影响报告书

(简  本)

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一三年十一月

目  录

1项目概况	1

1.1 基本情况	1

1.2工程内容	1

1.3 工程征占地与拆迁分析	2

2项目周围环境现状	3

2.1建设项目所在地的环境现状	3

2.2建设项目环境影响评价范围	3

3环境影响预测	4

3.1水环境预测评价	4

3.2环境空气预测评价	4

3.3声环境影响分析	4

3.4社会、生态环境影响评价	5

3.5对策措施	5

4公众参与	7

5审批原则符合性	8

5.1建设项目环评审批原则符合性分析	8

5.2建设项目环评审批要求符合性分析	9

5.3建设项目其他部门审批要求符合性分析	9

6环评总结论	11

7联系方式	12

7.1建设单位联系方式	12

7.2环评单位联系方式	12

1项目概况

1.1 基本情况

项目名称：滨江商务区天盛二期安置房配套道路工程

建设单位：温州市城市建设投资集团有限公司

工程范围：北起瓯江路，东至三十六坝；道路总长约279m，规划红线宽度为9.0m（7.0m）。

设计标准：城市支路，设计车速为20km/h。

用地面积：2341.67m2（合计3.513亩）。

建设内容：道路、给水、排水、交通设施及照明附属工程等。

项目总投资：本项目总投资为289.41万元，资金由建设单位自筹解决。

建设周期：2013年12月~2014年5月

1.2工程内容

道路等级：城市支路

计算行车速度：20km/h

设计年限：道路交通量达到饱和             10年

沥青路面结构达到临界状态       10年

道路红线宽度：9.0m（7.0m）

路面设计荷载：路面设计以轴载100KN的双轮组单轴为标准轴载。

本项目推荐沥青混凝土路面结构。车行道结构如下：

上面层：4cm 细粒式沥青混凝土（AC-13 C）

下面层：8cm 粗粒式沥青混凝土  （AC-25 C）

基层：30cm水泥稳定碎石层（5％）

找平层：15cm级配碎石层

垫层：40cm 统渣垫层

路基压实

人行道结构如下：

面层：6cm 透水砖

粘结层：3cm M10水泥砂浆

基层：15cm C15混凝土找平

找平层：15cm级配碎石层

垫层：30cm 统渣垫层

路基压实

1.3 工程征占地与拆迁分析

本工程不涉及拆迁。根据温鹿预审[2013]0302084号，本项目用地面积3.510亩，符合土地利用总体规划，以划拨形式供地。

2项目周围环境现状

2.1建设项目所在地的环境现状

根据实地调研，本工程中心线200m范围内现状分布的敏感点有江田公寓（已建）、天盛一期安置房（已建）、天盛二期安置房（在建）、学校（在建）。根据《滨江商务区城市设计优化暨控制性详细规划修编》，拟建道路沿线规划为绿地、二类住宅用地、娱乐用地(规划道路东侧现温州面粉公司规划为娱乐用地)等。

本项目主要敏感保护目标见表2-1。

表2-1敏感保护目标表

| 项目 | 敏感点 | 楼层 | 方位 | 距道路红线 (m) | 声环境标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路中心线两侧200m范围内 | 已建 | 天盛一期安置房 | 22层 | 西南侧， 临路第一排 | 44.7 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类 |
|  |  | 江田公寓 | 25层 | 南侧 | 107 |  |
|  | 在建 | 学校教学楼 | 4层 | 西侧， 临路第一排 | 10.8 |  |
|  |  | 学校综合楼 | 4层 | 西南侧， 临路第一排 | 26.8 |  |
|  |  | 天盛二期安置房 | 30-32层 | 南侧， 临路第一排 | 25-34 |  |
|  | 在建 | 在建住宅楼 | 31层 | 西侧， 临路第一排 | 14.8 |  |

2.2建设项目环境影响评价范围

1、噪声评价：道路中心线两侧各200m范围；

2、大气环境评价：道路中心线两侧各200m范围；

3、水环境评价：路线附近的主要泄洪河道；

4、生态评价：道路中心线两侧各200m范围，临时堆场；

5、社会环境评价：路线经过的滨江商务区。

3环境影响预测

3.1水环境预测评价

1、地表径流的影响

本工程营运期无经常性污水来源，主要水污染源是非经常性污水，也就是指道路表面径流。拟建道路建成营运后，随着交通量逐年增多，沉落在路面上的机动车尾气排放物、车辆油类以及散在路面上其它有害物质也会逐年增加。上述污染物一旦随降水径流进入水体，对水体的水质将会产生一定的影响。影响道路表面径流水量和水质因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨间隔时间等，其水量和水质变幅较大，污染成分十分复杂。根据目前国内对道路路面径流浓度的测试结果，降雨初期到形成路面径流的30 min内，水中的悬浮物和石油类浓度较高；半个小时后，其浓度随着降雨历时延长而较快下降，降雨历时40～60 min分钟后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物浓度基本稳定在较低水平。

2、突发性事故影响

突发性事故影响的分析见环境风险影响分析章节，通过加强风险管理，加强风险防范措施，做好突发性事故应急预案，使事故发生的概率降至最低，使事故对环境造成的污染达到最低。

3.2环境空气预测评价

1、监测结果表明项目所在区域大气环境中PM10、SO2、NO2能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，该区域环境空气质量现状较好。

2、预测结果表明：由于本工程建成运营后，近中远期道路通车后汽车尾气中CO和NO2对周围环境空气质量影响有限，只要严格控制不合格车辆的驾驶，不会对区域环境造成明显影响。

3.3声环境影响分析

1、现状噪声监测结果表明：所有测点昼夜噪声均达到标准要求。

2、预测结果表明：近期昼间夜间均达标，中期远期昼间、夜间分别距离道路红线2.5-4.5m以外、2.5-4.5m以外符合2类标准要求。

本项目道路建成后主要作为滨江商务区天盛二期安置房配套道路使用，车流量较少。通过选取项目沿线200m范围内第一排建筑物进行预测可知，本工程建成通车后，除远期道路西侧在建学校教学楼昼间噪声略有超标外(预计在建学校教学楼2F-4F超标0.3-0.5 dB)，其余均能达标。

3、在综合采纳本评价提出的噪声污染防治总体措施的前提下，设置绿化乔灌木带，采取禁鸣、限速、限重等管理措施后，本工程对沿线敏感点噪声的影响是可以接受的。

3.4社会、生态环境影响评价

1、滨江商务区天盛二期安置房配套道路工程是温州市滨江商务区道路网系统的重要组成部分，该项目道路性质为城市支路，该道路的建设有利于项目所在地的进一步发展。

2、本项目总占地2341.67m2，经调查本项目建设过程中沿线没有涉及拆迁。

3、道路工程有可能发生交通事故，应做好交通事故、尤其是危险化学品泄漏事故的应急处置工作。

4、本工程的建设，给区域生态环境带来一定的影响，主要表现在：土地资源可利用率降低，工程建设直接占用大量土地；土地植被的破坏，造成地表裸露，造成水土流失和景观破坏；土地开挖和弃土堆放，如遇暴雨或台风，加剧原有的水土流失，并流入附近河道，造成河道淤积。

5、工程所需水泥、砂、石子、木材等地方材料就近可供应，为政府指定的合法料场。工程的土石方平衡坚持“最大限度的减少弃土弃渣量，减少资金的投入”，基本可以回填利用的就近现场利用，不能利用的外运到渣场消纳，并应采取有效水土流失防治措施。

3.5对策措施

建设期

1、防治水土流失是建设期环保措施的主要内容，应按本工程水土保持报告的要求落实有关措施，其中土石方开采地等主要点必须落实边坡防护工程、景观保护、植被恢复及绿化措施。

2、对永久性和临时性占用土地，应按国家有关政策进行补偿，临时性占地施工结束后应及时恢复。

3、在敏感点附近时，应禁止夜间施工，确需连续作业应经当地环保部门批准并告知附近群众。昼间在敏感点附近施工时对强噪声施工机械采取临时性的隔声围护措施。

4、为防止施工现场大气污染，施工场地应勤洒水抑尘。

5、加强施工现场的环保管理，施工人员生活废水主要考虑利用当地居民已有的生活设施、并设置移动式厕所，生活垃圾定点集中清运。钻孔桩泥浆设泥浆固化池沉淀处理，污泥干化后统一运往临时堆渣场堆放。

6、应将施工期的环保措施列入标书内容，落实到施工单位和施工场地。

运行期

1、道路两侧进行植树绿化、边坡植草，各主要环境敏感点应考虑设置绿化带，以减少汽车尾气和交通噪声对环境敏感点的影响。

2、加强交通管理，限制车流量中重型车辆比例，夜间禁止重型车通行，发生堵车应及时疏导，以防过往车辆发生怠速排污，影响周围环境空气。

3、加强路面维护，加强交通管理等措施，以减少交通噪声影响。

4、因本项目沿线主要规划为二类居住区、学校等功能，因此本工程应尽量避免运输危险化学品。严格执行危险品运输有关规定，一旦发生危险品运输事故，应立即通知公安、消防、交管、环保等有关部门，及时采取应急处置措施，做好应急预案。

4公众参与

项目的环保公示分别于2013年8月15日和2013年9月30日两次分别于项目所在地滨江街道办事处进行张贴，公示期均为10个工作日，公示期内没有群众来电和来信反映。

随着公众的环境意识日益提高，对环境质量的要求也日渐提高。建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，确保该项目的社会效益、经济效益与环境效益相统一。对于不了解本项目的附近民众，当地政府、建设单位等需进一步加强宣传工作，通过新闻媒体、宣传栏等形式，使民众了解该项目的建设情况和采取的污染防治措施，以取得民众对该项目建设的理解和支持，避免项目建设及运营过程中引起环境纠纷。

5审批原则符合性

5.1建设项目环评审批原则符合性分析

(1) 建设项目符合生态环境功能区规划的要求

本项目为滨江商务区天盛二期安置房配套道路工程，位于滨江商务区中部区域，道路整体呈L型走向，北起瓯江路，东至三十六坝。根据温州市人民政府、浙江省环境保护科学设计研究院编制的《温州市区生态环境功能区规划》内容，项目拟建地块为鹿城老城区城镇优化发展生态环境功能小区，为优化准入区，编号Ⅴ1-40302D01。该功能小区主要承担城镇发展、保护和恢复历史街区、美化城市人居环境的功能。建设开发活动环境保护要求：改造提升商贸流通业，大力发展现代服务业，建设以商贸服务、休闲娱乐、旅游购物为主的现代商住区。建成区内原则上不再新上工业项目，逐步将现有污染企业关停或搬迁；新建其他项目要严格执行环境影响评价制度。任何建设不得侵占河道水系的城市生活岸线和生态资源保护岸线。

本工程建设属于基础设施建设，不属于污染性项目，有助于区域城镇发展，因此本项目的建设不会与项目所在地生态环境功能区冲突，符合区域生态环境功能区划要求。

(2) 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

本项目建成后在正常工况下主要污染源为：交通噪声、汽车尾气，通过加强道路检查，淘汰不合格的车辆，降低车辆的辐射声级和减少尾气的排放；加强交通管理，避免堵塞，减少刹车、起动的次数，从而降低由起动、刹车引起的噪声。并通过合理规划道路两侧的用地可减少交通噪声和汽车尾气对敏感点的影响。本项目经采取相应的污染防治措施后，可做到达标排放。

(3) 排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

本工程营运后，道路上通行的车辆将产生一定量的NOx、CO和THC，但同一区域的同一时间运输量是一定的，不通过本道路行驶必然通过其他道路行驶，因此在本项目道路上排放的尾气量如果不在本道路排放，将在其他道路排放，并没有因本工程的建设而增加排污量。

(4) 造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

本项目施工期施工人员生活污水、生产废水等在处理达标排放对纳污水体水质影响较小；施工期汽车扬尘等在采取一定防治措施后对道路沿线居民影响较小。施工期噪声对沿线居住环境产生一定的影响，但在营运期采取低噪声路面后交通噪声能满足标准要求。

因此本项目采取一系列的污染防治措施，能够做到维持现有环境质量。

5.2建设项目环评审批要求符合性分析

(1) 清洁生产要求的符合性

本项目属于道路工程建设项目，采用先进的工程管理与施工模式，建成后为沥青路面，可以明显降低道路运行噪声，降低车辆轮胎磨损率，路灯采用节能环保的灯源，在建设过程及道路营运过程中加强管理，可以符合道路建设和运行清洁生产要求。

(2) 公众参与要求的符合性

从总体上看，被调查者对本项目持支持态度。多数人认为在发展经济的同时，应重视环境保护工作，保护群众生活质量和工作条件，提出项目的实施关键要落实其环保治理措施，做到污染源达标排放，减轻对周边环境的污染，要求相关部门督促和加强环保治理工作，确保环保治理达标排放；建设单位应对本项目进一步作宣传，以取得更多公众的理解和支持，同时在项目建设实施过程中，要认真落实本环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。因此，本项目能为公众所接受。

5.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

(1) 建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

根据《温州市滨江商务区城市设计优化暨控制性详细规划修编》等相关规划，本项目为滨江商务区的配套工程，为基础设施建设，符合滨江商务区道路系统规划要求。根据温鹿预审[2013]0302084号，本项目用地面积3.510亩，符合土地利用总体规划，以划拨形式供地。因此，滨江商务区天盛二期安置房配套道路工程的建设符合城市总体规划和交通规划的要求。

(2) 建设项目符合、国家和省产业政策等的要求

经查询《产业结构调整指导目录》(2011年修正本)，该项目属于基础设施建设目，属于鼓励类。因此，项目建设符合国家及本省产业政策。

6环评总结论

滨江商务区天盛二期安置房配套道路工程，是温州市滨江商务区的市政基础配套设施，对完善滨江商务区周边交通以及居住环境具有十分重要的意义。但项目在建设、营运过程要产生一定的污染物，经分析和评价，采用科学管理与恰当的环保治理手段可以控制环境污染。项目在建设和投入营运期间，应取有效可行的污染防治措施，在认真落实本报告书中有关措施和建议的前提下，本项目对周边环境的影响是可以承受的，因此本项目的建设从环保角度考虑是可行的。

7联系方式

7.1建设单位联系方式

建设单位名称：温州市城市建设投资集团有限公司

联系人：胡女士    电话：13356101233

地址：温州市鹿城区府东路宏国大厦

7.2环评单位联系方式

评价单位名称：温州市环境保护设计科学研究院

地址：温州车站大道神力大厦7楼

联系人：吴魏

电话：0577-88991159    Email:rsyr@163.com