温州市金桥纸业有限公司

年产5.1万吨白板纸技改项目

环境影响报告书

（ 简 写 本 )

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一三年十一月

目录

1、项目概况	- 3 -

2、选址周边环境及保护目标	- 3 -

3、项目污染源分析	- 5 -

4、环境影响预测	- 6 -

5、污染防治对策措施	- 10 -

6、总量控制	- 11 -

7、环保审批符合性分析	- 12 -

8、环评综合结论	- 18 -

附图1：项目地理位置图；

附图2：水环境功能区划图；

附图3：空气环境功能区划图；

附图4：生态环境功能区规划图；

附图5：龙港镇城市总体规划图；

附图6：项目平面布置图；

附表：审批登记表

1、项目概况

项目名称：温州市金桥纸业有限公司年产5.1万吨白板纸技改项目

建设单位：温州市金桥纸业有限公司

项目地点：苍南县龙港镇龙洲路297号

建设性质：技术改造

项目投资：2000万元

建设用地面积：15290.50m2

员工人数：130人，新增职工10人，设食堂及宿舍

技改情况：温州市金桥纸业有限公司，原有年产1.35万吨2640型造纸生产线1条，本企业预更新2640型造纸生产线生产工艺中车速控制装置（原为电动机控制，最大车速为50m/min，技改后车速通过变频装置控制，最大车速可达130 m/min，平均造纸车速控制在120m/min），日生产小时数原为21小时，本次技改后日生产小时数为24小时，技改后生产产品白板纸宽度为2.8m（原生产纸张宽度为2.6m），技改后生产产品白板纸平均重量为410g/m2(原产品白板纸平均重量为300 g/m2)，年工作天数仍为300天。项目技改后网笼采用节水型网笼， 冲水口设置在网笼中央，由中间向四周冲洗。本次技改后，企业年产5.1万吨白板纸。本次技术改造项目不涉及征地与新建厂房。

2、选址周边环境及保护目标

1、水环境保护目标为附近内河水体水质不恶化；

2、环境空气质量保护目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

3、声环境保护目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区。

4、主要敏感保护

目标见下表，敏感点位置关系图见下图。

表1     主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 地点名称 | 规模 | 方位 | 距离厂界 最近的距离(m) | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 鳌江 | / | 北面 | 约120 m | GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
| 环境 空气 | 新美洲村 | 11间38人 | 南 | 距离厂界约25 m，距离项目废水处理站约110 m | GB3095-1996 二级标准 |
|  | 新美洲村 | 10间35人 | 东 | 距离厂界约45-80 m，距离项目废水处理站约70-105m（距离本项目废水处理站105米范围内东侧民房全部约10间，现已被企业租下作为员工宿舍，详见租赁协议）。 |  |
| 声环境 | 新美洲村 | 11间38人 | 南 | 距离厂界约25 m，距离项目废水处理站约110 m | GB3096-2008 2类标准 |
|  | 新美洲村 | 10间35人 | 东 | 距离厂界约45-80 m，距离项目废水处理站约70-105m（距离本项目废水处理站105米范围内东侧民房全部约10间，现已被企业租下作为员工宿舍，详见租赁协议）。 |  |
| 石油液化气储罐防火 | 温州龙达石油液化气有限公司 | 总容量1600m3 | 北 | 约35 m | / |

图1 项目所在地大气评价范围示意图

图2 项目所在地周围敏感点

3、项目污染源分析

本项目技改前后主要污染物产生及排放汇总情况见表2。

表2  技改前后主要污染物产生、排放情况汇总(t/a)

| 污染物类别 | 技改前实际排放量（吨/年） | 技改项目（产量5.1万吨/年） | 原环评核定排污 总量 | 排放 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 达标排放量 | 处理削减量 |  |  |
| 废水 | 废水量 | 54.15万 | 58.25万 | 58.25万 | 0 | 54.15万 | +4.1万 |
|  | COD | 54.15 | 980.76 | 34.95 | 945.81 | 54.15 | -19.2 |
|  | 氨氮 | 4.33 | 23.27 | 4.66 | 18.61 | 5.42 | -0.76 |
| 废气 | SO2 | 14.01 | 76.7 | 19.2 | 57.5 | 15.12 | +4.08 |
|  | NOx | 9.14 | 28.14 | 28.14 | 0 | 9.14 | +19 |
|  | 烟尘 | 2.27 | 104.4 | 5.22 | 99.18 | 2.57 | +2.65 |
| 固废 | 生活垃圾 | 0 | 37.5 | 0 | 37.5 | — | 0 |
|  | 工业固废 | 煤渣（灰） | 0 | 2474 | 0 | 2474 | — | 0 |
|  |  | 浆渣 | 0 | 4031 | 0 | 4031 | — | 0 |
|  |  | 污泥（砂） | 0 | 4757 | 0 | 4757 | — | 0 |
|  |  | 废塑铁钉 | 0 | 1387 | 0 | 1387 | — | 0 |

根据核查结果，技改前企业产量为1.35万吨造纸项目，实际废水排放量为54.15万吨、COD排放量为32.49吨/年、氨氮排放量为4.33吨/年、SO2排放量为14.01吨/年、NOx9.14吨/年，通过技术改造，废水排放量为58.25万吨、COD排放量为34.95吨/年、氨氮排放量为4.66吨/年、SO2排放量为19.2吨/年、NOx28.14吨/年。

根据工程分析，通过技术改造后，能源和水资源利用率均有大幅度提高，生产水量由技改前的40t/t纸降低到12.63t/t纸，耗煤量由技改前的0.23t/t纸降低到0.2t/t纸，生产废水量由技改前的40t/t纸降低到11.4t/t纸，COD和氨氮吨纸排放量分别由技改前的4.01kg、0.32kg降低到0.69kg、0.091kg，SO2和NOx分别由技改前的1.04kg、0.68kg降低到0.38kg、0.55kg。

4、环境影响预测

（1）水环境影响

本项目每天生产废水产生量为1931.1t，其中白水量为66525t，白水回用量为61455t，纸机白水回用率为92.4%，大部分直接全部回用于上浆工序；生产综合废水量为5070t，经物化处理后物化后回用用于制浆工序，回用量3111t，综合废水回用率达到61.4%。废水合计总回用量7315.95t，总回用率达到81.8%，每天实际排放生产废水量约1931.1t，相当于吨纸排水11.4吨，大大低于国家新的造纸废水排放标准（18吨水/吨纸）。较之技改前吨纸排水40吨显然降低。

本项目每天生活污水产生量为10.4t/d，食堂废水经隔油处理后，汇同其他生活污水，经化粪池预处理后纳入生产废水生化处理系统后排放，每年向环境排放量为0.312万吨。

综上所述，本项目每年向环境排放废水量为58.25万吨，主要污染物COD、氨氮纳管排放量为290.79t/a、20.37t/a，经龙港污水处理厂处理排入环境量为34.95t/a、4.66t/a。

温州市金桥纸业有限公司废水主要为造纸废水、生活污水，项目废水经厂区内废水处理设施处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）后，接管至龙港污水处理厂集中处理后处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准后排鳌江河口段。根据苍南县监测站监测报告，2013年5月13日-5月27日，该公司进水COD平均浓度为117mg/L，进水BOD5平均浓度为42.4mg/L， NH3-N平均浓度为23.5mg/L, TN平均浓度为25.0mg/L, TP平均浓度为3.22mg/L，SS平均浓度为116mg/L。该公司出水COD平均浓度为29.5mg/L， NH3-N平均浓度为0.55mg/L，TN平均浓度为20.8mg/L, TP平均浓度为0.79mg/L，SS平均浓度为6.12mg/L。出水TP略微超标，其他各项常规指标均符合（GB18918-2002）一级B标准。项目运营后，厂区内的废水按三级排放标准纳入龙港污水处理厂处理，由于龙港污水处理厂已做过环评，本项目即引用浙江省环境保护科学设计研究院编制《苍南县龙港污水集中处理排江一期工程环境影响报告书》结论，即：离岸正常排放时，6万t/d污水经一级B处理后排放鳌江，废水排放对鳌江的影响较小，为鳌江所能承受。

因此，项目技改后，在一定程度上将改善苍南区域内内河环境污染的问题，带来一定的环境正效应。

（2）大气环境影响

项目投产后，锅炉房总耗煤量为10200t/a，采用低硫煤和提高脱硫效率，二氧化硫和烟尘排放总量得到削减，最终排放量分别为SO2 19.2吨/年、烟尘5.22吨/年。经预测，二氧化硫、烟尘最大落地浓度分别为0.0281 mg/m3、0.00765  mg/m3，均未出现超标现象，因此锅炉烟气对周围环境空气影响不大。

本项目废水生化处理过程中，微生物分解有机物而产生的恶臭类物质，以H2S、NH3为主。根据预测结果，在项目正常运行时，污水处理厂产生的臭气的最大落地浓度均未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准限值的10%，其中NH3最大落地浓度出现在距离本项目102米处，最大值为0.0125mg/m3，最大占标率为6.27%，H2S最大落地浓度出现在距离本项目83米处，最大值为0.0000344mg/m3，最大占标率为0.34%。

根据环评计算，项目无组织废气排放后厂界外均没有超标点，无需设置大气环境防护区域。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行，环评建议该项目厂区内废水处理站设100m的卫生防护距离。结合厂区布局以及周围敏感点分布情况，距本项目生产废水处理设施最近70m处有居民住宅，企业现已将距离废水处理站105米内厂区东侧民房（距离废水处理站100米范围内民房全部约10间，现已被企业租下作为员工宿舍，详见租赁协议）租用作为职工宿舍，故废水处理站附近100米范围内不存在居民住宅等环境敏感点，最近敏感点为南侧厂界龙洲路对面民房，距离项目废水处理站约110米，该项目符合防护距离要求。

根据区域环境质量现状监测可知，本项目评价区域内环境空气质量良好，有一定的环境容量，因此在正常运营情况下，本项目排放的废气对周边环境产生的影响不大。

（3）声环境影响

项目的噪声主要来自机泵等设备的运行产生的噪声。噪声类型主要为机械噪声和空气动力性噪声，均为室内噪声源。拟在满足工艺生产的前提下，合理布局，合理安排生产时间，优先选择低噪声设备，并加强了对基础的减震防振处理，同时，对设备安装消声器和隔声罩，经采取措施后，对环境影响很小，可以满足3类声环境的要求。

（4）固废影响

本项目固废均属于一般固废，没有危险固废产生。

本项目产生的一般废物主要为煤渣、灰泥、污泥、泥沙、铁丝、浆渣、废塑料片、生活垃圾等。对铁丝，应尽量将其转化为二次资源，可作为金属原材料以外售给物资回收公司；污泥、泥沙和生活垃圾委托环卫部门外运填埋处理；浆渣送造纸车间回用，废塑料外卖综合利用，煤渣、灰泥可用于铺路或制砖。

因此，落实以上固体废物处理或处置措施后，本项目投产后废物均可得到有效处理或处置，不会对周围环境产生影响。

固废利用处置方式评价见表3。

表3　固废利用处置方式评价表

| 序号 | 固废 名称 | 产生 工序 | 形态 | 主要 成份 | 属性 | 预测产生 量（t/a） | 利用处 置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浆渣 | 污水站、打浆池等 | 固态 | 纤维等 | 一般固废 | 5054 | 回收利用 | 是 |
| 2 | 污泥（砂） |  | 固态 | 污泥、泥沙 | 一般固废 | 2693 | 安全填埋 |  |
| 3 | 废塑铁丝 | 打浆池等 | 固态 | 塑料、铁丝 | 一般固废 | 2040 | 回收 |  |
| 4 | 煤渣（灰） | 锅炉房 | 固态 | SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、CaSO3及少量镁、硫、碳等 | 一般固废 | 1719 | 综合利用 |  |
| 5 | 生活垃圾 | 办公楼 | 固态 | 纸、玻璃、有机物 | 一般固废 | 39 | 安全填埋 |  |

（5）环境风险影响评价

①该项目最大可信事故为主要为原料废纸、成品纸燃烧引发的火灾事故和锅炉爆炸事故。

②该项目具有潜在事故风险，尽管最大可信事故发生概率较小，但企业要从建设、生产、贮运等多方面积极采取防护措施，才是确保安全的根本措施。

③建设单位须制订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，必须立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，救援人员采取相应的防护措施，以避免造成人员伤亡事故。

④经过分析，火灾事故和锅炉爆炸事故对周围环境的影响不大，该项目的最大可信事故风险是可以接受的。

综上所述，建设项目存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目生产、管理过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故该项目事故风险水平是可以接受的。

5、污染防治对策措施

（1）废水

食堂废水经隔油后与职工生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后纳入厂区内物化-生化废水处理设施；生产废水经厂区内物化-生化废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准，其中可吸附有机卤素、二噁英等处理达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的“表2 新建制浆造纸企业水污染物排放标准限值”，单位产品基准排放量执行《浙江省造纸行业整治提升方案》中要求的排放限值后排入排污管网，最后经龙港污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准后排放鳌江。

由于废纸堆场雨水冲刷有机污染物浓度比较高，要求堆场四周设地沟，雨水淋洗水收集沉淀处理后入厂区污水处理系统。 锅炉除尘废水经处理后循环利用，不排放。

（2）废气

项目产生的废气主要为锅炉废气，锅炉房设置一个烟囱，使用低硫煤，建议选用双碱法脱硫除尘处理工艺。食堂油烟采用油烟净化器处理后排放。根据环评计算，项目无组织废气排放后厂界外均没有超标点，无需设置大气环境防护区域。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行，环评建议该项目厂区内废水处理站设100m的卫生防护距离。结合厂区布局以及周围敏感点分布情况，距本项目生产废水处理设施最近70m处有居民住宅，企业现已将距离废水处理站105米内厂区东侧民房（距离废水处理站105米范围内民房全部约10间，现已被企业租下作为员工宿舍，详见租赁协议）租用作为职工宿舍，故废水处理站附近100米范围内不存在居民住宅等环境敏感点，最近敏感点为南侧厂界龙洲路对面民房，距离项目废水处理站约110米，该项目符合防护距离要求。

（3）噪声

在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声；加强隔声消声措施和厂界四周的绿化，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（4）固废

按一般固废堆场暂存设施管理处置。

（5）环保投资清单

本项目污染防治措施清单见表4。

表4     本项目主要污染防治措施投资清单

| 序号 | 治 理 项 目 | 设备 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产废水 | 增设应急事故池 | 25 |
| 2 | 锅炉废气 | 双碱法除尘脱硫设施1套。 | 35 |
| 3 | 噪声治理 | 消音器、减振垫、隔声房 | 7 |
| 4 | 固废处置 | 一般固废堆场设施 | 3 |
| 5 | 合计 |  | 70 |

6、总量控制

技改前原环评核定企业产品总产量为1.35万吨/年，废水排放量为54.15万吨、COD排放量为54.15吨/年、氨氮排放量为5.42吨/年、SO2排放量为15.12吨/年、NOx排放量为9.14吨/年。技术后本项目生产规模为5.1吨/年，提高废水循环使用率，技改后项目年排废水量为58.25吨、COD34.95吨、氨氮4.66吨、SO219.2吨、NOx28.14吨，与技改前相比，废水量增加4.1万吨/年、COD减少19.2吨/年、氨氮减少0.76吨/年、SO2增加4.08吨/年、NOX增加19吨/年。核准企业的污染物排放总量为废水量为58.25万吨/年、COD34.95吨/年、氨氮4.66吨/年、SO219.2吨/年、NOx28.14吨/年。新增SO2排放量4.08吨/年， NOX排放量19吨/年，需通过排污权交易购买。本项目主要污染物COD、氨氮、NOX、SO2排放量需到地方环保管理部门购得污染物指标排放权后，方可允许排放。

本项目实施后总量平衡见表5。

表5   主要污染物总量平衡表

| 内容 项目 | 技改前已批总量（t/a） | 技改后排放总量（t/a） | 总量增减量（t/a） | 建议总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 54.15万 | 58.25万 | +4.1万 | 58.25万 |
| CODcr | 54.15 | 34.95 | -19.2 | 34.95 |
| 氨氮 | 5.42 | 4.66 | -0.76 | 4.66 |
| SO2 | 15.12 | 19.2 | +4.08 | 19.2 |
| NOx | 9.14 | 28.14 | +19 | 28.14 |

7、环保审批符合性分析

（1）建设项目环评审批原则符合性分析

①建设项目符合生态环境功能区规划的要求

根据《苍南县生态环境功能区规划》（2007.9），本项目位于优化准入区，即龙港城镇优化发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40327D02），本项目属于造纸技改项目，整合产能低的小企业，淘汰落后设备，提高工艺水平，在一定程度上减轻了区域环境污染，因此总体来说，本项目符合区域生态环境功能区划的相关要求。

②排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

本项目产生的废水经物化+生化处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政管网，再经龙港污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排放鳌江；产生的锅炉烟气经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的二类区Ⅱ时段标准后排放，食堂油烟经油烟净化器净化处理后排放；厂界噪声经治理后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区对应的标准要求；粘纸、塑料纸袋、铁丝小铁钉等固废外卖综合利用，泥砂、污泥等固废外运填埋，废纸用于厂内回收造纸，煤渣外运筑路等综合利用，生活垃圾委托环卫部门清理。

综上所述，项目产生的废水、废气、噪声及固体废弃物，经严格落实防治措施后，可做到达标排放。

③排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

技改前原环评核定企业产品产量为1.35万吨/年，废水排放量为54.15万吨、COD排放量为54.15吨/年、氨氮排放量为5.42吨/年、SO2排放量为15.12吨/年、NOx排放量为9.14吨/年。技术后本项目生产规模为5.1吨/年，提高废水循环使用率，技改后项目年排废水量为58.25吨、COD34.95吨、氨氮4.66吨、SO219.2吨、NOx28.14吨，与技改前相比，废水量增加4.1万吨/年、COD减少19.2吨/年、氨氮减少0.76吨/年、SO2增加4.08吨/年、NOX增加19吨/年。核准企业的污染物排放总量为废水量为58.25万吨/年、COD34.95吨/年、氨氮4.66吨/年、SO219.2吨/年、NOx28.14吨/年。新增SO2排放量4.08吨/年， NOX排放量19吨/年，需通过排污权交易购买。本项目主要污染物COD、氨氮、NOX、SO2排放量需到地方环保管理部门购得污染物指标排放权后，方可允许排放。

④造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

根据环境影响分析结果，在落实相关污染防治措施后，可控制环境污染，项目对周围环境影响不大，能够符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

（2）建设项目环评审批要求符合性分析

①清洁生产要求的符合性

本项目选用超成型纸,宽门幅高速度、高效率低能耗、安全环保的造纸技术与装备。所有电动机采用变频控制，设备选型先进，节电效果明显。项目锅炉烟气采用双碱法脱硫，效率高，污染物排放量比技术改造前有所削减。项目加强废水回用措施，采用先进的纸机白水回收系统，吨纸废水排放量为11.4t/t，达到浙江省先进水平。蒸汽冷凝水通过热泵控制系统回到锅炉房，作为蒸发用水，不仅节约了宝贵的水资源，也节约用煤量。面浆碎浆采用了国内先进的转鼓式碎浆机，不仅可实现了杂质的在线分离，而且能回收附在杂质上的纤维，能使轻重、质杂质分类，相应的提高了杂质的质量。从以上分析对比的结果可知，本项目物耗、能耗、设备等清洁生产指标水平处于全省同行的前列。

②环境准入条件的符合性

对照《浙江省废纸造纸产业环境准入指导意见》，新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨，但生产规模不变的技改项目不受规模准入条件限制。本项目位于苍南县龙港镇，苍南县于2012年底前淘汰关闭9家造纸企业，2013年9月底前苍南县淘汰关闭14家造纸企业，本项目新增产量3.75t/a可从县域内已淘汰关闭企业原有产量中调剂，从整个苍南县域来说，本项目属于生产规模不变的技术改造，因此，没有与准入条件冲突。

本项目在建设及运营过程中经严格落实防治措施情况下，对环境影响不大，符合环保审批要求。

（3）建设项目其他部门审批要求符合性分析

我国是造纸大国，但又是造纸资源短缺，特别是森林资源不足的国家。造纸原料结构中木浆比例低，大量的非木材纤维制浆又在一定程度上增加了环境污染。因此，废纸资源的利用，应引起我国政府及造纸企业的高度重视。其重要性和必要性主要表现在：①少伐树木，有利于水土保持和生态平衡；②减少化学原料的使用与排放，减轻环境污染；③节约能源，节约运输成本，有利于降低生产成本；④废纸回收，有利于减少垃圾的处理工作。

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正），低档纸及纸板生产项目属于限制类，但本项目产品为高档板纸，因此，符合国家产业政策。

对照《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》，单线规模年产1万吨及以下的废纸制浆生产线，年生产能力3万吨及以下的废纸造纸企业、幅宽2米及以下并且车速低于80米/分以下的白板纸、箱板纸、瓦楞纸生产线属于淘汰和禁止类，本项目产品为白板纸，而且单线规模年产5.1万吨，年生产能力达到5.1万吨，幅款2.8米、车速110-130米/分，因此不属于淘汰和禁止类。

根据《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录（2009年版）》（温经贸资源〔2009〕340号）规定，低档纸及纸板生产项目属限制类；年产1万吨以下以废纸为原料的环保不达标的纸制品生产线属禁止淘汰类落后生产工艺装备。本项目将1条年产1.35万吨2640型造纸生产线改造为年产5.1万吨2640型生产线，本项目是符合浙江省和温州市有关产业目录要求的。

对照《苍南县造纸行业整治提升方案》，2013年9月30日前，淘汰幅宽在2米以下并且车速为80m/min以下、年产3万吨及以下的生产流水线，技改完成后本项目年产5.1万吨废纸造纸规模，幅宽2.8m，车速120m/min，符合相关要求；本项目位于龙港镇龙洲路城东工业区，符合相关要求；每条流水线年产能达到5万吨以上，技改完成后本项目为1条年产5.1万吨流水线，符合相关要求；淘汰取水量不符合《取水定额第五部分：造纸产品》（GB /T18916.5-2002）相关要求的造纸生产线，技改完成后本项目取水量约12.63m3/t＜30 m3/t，符合相关要求；淘汰洗涤法脱墨工艺和装备、元素氯漂白工艺和装备，本项目无脱墨及漂白工艺，符合相关要求；产能（万吨）与土地面积（亩）比例不得低于1：6，技改完成后，项目产能5.1万吨，建设用地面积约15290.50m2（22.93亩），产能（万吨）与土地面积（亩）比例约1.33：6，符合相关要求；综合对比，本项目符合《苍南县造纸行业整治提升方案》的相关要求。

因此，可认为本项目符合国家、地方造纸行业发展政策。

综上所述，本技术改造项目建设符合建设项目环评审批原则、建设项目环评审批要求和其他部门的审批要求，环境可行性较好。

（4）整治验收标准符合性分析

对照《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》要求，对照造纸企业整治验收标准，具体见表6所示。

# 表6   造纸企业整治验收标准

| 类别 | 内容 | 序号 | 判断依据 | 本项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策法规 | 产业政策 | 1 | 符合国家、地方产业政策，不存在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》（工产业[2010]第122号）、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》（浙淘汰办〔2010〕2号）等相关产业政策中明令禁止的落后生产能力 | 本项目机台幅宽2.8m，车速110m/min，不在相关淘汰名录之列 | 符合 |
|  |  | 2 | 淘汰化学制桨生产线（特种纸浆除外） | 废纸制浆 | 符合 |
|  |  | 3 | 淘汰单线规模年产1万吨及以下的废纸制浆生产线和年产3万吨及以下的废纸造纸（特种纸板除外）生产线 | 技改后年产量5.1万吨 | 符合 |
|  |  | 4 | 淘汰幅宽在1.76米以下并且车速为120米/分钟以下的文化纸生产线 | — |  |
|  |  | 5 | 淘汰幅宽在2米以下并且车速为80米/分钟以下的白板纸、箱板纸、瓦楞纸及低档纸板及纸板生产线 | 幅宽2.8m，速110m/min | 符合 |
|  |  | 6 | 淘汰洗涤法脱墨工艺和装备 | 无脱墨工艺 | 符合 |
|  |  | 7 | 淘汰元素氯漂白工艺和装备 | 无元素氯漂白工艺和装备 | 符合 |
|  | 生产 合法 性 | 8 | 所有建设项目经发改、经信、环保、安监、卫生、规划、质监等相关部门审批 | 已获得相关部门审批，或正在审批 | — |
|  |  | 9 | 企业选址符合相关规划 | 选址位于龙港镇龙洲路城东工业区 | 符合 |
|  |  | 10 | 通过环评审批和“三同时”验收 | 正在进行环评审批 | — |
|  |  | 11 | 依法申领排污许可证 | 企业已获得排污许可证，技改后需重新核发 | — |
|  |  | 12 | 依法进行排污申报登记、依法、及时、足额缴纳排污费 | 企业按照要求办理 | 符合 |
|  |  | 13 | 没有经环保部门查实的严重环境信访和投诉 | 无 | 符合 |
|  |  | 14 | 无超标排放污染物，环保达标排放 | 经查实，企业无超标排放污染物，环保达标排放 | 符合 |
|  |  | 15 | 使用浮选脱墨工艺和技术★ | 无脱墨工艺 | 符合 |
|  |  | 16 | 使用无元素氯漂白工艺和装备 | 无氯漂白工艺和装备 | 符合 |
|  |  | 17 | 使用DCS分散集中自动控制系统★ | 自动控制系统完善 | 符合 |
|  |  | 18 | 使用纸机白水循环利用保障技术和装备 | 白纸循环利用系统包括白水会用池、管线均完善 | 符合 |
|  |  | 19 | 使用全无氯漂白工艺和装备★ | 无漂白工艺和装备 | 符合 |
|  |  | 20 | 使用螺旋挤浆机、多盘浓缩机等高效洗涤、浓缩装备★ | 使用多盘浓缩机 | 符合 |
|  |  | 21 | 使用先进压榨脱水技术和装备★ | 采用重力脱水和真空脱水设备 | 符合 |
|  |  | 22 | 使用高浓碎浆工艺和装备★ | 有高浓碎浆设备 | 符合 |
|  |  | 23 | 使用生物酶脱墨或中性脱墨工艺和技术★ | 无脱墨工艺 | 符合 |
|  |  | 24 | 使用纸机烘干部蒸汽热量回收技术★ | 蒸汽损耗小 | 符合 |
|  |  | 25 | 厂区整洁卫生 | 较整洁 | 符合 |
|  |  | 26 | 按要求完成清洁生产审核和能源审计，按清洁生产审核和能源审计要求进行了相应整改 | 正在进行能源和清洁生产审核 |  |
|  | 节能减排 | 27 | 纸机白水重复利用率不小于90% | 纸机白水会用率96.8% | 符合 |
|  |  | 28 | 综合废水重复利用率不小于60% | 综合废水回用率61.4% | 符合 |
|  |  | 29 | 造纸废渣、污泥综合处理率100% | 全部综合处置 | 符合 |
|  |  | 30 | 造纸生产线取水量符合《取水定额第五部分：造纸产品》（GB /T18916.5-2002）的相关要求 | 取水量为12.63t/t产品 | 符合 |
|  |  | 31 | 三级用能、用水计量管理 | 有 | 符合 |
|  |  | 32 | 单位产品废水排放量 | 太湖流域外造纸企业 | 白板纸≤18立方米/吨产品 | 吨纸排水量11.4t | 符合 |
|  |  |  |  |  | 箱板纸≤16立方米/吨产品 | —— |  |
|  |  |  |  |  | 瓦楞纸≤16立方米/吨产品 | —— |  |
|  |  |  |  |  | 其他≤20立方米/吨产品 | —— |  |
|  |  |  |  | 太湖流域内造纸企业 | ≤10立方米/吨产品 | —— |  |
| 污染防治 | 废水处理 | 33 | 废水COD排放浓度 | 太湖流域外非纳管企业 | COD≤80毫克/升 | —— | 符合 |
|  |  |  |  | 太湖流域内非纳管企业 | COD≤50毫克/升 | — |  |
|  |  | 34 | 建有与生产能力、处理要求相配套的废水处理设施 | 配置物化处理系统能力6000 m3/d，生化处理能力为2500m3/d | 符合 |
|  |  | 35 | 废水总排口规范化，处理设施运行正常，实现稳定达标排放 | 有规范的排放设施 | 符合 |
|  |  | 36 | 废水总排口安装在线监测设施，在线监测和视频监控应与环保部门监控平台联网 | 已安装 | 符合 |
|  | 废气处理 | 37 | 35t/h以上的燃煤锅炉脱硫率不低于90%，35t/h以下的燃煤锅炉脱硫率不低于60% | 本项目配置10t/h锅炉，脱硫效率高于70% | 符合 |
|  |  | 38 | 周边环境比较敏感的污水处理站，须对污水处理构筑物加盖密封，废气收集处理后达标排放。 | 周边敏感点距离较远 | 符合 |
|  |  | 39 | 车间空气质量满足《工业企业设计卫生标准》和《工作场所有害因素职业接触限值》要求 | 预测车间空气质量符合相关要求 | 符合 |
|  | 固废处理 | 40 | 脱墨渣等危险废物的贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，并委托有资质的单位进行无害化处理，同时严格执行危险废物转移联单制度。 | 无脱墨渣等危险废物 | 符合 |
|  |  | 41 | 造纸废渣、废水处理站污泥、煤渣等一般工业固废，根据其性质委托合法的处理处置企业进行综合利用或无害化处理。 | 均进行综合处置 | 符合 |
| 环境风险防范 | 环境应急设施 | 42 | 厂区配套事故调节池，应急事故调节池的容积原则上应能容纳4h以上的废水量或最大一次事故排放的废水总量 | 配有大于4h最大废水量事故池 | 符合 |
|  |  | 43 | 危险化学品储罐区周围建有围堰，围堰高度满足应急要求 | 无危险化学品 | 符合 |
|  |  | 44 | 配备纳管污水和清下水排放紧急切断系统 | 已经配置 | 符合 |
|  | 环境 应急 管理 | 45 | 建立健全了环境风险应急预案，并及时更新完善，环境风险应急预案具有可操作性 | 有完善的环境风险应急预案体系 | 符合 |
|  |  | 46 | 积极开展环境风险评估，鼓励投保环境污染责任险★ | — | — |
| 综合环境管理 | 环境监测 | 47 | 企业具备合格的污染物监测能力和实验室设施条件（或委托合格的第三方定期检测），并按监测计划实施监测 | 污水处理站配置污染物监测能力和实验室设施条件 | 符合 |
|  |  | 48 | 按要求建成废水、废气在线监测监控设施，并与环保部门联网，敏感地区、敏感企业建成清下水在线监控设施 | 按环评要求建立废水、废气在线监测监控设施 | 符合 |
|  | 内部环境管理 | 49 | 环境管理制度完善，涵盖全厂组织机构建设和岗位职责、用水用能管理、“三废”处理运行管理、事故风险防范与应急等 | 环境管理制度完善 |  |
|  |  | 50 | 组织机构健全，拥有合格的专职环保管理人员队伍 | 组织机构健全，拥有合格的专职环保管理人员队伍3名以上 |  |
|  |  | 51 | 相关档案资料齐全 | 有齐全的档案资料 |  |
|  |  | 52 | 污染治理设施运行管理和排放监测台账规范完备 | 满足要求 |  |

由上表可知，本项目建成后按照环评要求落实污染治理措施和风险防范措施后，基本符合造纸企业整治验收标准要求。

8、环评综合结论

温州市金桥纸业有限公司年产5.1万吨白板纸技改项目，选址位于苍南县龙港镇城东工业区龙洲路297号，用地性质为工业用地，符合城市总体规划和有关产业政策，项目产生的“三废”污染物采用科学管理与恰当的环保治理措施后，可以做到达标排放，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。本项目符合浙江省和苍南县造纸行业整治提升规划，项目的建设在一定程度上减轻了区域环境污染，提高了生产效率，具有良好的环境经济效益。在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施和事故防范措施的基础上，该项目的建设在环境保护方面是可行的。

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少   2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量；  3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）   4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

# Text boxes

##### 附图二   水环境功能区划图

项目所在地

附图三  环境空气质量功能区划图

项目所在地

##### 附图四

##### 生态环境功能区划图