浙江胜华波电器股份有限公司电镀车间

整治提升项目环境影响报告书

# （简本）

浙江瑞阳环保科技有限公司

ZHE JIANG RUIYANG ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGYCO.,LTD

国环评证：乙字第2035号

二○一三年十一月

目   录

1、建设项目概况	1

1.1项目由来	1

1.2建设规模	1

1.3主要生产设备	2

1.4主要原辅材料和公用工程消耗	3

1.5主要生产工艺	4

2、建设项目周围环境现状	6

2.1建设项目所在地的环境现状	6

2.2建设项目评价范围	7

3、建设项目环境影响及防治措施	7

3.1建设项目污染源强分析	7

3.2建设项目周边敏感目标分布	9

3.3建设项目环境影响分析	10

3.4建设项目污染防治措施	13

3.5环保投资分析	15

3.6社会经济效益损益分析	15

4、环保审批原则符合性分析	15

4.1建设项目环评审批原则符合性分析	15

4.2建设项目环评审批要求符合性分析	16

4.3建设项目其他审批要求符合性分析	18

5、建议	20

6、环境影响评价总结论	20

1、建设项目概况

1.1项目由来

浙江胜华波电器股份有限公司创建于1986年，专业生产汽车雨刮器总成、汽车座椅电机等系列产品，在业内具有很高的知名度，产品畅销国内外，与一汽、二汽、长安、通用等国内外知名汽车制造企业合作，曾多次获得“优秀配套厂”荣誉称号。

企业原址位于瑞安市塘下镇新方工业区，随着企业的不断发展，原有厂区逐渐不能满足企业需求，因此企业于2004年着手实施异地搬迁，欲将企业主要生产单元迁至北工业园新厂区，其中，电镀车间保留在老厂区，该电镀车间不对外加工，全部为企业厂品配套加工，镀种为镀锌，经环保局核定电镀镀槽容量为3万升。

由于老厂区电镀车间布局不合理、生产工艺落后、污染治理措施不到位等原因，电镀车间环保问题日益显现，并对周边环境造成污染，根据瑞政环（2005）013号限期治理决定书，企业电镀车间被要求尽快搬迁至北工业园区新厂区，依照该文件要求，企业于2009完成电镀车间搬迁。

2012年5月，瑞安市人民政府办公室发布《关于印发瑞安市电镀行业污染深化整治方案的通知》（瑞政办[2012]67号），其整体目标是通过深化整治，解决全市电镀企业存在的规模小、工艺落后、产业档次低等问题，促进企业工艺装备、污染防治和清洁生产水平提升，根据该文件，浙江胜华波电器股份有限公司属于原地整改企业，以使企业达到瑞政办[2012]67号文件要求，通过此次整治提升，浙江胜华波电器股份有限公司提升电镀车间工艺技术水平，并改善配套污染治理措施，整治后，电镀车间自动化比例达到80%以上，镀槽容量保持不变，仍为3万升。此外，企业于厂区东北侧设置有一个磷化车间，善未通过环保审批，此次技改予以一并体现。

根据《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国主席令第77号《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院[1998]第253号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定及环保管理部门意见，该项目需进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。受企业委托，浙江瑞阳环保科技有限公司（国环评证：乙字第2035号）承担了该项目环境影响报告书的编制工作，在现场踏勘、调查、监测及收集相关资料的基础上，编制了《浙江胜华波电器股份有限公司电镀车间整治提升项目》环境影响报告书（送审稿），并于2013年10月17日通过了专家评审会，我单位在专家审查意见基础上，对环评报告相关内容进行了修改、补充和完善，形成该报批稿，提请审批。

1.2建设规模

通过本次项目整治提升，企业电镀镀槽容量保持不变，仍为3万升；将电镀车间自动化生产线提升至80%。具体情况详见下表：

表1-1     项目规模

| 序号 | 名称 | 整治前 | 新增 | 整治后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀车间 |
| 1 | 电镀线 | 4条 | 0 | 4条 |
| 2 | 电镀镀槽 容量 | 核定3万升（实际2.91万升，自动线比例66%） | 0 | 3万升（自动线比例80%） |
|  |  | 其中 | 自动线：19224L |  | 其中 | 自动线：24000L |
|  |  |  | 手动线：9898L |  |  | 手动线：6000L |
| 3 | 各类配件 | 5775t/a | 290 t/a | 6065t/a |
| 4 | 电镀面积 | 86.6万m2/a | 4.4万m2/a | 91万m2/a |
| 磷化车间 |
| 1 | 磷化线 | 1条 | 0 | 1条 |
| 2 | 磷化槽容量 | 1140升 | 0 | 1140升 |
| 3 | 各类配件 | 1925t/a | 0 | 1925t/a |
| 4 | 磷化面积 | 28.9万m2/a | 0 | 28.9万m2/a |

1.3主要生产设备

电镀、磷化车间整治提升前后，主要生产设备清单见表1-2。

表1-2    项目主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 整治前 | 新增 | 整治后 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀车间 |
| 1 | 电镀线 | 条 | 4 | 0 | 4 |
|  | 其中 | 挂镀线 | 条 | 3 | 0 | 3 |
|  |  | 滚镀线 | 条 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 过滤机 | 台 | 14 | 0 | 14 |
| 3 | 烘箱 | 台 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | 整流机 | 台 | 14 | 0 | 14 |
| 5 | 抽风机 | 台 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 打气机 | 台 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 锅炉（0.5T/H） | 台 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 中水回用（50t/d） | 套 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 废气处理塔 | 套 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | 锅炉脱硫设施 | —— | 0 | 1 | 1 |
| 磷化车间 |
| 1 | 磷化线 | 条 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 废气处理塔 | 套 | 0 | 1 | 1 |

1.4主要原辅材料和公用工程消耗

1、整治提升前后，项目主要原辅材料消耗见表1-3。

表1-3    项目主要原辅材料及能源消耗清单  单位t/a

| 序号 | 原料名称 | 规格 | 形态 | 储存 方式 | 整治前 消耗量 | 新增 | 整治后 消耗量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀车间 |
| 1 | 氯化钾 | 99% | 固态 | 袋装 | 11 | 0.6 | 11.6 |
| 2 | 96%片碱（除油） | 96% | 固态 | 袋装 | 11 | 0.6 | 11.6 |
| 3 | 99%片碱（镀锌） | 99% | 固态 | 袋装 | 8.2 | 0.4 | 8.6 |
| 4 | 铬酸酐 | 99.8% | 固态 | 桶装 | 1.7 | -1.7 | 0 |
| 5 | 三价铬钝化剂 | / | 液态 | 桶装 | 0 | 25 | 25 |
| 6 | 硼酸 | 99.9% | 固态 | 袋装 | 1.7 | 0.1 | 1.8 |
| 7 | 氯化锌 | 99.0% | 固态 | 袋装 | 1.1 | 0.1 | 1.2 |
| 8 | 除油粉 | / | 固态 | 袋装 | 12 | 0.6 | 12.6 |
| 9 | 30%盐酸 | 30% | 液态 | 桶装 | 66 | 3.3 | 69.3 |
| 10 | 98%硝酸 | 98% | 液态 | 桶装 | 0.6 | 0.05 | 0.65 |
| 11 | 锌板 | 99.9% | / | / | 140 | 7.0 | 147.0 |
| 12 | 96%片碱（废水处理） | 96% | 固态 | 袋装 | 16.5 | 0.8 | 17.3 |
| 13 | 硫酸（废水处理） | 98% | 液态 | 桶装 | 8.8 | 0.4 | 9.2 |
| 14 | 煤 | / | / | / | 200 | 10 | 210 |
| 磷化车间 |
| 1 | 磷化液 | / | 液态 | 桶装 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 除油粉 | / | 固态 | 袋装 | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 3 | 30%盐酸 | 30% | 液态 | 桶装 | 33 | 0 | 33 |
| 4 | 表调液 | / | 液态 | 桶装 | 0.22 | 0 | 0.22 |

1.5主要生产工艺

项目主要工艺流程如下：

（1）电镀工艺流程

（2）磷化工艺流程

2、建设项目周围环境现状

2.1建设项目所在地的环境现状

1、本单位委托上海中特检测技术有限公司于2013年5月19日对项目南侧河流的水质进行监测，由监测结果可知，项目南侧河流断面水质pH值、DO、CODMn、石油类、铜、六价铬、锌、氰化物等指标优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准；BOD5、NH3-N、总磷、CODCr指标超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质，均为劣V类；镍指标达不到《渔业水质标准》（GB11607-89）中的标准值。总体来讲，项目南侧河流水质为《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类，定类指标为NH3-N、BOD5。

2、本评价采用上海中特检测技术有限公司2013年5月19日对项目所在地的地下水水质监测数据。由监测结果可知，项目区域地下水水质pH、CODMn、氨氮、六价铬、铜、锌、镍、氰化物等指标均优于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅳ类水质，地下水水质较好。

3、本评价采用上海中特检测技术有限公司2013年5月19日对项目所在地的土壤监测数据。由监测结果可知，项目所在区域附近土壤中重金属指标含量符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的三级标准。

4、本评价采用上海中特检测技术有限公司2013年5月19日对项目南侧河流的底泥监测数据。由监测结果可知，项目所在区域附近土壤中重金属含量符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的三级标准。

5、大气常规数据引用引用宁波华测检测技术股份有限公司2012年4月14-20日对项目厂区东南侧塘下镇上金村的监测数据，特征数据采用上海中特检测技术有限公司于2013年5月15日-2013年5月19日对项目上风向和下风向不同点位的实地监测数据。常规大气环境质量表明，项目所在区域环境空气中SO2、NO2和PM10日均值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，表明该区域环境空气质量良好，具有一定的大气环境容量；从现状监测的特征污染因子来看，氯化氢在监测点的小时浓度范围为0.003mg/m3，最大占标率为6%，无超标。

6、根据监测结果可知，项目各监测点位昼间噪声的范围为52.4-57.8dB（A），夜间噪声的范围为43.2-45.1dB（A），项目二期地块西侧区域均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；其余区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

2.2建设项目评价范围

项目评价范围见表2-1。

表2-1    评价范围一览表

| 环境要素 | 范 围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 厂区南侧河流（温瑞塘河支流） |
| 地下水环境 | ≤20km2 |
| 大气环境 | 以车间为中心，5km为直径的圆 |
| 噪声环境 | 厂界外200m范围内 |
| 风险环境 | 厂界外3km范围内 |

3、建设项目环境影响及防治措施

3.1建设项目污染源强分析

3.1.1废水

废水主要为电镀废水、磷化废水、生活废水等，具体情况详见表3-1。

表3-1      整合后废水产排情况汇总           单位：t/a

| 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活 废水 | 废水量 | 2640 | 0 | 2640 |
|  | COD | 0.92 | 0.66 | 0.26 |
|  | 氨氮 | 0.079 | 0.040 | 0.039 |
| 生产 废水 | 废水量 | 30514 | 15257 | 15257 |
|  | COD | 6.481 | 5.260 | 1.221 |
|  | 氨氮 | 0.478 | 0.249 | 0.229 |
|  | Zn | 1.216 | 1.193 | 0.023 |
|  | 总铬 | 0.170 | 0.155 | 0.015 |
|  | TP | 0.474 | 0.459 | 0.015 |
|  | TN | 0.541 | 0.236 | 0.305 |

3.1.2废气

企业的废气污染源主要有电镀废气、磷化废气等，项目废气污染物产生和排放汇总见表3-2、表3-3。

表3-2  整治提升后企业电镀生产线酸洗废气产生及排放情况

| 污染 因子 | 产生量 （kg/a） | 污染物去除率 (%) | 排放速率（g/h） | 排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 |
| 氯化氢 | 2.90 | 收集率取80%，处理率取90% | 0.070 | 0.176 | 0.232 | 0.58 |

注：通过此次整治提升，企业4条电镀生产线配备6套废气处理塔，电镀废气经侧吸式集气罩收集后引至废气吸收塔处理，收集效率取80%，处理效率取90%。

表3-3 整治提升后企业磷化生产线酸洗废气产生及排放情况

| 污染 因子 | 产生量 （kg/a） | 污染物去除率 (%) | 排放速率（g/h） | 排放量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有组织 | 无组织 | 有组织 | 无组织 |
| 氯化氢 | 0.92 | 收集率取80%，处理率取90% | 0.022 | 0.056 | 0.074 | 0.184 |

注：通过此次整治提升，企业对磷化生产线配备1套废气处理塔，电镀废气经侧吸式集气罩收集后引至废气吸收塔处理，收集效率取80%，处理效率取90%。

3.1.3噪声

项目电镀及磷化车间生产过程中产生的噪声主要来源于电镀流水线、磷化流水线、废气吸收塔、污水处理站等。结合现状调查、监测，预计整治提升后，项目各生产单元噪声源强见表3-4。

表3-4   各设备噪声源强

| 噪声源 | 电镀生产线 | 磷化流水线 | 吸收塔风机 | 污水处理站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声级（dB） | 70~80 | 70~80 | 85~90 | 70~75 |

3.1.4固废

项目固体废物产生情况汇总具体见表3-5。

表3-5  项目固体废物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥、有机物、重金属 | 122.1 |
| 2 | 废渣 | 电镀、磷化车间 | 半固态 | 重金属、有机物 | 0.8 |
| 3 | 化学品容器 | 电镀 | 固态 | 有机物、无机物 | 厂家回收 |
| 4 | 生活垃圾 | 生活 | 固态 | 有机物、无机物 | 16.5 |

3.1.5污染源强排放汇总

表3-6   整治提升项目污染物产生及排放情况小计      单位：t/a

| 项目 | 产生量 | 削减量 | 环境排放量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 生产 废水 | 废水量 | 30514 | 15257 | 15257 | 项目废水处理达标后排入厂区南侧河流，远期待项目所在区域污水处理系统建成并纳管运行后，项目废水纳入污水处理厂处理 |
|  |  | COD | 6.481 | 5.260 | 1.221 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.478 | 0.249 | 0.229 |  |
|  |  | Zn | 1.216 | 1.193 | 0.023 |  |
|  |  | 总铬 | 0.170 | 0.155 | 0.015 |  |
|  |  | TP | 0.474 | 0.459 | 0.015 |  |
|  |  | TN | 0.541 | 0.236 | 0.305 |  |
|  | 生活废水 | 废水量 | 2640 | 0 | 2640 |  |
|  |  | COD | 0.92 | 0.66 | 0.26 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.079 | 0.040 | 0.039 |  |
| 废 气 | 氯化氢（kg/a） | 3.82 | 2.75 | 1.07 | 有组织废气经15m高排气筒引至高空排放，无组织废气排放到车间内。 |
|  | 铬酸雾（kg/a） | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 烟尘 | 6.3 | 5.98 | 0.32 | 锅炉废气经旋风除尘+加碱水膜处理后排放，排放高度20m |
|  | SO2 | 2.69 | 0.54 | 2.15 |  |
|  | 氮氧化物 | 0.62 | 0 | 0.62 |  |
| 固体 废物 | 污泥 | 122.1 | 122.1 | 0 | 收集后委托温州市中金岭南科技 环保有限公司回收处理 |
|  | 废渣 | 0.8 | 0.8 | 0 |  |
|  | 化学品容器 | 一定量 | 一定量 | 0 | 收集后由厂家回收处理 |
|  | 生活垃圾 | 16.5 | 16.5 | 0 | 收集后委托环卫部门清运 |

3.2建设项目周边敏感目标分布

项目周围保护目标情况及保护要求见表3-7。

表3-7  项目保护目标概况

| 保护目 标类型 | 保护目标 | 方位 | 与厂界 最近距离 | 与电镀车间 最近距离 | 与磷化车间 最近距离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状 保护 目标 | 肇平阳下村民宅 | 东侧 | 95m | 140m | 105m | 约584户，2408人 |
|  | 肇平阳中村民宅 | 东北侧 | 133m | 240m | 274m | 约514户，2427人 |
|  | 新溪村民宅 | 西侧 | 5m | 205m | 290m | 295户，1250人 |
|  | 里北垟村民宅 | 西北侧 | 35m | 305m | 394m | 约690户，3170人 |
|  | 温瑞塘河支流 | 南侧 | 紧邻 | 15m | 8m | 宽约12m，水质目标为IV类 |
| 规划 保护 目标 | 规划居住用地 | 西北侧 | 45m | 259m | 330m | 现状为空地，属肇平阳下村用地 |
|  | 规划居住用地 | 西侧 | 29m | 230m | 307m | 现状为空地，属东陈村用地 |
|  | 规划居住用地 | 南侧 | 97m | 110m | 90m | 现状为空地，属陈宅旺村用地 |

3.3建设项目环境影响分析

3.3.1废水

①地表水环境影响预测与评价

企业生产废水的排放去向为南侧小河，该河属温瑞塘河水系，河宽约10m，河深约1m，现状水体流动性较差，主要功能为灌溉、泄洪，根据项目南侧河流水质监测数据，水质中的COD、氨氮及总磷本底值均已超标，因此企业排放的废水对该河水质有一定的负面影响。

通过本次整提升，企业生产废水处理措施进一步改进，同时配置了中水回用系统（回用率达到50%），使得企业生产废水排放量以及废水中主要污染物排放量均得到了有效的削减，有效降低项目生产废水对南侧河流的环境影响。因此，单就本整治提升项目而言，对南侧河流存在一定的正面影响。

在项目运营期间，企业须严格做好废水处理装置的日常维护，保证废水处理装置正常运行，同时建议企业不断地寻求更有效更科学的废水处理设施系统，尽量提高废水回用比例，将企业废水对该河影响降至最低。

②废水远期纳入临港产业基地启动区污水处理厂的可行性分析

远期，项目废水将进入江北污水处理厂处理。目前江北污水处理厂一期工程已处于满负荷运行，处理能力为7万t/d，二期工程正在建设之中，预计2014年建成运行，届时江北污水处理厂处理能力将达到14万t/d，项目所在区域属于江北污水处理厂二期工程设计纳管范围。

据塘下新区管委会了解，塘下片区已完成“四宅一西”截污纳管工程，但汽摩配产业园区内管网尚不完善，项目周边的东陈路及国泰路、环镇西路均已铺设污水管网，大南山路尚未实施，根据了解，大南山路污水管网预计1-2年内实施，届时，江北污水处理厂二期工程已建成运行，本项目污废水处理至《污水综合排放标准》（GB8978-96）中的三级标准后接入污水管网，经东陈路——大南山路——国泰路——环镇西路——塘梅路——东新路——瑞光大道，最终进入瑞安市江北污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级排放标准B标准后排放。根据工程分析及企业排污口水质监测数据，本整治提升项目废水处理效果符合江北污水处理厂接管标准。

届时，本项目废水处理达瑞安市江北污水处理厂进水标准后纳入该污水处理厂，处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级排放标准B标准后排入飞云江。

项目外排废水量（46.2t/d）仅占江北污水处理厂污水处理量的0.033%，江北污水处理厂在空间容量上可以接纳处理本项目运营期间产生的污水。

在生产过程中，废水处理设施易发生故障如电镀废水一体化装置失效等，会造成废水非正常排放，污染物排放浓度达不到江北污水处理厂进水水质要求，若污水输送至该污水处理厂处理将影响污水处理厂处理效率。因此，污染物排放浓度达不到江北污水处理厂进水水质要求时，项目生产废水严禁外排。项目厂区已设置2座事故应急池（池容约100m3），当废水处理设施发生故障停运时，将废水导入事故应急池，电镀、磷化车间应立即停止生产，并及时检修。处理设施运行正常后，将事故储池中废水处理达标排放后，方可继续运行。

③地下水环境影响预测与评价

为了了解企业生产过程中产生的电镀废水对项目所在地地下水的影响情况，本单位委托上海中特检测技术有限公司于2013年5月19日对企业厂区附近村庄地下水进行了检测。

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-93），Ⅰ类标准主要反映地下水化学组分的天然低背景含量，适用于各种用途。Ⅱ类标准主要反映地下水化学组分的天然背景含量，适用于各种用途。Ⅲ类标准以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水源及工业、农业用水。Ⅳ类标准以农业和工业用水要求为依据，除适用于农业和部分工业用水外，适当处理后可作生活饮用水。

由监测结果可知，项目附近地下水水质各项指标符合Ⅳ类标准。总体来讲，本项目地下水水质较好，还未受本项目电镀废水污染。

根据调查，厂区道路均已经过硬化处理，企业现状电镀车间、场地已经过防渗、防漏、防腐处理。具体如下：企业生产作业地面在混凝土地面的基础上作防腐处理；电镀车间地面应在混凝土基础上涂沥青油毡防渗层或者玻璃钢防渗层，上面铺4cm厚的花岗石块，石块与石块之间用环氧树脂或改性环氧树脂沟缝。这种地坪防渗漏性、防腐性好，承载力强，耐重物磕碰，使用效果好。

另外，为确保项目所在区域地下水水质不受本项目生产废水污染，厂区还应做好废水的收集工作，并做好管道的防渗处理。同时，企业还寻求更有效更科学的废水处理设施及更高的中水回用率，对周围地下水环境影响降到最小。

3.3.2废气

（1）项目废气贡献浓度影响预测分析

根据预测结果，项目氯化氢的最大落地浓度、小时浓度、日平均浓度和年平均浓度均达到《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区环境空气允许浓度限值。另本项目沿线各敏感目标处的落地浓度均能满足标准，因此项目对周边环境影响不大；锅炉废气SO2、烟尘、氮氧化物有组织排放的最大落地浓度点距离污染源距离247m，最大落地浓度分别为0.0376mg/m3、0.00554 mg/m3、0.0111mg/m3。从以上预测结果可见，项目锅炉废气排放预测浓度低于居民区标准值，对周围环境影响不大。

（2）大气环境防护距离确定

根据对氯化氢大气环境影响预测结果，项目电镀车间、磷化车间排放的酸雾在评价范围内均达到相应环境质量标准，因此本项目无需设置大气环境防护距离。

（4）卫生防护距离确定

经计算，该项目电镀车间、磷化车间氯化氢卫生防护距离的计算结果分别为0.13、0.09m，根据技术方法中提级规定，两个车间均需设置50m卫生防护距离，在此范围内禁止建设民宅、医院、学校以及经常居住的房屋等敏感建筑。根据现场踏勘可知，距离项目电镀车间及磷化车间最近的敏感点为肇平垟下村民宅，与电镀车间最近距离为140m，与磷化车间最近距离为105m，因此项目周围敏感目标符合卫生防护距离要求。

3.3.3噪声

根据监测结果可知，项目各监测点位昼间噪声的范围为52.4-57.8dB（A），夜间噪声的范围为43.2-45.1dB（A），项目二期地块西侧区域均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；其余区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

由于整体提升后，电镀及磷化车间噪声源强变化不大，且电镀及磷化车间距离周边敏感点均100m以上，根据项目与最近敏感点所处的地理位置情况，本项目产生的噪声经距离墙体隔声、距离衰减后对周围环境及附近敏感点影响不大。

3.3.4固废

项目固体废弃物排放量分析结果见表3-8。

表3-8   项目固体废弃物排放量分析结果汇总

| 序号 | 固体废物 名称 | 产生工序 | 属性 | 废物代码 | 预测产生量（t/a） | 利用处置方式 | 委托利用处置的单位 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | 污水处理系统 | 危险废物 | 346-063-17 | 122.1 | 委托有相应资质单位处理 | 温州市中金岭南科技环保有限公司 | 符合 |
| 2 | 废渣 | 电镀槽 | 危险废物 | 346-063-17 | 0.5 |  |  |  |
| 3 | 化学品 容器 | 电镀 | 危险废物 | 900-041-49 | —— | 由厂家 回收 | —— | 符合 |
| 4 | 生活垃圾 | 日常生活 | 一般固废 | —— | 16.5 | 环卫部门处理 | —— | 符合 |

由上表可知，本项目各固废均有合理去向，对周围环境不构成影响。

3.4建设项目污染防治措施

3.4.1废水

企业生活废水经生态化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排放；生产废水经污水处理站处理至《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表2的标准，同时根据《浙江省电镀行业污染整治方案》（浙环发[2011]67号）文件要求，企业对现有污水处理系统进行了升级整改：对含铬废水、综合废水进行单独收集预处理，同时增加一套废水深度处理系统，废水经深度处理后50%回用于电镀、磷化工艺用水，其余废水排入厂区南侧河流。

3.4.2废气

项目大气污染防治措施及整治措施见下表3-9。

表3-9    大气污染防治措施及整治措施

| 污染源 | 污染物 | 现有污染防治措施 | 整治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电镀、磷化生产线 | 酸雾 | 企业现状仅对两条电镀线设置有废气收集系统，且收集系统较为老化，集气效率较低，酸雾收集后采用碱液喷淋吸收处理，排放高度约8.0m。 | 要求做好各电镀车间酸雾的收集治理工作，根据废气整治方案，企业对4条电镀线设置6套废气收集处理系统，对1条磷化线设置1套废气收集处理系统，酸雾（主要为氯化氢）经收集处理后达标排放，排放高度不低于15m。 |
| 锅炉 | 锅炉废气 | 经旋风除尘后排放 | 经旋风除尘+加碱水膜处理后排放，排放高度不低于20m，除尘效率不低于95%，脱硫效率不低于20% |

3.4.3噪声

为确保项目厂界及敏感点处噪声达标，对周围声环境的影响程度降至最低，要求建设单位采取以下防噪措施：

a、各车间通风换气设备采用低噪声轴流风机，进出风管采用软连接；

b、对污水处理系统、废气处理系统鼓风机采取消声、隔声等措施。

3.4.4固废

项目电镀槽渣、污泥等均委托温州市中金岭南科技环保有限公司回收处理；化学品容器由厂家回收利用；生活垃圾由环卫部门定期清运。

另外，电镀废液、污泥为危险废物。危险废物应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。有关要求按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。由于这些固废需要先在厂区内暂存到一定量时才外运，因此需按照危废处置、暂存的环保法规的要求在厂区内设专门的暂存库进行密封暂存。暂存场地设有顶棚，场地周围设置有围堰，能防治固废堆放引起的二次污染。地面和围堰要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，宜采用钢筋混凝土材料或花岗岩材料。基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是转移到固废处置中心还是销售给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

本项目危险废物需委托有资质单位收集处理，企业不能随意处理，也不能乱堆乱放，必须密闭转移，及时清运，在生产过程中要注意对废渣的收集和储运。必须切实做好固废分类工作，尽可能回收可以再利用的部分，减少固废的产生量。

3.5环保投资分析

本项目各项污染防治措施在国内外均有成熟的工艺和经验，只要认真落实，在技术上基本可行。根据估算，项目总投资3000万元，环保总投资为280万元。环保投资占总投资的9.33%。

3.6社会经济效益损益分析

本项目对缓解当地的就业压力，增加社会安定因素起到积极作用。项目在生产过程中产生的污染物得到有效控制，不会对周围的环境造成不良影响。因此，只要企业切实落实本环评提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，能够做到社会效益、环境效益和经济效益三者的统一。

4、环保审批原则符合性分析

4.1建设项目环评审批原则符合性分析

4.1.1生态环境功能区规划符合性

根据《瑞安市生态环境功能区规划》（2008年2月），项目所在区域属优化准入区（Ⅴ1-40381D05瑞东城镇与产业优化生态环境功能小区），其污染控制措施是：加快电镀工业集聚区的建设和配套污染治理设施建设，巩固罗凤小熔炼整治成果，打击废塑料洗涤，做好酸洗业的污染治理；浙江华建尼龙有限公司要实施强制性清洁生产审计，完善污染治理设施，提高废水达标处理率。生态保护与建设措施是继续做好温瑞塘河环境综合整治，提高生活污水截污率，减少农村农业面源污染，居住区内不得布置二、三类企业，工业功能区企业集中率达到50％以上。

本项目位于瑞安市汽摩配产业园区，本次整治提升项目通过提升企业电镀线自动化水平、改进废水处理设施、设置中水回用系统等措施，可实现电镀中水50%以上回用于电镀、磷化工艺用水，对周边环境的污染程度已降到最低，符合瑞东城镇与产业优化生态环境功能小区要求。

4.1.2排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准符合性

企业电镀废水经厂内污水处理设施处理后50%回用于电镀工艺用水，其余废水处理至《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中的表2相关标准后排入厂区南侧河流；生活废水经生态化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排放。

酸雾经废气喷淋吸收塔处理达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表5新建企业大气污染物排放限值。

噪声主要来自设备运行，噪声经治理后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、3类昼、夜间标准限值要求。

项目固废采取相应的固废防治措施后可以实现零排放。

综上，本项目各污染物排放符合国家和本省规定的污染物排放标准。

4.1.3总量控制原则符合性

本项目污染物总量统计情况见表4-1。

表4-1   项目总量统计情况

| 污染因子 | 整治前污染物排放量 | 整治项目污染物排放量 | “以新带老”削减量 | 整治后 排放总量 | 排放 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水量 | 30000 | 15257 | 30000 | 15257 | -14743 |
| CODcr | 2.4 | 1.221 | 2.4 | 1.221 | -1.179 |
| 氨氮 | 0.45 | 0.229 | 0.45 | 0.229 | -0.221 |
| Zn | 0.045 | 0.023 | 0.045 | 0.023 | -0.022 |
| 总铬 | 0.03 | 0.015 | 0.03 | 0.015 | -0.015 |
| Cr6+ | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | -0.006 |
| TP | 0.06 | 0.015 | 0.06 | 0.015 | -0.045 |
| 氯化氢（kg/a） | 3.73 | 1.07 | 3.73 | 1.07 | -2.66 |
| 铬酸雾（kg/a） | 27.47 | 0 | 27.47 | 0 | -27.47 |
| 二氧化硫 | 2.56 | 2.15 | 2.56 | 2.15 | -0.41 |
| 氮氧化物 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | +0.03 |

根据以上统计，企业整治提升后建议总量指标为COD1.221t/a、氨氮0.229t/a、二氧化硫2.15 t/a、氮氧化物0.62 t/a；特征污染因子总量建议指标为总锌0.023 t/a、总铬0.015t/a、总磷0.015t/a，氯化氢1.07kg/a。通过本次的整治提升，使得企业的各主要污染物均得到了有效的削减，实现了总量控制中“增产减污”原则。

4.1.4项目产生的环境影响与项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求的符合性

从现状监测的污染因子来看，评价区域各监测因子的最大占标率均小于100%，各项监测因子均满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。根据预测结果，氯化氢最大落地浓度、小时浓度、日平均浓度和年平均浓度均低于居住区环境质量标准，电镀、磷化酸雾废气排放对周围环境影响不大，表明项目的实施不会改变区域大气环境功能区划。

从地表水水质现状监测结果可见，项目南侧河流水质为《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类，本项目正常营运情况下排放的废水对该河流质有一定的影响，通过本次整治提升整改，企业进一步改进废水处理设施，同时配置了中水回用系统（回用率达到50%），使得项目废水排放量以及废水中主要污染物排放量均得到了有效的削减，最大程度降低了项目对周边水环境质量影响。在项目运营期间，企业须严格做好废水处理装置的日常维护，保证废水处理装置正常运行，同时建议企业不断地寻求更有效更科学的废水处理设施系统，尽量提高废水回用比例。

从地下水水质现状监测结果可见，项目区域地下水水质pH、CODMn、氨氮、六价铬、铜、锌、镍、氰化物等指标均优于《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅳ类水质，总体来讲，本项目地下水水质较好，还未受本项目电镀废水污染。为确保项目区域地下水不受项目电镀废水的影响，企业还应做好废水的收集工作，并做好管道的防渗处理，对周围地下水环境影响降到最小。

从噪声的现状监测结果看，企业在正常生产的情况下，厂界噪声符合工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、3类标准限值要求。本整治提升项目实施后，厂区整体噪声变化不大，设备运行噪声经墙体阻隔和距离衰减后对周边敏感点影响不大。

从土壤的现状监测结果分析可知，项目所在区域附近土壤中重金属指标含量符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）的三级标准。

4.2建设项目环评审批要求符合性分析

4.2.1公众参与要求符合性

本项目在环评期间，采取张贴公告的方式对项目建设以及环评的信息、主要结论进行了两轮公告；采取发放调查表格的方式对项目拟建地周围的团体和个人进行了抽样调查和统计分析，整个公众参与的过程符合《环境影响评价公众参与暂行办法》（国环发[2006]28号）和浙江省环境保护局《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》（浙环发[2008]55号）的要求。

4.2.2清洁生产要求的符合性

对照《清洁生产标准——电镀行业》和《浙江省电镀产业环境准入指导意见》，项目实施后提升电镀生产线自动化水平，采用三价铬钝化、末端处理水回用等清洁生产工艺。经综合比较，本项目生产工艺及生产设备先进，清洁生产指标可达到国内先进水平，清洁生产水平较高。

4.2.3电镀产业环境准入准入条件符合性分析

根据《浙江省电镀产业环境准入指导意见考核指标》，企业经整治提升后实施能符合浙江省电镀产业环境准入指导的要求。

4.2.4电镀产业环境准入准入条件符合性分析

对照浙江省电镀行业污染整治方案（浙环发〔2011〕67号）验收标准，企业实施整合提升项目后各项指标均符合浙江省电镀行业污染整治方案（浙环发〔2011〕67号）要求。

4.2.5风险防范措施符合性分析

本环评提出了一系列针对项目特点的风险防范措施，企业必须落实到位，特别加强原料储存、运输的风险防范及环保设施的正常运行，杜绝超标排放。

根据本环评风险评价，企业如能采取本环评风险防范对策和应急措施，本项目风险评价在可接受的范围之内。

4.3建设项目其他审批要求符合性分析

4.3.1产业政策符合性

企业采用无氰镀锌工艺，不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正版）、《温州市限制类、禁止淘汰类落后生产能力指导目录》及关于印发《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》的通知（浙淘汰办〔2010〕2号）中限制、淘汰、禁止类项目，属于允许类， 因此项目的实施符合国家、浙江省、温州市的产业政策。

4.3.2城市总体规划符合性

根据企业土地证，项目用地性质为工业用地，与《瑞安市国际汽摩配产业园区二期控制性详细规划C片区局部修改》相符。

4.3.3浙江省十二五重金属污染防治规划符合性分析

浙江省重金属污染综合防治规划（2010~2015 年）基本内容如下：

（1）基本原则

以人为本，科学发展。以切实维护人民群众环境权益和身体健康为根本出发点，坚持科学发展、协调发展。加大产业结构调整力度，强化民生保障，大力防控和应对重金属污染，保障环境安全，确保社会和谐稳定。统筹规划，突出重点。以重点防控区—重点防控行业—重点防控企业—重点防控污染物为主线，近期和远期相结合，全面规划重点任务，统筹污染防治与产业发展，统筹现有污染源整治与解决历史遗留问题试点示范，分区、分类、分期实施重金属污染综合防治。

治旧控新，综合防治。近期以污染源的监管防控为重点，加大淘汰落后产能力度，实施污染源综合整治，努力消化存量、多还旧账，保安全、防风险。同时，采取综合手段，坚持源头预防，严格准入，优化产业结构，降低重金属产污强度，严格控制新增污染源和污染物的排放。

政府主导，落实责任。积极发挥政府主导作用，为重金属污染防治提供政策环境和制度保障。落实政府责任，加强部门协作，力争做到目标、任务与投入、政策相匹配。鼓励全社会参与重金属污染防治，加强环境信息公开和舆论监督，促进企业履行环境责任，形成政府、企业、社会共同行动的重金属污染防控新格局。

（2）规划时限与范围。

规划时限：基准年为2009年，规划期限为2010~2015年。

规划范围：浙江省行政区划范围，重点为主要涉重金属区域、行业、企业。

（3）规划重点。

重点防控污染物。以铅（Pb）、汞（Hg）、镉（Cd）、铬（Cr）和砷（As）等为重点，同时兼顾镍（Ni）、锌（Zn）、铜（Cu）等重金属污染物。

重点防控区。以重金属污染物产生排放相对集中的地区为重点，具体包括涉重金属产业密集地区和环境质量严重恶化区域，全省共划定重点防控区18个，集中面积19914.61 平方公里（约占全省国土面积的19.56% ），涉及18个县（市、区），涉重金属企业529家（约占全省涉重金属企业总数的22.7%）。

重点防控行业。依据涉重金属行业污染物产生量和排放量，确定我省重金属污染重点防控行业为含铅蓄电池、金属表面处理及热处理加工、化学原料及化学制品制造、皮革及其制品、金属冶炼等5大行业。

（4）整治思路。

按照“提升一批、整治一批、淘汰一批”的思路，对一批环保手续齐全、具有规模和技术优势的企业，按一定整治标准进行规范提升整治，使其成为所在行业的标杆式企业；对一批虽具有一定规模和技术优势，但环保手续不全、所处环境敏感的企业实施搬迁改造，促使其进入园区规范发展；对环保手续不全、技术装备落后的低小散企业坚决予以关停淘汰，或促使其租赁园区厂房设备整合发展。

（5）主要任务

①调整优化产业结构；

②积极推进清洁生产；

③加强重金属污染源综合治理；

④实施重金属污染场地治理与修复；

⑤强化重金属监管能力；

⑥强化环境安全和群众健康保障。

坚持新增产能与淘汰产能“等量置换”或“减量置换”的原则，鼓励在非重点防控区范围内，在符合产业政策的基础上，探索开展企业间重金属排放量置换、交易工作试点。实施“以大带小”、“ 以新带老”，鼓励重金属排放企业兼并重组，努力实现非重点防控区主要重金属污染物排放量削减5%的目标。

本项目通过提升企业电镀车间的生产技术水平，提高资源、能源利用效率，提高污染物处理稳定达标率。因此，项目的实施符合浙江省十二五重金属污染防治规划。

5、建议

1、认真执行“三同时”制度，严格采取各种环保措施，确定切实可行的治理方案加强“三废”治理，从严控制各种污染物，确保有关废水、噪声达标排放，固体废物得到妥善处理。

2、重视厂房总体布局，合理布置高噪声设备。

3、对于委托处理的各种危险废物，企业应与有能力与资格的相关单位签署委托处理协议，并报当地环保主管部门备案。

4、项目生产规模发生变化时应重新办理环评手续。

6、环境影响评价总结论

浙江胜华波电器股份有限公司电镀车间整治提升项目位于塘下镇肇平垟下村。项目建设符合瑞安市生态环境功能区规划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准，主要污染物排放总量控制指标符合文件规定；造成的环境影响符合建设项目瑞安市环境功能区划确定的环境质量要求。项目的建设符合清洁生产的要求，公众参与符合规范要求。

项目符合《瑞安市域总体规划（2006-2020年）》和《瑞安市国际汽摩配产业园区二期控制性详细规划C片区局部修改》，符合国家相关产业政策。

项目在营运期间会产生一定量的污染物，主要来自生产废水、生活废水、酸雾、设备噪声、生产固废和生活垃圾等，在全面落实本报告提出的各项污染治理措施的基础上，可基本控制环境污染，做到污染物达标排放，则本项目的营运对环境影响不大。本工程符合建设项目环评审批原则，符合建设项目环评审批要求，也符合建设项目其他审批要求。因此，在严格落实各项污染防治措施、执行“三同时”的前提下，从环保角度来看本项目的建设可行。