附表2  2013年第四季度温州市工业废水重点污染源监督性监测超标情况

| 行政区 | 企业名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 超标情况 | 超标污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区 | 浙江格林兰印染有限公司 | 11 | 25 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 悬浮物 | 18 | 100 | mg/L | 超标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.54 | 20 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 7.73 | 30 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.33 | 6-9 | 无量纲 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 22.4 | 50 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.08 | 1.5 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 216 | 200 | mg/L |  | 化学需氧量 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 80 | 80 | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 1.84 | 1 | mg/L |  | 苯胺类 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L |  |  |
| 龙湾区 | 温州市博美染色厂 | 11 | 12 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 色度 | 160 | 80 | 倍 | 超标 | 色度 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.06 | 6-9 | 无量纲 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 23.9 | 50 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.42 | 1.5 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 188 | 200 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.11 | 1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.67 | 1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 54.5 | 100 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 18.5 | 20 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 20.2 | 30 | mg/L |  |  |
| 温州市经济技术开发区 | 温州和合拉链有限公司 | 10 | 29 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 超标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 23 | 100 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 21.1 | 20 | mg/L |  | 氨氮 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 25.6 | 30 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.12 | 1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.44 | 6-9 | 无量纲 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 39.2 | 50 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.6 | 1.5 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 183 | 200 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 80 | 80 | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.24 | 1 | mg/L |  |  |
| 龙湾区 | 温州市和丰革基布有限公司 | 12 | 9 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 氨氮 | 6.58 | 20 | mg/L | 超标 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.31 | 6-9 | 无量纲 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 44.4 | 50 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.02 | 1.5 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.07 | 1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 253 | 200 | mg/L |  | 化学需氧量 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 80 | 80 | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.05 | 1 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 13 | 100 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 7.86 | 30 | mg/L |  |  |
| 瑞安市 | 瑞安市华丰纸业有限公司 | 10 | 23 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 总磷 | 0.078 | 0.8 | mg/L | 超标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 85 | 90 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 53 | 30 | mg/L |  | 悬浮物 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.375 | 8 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 4.12 | 12 | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.02 | 6-9 | 无量纲 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 15.2 | 20 | mg/L |  |  |