温州市东片污水处理厂改扩建工程

环境影响报告书

（简本）

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一三年十一月

目 录

(一)  建设项目概况	3

1.1建设项目概况	3

1.2工程主要内容	3

1.3审批符合性分析	4

(二) 建设项目周围环境现状	7

2.1环境质量现状	7

2.2建设项目环境影响评价范围	7

(三)建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	8

3.1污染源分析	8

3.2环境保护目标	8

3.3影响评价分析	9

3.4污染防治对策分析	10

3.5环境风险分析	11

3.7 环境监理计划及环境管理制度	11

(四)公众参与	12

4.1公示调查结果分析	12

4.2公众调查基本概况	12

4.3公众参与结论	12

(五)环境影响评价结论	14

(六)联系方式	14

# (一)  建设项目概况

1.1建设项目概况

项目名称：温州市东片污水处理厂改扩建工程

建设单位：温州中环水务有限公司

建设地点：温州市龙湾区蓝田工业区（现状污水厂东侧预留空地）

建设性质：改扩建

建设内容与规模：改扩建工程设计总规模为15万m3/d，服务年限2020年，包括一期提标改造工程和二期扩建工程。一期提标工程和二期扩建工程规模分别为10万m3/d和5万m3/d，一期提标工程和二期扩建工程出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，总投资19774.77万元。

1.2工程主要内容

（1）设计进出水水质

表1.2-1  设计进出水水质表

| 水质指标类别 | 进水水质指标 | 出水水质指标 | 去除率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量（CODcr） | ～500mg/l | ≤60 mg/l | ≥88% |
| 生化需氧量（BOD5） | ～300 mg/l | ≤20 mg/l | ≥93% |
| 悬浮物（SS） | ～400 mg/l | ≤20 mg/l | ≥95% |
| 总氮（以N计） | ～70 mg/l | ≤20 mg/l | ≥71% |
| 氨氮（以N计） | ～45 mg/l | ≤8(15) mg/l | ≥82% |
| 总磷（以P计） | ～8 mg/l | ≤1.0 mg/l | ≥88% |
| PH | 6～9 | 6～9 |  |

（2）处理工艺

本改扩建工程各处理环节采用的主要工艺如下：

1．预处理：采用粗格栅、细格栅旋流沉砂池

2．一级处理：采用辐流式初沉池，针对大冲击事件，增加了混合反应池。

3．污水二级处理：采用强化脱氮改良AAO 工艺，根据进水水量、水质可按2种模式运行。辅助化学除磷。

4．二沉池：采用周进周出二沉池。

5．强化处理：采用高效沉淀池

6．消毒：采用复合式二氧化氯

7．污泥处理工艺：采用重力浓缩+离心脱水机

## 1.3审批符合性分析

1.3.1建设项目环评审批原则符合性分析

1）是否符合生态功能区规划

根据《温州市区生态环境功能区规划》，项目所在地为蓝田特色工业发展生态环境功能小区(Ⅴ1-40303C09)，为重点准入区。本项目为温州市东片污水处理厂改扩建工程，该项目属于基础设施，能符合该功能区对建设开发活动的环境保护要求，因此，本项目符合生态功能区要求。

2）污染物是否达标排放

本项目污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及国家环境保护总局公告2006年第21号关于发布的修改单内容。

项目建成后产生的主要污染源为处理废水、处理设施产生的H2S、NH3废气、噪声及污水处理污泥，项目产生的污染物经治理后能够达到规定的污染物排放标准。

3）是否符合总量控制要求

本项目为环保工程，对当地污染物减排有重大意义，项目建成后排入附近水体的污染物将大幅削减，根据纳污水体功能和当地环境保护主管部门要求，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，则排入瓯江的污染物能得到大幅削减。污水处理厂建成前COD排放量为27375t/a，建成后COD削减量为24090t/a，COD总排放量为3285t/a；建成前NH3-N排放量为4263.75t/a，建成后NH3-N削减量为3825.75t/a，NH3-N总排放量为438t/a。

4）是否能够维持地区环境质量

经分析本项目实施后，如采取本评价提出的各种污染物处理措施，能够维持地区环境质量。

1.3.2建设项目环评审批要求符合性分析

1）清洁生产要求的符合性

温州市东片污水处理厂改扩建工程，该项目属于基础设施，应注意施工期的清洁施工。

2）污水量与项目规模相符合性分析

根据污水量预测本区域至2015年污水量为9.95万m3/d，至2020年为15.1万m3/d，现状东片污水处理厂一期工程处理规模为10万m3/d，根据杨府山污水处理厂提供的相关数据表明，该厂水量现已达到饱和状态，部分时段处于超负荷运行，为保证污水处理厂一期工程正常运行，早日解决区域污水处理能力不足的问题，实施温州市东片污水处理厂改扩建工程（总设计规模为15万m3/d）势在必行。本项目规模为15万m3/d，与该地区的污水量处理量相符合。因此，温州市东片污水处理厂改扩建工程规模符合该片区发展规划。

3）公众参与原则符合性分析

本项目第一次公示在业主委托后7个工作日内进行，具体内容为建设项目概况、建设单位和环评单位概况，工作程序和主要工作内容，征求公众意见的主要事项，公众提出意见的主要方式等；第二次在报告书送审初稿完成后进行。两次公示时间均为10个工作日。在公示期间，未收到群众来电、来信反映。并进行了公众参与调查，符合国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）和浙江省环境保护局《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》（浙环发[2008]55号）的有关要求。

1.3.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

1）选址是否符合规划要求

根据《温州市城市污水工程专业规划(2005-2020)》内容，规划将温州市区划为东片、中心片、西片和鹿城特色园区四个片区，分别在四个片区设置污水处理厂和区域污水处理系统。东片污水处理厂服务面积为 63.7Km2，包括状元、经济技术开发区、杨府山、东郊、旧城、梧田 6 个污水系统；梧田（南片）污水处理厂服务面积为25.56 Km2，包括南白象及高教园区2 个污水系统。本项目为温州市东片污水处理厂改扩建工程，在原厂区内扩建，因此项目的建设符合符合城市总体规划要求。

2）是否符合产业政策

本项目为温州市东片污水处理厂改扩建工程项目，据查《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修改）鼓励类：三十八、环境保护与资源节约综合利用（15、“三废”综合利用及治理工程），该项目属于鼓励类，因此，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。

经分析本项目实施后，如采取本评价提出的各种污染物处理措施，能够维持地区环境质量。

综上所述，本项目建设符合建设项目环保相关审批原则。

# (二) 建设项目周围环境现状

2.1环境质量现状

1、水环境现状

瓯江：根据监测结果，瓯江龙湾段各监测指标中pH、高锰酸盐指数、氨氮等指标均值能够达到Ⅲ类水质标准，表明瓯江水质良好，符合功能区标准。

温州市东片污水处理厂纳污水体为瓯江，水质执行《海水水质标准》(GB3097-1997)中第四类水质标准。根据监测结果，各监测指标中磷酸盐和总氮指标不能满足第四类水质标准，其他指标均能满足，超标原因主要是受当地农业面污染源的影响。

2、大气环境现状

监测结果表明项目所在区域大气环境中SO2、PM10、NO2、CO能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，特征污染因子硫化氢、氨能够满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气有害物最高浓度限值标准，该区域环境空气质量现状较好。

3、声环境现状

噪声现状监测结果表明，项目临经三西路侧20m范围内现状噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准要求，其余边界现状噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求。

2.2建设项目环境影响评价范围

评价范围：

(1)瓯江

根据项目污水排放量和纳污条件的水文条件，水环境以本工程排污口为中心，上游、下游各5km。

(2)大气

评价范围2.5km为半径的圆，总面积20km2。

(3)声环境

污水处理厂界外200m范围。

评价因子：

1、水环境

现状评价因子：

瓯江- pH、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、汞、石油类、铅、挥发性酚、氟化物；

影响评价因子：CODCr、氨氮；

2、环境空气

现状评价因子：NO2、SO2、PM10、氨气和硫化氢

影响评价因子：氨气和硫化氢；

3、声环境

现状评价因子：Leq(A)；

影响评价因子：Leq(A)。

# (三)建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1污染源分析

本项目主要污染源为污水处理厂尾水、污泥和生活垃圾。

3.2环境保护目标

(1)水环境：项目东侧的瓯江。

(2)大气、声环境：小陡村、城东村、北荡村、宁村、蓝田村蓝田荡、蓝田村、教新村、石浦村、黄石村。

表3.2-1  敏感点保护目标

| 序号 | 敏感点 | 相对方位 | 与厂界距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小陡村 | 南侧 | 340m | 约60户 |
| 2 | 城东村 | 南侧 | 1100m | >100户 |
| 3 | 北荡村 | 南侧 | 1360m | >150户 |
| 4 | 宁村 | 西南侧 | 1600m | >100户 |
| 5 | 蓝田村蓝田荡 | 西侧 | 540m | 约30户 |
| 6 | 蓝田村 | 西南 | 1200m | 约75户 |
| 7 | 教新村 | 南侧 | 2100m | >100户 |
| 8 | 石浦村 | 西南 | 2300m | 约60户 |
| 9 | 黄石村 | 西侧 | 1800m | 约80户 |

3.3影响评价分析

1、废气

（1）臭气预测

从预测结果可知，本项目污染物H2S和NH3占标率远远小于10%，大气影响评价等级为三级，点源最大落地浓度远小于《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区标准限值，NH3和H2S的最大落地浓度处距源中心下风向距离为340m，最大落地点浓度分别为4.99E-03mg/m3、1.25E-05mg/m3，最大占标率分别为2.50%，0.12%。H2S和NH3对小陡村的浓度分别为4.99E-03mg/m3、1.25E-05mg/m3，最大占标率分别为2.50%，0.12%。面源其最大落地浓度远小于《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区标准限值，NH3和H2S的最大落地浓度处距源中心下风向距离为250m，最大落地点浓度分别为9.91E-04mg/m3、2.38E-05mg/m3，最大占标率分别为0.50%，0.24%。NH3和H2S对小陡村的浓度分别为9.24E-04mg/m3和2.31E-05mg/m3，其占标率分别为0.46%和0.23%。项目产生的H2S和NH3最大落地浓度均没有出现超标现象，对周围环境影响不大。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行，本环评建议东片污水处理厂应设置100米的卫生防护距离。距离项目厂界距离最近的小陡村均场界约340m，因此能够满足卫生防护距离的要求，因此，能够满足卫生防护距离的要求。

2、废水

根据表5.2-5和预测结果可知，改扩建工程实施后，废水排放量虽然增加，但主要污染物排放量还是削减，主要是出水水质标准提高所致（《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级提高至一级B标准），从总体环境上分析，相对原有一期工程（未改扩建），对改扩建后排入环境造成的污染与一期工程基本相同，因此，改扩建工程对环境影响不大，环境效益明显。

3、噪声

根据温州市东片污水处理厂改扩建工程项目现状声环境监测结果，现一期工程项目运转产生的噪声能够实现达标排放，提标技改项目建成后，前后噪声源增加幅度很小，经隔声治理后对外界环境所增加的影响微乎其微，经预测，厂界噪声能够达标排放。

4、固废

目前，为解决温州市污水厂污泥的处置问题，根据温州市总体规划，温州市目前已启动温州市天长岭综合卫生填埋场工程、温州市污泥干化焚烧处置项目（日处理240 吨污泥）及温州市经济技术开发区污泥综合利用热电工程项目（日处理 1500 吨污泥）的建设。

正在建设的污泥干化焚烧处置项目（日处理 240 吨污泥）是为中心片一期工程及东片的脱水污泥处置而实施的工程。因此，本改扩建工程投入正常运营后产生的全部脱水污泥将运至污泥干化焚烧项目（位于东片污水厂内）进行处置。

项目产生的污泥处理处置方案符合《城镇污水处理厂污泥处理处置技术规范》要求，经综合利用后对周围环境影响不大。

3.4污染防治对策分析

污水厂运行成本：单位经营成本0.7元/m3污水；单位处理成本0.93元/m3污水；年总成本5030.62万元。

本项目总投资19856.81万元。本工程推荐在新建生物池中使用“全过程除臭技术”，厂区生活污水也纳入污水处理系统，新建污泥浓缩池按加盖设计，并设置生物滤池除臭装置 1 套。脱水后泥饼送至污泥焚烧厂处置，厂区其他生活垃圾等由市环卫部门定期清运，且考虑本项目本身即为一项环保工程，因此，工程投资可理解为项目的环保投资。

3.6 环境监理计划及环境管理制度

实施环境监测计划的目的是为了防止在工程建设及运行后产生环境质量下降，以保障经济社会的可持续发展条件。依据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目环境保护条例》，环境影响报告书必须提出项目在建设期和运行期的环境监测计划，以保证环保措施的实施和落实，实现科学系统管理。

依据污水处理厂的污染源分布、污染物性质与排放规律，以及厂区周边环境特征，建议制订污水厂运行后的环境监测计划如表3.6-1。

原则上厂内环境日常监测由污水处理厂环保监测室负责进行，厂区外环境(内河水质、底质等)可委托温州市环境监测中心站承担。

表3.6-1   污水厂运行后的环境监测计划

| 类别 | 监测点 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 进水调节池 | PH、CODCr、BOD5、 NH3-N、SS、总磷 | 在线监测 |
|  | 沉淀池出水 |  | 1次/每周 |
|  | 总排口 |  | 在线监测 |
|  | 排污口断面 | CODCr、BOD5、NH3-N、总磷、石油类 | 4、7、12月各1期 |
|  | 上、下游控制断面 |  |  |
| 大气 环境 | 格栅间 | NH3、H2S | 每季1期，每期2天，每天4次 |
|  | 污泥浓缩间 |  |  |
|  | 厂区西、南边界 |  |  |
| 声环境 | 厂区西边界 | Leq | 1季1期，每期2天，每天昼夜各1次 |
|  | 厂区南边界 |  |  |

污水处理厂根据监测内容配备必要的监测分析仪器。

# (四)公众参与

4.1公示调查结果分析

项目的环保公示分别于2013年6月17日和2013年7月10日两次分别项目所在地门口、海滨街道宣传栏进行张贴公示，公示期均为10个工作日，建设单位以及环评单位还没有群众来电和来信投诉。

4.2公众调查基本概况

此次调查共发放个人调查表50份，收回50份；团体20份，收回20份。被调查的团体为项目所在地附近村委会及周围企业，被调查个人为项目附近区域村民、当地干部及企业员工等。

4.3公众参与结论

通过公众参与调查的结果，可以得出如下几点主要结论：

本项目所在地的团体单位和民众基本上都了解该建设项目，均支持该项目的建设，但是，广大团体和民众都要求该公司加强在环境保护方面的投入，做到污染物达标排放。因此，建设单位应重视营运过程中的环保问题，特别是受关注的废气与噪声排放问题，须做到达标排放。

# (五)环境影响评价结论

本工程实施后，产生的环境影响主要是尾水排放对纳污水体的污染，恶臭气体对附近空气的影响，以及噪声和污泥对环境的影响。本工程厂址周围200m内无居民及建筑物。只要采取相应的污染防治对策和措施，其对环境的影响是可以控制、减缓以及避免的，同时该项目建设的社会、环境和间接的经济效益巨大，公众参与调查表明，公众对该项目基本持支持态度，并且项目选址符合《温州市城市污水工程专业规划(2005-2020)》规划要求，因此从环境保护的角度考虑该项目是可行的。

# (六)联系方式

1、建设单位：温州中环水务有限公司

电话：13676763473

联系人：李红俊

2、环评机构：温州市环境保护设计科学研究院

联系人：包先生   电话：0577-88983909

地址：温州市车站大道神力大厦4幢7楼  传真号：0577-88980706。