温州天龙机械科技有限公司X射线室内

探伤项目（已建）辐射环境影响报告简本

环评单位：浙江国辐环保科技中心

2013  年  11 月 26 日

| 评价人员情况 |
| --- |
| 姓名 | 从事专业 | 职称 | 上岗证书号 | 职责 | 签名 |
| 徐向红 | 环境影响评价 | 高级工程师 | A200500041 | 报告审定 |  |
| 刘新伟 | 环境影响评价 | 工程师 | A200500026 | 报告审核 |  |
| 倪伟冬 | 环境影响评价 | 工程师 | A200500050 | 报告校核 |  |
| 邵海江 | 环境影响评价 | 高级工程师 | A200500004 | 报告编制 |  |
| 李静静 | 环境影响评价 | 助理工程师 | —— | 项目参与 |  |

一、 项目概况

表1.1 项目概况

| 单位名称 | 温州天龙机械科技 有限公司 | 地址 | 温州经济技术开发区滨海十五路529号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 | 孙福椂 | 电话 | 13705779321 | 邮编 | 325025 |
| 联系人 | 汤振兴 | 联系电话 | 15111190001 |
| 项目名称 | X射线室内探伤项目 （已建） | 项目地点 | 公司厂区内 |
| 项目用途 | 无损检测 | 项目依据 | —— |
| 总投资 | 500万元 |
| 核技术 项目投资 | 36万元 | 核技术项目环保投资 | 28万元 |
| 应 用类 型 | 放射性同位素应用 | 密封源 | 射线装置 | 其它 |
|  | / | / | Ⅱ类 | / |

表1.2  射线装置技术参数表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 设备型号 | 最大管电压（kV） | 最大管电流（mA） | 作业 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线探伤机（定向） | 1 | XXQ2505 | 250 | 5 | 室内探伤 |
| 2 | X射线探伤机（周向） | 1 | XXH2505 | 250 | 5 |  |
| 备注 | 公司配备的射线装置属Ⅱ类射线装置。 |

二、污染因素分析及环保执行情况

污染因素分析（正常工况和事故工况） 污染因子： 由X射线探伤机的工作原理可知，X射线是随机器的开、关而产生和消失。本项目使用的X射线探伤机只有在开机并处于出线状态时（曝光状态）才会发出X射线。因此，在开机曝光期间，X射线成为污染环境的主要污染因子。 X射线探伤机在运行时因X射线电离空气，产生少量臭氧和氮氧化物。但该公司X射线探伤机工作时的管电压、管电流较小，分别为250kV、5mA，产生的臭氧也较少。 X射线探伤过程中产生的废显、定影液及胶片属于国家危险废物名录中感光材料废物HW16，并无放射性。产生的废显（定）影液已设有集中贮存室，送交宁波海曙银影固废处理有限公司处理。 正常工况： X射线探伤机在对工件进行照相的工况下，X射线经透射、反射，对作业场所及周围环境产生辐射影响。 事故工况： 该公司使用的射线装置属Ⅱ类射线装置，发生的事故工况主要有以下几种情况： （1） X射线探伤机在对工件进行照相的工况下，门-机联锁失效，工作人员误入探伤室，使其受到额外的照射； （2） X射线探伤机在对工件进行照相时，铅防护门未完全关闭，至使X射线泄漏到探伤室外面，给周围活动的人员造成不必要的照射。 （3）违规操作及人员故意引起的辐射照射。 发生这种事故，按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第四十二条之规定，该公司应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并立即向当地环境保护主管部门、卫生主管部门报告。 所有事故都应报告当地环境保护主管部门，有关射线装置丢失、被盗和可疑故意引起的辐射事故都应同时报告公安部门，如果发生人员受的照射剂量可能达到对人体产生危害时，应同时报告卫生主管部门。 为了杜绝事故发生，公司必须进行门机连锁装置的定期检查，严格按照操作规程进行作业，确保安全。

污染防治措施 现有的污染防治措施： （1）探伤室的设置已充分考虑周围的放射安全，探伤室与操作室分开。 （2）探伤室已安装门－机联锁安全装置，并且在工件门、工作人员出入门和外门都关闭时，探伤室才能开机检测；工件门和外门上安装了工作警示灯，根据现场检查运行正常。探伤机工作时，开启警示灯，告诫无关人员勿靠近探伤室。 （3）防护门与两边墙体须有搭接，搭接的长度须大于等于10倍的门缝间隙，门缝应尽可能小，防止射线外泄。 （4）辐射工作场所已设置电离辐射警告标志，应该用中文注明“当心电离辐射”，告诫无关人员不得靠近。各项辐射环境管理规章制度应张贴于工作现场处。 （5）公司共有3名辐射工作人员，已配备了3个个人剂量仪。公司已配置2个个人剂量报警仪，该报警仪应与防护门钥匙、探伤装置的安全锁匙串结一起。 （6）公司探伤过程中产生的废显（定）影液及胶片集中存放在暗室内，并与宁波海曙银影固废处理有限公司签订了回收处理协议。 须完善的污染防治措施： （1）探伤室室内必须装有摄像头对曝光室进行监控，确保探伤室内在无人情况且门关闭后才进行探伤。 （2）探伤室周围1m处划黄色警戒线，告诫无关人员不要靠近。 （3）操作室操作台上已设置应急按钮，在曝光室内也须设置应急按钮，可以紧急停止探伤机运行。在操作室操作台上还须设置锁定开关。 （4）该公司曝光室的通风口装置须整改，须在曝光室顶部处设计排气孔，排风机放置地面，将风管由风机连接处沿墙内壁上延至墙顶部，伸出顶墙，在风管排出口风帽外沿须敷衬4mm铅板，工作期间应保证机械通风装置的正常运行，降低室内臭氧和氮氧化物的浓度。 （5）公司应建立洗片废液处理台帐，建立档案，长期保存。公司还须在废显（定）影液及胶片集中存放处，张贴危废标志，告诫无关人员不得靠近。

公众参与 为使公司内部职工及周围公众了解本项目的建设情况及对环境的影响，建设单位就本项目的环境影响于2013年10月16日在公司公告栏内张贴了辐射环境影响评价告知书，内容主要包括工程概况、环境影响及初步评价结论；意见反馈方式主要为电话，时间为10个工作日。 公告期间没有收到任何反馈情况和异议。

三、 环 评 结 论

1 实践的正当性 温州天龙机械科技有限公司建造X射线探伤室，使用X射线探伤机的目的是为了实现对工件的无损检测，提高产品的质量与生产安全，符合辐射防护“正当实践”原则。因此，该项目使用探伤机的目的是正当可行的。 2 选址合理性分析 温州天龙机械科技有限公司位于温州经济技术开发区滨海十五路529号，探伤室位于厂区东南侧，其东侧、南侧都为公司空地，西侧为不锈钢加工区，北侧为试压区、半成品区和工件进出通道。探伤室周围50m范围内无环境敏感点，其选址是合理可行的。 3 辐射防护屏蔽能力分析 探伤室工件门有3mm铅、100mm钡砂和7mm铁皮做防护、工作人员出入门有3mm铅、100mm钡砂和7mm铁皮做防护，四周防护墙有480mm砖墙、100mm钡砂和20mm混凝土做防护，顶棚有200mm预制板和100mm钡砂做防护，其探伤室设计屏蔽能力符合《工业X射线探伤卫生防护标准》（GBZ117－2006）的要求。 4 主要污染因子、防护措施及辐射环境影响评价 本项目的主要污染因子为X射线，另外探伤过程中产生一定量的臭氧和氮氧化物，洗片过程中产生一定量的废显（定）影液及胶片。 公司通过墙体、顶棚及防护门来屏蔽X射线。根据现场监测结果，公司从事辐射操作的工作人员和公众成员均不会受到额外的辐射照射，符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中关于“剂量限值”的要求。 探伤产生的废显（定）影液及胶片要求集中存放，由宁波海曙银影固废处理有限公司回收处理。 5污染防治措施 5. 1现有的污染防治措施 （1）探伤室的设置已充分考虑周围的放射安全，探伤室与操作室分开。 （2）探伤室已安装门－机联锁安全装置，并且在工件门、工作人员出入门和外门都关闭时，探伤室才能开机检测；工件门和外门上安装了工作警示灯，根据现场检查运行正常。探伤机工作时，开启警示灯，告诫无关人员勿靠近探伤室。 （3）防护门与两边墙体须有搭接，搭接的长度须大于等于10倍的门缝间隙，门缝应尽可能小，防止射线外泄。 （4）辐射工作场所已设置电离辐射警告标志，应该用中文注明“当心电离辐射”，告诫无关人员不得靠近。各项辐射环境管理规章制度应张贴于工作现场处。 （5）公司共有3名辐射工作人员，已配备了3个个人剂量仪。公司已配置2个个人剂量报警仪，该报警仪应与防护门钥匙、探伤装置的安全锁匙串结一起。 （6）公司探伤过程中产生的废显（定）影液及胶片集中存放在暗室内，并与宁波海曙银影固废处理有限公司签订了回收处理协议。 5.2 须完善的污染防治措施 （1）探伤室室内必须装有摄像头对曝光室进行监控，确保探伤室内在无人情况且门关闭后才进行探伤。 （2）探伤室周围1m处划黄色警戒线，告诫无关人员不要靠近。 （3）操作室操作台上已设置应急按钮，在曝光室内也须设置应急按钮，可以紧急停止探伤机运行。在操作室操作台上还须设置锁定开关。 （4）该公司曝光室的通风口装置须整改，须在曝光室顶部处设计排气孔，排风机放置地面，将风管由风机连接处沿墙内壁上延至墙顶部，伸出顶墙，在风管排出口风帽外沿须敷衬4mm铅板，工作期间应保证机械通风装置的正常运行，降低室内臭氧和氮氧化物的浓度。 （5）公司应建立洗片废液处理台帐，建立档案，长期保存。公司还须在废显（定）影液及胶片集中存放处，张贴危废标志，告诫无关人员不得靠近。 6规章制度 公司目前已制订了《辐射安全和防护管理工作制度》、《辐射防护工作人员岗位职责》、《X射线机工作安全操作制度》、《射线装置设备检修和维修制度》、《辐射工作场所防止意外照射的安全措施》、《辐射工作场所监测制度》、《辐射事故应急方案》等规章制度。 7 安全培训及健康管理 （1）公司共有3名辐射工作人员，均已参加有资质单位组织的辐射安全和防护知识培训，并培训合格取得了上岗证。取得辐射安全培训合格证书的人员，应当每四年接受一次再培训。辐射安全再培训包括新颁布的相关法律、法规和辐射安全与防护专业标准、技术规范，以及辐射事故案例分析与经验反馈等内容。不参加再培训的人员或者再培训考核不合格的人员，其辐射安全培训合格证书自动失效。 （2）公司现有的3名辐射工作人员，已配备了3个个人剂量仪，由于探伤室尚未投入运行，目前并未建立个人剂量档案。探伤室投运后，个人剂量仪须每3个月到有资质单位检测一次，建立个人剂量档案，加强档案管理。 （3）该公司须组织辐射工作人员每年进行身体健康检查，并建立个人健康档案。该公司的3名辐射工作人员从温州市天龙轻工设备有限公司划拨过来，已于2013年4月组织辐射工作人员进行身体健康检查，并建立个人健康档案。在本公司从事过辐射工作的人员在离开该工作岗位时也要进行放射性职业健康体检。 8结论 温州天龙机械科技有限公司已建1间X射线探伤室并配备2台探伤机项目，已基本具备其所从事的辐射活动的技术能力和辐射安全防护措施，其X射线探伤机在探伤室内运行时对周围环境的影响能符合辐射环境保护的要求，故从辐射环境保护角度论证，该项目的建设和运行是可行的。