温州牛山国际城市综合体三期工程

环境影响报告书

（简 本）

目  录

1 项目由来	1

2 环境保护目标	1

3 社会环境概况	2

4 建设项目概况	2

5 污染源汇总	4

6 环境质量现状	4

7 环境影响评价结论	5

8 污染治理对策	8

9 环境影响评价总结论	9

10 联系方式	9

1 项目由来

温州有色冶炼有限责任公司位于温州市牛山北路13号，厂区占地面积113896.87m2。冶炼厂地块厂区设有焙烧车间、浸出车间、电解车间、矿仓库和双污处理站等生产及配套设置。根据温州市人民政府下发的《温州市核心片区牛山单元G-03至G-08地块控制性详细规划修改的批复》（温政函[2012]158号）文件精神，项目所在的冶炼厂地块调整为商务用地。拟建设成集购物、娱乐休闲、餐饮、运动健康、社区服务为一体，覆盖温州南部区域，为人们提供“一站式”体验消费乐趣的国际城市综合体。

2 环境保护目标

根据现场踏勘，项目区域附近的主要环境保护目标详见表1。

表1  主要环境保护目标

| 环境要素 | 敏感点 | 距场界红线 最近距离(米) | 相对方位 | 主要保护对 象 | 环境要求 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 德政村 | 250 | 东北(NE) | 居民 | 二级 | 2000人 |
|  | 牛桥底村 | 530 | 东(E) | 居民 | 二级 | 1000人 |
|  | 里垟村 | 810 | 北(N) | 居民 | 二级 | 1200人 |
|  | 岙垟村 | 750 | 西(W) | 居民 | 二级 | 800人 |
| 水环境 | 三条河 | 20 | 东(E) | 水质 | III | / |
| 声环境 | 德政村 | 250 | 东北(NE) | 居民 | 二级 | 2000人 |
| 规划敏感目标 | 牛山一期 | 紧邻 | 东南(SE) | 规划为商业、办公 | 牛山一期 | 紧邻 |
|  | 牛山二期 | 隔河及两侧绿化带100 | 北(N) | 规划为二类居住 | 牛山二期 | 隔河及两侧绿化带100 |

3 社会环境概况

温州市位于浙江省东南部，东濒东海，南毗福建，西及西北部与丽水市相连，北和东北部与台州市接壤。全境介于北纬27度03分-28度36分、东经119度37分-121度18分之间。

温州牛山国际城市综合体三期工程选址于温州市牛山核心片区牛山单元G03地块，地块东侧为104国道（双南线）、南侧为西站东路、西侧为牛山中路、北侧隔绿地为三条河。

4 建设项目概况

温州牛山国际城市综合体三期工程总用地面积37251.5m2，总建筑面积254187m2。地块内拟布置1幢23F办公楼（6F商业+17F办公）、1幢25F酒店式公寓（6F商业+19F公寓）、1幢27F服务型公寓（6F商业+21F公寓）、1幢6F商业楼和1处温州S1线德政村站物业及附属裙房、地下车库等。项目总投资约为247679万元。

表2  小区内建筑物布置情况

| 栋号 | A幢(办公楼) | C幢(酒店式公寓) | D幢(服务型公寓) | 商业楼 | 轨交物业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主楼高度 | 96.5m | 97.65 | 99.5m | 30.2m | 26.3m |
| 用途 | 商业、办公，6F商业+19F办公楼 | 商业、公寓，6F商业+19F酒店式公寓 | 商业、公寓，6F商业+21F服务型公寓 | 商业，6F商业 | 轨交物业，6F |
| 一层 | 精品店、百货 | 精品店、超市 | 超市、公寓大堂 | 百货、精品店 | 餐饮 |
| 二层 | 百货、零售店 | 超市、公寓大堂 | 超市、公寓大堂 | 百货 | 轨道站 |
| 三层 | 百货、电器超市 | 电器超市 | 电器超市 | 百货、电器超市 | 设备间 |
| 四层 | 百货 | 动漫城 | 动漫城 | 百货、动漫城 | 站台 |
| 五层 | 百货 | 儿童天地 | 儿童天地 | 百货、儿童天地 | 影院 |
| 六层 | 美食广场 | 美食广场 | 美食广场 | 美食广场 | 影院 |
| 地上层数 | 23 | 25 | 27 | 6 | 6 |
| 地下室 | 地下二层，含车库、水泵房、配电房等，轨交一层部分商业(超市) |

5 污染源汇总

表3  项目主要污染物汇总清单

| 污染物 | 产生量 （t/a） | 削减量 （t/a） | 排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | 废水量 | 438365 (1201t/d) | 0 | 438365 (1201t/d) |
|  |  | CODCr | 292.76 | 139.33(纳管) 248.92(环境) | 153.43(纳管) 43.84(环境) |
|  |  | 氨氮 | 32.42 | 17.08(纳管) 21.46(环境) | 15.34(纳管) 10.96(环境) |
|  |  | 动植物油 | 36.79 | 10.51(纳管) 35.48(环境) | 26.28(纳管) 1.31(环境) |
| 废气 | 天然气燃烧废气 | SO2 | 0.58 | 0 | 0.58 |
|  |  | NOx | 3.6 | 0 | 3.6 |
|  |  | 烟尘 | 1.38 | 0 | 1.38 |
|  | 汽车尾气 | 高峰 | 废气量 | 676m3/h | 0 | 676m3/h |
|  |  |  | CO | 34.42kg/h | 0 | 34.42kg/h |
|  |  |  | NO2 | 0.83kg/h | 0 | 0.83kg/h |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.65kg/h | 0 | 0.65kg/h |
|  |  | 平时 | 废气量 | 28m3/h | 0 | 28m3/h |
|  |  |  | CO | 0.707kg/h | 0 | 0.707kg/h |
|  |  |  | NO2 | 0.006kg/h | 0 | 0.006kg/h |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.009kg/h | 0 | 0.009kg/h |
| 固废 | 生活垃圾 | 4537 | 4537 | 0 |

6 环境质量现状

（1）地表水环境

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，项目周边三条河为温瑞塘河水系，属于多功能区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类地表水标准值。根据监测结果，三条河水体水质DO、BOD5、氨氮和总磷等各监测指标超出GB3838-2002中III类标准要求，DO为IV类，BOD5、氨氮和总磷为V类，因此三条河为V类水体，不具备纳污水体功能，项目附近内河呈现明显的富营养化特征及一定的有机污染，主要原因是受附近生活污水及工业污染源影响。

（2）空气环境

监测结果表明项目所在区域环境空气中SO2和NO2符合GB3095-2012中二级小时平均标准要求；所在区域环境空气中PM10均出现超标，最大污染指数为1.57，不能满足GB3095-2012中二级小时平均标准要求。

区域环境空气中苯、甲苯和二甲苯均为检出，其中苯和二甲苯符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区一次值要求，甲苯符合《前苏联居住区允许值》（CH245-71）中一次值要求。

（3）声环境

监测结果可知，四周厂界均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区要求，敏感点满足2类声环境功能区要求。

（4）土壤环境

根据土壤环境质量监测结果可知，厂区内土壤环境中的各指标均满足《展览会用地土壤环境质量评价标准》（HJ350-2007）中B级标准限值要求，对照德政村监测数据可知，厂区土壤中铅、镉、铜、锌等重金属指标受到一定程度的污染，但满足II类土地利用类型开发要求，符合该地块作为商业用地（酒店式公寓、服务型公寓属于商业）的要求。

7 环境影响评价结论

（1）水环境影响

项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网进入温州市中心片污水处理厂处理达标后排放瓯江，项目废水排放量为1201t/d，438365t/a。主要污染物COD纳管排放量为153.43t/a、氨氮纳管排放量为15.34t/a，经温州市中心片污水处理厂处理后COD排入环境量为43.84t/a、氨氮排入环境量为10.96t/a。项目废水主要为生活污水、商业及配套设施排水，项目废水接管至温州市中心片污水处理厂集中处理后，不排放附近内河，因此不会影响内河水质环境。

（2）大气环境影响

根据预测结果，在项目车辆运行高峰期情况下，汽车尾气污染物CO、NO2和非甲烷总烃最大地面浓度均未超过标准的10%。因此本项目车库汽车尾气污染物在楼顶排放不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。

小区内住户厨房均设有油烟机，油烟废气经专用烟道至各幢楼楼顶排放，油烟废气经过扩散后基本不会对周围环境产生影响。

商业餐饮设置油烟机，并委托专业有资质单位设计除异味设施，经处理后通过油烟排烟管道往屋顶排放，一般餐厅厨房油烟在经过油烟净化器的有效净化和除异味处理后，不会对环境造成大的影响。饮食服务项目应严格按照环保部下发的《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）和温环发[2009]68号《温州市饮食娱乐业环境影响评价文件审批细则》文件精神进行设计。

根据设计方案可知，锅炉采用天然气。由于天然气一种洁净环保的优质能源，只含少量硫、粉尘和其他有害物质，产生少量二氧化硫和粉尘等，本项目锅炉废气经专用烟道楼顶直接排放，高度不低于8m，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的表2燃气锅炉废气Ⅱ时段排放标准，对环境影响有限。

（3）声环境影响

根据预测数据可知，车辆行驶高峰时段地下车库出入口汽车进出行驶噪声对附近敏感点的影响很小。地下车库出入口建议安装拱形吸、隔声屏；进出地下车库要禁鸣喇叭，减轻噪声污染；对车库坡道路面进行合理设计，采用低噪声建筑材料。

一般车库排风机在白天开启，噪声达到60 dB的距离要求为距排风口3m，故排气筒噪声白天影响范围基本在3m以内，本项目各幢楼之间的距离远大于3m，故其可以满足2类声环境的要求。

本项目只在昼间运行，建议在冷却塔外围设置声屏障，据有关资料调查，设置声屏障后冷却塔运行噪声级可降低10dB，可有效的避免对敏感点的影响。

根据对社会噪声的监测结果，一般人群普遍会话的声级范围在60~65dB，人群产生的噪声与人群的人口密度有关，根据有关噪声统计结果，人口密度为0.2人/m2时，人群的噪声级在65dB左右，本项目人群活动基本为室内活动，经墙体、玻璃隔音后，室外可达到50dB以下，因此项目的噪声级较小。另外禁止在区域内使用高分贝喇叭播放音乐等。

（4）固废影响

生活垃圾包括食物残渣、废纸、废包装袋、塑料、金属和玻璃瓶等。生活垃圾构成主要是以有机类垃圾为主，通过区内设置的垃圾收集点收集生活垃圾，再经环卫部门清运处理。由于本项目垃圾收集处置纳入城镇垃圾处理系统，因此只要与环卫部门协调配合，做好内部垃圾收集工作，定点堆放生活垃圾，及时将每日的生活垃圾清运，做到一日一清，采用密封垃圾车辆运输，杜绝垃圾散落，可以避免生活垃圾乱堆放，引起蚊蝇滋生、有碍观瞻现象。因此生活垃圾通过合理处理处置，不会对周围环境产生影响。

（5）外环境影响

根据调研，项目地块东南侧280m为炬光工业区，西南侧900m处为高翔工业区，炬光工业区和高翔工业区均为工业集聚区，主要为温州传统产业眼镜、锁具、制鞋、服装、电子设备、机械设备等轻工产业为主的工业园区。根据监测数据，项目场地监测点位特征因子苯、甲苯、二甲苯均未检出，污染指数均小于1，因此，项目地块东南侧280m为炬光工业区，西南侧900m处为高翔工业区企业对项目环境空气影响在可接受范围内。

轨道S1线德政村站点对项目的影响，引用温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司委托宁波市环境保护科学研究设计院编制《温州市市域铁路一期（铁路温州南站-机场-灵昆）项目环境影响报告书》环评结论进行说明。经预测，德政村站营运近期昼、夜间预测值分别在66.7～70.3dBA和56.4～64.4dBA之间，较现状分别增加0.3～3.9dBA和2.1～10.7dBA，对照相应标准，部分预测点昼夜超标分别在0.3～3.2dBA和1.4～6.1dBA之间。德政村站预测点环境振动预测值VLZmax为55.7～66.0dB，叠加现有铁路影响后振动预测值VLZmax为73.5～74.0dB，夜间超标量分别为1.5dB、2.0dB。

项目所在地块G-07地块东侧的城市主干路104国道（双南线），拓宽后红线宽50m，距离地块建筑34m；南侧至规划城市次干路西站东路，规划红线宽30m，距离地块建筑27m；西侧为规划的城市支路牛山中路，规划红线宽24m，距离建筑12m。根据交通尾气类比监测，规划道路实施后汽车尾气中CO和NO2对周围环境影响有限，能够满足环境空气质量标准要求。根据噪声预测结果，104国道（双南线）西侧A幢办公楼，超出执行的2类声环境功能区对应的2类昼、夜间标准60dB、50dB要求；西站东路北侧C幢酒店式公寓楼（同时也是牛山中路和西站东路的交叉口）满足4类声环境功能区对应4a类昼、夜间标准70dB、55dB要求；牛山中路东侧办D幢服务型公寓楼满足2类声环境功能区对应的2类昼、夜间标准60dB、50dB要求。

8 污染治理对策

表4  污染防治措施清单

| 污染源 | 污染防治措施 |
| --- | --- |
| 施工期 | 废水 | 生活污水应建临时厕所与生化处理设施，施工废水则设临时废水沉淀池，使之澄清后外排，以不影响周边河流水质为宜。 |
|  | 扬尘 | 对主要施工道路实施洒水（每天4～5次，可使扬尘减少70%左右），在大风天气不进行扬尘污染严重的作业等。 |
|  | 机械设备噪声 | 夜间应禁止打桩机等强噪声机械进行施工。 |
|  | 固废 | 运至当地相关部门指定的弃渣弃土消纳场 |
| 运营期 | 废水 | 生活污水经化粪池处理达纳管标准后排入市政污水管。 |
|  | 废气 | 地下车库设诱导式机械通风系统，地下车库排风口设置在各个区域楼顶，地下车库排风（烟）沿竖井从设置在楼顶的排风（烟）口排入大气。 |
|  | 噪声 | 进出地下停车库要禁鸣喇叭，减轻噪声污染；地下车库出入口建议安装拱形隔声屏，对车库坡道路面进行合理设计，采用低噪声建筑材料。 |
|  | 固废 | 在区内设置垃圾收集点，收集后委托环卫部门清运处理。 |

9 环境影响评价总结论

温州牛山国际城市综合体三期工程符合温州市核心片区牛山单元G-03至G-08地块控制性详细规划修改要求。项目的建设是贯彻落实温州中心城区“退二进三”政策，提升城市形象和品位。但项目在建设、营运过程要产生一定的污染物，经分析和评价，采用科学管理与恰当的环保治理手段可以控制环境污染。餐饮及酒店因暂时无法明确其建设内容及规模，需另行申请环评审批。在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施的基础上，从环保角度来看，该项目建设是可行的。

10 联系方式

（1）建设单位名称和联系方式

建设单位名称：温州有色冶炼有限责任公司

联系人：林益祥

电话：13868653078

地址：温州有色冶炼有限责任公司（牛山北路13号）

（2）环评单位名称和联系方式

评价单位名称：温州市环境保护设计科学研究院

联系人：钟工，电话：0577-88983877，传真：0577-88980706

地址：温州车站大道神力大厦7楼

# Text boxes

续表3.2-2  食品生产设备一览表