温州生态园中兴大道延伸段建设工程

环境影响报告书

(简  本)

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一三年六月

目  录

1项目概况	2

1.1 基本情况	2

1.2 道路设计标准	2

2项目周围环境现状	4

2.1建设项目所在地的环境现状	4

2.2建设项目环境影响评价范围	4

2.3环境质量现状	4

（1）水环境现状	4

（2）大气环境现状	4

（3）声环境现状	5

3环境影响预测	5

3.1水环境预测评价	5

3.2环境空气预测评价	6

3.3声环境影响分析	6

3.4社会环境、景观影响评价	8

3.4.1社会环境影响分析	8

3.4.2对区域防洪的影响	9

3.4.3景观影响分析	10

3.5对策措施	10

4公众参与	11

5审批原则符合性	12

5.1建设项目环评审批原则符合性分析	12

5.2建设项目环评审批要求符合性分析	13

5.3建设项目其他部门审批要求符合性分析	14

6环评总结论	14

1项目概况

1.1 基本情况

项目名称：温州生态园中兴大道延伸段建设工程；

建设单位：温州生态园建设开发有限公司；

建设性质：新建；

工程范围：南起高教园区北入口道路，北至环山北路，全长约2900m，规划道路红线50m。沿线主要相交道路有高教园北入口道路、规划道路和环山北路，设置山体隧道一处（左线隧道长204m，右线隧道长212m），跨河桥梁5座，涵洞3处。项目总用地面积99297平方米；

工程规模：长度约2.9km，规划红线宽度50米；

工程内容：包括道路、桥梁、隧道、管理用房、市政地下管线、交通设施、给排水、绿化、公交站台、照明等；

建设标准：按照城市主干道Ⅰ级设计，设计行车速度为60km/h；

总 投 资：43538万元；

资金来源：拟由温州生态园建设开发有限公司统筹安排；

1.2 道路设计标准

1、道路技术标准

（1）道路等级

道路等级：城市主干道I级

（2）计算行车速度

v=60km／h

（3）结构设计标准

道路：BZZ—100，

（4）设计年限

道路交通量达到饱和年限：       20年

路面结构达到临界状态年限：     15年

（5）车行道宽度标准

①机动车车道宽度：

大型汽车或大、小型汽车混行     3.75m

小型汽车专用线                 3.50m

公共汽车停靠站                 3.00m

②	非机动车车道宽度：

自行车                          1.0m

三轮车                          2.0m

兽力车                          2.5m

板车                           1.5m~2.0m

（6）抗震标准

根据《中国地震动参数区划图》(GBl8306—2001)，温州市地震动峰值加速度小于0.05g，相当于地震基本烈度小于IV度。

（7）坐标及高程

坐标系统：温州市城市坐标系。

高程系统：黄海高程。

2、桥梁技术标准

（1）设计水位

河道洪水位4.20m；河道常水位2.62m；设计河底标高-1.0m。

（2）梁底标高

9级通航：4.92m。

（3）桥梁设计荷载

汽车荷载：公路-I级；

人群荷载：3.0 kPa。

（4）抗震设防烈度

本地区抗震设防烈度为6度，地震动峰值加速度值为0.05g，桥梁简易构造设防。

3、给排水技术标准

雨水管设计流量: 按污汇水面积暴雨强度及径流系数计算。重现期为1.0年。

污水设计流量：以平均日用水量为基础，结合截污率、折污率计算。

最小设计流速:污水管 0.4-0.6 m/s，合流管0.6-0.75m/s。

给排水管管顶覆土应≥0.7m；

2项目周围环境现状

2.1建设项目所在地的环境现状

目前，湿地内部交通网络尚未形成，交通基础设施较为薄弱。连接着南塘大道和瓯海大道的南仙路作为唯一一条对外道路尚在建设之中；现状的三茶路和局部已经开放交通的南仙路成了湿地几个行政村之间相互联系的重要纽带。连接温州大道和瓯海大道的三垟大道已经开放交通。伴随着三垟湿地及大罗山景区的开发建设，吸引了大量的游客前往观光旅游，现状的道路已满足不了交通需求，故湿地与外界联系道路的建设迫在眉睫。

在湿地周围，现状主要有两条道路，北侧为瓯海大道，西侧为南塘大道，南侧为南外环路，东侧则未有道路建设。

本项目路段穿越樟岙村，樟岙村整体搬迁，部分新民村民宅搬迁，沿线主要敏感保护目标见表1.9-1。项目敏感点示意图见图1.9-1。

表1.9-1敏感保护目标表

| 序号 | 敏感点 | 距道路红线最近距离（m） | 方位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大岙溪村 （约3户） | 民宅1 | 167 | 东北侧 | 2层楼，村民自建房 |
| 2 |  | 民宅2 | 185 |  | 3层楼，村民自建房 |
| 3 |  | 民宅3 | 197 |  | 2层楼，村民自建房 |
| 4 | 樟岙村 | 穿过 | 西南-东北 | 约180户左右，道路建设时全部拆迁 |
| 5 | 部分新民村民宅 | 穿过 | 西南-东北 | 约48户左右，道路建设时全部拆迁 |
| 6 | 寺庙 | 距隧道南侧出口35m | 西南侧 | 普通低矮砖瓦房，3-4人居住 |
| 7 | 规划居住用地 | 15 | 东北侧 | 道路东北侧两侧区域 |

2.2建设项目环境影响评价范围

1、噪声评价：道路中心线两侧各200m范围；

2、大气环境评价：道路中心线两侧各200m范围；

3、水环境评价：路线附近的主要河流；

4、生态评价：道路中心线两侧各200m范围及施工各临时占地区；

5、社会环境评价：路线经过的区域。

2.3环境质量现状

（1）水环境现状

根据监测结果，项目沿线内河现状均有出现部分指标超标现象，主要表现为DO、BOD5、氨氮、总氮和总磷超出Ⅲ类地表水功能要求，呈现明显的有机污染及氮磷类污染特征。主要是由于当地污水管网尚不完善，生活污水直接排放入河和农业面源污染的影响。

营运期的水污染源主要是降雨产生的路面径流污水，路面径流水污染负荷不大，分散排放不会对道路附近河道产生明显影响，但应加强对车辆漏油的管理。

（2）大气环境现状

根据大气环境质量现状监测资料，沿线地区环境空气中常规污染因子PM10、SO2、NO2符合标准要求，说明沿线地区的环境空气质量现状尚好。

（3）声环境现状

根据声环境现状监测结果可知，沿线各监测点声环境质量现状较好，声环境质量现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类类声环境功能区对应的标准要求。

3环境影响预测

3.1水环境预测评价

1、地表径流的影响

本工程营运期无经常性污水来源，主要水污染源是非经常性污水，也就是指道路表面径流。拟建道路建成营运后，随着交通量逐年增多，沉落在路面上的机动车尾气排放物、车辆油类以及散在路面上其它有害物质也会逐年增加。上述污染物一旦随降水径流进入水体，对水体的水质将会产生一定的影响。影响道路表面径流水量和水质因素较多，包括降雨量、车流量、两场降雨间隔时间等，其水量和水质变幅较大，污染成分十分复杂。根据目前国内对道路路面径流浓度的测试结果，降雨初期到形成路面径流的30 min内，水中的悬浮物和石油类浓度较高；半个小时后，其浓度随着降雨历时延长而较快下降，降雨历时40～60 min分钟后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物浓度基本稳定在较低水平。

2、突发性事故影响

突发性事故影响的分析见环境风险影响分析章节，通过加强风险管理，加强风险防范措施，做好突发性事故应急预案，使事故发生的概率降至最低，使事故对环境造成的污染达到最低。

3.2环境空气预测评价

根据预测结果：

（1）由预测结果显示，本工程建成运营后，近（2015年）、中（2020年）和远期（2032年）道路汽车尾气中CO、NOx、THC对周围环境空气质量影响有限，只要严格控制不合格车辆的驾驶，不会对区域环境造成明显影响。

（2）在最不利风向下，距隧道口不同距离处，近期NOX的预测浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，中期和远期NOX的预测浓度分别在15-70m和10-110m的范围内大于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，CO预测值小于《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，THC预测值未超出标准值2.0mg/m3。本项目的隧道口处的敏感点主要为距隧道南侧出口段西侧35m处的寺庙。根据预测结果，公路建成后NOX和THC对35m处的寺庙影响较大。

（3）由于汽车在隧道内通过时间较短，正常运营情况下一般来说影响不大。但在事故状态下，隧道内的污染物浓度将会升高，加上事故情况下司乘人员在隧道内的停留时间增长，可能对人体健康带来一定程度的影响。因此在事故情况下应有必要的应急处理措施。

3.3声环境影响分析

①本工程近期昼夜间达到2类声功能区的距离分别在距红线46.2m和84.3m以外；昼间均达4a类声功能区，夜间4a类声功能区达标距离在距红线39.6m以外。工程中期昼夜间达2类声功能区的距离要求在距红线分别为58.4m、102.9m以外；昼间均达4a类声功能区，夜间达标距离在距红线50.2m以外；工程；远期昼夜间达2类声功能区的距离要求在距红线分别为71.3m、122.1m以外期昼夜间达4a类声功能区的距离在距红线10.8m和62m以外。

②（1）已建敏感点

营运初期：中兴大道延伸段沿线第一排建筑物昼间和夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类噪声标准。

营运中期：中兴大道延伸段沿线第一排建筑物昼间和夜间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类噪声标准。

营运远期：中兴大道延伸段沿线各敏感点的第一排建筑物昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类噪声标准；本环评所列敏感点的第一排建筑民宅1和民宅2的夜间噪声略有超标，超标0.1和0.4 dB，民宅3夜间噪声满足相应的声环境质量要求。

（2）规划敏感点

营运初期、中期和远期：距道路红线15m的规划敏感点的昼间噪声满足声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类噪声标准，夜间噪声超出4a类标准，营运初期、中期和远期超标值分别为5.7 dB、7.2 dB和8.5 dB。

（3）寺庙

根据表6.3-1知，由于寺庙距离本道路隧道洞口35m，因此近、中、远期昼夜间噪声值均超标，该寺庙夜间一般3-4个人住，因此要求将寺庙建筑加装隔声窗，尽量减小道路交通噪声对寺庙内的宗教活动及寺庙内管员造成较大影响。

3、在采取低噪声沥青混凝土路面和设置绿化带等措施后，噪声污染问题很大程度上可以得到缓解，但需对临路敏感建筑进行跟踪监测，若仍有超标需采取加装隔声窗等措施。沿线规划居住用地在方案设计时，应充分考虑道路的噪声影响，对住房功能进行合理布局，面向道路的第一排住房尽量将客厅、浴室等布置在道路一侧，卧室布置在远离道路一侧。

在采取上述措施的基础上，要求对临路敏感建筑进行跟踪监测，若仍出现超标现象，则需采取加装隔声窗等措施。

3.4社会环境、景观影响评价

### 3.4.1社会环境影响分析

本工程选线建设因施工作业和营运通车，将对沿线附近社区发展（包括人口结构、经济发展和出行交往）、居民生活质量、基础设施、企业生产、土地利用、景观环境等方面产生一定的有利或不利影响。

（1）对区域经济发展的影响

本项目的建设是改善生态园三垟湿地道路交通条件，缓解温州附一医新院周边交通压力的需要。

本项目的建设是加快建设温州生态园的需要。

本项目的建设是温州中心城市拉开框架、加快建设的需要。

（2）对周围民众生活环境的影响

鉴于本项目所在地块樟岙村和与樟岙村连接的新民村民宅整体搬迁安置。项目附近最近的敏感点为165m处的大岙溪村，因此本工程建设施工期因施工扬尘、噪声、振动、固体废物产生以及沥青烟气散发和交通拥挤堵塞，将对沿线民众生活环境造成的不利影响有限，且这种不利影响是短暂的，施工完毕后就消失。

本工程建成营运期因车辆尾气、噪声、振动产生和视野阻隔，将对沿线社区民众生活环境永久造成明显不利影响。

由于本工程沿线分布有居民区，应引起建设单位的高度关注和足够重视，积极采取可行、有效措施避免或减缓民众生活环境的不利影响，防止发生社会纠纷事件。

本工程建设施工期和营运期环境空气和环境噪声等环境影响详见本报告书有关章节。

本工程建设施工期施工车辆和施工场地都需要利用现有部分道路和人行通道，从而将在一定程度上对沿线乡镇居民出行交往造成不便和困难。但这种不利影响是短暂的，施工完毕后就消失。

（3）对文物古迹的影响

根据本大工程拟定路线走向以及向当地群众了解，工程路线施工范围内目前未发现重要的文物古迹。因此，本大程施工期和营运期均不会对其造成不利影响。但是，由于本工程目前仍处于设计阶段，对沿线道路用地红线范围内及其外围附近可能产生影响的地下文物古迹尚未探明。因此，在工程施工中若发现文物遗存，应采取措施保护现场，并立即报告当地文物行政主管部门进行现场鉴定处理和保护性挖掘，完成挖掘处理后方可继续施工。

### 3.4.2局地气候影响分析

由于沥青混凝土路面热容量小，反射率大，蒸发耗热几乎为零，下垫面温度高，升热快，粉尘和二氧化硫含量高，形成一条“热浪带”。这些都将造成道路小环境的改变，局部小气候恶化，减轻这种不良影响的办法是道路两侧绿化。绿化带具有降温、降噪、降低风速、减少土壤水份蒸发和风蚀以及减少污染物传输的作用。

### 3.4.3对区域防洪的影响

（1）桥梁建设对洪涝水利的影响

本道路所经过的河道，属于防洪排涝的河道，道路桥梁对洪涝水利的影响主要是对河流泄洪的影响，本工程对排洪问题在设计阶段即给予充分的重视，跨河桥梁的设计防洪标准不低于河道的防洪标准，桥梁设计梁底标高按照标准设置，本项目桥位处河道50年一遇洪水位约5.51m，100年一遇洪水位约5.62m，梁底按不低于计算水位（设计水位计入壅水、浪高等）0.5m考虑，需6.16m，基本上不影响河道的泄洪能力。桥梁设计需征得水利部门的同意，以避免对泻洪的影响，同时注意桥梁建设施工期的管理，本工程桥梁建设对沿线区域的洪涝影响不大。

（2）道路路堤对洪涝的影响

道路路堤对防洪的影响，主要是因为洪水发生时，路基犹如挡水堤坝，切断了农田漫流的过水途径，使洪水更加依赖河道下泄，造成水位壅高，泄洪能力下降。线路跨越支流时，在设计中增设涵洞，因此，在一般情况下基本上可以避免本工程路基对防洪的影响。

### 3.4.3景观影响分析

根据设计方案，道路两侧进行绿化。同时，项目的实施，交通环境的变化，将带动沿线的土地开发，新的建筑物的修建，并配以灯光和广告的优美设计，从而显示沿线的都市风貌，对沿线局部的不良景观做到较好的改观和掩饰。通过本项目的建设，可改善沿线环境，为沿线居民提供良好的生活条件和工作条件。

3.5对策措施

建设期

1、防治水土流失是建设期环保措施的主要内容，应按本工程水土保持报告的要求落实有关措施，其中土石方开采地等主要点必须落实边坡防护工程、景观保护、植被恢复及绿化措施。

2、对永久性和临时性占用土地，应按国家有关政策进行补偿，临时性占地施工结束后应及时恢复。

3、在民宅附近，应禁止夜间施工，确需连续作业应经当地环保部门批准并告知附近群众。在敏感点附近施工时对强噪声施工机械采取临时性的隔声围护措施。

4、为防止施工现场大气污染，施工场地应勤洒水抑尘。

5、加强施工现场的环保管理，钻孔桩泥浆设泥浆固化池沉淀处理，污泥干化后统一运往临时堆渣场堆放。

6、应将施工期的环保措施列入标书内容，落实到施工单位和施工场地。

运行期

1、道路两侧进行植树种草，各主要环境敏感点应考虑设置绿化带，以减少汽车尾气和交通噪声对环境敏感点的影响。

2、加强交通管理，限定车速范围，发生堵车应及时疏导，以防过往车辆发生怠速排污，影响周围环境空气。

3、采用低噪声沥青混凝土路面。中兴大道延伸段禁止夜间鸣笛，加强路面维护，加强交通管理等措施，以减少交通噪声影响。本项目环评报批后，道路两侧新建的敏感点，其噪声污染防治责任归于该敏感点的建设单位。

4、因本项目为城市主干道，且项目沿线主要为三垟湿地，应尽量避免运输危险化学品。严格执行危险品运输有关规定，一旦发生危险品运输事故，应立即通知公安、消防、交管、环保等有关部门，及时采取应急处置措施，做好应急预案。

4公众参与

4.1公众参与调查结果

本次公众参与发放团体调查表20份，个人调查表50份，收回团体调查表20份，个人调查表50份，被调查的单位为项目所在地周围企事业单位、村委会，被调查个人为项目所在地附近居民。

（1）个人调查结果

据个人调查表的结果分析，14%的被调查者认为当地环境质量较好，82%的被调查者认为当地环境质量一般，另有4%的被调查者认为当地环境质量较差。认为本地区主要存在的环境问题是水污染的占21.5%，大气污染的占26.2%，固废方面污染的占36.9%，噪声方面的污染占15.4%。6%的被调查者了解本项目，78%的被调查者对本项目有所了解，还有16%的被调查者不了解本项目，说明建设单位还应加强宣传，使周边群众真正了解本项目建设的意义。调查过程中认为该项目运营对环境存在废气和废水方面影响的各占20.3%，噪声方面影响的占23.2%，固废方面影响的占30.4%，不清楚的占5.8%。在被调查者对建设单位环境信誉满意程度的调查中，表示满意的占14%，较满意的占76%，另有10%的被调查者表示不满意。48%的被调查者认为该项目运行后对周围环境产生的影响较大，30%的被调查者认为影响较小。90%的被调查者支持本项目的建设，仅10%的被调查者本项目的建设表示无所谓的态度，说明绝大多数人对本项目是持支持态度的，无反对意见。

（2）团体调查结果

团体调查统计结果见表12.3-2。从团体调查统计结果分析，35%的被调查团体认为区域环境质量现状良好，65%的被调查团体认为区域环境质量现状一般。25%的被调查团体认为区域主要环境问题是水污染，15%的被调查团体认为区域主要环境问题是大气污染，认为是固废污染和其他的分别占55%和5%。30%的被调查团体对建设项目表示了解，70%的被调查团体对建设项目表示有所了解。调查过程中认为该项目运营对环境存在废水方面影响的占21.7%，废气和噪声方面影响的各占17.4%，固废方面影响的占43.5%。在对建设单位环境信誉满意程度的调查中，40%的被调查团体表示满意，较满意的占55%，另有5%的被调查者表示不满意。55%的被调查团体认为该项目运行后对周围环境产生的影响较大，35%的被调查者认为影响较小。95%的被调查团体支持本项目的建设，仅5%的被调查者本项目的建设表示无所谓的态度，说明绝大多数被调查团体对本项目是持支持态度的，没有反对意见。

4.2公示结果

本项目地块涉及三垟街道、茶山街道和状元街道用地，项目的环保公示分别于2012年06月18日和012年07月06日在三垟街道办事处、茶山街道办事处和状元街道办事处宣传栏，并于2012年06月18日和2012年09月26日在项目沿线村庄村委会宣传栏进行张贴，公示期均为10个工作日，公示图片见下图。公示期内未收到群众来电和来信反映。

5审批原则符合性

5.1建设项目环评审批原则符合性分析

(1) 建设项目符合生态环境功能区规划的要求

项目选线位于温州生态园湿地和景观保护生态环境功能小区（Ⅴ1-40301B04），属于限制准入区。该区生态服务功能重要性为水源涵养中度重要和比较重要，生态环境敏感性为水环境污染高度敏感。主要承担湿地保护和生态景观保护的功能。建设开发活动的环境保护要求：控制工业发展规模，原则上不再新增工业用地；温州生态园的旅游开发活动要符合《温州生态园总体规划》和《浙江省温州生态园保护管理条例》中提出的要求；三垟水网作为城市的重要生态湿地，应禁止从事与水网湿地保护无关的一切建设活动，保持现有的调蓄能力。巩固稳定杨梅、瓯柑种植面积，推广无公害生产技术，用现代科技和农耕文化来提升产品附加值，将茶山杨梅和瓯柑两大产业做成生态农业示范。

项目道路工程建设属于基础设施建设，是区域配套建设项目，不属于污染型项目，因此本项目的建设不会与项目所在地生态环境功能区冲突，符合区域生态环境功能区划要求。

(2) 排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

工程建成后在正常工况下主要污染源为：交通噪声、汽车尾气，通过加强城市道路检查，淘汰不合格的车辆，降低车辆的辐射声级和减少尾气的排放；加强交通管理，避免堵塞，减少刹车、起动的次数，从而降低由起动、刹车引起的噪声。并通过合理规划道路两侧的用地可减少交通噪声和汽车尾气对敏感点的影响。

(3) 排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

本工程营运后，道路上通行的车辆将产生一定量的NO2、CO、THC，但同一区域的同一时间运输量是一定的，不通过本道路行驶必然通过其他道路行驶，因此在本项目道路上排放的尾气量如果不在本道路排放，将在其他道路排放，并没有因本工程的建设而增加排污量。

(4) 造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

项目所在地环境功能区划为：地表水多功能区Ⅲ类、环境空气二类、环境噪声2类区。

本项目施工期施工人员生活污水委托环卫部门定期清运，生产废水等在处理达标排放对纳污水体水质影响较小；施工期汽车扬尘等在采取一定防治措施后对道路沿线居民影响较小。施工期噪声对沿线居住环境产生一定的影响，但在营运期通过对沿线规划敏感点的合理布局、对临路第一排建筑加隔声窗、加强交通管理、路面优化等措施后交通噪声能满足标准要求。

因此本项目采取一系列的污染防治措施，能够做到维持现有环境质量。

5.2建设项目环评审批要求符合性分析

(1) 清洁生产要求的符合性

本项目属于道路工程建设项目，采用先进的工程管理与施工模式，在建设过程及道路营运过程中加强管理，可以符合道路建设和运行清洁生产要求。

(2) 公众参与要求的符合性

项目的环保公示分别于2012年06月18日和2012年07月06日在三垟街道办事处、茶山街道办事处和状元街道办事处宣传栏，并于2012年06月18日和2012年09月26日项目沿线村庄进行张贴，公示期均为10个工作日，公示期内没有群众来电和来信反映。

本项目环评已经环评前公告、环评阶段公示，充分的公众参与调查等程序，程序均符合《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关要求。

5.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

(1) 建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

本项目南起高教园区北入口道路，北至环山北路，全长约2900m，城市主干道Ⅰ级。中兴大道延伸段的建设符合《温州生态园三垟（仙洋）湿地公园规划（送审稿）》的相关要求，有利于区域路网完善和规划的实施建设；中兴大道：以瓯海大道为界，北部连沿江快速路，并连接跨江大桥通往七都、乐柳地区，南部通往温州西客站，为城市主干道功能，符合《温州市城市综合交通规划（2005—2020）》和《温州生态园总体规划》的相关要求。

根据中华人民共和国建设项目选址意见书（选字第 浙规选2012-03060号4），本项目符合城乡规划要求。

根据项目用地预审意见书，项目符合国家供地政策、城市总体规划和土地利用总体规划。

因此，本项目建设符合相关规划要求，选址合理。

(2) 建设项目符合、国家和省产业政策等的要求

在国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》中，属于鼓励类目录的第十九类城市基础设施及房地产的“城市公共交通建设”，因此本工程的建设是国家鼓励、支持的项目，符合国家产业政策。

本项目的建成后完善园区道路网、优化路网结构发挥重要作用，进而带动区域社会经济的进一步发展。

6环评总结论

温州生态园中兴大道延伸段建设工程项目符合《温州生态园三垟（仙洋）湿地公园规划（送审稿）》、《温州市城市综合交通规划（2005—2020）》和《温州生态园总体规划》的相关要求。是建成温州市城市交通网的重要组成部分。但项目在建设、营运过程要产生一定的污染物，经分析和评价，采用科学管理与恰当的环保治理手段可以控制环境污染。项目在建设和投入营运期间，应取有效可行的污染防治措施，在认真落实本报告书中有关措施和建议的前提下，本项目对周边环境的影响是可以承受的，因此本项目的建设从环保角度考虑是可行的。