温州市滨江商务区加洲路市政工程

（瓯江路～学院东路段）

环境影响报告书

（简本）

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一三年六月

目 录

(一)  建设项目概况	3

1.1建设项目概况	3

1.2工程主要内容	3

1.3审批符合性分析	4

(二) 建设项目周围环境现状	7

2.1环境质量现状	7

2.2建设项目环境影响评价范围	7

(三)建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	8

3.1污染源分析	8

3.2环境保护目标	8

3.3影响评价分析	9

3.4污染防治对策分析	10

3.5环境风险分析	11

3.7 环境监理计划及环境管理制度	11

(四)公众参与	12

4.1公示调查结果分析	12

4.2公众调查基本概况	12

4.3公众参与结论	12

(五)环境影响评价结论	12

(六)联系方式	13

# (一)  建设项目概况

1.1建设项目概况

项目名称：温州市滨江商务区加洲路市政工程（瓯江路～学院东路段）

建设单位：温州市滨江建设投资有限公司

工程范围：北起瓯江路，南至学院东路；道路总长约1498.4m，规划红线宽度为29m。

设计标准：按城市次干道Ⅰ级标准，设计车速为40km/h。

建设内容：道路、桥梁、给水、排水、交通设施及照明附属工程等。

拆迁征地：本项目总用地面积67.87亩。

项目总投资：本项目总投资为27319万元，资金由建设单位自筹解决。

建设周期：2013年11月~2015年05月  主体道路施工及附属设施施工

1.2工程主要内容

（1）建设规模

加洲路市政工程，全长1498.4m，规划红线宽度29m。根据片区河道调整分析报告，加洲路沿线共规划新建巨二横河北桥、巨二横河南桥和下陡门河桥。道路、桥梁、给水、排水、交通设施及照明附属工程等。建设规模详见下表：

表1.2-1 道路桥梁工程建设规模一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 指标 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路长度 | m | 1498.4 |  |
| 2 | 红线宽度 | m | 29 |  |
| 3 | 道路工程 | m2 | 43327 |  |
|  | 主车道面积 | m2 | 25016 |  |
|  | 人行道面积 | m2 | 11192 |  |
|  | 两侧及中心绿化面积 | m2 | 6690 |  |
| 4 | 桥梁工程 | m2 | 2349 |  |
|  | 巨二横河（北）桥 | m2 | 1102 |  |
|  | 巨二横河（南）桥 | m2 | 725 |  |
|  | 新开河3桥 | m2 | 522 |  |
| 5 | 给水管道 | m | 1913 |  |
|  | 给水球墨铸铁管DN200 | m | 408 |  |
|  | 给水球墨铸铁管DN500 | m | 1505 |  |
| 6 | 雨水管道 | m | 1655 |  |
|  | D700承插式钢筋混凝土管雨水管 | m | 122 |  |
|  | D600HDPE双壁波纹管雨水管 | m | 800 |  |
|  | D500HDPE双壁波纹管雨水管 | m | 733 |  |
| 7 | 污水管道 | m | 1184 |  |
|  | φ400HDPE缠绕增强污水道 | m | 1184 |  |
|  | φ300HDPE缠绕增强污水道 | m | 321 |  |
| 8 | 电力缆线 | m | 2727 |  |
|  | 10kv电缆沟 | m | 1573 |  |
|  | 110kv电缆沟 | m | 1153 |  |
| 9 | 高挑路灯 | 盏 | 102 |  |
| 10 | 行道树 | 株 | 501 |  |
| 11 | 公交站台 | 座 | 6 |  |
| 12 | 总用地面积 | 亩 | 67.87 |  |

（2）平面布置

加洲路北起瓯江路，南接学院东路，道路红线宽度29米，双向四车道，平面线位按规划线位。加洲路与商务一路～商务五路、黎明东路等多条东西向道路相交，加洲路东侧为新开河1，东西向道路都以桥梁方式跨越新开河道与加洲路相接，在平面和纵断面标高上须兼顾横向道路。沿线经过3处河道，设置桥梁3座。

道路沿线主要交叉口路缘石转弯半径不得小于20m，停车视距不得小于30m。

根据《无障碍设计规范》的规定，考虑残疾人使用方便，本项目全线采用无障碍设计。即在人行道上设置盲道，在路口及行人过街处设置缘石坡道以方便残疾人通行。盲道宽度为0.5m，中距侧石边2.5m。

公共交通车站距离根据《城市道路交通规划设计规范》规定，市区线为500m～800m。工程沿线一共设置3对公交站点。

## 1.3审批符合性分析

1.3.1建设项目环评审批原则符合性分析

1、建设项目符合生态环境功能区规划的要求

本项目为温州市滨江商务区加洲路市政工程，位于滨江商务区中部区域，道路整体呈南北走向，北起瓯江路，南至学院东路路。根据温州市人民政府、浙江省环境保护科学设计研究院编制的《温州市区生态环境功能区规划》内容，项目拟建地块为鹿城老城区城镇优化发展生态环境功能小区，为优化准入区，编号Ⅴ1-40302D01。该功能小区主要承担城镇发展、保护和恢复历史街区、美化城市人居环境的功能。建设开发活动环境保护要求：改造提升商贸流通业，大力发展现代服务业，建设以商贸服务、休闲娱乐、旅游购物为主的现代商住区。建成区内原则上不再新上工业项目，逐步将现有污染企业关停或搬迁；新建其他项目要严格执行环境影响评价制度。任何建设不得侵占河道水系的城市生活岸线和生态资源保护岸线。

本工程建设属于基础设施建设，不属于污染性项目，有助于区域城镇发展，因此本项目的建设不会与项目所在地生态环境功能区冲突，符合区域生态环境功能区划要求。

2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

本项目建成后在正常工况下主要污染源为：交通噪声、汽车尾气，通过加强道路检查，淘汰不合格的车辆，降低车辆的辐射声级和减少尾气的排放；加强交通管理，避免堵塞，减少刹车、起动的次数，从而降低由起动、刹车引起的噪声。并通过合理规划道路两侧的用地可减少交通噪声和汽车尾气对敏感点的影响。本项目经采取相应的污染防治措施后，可做到达标排放。

3、排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

本工程营运后，道路上通行的车辆将产生一定量的NOx、CO和THC，但同一区域的同一时间运输量是一定的，不通过本道路行驶必然通过其他道路行驶，因此在本项目道路上排放的尾气量如果不在本道路排放，将在其他道路排放，并没有因本工程的建设而增加排污量。

4、造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定环境质量要求

本项目施工期施工人员生活污水、生产废水等在处理达标排放对纳污水体水质影响较小；施工期汽车扬尘等在采取一定防治措施后对道路沿线居民影响较小。施工期噪声对沿线居住环境产生一定的影响，但在营运期采取低噪声路面后交通噪声能满足标准要求。

因此本项目采取一系列的污染防治措施，能够做到维持现有环境质量。

1.3.2建设项目环评审批要求符合性分析

1、清洁生产要求的符合性

本项目属于道路工程建设项目，采用先进的工程管理与施工模式，建成后为沥青路面，可以明显降低道路运行噪声，降低车辆轮胎磨损率，路灯采用节能环保的灯源，在建设过程及道路营运过程中加强管理，可以符合道路建设和运行清洁生产要求。

2、公众参与要求的符合性

从总体上看，被调查者对本项目持支持态度，但是公众普遍关注项目实施所带来的废气及噪声影响。多数人认为在发展经济的同时，应重视环境保护工作，保护群众生活质量和工作条件，提出项目的实施关键要落实其环保治理措施，做到污染源达标排放，减轻对周边环境的污染，要求相关部门督促和加强环保治理工作，确保环保治理达标排放；建设单位应对本项目进一步作宣传，以取得更多公众的理解和支持，同时在项目建设实施过程中，要认真落实本环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。因此，本项目能为公众所接受。

3、建设项目风险防范措施的符合性

建设单位应按照本环评报告的要求落实公路危险品运输交通事故的风险防范措施和应急预案，并纳入“三同时”验收管理，将公路营运可能产生的环境风向降到最低。

1.3.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

1、项目选址合理性分析

根据《温州市滨江商务区城市设计优化暨控制性详细规划修编》等相关规划，本项目为滨江商务区的配套工程，为基础设施建设，符合滨江商务区道路系统规划要求。本项目是温州市滨江商务区的重要市政基础设施，完善滨江商务区周边交通以及环境也具有十分重要的意义。因此，温州市滨江商务区加洲路（瓯江路~学院东路段）的建设符合城市总体规划和交通规划的要求。

2、建设项目符合、国家和省产业政策等的要求

经查询《产业结构调整指导目录》(2011年修正本)，该项目属于基础设施建设目，属于鼓励类。因此，项目建设符合国家及本省产业政策。

# (二) 建设项目周围环境现状

2.1环境质量现状

1、水环境现状

杨府山站位各监测指标中pH、CODMn、BOD5、石油类等指标均符合Ⅲ类水要求，表明纳污水体瓯江水质符合功能要求，可见瓯江水质良好，水体具有一定环境容量。

2、大气环境现状

监测结果表明项目所在区域大气环境中PM10、SO2、NO2能满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准。

3、声环境现状

根据现场噪声监测结果可知，沿线四个监测点昼、夜间噪声限值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2和4a类声环境功能区要求。

2.2建设项目环境影响评价范围

评价范围：

1、噪声评价：道路中心线两侧各200m范围；

2、大气环境评价：道路中心线两侧各200m范围；

3、水环境评价：路线附近的主要泄洪河道；

4、生态评价：道路中心线两侧各200m范围，临时堆场；

5、社会环境评价：路线经过的滨江商务区。

评价因子：

1、环境空气现状评价因子：NO2、PM10、SO2；预测因子NO2、CO。

2、水环境现状评价因子：pH、CODMn、DO、氨氮、石油类、挥发性酚、总磷、汞、铅、氟化物、BOD5；评价因子：CODCr。

3、声环境现状及预测评价因子：LAeq。

。

# (三)建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1污染源分析

本项目主要污染源为道路噪声和汽车尾气。

3.2环境保护目标

1、根据现场调查，工程附近内河水质呈现脏、乱、臭等特点，基本无水生动植物，水环境保护目标主要为避免工程建设产生水土流失而对河道泄洪产生影响；

2、环境空气质量保护目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

3、声环境保护目标为建设项目道路沿线各敏感点的声环境质量，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类声环境功能区。

4、生态环境保护目标主要是项目沿线的农田，经现场勘察，沿线未发现名树古木或珍稀动植物，其生态环境基本不发生显著变化。

5、根据调研，本工程沿线拆迁后现状建筑为杨府山北片安置房（沿江路~商务五路路段西侧第一排建筑）及沿线2-3层旧民宅，无其它敏感点。另外，根据《滨江商务区城市设计优化暨控制性详细规划修编》，本项目东侧退红线7m处拟建20m宽的环商泄洪河道（新开河1，不属于本项目内）河道两侧建有4-20m绿化带，拟建道路沿江路~黎明东路段西侧、商务五路~黎明东路段东侧及商务一路~商务二路段东侧均规划为二类住宅用地。主要敏感保护目标见表3.2-1。

表3.2-1敏感保护目标表

| 序号 | 敏感点 | 距道路红线最近距离m | 方位 | 备注 | 声功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨府山北片安置房 | 约8m | 沿江路~商务五路路段西侧第一排一幢建筑 | 约60户 | 4a类 |
| 2 | 沿线东侧2~3层旧民宅 | 约36m | 沿线东侧 | 退加洲路红线7m处，新开挖20m宽的环商泄洪河道，河道两侧4-20m绿化带；根据规划，沿线旧民宅将被拆除作为CBD建设用地 | 2类 |
| 3 | 沿线西侧2层旧民宅 | 退5m | 沿线西侧 | 根据规划，沿线旧民宅将被拆除作为CBD建设用地 | 4a类 |
| 4 | 沿线西侧3层旧民宅 | 退5m |  |  | 4a类 |
| 5 | 巨江小学 | 130m | 沿线东侧 | 约1000人 | 2类 |
| 6 | 规划二类住宅用地 | 建道路沿江路~黎明东路段西侧、商务五路~黎明东路段东侧及商务一路~商务二路段东侧 | 2类（4a类） |

3.3影响评价分析

1、废气

由于本工程建成运营后，近中远期道路通车后汽车尾气中CO和NOx对周围环境空气质量影响有限，均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012），只要严格控制不合格车辆的驾驶，不会对区域环境造成明显影响。

2、噪声

预测结果表明：昼间、夜间分别距离道路路红线20～35m以外、43.5～75m以外符合2类标准要求。因此，在空旷无遮挡条件下，本工程交通噪声影响范围较远，需要对道路红线两侧用地进行合理规划和布局，避免在规划用地范围内第一排建筑安排特殊敏感建筑物（医院、幼儿园、敬老院、住宅区等）的规划建设。

（1）温州巨江小学

拟建道路商务五路~黎明东路段东侧距道路红线约130m处为温州市巨江小学。温州市巨江小学并非是该路段东侧第一排建筑物，由涂村村民民宅相隔开。通过预测分析可知，近中远期昼夜间噪声值均能达到2类标准。

根据《滨江商务区城市设计优化暨控制性详细规划修编》，温州巨江小学将被拆除作为滨江商务区建设用地。

（2）杨府山北片安置房

拟建道路商务五路~黎明东路段东侧距道路红线约8m处第一排建筑为杨府山北片安置房，由表6.3-2可知，近中远期昼间达标，但夜间均超标，超标量为1.9-7.1dB。因此要求靠近本项目一侧住宅楼窗户使用双层中空玻璃隔声窗。

（3）拆迁后现状敏感点

拟建道路沿线两侧涂村旧民宅，近中远期昼间均能达到2类或4a类标准，但夜间部分民宅超标，超标量约为3.6-4.9dB。因此，为保证道路沿线涂村居民室内的居住环境，要求对临路超标的建筑安装自然通风降噪窗。

（4）规划敏感点

根据《滨江商务区城市设计优化暨控制性详细规划修编》，拟建道路沿江路~黎明东路段西侧、商务五路~黎明东路段东侧及商务一路~商务二路段东侧均规划为二类住宅用地。

对于道路两侧未来实际可能布置的保护目标，对用地进行合理规划和布局，在距离道路中心线75m以外达标范，未采取降噪措施的前提下，规划用地范围内第一排建筑不宜安排特殊敏感建筑物（医院、幼儿园、敬老院、新住宅区等）的规划建设。

3、废水

营运期的水污染源主要是降雨产生的路面径流污水，路面径流水污染负荷不大，分散排放不会对道路附近河道产生明显影响，但应加强对车辆漏油的管理。

4、固废

采取相应的防治措施，固体废弃物均能做到无害化处理，不外排环境，所以不会对周围环境产生不良影响。

5、生态

项目建设过程中的破土挖、填工程，将产生一定的增量裸露地表，由雨水和地表径流经过由施工所产生的裸露地表裹挟的泥沙进入区域附近的下水管涵导致堵塞，产生影响，因此落实治理水土流失的措施对保护水环境是十分重要的。临时堆土（石）场和施工工区尽量远离水体设置，并采取工程措施保护。

3.4污染防治对策分析

施工期、营运期采取的主要环保措施和环保投资估算汇总见表3.4-1。

表3.4-1  主要环保措施和环保投资估算汇总表

| 序号 | 影响源 | 设施建设或措施内容 | 估算费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工期生活污水 | 利用当地已有的生活设施，同时设置临时移动式厕所 | 10 |
| 2 | 固废 | 建立临时堆放场、沉淀池等 | 10 |
| 3 | 噪声 | 施工机械的维护及临时隔声维护； 运营期沿线超标居民建筑安装隔声窗 | 200 |
| 4 | 废气 | 落实本章施工期大气污染控制措施，包括洒水车及其它防尘措施等。 | 10 |
| 合计 |  | 230 |

3.5环境风险分析

评价结果显示，本工程运输事故发生的风险水平不高，但一旦发生事故，由此造成的环境影响和公众危险巨大，且事故发生无法完全消除。由于本项目处于城市区域，为城市主干道（城市支路），因此建议营运期应尽量避免运输危险化学品，使污染风险降为最低。

3.6 环境监理计划及环境管理制度

环境监测是环境管理必备的一种手段。环境监测计划的实施在建设项目中主要分为三个阶段。第一阶段是项目建设前所在区域的环境背景资料监测，第二阶段是项目建设过程的污染监测，第三阶段是项目投入运行后的污染监测。第一阶段的监测一般由建设单位委托环境评价单位在可行性研究阶段完成，第二、三阶段的污染监测可委托当地环境监测站完成，由建设单位支付必要的监测费用。环境监测内容可参照表3.6-1。

表3.6-1  环境监测计划一览表

| 实施阶段 | 监测内容 | 监测时间及频率 | 监测地点 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 期 | 大气 | 施工高峰期连续 5天，每天4次 | 施工繁忙地段或大型施工机械作业场地边缘5m、50m、100m处 | NO2、TSP、CO等常规项目 |
|  | 噪声 | 施工高峰期连续 监测一昼夜 | 施工繁忙地段或大型施工机械作业场地边缘5m、50m、100m处 | 连续等效声级Leq |
|  | 工程污水 | 施工高峰期连续 监测2天 | 靠近水体附近进行的施工及大型施工场地附近水体 | COD、DO、pH、SS、石油类，必要或可能时加测N、P |
| 营 运 期 | 大气 | 验收监测 一期7天 | 拟建道路沿江路~商务五路路段杨府山北片安置房 | NO2、TSP、CO |
|  | 噪声 | 验收监测 2天，每天昼夜各二次，每次20min | 拟建道路沿江路~商务五路路段杨府山北片安置房 | L10、L50、L90、(、Leq |

环境监测数据对以后的环境管理有着重要的价值，通过这些数据可以看出以后的环境质量的变化是否与预期结果相符，为今后制订或修改环境管理措施提供科学依据，建立环境监测数据的档案管理和数据库管理，编写环境监测分析评价报告。具体要求如下：

（1）报告内容：原始数据（包括参数、测点、监测时间和监测的环境条件、监测单位）、统计数据、环境质量分析与评价、责任签字。

（2）报告频率：每季度提交一份综合报告、每年提交一份总报告。

# (四)公众参与

4.1公示调查结果分析

项目的环保公示分别于2011年10月10日和2011年10月28日两次分别在项目所在地、涂村村委会宣传栏进行张贴公示，公示期均为10个工作日，公示期内没有群众来电和来信反映。

4.2公众调查基本概况

此次调查共发放个人调查表50份，收回50份；团体15份，收回15份。被调查的团体为项目所在地附近村委会及周围企业，被调查个人为项目附近区域村民、当地干部及企业员工等。

4.3公众参与结论

通过公众参与调查的结果，可以得出如下几点主要结论：

本项目所在地的团体单位和民众基本上都了解该建设项目，均支持该项目的建设，但是，广大团体和民众都要求该公司加强在环境保护方面的投入，做到污染物达标排放。因此，建设单位应重视营运过程中的环保问题，特别是受关注的废气与噪声排放问题，须做到达标排放。

# (五)环境影响评价结论

温州市滨江商务区加洲路市政工程（瓯江路～学院东路段），是温州市滨江商务区的重要市政基础设施，对完善滨江商务区周边交通以及环境具有十分重要的意义。但项目在建设、营运过程要产生一定的污染物，经分析和评价，采用科学管理与恰当的环保治理手段可以控制环境污染。项目在建设和投入营运期间，应取有效可行的污染防治措施，在认真落实本报告书中有关措施和建议的前提下，本项目对周边环境的影响是可以承受的，因此本项目的建设从环保角度考虑是可行的。

# (六)联系方式

1、建设单位：温州市滨江建设投资有限公司     联系人：谢炳绍   电话：0577-88136280

2、环评机构：温州市环境保护设计科学研究院  联系人：包胜   电话：0577-88983909

地址：温州市车站大道神力大厦4幢7楼  传真号：0577-88980706。