附表1  2013年第2季度温州市工业废水重点污染源监督性监测达标情况

| 详细名称 | 监测月 | 监测日 | 监测点名称 | 监测项目名称 | 污染物排放浓度（pH为无量纲，色度为倍，其余为mg/L） | 排放限值 | 执行标准名称 | 超标情况 | 超标项目及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瑞安市亮丽饰品有限公司 | 3 | 30 | 排放口 | PH值 | 7.11 | 6-9 | 电镀污染物排放标准 | 超标 | 总锌（1.4） |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总镍 | 0.4325 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总铜 | 0.14575 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 | 3.55 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氰化合物 | <0.004 | 0.3 |  |  |  |
|  | 4 | 23 | 排放口 | PH值 | 7.13 | 6-9 | 电镀污染物排放标准 | 超标 | 总锌（1.8） |
|  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总镍 | 0.4575 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总铜 | 0.13375 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 | 4.17 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氰化合物 | <0.004 | 0.3 |  |  |  |
| 瑞安市南方电解厂 | 4 | 23 | 排放口 | PH值 | 6.66 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 超标 | 总锌（9.4） |
|  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.05 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总镉 | 0.006 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总砷 | <0.0005 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总铜 | 0.175 | 0.50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 |  | 70. |  |  |  |
|  |  |  |  | 总锌 | 20.8 | 2. |  |  |  |
| 温州海美鲜集团有限公司 | 6 | 13 | 排放口 | PH值 | 6.93 | 6-9 | 污水综合排放标准 | 超标 | 磷酸盐（7.3）氨氮（1.7） |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 18.2 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 4.16 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 75.4 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 29 | 70 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 41 | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 动植物油 | 0.34 | 10 |  |  |  |
| 瑞安市金豹纸业有限公司 | 4 | 18 | 排放口 | PH值 | 7.34 | 6-9 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 超标 | 悬浮物（0.03） |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 9.69 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 40 | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 25 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 31. | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.271 | 8. |  |  |  |
| 浙江华康纸业有限公司 | 4 | 18 | 总排放口 | PH值 | 7.62 | 6-9 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 超标 | 悬浮物（0.1） |
|  |  |  |  | 生化需氧量 | 18.8 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | 81 | 90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | 34 | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | 0.479 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 色度 | 22 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总磷 | 0.136 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总氮 | 1.52 | 12. |  |  |  |