温州商贸城北片改造一期工程（C-08、C-09、C-12、C-13和C-24地块）

建设项目环境影响报告书

（简本）

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一三年八月

目 录

(一)  建设项目概况	4

1.1建设项目概况	4

1.2工程主要内容	4

1.3审批符合性分析	6

1.3.1建设项目环评审批原则符合性分析	6

1.3.2建设项目环评审批要求符合性分析	6

1.3.3建设项目其他部门审批要求符合性分析	7

(二) 建设项目周围环境现状	8

2.1环境质量现状	8

2.2建设项目环境影响评价范围	8

3.1污染源分析	10

3.2环境保护目标	10

3.3影响评价分析	10

3.4污染防治对策分析	14

3.6 环境监理计划及环境管理制度	14

(四)公众参与	14

4.1公示调查结果分析	14

4.2公众调查基本概况	15

4.3公众参与结论	15

(五)环境影响评价结论	15

(六)联系方式	15

# (一)  建设项目概况

1.1建设项目概况

建设项目名称：温州商贸城北片改造一期工程（C-08、C-09、C-12、C-13和C-24地块）建设项目

建设单位：温州现代商贸城有限公司

建设内容：主要建设2幢高楼，包括商业（含餐饮等项目）、物业、办公、社会停车场、景观绿化、区块道路（商贸城环路一期和商贸城北路一期）等

项目性质：改建

建设地点：温州商贸城东北区块（C-08、C-09、C-12、C-13和C-24地块）

工程投资总额：总投资102840万元，其中E-1地块为12483万元，因此，C-08、C-09、C-12、C-13和C-24地块总投资90357万元。

资金筹措：由温州现代商贸城有限公司自有资金和银行贷款共同解决。

1.2工程主要内容

（1）建设规模

根据可研报告和设计方案，一期工程集综合商品市场、SOHO办公楼及住宅楼等于一体，地上建筑面积107289m2，其中C-09地块（零售商业）53241m2，C-12地块（商务兼容商业）30838m2，E-1地块（住宅兼容商业）23210m2。地下室面积54406m2，其中C-09地块35949m2，C-12地块13300m2，E-1地块5157m2。另外项目建设C-08地块社会停车场（2616m2），C-13地块公园绿地（2996m2），C-24地块公园绿地（7639m2）。其中E-1地块（住宅兼容商业）已于2012年8月份单独编制环评报告表并由温州市环保局批复（温环建[2012]071号，在建，详见附件），因此本环评仅对温州商贸城东北区块（C-08、C-09、C-12、C-13和C-24地块）进行环境影响评价。其中，商业用房涉及餐饮等项目。详见表1.2-1项目建设规模经济技术指标。

表1.2-1  主要经济技术指标（总）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-09地块经济技术指标 |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 21331 |  |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 91382 | 地上：53241 | 计入容积率 |
|  |  |  |  | 架空：2192 |  |
|  |  |  |  | 地下：35949 |  |
| 3 | 建筑高度 | m | 49.35 |  |
| 4 | 建筑基地总面积 | m2 | 11625 |  |
| 6 | 绿地面积 | m2 | 3225 |  |
| 7 | 容积率 | % | 2.49 |  |
| 8 | 建筑密度 | % | 54.9 |  |
| 9 | 绿地率 | % | 15.1 |  |
| 10 | 机动车停车数量 | 辆 | 520 | 地上：20 |  |
|  |  |  |  | 地下：500 |  |
| 11 | 非机动车停车数量 | 辆 | 5767 | 地上：442 |  |
|  |  |  |  | 地下：1610 |  |
|  |  |  |  | 屋面：3715 |  |
| 13 | 商铺间数 | 间 | 2265 | 地上：1760 | 平均铺位面积15.2 |
|  |  |  |  | 地下：505 |  |
| 14 | 地上建筑面积 | m2 | 53241 | 、 |
| 其中 | 专业市场（标准铺位） | m2 | 45103 |  |
|  | 专业市场（精品铺位） | m2 | 8138 |  |
| 15 | 地下建筑面积 | m2 | 35949 |  |
| 其中 | 负一层19229 | m2 | 商业16331 |  |
|  |  |  | 非机动车2898 |  |
|  | 负二层16720 | m2 | 23345 |  |
| C-12地块经济技术指标 |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 10315 |  |
| 2 | 总建筑面积 | m2 | 44038 | 地上：30838 | 计入容积率 |
|  |  |  |  | 地下：13300 |  |
| 3 | 建筑高度 | m | 49.85 |  |
| 4 | 建筑基地总面积 | m2 | 3502 |  |
| 5 | 道路广场面积 | m2 | 4262 |  |
| 6 | 绿地面积 | m2 | 2551 |  |
| 7 | 容积率 | % | 2.99 |  |
| 8 | 建筑密度 | % | 34.0 |  |
| 9 | 绿地率 | % | 24.7 |  |
| 10 | 机动车停车数量 | 辆 | 357 | 地上：56 |  |
|  |  |  |  | 地下：301 |  |
| 11 | 非机动车停车数量 | 辆 | 53 | 地上：53 |  |
| 12 | 地上建筑面积 | m2 | 30838 |  |
| 其中 | 商业 | m2 | 9112 |  |
|  | 办公 | m2 | 21726 |  |
| 13 | 地下建筑面积 | m2 | 1330 |  |
|  | 地下机动车库 | m2 | 13300 |  |
| C-08地块经济技术指标 |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 2616 | 社会停车场 |
| 2 | 道路广场面积 | m2 | 2342 |  |
| 3 | 绿地面积 | m2 | 274 |  |
| 4 | 绿地率 | % | 10.5 |  |
| 5 | 停车数 | 辆 | 90 |  |
| C-13地块经济技术指标 |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 2996 | 公园绿地 |
| 2 | 道路广场面积 | m2 | 525.3 |  |
| 3 | 绿地面积 | m2 | 2470.7 |  |
| 4 | 绿地率 | % | 82.5 |  |
| C-24地块经济技术指标 |
| 1 | 总用地面积 | m2 | 7639 | 公园绿地 |
| 2 | 道路广场面积 | m2 | 1902.1 |  |
| 3 | 绿地面积 | m2 | 5736.9 |  |
| 4 | 绿地率 | % | 75.1 |  |
| 区块道路 |
| 1 | 商贸城环路一期 | 红线宽度m | 16 | 城市支路 长约300m |
| 2 | 商贸城北路一期 | 红线宽度m | 20 | 城市支路 长约270m |

（2）总平布置

温州商贸城北片改造一期工程建设项目拟选址于温州商贸城东北区块（C-08、C-09、C-12、C-13和C-24地块）及鹿城路北侧的鹿城路94号地块（E-1地块，该地块不属于本环评评价范围内），用地面积68546m2(折合约102.8亩)。C-08地块西侧为规划商贸城东路（隔路为C-07地块），南侧为商贸城环路（隔路为C-09地块），东侧为C-10地块（保留加油站），北侧为鹿城路；C-09地块西侧为商贸城东路（隔路为C-07地块），南侧为商贸城北路（隔路为C-24地块），东侧为商贸城环路（隔路为C-12地块），北侧为商贸城环路（隔路为C-08地块和C-10地块）；C-12地块西侧为商贸城环路（隔路为C-09地块），南侧为商贸城北路（隔路为C-24地块），东侧为C-13地块、十八湾河和广化桥路，北侧为C-11地块（温州建设商务大厦已批在建）；E-1地块北侧为广宇锦园，东侧为广化桥路，西侧为翠微新村，南侧为鹿城路。C-09地块内建一幢11F综合商品市场（部分4F，地下室两层，其中负一层作为商品市场、负二层为车库）；C-12地块内建两幢13F SOHO办公楼（四层裙房，地下室一层）；E-1地块内建2幢住宅楼（两层裙房、地下室一层）。

C-13 和C-24地块建绿化，C-08地块建地面停车场，C-09地块屋顶做停车场使用。

温州商贸城总体道路系统结合本地块的特点布局，基地共设三个人行集散广场（出入口），其中1号出入口为基地主出入口，设在基地东侧广化路上；2号出入口为基地次出入口，设在基地北侧鹿城路上；3号出入口为基地次出入口，设在基地南侧过境公路上。

C-09和C-12等两个地块地下车库出入口分别设置在地块南、北侧，小区车辆直接进入地下室停车，具体详见3.3-3。北片区内各地块间预留通道连接，地下车库实行统一调配、分区管理，实现停车泊位高效利用。

小区内部布置合理的消防通道，结合景观艺术生态的布置消防登高场地。

项目总平布置详见附图。

## 1.3审批符合性分析

1.3.1建设项目环评审批原则符合性分析

1）是否符合生态功能区规划

根据《温州市区生态环境功能区规划》，本项目所在区域属鹿城老城区城镇优化发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40302D01），属优化准入区。本项目的建设有利于温州商贸城的改造建设，拓展城市空间，完善城市功能，改善城市环境，进一步推进大都市区核心城区建设，利于温州经济发展，符合该功能区对建设开发活动的环境保护要求，因此，本项目符合生态功能区要求。

2）污染物是否达标排放

项目生活污水经预处理达标后排入市政污水管道接管温州市西片污水处理厂处理达标后排放；地下车库尾气采用诱导式机械通风系统；厨房油烟废气采用油烟净化器处理，确保达标排放；生活垃圾委托环卫部门清运处理，能实现零排放。

3）是否符合总量控制要求

根据工程分析，本项目纳入总量控制要求的污染物为COD和氨氮。根据浙环发〔2009〕77号及温环发〔2010〕88号文件精神，本项目污水排放量可以不需削减替代。项目所排污水纳入西片污水处理厂集中处理，总量控制建议值以环境排放值为准，即COD9t/a和氨氮1.2t/a。

4）是否能够维持地区环境质量

经分析本项目实施后，如采取本评价提出的各种污染物处理措施，能够维持地区环境质量。

1.3.2建设项目环评审批要求符合性分析

1）清洁生产要求的符合性

本项目为温州商贸城一期（C-08、C-09、C-12、C-13和C-24地块）建设项目，这类项目清洁生产主要体现在“绿色房产”的实施方面。

本项目应注意施工期的清洁施工。

房产绿色规划设计，充分考虑到人与自然的和谐统一，使旅游集散综合楼符合“住健康、可回收、低污染、省资源”的原则，尽可能多的使用自然材料和高科技人工饰材。商务楼窗户使用中空玻璃窗，隔声、保暖，减少能耗。

绿色室内装修，入住装修应符合有关规范，建设单位装修过程应符合建设部制定的GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》，采用环保型室内装修材料和建筑材料，从源头上杜绝对室内环境的污染。

商贸城入住实施绿色物业管理，控制生活垃圾分布面积，减少垃圾在堆放、运输过程中对自然环境的破坏，收集应体现“谁污染谁治理，谁堆放谁付费”，处置以“无害化、减量化、资源化”为原则；提倡垃圾袋装化，实行分类收集（分有害类、可回收类和不可回收三类），尽量回收利用，其余的集中无害处理。

1.3.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

1）选址是否符合规划要求

本项目地处温州商贸城东北区块（C-08、C-09、C-12、C-13和C-24地块），其中C-08、C-09、C-12、C-13和C-24地块用地性质分别为社会停车场用地、零售商业用地、商务用地（兼商业用地、娱乐康体用地）和公园绿地，该地块选址符合有关城市规划（温州市规划局规划条件通知书，[2012]规划条件037号）。

2）是否符合产业政策

本项目属于房地产项目，据查《产业结构调整指导目录(2011年本)（修订本）》，该项目未被列入淘汰类或限制类项，因此，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。

综上所述，本项目建设符合建设项目环保相关审批原则。

# (二) 建设项目周围环境现状

2.1环境质量现状

1、水环境现状

根据监测结果，瓯江各监测指标中pH、高锰酸盐指数、氨氮等指标均值能够达到Ⅲ类水质标准，表明瓯江水质良好，符合功能区标准。

根据监测结果，对照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类地表水标准值，温瑞塘河勤奋河网现状DO、氨氮、总磷、总氮超出Ⅲ类地表水功能要求，已没有纳污容量，呈现明显的有机污染及氮类污染特征。

2、大气环境现状

项目附近区域大气现状监测数据SO2年均值单项污染指数Pi均小于1，但NO2和PM10年均值单项污染指数Pi均大于1，因此，SO2达标，均未NO2和PM10超标。这主要是项目所在地市区机动车较多且周边建筑施工场地较多导致NO2和PM10超标。

3、声环境现状

噪声现状监测结果表明，C-08、C-09、C-12、C-13、C-24等地块东、北边界现状昼夜噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的4a类标准要求，其他边界现状昼夜间噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。

2.2建设项目环境影响评价范围

评价范围：

1、水环境：根据工程的初步分析，本项目水环境影响评价范围为废水排放口上游1km至下游2km范围。由于本项目废水为生活污水，且排放量较小，水质简单，本项目仅作纳管可行性分析。

2、地下水评价：项目所在地附近≤20km2范围；

3、大气环境：项目实施后以地下车库汽车尾气、生活能源以液化气等清洁能源为主，因此评价范围确定为以地块的区域中点为中心，主导风向东北偏北风为主轴，长为5km，宽为5km，面积约25km2的正方形陆域范围。

4、声环境：建设项目边界向外延伸200m区域。

5、生态环境：项目所在及周边区域。

评价因子：

1、水环境

现状评价因子：

1）瓯江pH、DO、高锰酸盐指数、氨氮、挥发性酚、BOD5、石油类、氰化物、六价铬、总磷、CODCr等；

2）内河pH、DO、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、氰化物、挥发性酚、石油类、六价铬、CODCr等；

影响评价因子：CODCr、氨氮；

2、环境空气

现状评价因子：NO2、SO2、PM10；

影响评价因子：NO2、CO、非甲烷总烃；

3、声环境

现状评价因子：Leq(A)；

影响评价因子：Leq(A)。

# (三)建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1污染源分析

本项目主要污染源为汽车尾气、汽车噪声、油烟废气、生活污水和生活垃圾。

3.2环境保护目标

1、水环境保护目标为附近内河水体水质不恶化；

2、环境空气质量保护目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

3、声环境保护目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类和4a类声环境功能区。

4、据现场调研，主要保护目标为南侧新桥头住宅区，西侧旧黄龙商贸，北侧C-11地块（在建温州建设集团商务大厦）、在建温州商贸城北片改造一期工程E-1地块和翠微新村，东侧十八湾河。

主要敏感保护目标见下表3.2-1。

表3.2-1  敏感保护目标表

| 序号 | 敏感点 | 距红线最近距离 （m） | 方位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新桥头住宅区 | 66 | 南 | 距C-12地块，规划为广场公园 |
| 2 | 旧黄龙商贸城 | 12 | 西 | 规划二期改造工程 |
| 3 | C-11地块 | 12 | 北 | 在建温州建设集团商务大厦 |
| 4 | 十八湾河 | 紧邻 | 东 |  |
| 5 | 翠微新村 | 约50 | 北 | 距C-08地块 |
| 6 | E-1地块 | 约140 | 北 | 在建温州商贸城北片改造一期工程E-1地块，距C-12地块约120m |

3.3影响评价分析

1、废气

（1）地下停车库汽车尾气

①由预测结果可知，通向离地3m处排放的地下车库的汽车尾气浓度预测值较小，远低于标准要求，因此汽车尾气排放不会对项目区内和周围环境空气造成不利影响。

②车库的环境空气质量影响

地下车库CO的允许浓度采用《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）的短时间接触容许浓度的CO的标准值，即取30mg/m3。结合表4.1-7（项目地下车库废气排放浓度）的计算结果对照比较，C-09地块和C-12地块地下车库高峰期CO的浓度分别为7.6 mg/m3和5.74 mg/m3，低于CO的标准值，且车辆进出高峰期时间很短，高峰期过后地下车库经机械通风后车库CO浓度会呈阶梯下降趋势，因此车库内环境空气质量能够达到相应的标准限值。建议高峰期间加大对地下车库的通风量，降低CO浓度，保持地下车库空气符合标准要求。地下车库进出口汽车尾气排放速率远小于地下车库内的排放速率，因此不会超标。

（2）油烟废气

1）食堂厨房油烟废气

根据设计方案可知，C-09地块负一层和C-12地块内裙房4楼内设有食堂。根据资料调研，厨房油烟成分十分复杂，既含有油脂、蛋白质及原料佐料在受热条件下进行物理化学反应产生的有机烟气，也有加热操作过程中液滴溅裂、油料物料分解、氧化、聚合的高分子化合物，通过类比调查，得知其油烟废气在净化处理前浓度约为20-30mg/m3，经过净化处理后油烟浓度一般在1.33-1.77mg/m3之间，平均值为1.5mg/m3。厨房油烟须经过专用烟道楼顶排放。

2）商业餐饮功能

另据设计方案可知，C-12地块裙房2以上预留专用烟道。对用于经营产生油烟污染的配套餐饮业用房，应预留安装油烟净化和隔油设施的场地，并设置独立的内嵌式专用油烟排放管道。裙房建筑物高度不超过24m，其油烟气排放口离地高度不得低于所在裙房最高位置，并不得朝向环境敏感目标。经油烟净化后的油烟气排放口与周边环境敏感目标距离不应小于20m（法律、法规、规章规定的特例除外）。

待具体餐饮项目入驻时餐饮业单位应另行向环境管理部门申报，履行环保审批手续。餐饮业有关要求参照《温州市饮食娱乐业环境影响评价文件审批细则》相应规定执行。

（3）发电机燃油废气

柴油发电机每年发电次数不多，通常只是停电时偶尔使用几次，虽然发电机产生的废气及其污染物绝对数量不大，但由于运行期间产生的源强比较明显，发电机燃油废气经专用烟道至地面高空排放，避免在房间内的积累。废气高空排放后能够被周围大气很快稀释，对周围环境影响不大。

（4）垃圾收集点臭气

垃圾收集点与居民住宅楼尽可能相距10m以上，并实行一天清理2次。同时垃圾房周围应加强绿化隐蔽，尽量种植一些乔冠类林木与住宅楼相隔，并加强管理，保持垃圾房内外的清洁卫生，定期消毒，对垃圾必须及时清运，基本上不会对周边环境造成影响。

2、废水

本工程废水经预处理后，可接入西片污水处理厂。经西污水处理厂处理后再排入瓯江，因此本工程废水不会对市区内河水体造成影响。温州市西片污水处理厂目前实际出水COD平均浓度约55mg/L，能稳定达标。溶解氧、污泥浓度、污泥沉降比等参数正常。根据2012年1-2月份城镇污水处理厂检查情况中对西片污水处理厂检查结果，出水水质：COD为24.0mg/L、SS为10.8 mg/L、氨氮为5.93mg/L、TP为0.73mg/L，废水能稳定达标排放，其对瓯江水质影响不大。

本项目属于西片污水处理厂纳污范围，废水纳管污水处理厂处理后对周围内河水质影响不大。

3、噪声

（1）地下车库汽车行驶噪声影响分析

由表7.2-3的预测数据可见，只有当车库的出入口距离裙房20m以上时才不会超标。根据项目方案初步设计，C-09地块地下车库设置两个出入口，分别位于地块东北侧（出口方向朝南，紧靠商业裙房）和地块东南角（紧靠商业裙房）；C-12地块地下车库设置两个出入口，分别位于地块东北角（距裙房约9m）和地块东边中间段（紧靠裙房）。地下车库出入口汽车进出行驶噪声对出入口附近居民的影响与防治措施如下表12.1-3所示。

表12.1.-3  地下车库出入口位置（离项目边界距离）

| 序号 | 出入口位置 | 与项目裙房位置关系 | 与C-11地块距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-09地块北侧出入口 | 裙房相邻 | 57m |
| 2 | C-09地块南侧出入口 | 裙房东南侧相邻 | 171m（距南侧新桥头小区约71m） |
| 3 | C-12地块北侧 | 裙房东北侧9m | 40m |
| 4 | C-12地块东侧中间 | 裙房东侧相邻 | 90m |

表12.1-4地下车库出入口汽车行驶噪声对周边的影响与防治措施

| 序号 | 出入口位置 | 附近 影响情况 | 与其距离（m） | 达标情况 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-09地块北侧出入口 | 裙房 | 紧靠 | 不达标 | 地下车库出入口建议安装拱形吸、隔声屏；进出地下车库要禁鸣喇叭，减轻噪声污染；对车库坡道路面进行合理设计，采用低噪声建筑材料。 |
|  |  | 东侧C-11地块 | 约57 | 达标 | —— |
|  |  | 东侧C-12地块裙房 | 约39 | 达标 |  |
| 3 | C-09地块南侧出入口 | 裙房 | 相邻 | 达标 | —— |
|  |  | 东北C-11地块 | 约171m | 达标 | —— |
|  |  | 东侧C-12地块 | 约50m | 达标 | —— |
|  |  | 南侧新桥头住宅小区 | 约71m | 达标 | —— |
| 4 | C-12地块北侧 | 裙房 | 约9 | 不达标 | 地下车库出入口建议安装拱形吸、隔声屏；进出地下车库要禁鸣喇叭，减轻噪声污染；对车库坡道路面进行合理设计，采用低噪声建筑材料。 |
|  |  | 北侧C-11地块 | 约40m | 达标 |  |
| 5 | C-12地块东侧中间 | 裙房 | 相邻 | 不达标 |  |
|  |  | 北侧C-11地块 | 90m | 达标 |  |

为减少地下车库出入口汽车行驶噪声的影响，建议地下车库出入口建议安装拱形吸、隔声屏；进出地下车库要禁鸣喇叭，减轻噪声污染；对车库坡道路面进行合理设计，采用低噪声建筑材料。

（2）周边道路的噪声影响

根据预测及类比分析，通过贡献值与相应标准比较，外环境对项目的昼间噪声贡献值较小，昼夜间均能达标，除了C-09地块部分楼层夜间噪声超标。因此，建议超声超标楼层安装隔声窗，以减少周边道路对本项目的交通噪声影响。

（3）地下车库排气口噪声影响

根据分析，噪声达到60dB的距离要求为距排风口3m，故排气筒噪声白天影响范围基本在3m以内，本项目各幢楼之间的距离远大于3m，故其可以满足2类声环境的要求。

（4）社会噪声影响

根据分析项目社会噪声对周边环境影响不大。

4、固废

采取相应的防治措施，固体废弃物均能做到无害化处理，不外排环境，所以不会对周围环境产生不良影响。

5、生态

项目建设过程中的破土挖、填工程，将产生一定的增量裸露地表，由雨水和地表径流经过由施工所产生的裸露地表裹挟的泥沙进入区域附近的下水管涵导致堵塞，产生影响，因此落实治理水土流失的措施对保护水环境是十分重要的。临时堆土（石）场和施工工区尽量远离水体设置，并采取工程措施保护。

6、加油站对本项目影响分析

从项目的建设规模分析，根据《汽车加油加气设计与规范》(GB50156-2002)规定：总建筑面积超过15000m2的商店建筑和旅馆建筑，商业营业场所的建筑面积超过15000m2的综合楼（商住楼），以及总建筑面积超过30000m2的办公楼、写字楼、科研楼等其他公共建筑物均属于重要公共建筑物；总建筑面积超过5000m2的办公楼、写字楼等办公建筑物属于一级保护物；车位超过20个的汽车库和车位超过50个的停车场，属于二级保护物；因此C-09地块、C-12地块和C-08地块内建筑分别属于重要公共建筑物、一级保护物和二级保护物，且加油站总油罐体积为120m3，属于二级站，按照上表的规定及现场调查，C-09地块、C-12地块和C-08地块内建筑退加油站约76m、116m和17m，符合相关规范的要求。为更好的满足本项目与加油站的安全防火距离要求，本项目建议业主单位应严格参照《温州市规划局规划条件通知》（[2012]规划条件037号）和消防部门安全距离要求。为减少项目内厨房对该加油站的影响，本环评建议厨房尽量远离加油站。从项目的建设规模分析，根据《汽车加油加气设计与规范》(GB50156-2002)规定：总建筑面积超过5000m2的居住建筑（含宿舍）、商住楼或高层民用建筑物属于一级保护物，因此本项目属于一级保护物，且北侧交运加油站总油罐体积为100m3，属于二级站，按照上表的规定及现场调查，本项目住宅楼离加油站（加油岛）最近距离约50m（项目建筑退红线＞20m），符合相关规范的要求。为更好的满足本项目与加油站的安全防火距离要求，本项目建议业主单位应严格参照《温州市规划局规划条件通知》（[2013]规划条件02039号）和消防部门安全距离要求。为减少项目内厨房对该加油站的影响，本环评建议厨房尽量远离加油站。

3.4污染防治对策分析

本项目总投资约90357万元，对废水、废气、噪声、废渣收集处理设施等的环保投资共计约200万元，占总投资的0.22％，环保投资估算如下表。

表9.3-1  环保投资清单

| 编号 | 环保设施 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地下车库机械排风措施、住宅楼厨房排烟竖井、加强小区内机动车辆的管理。 | 60 |
| 2 | 生活污水收集及预处理系统 | 70 |
| 3 | 地下车库出入口拱形吸、隔声屏 车库出入口低噪声路面 地下室风机水泵等设备隔声消声措施 | 30 |
| 4 | 施工期环保措施（洒水、堆场覆盖管理、设隔声屏） | 30 |
| 5 | 环境监理 | 10 |
| 6 | 合计 | 200 |

3.6 环境监理计划及环境管理制度

1、所有环保设施经过试运转竣工验收后，方可进入运营。

2、运营期的环保问题由建设单位负责。

3、项目管理机构和建设单位必须保证所有环保设施的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。

4、建议项目监测计划见表3.6-1，3.6-2。

表3.6-1  水污染源监测计划

| 污染物 | PH | SS | 氨氮 | COD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水排放口 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |
| 污水处理设施排放口 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 | 1次/年 |

表3.6-2  废气排放监控计划

| 污染物 | 监控点 | 频率 |
| --- | --- | --- |
| CO、NO2、非甲烷总烃 | 排气筒 | 1次/年 |
|  | 边界 | 1次/年 |

# (四)公众参与

4.1公示调查结果分析

项目情况分别于2012年04月9日和2012年05月7日两次在项目所在地和广化经济合作社宣传栏进行了公示，公示期均为10个工作日，两次公示期间无群众反映。

4.2公众调查基本概况

此次调查共发放个人调查表50份，收回50份；团体20份，收回20份。被调查的团体为项目所在地附近村委会及周围企业，被调查个人为项目附近区域村民、当地干部及企业员工等。

4.3公众参与结论

通过公众参与调查的结果，可以得出如下几点主要结论：

本项目所在地的团体单位和民众基本上都了解该建设项目，均支持该项目的建设，但是，广大团体和民众都要求该公司加强在环境保护方面的投入，做到污染物达标排放。因此，建设单位应重视营运过程中的环保问题，特别是受关注的废气与噪声排放问题，须做到达标排放。

# (五)环境影响评价结论

温州商贸城北片改造一期工程（C-08、C-09、C-12、C-13和C-24地块）建设项目，选址温州商贸城东北区块，其中C-08、C-09、C-12、C-13和C-24地块用地性质分别为社会停车场用地、零售商业用地、商务用地（兼商业用地、娱乐康体用地）和公园绿地，项目建设符合规划要求。项目的建成有利于温州商贸城建设发展，提升该片区城市形象，社会效益非常明显。但项目在建设、营运过程要产生一定的污染物，经分析和评价，采用科学管理与恰当的环保治理手段可以控制环境污染。可认为该项目建成运营后，在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施的基础上，则从环保角度来看，该项目建设是可行的。

# (六)联系方式

1、建设单位：温州现代商贸城有限公司

电话：13906647370    联系人：邱世晖

2、环评机构：温州市环境保护设计科学研究院  联系人：包胜   电话：0577-88983909

地址：温州市车站大道神力大厦4幢7楼  传真号：0577-88980706。