温州五合印染有限公司

整合提升项目

环境影响报告书

（简本）

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一四年一月

目 录

1 建设项目概况	1

1.1建设项目概况	1

1.2主要设备及原材料消耗	2

1.3生产工艺流程	4

1.4 污染物汇总	4

1.5 主要保护目标和敏感点	5

2 建设项目周围环境现状	7

2.1环境质量现状	7

2.2建设项目环境影响评价范围	7

3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	9

3.1水环境影响分析	9

3.2大气环境影响分析	9

3.3 声环境影响分析	10

3.4 固废	10

4 污染防治措施	10

5 总量控制	11

6 公众参与	12

6.1公示调查结果分析	12

6.2公众调查基本概况	12

6.3公众参与结论	12

7环保审批原则符合性分析	13

7.1建设项目环评审批原则符合性分析	13

7.2 建设项目环评审批要求符合性分析	14

7.3建设项目其他部门审批要求符合性分析	14

7.4 浙江省印染行业淘汰落后整治提升方案符合性分析	15

8评价总结论	22

9 联系方式	22

# 1 建设项目概况

## 1.1建设项目概况

### 1.1.1建设项目概况

项目名称：温州五合印染有限公司整合提升项目

建设单位：温州五合印染有限公司

建设性质：整合提升

建设地点：温州工业园（原扶贫工业区）镇江路14号

建设规模：整合后形成年染色加工15000吨拉链、1200吨毛线和1400吨牛仔裤的生产规模。

土地利用性质：本项目所在地块为工业用地，总用地面积9569.6平方米，建筑面积约7000平方米。

投资总额：1000万元

劳动定员：职工120人，厂内设食堂不设宿舍。

劳动制度：年工作280天，两班制，一班12小时，日工作24个小时。

### 1.1.2建设项目厂区布局

本项目租用温州市华夏人造革有限公司厂房，总用地面积9569.6平方米，建筑面积约7000平方米。

项目主出入口位于西南侧，厂区内主要有两幢一层车间，一幢三层办公楼（其中一层用作食堂），锅炉房和污水处理系统位于厂区北侧。项目生产车间主要用于印染、水洗、烘干（定型）、卷带。

### 1.1.3公用工程

1、给排水

（1）给水：由市政自来水管网供水。

（2）排水：采取雨污分流，雨水经雨水管网收集后就近排入瓯江。

生产废水即染色、水洗废水送至企业自身设置的生产废水处理站处理达标后纳入市政污水管网，再送至温州东片污水处理厂处理达标后排放。

生活污水经化粪池预处理后（其中食堂废水先经隔油池预处理）并入废水处理站好氧池与生产废水一并处理达标纳管，再送至温州东片污水处理厂处理达标后排放。

2、供电

厂区的供电由市政电网引线接入。

3、供热

厂区自设1台燃煤锅炉，规格为10t/h，烟囱高40m。

## 1.2主要设备及原材料消耗

### 1.2.1生产设备

根据企业企业原有设备调查，原有企业合计拉链带染锅61只，染毛染锅8只，2吨锅炉6台，整合后全部淘汰；整合提升后，拉链带染锅增加为72只（含样品锅15只），染毛锅8只不变，锅炉变更为10吨锅炉一台，另外增设相应牛仔裤水洗设备若干。

表1.2-1 主要生产设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 浴比 | 直径、高度（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温高压染色机 | GK202-120（200公斤） | 6 | 1:6 | D1.5，h1.3 | 拉链 染色 设备 |
| 2 |  | GK202-120（100公斤） | 20 | 1:6 | D1.2，h1.3 |  |
| 3 |  | GK202-120（50公斤） | 15 | 1:6 | D0.9，h1.7 |  |
| 4 |  | GK202-120（30公斤） | 6 | 1:6 | D0.65，h1.3 |  |
| 5 |  | GK202-120（25公斤） | 10 | 1:6 | D0.45，h1.3 |  |
| 6 | 染色机（样品机） | GK202-120（10公斤） | 10 | 1:6 | D0.45，h1.3 |  |
| 7 |  | GK202-120（5公斤） | 5 | 1:6 | D0.25，h1 |  |
| 8 | 蒸汽拉链烘干机 | / | 10 | / |  |  |
| 9 | 电烫拉链烘干机 | / | 15 | / |  |  |
| 10 | 拉链卷带机 | / | 20 | / |  |  |
| 11 | 常温染色机 | GR-80 | 2 | 1:10 |  | 毛线 染色 设备 |
| 12 |  | GR-70 | 1 | 1:10 |  |  |
| 13 |  | GR-60 | 4 | 1:10 |  |  |
| 14 |  | GR-30 | 1 | 1:10 |  |  |
| 15 | 离心机 | / | 5 | / |  |  |
| 16 | 毛线烘干机 | 蒸汽加热 | 1 | / |  |  |
| 17 | 水洗机 | XGP-600 | 6 | / |  | 水洗 设备 |
| 18 | 打板机 | XGP-100 | 1 | / |  |  |
| 19 | 烘干机 | GDP-200 | 10 | / |  |  |
| 20 | 脱水机 | KZ-150 | 3 | / |  |  |
| 21 | 燃煤锅炉 | 10吨/小时 | 1 | / |  | 公用 |
| 22 | 锅炉烟气治理设施 | / | 1 | / |  |  |
| 23 | 污水处理设施 | / | 1 | / |  |  |

### 1.2.2主要原辅材料消耗

本整合提升工程主要原辅材料消耗见表1.2-1。

表1.2-1 原辅材料消耗情况

| 序号 | 对应 产品 | 原辅材料名称 | 年耗量（t/a） | 包装贮存 （规格） | 最大存放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉链带染色 | 拉链 | 涤纶带 | 15000 | 1kg/筒 | / |
| 2 |  | 染料 | 分散染料 | 800 | 25kg/箱 | 100 |
| 3 |  | 助剂 | 匀染剂（匀染B/SET/1227） | 70 | 25kg/袋 | 8 |
| 5 |  |  | 冰醋酸 | 200 | 200kg/桶 | 10 |
| 6 |  |  | 纯碱 | 80 | 50kg/袋 | 8 |
| 7 | 毛条 染色 | 毛条 | 毛条 | 1200 | 200kg/包 | / |
| 8 |  | 染料 | （活性染料/酸性染料） | 80 | 25 kg/箱 | 10 |
| 9 |  | 助剂 | 匀染剂（匀染B/SET/1227） | 12 | 50 kg/桶 | 2 |
| 10 |  |  | 渗透剂 | 6 | 50 kg/桶 | 1 |
| 11 |  |  | 元明粉 | 42 | 50 kg/袋 | 5 |
| 12 |  |  | 冰醋酸 | 18 | 200 kg/桶 | 2 |
| 13 |  |  | 固色剂（固色剂A/固色剂PA） | 6 | 50 kg/桶 | 1 |
| 14 |  |  | 皂洗剂 | 12 | 50 kg/桶 | 2 |
| 15 |  |  | 抗静电剂 | 3 | 50kg/桶 | 1 |
| 16 |  |  | 双氧水 | 20 | 25kg/桶 | 0.1 |
| 17 |  |  | 浓硫酸98% | 15 | 50kg/桶 | 3 |
| 18 | 水洗 | 套色 | 染料 | 0.225 | 25kg/桶 | 0.1 |
| 19 |  | 退浆 | 烧碱 | 14 | 50kg/袋 | 2 |
| 20 |  | 水洗 | 洗衣粉 | 43 | 50kg/袋 | 5 |
| 21 |  | 马骝 | 高锰酸钾 | 23 | 50 kg/桶 | 4 |
| 22 |  | 套色 | 大苏打 | 26 | 25kg/桶 | 4 |
| 23 |  | 石磨 | 酵素 | 38 | 25kg/桶 | 4 |
| 24 |  | 马骝 | 草酸 | 97 | 200 kg/桶 | 10 |
| 25 |  | 退浆后漂洗 | 双氧水 | 110 | 200 kg/桶 | 10 |
| 26 |  | 喷马骝后 | 焦亚硫酸钠 | 25 | 200 kg/桶 | 4 |
| 27 |  | 退浆后漂洗 | 次氯酸钠 | 250 | 200 kg/桶 | 30 |

本工程主要公用工程消耗见表1.2-2。

表1.2-2 公用工程消耗表

| 序号 | 名称 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用水 | 工业用水 | 160866吨/年 | 工业用水 |
| 2 |  | 生活用水 | 1680吨/年 | 市政自来水 |
| 3 | 电 | 400万千瓦时/年 | 市政电网 |
| 4 | 媒 | 6989吨/年 | / |

## 1.3生产工艺流程

本项目主要生产工艺有拉链带染色、毛线染色和牛仔裤水洗，主要工艺为前处理、染色、固色、清洗等。

本项目可能产生的环境影响因子见下表1.3-1。

表1.3-1 主要产污工序

| 序号 | 主要产污工序 | 污染物 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 染色、水洗工艺 （前处理、染色、固色、水洗、地面冲洗） | 染色废水、醋酸废气 |
| 2 | 燃煤锅炉 | 燃煤废气（烟尘、SO2、NOx）、煤渣 |
| 3 | 废水处理站 | 恶臭（氨、硫化氢）、污泥 |
| 4 | 烘干、定型 | 有机废气（少量） |
| 5 | 化学品使用 | 化学品容器 |
| 6 | 员工生活 | 生活污水/垃圾、食堂油烟 |

## 1.4 污染物汇总

根据以上分析，本项目污染物源强汇总见表1.4-1，整合前后污染物排放量汇总见表1.4-2。

表1.4-1 本项目污染物源强汇总（单位：吨/年）

| 污染类别 | 污染物 | 产生量 | 环境排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 总废水 | 259005 | 129502 |
|  | COD | 366.2 | 12.95 |
|  | 氨氮 | 1.559 | 0.769 |
| 废气 | 二氧化硫 | 89.5 | 22.4 |
|  | 氮氧化物 | 20.55 | 20.55 |
|  | 烟尘 | 131.0 | 13.1 |
|  | 醋酸 | 0.218 | 0.218 |
|  | 恶臭 | 少量 | 少量 |
| 固废 | 煤渣 | 2374 | 按固废和危险废物要求安全处置，排放量为0 |
|  | 废染料、助剂桶\袋 | 20 |  |
|  | 废水处理污泥 | 560 |  |
|  | 生活垃圾 | 16.8 |  |

表1.4-2 迁建前后污染物排放量汇总

| 污染类别 | 污染物 | 原有项目 | 整合后 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境达标 排放量 | 环境达标 排放量 |  |
| 废水 （t/a） | 总废水 | 213259 | 129502 | -83757 |
|  | COD | 28.47 | 12.95 | -15.52 |
|  | 氨氮 | 0.81 | 0.769 | -0.041 |
| 废气 | 二氧化硫 | 76.16 | 22.4 | -53.76 |
|  | 氮氧化物 | 20.58 | 20.55 | -0.03 |
|  | 烟尘 | 16.8 | 13.1 | -3.7 |
|  | 醋酸 | / | 0.218 | +0.218 |
|  | 恶臭 | / | 少量 | 少量 |

注：按固废和危险废物要求安全处置

## 1.5 主要保护目标和敏感点

根据评价范围内的敏感点情况和可能产生的环境影响，确定评价的主要保护目标为：

1、保护项目所在地温瑞塘河水体满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。保护纳污水体灵昆岛北支海域符合《海水水质质量标准》（GB3097-1997）中第四类水质标准；

2、保护项目所在地大气环境符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中环境空气二类功能区要求；

3、保护项目周边声环境符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类声环境功能区要求；

4、本项目位于工业区内，主要环境敏感保护目标如下表1.5-1所示。

表1.5-1 主要环境敏感保护目标

| 序号 | 敏感点 | 人数/户数/规模 | 方位 | 与本项目的最近距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙东村 | 约1563人（368户） | 西南 | 330 |
| 2 | 龙湾村 | 约2000人（600多户） | 西 | 900 |

# 2 建设项目周围环境现状

## 2.1环境质量现状

1、水环境现状

根据监测结果，项目纳污水域水质指标均能满足《海水水质标准》(GB3097-1997)中的四类标准，水环境质量良好，有一定的水环境容量。

2、大气环境现状

从以上监测结果来看，可得出：项目周边常规污染物PM10日均浓度满足GB3095-1996中的二级标准限值0.15mg/m3、 SO2和NO2小时质量浓度均分别满足GB3095-1996中的二级标准浓度限值0.50mg/m3和0.20mg/m3。说明区域常规污染因子的环境空气质量较好。

3、声环境现状

根据噪声监测结果表明，昼夜间项目厂界噪声级均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值，说明项目所在区域声环境质量现状良好。

## 2.2建设项目环境影响评价范围

1、水环境影响评价

根据工程的初步分析，按《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-93）中的有关规定，本项目水环境影响评价范围为东片污水处理厂废水排放口上游1km至下游3km范围。本项目水环境影响分析引用东片污水处理厂环评结论进行简单分析评价。

2、大气环境评价范围

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2008）的规定，结合评价工作等级、本项目大气污染源高度、当地气象条件以及项目选址所在区域环境现状，评价范围以建设项目选址所在地排放源为中心，直径5km，面积约19.6km2的圆形陆域范围。

3、噪声评价范围

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009），本项目的声环境评价范围为项目厂界及厂界外200m范围。

4、风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)，本项目的环境风险评价范围以本项目厂址为中心，周围3km半径范围为半径的圆形区域。

5、地下水环境

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2011），本项目的地下水评价范围为厂区外20km范围内。

# 3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 3.1水环境影响分析

企业本主要废水为染色/水洗废水与生活污水、地面冲洗水，锅炉除尘水循环使用。整合后，项目废水送至企业内部废水处理站处理达标纳管后接至温州东片污水处理厂处理达标排放。企业生产废水循环回用率≥50%。项目生活污水经化粪池预处理（其中食堂废水先经隔油池预处理）后并入厂区内部废水处理站好氧池与生产废水一起处理达标纳管，接至温州东片污水处理厂处理达标排放。

本项目废水排向灵昆岛北支第四类海域，其环境容量较大，其枯水期径流量在10.6m3/s以上，而涨落潮量一般在10000m3/s以上。参考东片污水处理厂环评结论，本项目建成后年均排放污水量远远小于纳污海域的径流量及潮量，外排污水迅速被稀释扩散，对纳污海域水质的影响是极小的。故本项目废水经处理达标后排放对纳污水体水质的影响不大。

## 3.2大气环境影响分析

1、影响评价结论

根据估算模式预测结果，本项目主要废气采取相应的污染防治措施之后有组织和无组织排放的最大地面浓度占标率均小于10%，可确定项目评价等级为三级，可不进行大气环境影响预测工作，直接以《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中估算模式-SCREEN3的计算结果作为预测与分析依据。

根据预测结果，正常工况情况下，本项目二氧化硫、醋酸有组织与无组织排放的下风向最大浓度均较低，对最近敏感点距项目所在园区边界330m处居民点的贡献值均未超标。因此，本项目有组织和无组织排放的废气不会对周围环境空气质量产生明显的污染影响。

2、大气环境防护距离

根据对醋酸的大气环境影响预测结果，在做好废气污染治理的基础上，本项目厂界废气污染物浓度均低于各自环境质量标准。采用模型计算，本项目大气环境防护距离为0m。

3、卫生防护距离

根据各污染因子卫生防护距离计算，结合标准中极差的规定，确定企业印染车间卫生防护距离50米。本项目距离最近敏感点330米，项目建设符合卫生防护距离要求。

## 3.3 声环境影响分析

预测结果表明，项目建成后各主要噪声源对厂界的影响值影响均较小，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。由于项目所在区域周边330m范围内没有居民区等环境敏感点，因此，项目运营期噪声基本不会对周边声环境产生影响。

## 3.4 固废

项目锅炉燃煤产生煤灰外运用作建筑与铺路材料。废水处理站处理染色废水产生的污泥应委托环卫部门清运。厂区内设置生活垃圾收集点，及时收集区内的生活垃圾，同时应及时与环卫部门协商，确认项目生活垃圾由环卫部门统一进行处理。企业对包括危险化学品在内的所有化学品容器均由厂家回收利用。

# 4 污染防治措施

污染防治措施见表4-1。

表4-1 项目污染防治对策汇总

| 污染源 | 治理措施 | 环保投资额 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 印染、水洗废水 | 调节-酸化水解-DAT-IAT-混凝 | 216 |
|  | 生活污水 | 化粪池预处理（其中食堂废水先经隔油池预处理），接入厂区废水处理站与生产废水一并处理达标纳管，然后接至温州东片污水处理厂处理达标排放。 | 1 |
| 废气 | 燃煤废气 | 锅炉房燃煤废气采用“旋风除尘+双碱法脱硫“处理工艺，经处理的废气由40m烟囱高空有组织排放，烟囱高度高于周围200m范围内建筑3m以上。 | 5 |
|  | 恶臭 | 加强运行操作管理，控制储泥池污泥发酵。 污泥脱水后及时清运，减少污泥堆存。 产生恶臭的主要构筑物（厌氧池、兼氧池、好氧池、污泥池等）加盖处理。 在厂区空地、路边及围墙侧加强绿化。 实行定期与不定期(视需要)恶臭气体监测，发现异常及时采取补救措施。 | 10 |
|  | 食堂油烟 | 油烟净化器处理后引至楼顶高空排放。 | — |
| 固废 | 生活垃圾 | 环卫部门清运，统一进行无害化处理。 | — |
|  | 处理污泥 | 环卫部门清运，统一进行无害化处理。可拌煤燃烧。 | 2 |
|  | 煤灰 | 用作建筑与铺路材料。 | — |
|  | 化学品容器 | 包括危险化学品在内的所有化学品容器均由厂家直接回收利用。危险废物贮存严格执行严格执行危险废物转移联单制度与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。 | — |
| 噪声 | 噪声 | 高噪声设备采用隔声、消声、减震等措施；选用噪声强度低的设备；合理布置车间设备；加强设备的日常维护。 | 5 |
| 环境监理 | 项目建设“三同时”、环境监测等 | 3 |
| 合计 | 85 |

# 5 总量控制

根据《浙江省人民政府关于印发浙江省2011年主要污染物总量减排计划的通知》和浙环发[2012]10号，结合国家十二五规划与项目的特点，需要进行污染物总量控制的指标主要是：CODCr、氨氮、SO2、NOx。

表5-1 整合完成后企业污染物总量情况（单位：t/a）

| 污染物名称 | 整合提升前实际 排放量 | 整合提升后 排放量 | 排放 增减量 | 全厂 排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 废水量 | 213259 | 129502 | -83757 | 129502 |
|  | COD | 28.47 | 12.95 | -15.52 | 12.95 |
|  | NH3-N | 0.81 | 0.769 | -0.041 | 0.769 |
| 锅炉废气 | SO2 | 76.16 | 22.4 | -53.76 | 22.4 |
|  | NOx | 20.58 | 20.55 | -0.03 | 20.55 |

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》（浙环发[2012]10号，2012.02）规定，新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行；位于开展排污权有偿使用和交易试点地区的新建、改建、扩建项目，确需新增主要污染物排放量的，其总量平衡指标应通过排污权交易方式取得。

本企业整合后，各项污染物自身削减，符合总量控制要求，不需要进行区域平衡替代削减。

# 6 公众参与

## 6.1公示调查结果分析

该项目分别于2013年5月15日和2013年7月19日两次环评公示，两次公示各为10个工作日，公示地点为龙东村、龙湾村村委会，公示期均为10个工作日。在公示期间，环保审批部门、当地环保部门、环科院等单位没有接到周围群众、单位来信来电表示反对本项目的意见。

## 6.2公众调查基本概况

此次调查共发放个人调查表50份，收回50份；团体20份，收回20份。被调查的团体为项目所在地附近村委会及周围企业，被调查个人为项目附近区域村民、当地干部及企业员工等。

## 6.3公众参与结论

从总体上看，被调查者对本项目持支持态度，但是公众普遍关注项目实施所带来的噪声、废水和废气影响。多数人认为在发展经济的同时，应重视环境保护工作，保护群众生活质量和工作条件，提出项目的实施关键要落实其环保治理措施，做到污染源达标排放，减轻对周边环境的污染，要求相关部门督促和加强环保治理工作，确保环保治理达标排放；建设单位应对本项目进一步作宣传，以取得更多公众的理解和支持，同时在项目建设实施过程中，要认真落实本环评报告中所提出的各项环保措施和遵守国家有关政策，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

# 7环保审批原则符合性分析

## 7.1建设项目环评审批原则符合性分析

### 7.1.1建设项目符合生态环境功能区规划的要求

根据《温州市区生态环境功能区规划》，本项目位于温州工业园产业优化发展生态环境功能小区（V1-40303D10）内，属优化准入区。

本项目为原有工业企业整治提升项目，项目建成后有助于污染源削减和分散性污染企业消除，与项目所在地生态环境功能区要求不冲突。

### 7.1.2排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

项目建成后，生产废水和生活废水一并经污水处理系统处理达标后50%回用，剩余处理达标后纳入东片污水处理厂处理达标排放。废气经采取相关的污染防治措施后，根据大气监测结果和影响预测分析，表明废气能够达到相关排放标准。经过厂区合理布局及采取相应的隔声防噪措施后，可以做到厂界噪声达标排放。固体废弃物经过回收综合利用、清运处置，不随意外排。因此本项目经采取相应的污染防治措施后，可以做到污染物达标排放。

### 7.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》（浙环发[2012]10号，2012.02）规定，新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行；位于开展排污权有偿使用和交易试点地区的新建、改建、扩建项目，确需新增主要污染物排放量的，其总量平衡指标应通过排污权交易方式取得。

企业迁建后，同时排放生产废水和生活污水，主要污染因子二氧化硫、氮氧化物、COD和氨氮自身削减，符合总量控制要求，不需要区域替代削减。

### 7.1.4造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

本项目生产废水经厂内污水处理系统和东片污水处理厂处理达标后排放瓯江，不会对区域地表水环境产生影响，可维持现状水环境质量。经过大气监测和预测结果，本项目产生的废气污染物经过治理后排放不会引起周围空气环境恶化，可以维持现状空气环境质量。项目建成后采用各种降噪隔声措施后，可以确保厂界噪声达标。固体废弃物经过回收综合利用、清运处置后，不随意外排。

因此项目建成后，在采取了有关污染物防治措施后，基本能维持地区环境质量，符合功能区要求。

## 7.2 建设项目环评审批要求符合性分析

### 7.2.1清洁生产要求的符合性

目前，国家未制定关于针织物及纱线类印染行业的清洁生产标准，因此本环评参照纺织业（棉印染）清洁生产标准中针织印染产品资源利用指标要求进行分析。根据分析结论，本项目达到该标准中一级水平。

### 7.2.2环境风险可接受性原则分析

根据环境风险影响评价，本项目生产过程存在的主要风险为原料泄漏、生产废水和废气事故性排放、以及化学品操作过程事故泄漏对周围环境的影响。本项目对生产废水和废气均进行有效处理，业主需对可能出现的事故性排放和泄漏制定完善的风险防范措施。

7.2.3 公众可接受原则符合性

两次公示期间，建设单位、环评单位以及审批部门没有接到群众来电和来信反映。公众参与调查中，被调查的团体与被调查的个人均对该项目建设持支持态度，没有反对意见。

总之，建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，确保该项目的社会效益、经济效益与环境效益相统一。

## 7.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

### 7.3.1建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求

本项目位于温州工业园（原扶贫工业区）镇江路14号，用地性质为工业用地，符合土地利用规划要求。同时，本项目离附近村庄敏感点的最近距离约为330m，经分析知，项目与敏感点距离可以满足卫生防护距离要求。

本项目实施将加快分散各地的印染企业集中到工业区内，有利于加快企业外迁腾出空间为城市产业结构调整和城市环境改善起着非常重要的作用。因此，项目实施将加快推进城市化进程和城市功能的实施，有利于龙湾退二进三政策实施，符合城市总体规划的需要。

### 7.2.2建设项目符合、国家和省产业政策等的要求

对照《产业结构调整指导目录（2011）》（修正版）和《浙江省淘汰的落后生产能力指导目录（2012年本）》，本项目没有使用淘汰设备和工艺，工艺技术符合相关政策规定，因此项目符合国家产业政策和浙江省产业政策。

本项目建设与污染防治相结合，废水经处理达标后可以满足回用水水质要求，符合国家废水污染防治技术。

## 7.4 浙江省印染行业淘汰落后整治提升方案符合性分析

此外，印染企业要严格参照《浙江省印染行业淘汰落后整治提升方案》中印染企业整治验收标准，提升车间工艺装备、加强生产现场管理、落实污染防治理设施、推行清洁生产审核，对照整治验收标准本项目的符合性分析详见下表。

表9.7-1 本项目整治验收符合性分析

| 类别 | 内容 | 序号 | 判断依据 | 验收部门 | 是否符合 | 本项目符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策 法规 | 产业 政策 | 1 | 符合国家、地方产业政策，不存在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》（工产业[2010]第122号）、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2010年本）》（浙淘汰办〔2010〕2号）等相关产业政策中明令禁止的落后生产能力 | 经信 发改 环保 | 符合 | 不存在国家、地方产业政策命令禁止的落后生产能力 |
|  |  | 2 | 淘汰未经改造的74型染整设备 |  | 不涉及 | — |
|  |  | 3 | 淘汰蒸汽加热敞开无密闭的印染平洗槽 |  | 不涉及 | — |
|  |  | 4 | 淘汰使用年限超过15年的国产和使用年限超过20年的进口印染前处理设备、拉幅和定形设备、园网和平网印花机、连续染色机 |  | 不涉及 | — |
|  |  | 5 | 淘汰使用年限超过15年的浴比大于1:10的棉及化纤间歇式染色设备 |  | 符合 | 满足要求 |
|  |  | 6 | 淘汰印染用铸铁结构的蒸箱和水洗设备，铸铁墙板无底蒸化机，汽蒸预热区短的L型退煮漂履带汽蒸箱 |  | 不涉及 | — |
|  | 生产合法性 | 7 | 所有建设项目经发改、经信、环保、安监、卫生、规划、质监等相关部门审批 | 相关部门 | — | 办理中 |
|  |  | 8 | 企业选址符合相关规划 | 规划 | 符合 | 企业位于温州工业园区，满足规划要求 |
|  |  | 9 | 通过环评审批和“三同时”验收 | 环保 | — | 办理中 |
|  |  | 10 | 依法申领排污许可证 | 环保 | — | 办理中 |
|  |  | 11 | 依法进行排污申报登记、依法、及时、足额缴纳排污费 | 环保 | 符合 | 依法进行排污申报登记、依法、及时、足额缴纳排污费 |
|  |  | 12 | 没有经环保部门查实的严重环境信访和投诉 | 环保 | 符合 | 没有经环保部门查实的严重环境信访和投诉 |
|  |  | 13 | 无超标排放污染物，环保达标排放 | 环保 | — | 环评分析可做到污染物达标排放，但企业尚未进行环保验收监测 |
|  | 清洁生产 | 14 | 重点企业浴比1:6以上（丝、毛染色1:8以上）的间歇式染色设备占比高于50% | 经信 环保 | 符合 | 企业为非重点企业 |
|  |  | 15 | 重点企业连续式水洗装置密封性好，配有逆流、高效漂洗及热能回收装置 |  | 符合 | 企业为非重点企业 |
|  |  | 16 | 重点企业主要设备的水、电、气参数应实现全自动变频控制和在线监测★ |  | 符合 | 企业为非重点企业 |
|  |  | 17 | 生产过程杜绝明显的跑冒滴漏现象 |  | 符合 | 生产过程杜绝明显的跑冒滴漏现象 |
|  |  | 18 | 棉织物生产线采用生物酶退浆工艺替代传统的碱退浆工艺★ |  | 不涉及 | — |
|  |  | 19 | 厂区整洁卫生 |  | 符合 | 厂区整洁卫生 |
|  |  | 20 | 按要求完成清洁生产审核和能源审计， 按清洁生产审核和能源审计要求进行了相应整改 |  | — | 准备办理中 |
|  | 节能 减排 | 21 | 单位能耗和新鲜水取水量满足《印染行业准入条件（2010修订版）》附表1要求 | 环保 经信 | 符合 | 满足要求 |
|  |  | 22 | 高温设备和管道的外表面有保温处理★ |  | 符合 | 高温设备和管道的外表面有保温处理 |
|  |  | 23 | 外排高温废水、废气有热能回收系统★ |  | — | 废水有热能回收系统，废气无。 |
|  |  | 24 | 导热油炉烟气配备余热回收装置★ |  | 不涉及 | — |
|  |  | 25 | 重点企业定型（拉幅烘燥）设备配有温度、湿度等主要工艺参数在线测控装置，配有废气净化和余热回收装置，箱体外层具有良好的保温性能，箱体隔热板外表面与环境温差不大于15℃★ |  | 不涉及 | — |
|  |  | 26 | 实行三级用能、用水计量管理 |  | 符合 | 已在安装中 |
|  |  | 27 | 未使用国家规定淘汰和禁用的染料 |  | 符合 | 均使用国家规定内的分散染料 |
| 污染防治 | 废水 处理 | 28 | 厂区实施有效的清污分流和分质回用 | 环保 经信 | 符合 | 分流分质系统已在建设中 |
|  |  | 29 | 纳管企业有印染废水治理预处理设施，出水稳定达到纳管要求 |  | 符合 | 本企业为纳管企业，设置有废水预处理设施，目前该设施已在改进建设中，经环评分析出水可稳定达标纳管 |
|  |  | 30 | 非纳管企业废水有印染废水治理设施， 出水稳定达到当地环保部门规定的水质排放标准 |  | — | — |
|  | 废水 处理 | 31 | 企业建有清下水（冷却水、冷凝水）及废水回收装置 | 环保 经信 | 符合 | 已经设计完成，在建 |
|  |  | 32 | 企业建有洁净雨水利用装置★ |  | — | — |
|  |  | 33 | 丝光工艺车间配置碱回收装置★ |  | 不涉及 | — |
|  |  | 34 | 碱减量废水单独设置预处理工艺，鼓励回收对苯二甲酸 |  | 不涉及 | — |
|  |  | 35 | 含铬、镍废水车间排放口单独处理达到标准 |  | 不涉及 | — |
|  |  | 36 | 含蜡染或使用尿素的工艺废水配套强化脱氮工艺★ |  | 不涉及 | — |
|  |  | 37 | 含高浓度磷酸盐助剂的工艺废水配套化学除磷工艺★ |  | 不涉及 | — |
|  |  | 38 | 重复用水率不低于35%，其中非棉项目不低于50% |  | 符合 | 水重复利用率可达到50%以上 |
|  |  | 39 | 按要求建成废水在线监测设施 |  | 符合 | 项目建成后需安装在线监测 |
|  | 废气 处理 | 40 | 35t/h以上的燃煤锅炉脱硫率不低于90%，35t/h以下的燃煤锅炉脱硫率不低于60% | 环保 经信 | 符合 | 企业锅炉为10t/h，脱硫率大于60% |
|  |  | 41 | 定型机废气有效收集，车间内无明显的烟雾和刺激性气味，车间空气质量满足《工业企业设计卫生标准》和《工作场所有害因素职业接触限值》要求 |  | 符合 | 企业印染不涉及定型机；但烘干设备产生的废气建议其安装除尘设备，以免造成车间内明显的烟雾和刺激性气味，使车间空气质量满足《工业企业设计卫生标准》和《工作场所有害因素职业接触限值》要求。 |
|  |  | 42 | 废气净化处理后的废水和废油有二次污染的防治措施 |  | 不涉及 | — |
|  |  | 43 | 未使用联苯-联苯醚作为导热油锅炉的热媒 |  | 不涉及 | — |
|  |  | 44 | 用清洁天然气替代煤或用高温、高压蒸汽代替导热油作为定型机的热源★ |  | 不涉及 | — |
|  |  | 45 | 污水处理构筑物加盖密封，废气收集后经处理排放★ |  | — | 废水处理站产恶臭构筑物正在落实加盖处理，对恶臭无收集处理措施 |
|  | 固废 处置 | 46 | 污泥堆场按规范要求建设 | 环保 经信 | 符合 | 按照要求建设专门的污泥堆场 |
|  |  | 47 | 废原料包装物等危险废物交由专业单位处置，并严格执行危险废物转移联单制度 |  | 符合 | 企业包括危险化学品在内的所有化学品容器均由厂家直接回收，严格转移联单 |
| 环境风险防范 | 环境应急设施 | 48 | 厂区配套事故应急池，容积应能容纳4h以上的废水量 | 环保 经信 | 符合 | 厂区事故池250m3，满足要求 |
|  |  | 49 | 危险化学品储罐区周围建有围堰，围堰高度满足应急要求 |  | 不涉及 | — |
|  |  | 50 | 配备纳管污水和清下水排放紧急切断系统 |  | 符合 | 项目建设过程中需按照要求设置 |
|  | 环境 应急 管理 | 51 | 建立健全了环境风险应急预案，并及时更新完善，环境风险应急预案具有可操作性 |  | — | 已经编制完成 |
|  |  | 52 | 积极开展环境风险评估，鼓励投保环境污染责任险★ |  | — | 准备办理中 |
| 综合环境管理 | 环境监测 | 53 | 企业具备合格的污染物监测能力和实验室设施条件（或委托合格的第三方定期检测），并按监测计划实施监测 | 环保 经信 | 符合 | 已与环保部门进行联网监测 |
|  |  | 54 | 按要求建成废水、废气在线监测监控设施，并与环保部门联网 |  | — | 废水已建成联网，废气有待完善 |
|  | 内部环境管理 | 55 | 环境管理制度完善，涵盖全厂组织机构建设和岗位职责、用水用能管理、“三废”处理运行管理、事故风险防范与应急等 |  | 符合 | 环境管理制度完善，涵盖全厂组织机构建设和岗位职责、用水用能管理、“三废”处理运行管理、事故风险防范与应急等 |
|  |  | 56 | 组织机构健全，拥有合格的专职环保管理人员队伍 |  | 符合 | 组织机构健全，拥有合格的专职环保管理人员队伍 |
|  |  | 57 | 相关档案资料齐全 |  | 符合 | 相关档案资料齐全 |
|  |  | 58 | 污染治理设施运行管理和排放监测台账规范完备 |  | 符合 | 污染治理设施运行管理和排放监测台账规范完备 |

说明：1.加“★”的条目为可选验收条目，由当地整治验收主管部门根据当地情况明确整治要求。

2.整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。

# 8评价总结论

经环评分析，本项目建设符合生态环境功能区规划要求，排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准与主要污染物排放总量控制指标规定，产生的环境影响符合所在地环境功能区划的环境质量要求，同时项目建设符合清洁生产、省环保厅行业环境准入条件、风险防范措施以及公众参与等方面的要求。本项目在采取严格的科学管理和环保治理措施后，不仅可以减缓环境污染，同时具有一定的环境效益和社会效益，符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划以及产业政策要求。

因此，在全面落实本环评提出的各项环保措施的基础上，切实做到“三同时”，并在使用期内持续加强环境管理，从环保角度来看，本项目的建设是可行的。

# 9 联系方式

1、建设单位：温州五合印染有限公司     联系人：李敏   电话：13506665392

地址：温州市温州工业园区镇江路14号

2、环评机构：温州市环境保护设计科学研究院  联系人：张工   电话：0577-88991159

地址：温州市车站大道神力大厦4幢7楼  传真号：0577-88980706；

电子邮箱：wzzhangxu@gmail.com