温州博友织造有限公司年产50万件针织毛衫改建项目竣工环境保护验收现场

检查意见

2014年9月5日，温州市环境保护局会同龙湾区环境保护局对温州博友织造有限公司年产50万件针织毛衫改建项目进行了现场检查，并召开了现场检查会。参加会议的单位还有浙江冶金环境保护设计研究有限公司、浙江中环检测有限公司、温州博友织造有限公司等。与会代表现场检查了该项目的环保设施建设与运行情况，听取了温州博友织造有限公司的环境保护执行情况、浙江冶金环境保护设计研究有限公司环评情况报告及浙江中环检测有限公司的项目工程竣工环境保护验收检测报告的汇报，审阅并核实了有关材料。经讨论，形成如下检查意见：

一、项目基本情况

温州博友织造有限公司年产50万件针织毛衫改建项目位于温州经济技术开发区九龙山路158号，主要从事针织毛衫的染色。核定配备成衣染色机4台，脱水机1台，洗衣机4台。该项目于2013年12月委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制完成《温州博友织造有限公司年产50万件针织毛衫改建项目环境影响报告书》，2014年3月26日通过温州市环境保护局批复（温环建〔2014〕033号）。项目实际建成内容与环评批复基本一致。

二、环保执行情况

(一)废水方面

该项目食堂废水经隔油池、生活废水经化粪池处理后经市政管网纳入温州市中心片污水处理厂。生产废水则经厂内废水治理设施预处理后部分进行中水回用，回用于漂洗、染色、车间清洗以及锅炉用水等；其余废水经处理达标后经市政管网纳入温州市中心片污水处理厂处理。

(二)废气方面

该项目废气主要为锅炉废气，产生的锅炉废气经湿式脱硫除尘工艺处理后高空排放，排气筒高度为15米 。

厂界无组织废气氨和硫化氢、臭气浓度日均值浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级排放标准。

(三)噪声方面

噪声主要来源于各类机械设备。

三、验收监测结果

(一)废水

验收监测期间，污水处理站标排口的废水pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、氨氮、色度等污染物排放均达到了《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2标准。中水回用率达53.7%，符合环评批复的回用要求。

(二)废气

验收监测期间，该项目生物质锅炉所产生的锅炉废气经湿式脱硫工艺处理后所排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物日均值浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB/T 13271-2001）中燃气锅炉标准（烟尘≤50mg/m3、二氧化硫≤100 mg/m3、氮氧化物≤400 mg/m3、烟气黑度≤1级）。排气筒高度约15米。

厂界无组织废气氨和硫化氢、臭气浓度日均值浓度均符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的二级排放标准。

(三)噪声

验收监测期间，该项目厂界东南、西南、西北三个监测点昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准的限值；厂界东北一个监测点昼间噪声未能达标排放，最高超标4.7分贝，超标点附近无敏感点。

(四)总量控制

验收监测结果表明，该项目所排放化学需氧量0.431吨/年， 氨氮0.0474吨/年，二氧化硫0.299吨/年、氮氧化物0.452吨/年，总量符合环评批复要求。

(五)、固体废物

颜料包装委托温州市汇谦化工染料有限公司收购，生活垃圾由环卫部门收集后清运处理。

四、环境事故风险防范

已编制事故应急预案并报送龙湾区环境保护局，于2014年9 月5 日通过龙湾区环境保护局备案(备案编号：33030320140060)。

五、检查结论

检查组经现场检查，认真审阅有关资料，充分讨论后认为，温州博友织造有限公司年产50万件针织毛衫改建项目基本落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告书及批复的意见。在建设和运营中没有重大环境影响问题，在正常生产的情况下，其主要污染物基本达标排放，有较齐全的环保管理制度，检查组建议申请建设项目竣工环境保护验收。

六、建议和要求

(一)加强环保管理对专职的处理设备操作人员进行岗位培训，对治理设施定期进行维护，定期进行监测，做好运行台账纪录，确保稳定达标排放和总量控制要求；

(二)定期开展应急演练，做好总结记录，加强安全生产管理，完善相应的环保管理制度，并加强对环保管理制度的落实以及环保设施运行的监督管理，将责任落实到人，提高风险防范能力；

(三)根据国家有关规定，妥善处理各种固体废物，危险废物要委托有资质的单位处理，规范固体废物转移制度，防治二次污染；

(四)完善各类环保管理制度，加强生产安全及各种化学品原辅材料运输、储存、使用过程的管理，提高风险防范能力；

(五)对超标的噪声源采取有效的治理措施，以减轻对周边环境的影响；

(六)生物质锅炉不得使用煤等其他材料做燃烧介质；

(七)本项目不设大气环境防护距离，其他各类距离要求，请建设单位按照相关部门规定予以落实。

检查组

2014年9月5日