温环辐〔2014〕14 号

关于对《温州高科原子辐照有限公司电子加速器应用项目（扩建）环境影响报告表》的

审批意见

温州高科原子辐照有限公司：

你单位提交的《温州高科原子辐照有限公司电子加速器应用项目（扩建）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和专家评审意见、浙江省环境工程技术评估中心《关于温州高科原子辐照有限公司电子加速器应用项目环境影响报告表的技术咨询报告》（浙环评估〔2014〕117号）、乐清市环境保护局的初审意见均已收悉。经审查研究，我局审批意见如下：

一、原则同意“报告表”的结论与建议，你单位位于乐清经济开发区纬十九路227号，为扩大生产，拟扩建一间加速器机房并配置一台AB2.0-40型号电子加速器用于电线电缆及热缩材料辐照改性。“报告表”所提出的对策、建议可作为该项目实施环保管理的依据。你单位须在重新申领辐射安全许可证后方可在许可范围内从事辐射工作。

二、你单位必须全面落实“报告表”提出的各项污染防治措施和安全管理要求以及乐清市环境保护局提出的初审意见，并着重做好以下工作：

1、严格按照“报告表”提出的要求建设辐照室的屏蔽、排风和水冷系统，着重做好臭氧和氮氧化物通风工作；设置加速器安全连锁系统，主机室内、辐照室内、迷道入口处和加速器控制台上均设有紧急停机开关；加速器大厅内入口、辐照室内迷宫口均装有光电感应装置，辐照室内设置实时监控装置；加速器辐照室周围均须设置电离辐射警告标志。

2、建立辐射防护管理机构，明确各成员职责；制定完善各项辐射安全管理规章制度、操作规程、监测计划和辐射事故应急方案；各项辐射管理规章制度张贴上墙。

3、加强射线装置的安全管理。检修和使用情况有详细记录；严格执行各项管理制度和操作规程，从事辐照作业前，必须仔细检查辐照装置的性能、门机联锁装置及报警系统的有效性、警告标志的状态、辐照室内人员等情况，确保射线装置使用安全。

4、做好人员安全防护和管理工作。操作人员必须经辐射安全和防护知识培训合格后上岗；配备剂量报警仪、剂量检测仪；佩戴个人剂量计，个人剂量计每3个月到有资质的单位检测一次，建立个人剂量档案，并定期进行辐射防护知识、安全管理知识的培训与考核，提高辐射环境管理水平和自我防护意识。

5、自行检查评估，发现安全隐患立即整改，每年年底应当编写射线装置安全与防护状况年度评估报告，并报当地环保部门。

三、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，该项目投入试运行3个月内，必须向我局申请竣工验收，经验收合格后方可投入正式运行。

四、请乐清市环境保护局加强对该项目的日常监管工作。

温州市环境保护局

2014年11月17日