建设项目环保设施竣工

验收监测报告

平环监（2014）验字第025号

项目名称：平阳县水头皮革基地整治项目

委托单位：温州顺亨皮业有限公司

平 阳 县 环 境 监 测 站

Pingyang Environmental monitoring station

# 声        明

# 1、本报告正文共     页，附件共   页，一式   份，发出报告与留存报告一致。部分复印或涂改均无效。

# 2、本报告封面和指定位置无本站公章无效。

# 3、本报告未经同意不得用于广告宣传。

# 地址：浙江省平阳县昆阳镇鸣山村伊露莲家纺厂房内（昆阳高速出口附近）

# 电话：0577—63722253

# 传真：0577—63722253

# 邮编：325400

电子信箱：pyemc@sina.com

项  目  名  称：平阳县水头皮革基地整治项目（温州顺亨皮业有限公司）

承  担  单  位：平阳县环境监测站

单 位 负 责 人：高炳响

项 目 负 责 人：余瑞彰

现场监测人员：张邦超、余瑞彰、陈伟

实验室分析人员：李上荣、陈素霞、邵林慧、蔡小琼、林国亮、胡明建

报  告  编  写：余瑞彰

审    核：	日    期：      年   月   日

签    发：                    日    期：      年   月   日

平阳县环境监测站    （盖章）

目 录

前  言····················································1

第一章 概 述··············································2

一、监测目的··········································2

二、验收监测依据······································2

三、监测情况··········································2

四、评价标准··········································4

五、环境影响报告书审查意见····························4

六、建设项目环评的审批意见····························5

第二章 企业概况···········································7

一、企业概况··········································7

二、生产工艺·········································7

三、污染物和污染物分析·······························7

第三章 监测情况与评价····································9

一、废水监测结果分析··································9

二、废气监测结果分析··································11

三、噪声监测结果分析··································16

四、固体废物··········································16

第四章 环境管理检查情况···································17

一、项目环境管理执行基本情况·························17

二、环评批复意见落实情况······························17

第五章 环境风险防范和应急措施落实情况····················18

一、环境风险防范落实情况······························18

二、应急措施落实情况·································18

第六章 结论··············································19

一、验收监测结论·····································19

二、存在问题和建议··································19

前  言

温州顺亨皮业有限公司位于平阳县水头皮革基地B-12A号地块，总用地面积为11536m2,，兼并整合后转鼓为27只，从蓝矾皮开始生产，设计年产150万张猪皮、30万张牛皮。项目总投资5000万元。整治项目为就地整治，经整治后，制革从蓝矾皮开始生产，削减了脱脂、浸灰、脱灰、浸酸、铬鞣等重污染工段，保留复鞣、染色、整饰等轻污染工段。周围主要敏感点位上店村、麻园村和金塔村，满足卫生防护距离要求。

平阳县环境监测站受该公司委托对其进行项目环保验收监测。我站根据国家环境保护局《建设项目环境保护设施竣工验收检测技术要求（试行）》的要求，于2014年8月到现场勘察，并在现场调查和收集资料的基础上，确定了监测方案，于2014年9月10日至11日在保证正常生产、环保设备正常运行的情况下，对该项目废水部分进行了现场取样监测。废气部分委托宁波市华测检测技术有限公司进行监测，供热方式采用园区集中供热，故此次监测不涉及锅炉废气。本报告参照平阳县环境监测站、宁波市华测检测技术有限公司的监测结果及企业提供的资料进行编写。

第一章 概述

一、监测目的

1、通过实地调查和监测，考核该建设项目执行国家有关建设项目环境保护管理规章制度情况，评价项目排放的污染物是否达到国家排放标准的要求；

2、评价其环保设施的建设、运行情况和处理效率，提出存在问题和对策措施。

二、验收监测依据

1、《建设项目环境保护管理条例》（1998年国务院第253号令）；

2、原国家环保总局13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》2002年2月1日；

3、原国家环保总局环发[2000]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

4、浙江省环境保护厅浙环发[2009]89号《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定>的通知》（2009年12月29日）；

5、浙江省政府令第288号《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2011年10月25日）；

6、浙江省环保厅《建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》（2010年1月4日）；

7、温州市环境保护设计科学研究院2013年8月《平阳县水头皮革基地整治项目（温州顺亨皮业有限公司）环境影响评价报告书》；

8、温州市环境保护局温环建[2013]074号《平阳县水头皮革基地整治项目（温州顺亨皮业有限公司）环境影响评价报告书审批意见的函》；

9、宁波市华测检技术有限公司EDD37G003245001、EDD37G003245005温州顺亨皮业有限公司检测报告；

14、温州顺亨皮业有限公司要求竣工验收监测项目委托单；

三、监测情况

1、监测内容

表1  监测点位、项目和次数

| 监测内容 | 测点编号 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | A | 综合池 | pH、总铬、SS、CODCr、BOD5、NH3-N、油 | 采样两天，一天两次 | 平阳县环境监测站 |
|  | B | 铬水池 |  |  |  |
|  | 第一、二、三次 | 各厂界监控点 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 采样二天，一天三次 | 宁波市华测检测技术有限公司 |
| 噪声 | 1~8 | 厂界噪声 | 噪声 | 采样一天，采样一次 |  |

○表示无组织废气检测点▲表示厂界噪声检测点

2、监测项目及监测方法

表2  主要监测方法及来源

| 监测项目 | 监测分析方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 多功能声级计 |
| 恶臭 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法GB/T 14675-1993 | 嗅辨师 |
| 氨气 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 |
| 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 紫外可见分光光度计 |
| pH | 玻璃电极法GB/T6920-1986 | 梅特勒-托利多Deltu320PH计 |
| BOD5 | 稀释接种法HJ 505-2009 | 溶解氧测定仪 |
| CODCr | 重铬酸钾滴定法GB/T11914—1989 |  |
| NH3-N | 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 分光光度计 |
| SS | 重量法 | 电子天平 |
| 油 | 红外光度法GB/T16488—1996 | 分光光度计 |
| 总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7466-1987 | 分光光度计 |

四、评价标准

1、废气

厂界无组织废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

表3  废气排放标准                     单位：mg/m3

| 项目类型 | 检测项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 厂界废气 | 臭气浓度 | 20 |
|  | 氨气 | 1.5 |
|  | 硫化氢 | 0.06 |

2、噪声

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表4 工业企业厂界环境噪声排放标准

| 监测项目 | 类别 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 3类 | 65 | dB |

五、环境影响报告书审批意见

1、水环境影响

为了适应《平阳县制革汗液污染整治实施方案》中制革企业整治后的要求，对平阳蓝天污染处理有限公司（1#污水处理厂）和温州绿地污水处理有限公司（2#污水处理厂）统筹规划，对污水处理工艺深化改造，以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准提高到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的要求。采用“物化预处理+A1/O1脱氮生化+A2/O2深度生化脱氮工艺”。

2、大气环境影响

根据预测计算，蓝皮堆场产生的恶臭根据类比监测，恶臭影响范围主要在100m范围内，200m恶臭浓度在建议值以下。项目生产车间周边及规划均能够满足卫生防护距离要求。

3、声环境影响

通过噪声预测，项目营运期间四周场界贡献值昼间均能达到相应声环境功能区噪声标准要求，夜间存在超标现象。因此，企业需加强高噪声设备的隔声减震，确保厂界夜间达标排放。

4、固废影响

固废分为一般固废和危险固废。其中铬水预处理污泥属于危险废物，需委托有资质单位处理；皮革边角料属于危险废物，出售给皮革再生企业再生利用；生活垃圾由环卫部门清运。

5、建议

（1）重视专门环境管理机构的建设，配足专职环保人员，加强厂内环境保护工作，以确保各项污染物达标排放，使项目的污染物排放量达到总量控制指标的要求，同时应积极引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。

（2）企业应积极引进ISO9000质量管理体系和ISO14000环境管理体系，开展清洁生产审核，建立一套完善的环境管理体系，进一步提高企业清洁生产水平。

（3）集中供热锅炉，需另行申请环评审批手续。

六、环境影响评价总结论

平阳县水头皮革基地整治项目（温州顺亨皮业有限公司）选址于平阳县水头皮革基地B-13d号地块，选址符合城市总体规划，符合国家和地方产业政策要求，项目符合清洁生产要求。平阳县制革行业污染整治实施，有利于改善区域环境空气和地表水质量。项目投产后在生产过程会产生一定的“三废”污染物，经分析论证，在采用科学管理与切实可行的环保治理手段，对周围环境影响基本是可以控制的，因此从环保角度讲，项目建设是可行的。

六、建设项目环评的审批意见

1、同意环评报告书的结论与建议、专家评审意见、平阳县环保局的初审意见，要求建设单位逐项予以落实。

2、项目主要污染物执行标准：生产废水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-96）中的一级标准；厂区恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中二级标准；噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18598-2001）相关内容。

3、项目位于平阳县水头皮革基地B-12A地块，总用地面积为11536m2,，兼并整合后转固为27只，从蓝矾皮开始生产，设计年产150万张猪皮、30万张牛皮。具体建设内容和周边环境见环评报告书。

4、项目生产废水分为含铬废水、综合废水，须落实完善的废水收集系统，分类收集，同意铬水分流进入改造后的温州绿地污水处理有限公司铬水系统和综合系统进行一级A/O生化处理，再进入改造后的平阳蓝天污染处理有限公司进行二级A/O深度生化处理后达标排放。厂区工艺废水收集和排放系统等各类污水管线设置清晰，废水管道应满足防腐、防渗要求。

5、项目不设燃煤锅炉，蒸汽由设在温州绿地污水处理有限公司的集中供热燃煤锅炉提供；水性树脂喷涂过程中产生含喷涂废气的水雾须进行收集，采用水喷淋吸收后由不低于15米的排气筒排放；蓝皮堆场须采取覆盖措施，减少恶臭气体的挥发，地面硬化处理，收集地面废水进入污水处理系统。

6、加强项目运营期环保设施的管理和养护，建立长效管理体制，确保有关环保措施发挥环保效益。

7、落实环评中相应降噪、消声措施，使厂界噪声达标排放。

8、铬水预处理池污泥、皮革边角料等危险废物须按有关要求予以妥善贮存、处置；生活垃圾及时收集清运。

9、根据环评测算，本项目不设大气环境防护距离，其他各类距离要求，请建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

10、须制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。积极做好清洁生产工作，推广使用先进的生产设备和低毒无毒生产工艺。

11、项目污水排放量和污染物排放总量不得超过环评提出的总量指标。

12、项目须严格执行“三同时”制度，其配套的治理设施须与主体工程同时投入使用，项目建成后，须按规定向平阳县环境保护局申报试生产手续，试生产三个月内，报平阳县环保局申请竣工环保验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产。

13、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采样的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

第二章  企业概况

一、企业概况

温州顺亨皮业有限公司位于平阳县水头皮革基地	B-12A地块，总用地面积为11536m2，兼并整合后转鼓为27只，从蓝矾皮开始生产，设计年产150万张猪皮、30万张牛皮。项目总投资5000万元。整治项目为就地整治，经整治后，制革从蓝矾皮开始生产，削减了脱脂、浸灰、脱灰、浸酸、铬鞣等重污染工段，保留复鞣、染色、整饰等轻污染工段。周围主要敏感点位上店村、麻园村和金塔村，满足卫生防护距离要求。

项目职工50人，工作日330天，实行一班制，每班工作8小时。

二、生产工艺

本项目生产工艺流程及产污环节

图2  生产工艺流程

三、污染物和污染物分析

1、废水

该项目废水主要包括生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后排入综合废水池，生产废水包括综合废水和含铬废水，废水暂存于企业储水池，由水泵泵至平阳县和佳污水处理有限公司处理，依据平阳县和佳污水处理有限公司提供的数据，企业日均废水排放量为778t/d，则企业年废水排放量为256740t/a，其中综合废水238590t/a，含铬废水18150t/a。

- 废气

（1）恶臭气体

整治后制革工艺从蓝矾皮开始，生产工艺过程中没有涉及恶臭气体排放，恶臭主要为蓝皮堆场堆放和取料过程中扬起的恶臭。

（2）喷涂废气

皮革在进行软化处理后，为了达到一定的手感和关泽度，需进行喷手感剂、光亮剂等水性树脂和助剂处理，在喷涂过程中会产生挥发性有机物和丙酮。本项目不涉及喷涂工艺，故不产生喷涂废气。

（3）锅炉废气

项目不设燃煤锅炉，蒸汽由设在温州绿地污水处理有限公司的集中供热燃煤锅炉提供。

3、噪声

噪声主要为制革设备在运转时产生的噪声，主要设备包括的转鼓、片皮机、挤水剂等，设备噪声源强在77.2~92.0dB之间。

4、固体废物

项目产生的主要固废包括铬水预处理污泥和生活垃圾。

（1）铬水预处理污泥

项目铬水在厂区内不做预处理，铬水池中沉淀的污泥由高压水枪冲洗后排入平阳和佳污水处理厂处理。

（2）生活垃圾

生活垃圾来自办公和职工生活等过程，企业现有职工50人，人均日生活垃圾产生量按0.5kg计，则日产生生活垃圾25kg，年产生活垃圾8.25吨，由环卫部门统一收集处理。

第三章  监测情况与评价

根据宁波市华测监测技术有限公司EDD37G003245004号检测报告，监测期间，温州顺亨皮业有限公司企业生产工况符合验收监测要求，具体生产工况见表5。

表5  生产工况统计表

| 监测日期 | 转鼓运行情况 | 实际生产量 | 设计生产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.9.16 | 22台 | 11000张/天 | 年生产150万张猪皮，30万张牛皮 | 151.3% |
| 2014.9.17 | 21台 | 10500张/天 |  | 144.4% |

注：一张牛皮相当于三张猪皮

一、废水监测结果分析

温州顺亨皮业有限公司污水处理设施主要功能为临时储水，生产过程中产生的综合废水和含铬废水在储存到一定量时用潜水泵抽至平阳县和佳污水处理有限公司进行处理。

温州顺亨皮业有限公司综合废水和含铬废水监测结果见下表6。

表6  分析项目及结果

浓度单位：mg/L（除pH外）

| 监测 点位 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 | 处理 | 执行标准 | 参照标准 | 备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 均值或范围 | 效率(%) | 标准值 | 标准值 | 注 |
| 综 合 废 水 | pH | 2014.9.10 | 6.94 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD |  | 894 | 483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD |  | 404 | 256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 29.65 | 48.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  | 332 | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动植物油 |  | 34.0 | 30.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  | 19.5 | 19.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总铬 |  | 3.25 | 5.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综 合 废 水 | pH | 2014.9.110 | 7.76 | 7.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD |  | 682 | 738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD |  | 264 | 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 36.71 | 42.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  | 1340 | 1460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动植物油 |  | 94.9 | 49.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  | 24.6 | 9.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总铬 |  | 1.76 | 2.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含 铬 废 水 | pH值 | 2014.9.10 | 7.21 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD |  | 2340 | 2060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD |  | 426 | 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 54.98 | 56.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  | 1560 | 266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动植物油 |  | 32.0 | 34.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  | 18.4 | 17.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总铬 |  | 66 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含 铬 废 水 | pH值 | 2014.9.11 | 7.39 | 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD |  | 2090 | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD |  | 624 | 588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  | 55.58 | 44.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  | 288 | 332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 动植物油 |  | 55.9 | 34.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  | 1.05 | 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总铬 |  | 153 | 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，企业含铬废水中总铬含量明显高于综合池中总铬的含量，说明企业含铬废水未排入综合废水中，由于监测取样前雨水较大，可能存在一定综合废水排入至含铬废水中，导致含铬废水中总铬含量不高，由于猪皮在染色过程中会有一定浓度的铬释放到染色水中，导致综合废水中存在一定的总铬，综合废水总铬含量都在20mg/L以下，符合平阳县和佳污水处理有限公司关于综合废水进水总铬浓度的要求。

企业年废水产生量为256740t/a，经平阳县和佳污水处理有限公司处理后排入附近水体，则COD排放量为25.67t/a，氨氮排放量为3.85t/a，符合总量控制标准（环评中COD为27.13t/a，氨氮为4.07t/a，COD和氨氮按100mg/L和15mg/L计算）。

二、废气监测结果分析

本次监测有关废气委托宁波市华测检测技术有限公司监测，所有监测数据由宁波华测检测测技术有限公司提供。本项目由于和浙江兴华皮件有限公司、温州顺亨皮业有限公司、浙江宝瑞皮业有限公司、温州顺亨皮业有限公司四家企业相邻或相离不远，故将五家企业作为一个整个进行厂界恶臭监测，监测结果见表7。

表7  无组织氨 硫化氢 臭气浓度监测结果

浓度单位：mg/m3

| 监测 日期 | 监测 项目 | 监测 点位 | 监测结果 | 处理 | 执行标准 | 参照标准 | 备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 最高值 | 效率 | 标准值 | 标准值 | 注 |
| 2014年9月16日 | 臭气浓度 | 监测点1# | 10L | 10L | 10L |  |  | 10L |  | 20 |  | 达标 |
|  |  | 监测点2# | 11 | 10L | 11 |  |  | 11 |  | 20 |  | 达标 |
|  |  | 监测点3# | 14 | 13 | 14 |  |  | 14 |  | 20 |  | 达标 |
|  |  | 监测点4# | 16 | 17 | 17 |  |  | 17 |  | 20 |  | 达标 |
|  |  | 监测点5# | 11 | 12 | 11 |  |  | 12 |  | 20 |  | 达标 |
|  |  | 监测点6# | 13 | 11 | 13 |  |  | 13 |  | 20 |  | 达标 |
|  |  | 监测点7# | 16 | 18 | 16 |  |  | 18 |  | 20 |  | 达标 |
|  |  | 监测点8# | 11 | 12 | 11 |  |  | 12 |  | 20 |  | 达标 |
|  | 氨气 | 监测点1# | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  | 0.03 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  |  | 监测点2# | 0.04 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  |  | 监测点3# | 0.06 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.06 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  |  | 监测点4# | 0.09 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.09 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  |  | 监测点5# | 0.05 | 0.04 | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  |  | 监测点6# | 0.03 | 0.05 | 0.06 |  |  | 0.06 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  |  | 监测点7# | 0.09 | 0.09 | 0.08 |  |  | 0.09 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  |  | 监测点8# | 0.08 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.09 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  | 硫化氢 | 监测点1# | 0.001 | 0.002 | 0.003 |  |  | 0.003 |  | 0.06 |  | 达标 |
|  |  | 监测点2# | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |  | 0.003 |  | 0.06 |  | 达标 |
|  |  | 监测点3# | 0.002 | 0.003 | 0.001 |  |  | 0.003 |  | 0.06 |  | 达标 |
|  |  | 监测点4# | 0.003 | 0.002 | 0.002 |  |  | 0.003 |  | 0.06 |  | 达标 |
|  |  | 监测点5# | 0.003 | 0.003 | 0.002 |  |  | 0.003 |  | 0.06 |  | 达标 |
|  |  | 监测点6# | 0.003 | 0.002 | 0.002 |  |  | 0.003 |  | 0.06 |  | 达标 |
|  |  | 监测点7# | 0.001 | 0.002 | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.06 |  | 达标 |
|  |  | 监测点8# | 0.003 | 0.003 | 0.003 |  |  | 0.003 |  | 0.06 |  | 达标 |
| 2014年9月17日 | 臭气浓度 | 监测点1# | 10L | 10L | 10L |  |  | 10L |  | 20 |  | 达标 |
|  |  | 监测点2# | 10L | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 20 |  | 达标 |
|  |  | 监测点3# | 13 | 15 | 14 |  |  | 15 |  | 20 |  | 达标 |
|  |  | 监测点4# | 17 | 18 | 17 |  |  | 18 |  | 20 |  | 达标 |
|  |  | 监测点5# | 11 | 11 | 11 |  |  | 11 |  | 20 |  | 达标 |
|  |  | 监测点6# | 13 | 13 | 13 |  |  | 13 |  | 20 |  | 达标 |
|  |  | 监测点7# | 17 | 17 | 16 |  |  | 17 |  | 20 |  | 达标 |
|  |  | 监测点8# | 11 | 12 | 13 |  |  | 13 |  | 20 |  | 达标 |
|  | 氨气 | 监测点1# | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  |  | 监测点2# | 0.03 | 0.04 | 0.03 |  |  | 0.04 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  |  | 监测点3# | 0.05 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.06 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  |  | 监测点4# | 0.09 | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.09 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  |  | 监测点5# | 0.06 | 0.06 | 0.05 |  |  | 0.06 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  |  | 监测点6# | 0.06 | 0.05 | 0.05 |  |  | 0.06 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  |  | 监测点7# | 0.07 | 0.07 | 0.06 |  |  | 0.07 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  |  | 监测点8# | 0.07 | 0.08 | 0.07 |  |  | 0.08 |  | 1.5 |  | 达标 |
|  | 硫化氢 | 监测点1# | 0.002 | 0.003 | 0.002 |  |  | 0.003 |  | 0.06 |  | 达标 |
|  |  | 监测点2# | 0.003 | 0.003 | 0.001 |  |  | 0.003 |  | 0.06 |  | 达标 |
|  |  | 监测点3# | 0.004 | 0.003 | 0.003 |  |  | 0.004 |  | 0.06 |  | 达标 |
|  |  | 监测点4# | 0.003 | 0.003 | 0.001 |  |  | 0.003 |  | 0.06 |  | 达标 |
|  |  | 监测点5# | 0.006 | 0.006 | 0.005 |  |  | 0.006 |  | 0.06 |  | 达标 |
|  |  | 监测点6# | 0.004 | 0.001 | 0.002 |  |  | 0.004 |  | 0.06 |  | 达标 |
|  |  | 监测点7# | 0.002 | 0.004 | 0.004 |  |  | 0.004 |  | 0.06 |  | 达标 |
|  |  | 监测点8# | 0.005 | 0.005 | 0.004 |  |  | 0.005 |  | 0.06 |  | 达标 |

从监测数据可知：

厂界恶臭、氨和硫化氢浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相关标准（臭气浓度≤20，氨气≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3）。

三、噪声监测结果分析

温州顺亨皮业有限公司生产车间的噪声主要来源于转鼓、片皮机、挤水机、削匀机、磨革机、锅炉风机等设备运行时产生的噪声，噪声监测结果如下：

表9  厂界测点位置及等效声级

| 测点 编号 | 监测点位 | Leq dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 9月16日昼间 | 9月16日夜间 |
| 1 | 厂界东侧1# | 61.8 | 53.8 |
| 2 | 厂界南侧2# | 56.3 | 50.3 |
| 3 | 厂界西侧3# | 61.9 | 51.7 |
| 4 | 厂界北侧4# | 63.8 | 53.4 |

监测结果表明，温州顺亨皮业有限公司厂界监测点昼夜监测数据符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准的相关要求。

四、固体废物

企业生产过程产生的固体废弃物主要有生活垃圾和污泥。生活垃圾委托环卫部门清运，综合池和铬水池中的污泥经高压水枪冲洗后由潜水泵泵至平阳县和佳污水处理有限公司。

第四章  环境管理检查情况

一、项目环境管理执行基本情况

温州顺亨皮业有限公司基地整治项目按照环评报告及温州市环保局的审批意见，基本上落实项目“三同时”建设要求。废水收集系统比较完善，不存在一定的混排现象，锅炉废气排放筒高度未达到设计要求。项目生活垃圾由环卫部门定期外运。

二、环评批复意见落实情况

| 类别 | 环评批复要求 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 项目生产废水分为含铬废水、综合废水，须落实完善的废水收集系统，分类收集，统一铬水分流进入改造后的温州绿地污水处理有限公司铬水系统和综合系统进行一级A/O生活处理，再进入改造后的平阳蓝天污染处理有限公司进行二级A/O深度生化处理后达标排放。厂区工艺废水收集和排放系统等各类污水管线设置清晰，废水管道应满足防腐、防渗要求。 | 厂区内设有综合池和铬水池，两股废水经各自管道分流至储水池中，废水经平阳县和佳污水处理厂处理后排放。生活废水经厂区内化粪池预处理后排入平阳县和佳污水处理厂处理。 |
| 废气 | 项目不设燃煤锅炉，蒸汽由设在温州绿地污水处理有限公司的集中供热燃煤锅炉提供；水性树脂喷涂过程中产生含喷涂废气的水雾须进行收集，采用水喷淋吸收后由不低于15米的排气筒排放；削匀和磨革工序车间粉尘须收集进行除尘处理后排放；蓝皮堆场须采取覆盖措施，减少恶臭气体的挥发，地面硬化处理，收集地面废水进入污水处理系统。 | 蒸汽由园区内集中供热；蓝皮堆场采取塑料薄膜覆盖； |
| 噪声 | 落实环评中相应降噪、消声措施，使厂界噪声达标排放 | 设备采购时考虑选用低噪声设备， |
| 固废 | 铬水预处理污泥、皮革边角料等危险废物须按有关要求予以妥善贮存、处置；生活垃圾及时收集清运。 | 生活垃圾委托环卫部门统一及时清运。综合池和铬水池里的污泥经冲洗后排入平阳县和佳污水处理有限公司处理。 |
| 其他 | 须制定环境风险事故应急预案，落实环境风险防范及应急措施。加强管理，防止环境污染事故发生。积极做好清洁生产工作，推广使用先进的生产设备和低毒无毒生产工艺。 | 制定了厂区的事故应急预案，落实污染事故防范措施。 |

第五章 环境风险防范和应急措施落实情况

一、环境风险防范落实情况

根据《温州顺亨皮业有限公司突发环境事件应急预案》与企业提供的介绍资料，企业按照环保管理制度有关内容执行，并根据环境危险源实际情况，制定了相应的环境事故应急方案以及危险废物事故应急措施。

二、应急措施落实情况

1、应急预案编制情况

温州顺亨皮业有限公司已于2013年委托浙江科能企业管理有限公司编制完成了《温州顺亨皮业有限公司突发环境事件应急预案》。

2、应急物资配备情况

应急设施（备）与物资配备情况与《温州顺亨皮业有限公司突发环境事件应急预案》一致。

3、应急组织机构和应急演练

该企业已成立事故应急救援指挥领导小组，由总经理任组长。单位日常应急工作由应急救援办公室主管负责。同时以事故应急救援指挥领导小组为基础，成立突发环境事件应急救援指挥部，负责组织实施事故应急救援工作，明确应急责任，落实各项应急工作。由总经理任总指挥，管理不主任任现场指挥。若总指挥不在公司，由现场指挥行使全权指挥。应急救援指挥部下设应急小组，包括信号联络组、应急消防队、抢险抢修组。该企业定期组织员工进行应急培训和应急救援演练。

第六章  结论

一、验收监测结论

温州顺亨皮业有限公司整治提升项目主要产品为皮革，宁波市华测检测技术有限公司应温州顺亨皮业有限公司委托于2014年9月16-17日组织对该项目进行现场采样，9月16日转鼓开启23只，日生产猪皮11500张，工况达到158.1%，9月17日转鼓开启23只，日生产猪皮11500，工况达到158.1%。该次验收检测工况达到75%以上验收标准。本次监测结果只代表现有生产规模与工况。

1.废水

该项目废水主要有含铬废水和综合废水，废水收集后由平阳县和佳污水处理厂处理后排放。监测结果表明企业含铬废水中总铬含量明显高于综合池中总铬的含量，说明企业含铬废水未排入综合废水中，由于监测取样前雨水较大，可能存在一定综合废水排入至含铬废水中，导致含铬废水中总铬含量不高，由于猪皮在染色过程中会有一定浓度的铬释放到染色水中，导致综合废水中存在一定的总铬，综合废水总铬含量都在20mg/L以下，符合平阳县和佳污水处理有限公司关于综合废水进水总铬浓度的要求。

企业年废水产生量为256740t/a，经平阳县和佳污水处理有限公司处理后排入附近水体，则COD排放量为25.67t/a，氨氮排放量为3.85t/a，符合总量控制标准（环评中COD为27.13t/a，氨氮为4.07t/a，COD和氨氮按100mg/L和15mg/L计算）。

2.废气

项目蒸汽采用园区内集中供热，不涉及燃煤锅炉废气排放。

厂界无组织废气中恶臭、氨和硫化氢浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关排放标准要求（臭气浓度≤20，氨气≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3）。。

3.噪声

2014年9月16日厂界昼夜噪声测量结果表明：昼间噪声4个测试点均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准65dB的限值；夜间噪声4个测试点均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准55dB的限值。

二、存在问题和建议

- 建立管理台账，加强生产安全，提高风险防范能力。

- 提高废气收集能力，做好原料存放管减少生产过程中废气的无组织排放，提高车间换气通风能力以降低车间废气浓度。

- 对原料桶等污染项目进行专门车间储存，并做好密闭换气事项，减少生产车间原料桶的存放，及时让原厂家回收利用并签订回收协议。

4、加强厂区绿化规划，让生产环节绿色环保优美。

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

编号：                                      审批经办人：

| 建设项目名称 | 平阳县水头皮革基地整治项目（温州顺亨皮业有限公司） | 建设地点 | 水头皮革基地B-12A地块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 温州顺亨皮业有限公司 | 邮编 | 325400 | 电话 | 13868555115 |
| 行业类别 |  | 项目性质 | 新建( 改扩建 技改 |
| 设计生产能力 | 150万张猪皮、30万张牛皮 | 建设项目开工日期 | 2013年4月 |
| 实际生产能力 | 354.75万张猪皮 | 投入试运行日期 | 2014年8月 |
| 控制区 |  | 报告书审批部门 | 温州市环保局 | 文号 | 温环建[2013]078号 | 时间 | 2013年9月 |
| 初步设计审批部门 |  | 文号 |  | 时间 |  |
| 环保验收审批部门 | 温州市环保局 | 文号 |  | 时间 |  |
| 环评报告书编制单位 | 温州市环境保护设计科学研究院 | 投资总概算 | 5000万元 |
| 环保设施设计单位 |  | 环保投资总概算 |  | 比例 |  |
| 环保设施施工单位 |  | 实际总投资 | 3500万元 |
| 环保设施监测单位 | 平阳县环境监测站、宁波华测 | 实际环保投资 | 350万 | 比例 | 10% |
| 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 | 标立方米/时 |
| 污 染 控 制 指 标 |
| 控制 项目 | 原有排放量 (1) | 新建部分产生量(2) | 新建部分处理削减量 (3) | 以新带老削减量(4) | 排放增减量(5) | 排放总量(6) | 允许排放量(7) | 区域削减量(8) | 处理前浓度(9) | 实际排放浓度(10) | 允许排放浓度(11) |
| 废水 |  |  |  |  |  | 25.67 | 27.126 |  |  |  |  |
| CODcr |  |  |  |  |  | 25.67 | 27.13 |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  | 3.85 | 4.07 |  |  |  |  |
| 铅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 砷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六价铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 汞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 镉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为

千克/年，其他项目均为吨/年

废水中污染物浓度：毫克/升；废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物

其中：（5）=（2）-（3）-（4）、（6）=（2）-（3）+（1）-（4）

# Text boxes

▲4#

▲3#

▲2#

▲1#

蓝矾皮

片皮、削匀

复鞣、中和

加温、染色

贴板、挂晾

摔软、磨绒

绷板、修边

喷涂、烘干

量尺、入库

粉尘

废水

废水

噪声

废气