附表3  2014年第四季度温州市工业废气重点污染源监督性监测达标情况

| 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州伟明环保能源有限公司 | 排气筒 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-11-6 13:00:00 | 109420 | 165.0 | 9.00 | 烟尘 | 32 | 27 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 351 | 292 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.0002 | 0.00017 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 39 | 32 | 75 | mg/m3 | 是 |
|  | 排气筒1 |  |  | 99265 | 168.0 | 9.60 | 烟尘 | 40 | 35 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 345 | 304 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.0005 | 0.00044 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
| 温州沿江蒸汽供应有限公司 | 排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-10-31 14:00:00 | 91818 |  | 13.68 | 烟尘 | 13 | 22 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 272 | 434 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 96 | 153 | 无标准限值 | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 浙江伟明环保股份有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-10-14 13:00:00 | 115395 | 145.0 | 11.70 | 烟尘 | 34 | 37 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 242 | 259 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00022 | 0.00024 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
| 温州合力革业有限公司 | 烟囱 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-11-3 14:00:00 | 12912 | 76.3 | 13.22 | 烟尘 | 118 | 177 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 204 | 306 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 184 | 276 | 无标准限值 | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 温州人造革有限公司 | 燃煤锅炉排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-12-4 13:00:00 | 27873. | 87.3 | 15.62 | 烟尘 | 70 | 153 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 124 | 269 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 146 | 317 | 无标准限值 | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 温州市新兄弟人造革有限公司 | 烟囱 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-11-27 10:00:00 | 38421 | 89.3 | 10.62 | 烟尘 | 88 | 99 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 430 | 484 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 190 | 214 | 无标准限值 | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 温州永强垃圾发电有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-11-27 16:00:00 | 197060 | 145.0 | 10.80 | 烟尘 | 22 | 22 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 355 | 347 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00051 | 0.0005 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | 71 | 69 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
| 浙江格林兰印染有限公司 | 燃煤锅炉排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-10-21 14:00:00 | 44337. | 55.7 | 15.93 | 烟尘 | 73 | 168 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 21 | 47 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 83 | 192 | 无标准限值 | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 浙江康乐药业有限公司 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-12-3 15:00:00 | 26521. | 51.7 | 17.68 | 烟尘 | 17 | 58 | 250 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 1200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 56 | 196 | 无标准限值 | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-10-13 13:00:00 | 69146. | 150.0 | 13.00 | 烟尘 | 16 | 20 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 209 | 266 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00018 | 0.00023 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
| 温州中石油燃料沥青有限责任公司 | 中油锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-11-20 13:00:00 | 58539. | 58.0 | 14.20 | 烟尘 | 42.5 | 110 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 95 | 246 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 141 | 366 | 400 | mg/m3 | 是 |
| 苍南县宜嘉垃圾发电有限公司(苍南县伟明垃圾发电有限公司) | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-10-15 13:00:00 | 63161. | 150.0 | 9.80 | 烟尘 | 22 | 20 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 386 | 345 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00042 | 0.00038 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
| 温州矾矿 | 排放口 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2014-10-27 15:00:00 |  |  |  | 烟尘 | 78 | 78 | 250 | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 1193 | 1193 | 1430 | mg/m3 | 是 |
| 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-10-21 10:00:00 | 187878 | 88.6 | 11.19 | 烟尘 | 66.5 | 79.2 | 250 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 188461 |  |  | 二氧化硫 | 350 | 416 | 1200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 188636 |  |  | 氮氧化物 | 148 | 176 | 无标准限值 | mg/m3 |  |
| 浙江华峰新材料股份有限公司 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-10-23 15:00:00 | 114375 | 72.9 | 11.28 | 烟尘 | 13.4 | 16 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 114662 |  |  | 二氧化硫 | 123 | 148 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 114825 |  |  | 氮氧化物 | 119 | 143 | 无标准限值 | mg/m3 |  |