附表5    2014年第四季度温州市集中式污水处理厂监督性监测超标情况

| 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 设计日处理量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经开区 | 温州洪城水业环保有限公司 | 2014-11-27 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 50000 | 40000.00 | PH值 | 6.91 | 7.40 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 296 | 9.1 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 2.48 | 0.03 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 368 | 19 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 80 | 16 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00294 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.10 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | <0.001 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 38 | 6 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.17 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 41000000 | 750 | 1000 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 48.2 | 4.50 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 92.8 | 59.1 | 15 | mg/L | 否 | 2.94 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.66 | <0.10 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 4.04 | 0.35 | 1 | mg/L | 是 |  |

| 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 设计日处理量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经开区 | 温州弘业污水处理有限公司 | 2014-11-27 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 30000 | 23000.00 | PH值 | 6.78 | 7.19 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 120 | 9.2 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 4.02 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 369 | 31 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 120 | 4 | 30 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00016 | <0.00016 | 0.001 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.191 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.86 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0018 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.02 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 99 | 7 | 10 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 1.16 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 130000000 | 520 | 1000 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 40.5 | 3.36 | 5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 48.4 | 33.3 | 15 | mg/L | 否 | 1.22 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3.32 | <0.10 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 4.86 | <0.10 | 1 | mg/L | 是 |  |