永嘉县穗丰纸业有限公司

年产5.5万吨灰板涂布纸技改项目

环境影响报告书

（报批稿）

温州市环境保护设计科学研究院

Wenzhou environmental protection design & research institute

国环评证乙字第2014号

二O一三年十一月

责    任    表

项目名称：永嘉县穗丰纸业有限公司年产5.5万吨灰板涂布纸技改项目

编制单位：温州市环境保护设计科学研究院

评价证书：国环评证乙字第2014号

法人代表：朱彬

项目负责人：李冰如(环评工程师登记证号B20140130300)

责任与分工：

| 姓名 | 专 业 | 职 称 | 环评上岗证号 环评工程师登记证号 | 章节分工 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李冰如 | 环境工程 | 工程师 | B20140039 B20140040300 | 负 责 |  |
| 何 慧 | 环境工程 | 工程师 | B20140073 | 参 与 |  |
| 宋跃群 | 物理化学 | 高 工 | B20140002 B20140050300 | 审 核 |  |
| 高必登 | 环境工程 | 高 工 | — | 审 定 |  |

目           录

前     言	1

第一章  总 论	4

1.1 编制依据	4

1.2  评价目的	8

1.3  指导思想	8

1.4  环境功能区划	9

1.5  评价标准	9

1.6  评价工作等级及评价范围	13

1.7  评价因子的识别	16

1.8 评价期限与评价重点	16

1.9 主要保护目标和敏感点	17

第二章  区域环境概况	19

2.1  自然环境	19

2.2  社会环境概况	22

2.3  区域及行业相关规划	24

2.4 永嘉县造纸企业污染物排放情况调查	31

第三章  兼并前企业现状核查	35

3.1企业地理位置	35

3.2企业污染物核查	35

3.3  环保设施调查评价	40

3.4项目合法排污情况	45

3.5主要存在的问题	45

第四章  技改项目工程分析	46

4.1 项目概况	46

4.2主要建设内容	46

4.3厂区总平布置	48

4.4公用工程	48

4.5主要生产设备	48

4.6设备产能匹配性及工艺先进性分析	50

4.7原辅材料用量	51

4.8生产工艺流程	53

4.9物料及水平衡	56

4.10污染源分析	60

4.10技改前后污染物排放汇总	69

第五章  环境质量现状分析	70

5.1  地表水环境现状分析	70

5.2  大气环境现状分析	72

5.3 声环境质量现状分析	75

5.4 地下水环境现状分析	76

第六章  环境影响预测及评价	79

6.1地表水环境影响预测及评价	79

6.2空气环境影响影响预测及评价	86

6.3 声环境质量影响预测及评价	98

6.4 固体废弃物环境影响分析	101

6.5 地下水环境影响分析	102

第七章  施工期环境影响及控制措施	104

7.1 施工期环境空气影响及控制措施	104

7.2 施工噪声的影响及控制措施	107

7.3 施工废水的影响及控制措施	110

7.4施工固废的影响及控制措施	111

7.5施工期的其他影响及控制措施	113

第八章  污染防治措施分析	114

8.1 废水处理措施	114

8.2 废气	117

8.3 噪声	121

8.4 固废	122

8.5 污染防治措施清单	123

第九章  清洁生产和总量控制分析	125

9.1 清洁生产	125

9.2 总量控制	129

第十章  风险事故影响分析	131

10.1  引言	131

10.2  风险识别	131

10.3  源项分析	133

10.4  事故环境影响分析	134

10.5  环境风险防范措施	135

10.6  应急预案	139

10.7  环境风险评价结论	142

第十一章 公众参与	144

11.1 公众参与目的和形式	144

11.2 被调查对象分析	144

11.3 调查结果分析	144

11.4 公示内容	150

11.5 公示结果	153

11.6 公众参与调查分析	155

第十二章  环境经济损益分析	156

12.1环保投资估算	156

12.2运行费用估算	156

12.3环境经济损益分析	157

第十三章  环境管理和监测计划	159

13.1 环境管理	159

13.2 监测项目及监测计划	160

13.3 环境管理与监测建议	161

13.4 环境监理	161

第十四章  选址及总图布局合理性分析	162

14.1选址合理性分析	162

14.2平面布局合理性分析	162

第十五章  环保审批原则符合性分析	164

15.1建设项目环评审批原则符合性分析	164

15.2建设项目环评审批要求符合性分析	165

15.3建设项目其他部门审批要求符合性分析	166

15.4整治验收标准符合性分析	168

第十六章  结论和建议	174

16.1项目基本情况	174

16.2评价结论	174

16.3建议	179

16.4评价总结论	179

附图：

附图1：项目地理位置图；

附图2：水环境功能区划图；

附图3：空气环境功能区划图；

附图4：生态环境功能区规划图；

附图5：东城街道河屿片区总体规划图；

附图6：项目平面布置图；

附件：

附件1：永嘉县经贸局关于本项目技术改造备案通知书；

附件2、永嘉县企业基本情况变更登记表；

附件3：企业营业执照及排污许可证（副本）；

附件4：永嘉县人民政府专题会议纪要；

附件5：相关土地手续

附件6：公示证明和公众参与调查样表；

附件7：专家评审意见及修改清单

附表：

环保审批登记表。

前     言

1、项目由来

为了进一步解决永嘉县造纸行业存在的突出问题，积极优化行业产业结构和区域布局，不断提升企业生产工艺和水平，促进行业整体健康、规范和可持续发展，根据省环保厅、省经信委联合发文的《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》（浙环发〔2012〕60号）和《永嘉县十二五期间重污染高耗能行业深化整治促进提升实施方案》（永政发〔2012〕62号）要求，结合当前实际情况，永嘉县人民政府2012年第13次常务会议通过并发布了《永嘉县造纸行业整治提升工作实施方案》(以下简称方案)。

永嘉目前共有造纸企业29家，38条流水线，总产能约49万吨，主要生产箱板纸、瓦楞纸、黄板纸等，分布在沙头镇、东城街道、南城街道、桥下镇等地，涉及4镇9村。按照方案要求，2013年9月底前，淘汰年产3万吨及以下的生产流水线，将所有造纸企业集中聚集至峙口、响山两个区域，通过淘汰7家、整合22家造纸企业，整合后建设7条造纸生产线，每条生产线达到年产5万吨以上。通过整合，全县产能削减20%以上，生产废水在2010年基础上削减50%以上，SO2削减50%以上。

永嘉县政府就造纸行业污染整治相关问题召开专题协调会，原则同意，现有造纸企业经重组兼并整合成温州恒创纸业有限公司、永嘉穗丰纸业有限公司、永嘉县长虹纸业有限公司、永嘉县中原纸业有限公司、浙江七屿纸业有限公司、永嘉县日鑫纸业有限公司、浙江鸿发纸业有限公司等七家造纸企业。

2、项目概况

永嘉县穗丰纸业有限公司位于永嘉县东城街道溪头村，创建于1995年，公司目前拥有1条1760型6网8缸造纸流水线，主要生产涂布灰板纸，核定产能1.0万吨/年，厂区配置4吨/时锅炉1台。并获得了环保局核发的排污许可证(编号CG2012A0162)。

按照永嘉县造纸行业整治提升工作实施方案要求，穗丰纸业拟整合永嘉县鑫鑫纸业有限公司造纸流水线1条(核准机型1760型，产能1.4万吨)、永嘉县曙光纸业有限公司造纸流水线1条(核准机型1760型，产能1万吨)、永嘉县长顺纸业有限公司造纸流水线1条(核准机型1760型，产能1.2万吨)、永嘉县远东纸业有限公司造纸流水线1条(核准机型1575型，兼并其产能0.9万吨)，按照生产总产能不增加，购置先进生产设备。通过技术改造，拟在溪头村新厂房内建设1条4500型圆网多缸生产线（机台配置9网，52缸，其中Φ3m烘缸2个，Φ1.8m烘缸50个，以满足产能需求），达到年产5.5万吨灰板涂布纸的生产规模，被整合兼并的四个企业已经停止生产，本次技术改造用地利用穗丰纸业和鑫鑫纸业原有厂区基础上新增部分用地，将厂址原有建筑物全部拆除后重建。

根据《中华人民共和国环境保护环境影响法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，受业主单位永嘉县穗丰纸业有限公司委托，温州市环境保护设计科学研究院承担该项目的环境影响评价工作。在现场踏勘、资料收集和调查研究的基础上编写了本环境影响报告书（送审稿），温州市环境科学学会于2013年11月7日在温州支持召开了本项目的环评评审会，并形成专家评审意见，环评单位根据专家评审意见认真组织了修改，完成了环境影响报告书（报批稿），现提交管理部门审批。

3、评价工作过程

（1）通过资料查询、实地调查等了解项目及周边用地规划、环境现状；

（2）根据设计对项目工程内容分析，核算污染物排放量；

（3）对本项目自身污染排放和外环境对本项目影响进行预测分析和评价；

（4）提出环境保护措施和建议；

（5）征求评价区域内相关团体和个人对本项目的看法。

4、评价关注的主要环境问题

本项目着重关注运营期产生的造纸废水、锅炉烟气以及恶臭对周边环境的影响，同时关注运营期废气、噪声环境影响分析和污染防治措施。

产生的造纸废水部分回用于生产，部分通过处理后达标排放，纳污水体为陡门溪河屿村段；锅炉烟气经湿法脱硫除尘处理后高空排放；厂区的恶臭主要来源于污水处理厂以及生产车间浆料池逸散；另外生产机组将产生一定的噪声源；固体废物主要包括打浆除渣过程中产生固体废物、锅炉炉渣以及部分生活垃圾。

5、报告书主要结论

本项目为区域造纸整治提升项目，具有明显的经济、环境、社会效益，实施过程中产生的污染物经过科学合理的手段措施治理后，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施和事故防范措施的基础上，环评认为该项目的建设在环境保护方面是可行的。

第一章  总 论

1.1 编制依据

### 1.1.1 法律法规和政策文件

#### 1.1.1.1 国家法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》，1998年12月26日第七次全国人大常务委员会第十一次会议通过。

2、《中华人民共和国大气污染防治法》，2000年9月1日；

3、《中华人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第77号，2003年9月1日实施；

4、《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月18日；

5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2004年4月1日；

7、《中华人民共和国清洁生产促进法》，，2012年2月29日；

8、《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令第77号）；

9、《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第253号，1998年11月29日；

10、国务院《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）；

11、《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）；

12、国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》，环发2006[28号]，2006年2月14日；

13、《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2011年修订本），国家发展和改革委员会，2013年2月16日；

14、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008.10）；

15、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），国家环境保护部；

16、国土资发〔2006〕296号关于发布实施《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》的通知；

17、《关于印发<资源综合利用目录（2003年修订）>的通知》（发改环资[2004]73号）；

18、《造纸产业发展政策》（国家发展和改革委员会公告2007年71号）；

19、国家发展改革委、工业和信息化部、国家林业局《关于印发<造纸工业发展“十二五”规划>的通知》（发改产业〔2011〕3101号）

#### 1.1.1.2 浙江省地方法规

1、《浙江省造纸工业结构调整与发展指导意见》，浙江省经贸委，2001年6月；

2、《关于加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》，浙环发[2008]55号，浙江省环境保护局，2008年9月26日；

3、《浙江省环境污染监督管理办法》，浙政令第216号，2006年9月1日施行；

4、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》；

5、《浙江省环境污染监督管理办法》，浙政令第216号，2006年9月1日施行；

6、浙江省人大常委会《浙江省大气污染防治条例》(2003.6)；

7、浙江省人大常委会《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2006.6.1）；

8、浙江省人大会常委会《浙江省水污染防治条例》（2009.1.1实施）；

9、《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发〔2012〕132号），2012年10月18日；

10、《关于加强全省工业项目新增污染控制意见的通知》，浙政办发〔2005〕87号；

11、《浙江省建设项目环境保护管理办法》浙江省人民政府令第288号，2011年10月25日；

12、浙江省环保局《浙江省废纸造纸产业环境准入指导意见》，2009年3月2日；

13、《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》（浙环发〔2012〕60号）；

14、《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》（浙环发〔2007〕57号）；

15、浙江省水利厅、浙江省环保局《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》；2006年4月；

16、浙江省环保局《关于生态环境功能区规划试行工作的通知》（浙环发〔2007〕94号），2007年12月14日；

17、《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》，浙江省环境保护厅，浙环发［2009］77号，2009.10.29；

18、《关于印发浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法的通知（试行）》（浙环发〔2012〕10号）；

## 19、《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（浙政办发〔2012〕132号），2012年10月18日；

20、《浙江省造纸行业整治提升方案》（浙环发〔2012〕60号）；

#### 1.1.1.3 温州市相关法规

1、《温州市人民政府关于鼓励企业整合重组的实施意见》，温政发〔2009〕43号；

2、《温州市人民政府关于印发温州市“十二五”期间重污染高耗能行业深化整治促进提升实施方案的通知》（温政发[2012]21号文）；

3、《温州市人民政府关于鼓励企业整合重组的实施意见》温政发〔2009〕43号；

4、《温州市重点行业落后产能认定标准指导目录》〔2013版〕；

5、关于印发《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》的通知》，温环发〔2010〕88号；

6、 温州市人民政府第123号令 《温州市排污权有偿使用和交易试行办法》，2011年3月1日实施；

7、温州市环保局《关于进一步严格内河流域建设项目环评审批的通知》，温环发〔2010〕73号，2010年6月28日；

8、永嘉县人民政府《永嘉县生态环境功能区划》，2008年2月；

9、《永嘉县“十二五”期间重污染高耗能行业深化整治促进提升实施方案》，永政发〔2012〕62号；

10、永嘉县人民政府《关于印发永嘉县造纸印染化工合成革等行业整治提升工作实施方案的通知》，永政发〔2012〕278号；

### 1.2.2 技术规范

1、《环境影响评价技术导则-总纲》HJ2.1-2011；

2、《环境影响评价技术导则-声环境》，HJ 2.4-2009；

3、《环境影响评价技术导则-大气环境》，HJ2.2-2008；

4、《环境影响评价技术导则-地面水环境》，HJ/T2.3-93；

5、《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2011）；

6、《建设项目环境风险评价技术导则》，(HJ/T169-2004)，国家环保总局，2004年12月；

7、《取水定额 第5部分：造纸产品》(GB/T18916.5-2002)；

8、《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》（修订版），2005年4月；

9、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。

### 1.2.3项目技术文件

1、本项目投资备案通知书（永经信投资上发备案[2013]3号文）；

2、永嘉县人民政府《关于永嘉县造纸行业污染整治提升有关问题专题协调会议纪要》，[2013]29号；

3、永嘉县人民政府《关于造纸行业污染整治涉及用地有关问题专题协调会议纪要》，[2013]46号；

4、永嘉县穗丰纸业有限公司、永嘉县长顺纸业有限公司、永嘉县鑫鑫纸业有限公司、永嘉县远东纸业有限公司、永嘉县曙光纸业有限公司公司排污许可证；

5、永嘉县企业基本情况变更登记表；

6、永嘉县穗丰纸业有限公司技术改造项目公众参与调查表与2次公示证明；

7、永嘉县穗丰纸业有限公司用地土地预审意见及勘测定界图；

8、永嘉县纸业有限公司总平图；

9、永嘉县穗丰纸业有限公司与温州市环境保护设计科学研究院的环境影响技术咨询合同。

## 1.2  评价目的

本评价的根本目的是：在项目实施过程中做到事前预防污染，并为主管部门审批决策、监督管理，为工程设计、工程建设及日后的生产管理提供科学依据和基础资料。根据项目的具体情况，结合厂址周围环境状况，本评价拟达到以下目的：

1、从国家和浙江省产业政策的角度，结合当地总体规划要求，确定项目建设是否符合产业政策及规划要求。

2、在对厂址周边自然、社会、经济环境状况进行调查、分析的基础上，掌握评价区域内主要环境敏感目标、环境保护目标；充分利用现有资料并进行现场踏勘和必要的现状监测，查清评价区域环境现状（环境空气、水环境、声环境），并做出现状评价；调查并明确区域内的主要污染源及环境特征。

3、调查和监测企业的现有生产和排污状况，核查企业现有的污染物源强。

4、全面分析工程建设内容，掌握生产设备及设施的主要污染物产生特征，计算污染物产生量和排放量，根据区域环境特征和工程污染物排放特点，预测工程建成投产后对周围环境影响的程度和范围，采用模式计算和类比分析的方式预测、分析项目投产后排放污染物的影响范围以及引起的周围环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性。

5、在进行广泛的公众调查的基础上，对项目建设所引起的环境污染与局部生态环境破坏，提出切实可行的减缓或补偿措施建议，并及时反馈于工程设计与施工，最大限度降低或减缓项目建设对环境带来的负面影响。

6、根据浙江省、温州市、永嘉县对该项目的总量要求，进一步提出减缓污染的对策建议，为环境管理提供科学依据和措施建议，更好地达到社会经济发展与环境保护协调发展的目的。

## 1.3  指导思想

根据本工程的可行性报告，针对工程排放污染物的特点，依据国家、行业、部门的环境保护法律法规，分析工程排放的各类污染物能否达标排放，工程设计中是否采用了清洁生产工艺，对采取的环保治理措施进行合理性、可行性论证。评价中贯彻 “达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”和“可持续发展”的原则，评价结论力求做到科学、公正、明确、客观。同时依据《环境影响评价技术导则》要求，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，选择相应的监测点位、监测因子和预测模式，确保圆满完成本项目的环境影响评价工作。

## 1.4  环境功能区划

1、地表水环境功能区划

按《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（2006年4月），本项目所在地纳污水体为楠溪江永嘉景观娱乐、工业用水区，为多功能区，水环境功能区编号为330324GB10550003，属Ⅲ类水体。

表1.4-1      内河及纳污水体水环境功能区划表

| 编号 | 功能区编号 | 水功能区名称 | 水环境功能区编号 | 水环境功能区名称 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓯江99 | G0302600803035 | 楠溪江永嘉景观娱乐、工业用水区 | 330324GB10550003 | 多功能区 | Ⅲ |

2、环境空气功能区划

按照永嘉县环境功能区划，本项目所在地环境空气要求为二类区。

3、声环境功能区划

本项目选址所在区域为工业及居住混合区，声环境执行2类功能区标准。

4、生态环境功能区划

根据《永嘉县生态环境功能区规划》（2008.2），项目所在区域位于响山—河屿造纸工业发展生态环境功能小区（Ⅳ2-30324D04），属于优化准入区。

## 1.5  评价标准

### 1.5.1环境质量标准

（1）地表水环境

本项目评价水域地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，与本项目有关的标准值详见表1.5-1；

表1.5-1  Ⅲ类水环境质量标准（单位：mg/L，pH除外）

| 污染物 | PH | DO | COD | 氨氮 | BOD5 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6～9 | ≥5 | ≤20 | ≤1.0 | ≤4 | ≤0.2 |
| 污染物 | 挥发酚 | 氰化物 | 石油类 | Cu | Zn | Pb |
| 标准值 | ≤0.005 | ≤0.02 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.05 |

（2）大气环境

评价区域环境空气现状《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级标准，2014年起执行(GB3095-2012)中的二级标准，特征污染因子H2S、NH3参照执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准，见表1.5-2。

表1.5-2  环境空气质量标准（单位：mg/m3）

| 项目 | 年平均 | 日平均 | 1小时平均 | 参考标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 0.20 | 0.30 | / | 《环境空气质量标准》(GB3095-1996) |
| SO2 | 0.05 | 0.15 | 0.5 |  |
| NO2 | 0.08 | 0.12 | 0.24 |  |
| PM10 | 0.1 | 0.15 | / |  |
| CO | / | 4.0 | 10.0 |  |
| TSP | 0.20 | 0.30 | / | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 |  |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.20 |  |
| NOx | 0.05 | 0.1 | 0.25 |  |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | / |  |
| PM2.5 | 0.035 | 0.075 | / |  |
| CO | / | 4.0 | 10.0 |  |
| NH3 | 一次浓度限值0.2 | 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) |
| H2S | 一次浓度限值0.01 |  |

（3）声环境

区域声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类区标准，即昼间60dB，夜间50dB。

（4）地下水环境

根据地下水环境质量标准，本项目区域地下水主要适用于工业用水，执行Ⅲ类区标准，相关标准值见表1.5-4。

表1.5-4  地下水质量标准

| 项目 标准 | pH值 | 浑浊度（NTU） | 溶解性总固体（mg/L） | 色度（度） | Pb（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6.5~8.5 | ≤3 | ≤1000 | ≤15 | ≤0.05 |

### 1.5.2污染物排放标准

（1）废水排放标准

废水经处理后排入楠溪江支流陡门溪，由于《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）颁布时间在《浙江省造纸工业（废纸类）水污染物排放标准》（浙DHJB1-2001）之后，且更为严格，故废水排放执行国家《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的“表2 新建制浆造纸企业水污染物排放标准限值”，其中COD及单位产品基准排放量执行《浙江省造纸行业整治提升方案》中要求的排放限值。

表1.5-5  《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）

（新建制浆造纸企业自2011年7月1日起执行）

| 企业生产类型 | 制浆和造纸联合生产企业 | 污染物排放监控位置 |
| --- | --- | --- |
| 排放限值 | pH | 6~9 | 企业废水总排放口 |
|  | 色度（稀释倍数） | 50 | 企业废水总排放口 |
|  | 悬浮物（mg/L） | 30 | 企业废水总排放口 |
|  | 生化需氧量（mg/L） | 20 | 企业废水总排放口 |
|  | 化学需氧量（mg/L） | 80 | 企业废水总排放口 |
|  | 氨氮（mg/L） | 8 | 企业废水总排放口 |
|  | 总氮（mg/L） | 12 | 企业废水总排放口 |
|  | 总磷（mg/L） | 0.8 | 企业废水总排放口 |
| 单位产品基准排水量， 吨/吨(浆) | 18 | 排水量计量位置与污染有排放监控位置一致 |

（2）废气

项目锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的二类区Ⅱ时段标准，有关污染物相关限值见表1-4。本项目有1台20t/h燃煤锅炉，锅炉房设一个45米高的烟囱。具体标准见表1.5-6。

表1.5-6  锅炉大气污染物排放标准（mg/m3）

| 污染物 | 烟气黑度 （林格曼黑度，级） | 二氧化硫（mg/m3） | 烟尘 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | 1 | 900 | 200 |

污水处理站恶臭废气排放标准执行GB14554-93《恶臭污染物排放标准》二级标准，具体标准见表1.5-7，1.5-8。

表1.5-7 《恶臭污染物排放标准》二级标准（厂界）

| 控制项目 | 臭气浓度 | 氨气 | 硫化氢 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制值 | 20（无量纲） | 1.5 mg/m3 | 0.06 mg/m3 |

表1.5-8     恶臭污染物排放标准值

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放速率，kg/h |
| --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 m | 二级 |
| 3 | 臭气浓度 | 15 | 2000 |

食堂油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的中型规模标准，最高允许排放浓度和净化设备最低去除率见表1.5-9。

表1.5-9  油烟排放标准最高允许排放浓度和净化设备最低去除率

| 规 模 | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，＜3 | ≥3, ＜6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率(108J/H) | 1.67, ＜5.00 | ≥5.00, ＜10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积(M2) | ≥1.1, ＜3.3 | ≥3.3, ＜6.6 | ≥6.6 |
| 最高允许排放浓度(mg/m3) | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率(%) | 60 | 75 | 85 |

注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000 m3/h。

（3）噪声

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，见表1.5-9。

表1.5-10   工业企业厂界噪声排放限值

| 边界外声环境功能区类别 | 适用区域 | 等效声级Leq dB(A |
| --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 工业及居住混合区 | 60 | 50 |

施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准，详见下表。

表1.5-11  建筑施工场界环境噪声排放限值  单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（4）固废

固废（砂渣、塑料片、污泥等）暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。

## 1.6  评价工作等级及评价范围

根据本项目的工程分析及周围自然社会环境状况，结合《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2011）、（HJ/T 2.3-93）、（HJ2.2-2008）、（HJ 2.4 -2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）确定工作级别如下：

### 1.6.1地表水环境

1、评价工作等级划分

本项目属于废纸造纸，污水中主要污染物为非持久性污染物PH、SS、CODcr、BOD5等。纳污水体为Ⅲ类标准，不属于饮用水源保护区，根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》(HJ/T2.3-93)的分级原则，确定水环境影响评价等级为三级，进行预测分析。

2、评价范围

排污口上游500m到下游3000m。

### 1.6.2大气环境

1、环境空气评价工作等级划分

根据工程分析，锅炉烟气中的二氧化硫、烟尘、煤堆场扬尘以及污水处理厂恶臭等污染物最大占标率小于10%，根据《环境影响评价技术导则》（HJ/2.2-2008），废气评价等级为三级。

表1.6-1     大气污染物最大占标率

| 污染物 | 二氧化硫 | 烟尘 | 煤堆场扬尘 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大占标率（%） | 5.65 | 2.31 | 2.20 | 9.11 | 3.53 |

2、评价范围

厂区中心坐标为中心，半径2.5km范围。

### 1.6.3噪声环境

1、噪声环境评价工作等级划分

本项目噪声源主要来自锅炉风机、排风机、浆泵、水泵等。项目所在功能区属于GB3096-2008规定的2类标准区，噪声环评工作等级为二级。

2、评价范围

厂区场界周围200m范围。

### 1.6.4地下水环境

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ/610-2011），依据评价级别高的影响确定工作级别。

根据建设项目对地下水环境影响的特征，将建设项目分为以下三类。

Ⅰ类：指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能造成地下水水质污染的建设项目；

Ⅱ类：指在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能引起地下水流场或地下水水位变化，并导致环境水文地质问题的建设项目；

Ⅲ类：指同时具备I类和Ⅱ类建设项目环境影响特征的建设项目。

本项目为废纸造纸项目，项目在建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，可能引起地下水水质污染，因此本项目为Ⅰ类项目，以下为Ⅰ类项目评价工作等级分级表。

表1.6-2     Ⅰ类建设项目评价工作等级分级

| 评价等级 | 建设项目场地包气带防污性能 | 建设项目场地的含水层易污染特征 | 建设项目场地的 地下水环境敏感程度 | 建设项目污水排放量 | 建设项目水质复杂程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 弱-强 | 易-不易 | 敏感 | 大-小 | 复杂-简单 |
|  | 弱 | 易 | 较敏感 | 大-小 | 复杂-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 复杂-简单 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂 |
|  |  | 中 | 较敏感 | 大-中 | 复杂-简单 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂-中等 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂 |
|  |  | 不易 | 较敏感 | 大 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂 |
|  | 中 | 易 | 较敏感 | 大 | 复杂-简单 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 复杂 |
|  |  | 中 | 较敏感 | 大 | 复杂-中等 |
|  |  |  |  | 中 | 复杂 |
|  | 强 | 易 | 较敏感 | 大 | 复杂 |
| 二级 | 除了一级和三级以外的其他组合 |
| 三级 | 弱 | 不易 | 不敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  | 中 | 易 | 不敏感 | 小 | 简单 |
|  |  | 中 | 不敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  |  | 不易 | 较敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 中-小 | 复杂-简单 |
|  | 强 | 易 | 较敏感 | 小 | 简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 简单 |
|  |  |  |  | 中 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 小 | 复杂-简单 |
|  |  | 中 | 较敏感 | 中 | 简单 |
|  |  |  |  | 小 | 中等-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 中-小 | 复杂-简单 |
|  |  | 不易 | 较敏感 | 大 | 中等-简单 |
|  |  |  |  | 中-小 | 复杂-简单 |
|  |  |  | 不敏感 | 大-小 | 复杂-简单 |

对照地下水环评技术导则，本项目所在地包气带防污性能弱，建设项目场地的含水层易污染特征为不易，地下水环境敏感程度为不敏感，水质为简单，排放量小于2000m3/d，因此本项目地下水评价等级为三级。

（2）评价范围

评价范围为厂区20km2范围。

### 1.6.5环境风险评价

环境风险评价等级划分依据见表1.6-3。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号文的规定，本项目既不使用和储存剧毒、一般毒性危险物质，也不使用和储存可燃、易燃或爆炸性物质，参照环境风险评价等级划分依据，确定本项目环境风险评价等级为二级。

表1.6-3   评价工作级别（一、二级）

|  | 剧毒 危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃 危险性物质 | 爆炸 危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

## 1.7  评价因子的识别

根据本项目的污染物排放特征及所在区域的环境污染特征，确定本次环境影响评价因子为：

（1）水环境评价因子

现状因子：pH、 COD、BOD5、SS、氨氮、色度、铅、石油类、有机酚类；

影响评价因子：CODcr、氨氮、SS。

（2）空气环境评价因子

现状评价因子：TSP、SO2、NO2、H2S、NH3；

影响评价因子：TSP、SO2、NO2、H2S、NH3。

（3）声环境评价因子

现状评价因子：Leq(A)；影响评价因子：Leq(A)。

## 1.8 评价期限与评价重点

1.8.1 评价期限

本项目的评价期限为项目的施工期和运营期。

1.8.2 评价重点

本次评价的主要内容有：工程分析、建设项目周围地区环境概况、环境质量现状调查及评价、环境影响预测与评价、总量控制及清洁生产分析、环保治理措施分析、环境管理与环境监测、公众参与、环境经济损益分析等。其中以工程分析、总量控制和环保治理措施分析、环境影响预测与评价作为本次评价的重点。

本项目的评价重点拟定为：

（1）本项目首要评价重点为水环境，着重分析运营期间产生的水环境和空气环境影响，论述可能使周边地表水环境和空气环境受到的污染。

（2）根据项目对周边环境的影响程度，结合相似工程的类比调查，对项目提出合理有效的污染防治措施，减缓项目对周边敏感保护目标的影响。

## 1.9 主要保护目标和敏感点

1、纳污水体陡门溪水质保护目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；

2、环境空气质量保护目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

3、声环境保护目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区。

4、主要敏感保护目标见下表，敏感点位置关系图见下图。

表1.9-1     主要环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 地点名称 | 规模 | 方位 | 与本工程 最近的距离(m) | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 陡门溪 | / | 南 | 约30 | GB3838-2002 Ⅲ类标准，楠溪江重要支流，本项目排污口距离楠溪江约3.5km |
| 环境 空气 | 溪头村 | 约2000人 | 北 | 约50米(距离污水处理站约120米) | GB3095-1996 二级标准 |
|  | 响山村 | 457户1493人 | 西北 | 约1500 |  |
|  | 河屿村 | 约700人 | 西南 | 约780米 |  |
|  | 长源村 | 约700人 | 东 | 约1500米 |  |
|  | 塘里村 | 约400人 | 东南 | 约1050米 |  |
|  | 大龙山村 | 约1200人 | 东北 | 约3600米 |  |
|  | 焦坑村 | 约400人 | 东北 | 约3800米 |  |
| 声环境 | — | — | 厂址厂界 | — | GB3096-2008 2类标准 |

图1.9-1 项目所在地周围敏感点示意图

# 第二章  区域环境概况

## 2.1  自然环境

### 2.1.1 地理位置

永嘉县地处浙江省东南部，括苍山南麓，瓯江下游北岸，位于东经120°19'34"至120°59'19"，北纬28°8'10"至28°36'54"之间。北邻仙居县和黄岩区，西接缙云县和青田县，东界永嘉县，南隔瓯江与温州市区相望。

本工程位于永嘉县东城街道溪头村，厂区东面为空地(规划为工业用地)，南面为陡门溪(项目纳污水体)，西面为永嘉县长顺纸业有限公司厂区，北面为乐业路，区域主要交通干线为东面诸永高速。具体见地理位置图。

### 2.1.2气候与气象

永嘉属中亚热带海洋型季风气候区，雨量充沛，四季分明，气候温和。常年平均气温在17.85℃，最热为7月，月平均气温28.0℃；最冷为1月，月平均气温7.6℃。极端最高气温41.3℃（2003年7月16日），极端最低气温-8.2℃（1963年1月8日）。年平均最高气温21.9℃，年平均最低气温14.8℃。气温南高北低，镇区气温较高，北部山地气温较低。瓯北镇的初霜日期为12月1日左右，终霜日期为2月21日左右，无霜期282天。

永嘉雨量丰沛，多年平均年雨量约1800mm，最大年降水量2953mm，最少年降水量1113.1mm；最大日降水量404.7mm。降水日数175.4日。降水季节趋势夏显冬干，相对集中于春、夏两季。降雨主要集中在每年5-6月的梅雨季节和7-9月的台风暴雨期，常形成大雨、暴雨等强降水过程。瓯北镇多年平均降水大于25mm的有18.1天；多年平均降雪4.3天。年平均积雪1.5天，主要在镇西北、东北部山地。

区内多年蒸发量为1310.5mm，蒸发强烈期为7-9月，多年平均相对湿度为82%，年平均无霜期为275天。全年主导风向：冬季盛行从大陆吹来的偏北风，气温较低，雨水较少；夏季盛行从海洋吹来的仿南风，湿大雨多，气温较高。全年静风频率较高。春季天气多变，时常阴雨连绵；秋季大气较稳定，常见“秋高气爽”天气。全年气候总特点是：温度适中，热量丰富；雨水充沛，空气湿润；四季分明，季风显著。

全年主导风向为东北风，年平均风速1.51m/s，年均静风风频约14.75%。夏秋之交台风侵袭，登陆瞬间为8~12级，瞬时最大风力40m/s，定时最大风速25m/s。

### 2.1.3水文水系

楠溪江为流经上塘镇的一条主要河流。楠溪江是瓯江下游最大的支流，上游有大、小有两源，大源（大楠溪）出自溪下乡黄二村括苍山脉大青山岗西北的里坑；小源（小楠溪）源于缙云县南溪下乌下村西面，至渠口乡坦下村，大小两源合流，经沙头、上塘至上塘汇入瓯江。干流长145km，流域面积2489.9km2。源头至江口自然落差1030m，平均比降7.41‰。最大径流量出现在八月前后，最小径流量出现在十二月或一月，最小流量为1.42m3/s，最大流量为1600 m3/s，多年平均迳流量29.4亿m3，年径流深1200mm，最大年平均流量71.2 m3/s，最小年平均流量23.4 m3/s。水位的年内变化与降水、流量变化相一致。平均水温19~20℃。溪口以西为上游，溪口至沙头为中游，沙头以下为下游，下游为感潮段，可通航小汽轮。楠溪江的潮汐特征上塘段平均高潮位2.86m，平均低潮位-0.55m，平均潮差3.46m。

本项目纳污水体陡门溪是楠溪江的支流，项目排污口距离楠溪江约800米，陡门溪主要的功能为防洪排涝，无饮用水及灌溉功能。

### 2.1.4地质、地貌

永嘉县域地貌以山地丘陵为主，占土地总面积的  86.32%，山间河谷冲积平原及河谷盆地占土地总面积的 9.91%，河流湖泊面积占 3.77%。境内地势北高南低，楠溪江将县域分为东西两部分。西部属括苍山脉，约占县域总面积  2/3，西北高东南低，溪下乡大青冈为境内最高峰，海拔 1271 米。东部属北雁荡山脉，约占县域面积的 1/3，东北高西南低。境内北部山地起自溪下乡鸭坑岭（1015 米），至于张溪乡大寺尖（1253 米），与北雁荡山脉相接，大多是海拔千米左右山地，构成北部天然屏障，成为楠溪江与灵江上游永安溪分水岭；东部山地起自岭头乡高尖岩（890 米）至于坡岩（730 米），为楠溪江与乐清县境内诸溪分水岭。

### 2.1.5地质与地震

本市地基岩性，由基岩和第四纪土层组成，基岩岩性大部分为凝灰岩、流灰岩，主要颁在周围山区和平原中的零星残丘，一般均较坚实，但局部地区风力剧烈。

第四纪土层主要分布在平原地区，岩性基础较强，土壤结构一般分为：（1）耕地、厚度约30cm，布于地表；（2）人工土，主要分布在市区，厚度约1m，不能作建筑持力层；（3）淤积质粘土，一般埋深1.5m；（4）砂类土，厚度一般不大于10m,仅分布在沿瓯江部分地段,地下水位高，有流砂现象。

根据地震历史资料和国家建委颁布文件，温州地震烈度属六度地区。

## 2.2  社会环境概况

### 2.2.1永嘉县

永嘉县，位于浙江省南部，瓯江下游，濒临东海，与温州市区隔江相望，全县面积2698平方公里，永嘉县下辖10镇8街道，906个行政村，2011年末，全县户籍总户数28.56万户，总人口96.04万人，素有“七山二水一分田”之称。永嘉县还是“中国泵阀之乡”、“中国乌牛早茶之乡”、“东方钮扣之都”。

2011年末，城镇建成区面积6.44平方公里，城镇维护建设资金支出1.91亿元。城镇道路面积111万平方米，排水管道长度24.7公里，人均公园绿地面积12.1平方米，供水综合生产能力19.5万立方米/日。

2011年末，全县已建成国家级生态乡镇1个，行政村1个，通过省级生态镇确认命名3个，创成省级生态镇4个。创建省级绿色企业1家、省级绿色家庭2户、省级绿色社区1个、市级绿色学校3所。积极开展“省级生态县创建攻坚”行动，举办以“城乡手拉手，共读环保书”为主题的百家“生态文明图书室”活动，编发《生态文明与你同行》宣传册深入开展生态环保宣传，并在《中国环境报》头版头条发表以《楠溪江何以清如许》的报道，反映我县的生态创建成就。

2011年，全县化学需氧量（COD）排放量减少3.1%，氨氮（NH3-N）排放量减少3.6%，二氧化硫（SO2）排放量减少5.6%,氮氧化物排放量增加5.1%。全县工业废水排放总量1072万吨，比上年增加58万吨；工业二氧化硫去除量151吨，工业二氧化硫排放量1504吨；工业烟尘去除量2388万吨，工业烟尘、粉尘排放量504吨；工业固体废物综合利用率86.8%，烟尘控制区总面积9.36平方公里，环境噪声达标区总面积1.46平方公里。全年空气质量达标天数337天。城市环境质量综合评分69分。

2011年，全县工业总产值为543.62亿元，比上年增长12.9%，增幅比上年回落11.7个百分点。其中，规模以上工业产值353.96亿元，同比增长12.8%，增幅比上年回落14.4个百分点；重工业产值为154.95亿元，比上年增长9.7%，轻工业产值为199.01亿元，比上年增长15.2%；皮鞋、泵阀、服装、纽扣拉链产值分别为104.39亿元、91.36亿元、55.32亿元、14.48亿元，比上年分别增长12.7%、10.2%、25.7%、0.3%。规模以上工业全年实现主营业务收入308.66亿元，比上年增长11.5%；利税总额37.76亿元，增长8.9%，其中利润总额24.24亿元，增长5.0%。年末，规模以上工业企业应收帐款净额74.33亿元，增长19.4%；产成品存货12.08亿元，增长5.8%。

2011年，城镇居民人均可支配收入25422元，扣除价格因素实际增长7.3%。城镇居民人均住房建筑面积45.32平方米。城镇每百户家庭拥有固定电话81部，移动电话232部，家用电脑107台，空调134台，家用汽车28辆。农村居民人均纯收入10365元，扣除价格因素实际增长12.3%。农村人均住房居住面积49.85平方米。农村居民每百户拥有彩电138台，固定电话67部，移动电话154部，家用电脑39台。

### 2.2.2东城街道

东城街道成立于2011年5月底。它地处浙南闽北中心城市----温州市的北翼，千年文化古县----永嘉县的县城核心城区，东临乐清市，西接北城街道，南靠乌牛街道，北至沙头镇。

浙江省温州市永嘉县东城街道区域面积约102平方公里，城区面积14.7平方公里，现下辖41个行政村，1个社区，户籍人口39425人，常住人口26273人，党员约1200名.街道驻地为县城镇前街1号(老上塘镇政府驻地).

永嘉县东城街道是温州市区域面积最大的街道，地理位置优越，县域交通枢纽。

东城街道地处浙南闽北中心城市----温州市的北翼，千年文化古县----永嘉县东南部。在2011年县市的最新的发展规划中，被列入温州市“1650城乡统筹规划”中的“1个”大都市核心区之中，也是永嘉县“13XY”城乡发展规划的“1个”核心城区之内。

街道东邻温州沿海经济最强市----乐清市，南接永嘉县城开发新区南城街道和瓯江北岸发展潜力最广阔的乌牛街道、三江街道，西靠永嘉城区北城街道，北达楠溪江旅游中心重镇-----沙头镇。

东城街道区域内有“一横二纵”重要交通干线：横向有连接温州市两个重要经济增长点----乐清虹桥和瓯北三江的虹三线，纵向有贯穿东城全境、联通浙江中部金台温等主要城市的诸永高速、41省道，区域内康庄公路成网状分布,基本覆盖到所有行政村

东城区域总面积约102平方公里,从面积上讲, 是温州市最大,浙江省第二大的街道。街道辖区横跨楠溪江两岸，东有鹅浦河，西有陡门溪水系，一同汇入楠溪江。北靠绿嶂山，南有绿嶂—敬仁冲积平原，整体地 势表现为自西南向东北海拔逐渐升高趋势。地形可以分为以主城区及周边村为中心的楠溪江东岸平原板块，和楠溪江西岸峙口陡门为代表的高山板块。

东城街道位于永嘉县南部，辖区横跨楠溪江，东片为山区、谷地。有陡门溪向西在溪头注入楠溪江，西片北靠绿嶂山，南有 绿嶂冲积平原。223省道通过境内、诸永高速在峙口设有出口，交通便利。辖区东邻乐清市、南临乌牛街道、三江街道、南城街道、西临北城街道、北接沙头镇。 总面积为91.90平方公里（为粗算数），街道办事处驻建镇巷1号（原上塘镇政府）。

街道下辖1个社区即城东社区，41个行政村即上塘前村、浦口、浦东、敬仁、立新、石阶下、绿峰、河底、绿嶂、绿上、 渭石、嶂岙、峙口、焦坑、河屿、长源、大龙山、溪头、高山、仁里、山仓、河岙、大岙坦、全安、牛伦、潘垟、陡门、全山、东坑、林村、梅岙、茅竹坑、珠山、 大溪、西林垟、上庄山、翁山、山溪头、绍山、金竹垟、平坑。

境内工业主要为造纸业为主。辖区内屿山公园、鹅浦公园、龙山公园，陡门山风景秀丽，是不错的户外旅游之地。同时辖区内还有多处文化古迹与文保单位，屿山有杨府庙新石器时代遗址，浦东村有孝佑宫（上塘殿），峙口村有赤岩殿与大榕树。

## 2.3  区域及行业相关规划

### 2.3.1永嘉县生态功能区规划

根据《永嘉县生态环境功能区规划》（2008.2），将永嘉县划分为21个生态环境功能小区，其中禁止准入区6个，限制准入区5个，重点准入区4个，优化准入区6个。其面积分别为130.73平方公里、2367.49平方公里、103.96平方公里、72.12平方公里，分别占全县国土面积的4.90%、88.52%、3.89%、2.69%。本项目位于优化准入区，即响山—河屿造纸工业发展生态环境功能小区（Ⅳ2-30324D04）。该功能小区有关情况介绍如下。

1、基本特征

主要范围为响山、河屿、长源、峙口行政村。面积约6.39平方公里。小区西靠楠溪江，河网分布密集，水资源丰富；地势北高南低，低山丘陵遍布；矿产资源、农业资源丰富。

小区环境空气质量良好，楠溪江水质达到Ⅲ类功能区要求。点源COD现状排放量为985.79吨，SO2为300.84吨，基本来自造纸企业。小区内重点工业污染源有15家，包括永嘉县七屿纸业有限公司响山分公司、永嘉县振川造纸厂等。

该小区造纸工业较发达，但数量多，规模小，造纸废水排放量大，对楠溪江水质造成一定影响。

2、主要生态功能和保护目标

生态环境敏感性及服务功能：自然与文化遗产一般重要地区。工业发展。

生态保护目标为：区域环境空气质量达到二级标准以上；楠溪江水质保持在Ⅲ类水平。重点工业企业稳定排放达标率达到100%；工业集中率达75%以上。COD排放量控制在703.59吨以内，削减比例为28.50％。氨氮排放量控制在10.80吨以内。

3、生态环境保护与建设措施

建设开发活动环境保护要求：造纸企业向响山片集聚，取缔小造纸。限制造纸企业发展，鼓励发展一二类轻污染、低水耗项目。

污染控制：改进响山－河屿造纸废水处理站处理工艺，增加生化处理工序，确保造纸废水达标排放。强化造纸废水治理，现有造纸企业实行强制性清洁生产审计，吨纸废水排放量必须在60吨以下；开展造纸白水综合利用，循环用水率达到70%以上。

生态保护与建设：加快小区绿地建设；加强河道整治，改善地表水环境质量。

本项目属于造纸技改项目，整合产能低的小企业，淘汰落后设备，提高工艺水平，在一定程度上减轻了区域环境污染，因此总体来说，本项目符合区域生态环境功能区划的相关要求。

### 2.3.2永嘉县东城街道峙口片(包括河屿以及溪头)控制性详细规划

一、规划范围

本次委托规划区位于上塘城区的峙口片区，北至陡门溪，南至河岙村，西至楠溪江，东至规划峙南路，规划用地面积共约278.2公顷。

二、片区性质

与永嘉县整体协调发展，承接温州市大都市区的产业转移与辐射，与河屿片区共同组成一个综合配套完善的现代化产业新城。
    三、规划规模

峙口片规划建设用地面积约203.9公顷；峙口河屿两片总规划人口2.5万人。

四、规划布局

1、规划结构

峙口、河屿两片形成“一心、一轴、两片”的规划结构。

一心：即陡门溪公共景观中心。

一轴：沿乐业路形成城市发展轴。

两片：即指工业区内部形成峙口片区和河屿片区两个工业片区。

2、道路交通规划

峙口、河屿两片形成“二纵二横”的片区主干路道路结构。

其中二纵道路分别为江东大道、乐业路；二横道路分别为绿屏路和光辉路。

3、用地布局

峙口、河屿两片作为整体进行平面布局规划和配套设置。

（1）居住用地（R）

规划居住用地面积为70.12公顷，占城市建设用地总面积的22.9%，人均居住用地面积28.0平方米。其中，二类居住用地67.84公顷，服务设施用地2.28公顷。

规划3所幼儿园，2处社区中心。

（2）公共管理与公共服务设施用地（A）

规划公共管理与公共服务设施用地面积为14.78公顷，占城市建设用地4.8%，人均用地面积5.9平方米。

（3）商业服务业设施用地（B）

规划商业服务业设施用地面积为11.43公顷，占城市建设用地3.7%。主要分商业用地、娱乐康体用地、公用设施营业网点用地三类。

（4）工业用地（M）

规划用地面积为81.77公顷，占规划城市建设用地的26.7%。

（5）仓储物流用地（W）

规划在旺业路南侧设置物流仓储用地，规划用地面积为5.05公顷。

（6）道路与交通设施用地（S）

本次规划道路与交通设施用地面积为59.00公顷，占规划城市建设用地的19.3%。其中道路面积57.11公顷。

（7）公用设施用地（U）

规划公用设施用地面积为3.42公顷，占固化城市建设用地1.1%。

（8）绿地与广场用地（G）

规划绿地与广场用地为60.41公顷，占规划建设用地面积的19.7%，人均24.2平方米/人。其中公共绿地34.71公顷，人均13.9平方米/人。片区绿地设置宜兼顾汛期蓄洪功能。

（9）村镇建设用地（H14）

规划保留了河岙、山仓、塘里、长源等4个村庄建设用地，并预留拓展余地，总用地面积为42.87公顷。规划建议因地制宜进行改造翻新，提升整体的生活质量和居住环境。

（10）区域交通设施用地（H22）

即诸永高速公路及管理站场用地，总面积16.33公顷。其中，管理站场位于互通口，面积3.28公顷。

（11）非建设用地（E）

本片区非建设用地包含水域、农林用地两大类，总面积108.74公顷，占总规划面积的22.9%。水域面积50.55公顷，农林用地58.19公顷。其中地势较低的农林用地兼具滞洪功能。

本项目为原址技改项目，所在地块位于当地土地利用总体规划确定的峙口工业用地区块中，符合国家有关供地政策，符合区域总体规划要求。

### 2.3.3造纸工业发展“十二五”规划（摘录）

造纸工业是我国国民经济中具有循环经济特征的重要基础原材料产业，与国民经济发展和社会文明息息相关。“十二五”期间，我国造纸工业面临转变发展方式，加快结构调整，加大节能减排力度，走绿色发展之路等重要任务。为指导造纸工业发展，加快传统造纸工业向可持续发展的现代造纸工业转变，依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，国家发改委、工业和信息化部以及国家林业局共同编制了《造纸工业发展“十二五”规划》。

1、指导思想

按照《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求，深入贯彻落实科学发展观，走新型工业化道路，加快转变发展方式。以结构调整为主线，以建设科技创新型、资源节约型、环境友好型现代造纸工业为目标，充分发挥造纸工业绿色、低碳、循环的特点，提升自主创新能力，节约资源，保护环境，提高增长的质量和效益，推动产业优化升级，增强国际竞争力，在造纸大国向现代造纸强国转变中迈出实质性步伐。

2、主要任务

加大废纸回收和利用力度。“十二五”期间，废纸浆增量约为1400 万吨。加快建立、健全国内废纸回收系统，制定和完善相关的法规、标准和管理办法，培育大型回收企业，探索国内废纸回收利用发展模式，规范废纸回收行为，提高国内废纸回收的质量和数量，提高国内废纸有效供给水平，将国内废纸回收率由43.8%提高至46.7%，同时仍要充分利用境外废纸资源，使我国造纸工业废纸利用率由71.5%提高至72.1%。

3、优化产业布局，合理配置资源

调整造纸产业布局应根据国家功能区规划的总体要求，遵循资源永续利用、保护生态环境的原则，统筹考虑不同区域资源环境承载能力、现有开发强度和发展潜力，满足环境保护和资源节约的要求，合理发展原料林基地，实现经济、环境和社会协调发展。重点环境保护区、重点生态功能区和严重缺水地区禁止新建扩建制浆造纸项目。

长江中下游地区。包括上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北和湖南7 个省（市），纸及纸板产量占全国总产量的37%左右，是我国造纸第一大产区，该区域水资源相对丰富，但水污染、湖泊富养化问题比较突出。“十二五”期间，该区域造纸工业应高度重视防污与节水并重，实施主要污染物排放总量控制。长江三角洲具有区位优势和较发达的造纸工业基础，利用进口木浆和国内废纸，建设文化用纸、包装纸板及特种纸生产基地。该区域内局部地区布局过于密集、企业规模小，环境容量难以承载，要控制开发强度加强调整和整合，加快淘汰落后产能，提升产品质量和档次，促进产业优化升级。

### 2.3.4造纸产业发展政策（摘录）

造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。

目前，我国造纸工业企业3600家，能力约7000万吨，纸及纸板产量达5600万吨，消费量达5930万吨，生产量和消费量均居世界第二位，已成为世界造纸工业生产、消费和贸易大国。我国造纸产业也面临资源约束、环境压力等问题。

发展我国造纸产业，必须坚持循环发展、环境保护、技术创新、结构调整和对外开放的基本原则，以企业为核心，以市场为导向，促进产、学、研、用相结合，提高制浆造纸装备国产化水平；更好体现造纸产业循环经济的特点，推进清洁生产，节约资源，关闭落后草浆生产线，减少污染，；全面构建装备先进、生产清洁、发展协调、增长持续、循环节约、竞争有序的现代造纸产业，进一步适应国民经济发展的要求和世界经济一体化的形势。

根据完善社会主义市场经济体制改革的要求，结合相关法律法规，制定本产业发展政策，以建立公平的市场秩序和良好的发展环境，解决造纸产业发展中存在的问题，指导产业健康发展。

2、产业布局

第八条 造纸产业发展总体布局应“由北向南”调整，形成合理的产业新布局。

第九条 长江以南是造纸产业发展的重点地区，要以林纸一体化工程建设为主，加快发展制浆造纸产业。

东南沿海地区是我国林纸一体化工程建设的重点地区；长江中下游地区在充分发挥现有骨干企业积极性的同时，要加快培育或引进大型林纸一体化项目的建设主体，逐步发展成为我国林纸一体化工程建设的重点地区；长江三角洲和珠江三角洲地区，特别要重视利用国内外木浆和废纸等造纸，原则上不再布局利用本地木材的木浆项目。

3、纤维原料

第十二条 充分利用国内外两种资源，提高木浆比重、扩大废纸回收利用、合理利用非木浆，逐步形成以木纤维、废纸为主、非木纤维为辅的造纸原料结构。

第十七条 加大国内废纸回收，提高国内废纸回收率和废纸利用率，合理利用进口废纸。尽快制定废纸回收分类标准，鼓励地方制定废纸回收管理办法，培育大型废纸经营企业，建立废纸回收交易市场，规范废纸回收行为。

4、技术与装备

第二十二条 造纸产业技术应向高水平、低消耗、少污染的方向发展。鼓励发展应用高得率制浆技术，生物技术，低污染制浆技术，中浓技术，无元素氯或全无氯漂白技术，低能耗机械制浆技术，高效废纸脱墨技术等以及相应的装备。优先发展应用低定量、高填料造纸技术，涂布加工技术，中性造纸技术，水封闭循环技术，化学品应用技术以及宽幅、高速造纸技术，高效废水处理和固体废物回收处理技术。

第二十四条 调整制浆造纸装备制造企业结构，培育大型制浆造纸装备制造集团或联合体，建立研究、开发、设计、制造、集成平台，提高成套装备研发和集成能力，鼓励国外设备制造商采用先进技术与国内制浆造纸装备制造企业合资合作，促进装备国产化。

5、产品结构

第二十六条 研究开发低定量、功能化纸及纸板新产品，重点开发低定量纸及纸板、含机械浆的印刷书写纸、液体包装纸板、食品包装专用纸、低克重高强度的瓦楞原纸及纸板等产品，积极研发信息用纸、国防及通讯特种用纸、农业及医疗特种用纸等，增加造纸品种。

第二十七条 适时修订《环境标志产品技术要求-再生纸制品》，鼓励造纸企业扩大利用废纸生产新闻纸、印刷书写用纸、办公用纸，包装纸板等再生纸产品。

6、组织结构

第二十九条 建立现代企业制度，完善产业组织形式，改变制浆造纸企业数量多、规模小、布局分散的局面，形成大型企业突出、中小企业比例合理的产业组织结构。

第三十二条 中小型造纸企业要向“专、精、特、新”方向发展，淘汰产品质量差、资源消耗高、环境污染重的小企业，减少小企业数量。

7、节约资源

第三十五条 贯彻执行国务院《关于加快发展循环经济的若干意见》，按照减量化、再利用、资源化的原则，提高水资源、能源、土地和木材等使用效率，转变增长方式，建设资源节约型造纸产业。

第三十六条 增强全行业节水意识，大力开发和推广应用节水新技术、新工艺、新设备，提高水的重复利用率。在严格执行《造纸产品取水定额》的基础上，逐步减少单位产品水资源消耗。

第三十八条 鼓励企业采用先进节能技术，改造、淘汰能耗高的技术与装备，充分发挥制浆造纸适宜热电联产的有利条件，提高能源综合利用效率。

8、环境保护

第四十一条 大力推进清洁生产工艺技术，实行清洁生产审核制度。新建制浆造纸项目必须从源头防止和减少污染物产生，消除或减少厂外治理。现有企业要通过技术改造逐步实现清洁生产。要以水污染治理为重点，采用封闭循环用水、白水回用，中段废水处理及回收、废气焚烧回收热能、废渣燃料化处理等“厂内”环境保护技术与手段，加大废水、废气和废渣的综合治理力度。要采用先进成熟废水多级生化处理技术、烟气多电场静电除尘技术、废渣资源化处理技术，减少“三废”的排放。

第四十三条 实行环境指标公告和企业环保信息公开制度，鼓励公众参与并监督企业环境保护行为，积极推行环境认证、环境标识和环境保护绩效考核制度，严格实行环境执法责任制度和责任追究制度。

本项目为废纸造纸项目，属于资源再利用项目，符合造纸产业政策发展精神。

## 2.4 永嘉县造纸企业污染物排放情况调查

经我院调查，永嘉县现有29家造纸企业，年产能合计约37万吨，数据来源于温州市排污单位初始排污权核定结果，污染物排放总量COD约994.86t/a、NH3-N约162.762t/a、NOX约326.36t/a、SO2约882.29t/a，主要污染物排放情况见表2.4-1。

表2.4-1   永嘉县造纸企业主要污染物排放情况

| 序号 | 企业名称 | 位置 | 主要生产线或设备 | 产能 （万吨） | 污染物排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | COD | NH3-N | SO2 | NOx |
| 1 | 永嘉县光明造纸厂 | 长源村 | 1760加宽型5网8缸造纸流水线1条，6吨/时锅炉1台， | 1 | 52.00 | 4.160 | 23.04 | 8.82 |
| 2 | 永嘉县金星造纸厂 | 韩埠村 | 1575型2网2缸造纸流水线1条、1880型3网4缸造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台，1575型2网3缸造纸流水线1条，2吨/时锅炉1台 | 2.1 | 31.92 | 3.192 | 107.5 | 24.70 |
| 3 | 永嘉县神奇纸业有限公司 | 河屿村 | 1575型5网6缸（其中直径3m烘缸1只、2.5m烘缸1只、1.5m烘缸4只）造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 0.8 | 12.16 | 1.216 | 40.96 | 9.41 |
| 4 | 浙江七屿纸业有限公司 | 响山村 | 1760型7网23缸造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1.5 | 174.00 | 13.920 | 24.00 | 14.70 |
| 5 | 浙江七屿纸业有限公司河屿分公司 | 河屿村 | 1575型5网7缸（其中直径3m烘缸1只、1.5m烘缸6只）造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 0.8 | 22.80 | 2.280 | 61.44 | 17.64 |
| 6 | 永嘉县长虹纸业有限公司 | 河屿村 | 2400型4网8缸（其中直径3m烘缸1只、2.5m烘缸1只、1.5m烘缸6只）造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1.5 | 78.05 | 6.240 | 26.40 | 11.03 |
| 7 | 永嘉县曙光纸业有限公司 | 西前村 | 1760型5网8缸（其中直径3m烘缸1只、1.5m烘缸7只）造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1 | 15.20 | 1.520 | 15.36 | 11.76 |
| 8 | 永嘉县永丰造纸厂 | 仁堂村 | 3400型3网8缸造纸流水线1条 | 1.2 | 64.80 | 5.184 | 14.75 | 4.23 |
| 9 | 永嘉县长源纸业有限公司 | 长源村 | 1760型5网6缸造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1 | 177.00 | 14.160 | 40.00 | 14.55 |
| 10 | 永嘉县永泰纸业有限公司 | 河屿村 | 1760型5网6缸（其中直径3m烘缸1只、2.5m烘缸1只、1.5m烘缸4只）造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1 | 12.1 | 1.744 | 13.06 | 5.00 |
| 11 | 永嘉县宏泰纸业有限公司 | 河屿村 | 1760型4网4缸造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1 | 15.20 | 1.520 | 51.20 | 11.76 |
| 12 | 永嘉县振川造纸厂 | 峙口村 | 1575型5网8缸造纸流水线1条，1092型4网3缸造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1 | 80.00 | 6.400 | 26.11 | 10.00 |
| 13 | 永嘉县长顺纸业有限公司 | 溪头村 | 1760加宽型5网6缸造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1 | 70.80 | 5.664 | 16.13 | 5.88 |
| 14 | 永嘉县远东纸业有限公司 | 河屿村 | 1575型4网4缸造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1 | 12.00 | 1.736 | 13.06 | 5.00 |
| 15 | 永嘉县大众纸业有限公司 | 河屿村 | 1760型4网4缸造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1 | 27.30 | 3.952 | 13.06 | 5.00 |
| 16 | 永嘉县博鑫纸业有限公司 | 响山村 | 1760型造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1 | 120.00 | 9.600 | 40.32 | 14.70 |
| 17 | 永嘉县中原纸业有限公司 | 长源村 | 3400加宽型造纸流水线1条，10吨/时锅炉1台 | 3 | 31.20 | 25.400 | 28.60 | 20.58 |
| 18 | 永嘉县长城纸业有限公司 | 河屿村 | 1760加宽型5网8缸（其中直径3m烘缸1只、2.5m烘缸1只、1.5m烘缸6只）造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1 | 32.10 | 4.640 | 13.06 | 5.00 |
| 19 | 浙江鸿发纸业有限公司 | 响山村 | 1880型7网9缸造纸流水线1条，2640型9网51缸造纸流水线1条，10吨/时锅炉1台，4吨/时锅炉2台（备用） | 3 | 30.24 | 2.640 | 33.60 | 29.40 |
| 20 | 永嘉县利民纸业有限公司 | 河屿村 | 1760型5网8缸造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1 | 67.60 | 5.408 | 23.04 | 8.82 |
| 21 | 永嘉县峙口日用杂品二厂 | 河屿村 | 1760型4网4缸造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1 | 52.07 | 4.160 | 14.08 | 5.88 |
| 22 | 永嘉县腾达纸业有限公司 | 溪头村 | 1760加宽型5网6缸造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1 | 21.80 | 1.748 | 17.41 | 5.00 |
| 23 | 永嘉县长兴纸业有限公司 | 长源村 | 1575型4网4缸造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 0.7 | 10.64 | 1.064 | 35.84 | 8.23 |
| 24 | 永嘉县昌达纸业有限公司 | 京岸村 | 1575型2网5缸造纸流水线1条，2吨/时锅炉1台 | 0.7 | 10.64 | 1.064 | 10.75 | 8.23 |
| 25 | 永嘉县穗丰纸业有限公司 | 溪头村 | 1760型6网8缸（其中直径3m烘缸1只、2.5m烘缸1只、1.5m烘缸6只）造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1 | 40.00 | 3.200 | 3.80 | 1.47 |
| 26 | 永嘉县东胜纸业有限公司 | 响山村 | 1760型4网9缸（其中直径3.68m烘缸1只、1.5m烘缸8只）造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 1.3 | 180.00 | 14.400 | 38.00 | 14.70 |
| 27 | 永嘉县鑫鑫纸业有限公司 | 溪头村 | 1760加宽型6网10缸（其中直径3.68m烘缸1只、2.5m烘缸1只、1.5m烘缸8只）造纸流水线1条，6吨/时锅炉1台 | 1.4 | 72.81 | 5.825 | 32.26 | 12.35 |
| 28 | 永嘉县日鑫纸业有限公司 | 响山村 | 2400型5网13缸（其中直径3.68m烘缸1只、1.5m烘缸12只）造纸流水线1条，6吨/时锅炉1台，主要生产涂布箱板纸 | 2 | 30.40 | 3.040 | 81.92 | 23.52 |
| 29 | 温州恒创纸业有限公司 | 河屿村 | 1760型5网6缸造纸流水线1条，1760型5网8缸造纸流水线1条，4吨/时锅炉1台 | 2 | 90.06 | 7.685 | 23.54 | 9.00 |
| 30 | 合计 | 37 | 994.86 | 162.762 | 882.29 | 326.36 |

注：主要生产线或设备数据及产能来源于2010年永嘉县企业污染源普查；主要废水、废气污染物排放数据来源于温州市排放单位初始排放权核定结果。

本项目位于永嘉县造纸整治规划确定的峙口区整治基地，目前该区域造纸企业已全部停产，整治完成后区域保留穗丰纸业、恒创纸业、中原纸业以及长虹纸业四条生产线，年产能达到20.85万吨，产品类型包括涂布白板纸、涂布灰板纸、箱板纸等。

根据温州市排污单位初始排污权核定结果，本次技改前五家企业污染物排放总量COD约210.81t/a、NH3-N约17.945t/a、SO2约80.61t/a、NOX约36.46t/a，主要污染物排放情况见表2.4-2。

表2.4-2    温州市排污单位初始排污权拟核定结果

| 序号 | 单位名称 | 化学需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永嘉县穗丰纸业有限公司 | 40.00 | 3.200 | 3.80 | 1.47 |
| 2 | 永嘉县曙光纸业有限公司 | 15.20 | 1.520 | 15.36 | 11.76 |
| 3 | 永嘉县长顺纸业有限公司 | 70.80 | 5.664 | 16.13 | 5.88 |
| 4 | 永嘉县远东纸业有限公司 | 12.00 | 1.736 | 13.06 | 5.00 |
| 5 | 永嘉县鑫鑫纸业有限公司 | 72.81 | 5.825 | 32.26 | 12.35 |
| 5 | 合计 | 210.81 | 17.945 | 80.61 | 36.46 |

# 第三章  兼并前企业现状核查

## 3.1企业地理位置

根据现场调查，兼并前五家企业均位于永嘉县东城街道溪头村、河屿村，南城街道西前村，企业地理位置见下图所示。

## 3.2企业污染物核查

技改前，五家造纸生产企业核准的产能、产品、机型见表3.2-1所示。

表3.2-1      技改前各企业基本情况

| 序号 | 企业 | 产能 | 产品类别 | 机型 | 锅炉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永嘉县穗丰纸业有限公司 | 1.0 | 涂布纸 | 1760型6网8缸 | 4吨/时1台 |
| 2 | 永嘉县曙光纸业有限公司 | 1.0 | 涂布纸 | 1760型5网8缸 | 4吨/时1台 |
| 3 | 永嘉县长顺纸业有限公司 | 1.2 | 灰板纸 | 1760型5网6缸 | 4吨/时1台 |
| 4 | 永嘉县远东纸业有限公司 | 1.0 | 灰板纸 | 1575型4网4缸 | 4吨/时1台 |
| 5 | 永嘉县鑫鑫纸业有限公司 | 1.4 | 灰板纸 | 1760型6网10缸 | 6吨/时1台 |

根据现场调查，目前五家企业均处于停产状态，现状污染源调查以近年监测数据为主。

1、永嘉县穗丰纸业有限公司

永嘉县穗丰纸业有限公司，位于东城街道溪头村，主营涂布灰板纸，拥有1760型6网8缸造纸流水线1条，实际产能达到1.0万吨/年，根据温州市排污单位初始排污权核定结果，企业COD排放量为40t/a，氨氮排放量为3.2t/a，SO2排放量为3.8t/a，NOx排放量为1.47t/a。

由于该企业目前处于停产状态，本环评对企业污染物产生及排放情况主要依据近年例行监测报告，对其数据取平均值，调查情况见表3.2-1a所示。

表3.2-1a   永嘉县穗丰纸业有限公司废水排放统计

| 污染物类别 | 数量 | 产生量(t/d) | 回用量(t/d) | 排放量(t/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 除砂部分废水 | 653 | 504 | 149 |
|  | 压力筛及斜筛废水 | 876 | 328 | 548 |
|  | 网部压榨废水 | 925 | 141 | 784 |
|  | 共计 | 2454 | 973 | 1481 |

由表3-1可知，永嘉县穗丰纸业有限公司废水产生量为2454t/d，回用量为973t/d，最终排放量为1481t/d，废水回用率为39.6%。

企业原有4t/h锅炉一台，根据企业往年监测情况，经处理后的锅炉烟气排放情况见表3.2-1b所示。

表3.2-1b  永嘉县穗丰纸业有限公司锅炉烟气排放统计

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 处理后 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘排放浓度 | mg/m3 | 130～150 | 200 |
| 2 | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | 380～420 | 900 |
| 3 | 烟气黑度 | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 |

2、永嘉县曙光纸业有限公司

永嘉县曙光纸业有限公司，位于南城街道西前村，主营涂布纸，技改前拥有1760型5网8缸造纸流水线1条，实际产能达到1.0万吨/年，根据温州市排污单位初始排污权核定结果，企业COD排放量为15.2t/a，氨氮排放量为1.52t/a，SO2排放量为15.36t/a，NOx排放量为11.76t/a。

由于该企业目前处于停产状态，本环评对企业污染物产生及排放情况主要依据近年例行监测报告，其中废水调查情况见表3.2-2a所示。

表3.2-2a  永嘉县曙光纸业有限公司废水排放统计

| 污染物类别 | 数量 | 产生量(t/d) | 回用量(t/d) | 排放量(t/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 除砂部分废水 | 126 | 18 | 108 |
|  | 压力筛及斜筛废水 | 320 | 185 | 135 |
|  | 压榨废水 | 462 | 142 | 320 |
|  | 共计 | 908 | 345 | 563 |

由表3-1可知，永嘉县曙光纸业有限公司废水产生量为908t/d，回用量为345t/d，最终排放量为563t/d，废水回用率为38%。

企业原有4t/h锅炉1台，根据企业往年监测情况，经处理后的锅炉烟气排放情况见表3.2-1b所示。

表3.2-2b  永嘉县曙光纸业有限公司锅炉烟气排放统计

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 处理后 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘排放浓度 | mg/m3 | 130～160 | 200 |
| 2 | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | 450～500 | 900 |
| 3 | 烟气黑度 | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 |

3、永嘉县长顺纸业有限公司

永嘉县长顺纸业有限公司，位于东城街道溪头村，主营灰板纸，技改前拥有1760型5网6缸造纸流水线1条，实际产能达到1.2万吨/年，根据温州市排污单位初始排污权核定结果，企业COD排放量为70.80t/a，氨氮排放量为5.664t/a，SO2排放量为16.13t/a，NOx排放量为5.88t/a。

由于该企业目前处于停产状态，本环评对企业污染物产生及排放情况主要依据近年例行监测报告，其中废水调查情况见表3.2-3a所示。

表3.2-3a  永嘉县长顺纸业有限公司废水排放统计

| 污染物类别 | 数量 | 产生量(t/d) | 回用量(t/d) | 排放量(t/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 除砂部分废水 | 1695 | 1127 | 568 |
|  | 压力筛及斜筛废水 | 1485 | 472 | 1013 |
|  | 压榨废水 | 1340 | 299 | 1041 |
|  | 共计 | 4520 | 1898 | 2622 |

由表3-1可知，永嘉县长顺纸业有限公司废水产生量为4520t/d，回用量为1898t/d，最终排放量为2622t/d，废水回用率为42.0%。

企业原有4t/h锅炉1台，根据企业往年监测情况，经处理后的锅炉烟气排放情况见表3.2-3b所示。

表3.2-3b  永嘉县长顺纸业有限公司锅炉烟气排放统计

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 处理后 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘排放浓度 | mg/m3 | 150～170 | 200 |
| 2 | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | 390～450 | 900 |
| 3 | 烟气黑度 | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 |

4、永嘉县远东纸业有限公司

永嘉县远东纸业有限公司，位于东城街道河屿村，主营灰板纸，技改前拥有1575型4网4缸造纸流水线1条，实际产能为1.0万吨/年，根据温州市排污单位初始排污权核定结果，企业COD排放量为12.0t/a，氨氮排放量为1.736t/a，SO2排放量为13.06t/a，NOx排放量为5.00t/a。

由于该企业目前处于停产状态，本环评对企业污染物产生及排放情况主要依据近年例行监测报告，其中废水调查情况见表3.2-4a所示。

表3.2-4a  永嘉县远东纸业有限公司废水排放统计

| 污染物类别 | 数量 | 产生量(t/d) | 回用量(t/d) | 排放量(t/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 除砂部分废水 | 128 | 18 | 110 |
|  | 压力筛及斜筛废水 | 320 | 185 | 135 |
|  | 压榨废水 | 462 | 242 | 220 |
|  | 共计 | 910 | 465 | 445 |

由表3-1可知，永嘉县远东纸业有限公司废水产生量为910t/d，回用量为465t/d，最终排放量为445t/d，废水回用率为51.1%。

企业原有4t/h锅炉1台，根据企业往年监测情况，经处理后的锅炉烟气排放情况见表3.2-4b所示。

表3.2-4b  永嘉县远东纸业有限公司锅炉烟气排放统计

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 处理后 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘排放浓度 | mg/m3 | 165～175 | 200 |
| 2 | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | 385～460 | 900 |
| 3 | 烟气黑度 | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 |

5、永嘉县鑫鑫纸业有限公司

永嘉县鑫鑫纸业有限公司，位于东城街道溪头村，主营灰板纸，技改前拥有1760型6网10缸造纸流水线1条，实际产能为1.4万吨/年，根据温州市排污单位初始排污权核定结果，企业COD排放量为72.81t/a，氨氮排放量为5.825t/a，SO2排放量为32.26t/a，NOx排放量为12.35t/a。

由于该企业目前处于停产状态，本环评对企业污染物产生及排放情况主要依据近年例行监测报告，其中废水调查情况见表3.2-5a所示。

表3.2-5a  永嘉县鑫鑫纸业有限公司废水排放统计

| 污染物类别 | 数量 | 产生量(t/d) | 回用量(t/d) | 排放量(t/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 除砂部分废水 | 1770 | 1233 | 537 |
|  | 压力筛及斜筛废水 | 1485 | 472 | 1013 |
|  | 压榨废水 | 1355 | 209 | 1146 |
|  | 共计 | 4610 | 1914 | 2696 |

由表3-1可知，永嘉县鑫鑫纸业有限公司废水产生量为4610t/d，回用量为1914t/d，最终排放量为2696t/d，废水回用率为41.5%。

企业原有6t/h锅炉1台，根据企业往年监测情况，经处理后的锅炉烟气排放情况见表3.2-5b所示。

表3.2-5b  永嘉县大众纸业有限公司锅炉烟气排放统计

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 处理后 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘排放浓度 | mg/m3 | 160～175 | 200 |
| 2 | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | 380～470 | 900 |
| 3 | 烟气黑度 | 林格曼黑度 | ＜1 | 1 |

6、五家纸厂撤并

本次技改以穗丰纸业有限公司为基础，通过整合撤并永嘉县曙光纸业有限公司、永嘉县长顺纸业有限公司、永嘉县远东纸业有限公司、永嘉县鑫鑫纸业有限公司产能，淘汰原有造纸生产线和设备，按照生产规模不变原则，并对撤并后企业进行技术改造，以原五家企业厂区为基础，新建一条4500型9网52缸生产线，形成年产5.5万吨灰板涂布纸规模，技改项目为原址拆建，厂房全部拆除后重新建设，仅保留原穗丰纸业有限公司取水设施。目前五家企业厂房已全部拆除，设备已全部采用报废、外售等方式综合处置，无沿用保留的生产设备。

目前五家企业已经全部停产。五个企业现有污染源强见下表。

表3.2-4   兼并前5个企业污染物排放情况调查(t/a)

| 数量 污染物类别 | 穗丰 纸业 | 曙光 纸业 | 长顺 纸业 | 远东 纸业 | 鑫鑫 纸业 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（万吨/年） | 44.5 | 16.9 | 78.7 | 13.4 | 80.9 | 234.4 |
|  | COD（吨/年） | 40.00 | 15.20 | 70.80 | 12.00 | 72.81 | 210.81 |
|  | 氨氮(吨/年) | 3.20 | 1.520 | 5.664 | 1.736 | 5.825 | 17.945 |
| 废气 | SO2（吨/年） | 3.80 | 15.36 | 16.13 | 13.06 | 32.26 | 80.61 |
|  | 烟尘（吨/年） | 11.47 | 6.54 | 6.65 | 5.92 | 3.58 | 34.16 |
|  | NOx（吨/年） | 1.47 | 11.76 | 5.88 | 5.00 | 12.35 | 36.46 |
| 固废 | 生活垃圾（吨/年） | 40.8 | 20.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 113.9 |
|  | 煤渣（吨/年） | 1400 | 900 | 750 | 800 | 650 | 4500 |
|  | 灰泥（吨/年） | 650 | 340 | 260 | 300 | 350 | 1900 |
|  | 浆渣（吨/年） | 2540 | 1070 | 935 | 1200 | 1050 | 6795 |
|  | 污泥（砂）（吨/年） | 1650 | 1020 | 1145 | 850 | 865 | 5530 |
|  | 废塑铁钉（吨/年） | 740 | 455 | 510 | 365 | 405 | 2475 |

注：固废量系指产生量；表中废水废气数据来源于温州市排污单位初始排污权拟核定结果；

## 3.3  环保设施调查评价

环保设施调查数据来源分别为五家企业排污许可证以及相应的企业其它调查资料。

### 3.3.1废气治理

根据企业往年监测情况，统计各企业锅炉废气数据如下表，

表3.3-1   锅炉废气监测结果表

| 企业锅炉 | 烟尘（mg/Nm3） | 二氧化硫（mg/Nm3） | 林格曼黑度（级） |
| --- | --- | --- | --- |
| 穗丰纸业锅炉 | 130～150 | 380～420 | <1 |
| 曙光纸业锅炉 | 130～160 | 450～500 | <1 |
| 长顺纸业锅炉 | 150～170 | 390～450 | <1 |
| 远东纸业锅炉 | 165～175 | 385～460 | <1 |
| 鑫鑫纸业锅炉 | 160～175 | 380～470 | <1 |
| 排放标准 | 200 | 900 | 1 |

五家企业原有4台4吨/时锅炉，1台6吨/时锅炉，5台锅炉均采用水膜加碱除尘脱硫，其企业往年监测结果统计见表3.3-1。3台锅炉废气经水膜加碱除尘器后，烟尘排放浓度、SO2排放浓度、林格曼黑度均能达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的II时段二类区的标准。

### 3.3.2废水处理

1、永嘉县穗丰纸业有限公司废水处理调查

永嘉县穗丰纸业有限公司年产量为1.0万吨的1760型6网8缸造纸流水线一条，公司已建成一套日处理能力为2000t（其中物化6000t，生化2000t）的废水处理装置，环保设施已经环保部门监测，出水稳定达标，废水最终排附近楠溪江支流陡门溪。

根据永嘉县环境监测站对该废水处理设施的监测，其监测情况如下表。

表3.3-2    废水监测结果及统计(mg/L)

| 采样地点 | 形状描述 | pH | 悬浮物 | 氨氮 | CODcr | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水 | 黑色、混浊液体 | 6.78～7.55 | 750～800 | 10～15 | 2400～3000 | 350～500 |
| 物化出 | 无色、沉淀液体 | 7.25～7.55 | 60～80 | 8～10 | 220～320 | 45～50 |
| 总排 | 无色、澄清液体 | 7.20～7.50 | 10～30 | 2～3.4 | 65～85 | 5～15 |

从监测数据分析，处理后废水有关指标均达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)，达标率为100%。

2、永嘉县曙光纸业有限公司

永嘉县曙光纸业有限公司拥有1760型5网8缸造纸流水线1条，年产1万吨灰板纸，公司已建成一套日处理能力为1000t（其中物化2000t，生化1000t）的废水处理装置，环保设施已经环保部门监测，出水稳定达标，废水最终排附近楠溪江支流。

根据永嘉县环境监测站对该废水处理设施的监测，其监测情况如下表。

表3.3-3    废水监测结果及统计(mg/L)

| 采样地点 | 形状描述 | pH | 悬浮物 | 氨氮 | CODcr | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水 | 黑色、混浊液体 | 6.78～7.55 | 700～800 | 10～15 | 2200～3000 | 350～500 |
| 物化出 | 无色、沉淀液体 | 7.25～7.55 | 60～80 | 8～11 | 220～320 | 45～50 |
| 总排 | 无色、澄清液体 | 7.20～7.50 | 15～30 | 1～5 | 65～80 | 5～15 |

从监测数据分析，处理后废水有关指标均达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)，达标率为100%。

3、永嘉县长顺纸业有限公司

永嘉县永丰造纸厂拥有1760型5网6缸造纸流水线1条，年产1.2万吨灰板纸，公司已建成一套日处理能力为3000t（其中物化5000t，生化3000t）的废水处理装置，环保设施已经环保部门监测，出水稳定达标，废水最终排附近楠溪江支流陡门溪。

根据永嘉县环境监测站对该废水处理设施的监测，其监测情况如下表。

表3.3-4    废水监测结果及统计(mg/L)

| 采样地点 | 形状描述 | pH | 悬浮物 | 氨氮 | CODcr | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水 | 黑色、混浊液体 | 6.78～7.55 | 700～800 | 45～60 | 2200～3000 | 350～500 |
| 物化出 | 无色、沉淀液体 | 7.25～7.55 | 65～80 | 20～35 | 220～320 | 40～55 |
| 总排 | 无色、澄清液体 | 7.20～7.50 | 15～30 | 1.5～2.4 | 65～80 | 5～15 |

从监测数据分析，处理后废水有关指标均达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)，达标率为100%。

4、永嘉县鑫鑫纸业有限公司

永嘉县鑫鑫纸业有限公司年产量为1.4万吨的1760型6网10缸造纸流水线一条，公司已建成一套日处理能力为3000t（其中物化4000t，生化3000t）的废水处理装置，环保设施已经环保部门监测，出水稳定达标，废水最终排附近楠溪江。

根据永嘉县环境监测站对该废水处理设施的监测，其监测情况如下表。

表3.3-5    废水监测结果及统计(mg/L)

| 采样地点 | 形状描述 | pH | 悬浮物 | 氨氮 | CODcr | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水 | 黑色、混浊液体 | 6.78～7.55 | 750～800 | 10～15 | 2400～3000 | 350～500 |
| 物化出 | 无色、沉淀液体 | 7.25～7.55 | 60～80 | 8～11 | 220～320 | 45～50 |
| 总排 | 无色、澄清液体 | 7.20～7.50 | 10～30 | 1.5～5 | 65～80 | 10～15 |

从监测数据分析，处理后废水有关指标均达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)，达标率为100%。

5、远东纸业有限公司废水处理调查

永嘉县河屿村各造纸企业，原有废水全部纳入永嘉县河屿纸业污水集中处理厂处理，原接纳处理的企业包括温州恒创纸业、永嘉县永泰纸业、永嘉县神奇纸业、浙江七屿纸业河屿分公司、永嘉县穗丰纸业有限公司、永嘉县宏泰纸业有限公司、永嘉县远东纸业有限公司、永嘉县大众纸业有限公司、永嘉县长城纸业有限公司、永嘉县利民纸业有限公司、永嘉县峙口日用杂品二厂等11家造纸企业废水，合计废水产生量为24000t/d，河屿污水处理厂处理设计能力为8000t(其中物化处理能力40000t/d，生化处理能力8000t/d)，处理能力满足要求，出水能做到稳定达标。

达标排放

泥饼外运

河屿造纸基地处理废水处理工艺流程图

根据永嘉县环境监测站历年对该废水处理设施的监测情况，如下表。

表3.3-3    废水监测结果及统计(mg/L)

| 采样地点 | 形状描述 | pH | 悬浮物 | 氨氮 | CODcr | BOD5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水 | 灰色、混浊液体 | 6.75～7.85 | 680～850 | 10～18 | 2100～3000 | 300～500 |
| 物化出水 | 浅灰色、混浊液体 | 7.25～7.55 | 70～85 | 5～10 | 300～350 | 30～55 |
| 总排 | 无色、澄清液体 | 7.30～7.45 | 15～30 | 2～5 | 65～80 | 8～12 |

从监测数据分析，处理后废水有关指标均达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)，达标率为100%。

### 3.3.3固废处置情况

废水处理系统产生的污泥（砂）外运卫生填埋，生产系统产生的废塑铁钉外卖综合利用，锅炉房产生的煤渣、灰泥外售作为铺路、制砖等材料综合利用，废水处理系统回收浆渣回收利用，生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

## 3.4项目合法排污情况

五个企业造纸生产线环保设施均能稳定达标排放，永嘉县环保局已经分别核发公司排污许可证(2012年)，穗丰纸业编号为浙CG2012A0162，远东纸业编号为浙CG2012A0173，曙光纸业编号为浙CG2012A0170，鑫鑫纸业编号为浙CG2012A0177，长顺纸业编号为浙CG2012A0126，均为合法排污。

## 3.5主要存在的问题

由资料和现场调研可知，现有企业存在的主要环保问题包括：

1、现有企业设备车速、宽幅以及产量明显不符合浙江省造纸行业污染整治方案要求。

2、废水回用率低，排放量大。

3、煤堆场、浆渣堆场防渗、防漏措施不足。

# 第四章  技改项目工程分析

## 4.1 项目概况

项目名称：永嘉县穗丰纸业有限公司年产5.5万吨灰板涂布纸技改项目

建设单位：永嘉县穗丰纸业有限公司

项目地点：永嘉县东城街道溪头村

建设性质：技术改造

项目投资：7974万元

建设用地面积：厂区面积16673m2。

生产班制：95人，设食堂及宿舍，制浆生产为一班制，每天8小时(根据企业生产制度，制浆生产时段23:00～07:00)，其余为三班制，每天24小时生产，年工作天数约330天。

## 4.2主要建设内容

永嘉县穗丰纸业有限公司（原有年产1.0万吨1760型6网8缸造纸流水线1条），拟兼并整合永嘉县鑫鑫纸业有限公司造纸流水线1条(核准机型1760型，产能1.4万吨)、永嘉县曙光纸业有限公司造纸流水线1条(核准机型1760型，产能1万吨)、永嘉县长顺纸业有限公司造纸流水线1条(核准机型1760型，产能1.2万吨)、永嘉县远东纸业有限公司造纸流水线1条(核准机型1575型，兼并其产能0.9万吨)。将原有五家企业造纸生产线全部淘汰，以原有永嘉县穗丰纸业有限公司和永嘉县鑫鑫纸业有限公司厂区基础上新增部分用地，形成永嘉县穗丰纸业有限公司新厂区，新厂区合计使用面积25.01亩，其中具备合法手续用地14.06亩，尚需增加用地(10.95亩)手续处于报批阶段。老厂房已经全部拆除，新主厂房框架已经搭建完成。

技改后，本项目主要建设内容见表4.2-1所示。

表4.2-1     本项目主要建设内容

| 工程类别 | 车间名称 | 规模 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 制浆车间 | 水力碎浆机4台，设计规模为 5.5万t/a | 制浆车间1层结构，平面尺寸：57.2m × 36m，设计制浆能力5.5万t/a；水力碎浆机4台，设置面浆、底浆生产线各1条，芯浆生产线7条。厂区设置4座1000m3贮浆塔。 |
|  | 造纸车间 | 5.2万t/a | 主机台平面尺寸：149.58m×17.8m，配置4500型纸机生产线一条，烘缸52只(其中Φ1.8米50只，Φ3.0米2只)，9网笼(网部宽度4.95米，面浆、底浆各1个，芯浆7个)及其他辅助设备。 |
| 仓储及配套工程 | 成品库 | 1个 | 成品仓库（1F），平面尺寸：40m×5m。 |
|  | 原料库 | 1个 | 原料仓库（1F），平面尺寸：35m×25m；原料仓库依据分拣流程依次划分为进料区、分拣区、分拣杂物区以及原纸区。 |
|  | 浆渣堆场 | 1个 | 800m2，设置防雨棚 |
|  | 化学品仓库 | 1个 | 100m2 |
|  | 泵阀区 | 1个 | 100m2 |
| 公用工程 | 供水 | 3000m3/d | 依托永嘉县穗丰纸业有限公司已有取水设施，生产用水取自陡门溪。 |
|  | 污水处理 | 2000t/d | 利用鑫鑫纸业有限公司已有污水处理站，物化设计处理能力为5000t/d，设计生化处理能力为2000t/d。 |
|  | 供电 |  | 由区域变电所提供，厂区设置配电房。 |
|  | 供汽 | 20t/h | 新建1台20吨燃煤锅炉，锅炉烟囱设置45米，配置100m2煤堆场。 |
|  | 综合楼 |  | 新建4F综合楼，用于办公及员工住宿(租用溪头村村委办公楼)。 |

本项目生产主要包括废纸制浆和抄纸生产，新厂房总用地面积16673m2，总建筑面积8222.48m2。

主要技术经济指标如下表4.2-2所示。

表4.2-2    地块主要经济技术指标

| 指标名称 | 数值 |
| --- | --- |
| 总用地面积 | 16673m2 |
| 其中 | 建设用地面积 | 16097.41m2 |
|  | 道路管理用地面积 | 575.59m2 |
| 建筑物占地面积 | 8222.48m2 |
| 总建筑面积 | 8222.48m2 |
| 其中 | 生产车间建筑面积 | 7451.25m2 |
|  | 锅炉房建筑面积 | 771.23 m2 |
| 容积率 | 1.02 |
| 绿地率 | 15% |
| 建筑密度 | 51.08% |

## 4.3厂区总平布置

厂区主厂房占呈不规则方形，厂区北面为造纸流水线，造纸线南面为辅助车间(包括化学品车间、泵阀区以及配电房)，厂区南面为成品纸仓库，厂区北面布置原料仓库 (由南至北依次布置进料区、分拣区、分拣杂物区以及原纸区)，厂区东面为制浆车间以及浆渣堆场。制浆车间南面布置露天储浆塔四座1000m3贮浆塔。

主厂房南面布置污水处理站和锅炉房等设施。具体布置见总平面附图。

## 4.4公用工程

1、给排水

（1）给水

生产用水取自陡门溪河水，生活用水为自来水，取水口位于厂区南面，设计取水能力3000t/d。

（2）排水

排水采用雨污分流制，雨水就近排入附近水沟，生活污水、工业废水通过厂区自建污水处理站处理后排至陡门溪。排放口位于厂区下游约50米处，采用岸边排放的方式。

2、供电

由东城街道变电所供电网接入。

3、供热

淘汰原有企业所有锅炉，新建20t/h燃煤锅炉1台。年耗煤量12350吨。锅炉年运行时间330天，每天运转12小时。

## 4.5主要生产设备

永嘉县穗丰纸业有限公司通过整合提升，新建4500型(设计纸宽)9网52缸造纸生产线一条，年设计生产能力5.5万吨灰板涂布纸，无保留生产设备，主机设备参数见表4.5-1所示，技改项目主要生产工艺设备见表4.5-1所示。

表4.5-1   4500型纸机设备参数与生产量一览表

| 生产线名称 参数 | 4500型造纸生产线 |
| --- | --- |
| 门幅 | 网宽（mm） | 4950 |
|  | 正常纸宽范围（mm） | 4400~4600 |
|  | 平均纸宽（mm） | 4500 |
| 车速 | 设计车速（m/min） | 100~150 |
|  | 本项目平均车速（m/min） | 120 |
| 定量 | 范围（g/m2） | 200-600 |
|  | 本项目平均（g/m2） | 260 |
| 烘缸 | Φ1.8m | 50只 |
|  | Φ3.0m | 2只 |
| 网部 | 圆网，共设置9组网笼 |
| 压榨 | 1.3米压榨2组 |
| 日均生产能力（t/d） | 202.176 |
| 年运转天数 | 330 |
| 年生产量（t/a） | 56710 |

表4.5-2        主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淘汰设备 清单 | 造纸生产线 | 1760型6网8缸 | 条 | 1 |
|  | 造纸生产线 | 1760型5网8缸 | 条 | 1 |
|  | 造纸生产线 | 1760型5网6缸 | 台 | 1 |
|  | 造纸生产线 | 1575型4网4缸 | 台 | 1 |
|  | 造纸生产线 | 1760型6网10缸 | 台 | 1 |
|  | 锅炉 | 4吨/时 | 台 | 4 |
|  | 锅炉 | 6吨/时 | 台 | 1 |
| 技改工程 设备清单 | 制浆车间设备 |  |
|  | 水力碎浆机 |  | 台 | 4 |
|  | 杂质分离机 |  | 台 | 3 |
|  | 高浓除渣机 |  | 台 | 5 |
|  | 磨浆机 |  | 套 | 5 |
|  | 高浓除砂器 |  | 台 | 3 |
|  | 多盘式浓缩机 |  | 台 | 3 |
|  | 浆池搅拌器 |  | 台 | 7 |
|  | 浆泵 |  | 台 | 20 |
|  | 排渣分离机 |  | 台 | 3 |
|  | 斜罗旋输送机 |  | 台 | 3 |
|  | 双螺旋挤浆机 |  | 台 | 1 |
|  | 起重设备 |  |  |  |
|  | 电动双梁桥式起重机 |  | 台 | 1 |
|  | 电动葫芦 |  | 台 | 1 |
|  | 造纸车间设备 |  |
|  | 造纸生产线 | 4500型9网52缸 | 条 | 1 |
|  | 压力筛 |  | 台 | 3 |
|  | 机外白水池 |  | 台 | 1 |
|  | 浆池搅拌机 |  | 台 | 13 |
|  | 水泵 |  | 台 | 4 |
|  | 浆泵 |  | 台 | 15 |
|  | 圆网部 |  | 套 | 9 |
|  | 压榨部 |  | 套 | 2 |
|  | 干燥部 |  | 套 | 2 |
|  | 复卷机 |  | 台 | 1 |
|  | 卷纸机 |  | 台 | 1 |
|  | 辅助设备 |  |
|  | 白水泵 |  | 台 | 2 |
|  | 白水回收机 |  | 台 | 2 |
|  | 喷淋系统 |  |  |  |
|  | 高压水泵 |  | 台 | 2 |
|  | 水针用水泵 |  | 台 | 1 |
|  | 水泵 |  | 台 | 6 |
|  | 蒸汽冷凝水系统 |  |  |  |
|  | 真空泵 |  | 台 | 1 |
|  | 冷凝水泵 |  | 台 | 6 |
|  | 冷凝水收集槽 |  | 台 | 1 |
|  | 空压系统 |  | 套 | 1 |
|  | 起重设备 |  |  |  |
|  | 电动双梁桥式起重机 |  | 台 | 2 |
|  | 电动葫芦 |  | 台 | 1 |
|  | 其它 |  |  |  |
|  | 拉纸小车 |  | 台 | 1 |
|  | 叉车 |  | 台 | 8 |
|  | 成品检验室仪器 |  | 套 | 1 |
|  | 锅炉 | 20吨/时 | 台 | 1 |

## 4.6设备产能匹配性及工艺先进性分析

① 设备产能匹配性

造纸产量取决于造纸机与碎浆机，但一般来说，碎浆速度较快，为间歇生产，而造纸机则24小时连续生产，因此，实际上造纸产能取决于造纸机。从表4.5-1可以看出，4500型造纸机网宽49500mm，平均纸宽度4500mm，设计平均造纸车速控制在120m/min，根据建设单位提供，本项目以生产灰板涂布纸为主，克重范围200～600g/m2，车速控制在平均120 m/min时，纸重为260g/m2，经计算，4500型造纸生产线理论日产量：260g/m2×120m/分×4.5m×24时/日×60分/时=202.176吨/日。

据调查了解，在不考虑市场原因限制产量的因素，设备运转率与设备大小规格、服务年限等多方面原因有关系。设备规格越大，运转率越低，服务年限越长，运转率越低。据文献调查，同类废纸造纸生产线设备运转率在80-90%，本项目设备运转率按85%计算，本项目实际年产量为56710.368t/a，略高于报批产量，因此，本项目报批产量与设备产能比例比较合理。

② 工艺先进性分析

本次技改新上造纸生产线，在机台宽度、设计车速、烘干能力等方面均有大幅度提高，对于碎浆系统，技改后采用高浓水力碎浆工艺，相较于穗丰纸业现有工程，在一定程度上提高了生产能力和效率。技改项目生产工艺先进性体现在以下几个方面。

1、备料系统

技改项目采用链带式运输机替代原有叉车进料，进料运输机在正常进料定时的基础上自动运行，用碎浆机浆料浓度的变化自动控制运输机加料速度以及稀释水进水速度，对于后续碎浆工作的稳定性奠定了基础。

2、上网烘干工序

采用圆网多缸生产工艺，本次技改淘汰原来1条1760型6网8缸造纸流水线，在新厂房内新建1条4500型圆网多缸生产线（机台配置9网，52缸，其中Φ3m烘缸2个，Φ1.8m烘缸50个，以满足产能需求），增加多组烘缸可在一定程度上增加筛网后脱水能力，加快纸机车速，提高产能；技改后可增加压榨部伏辊压榨线压力，网部脱水能力大大增加，提高了白水回用效率，结合烘缸干燥能力的增加，可减少吨纸排放量。

## 4.7原辅材料用量

### 4.7.1废纸特征

胶粘物是废纸处理过程中最复杂、最困难、最需要认真对待的问题，因为胶粘物会沉降并粘附于纸机的网、毛毯、压辊、吸水箱、烘缸上面，造成网、毛毯孔眼堵塞，脱水能力下降而被迫停机清洗，使纸张产生透光点中透明点，造成纸机断头，严重干扰生产的正常进行。

胶粘物可分为原始和二次性的两种，原始的胶粘物是指原来就存在于废纸中的胶粘物；二次性的是指在一定物理－化学条件下，由熔融的颗粒重新凝聚而成的胶粘物。胶粘物中的熔融物在温度影响下，可变得十分柔软，其相对密度多在0.98至1之间。

表4.7-1　废纸中各种废杂质及其特征

| 废杂质类别 |  | 主要特征 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 形状 | 熔点 | 厚度 | 相对密度 |
| 一、金属－钉书钉 | C |  | 长：3～15mm | ＞7 |
| 铁类物 | P-G |  | 7～15μm | 7～8 |
| 铝(复合铝) | F-G-P |  |  | 2.7 |
| 二、矿物类 |  |  |  |  |
| 沙、砾 |  |  | 直径：砾＞400μm 沙＞200μm 细沙＜200μm | 2.5 |
| 玻璃、颜料 | G-P |  |  |  |
| 三、木 |  |  |  |  |
| 碎片 | P |  | 可变 | 一般＜1 |
| 四、重质合成聚合物 |  |  |  |  |
| 乙烯基树脂(PVC等) |  |  |  |  |
| 聚酰胺树脂(尼龙等) | P-F | tR=90 |  | 1.38 |
| 聚苯乙烯(非泡沫) | F | tF=160 | 50～100μm | 1.13 |
| 橡胶 | P | tR=80 |  | 1.05 |
| 五、热熔聚合物 |  |  |  |  |
| 沥青 | P-G | tR=85 |  | 一般＞1 |
|  |  | tF=160 |  |  |
| 石蜡、蜡 | G-P | tR=60～110 |  | 0.9～0.98 |
| 六、轻质合成聚合物 |  |  |  |  |
| 多层涂布袋 | F | tF=110 | 20～200μm | 0.92 |
|  |  |  | 10～20μm |  |
| 聚丙烯 | G-P | tR=130 | 15～30μm | 0.90 |
| 泡沫聚苯乙烯 | G | tR=80 |  | 0.1 |

注：表中英文字母表示：P－碎片；G－颗粒状；F－膜状；C－圆柱状；tR－软化点，℃；tF－熔点，℃。本表中未包括胶粘物和其他热熔物。

生产规模按5.5万吨灰板涂布纸/年，各种原材料用量见表4.7-2。、

表4.7-2          主要物料表

| 物料名称 | 吨纸耗量 | 年耗总量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废纸边 | 1200kg | 66000t | 包括车间回用干损纸 |
| 其中 | 白纸边 | 150～180kg | 9900t | 面浆生产原料 |
|  | 花纸边 | 600～1000kg | 46200t | 芯浆生产原料 |
|  | 黄白瓦楞纸边 | 150～200kg | 9900t | 底浆生产原料 |
| 中性胶 | 2kg | 110t |  |
| 丁苯胶乳 | 3kg | 165t |  |
| 淀粉 | 5kg | 275t |  |
| 高岭土 | 50kg | 2750t |  |
| 重钙 | 26kg | 1430t |  |
| 明矾 | 3kg | 165t |  |
| 电 | 145kwh | 797.5万kwh |  |
| 煤 | 0.22t | 1.235万t |  |
| 水 | 12.11t | 66.61万t |  |

注：各种纸边用量根据客户纸张需求，有一定波动，年耗量取均值

由于本项目为灰板涂布纸项目，对废纸来源需进行严格控制，以满足生产要求，特别是生产工艺中无脱墨工艺，因此原料废纸油墨含量需控制在0.5%以内，本项目主要废纸来源于周边包装企业，包装厂包装用纸较为清洁，印刷量较少，基本上符合原纸要求。

## 4.8生产工艺流程

1、工艺流程

工程生产分为两个工段，分别是制浆和抄纸工段。废纸首先经筛选除去杂物后，进入鼓式碎浆机打碎，再通过除渣器除去塑料等杂物后，然后被泵送至纤维分离机进一步处理，经压力筛斜筛进一步净化，有时为了使生产出来的产品具有不同的性质，通常在斜筛净化后加入一些辅助材料，如中性胶、淀粉等物质，然后纸浆再送到造纸池后上网笼，最后通过压榨、烘干等工序降低纸浆中的含水率，烘干后的半成品经涂布、再烘干等工序后即为产品，产品中含水率在8%左右。

2、生产工艺流程

本项目为圆网多缸生产线，制浆系统包括底浆、芯浆、面浆共九条生产线，打浆至上网前为单独系统，压榨部叠合，三种浆料系统工艺流程完全一样，全部采用废纸碎浆，原材料有所不同。

工艺流程如图4.8-1所示。

3、工艺流程说明

- 水力碎浆：经人工拣选后的废纸打包后经链带式输送机输送至碎浆机中和水通过转盘旋转产生的水力旋流及底刀环对废纸的碎解促使废纸碎解为纤维悬浮液，然后经过装配在浆槽下部的筛板筛选后，良浆通过筛孔经过接在地下的浆管流至贮浆池。槽内留下的粗渣，不能通过筛板的杂质由除渣机连续排出。

- 纤维分离：浆料以一定的压力从槽体呈切线方向的进浆口进入，在叶轮的高速旋转作用下，浆料形成强烈的涡流。浆料中的轻杂质所受的离心力较小，便被集中到涡流中心向槽体大端移动，沿锥形槽体内壁经重杂质排出口被推入呈切线方向安装的高浓除渣器中。夹杂在重杂质的纤维则有除渣器上出口回收。浆料中未离解的纸片、纤维束在旋转叶轮的作用下被离解，并通过叶轮后面的筛板进入筛鼓内。此时，仍未被离解的细小纸片再借助于鼓状转子的高速旋转以及转子与筛鼓之间形成的紊流再次受到离解作用。尾浆从设在筛鼓内部一侧的尾浆管排出。纤维分离机排出的轻杂质经振动平筛处理后的排出，尾浆进入安装在复式纤维分离机后的小型的复式纤维分离机离解尾浆中的纸块。

- 高浓除渣：来自于纤维分离的纸浆从高浓除砂器顶部沿切线方向泵送入除砂器，借助接近浆料入口处高速旋转的叶轮作用，是浆料在除渣器内作高速的旋转运动，相应的受到离心力的作用，浆料按螺旋线向下运动，浆料中密度大的重杂质受离心力的作用大而被甩到器壁，沿器壁缓慢旋转下落，沉降到集渣器中。在集渣器中通入一定量的压力水，稀释回收混入杂质中的好纤维，粗渣由排渣阀定期排走，良浆沿着中间出浆管外壁作向上的螺旋运动而排出。

- 磨浆：高浓除渣后的料浆进入盘磨后浆料在高速转盘的巨大离心力作用下，从盘磨中心向圆周方向运动，在此过程中纤维受到摩擦力、扭力、剪力、水力及热力等各种作用，对纤维起到撕裂、分丝、帚化、压溃、弯曲和揉搓的效果，而切断作用较小。

- 筛分：除渣后的浆料在压力筛内利用筛鼓内外的压力差和旋翼头部的正压力作为筛选动力，利用旋翼高速回转所产生的压力脉冲起自清洗作用，未经筛选的浆料从进浆口沿切线方向连续进入筛鼓。

- 配浆上浆系统：筛分后的浆料经调浆箱调整浆浓后进流浆箱经浆料分布装置、浆料匀整装置和上浆装置把浆料均匀而稳定的流送或喷布到成型网上。

- 网部：来自流浆箱的浆料在圆网成型，经胸辊、成型板、案辊、吸湿箱、真空箱和伏辊等脱水元件脱除大部分游离水分，形成具有一定湿强度的湿纸页进入压榨部。

- 压榨部：来自网部的湿纸页在压榨部经靴式压榨（宽压区压榨）脱水成为湿纸幅进入烘干部。

- 烘干部：湿纸幅经压榨部压榨后进入烘干部进行烘干，纸机的烘干部采用双缸排列形式，纸的两面交替地与平滑的传热缸面相接触，达到纸两面较均匀受热并有较一致平滑度的要求。

- 压光涂布：压光机采用气动加压系统，提高纸面光滑度和光泽度，涂布机主要在纸面涂覆明矾、重钙和高岭土等。

- 卷纸和切纸：干燥后的纸幅经卷纸机成卷后再经复卷机切边后即为成品。复卷机切下的损纸回水力碎浆机回用于生产。

## 4.9物料及水平衡

### 4.9.1物料平衡分析

### 4.9.2浆水平衡

生产一吨纸的浆水平衡图如下。

厂区给水水源包括生产、消防、生活用水，其中生活用水由自来水管网提供，生产及消防用水由自建取水设施供给。

表4.9-1         吨纸水平衡表

| 进入生产系统水量（吨） | 排出生产系统水量（吨） |
| --- | --- |
| 原料带进 | 1.2 | 压力筛 | 3.67 |
| 碎浆系统 | 26.32 | 斜网 | 14.29 |
| 磨浆机 | 0.96 | 上网压榨 | 372.85 |
| 斜网 | 1.03 | 烘干蒸发 | 1.19 |
| 配浆系统 | 351.5 | 产品带出 | 1.0 |
| 网部清洗 | 7.5 | 固废带出 | 0.02 |
| 毛毯清洗 | 4.61 | 计算损失 | 0.1 |
| 合计 | 393.12 |  | 393.12 |

表4.9-2    全厂水平衡          （单位：t/d）

| 用水类别 | 新鲜水量 | 消耗水量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产 | 2018.3 | 蒸发198.3、产品及渣泥带走213.4 | 1814.2 |
| 原料带进 | 200 |  |  |
| 设备冷却水 | 25 | 消耗25 |  |
| 锅炉除尘 | 20 | 消耗20 |  |
| 生活 | 9.5 | 消耗1.9 |  |
| 合计 | 2272.8 | 458.6 |  |

生产过程中进水工序主要集中在打浆、浆池和冲网笼工序，除冲网笼、毛毯工序必须用新鲜水外，废纸打浆和浆池用水可利用回用水进行生产。从水平衡图可知，本项目生产总用水量为65968.3t/d，生产新鲜水用量为2063.3t/d，循环水用量为63950t/d，工业用水重复利用率为96.9%。

每天生产废水产生量为1806.6t，其中白水产生量65133.9，白水回用量为60416.7t，纸机白水回用率为92.8%，大部分直接全部回用于上浆工序；生产综合废水量为4717.2t，经物化处理后物化后回用用于制浆工序，回用量2883.3t，生产综合废水回用率达到61.1%。每天实际排放生产废水量约1806.6t，相当于吨纸排水10.8吨，大大低于行业整治标准（18吨水/吨纸）。

## 4.10污染源分析

### 4.10.1废水

#### 4.10.1.1生活污水

本项目工人95人，厂内设食宿，员工生活用水按100L/d·人，排放系数按0.8计，则生活废水排放量约为7.6t/d，2280t/a。废水中CODcr浓度约500mg/l，SS浓度约400mg/l，氨氮浓度约35mg/l；则CODcr产生量为1.14t/a，SS产生量为0.912t/a，氨氮产生量0.0798t/a。环境排放浓度CODcr 80mg/l，SS30mg/l，氨氮8mg/l，排放量为COD 0.18t/a，SS 0.068t/a，氨氮0.018t/a。

#### 4.10.1.2生产废水

根据水平衡可知，吨产品新鲜水用量12.11t；生产废水回用率达61.1%；吨纸排水量约10.8吨。生产规模以年产5.5万吨纸估算，年排废水量59.62万吨/年（不包括生活污水）。生产时间按330天/年，则日均排废水1806.6t。

废水中的污染物主要有4类：①还原性物质，如木质素、无机盐等，以COD为指标；②可生物降解物质，为半纤维素、树脂酸、低分子糖、醇、有机酸和腐败性物质等，以BOD5为指标；③悬浮物，如细小纤维、无机填料等，以SS为指标；④色素类：如油墨、染料和木质素等，以色度表示。

为了了解整治提升后本项目废水产生情况，我院委托嘉兴新鸿技术检测有限公司于2013年09月20日~24日对浙江鸿发纸业有限公司物化池原水进行采样分析(鸿发纸业与本项目同为本次升级改造项目，产品类似，目前已经进入试生产阶段)，监测数据悬浮物（SS）浓度为400-800mg/l、化学耗氧量（CODcr）浓度为2600-3500mg/l、氨氮浓度7-12mg/l；废水处理达标后排放，最终排放浓度按排放标准，即悬浮物（SS）浓度为30mg/l、化学耗氧量（CODcr）浓度为80mg/l、氨氮8mg/l，由于项目无漂白工艺，因此挥发酚类物质较少，不作统计。详细情况见表4.10-1。

表4.10-1     污染物产生排放情况

| 废水 | 产生情况 | 水量 | pH值 | COD | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造纸生产废水 | 产生浓度(mg/L) | — | 6.7-7.2 | 2600-3500 | 400-800 | 7-12 |
|  | 环评取值 | — | 6.8 | 2800 | 600 | 10 |
|  | 产生量(t/a) | 59.62万 | — | 1669.36 | 357.72 | 5.96 |
|  | 环境排放浓度(mg/L) | — | 7.6 | 80 | 30 | 8 |
|  | 环境排放量(t/a) | 59.62万 | — | 47.70 | 17.89 | 4.77 |

#### 4.10.1.3锅炉除尘废水

项目实施后，燃煤锅炉采用旋风除尘+双碱法脱硫，产生除尘废水。据调查，喷淋除尘废水中主要污染物为SS，除尘废水经沉淀处理循环使用；同时需补充损耗水即可，补充水量为20t/d，0.6万t/a。

另外，自来水需要经软化处理后才能作为锅炉蒸发用水。本项目采用钠离子交换的方法，一段时间后需要用盐水反冲洗再生，产生再生废水。本项目蒸汽冷凝水全部回用。经估算再生废水量约为3t/d，可作为清净下水排放。

#### 4.10.1.4废水产排汇总

本项目生产、生活废水污染物排放量见表4.10-2。

表4.11-2   厂区废水汇总情况

| 废水 | 产生情况 | 水量 | pH值 | COD | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水、生活污水 | 产生量(t/a) | 59.85万 | — | 1670.5 | 358.63 | 6.04 |
|  | 环境排放量(t/a) | 59.85万 | — | 47.88 | 17.96 | 4.79 |

#### 4.10.1.5技改前后污染物变化总量

根据调查核查，技改前（五个企业）排放总为废水量234.4万t/a、COD 210.81t/a、氨氮17.945t/a。

项目通过技术改造和清洁生产措施后，技改后项目废水量排放总量为59.85万t/a、COD排放总量为47.88t/a、氨氮排放总量为4.79t/a，COD和氨氮排放量均在已有核定的排污总量控制指标内。

### 4.10.2废气

#### 4.10.2.1锅炉燃煤废气

项目产生的废气主要为锅炉废气，使用1台20t/h的燃煤锅炉供热。燃煤烟气采用双碱法脱硫除尘的方法处理，项目预计用煤量为12350t/a，燃煤锅炉废气产生量为：

式中：V——烟气排放量（Nm3）

Vy——单位燃料烟气量（Nm3/kg）

V0——理论空气需要量（Nm3/kg）

Q——燃料的低位发热量

α——空气过剩系数，取1.8

B——燃煤消耗量（t）。

计算得烟气产生量V =13260万Nm3/a。

根据建设单位提供的煤碳燃料分析材料，本项目选用燃煤煤质见表4.10-3。

表4.10-3    煤质分析报告

| 检测项目 | 灰份 | 挥发份 | 收到低位发热量 | 全硫份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测值 | 23.5% | 28.0% | 22.84MJ/kg | 0.68% |

 锅炉燃煤烟尘产生量的理论计算公式如下:

Gd＝BAydfh(1-η)

  式中：

Gd--烟尘排放量,t；B--耗煤总量,t；Ay--燃煤的灰分；

η--除尘器效率(％)(取97％)；

   dfh--烟气中烟尘占灰分量的百分数（链条炉取15%）；

Cfh--烟气中可燃物的百分数（链条炉取15%）；

二氧化硫排放量:

GSO2＝1.6BS(1-η)

式中：GSO2－二氧化硫排放量；

S－煤的含硫量(本项目煤含硫率为0.68%)；

η-双碱法脱硫除尘器的脱硫效果(双碱法达75％以上)；

NOx产生量参考《第一次全国污染源普查-工业污染源产排污系数手册》中第十分册对工业锅炉产排污系数手册核算，燃煤炉产生系数为2.94kg/吨煤，经计算，NOx产生量约36.31t/a。

本项目燃煤锅炉大气污染物产生与排放情况见表4.10-4。

表4.10-4　项目燃煤锅炉大气污染物产生与排放情况

|  污染因子 除尘方法 项目 | 烟尘 | SO2 | NOx | 烟气量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20t/h | 双碱法除尘脱硫 | 产 生 量 (t/a) | 493.6 | 134.36 | 36.31 | 13260万m3/a |
|  |  | 浓度(mg/m3) | 3722.1 | 1013.3 | 273.8 |  |
|  |  | 排放量（t/a） | 24.68 | 33.60 | 36.31 |  |
|  |  | 排放浓度(mg/m3) | 186 | 253.3 | 273.8 |  |
| 《锅炉大气污染物排放标准》（二类区）Ⅱ时段标准(mg/m3) | 200 | 900 | — | / |

项目实施后，燃煤废气量为13260万m3/a，烟尘排放量24.68t/a，SO2排放量33.60t/a，NOX排放量36.31t/a。

根据调查核查，技改前5个企业年排SO280.61t、NOX36.46t、烟尘34.16t。技改项目实施后SO2、烟尘和氮氧化物均在已核定的总量范围内。

#### 4.10.2.2煤场扬尘

本项目煤堆场产生的粉尘主要包括煤堆场起尘以及装卸起尘。

- 煤堆起尘

清华大学在霍州电厂储煤场现场试验模式：

式中，Q——煤堆起尘强度，mg/s；

U——地面平均风速，取1.51m/s；

S——煤堆面积，约100m2；

W——储煤场含水率，取,6%。

永嘉县年平均风速1.51m/s，年均静风风频约14.75%，本项目煤炭主要为煤块（约占80%）左右，粗细煤粉约占20%左右。根据相关资料，对煤场采取加棚和喷水等措施，可以有效削减扬尘75%左右，根据计算可以得到本项目储煤场煤堆起尘强度为4.847mg/s，107.09kg/a。

（2）装卸起尘

装卸过程扬尘：

式中：Q——煤装卸扬尘量，（mg/次）；u——起尘风速（m/s），1.51m/s；M——车辆吨位，5t；H——煤装卸高度，2m。

根据企业提供资料，本项目煤炭主要为煤块（约占80%）左右，粗细煤粉约占20%左右。本项目煤装卸扬尘主要考虑煤炭中粗细煤粉产生的扬尘。经计算本项目装卸扬尘量约为80.4mg/次，每年装卸次数为：15300/5=3060次，则本项目每年装卸扬尘量为0.246kg/a。

由上可知，煤场扬尘产生量约为107.34kg/a，最大小时源强约5.5mg/s。

#### 4.10.2.3恶臭

污水厂的各个处理单元都会产生臭味，如进水格栅、沉砂池、曝气池、污泥浓缩池及贮泥池等工序，但进水部分（格栅间）和污泥处理部分（浓缩池）的恶臭尤为严重。污水在输送过程中腐化，产生的硫化氢等恶臭气体将在格栅间大量释放出来；另外，栅渣中的有机分高达85％，很少的一点栅渣腐败后，也能在较大空间内产生强烈的恶臭。污泥处理部分也是恶臭相当严重的单元，由于污泥处理的水力停留时间长，污泥厌氧发酵会产生大量致臭物质，这也是国内污水处理厂面临的普遍问题。

本项目废气污染物为污水处理过程及污泥暂时堆放过程中散发出来的恶臭类污染物，污染源有粗格栅及进水泵房、沉淀池、生物反应池、贮泥池和污泥浓缩脱水车间等，根据工艺设计，进水泵房与粗格栅井合建并置于地下，故臭味的主要发生部位是沉砂池、生物反应池、贮泥池和污泥浓缩脱水车间，属于无组织面源。恶臭废气成分主要有五类八大物质，具体见表4.10-5。指标为硫化氢、氨和臭气浓度，还包括有机硫类和胺类等。废气排放方式均为连续式，排放去向均为环境空气。

表 4.10-5           恶臭废气的主要成分

| 类别 | 代表性因子 |
| --- | --- |
| 含硫的化合物：如硫化氢、硫醇类、硫醚类等 | H2S、CH3SH、CH3SCH3、CH3SSCH3 |
| 含氨化合物：如氨、胺、吲哚类等 | NH3、（CH3）3N、吲哚 |
| 卤素及衍生物：如氯气、卤代烃等 | CS2 |
| 烃类：如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等 | CH4、苯乙烯 |
| 含氧有机物：如醇、酚、醛、酮、有机酸等 |  |

恶臭类污染物种类繁多，鉴于目前的标准及监测手段，本次环评采用 H2S 和NH3 作为拟建项目的特征恶臭污染物来评价污水处理厂恶臭的环境影响，恶臭污染源源强采用类比法确定。污水厂恶臭物质排放源为无组织排放源，在各处理单元的排污系数一般可通过单位时间内单位面积散发量表征。根据同类型污水处理厂类比调查资料以及国内外同类干化设备资料，确定本项目拟建的各污水处理厂的恶臭物质产生源强，见表4.10-6。根据设计的构筑物表面积可估算污水处理厂的废气源强。污水处理恶臭污染源的产生和排放源强具体见表4.10-7。

表4.10-6     污水处理构筑物单位面积恶臭污染物产生源强

| 构筑物名称 | NH3（kg/h.m2） | H2S（kg/h.m2） |
| --- | --- | --- |
| 集水池、物化池 | 2.1×10-4 | 5.28×10-7 |
| 污泥浓缩池及脱水房 | 4.9×10-4 | 1.63×10-6 |

表4.11-7            本工程恶臭污染物产生源强

| 构筑物名称 | 面积m2 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | t/a | kg/h | t/a |
| 集水池、物化池 | 300 | 0.063 | 0.908 | 3.168×10-3 | 0.022 |
| 污泥浓缩池及脱水房 | 40 | 0.0196 | 0.141 | 0.652×10-4 | 0.00047 |
| 合计 | — | 0.0826 | 1.049 | 3.233×10-3 | 0.0225 |

#### 4.10.2.4食堂油烟

本项目食堂厨房产生一定的厨房油烟废气，根据资料调研，厨房油烟成分十分复杂，既含有油脂、蛋白质及原料佐料在受热条件下进行物理化学反应产生的有机烟气，也有加热操作过程中液滴溅裂、油料物料分解、氧化、聚合的高分子化合物，因此存在的形态有TSP，又有气体分子的有机态污染物。测试发现，食用油加热到150～200℃时产生的气态污染物中有不少是致癌物质，油烟废气在净化处理前浓度约为40mg/m3，最高允许排放浓度为2.0mg/m3，经过净化处理后油烟浓度一般在1.33～1.77mg/m3之间，平均值为1.5mg/m3。

### 4.10.3 噪声

本项目主要噪声源仍主要为风机、磨浆机、浆泵、烘缸罩排风机与造纸机、污水污泥泵、脱水机等，类比同类型造纸现有生产情况，噪声源强见表4.10-8。

表4.10-8 设备噪声源强

| 噪声源 | 源强dB | 噪声源 | 源强dB |
| --- | --- | --- | --- |
| 烘缸罩排风机 | 94.3 | 打浆机 | 85.4 |
| 磨浆机 | 92.2 | 风机 | 94.7 |
| 浆泵 | 95.2 | 造纸机 | 87.2 |
| 污水污泥泵 | 65.2 | 脱水机 | 73.1 |

### 4.10.4 固体废弃物

本项目固体废弃物主要有工业固废和生活垃圾，生产固废包括：一是铁丝、废塑等，二是渣泥，三是煤渣、灰泥。

（1）工业固废

1）副产物产生情况

本项目生产中产生的副产物主要来造纸生产工过程中产生的废塑铁丝、污泥（泥沙）、浆渣及煤渣、灰泥等。

据估算，锅炉产生煤渣2902t/a，脱硫除尘系统产生灰泥465t/a，污水处理站产生浆渣4347t/a、污泥5130t/a，废塑1496t/a，铁丝802t/a等，本项目副产物产生情况见表4.10-9。

表4.10-9   建设项目副产物产生情况

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成份 | 预测产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浆渣 | 污水站、打浆池等 | 固态 | 纤维等 | 4347 |
| 2 | 污泥（砂） |  | 固态 | 污泥、泥沙 | 5130 |
| 3 | 废塑铁丝 | 打浆池等 | 固态 | 塑料、铁丝 | 2298 |
| 4 | 煤渣（灰） | 锅炉房 | 固态 | SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、CaSO3及少量镁、硫、碳等。 | 2902 |

2）副产物属性判定

① 固体废物属性判定

根据《固体废物鉴别导则（试行）》的规定进行判定，本项目废塑铁丝、污泥（砂）、浆渣及煤渣（灰）属于固体废物。固体废物属性判定结果见表4.10-10。

表4.10-10    建设项目副产物属性判定

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成份 | 是否属固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浆渣 | 污水站、打浆池等 | 固态 | 纤维等 | 是 | （一）（6） |
| 2 | 污泥（砂） |  | 固态 | 污泥、泥沙 | 是 | （一）（6） |
| 3 | 废塑铁丝 | 打浆池等 | 固态 | 塑料、铁丝 | 是 | （一）（13） |
| 4 | 煤渣（灰） | 锅炉房 | 固态 | SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、CaSO3及少量镁、硫、碳等 | 是 | （一）（13） |

②危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》进行判定，上述所有固废不属于危险废物，均属于一般固废。危险废物属性判定详见表4.10-11。

表4.10-11   危险废物属性判定

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 是否属于危险废物 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浆渣 | 污水站等 | 否 | / |
| 2 | 污泥（砂） | 污水站、打浆池等 | 否 | / |
| 3 | 废塑铁丝 | 打浆池等 | 否 | / |
| 4 | 煤渣（灰） | 锅炉房 | 否 | / |

③工业固废分析情况汇总

工业固废分析情况见表4.10-12。

表4.10-12   工业固废分析情况汇总

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成份 | 属性 | 预测产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浆渣 | 污水站、打浆池等 | 固态 | 纤维等 | 一般固废 | 4347 |
| 2 | 污泥（砂） |  | 固态 | 污泥、泥沙 | 一般固废 | 5130 |
| 3 | 废塑铁丝 | 打浆池等 | 固态 | 塑料、铁丝 | 一般固废 | 2298 |
| 4 | 煤渣（灰） | 锅炉房 | 固态 | SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、CaSO3及少量镁、硫、碳等。 | 一般固废 | 2902 |

（2）生活垃圾

本项目职工日常办公生活会产生生活垃圾，投产建成后有职工95人（住宿），经估算，本项目生活垃圾产生量约28.5t/a。生活垃圾纳入环卫系统统一处置。

### 4.10.5 技改项目污染物产排情况汇总

技改项目污染物产排情况见表4.10-13所示。

表4.10-13          技改项目营运期主要污染物排放一览表

| 类别 | 名称 | 排放点 | 产生量(t/a) | 产生浓度 | 设计治理方案 | 执行排放 标准 | 排放量(t/a) | 排放浓度 | 削减量(t/a) | 最终排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 燃煤 锅炉 | 493.6 | 3722.1mg/m3 | 旋风除尘+钠钙双碱法脱硫+45m烟囱 | 200mg/m3 | 24.68 | 186mg/m3 | 468.92 | 大气 | 13260万m3/a |
|  | SO2 |  | 134.36 | 1013.3mg/m3 |  | 900mg/m3 | 33.60 | 253.3mg/m3 | 100.76 |  |  |
|  | NOx |  | 36.31 | 273.8mg/m3 |  | — | 36.31 | 273.8mg/m3 | 0 |  |  |
|  | TSP | 煤堆场 | 1.03 | — | 加盖防尘网等 | — | 1.03 | — | — |  | — |
|  | H2S | 污水处理站 | 0.0225 | — | 绿化 | — | 0.0225 | — | — |  | — |
|  | NH3 |  | 1.049 | — |  | — | 1.049 | — | — |  |  |
|  | 油烟 | 食堂 | — | 40 mg/m3 | 油烟净化器 | 2 mg/m3 | — | 1.5mg/m3 | 38.5mg/m3 |  |  |
| 废水 | COD | 厂区综合废水 | 1670.5 | 2800mg/L | 一部分经物化处理后回用于制浆，一部分经沉淀+生化处理后外排 | 80 mg/m3 | 47.88 | 80 mg/m3 | 1622.62 | / | 排放量59.85万t/a |
|  | 氨氮 |  | 6.04 | 10mg/L |  | 8mg/m3 | 4.79 | 8mg/m3 | 1.25 |  |  |
|  | SS |  | 358.63 | 600mg/L |  | 30 mg/m3 | 17.96 | 30mg/m3 | 340.67 |  |  |
| 固废 | 浆渣 | 生产 生活 | 4347 | — | 回收利用 | — | 0 | — | 4347 | — | — |
|  | 污泥（砂） |  | 5130 | — | 外运填埋 | — | 0 | — | 5130 | — |  |
|  | 废塑铁丝 |  | 2298 | — | 外卖综合利用 | — | 0 | — | 2298 | — |  |
|  | 煤渣（灰） |  | 2902 | — | 外运筑路、制砖等综合利用 | — | 0 | — | 2902 | — |  |
|  | 生活垃圾 |  | 28.5 | — | 交由环卫部门进行处理 | — | 0 | — | 28.5 | — |  |

## 4.10技改前后污染物排放汇总

### 4.10.1 污染物产排情况

根据核查结果，技改前5个企业总产量为5.5万吨造纸项目，废水排放量为234.4万吨、COD排放量为210.81吨/年、氨氮排放量为17.945吨/年、SO2排放量为80.61吨/年、NOx36.46吨/年，通过技术改造，废水排放量为59.85万吨、COD排放量为47.88吨、氨氮排放量为4.79吨/年、SO2排放量为33.60吨/年、NOx36.31吨/年。技改前后主要污染物产生排放情况见表4.10-1所示。

表4.10-1  技改前后主要污染物产生、排放情况汇总(t/a)

| 污染物类别 | 技改前核定排放量（吨/年） | 技改项目（产量5.5万吨/年） | 核定排污 总量 | 排放 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 达标排放量 | 处理削减量 |  |  |
| 废水 | 废水量 | 234.4万 | 59.85万 | 59.30万 | 0 | 59.30万 | -175.1万 |
|  | COD | 210.81 | 1670.5 | 47.88 | 1622.62 | 47.88 | -162.93 |
|  | 氨氮 | 17.945 | 6.04 | 4.79 | 1.25 | 4.79 | -13.155 |
| 废气 | SO2 | 80.61 | 134.36 | 33.60 | 100.76 | 33.60 | -47.01 |
|  | NOx | 36.46 | 36.31 | 36.31 | 0 | 36.31 | -0.15 |
|  | 烟尘 | 34.16 | 493.6 | 24.68 | 468.92 | 24.68 | -9.48 |
| 固废 | 生活垃圾 | 113.9 | 28.5 | 0 | 28.5 | — | -85.4 |
|  | 工业固废 | 煤渣（灰） | 4500 | 2867 | 0 | 2867 | — | -1633 |
|  |  | 浆渣 | 6795 | 4110 | 0 | 4110 | — | -2685 |
|  |  | 污泥（砂） | 5530 | 4850 | 0 | 4850 | — | -680 |
|  |  | 废塑铁钉 | 2475 | 2172 | 0 | 2172 | — | -303 |

注：上表中固废量系指产生量；表中技改前废水、废气核定排放量数据来源于温州市排污单位初始排污权拟核定结果；

# 第五章  环境质量现状分析

## 5.1  地表水环境现状分析

### 5.1.1水质监测资料

本项目废水经过独立的污水处理站处理达标后，排入楠溪江，为了解纳污水体水环境质量现状，我院于2013年4月21日委托嘉兴新鸿技术检测有限公司对内河水质进行监测，采样点为附近纳污水体，时间为2013年4月22日一天，共测两次。

### 5.1.2 水质监测结果评价

#### 5.1.2.1 评价标准

根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，项目所在地内河水体为III类水环境功能区，本项目评价采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。

#### 5.1.2.2 评价方法

采用单因子评价，即：

①单因子i在j点的标准指标

②对于评价因子pH值评价模式如下：

pH≤7.0

pH(7.0

式中：Sij——单项评价因子i在j点的标准指数；

Cij——污染物i在监测点j的浓度，mg/l；

Csi——参数i的水质标准，mg/l；

PpH——pH值的标准指数；

pH——pH值的监测浓度；

pHSD——pH值的水质标准。

③溶解氧(DO)标准指标：

(DOj≥DOs时)

(DOj<DOs时)

DOf=468/(31.6+T)

式中：  Sij——单项评价因子i在j点的标准指数；

Cij——污染物i在监测点j的浓度，mg/l；

Csi——参数i的水质标准，mg/l；

SDO，j——DO在j点的标准指数，mg/l；

DO,j──DO在j点的浓度，mg/l；

DOf──饱和溶解氧浓度，mg/l；

DOs──溶解氧的地面水质标准，mg/l；

T──温度，℃；

计算所得指数>1时，表明该水质参数超过了规定的标准，说明水体已受到水质参数所表征的污染物污染，指数越大，污染程度越重。

#### 5.1.2.3 评价结果

根据以上监测结果，对照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)标准评价，附近内河水质监测结果所有指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准。

## 5.2  大气环境现状分析

### 5.2.1大气环境质量现状

为了解项目拟建区域大气环境现状，引用我院委托嘉兴新鸿技术检测有限公司于2013年04月22日~04月28日对项目所在区域的环境空气常规及特征污染物进行现状监测。

监测因子：TSP 、SO2、NO2、H2S、NH3。

监测时间与频次：监测时间：2013年04月22日~04月28日连续采样7个有效日。

监测点位：根据项目所在区域地形特点及风向，布置四个监测点位，分别位于响山工业园（N 28°11.2725'，E 120°44.7537'）、响山村（N 28°10.9872'，E 120°44.8553'）、河屿村（N28°10.6867′，E120°46.1266′）、溪头村（N28°10.0240′，E120°44.9730′）。监测点分布位置见表5.2-1所示。

表5.2-1        项目大气环境现状监测分布点

| 序号 | 监测点位 | 与本项目位置关系 | 主导风向相对位置 | 监测点功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 响山工业园 | — | — | 背景点 |
| 2# | 响山村 | — | — | 预测点 |
| 3# | 河屿村 | — | — | 预测点 |
| 4# | 溪头村 | SW | 下风向 | 预测点 |

监测频率：TSP监测3：00~21：00日均质量浓度值；SO2、NO2监测2：00~3：00、8：00~9：00、14：00~15：00、20：00~21：00，4个小时质量浓度值； H2S、NH3监测3：00~4：00、9：00~10：00、15：00~16：00、21：00~22：00，4个小时质量浓度值。

采样及分析方法：采样点设置、采样高度按《环境监测技术规范·大气部分》要求执行，具体见表5.2-2。

表5.2-2    监测方法依据及仪器设备

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 主要仪器设备 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化氮 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | 分光光度计 |
| 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收－副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009 | 分光光度计 |
| 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 分光光度计 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 直接显色分光光度法 | 分光光度计 |
| 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 电子天平 |

表5.2-4 气象条件

| 采样日期 | 采样地点 | 风向 | 风速 m/s | 气温 ℃ | 气压 KPa | 天气 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013.04.22 | 响山工业园、响山村、河屿村、溪头村 | W | 0.6 | 26.1 | 101.7 | 晴 |
| 2013.04.23 |  | SW | 04 | 29.0 | 102.1 | 多云 |
| 2013.04.24 |  | S | 1.2 | 25.3 | 101.9 | 晴 |
| 2013.04.25 |  | SW | 1.0 | 15.9 | 102.2 | 阴 |
| 2013.04.26 |  | S | 1.0 | 23.3 | 102.1 | 晴 |
| 2013.04.27 |  | SW | 0.6 | 25.4 | 101.9 | 晴 |
| 2013.04.28 |  | S | 1.2 | 20.1 | 102.3 | 阴 |

### 5.2.2大气环境质量现状评价

#### 5.2.2.1 评价标准

项目所在地环境空气要求为二类区，大气环境常规污染物TSP 、SO2、NO2执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）的二级标准，特征污染物H2S、NH3参照执行《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准。

#### 5.2.2.2 评价方法

为定量描述和掌握项目周围环境空气质量现状，本评价采用单项污染指数法评价环境空气质量。

单项评价指数是指某大气污染物的监测值被该污染物的环境质量标准除得的商值，其表达式为：Pi=Ci/Si

式中：Pi：污染物的单项评价指数；

Ci：污染物实测浓度，mg/m3；

Si：污染物的环境质量标准，mg/m3。

单项评价指数反映了污染物的相对污染程度，可以据其大小判定其污染程度，当指数大于1时，表明污染物已超标。

#### 5.2.2.3 评价结果

按照《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准评价，项目所在地周围环境中常规污染物TSP日均浓度满足GB3095-1996中的二级标准限值0.3mg/m3、SO2和NO2小时质量浓度均分别满足GB3095-1996中的二级标准浓度限值0.50mg/m3和0.24mg/m3。

按照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准评价，项目所在地周围环境中特征污染物H2S、NH3一次浓度满足TJ36-79中居住区大气中的最高容许弄得0.01mg/m3和0.2mg/m3。

总体上来说，本项目所在区域大气环境质量现状较好。

## 5.3 声环境质量现状分析

### 5.3.1 监测结果汇总

#### 5.3.1.1 监测布点

项目位于东城街道溪头村，为了解项目所在区域声环境质量现状，我院对项目四周厂界进行了声环境现状监测，在项目东、西、南、北四边界各布设1个监测点。

#### 5.3.1.2 监测时段、方法和仪器

监测时间为2013年4月10日，昼夜间各1次，监测方法参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关要求进行。测量仪器为AWA6218A噪声统计分析仪。

#### 5.3.1.3 监测结果

噪声现状监测结果见表5.3-1。

表5.3-1  项目周围噪声现状监测结果

| 位置 | 监测结果(dB) | 评价标准(dB) | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东边界 | 57.5 | 48.2 | 60 | 50 | 未超标 | 未超标 |
| 南边界 | 56.3 | 48.5 | 60 | 50 | 未超标 | 未超标 |
| 西边界 | 57.6 | 47.1 | 60 | 50 | 未超标 | 未超标 |
| 北边界 | 58.1 | 47.0 | 60 | 50 | 未超标 | 未超标 |

### 5.3.2 评价结论

本项目位于东城街道溪头村，地块规划为工业用地，区域为工业及居住混合区，环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准（昼间60 dB，夜间50dB）。

监测结果表明，本项目东、西、南、北边界的昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，因此，建设项目所在地四周厂界昼夜间声环境质量现状良好。

## 5.4 地下水环境现状分析

### 5.4.1 水质监测资料

本项目废水经过独立的污水处理站处理达标后，排入楠溪江。为了项目附近地下水环境质量现状，我院于2013年4月21日委托嘉兴新鸿技术检测有限公司对项目附近地下水进行监测，时间为2013年4月22日。

### 5.4.2 水质监测结果评价

#### 5.4.2.1 评价标准

本项目区域地下水主要适用工业用水，评价采用《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类水质标准。

#### 5.4.2.2 评价方法

采用单因子评价，即：

①单因子i在j点的标准指标

②对于评价因子pH值评价模式如下：

pH≤7.0

pH(7.0

式中：Sij——单项评价因子i在j点的标准指数；

Cij——污染物i在监测点j的浓度，mg/l；

Csi——参数i的水质标准，mg/l；

PpH——pH值的标准指数；

pH——pH值的监测浓度；

pHSD——pH值的水质标准。

③溶解氧(DO)标准指标：

(DOj≥DOs时)

(DOj<DOs时)

DOf=468/(31.6+T)

式中：  Sij——单项评价因子i在j点的标准指数；

Cij——污染物i在监测点j的浓度，mg/l；

Csi——参数i的水质标准，mg/l；

SDO，j——DO在j点的标准指数，mg/l；

DO,j──DO在j点的浓度，mg/l；

DOf──饱和溶解氧浓度，mg/l；

DOs──溶解氧的地面水质标准，mg/l；

T──温度，℃；

计算所得指数>1时，表明该水质参数超过了规定的标准，说明水体已受到水质参数所表征的污染物污染，指数越大，污染程度越重。

#### 5.4.2.3 评价结果

根据以上监测结果，对照《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的III类水质标准，附近地下水水质监测结果符合《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的III类水质标准要求。

# 第六章  环境影响预测及评价

## 6.1地表水环境影响预测及评价

### 6.1.1废水排放去向

项目地区域无完善的城市排污管网，本项目废水经厂区自建污水处理站处理达标后通过已建的排污管排入楠溪江支流陡门溪。

### 6.1.2排水量分析

由前面污染源分析可知，该项目生产废水主要为造纸废水，还有少量生活污水。

每天生产废水产生量为1806.6t，相当于吨纸排水10.8吨。

本项目每天生活污水产生量为7.6t/d，食堂废水经隔油处理后，汇同其他生活污水，经化粪池预处理后纳入生产废水生化处理系统后排放，每年向环境排放量为0.228万吨。

综上所述，本项目每年向环境排放废水量为59.85万吨。

### 6.1.3技改后污染排放量

根据调查核查，技改前（五个企业）排放总为废水量234.4万t/a、COD 210.81t/a、氨氮17.945t/a。项目通过技术改造和清洁生产措施后，提高废水循环使用率，技改后项目废水量排放总量为59.85万t/a、COD排放总量为47.88t/a、氨氮排放总量为4.79t/a。

### 6.1.4污染物达标分析

根据调查，本项目生产废水排水水质为：CODcr2800mg/L，氨氮10mg/L、悬浮物600mg/L左右。根据企业污水处理站历年监测结果，造纸废水经物化-生化处理达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》是完全可以做到的。

### 6.1.5本项目废水预测影响分析

（1）废水源强

表6.1-1   达标排放源强和事故性排放源强情况

| 名称 | 达标排放源强 | 事故性排放源强 |
| --- | --- | --- |
| 废水量 | 1814.2吨/日 | 4717.2吨/日 |
| CODcr排放量 | 80mg/L | 500mg/L |
| 氨氮排放量 | 8mg/L | 80mg/L |

废水达标排放量为1814.2吨/日，事故性废水排放量（物化、生化处理设施均失效）为4717.2吨/日。

（2）预测模型

本次预测以废水入内河上游500m的现状监测值作为参照，排放状况取正常排放（经处理后达标排放）和事故排放（未经处理直接排放）两种，两种排放状况下的水质水量列于表7.1-1。

①混合过程段计算

本项目纳污水体水体为附近内河，选用河流预测模式进行预测分析，河段可以分为充分混合段和混合过程段二部分，充分混合段是指污染物浓度在断面上均匀分布的河段，当断面上任意一点的浓度与断面平均浓度之差小于平均浓度的5%时，可以认为达到均匀分布；混合过程段是指排污口下游达到充分混合以前的河流水域段。

本次评价根据评价导则，先计算在枯水期、最枯期(保证率为95%)、最枯日混合过程段的长度，然后再确定预测模式。混合过程的长度计算公式如下：

式中：L——河流混合过程段长度，m；

B——河流宽度，m；

H——河流水深，m；

U——纵向断面平均流速，m/s；

I——水力坡降，m/m；

a——排污口到岸边的距离，m。

纳污水体水文参数选用常年最枯季数据，具体见表6.1-2。

表6.1-2        内河水文参数情况

| 水期 | 代表性流量 | 平均河宽 | 平均水深 | 平均流速 | 沿程水力坡降 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期 | 8.5 m3/s | 45m | 0.42m | 0.45m/s | 0.001 |

根据内河水文参数计算河流混合过程段，计算结果见表6.1-3。.

表6.1-3         混合过程段长度结果

| 时期 | 枯水期 |
| --- | --- |
| 混合过程段长度，m | 17974 |

②预测模式选取

根据计算，纳污水体混合过程段约17974米，本次预测范围为上游500米至下游3000米，均处于河流混合过程段，根据《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJT2.2-93）中推荐的预测公式，其中CODcr、氨氮采用二维稳态混合衰减模式（岸边排放）进行预测。本底浓度取监测平均值，其中COD10mg/L，氨氮0.58mg/L。

二维稳态混合衰减模式如下：

式中：C（x,y）——预测点污染物浓度净增值，mg/L；

x,y——预测点坐标位置，m；

Cp——污染物排放浓度值，mg/L；

Ch——污染物水域现状值，mg/L；

Qp——污水排放量，m3/s；

u——河流速度，m/s；

H——  河流水深,m；

B——河流宽度,m；

My—— 横向混合系数，采用导则推荐的泰勒法计算得0.02 m2/s；

K1——河流耗氧系数，取0.15d-1；

g——重力加速度，m/s2；

I——河底坡降；

（3）预测结果

枯水期，预测结果见表6.1-4、6.1-5所示。

表6.1-4    枯水期正常排放下污染物沿程浓度预测值   单位：mg/L

| 预测值 | Y（m） X(m) | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 10 | 14.1811 | 9.9996 | 9.9996 | 9.9996 | 9.9996 | 9.9996 |
|  | 30 | 12.4066 | 9.9989 | 9.9989 | 9.9989 | 9.9989 | 9.9989 |
|  | 50 | 11.8630 | 9.9981 | 9.9981 | 9.9981 | 9.9981 | 9.9981 |
|  | 100 | 11.3147 | 9.9963 | 9.9962 | 9.9962 | 9.9962 | 9.9962 |
|  | 200 | 10.9244 | 9.9977 | 9.9925 | 9.9925 | 9.9925 | 9.9925 |
|  | 300 | 10.7493 | 10.0128 | 9.9887 | 9.9887 | 9.9887 | 9.9887 |
|  | 400 | 10.6434 | 10.0343 | 9.9849 | 9.9849 | 9.9849 | 9.9849 |
|  | 500 | 10.5699 | 10.0553 | 9.9813 | 9.9811 | 9.9811 | 9.9811 |
|  | 1000 | 10.3778 | 10.1098 | 9.9689 | 9.9624 | 9.9623 | 9.9623 |
|  | 1500 | 10.2822 | 10.1133 | 9.9649 | 9.9442 | 9.9436 | 9.9435 |
|  | 2000 | 10.2175 | 10.0992 | 9.9617 | 9.9276 | 9.9249 | 9.9248 |
|  | 2500 | 10.1674 | 10.0787 | 9.9559 | 9.9124 | 9.9064 | 9.9061 |
|  | 3000 | 10.1255 | 10.0560 | 9.9472 | 9.8981 | 9.8884 | 9.8875 |
| 氨氮 | 10 | 1.4755 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
|  | 30 | 1.0969 | 0.5799 | 0.5799 | 0.5799 | 0.5799 | 0.5799 |
|  | 50 | 0.9803 | 0.5799 | 0.5799 | 0.5799 | 0.5799 | 0.5799 |
|  | 100 | 0.8629 | 0.5808 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5798 |
|  | 200 | 0.7796 | 0.5916 | 0.5799 | 0.5796 | 0.5796 | 0.5796 |
|  | 300 | 0.7426 | 0.6044 | 0.5817 | 0.5794 | 0.5793 | 0.5793 |
|  | 400 | 0.7205 | 0.6138 | 0.5851 | 0.5796 | 0.5791 | 0.5791 |
|  | 500 | 0.7053 | 0.6199 | 0.5889 | 0.5803 | 0.5789 | 0.5789 |
|  | 1000 | 0.667 | 0.6286 | 0.6029 | 0.5872 | 0.5783 | 0.5778 |
|  | 1500 | 0.6494 | 0.6266 | 0.6079 | 0.5929 | 0.5791 | 0.5768 |
|  | 2000 | 0.6384 | 0.623 | 0.6089 | 0.5959 | 0.5805 | 0.5763 |
|  | 2500 | 0.6305 | 0.6192 | 0.6082 | 0.5972 | 0.5819 | 0.5762 |
|  | 3000 | 0.6244 | 0.6157 | 0.6068 | 0.5975 | 0.5828 | 0.5763 |

表6.1-5    枯水期事故排放下污染物沿程浓度预测值   单位：mg/L

| 预测值 | Y（m） X(m) | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 10 | 157.7579 | 157.7579 | 157.7579 | 157.7579 | 157.7578 | 157.7578 |
|  | 30 | 95.3005 | 95.3005 | 95.3005 | 95.3003 | 95.3001 | 95.3001 |
|  | 50 | 76.0674 | 76.0673 | 76.0673 | 76.0672 | 76.0672 | 76.0670 |
|  | 100 | 56.7052 | 56.7052 | 56.7052 | 56.7052 | 56.7051 | 56.7051 |
|  | 200 | 43.0078 | 42.7680 | 40.8572 | 39.5424 | 38.5471 | 38.0024 |
|  | 300 | 36.9351 | 34.1109 | 34.0074 | 35.5474 | 32.0452 | 30.4457 |
|  | 400 | 33.3121 | 29.0095 | 29.0040 | 28.6545 | 27.2447 | 26.4353 |
|  | 500 | 30.8374 | 26.1984 | 25.5839 | 24.0836 | 23.1563 | 21.8863 |
|  | 1000 | 24.681 | 22.2706 | 18.1549 | 14.9634 | 12.9623 | 10.9623 |
|  | 1500 | 21.9376 | 20.9028 | 18.5680 | 10.9633 | 9.9437 | 9.9435 |
|  | 2000 | 20.2913 | 18.0195 | 17.0018 | 10.0056 | 9.9270 | 9.9248 |
|  | 2500 | 19.1597 | 17.9509 | 16.3612 | 14.0893 | 11.9162 | 10.9066 |
|  | 3000 | 18.3179 | 16.4854 | 15.5344 | 10.1983 | 9.8427 | 9.7896 |
| 氨氮 | 10 | 24.2213 | 24.0039 | 23.0141 | 23.0141 | 23.0141 | 22.8574 |
|  | 30 | 14.2282 | 13.2299 | 13.2297 | 13.2297 | 13.2297 | 13.2297 |
|  | 50 | 11.151 | 10.6832 | 10.6832 | 10.6831 | 10.6830 | 10.6830 |
|  | 100 | 8.0532 | 6.1254 | 6.1254 | 6.1254 | 6.1254 | 6.1254 |
|  | 200 | 5.862 | 3.7119 | 3.7089 | 3.6965 | 3.6874 | 3.5998 |
|  | 300 | 4.8908 | 2.4293 | 2.8051 | 2.8051 | 2.8051 | 2.8051 |
|  | 400 | 4.3115 | 1.8567 | 1.8567 | 1.8567 | 1.8567 | 1.8567 |
|  | 500 | 3.916 | 0.8791 | 0.8046 | 0.8045 | 0.8045 | 0.8045 |
|  | 1000 | 2.9329 | 0.9514 | 0.8096 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8030 |
|  | 1500 | 2.4959 | 0.9723 | 0.8230 | 0.8021 | 0.8015 | 0.8015 |
|  | 2000 | 2.2345 | 0.9755 | 0.8370 | 0.8027 | 0.8000 | 0.7999 |
|  | 2500 | 2.0553 | 0.9722 | 0.8486 | 0.8047 | 0.7988 | 0.7984 |
|  | 3000 | 1.9226 | 0.9621 | 0.8505 | 0.8071 | 0.7758 | 0.7560 |

通过表6.1-4、6.1-5预测计算结果表明：废水在正常排放状况对陡门溪纳污水域的影响很小，其中在正常排放状况下，枯水期COD预测值最高为14.1811mg/L，不超标；氨氮预测值最高为1.4755mg/L，在下游50m内靠近岸边范围存在超标现象，但经扩散降解后，距排放口一侧岸边10m以后，就可以达到III类水质标准。由此可知，废水在正常排放情况下对纳污水域的影响较小，但还应加强污染防治措施，在达标排放的前提下，进一步提高废水处理效率，减少污染物，特别是氨氮的排放，以减少项目废水排放对陡门溪造成的影响。

在事故排放状况下，枯水期COD预测值最高为157.7579mg/L，超标近7.9倍，在下游2000m内靠近岸边范围存在超标现象；氨氮预测值最高为24.22mg/L，超标达20倍，在下游3000m内靠近岸边范围存在超标现象；但经扩散降解后，距排放口一侧岸边30m以后，就可以达到III类水标准。由此可知，事故排放情况下对纳污水域的影响较大，因此必须杜绝事故性排放。

### 6.1.6峙口工业区内造纸废水预测影响分析

永嘉造纸整治后企业集中在响山以及峙口两个区域，对于该片区的水体环境将产生一定的不良影响，为了了解本次提升改造后区域造纸企业废水排放对纳污水域的综合影响，本次环评拟对峙口区域四家造纸企业废水排放进行整体预测。

（1）峙口工业区内造纸废水源强

峙口工业区内规划4家年均产能约20.85万吨造纸企业，经类别本项目废水源强，区域内的造纸废水源强见表6.1-6。

表6.1-6  达标排放源强和事故性排放源强情况

| 名称 | 达标排放源强 | 事故性排放源强 |
| --- | --- | --- |
| 废水量 | 7800吨/日 | 27150.2吨/日 |
| CODcr排放量 | 80mg/L | 500mg/L |
| 氨氮排放量 | 8mg/L | 80mg/L |

（2）预测结果

四个企业排放口距离较近，按集中排放进行预测，预测结果见表6.1-7、6.1-8所示。

表6.1-7    枯水期正常排放下污染物沿程浓度预测值   单位：mg/L

| 预测值 | Y（m） X(m) | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 10 | 24.2213 | 23.5568 | 23.5568 | 23.5568 | 23.5568 | 23.5568 |
|  | 30 | 20.2282 | 20.2282 | 20.2282 | 20.2282 | 20.2282 | 20.2280 |
|  | 50 | 19.1515 | 19.1515 | 19.1515 | 19.1515 | 19.1515 | 19.1512 |
|  | 100 | 18.4887 | 13.9510 | 13.9510 | 13.9510 | 13.9510 | 13.9510 |
|  | 200 | 15.9951 | 12.1194 | 12.1059 | 12.0985 | 11.5874 | 10.9925 |
|  | 300 | 14.8878 | 10.0609 | 9.9887 | 9.9887 | 9.9887 | 9.9887 |
|  | 400 | 14.2259 | 10.1331 | 9.9850 | 9.9849 | 9.9849 | 9.9849 |
|  | 500 | 13.7729 | 10.2036 | 9.9816 | 9.9811 | 9.9811 | 9.9811 |
|  | 1000 | 12.6378 | 10.4047 | 9.9821 | 9.9624 | 9.9623 | 9.9623 |
|  | 1500 | 12.1233 | 10.4527 | 10.0077 | 9.9456 | 9.9436 | 9.9435 |
|  | 2000 | 11.8083 | 10.4479 | 10.0354 | 9.9331 | 9.9250 | 9.9248 |
|  | 2500 | 11.5869 | 10.4241 | 10.0555 | 9.9249 | 9.9071 | 9.9061 |
|  | 3000 | 11.4182 | 10.3931 | 10.0669 | 9.9193 | 9.8903 | 9.8877 |
| 氨氮 | 10 | 3.2665 | 3.0245 | 3.0245 | 3.0245 | 3.0245 | 3.0245 |
|  | 30 | 2.1309 | 1.5282 | 1.5282 | 1.5282 | 1.5282 | 1.5281 |
|  | 50 | 1.7811 | 1.3653 | 1.3653 | 1.3653 | 1.3653 | 1.3652 |
|  | 100 | 1.429 | 1.2012 | 1.2012 | 1.2012 | 1.2012 | 1.2010 |
|  | 200 | 1.1798 | 1.0790 | 1.0750 | 1.0700 | 1.0698 | 1.0695 |
|  | 300 | 1.0693 | 0.8123 | 0.8051 | 0.8051 | 0.8051 | 0.8051 |
|  | 400 | 1.0032 | 0.8196 | 0.8048 | 0.8048 | 0.8048 | 0.8048 |
|  | 500 | 0.9581 | 0.8267 | 0.8045 | 0.8045 | 0.8045 | 0.8045 |
|  | 1000 | 0.8454 | 0.8472 | 0.8049 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8030 |
|  | 1500 | 0.7947 | 0.8524 | 0.8079 | 0.8017 | 0.8015 | 0.8015 |
|  | 2000 | 0.7641 | 0.8522 | 0.8110 | 0.8008 | 0.8000 | 0.7999 |
|  | 2500 | 0.7427 | 0.8502 | 0.8134 | 0.8003 | 0.7985 | 0.7984 |
|  | 3000 | 0.7267 | 0.8471 | 0.8144 | 0.8001 | 0.7970 | 0.7962 |

表6.1-8    枯水期事故排放下污染物沿程浓度预测值   单位：mg/L

| 预测值 | Y（m） X(m) | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 10 | 453.2744 | 426.3587 | 425.2215 | 421.0058 | 378.2256 | 375.2154 |
|  | 30 | 265.9039 | 229.1251 | 220.0551 | 217.2548 | 211.0248 | 211.0025 |
|  | 50 | 208.206 | 168.4645 | 163.4948 | 160.6354 | 153.0692 | 133.4567 |
|  | 100 | 150.1233 | 123.8970 | 121.9430 | 120.5643 | 117.7854 | 110.3562 |
|  | 200 | 109.0389 | 87.9870 | 84.8754 | 81.0098 | 79.3627 | 77.0092 |
|  | 300 | 90.8285 | 72.0980 | 69.9888 | 68.0045 | 67.5645 | 66.0987 |
|  | 400 | 79.9671 | 66.2154 | 64.4544 | 63.7154 | 62.0044 | 61.9928 |
|  | 500 | 72.5509 | 56.9878 | 54.8750 | 52.5643 | 51.5808 | 48.9764 |
|  | 1000 | 54.12 | 42.8871 | 40.5399 | 39.9656 | 39.9623 | 39.9623 |
|  | 1500 | 45.9281 | 24.8214 | 11.8170 | 10.0028 | 9.9440 | 9.9435 |
|  | 2000 | 41.0277 | 25.2090 | 13.1557 | 10.1672 | 9.9313 | 9.9249 |
|  | 2500 | 37.6711 | 25.0404 | 14.2715 | 10.4558 | 9.9363 | 9.9075 |
|  | 3000 | 35.1839 | 24.6631 | 15.1307 | 10.8200 | 9.9706 | 9.8948 |
| 氨氮 | 10 | 71.5039 | 63.4024 | 62.0144 | 60.5478 | 57.5778 | 52.4478 |
|  | 30 | 41.5247 | 38.0769 | 38.0769 | 38.0769 | 38.0769 | 38.0777 |
|  | 50 | 32.2932 | 26.4383 | 26.4383 | 26.4383 | 26.4383 | 26.4382 |
|  | 100 | 23.0001 | 14.7877 | 14.7877 | 14.7877 | 14.7877 | 14.7875 |
|  | 200 | 16.427 | 9.5784 | 9.5244 | 9.0247 | 8.2547 | 7.5587 |
|  | 300 | 13.5137 | 7.8778 | 7.8051 | 7.8051 | 7.8051 | 7.8051 |
|  | 400 | 11.7763 | 1.9540 | 1.8048 | 1.8048 | 1.8048 | 1.8048 |
|  | 500 | 10.5901 | 2.0284 | 1.8049 | 1.8045 | 1.8045 | 1.8045 |
|  | 1000 | 7.6431 | 2.2483 | 1.8229 | 1.8031 | 1.8030 | 0.8030 |
|  | 1500 | 6.3344 | 2.3141 | 1.8660 | 1.8035 | 1.8015 | 0.8015 |
|  | 2000 | 5.5523 | 2.3266 | 1.9113 | 1.8083 | 1.8002 | 0.7999 |
|  | 2500 | 5.0172 | 1.3458 | 0.9486 | 0.8987 | 0.7999 | 0.7957 |
|  | 3000 | 4.6212 | 1.3067 | 0.9457 | 0.8024 | 0.7898 | 0.7814 |

通过表6.1-7、6.1-8预测计算结果表明：废水在正常排放状况下，枯水期COD预测值最高为24.2213mg/L，在下游30m内靠近岸边范围存在超标现象；氨氮预测值最高为3.2665mg/L，在下游500m内靠近岸边范围存在超标现象；但经扩散降解后，距排放口一侧岸边20m以后，均可以达到III类水标准。在事故排放状况下，枯水期COD预测值最高为453.2744mg/L，超标达20倍；氨氮预测值最高为71.5039mg/L，超标达70倍；且在下游3000m距排放口一侧岸边30m内，均存在不同程度的超标现象，因此必须杜绝事故性排放。

区域内各造纸企业应加强污染防治措施，在达标排放的前提下，进一步提高废水处理效率，减少污染物的排放，特别要杜绝事故性排放，以减少造纸废水集中排放对楠溪江下游段造成的影响。

由上述预测可知，区域造纸废水集中排放将对纳污水体产生一定的影响，由于永嘉县造纸整治提升，将县域内所有造纸企业集中到响山、峙口两个区域，无疑增加大了区域排污河段的纳污量，加重了该河段污染负荷。但从永嘉县域整体范围内来讲，本次改造提升无疑大大减轻了造纸行业污染水平，有利于改善区域整体水环境质量。

## 6.2空气环境影响影响预测及评价

### 6.2.1拟建区域污染气象特征分析

（1）温度

永嘉县2012年平均温度为18.53℃，最低温度发生在1月份，平均温度为7.58℃；最高温度发生在7月份，年平均温度为29.49℃；2012年年平均温度月变化情况如表6.2-1和图6.2-1。

表6.2-1  2012年永嘉县年平均温度月变化情况表

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 7.58 | 8.04 | 12.45 | 18.94 | 22.32 | 25.29 | 29.49 | 28.80 | 24.30 | 20.65 | 14.49 | 9.68 |

图6.2-1  2012年永嘉县年平均温度月变化图

2、风速

永嘉县2012年平均风速为1.35m/s，1月份平均风速仅0.85m/s，7月份平均风速为1.79m/s，年平均风速月变化情况如表6.1-2和图6-2。

表6.1-2   2012年永嘉县年平均风速月变化

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 0.85 | 1.27 | 1.37 | 1.36 | 1.39 | 1.17 | 1.70 | 1.79 | 1.28 | 1.43 | 1.33 | 1.24 |

图6.2-2  2012年永嘉县年平均风速月变化图

3、风向、风频、风玫瑰图

表6.2-3 给出了永嘉县各季代表月及全年的各风向出现频率，各季及全年风频玫瑰图见图6.2-3。

表6.2-3   2012年永嘉县各风向出现频率(%)

| 风向 | 一月 | 四月 | 七月 | 十月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 16.67 | 8.19 | 7.26 | 13.84 | 11.04 |
| NNE | 5.51 | 6.67 | 6.72 | 7.39 | 6.31 |
| NE | 8.06 | 7.92 | 13.58 | 11.02 | 9.93 |
| ENE | 12.77 | 5.97 | 10.08 | 9.81 | 10.31 |
| E | 6.18 | 3.33 | 6.59 | 7.66 | 5.99 |
| ESE | 2.82 | 4.03 | 5.91 | 2.82 | 4.16 |
| SE | 2.82 | 7.36 | 10.62 | 3.23 | 6.57 |
| SSE | 2.82 | 5.97 | 7.39 | 4.70 | 4.94 |
| S | 2.42 | 12.22 | 6.59 | 5.24 | 6.25 |
| SSW | 1.48 | 7.08 | 3.49 | 3.23 | 3.67 |
| SW | 2.69 | 4.17 | 4.17 | 2.55 | 2.62 |
| WSW | 2.55 | 5.69 | 4.17 | 3.49 | 3.54 |
| W | 4.97 | 3.47 | 4.03 | 5.78 | 4.43 |
| WNW | 4.97 | 3.47 | 2.28 | 2.28 | 3.11 |
| NW | 4.57 | 3.33 | 2.02 | 2.28 | 3.97 |
| NNW | 6.85 | 5.83 | 3.09 | 4.97 | 5.49 |
| 静风 | 11.83 | 5.28 | 2.02 | 9.68 | 7.68 |

### 6.2.2锅炉烟气影响分析

1、源强

技改项目投产后，配置1台20吨/时锅炉，耗煤量为12350t/a，主要大气污染物为二氧化硫、烟尘。经工程分析，燃煤废气量为13260万m3/a，烟尘排放量24.68t/a，二氧化硫排放量33.6t/a。

2、环境空气评价工作等级划分

根据工程分析，锅炉烟气中的二氧化硫、烟尘等污染物最大占标率小于10%，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），废气评价等级为三级。

表6.2-6   大气污染物最大占标率

| 污染物 | 二氧化硫 | 烟尘 |
| --- | --- | --- |
| 最大占标率（%） | 5.65 | 2.31 |

3、有关参数

根据项目大气污染物特点，本次评价选取SO2、TSP进行计算分析。

表6.2-7         大气污染源强及有关参数

| 项目 工况 | 污染物排放量(烟气量10.1m3/s) | 排气筒参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 烟尘 (kg/h) | SO2 （kg/h) | 高度 (米) | 出口直径 (米) | 出口温度 (℃) |
| 正常 | 6.85 | 9.33 | 45 | 1.0 | 80 |

4、预测结果

通过估算模式计算，计算结果见下表。

表6.2-8     项目估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | TSP(锅炉烟尘) 点源 |
| --- | --- |
|  | 下风向预测浓度CTSP（mg/m3） | 浓度占标率P TSP（%） |
| 1 | 0.0000 | 0 |
| 100 | 0.0000 | 0 |
| 200 | 0.0075 | 0.83 |
| 300 | 0.0163 | 1.81 |
| 400 | 0.0195 | 2.17 |
| 500 | 0.0201 | 2.24 |
| 600 | 0.0168 | 1.87 |
| 700 | 0.0167 | 1.85 |
| 800 | 0.0168 | 1.87 |
| 900 | 0.0161 | 1.79 |
| 1000 | 0.0156 | 1.73 |
| 1100 | 0.0154 | 1.71 |
| 1200 | 0.0152 | 1.68 |
| 1300 | 0.0152 | 1.68 |
| 1400 | 0.0149 | 1.66 |
| 1500 | 0.0145 | 1.61 |
| 1600 | 0.0140 | 1.56 |
| 1700 | 0.0134 | 1.49 |
| 1800 | 0.0129 | 1.43 |
| 1900 | 0.0123 | 1.36 |
| 2000 | 0.0117 | 1.3 |
| 2100 | 0.0111 | 1.23 |
| 2200 | 0.0106 | 1.17 |
| 2300 | 0.0100 | 1.11 |
| 2400 | 0.0098 | 1.09 |
| 2500 | 0.0097 | 1.08 |
| 2600 | 0.0096 | 1.07 |
| 2700 | 0.0095 | 1.06 |
| 2800 | 0.0094 | 1.04 |
| 2900 | 0.0092 | 1.03 |
| 3000 | 0.0091 | 1.01 |
| 3500 | 0.0088 | 0.98 |
| 4000 | 0.0083 | 0.93 |
| 4500 | 0.0079 | 0.87 |
| 5000 | 0.0073 | 0.82 |
| 下风向最大浓度（457m） | 0.0208 | 2.31 |

表6.2-9   项目估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离 D（m） | SO2点源 |
| --- | --- |
|  | 下风向预测浓度CSO2（mg/m3） | 浓度占标率P SO2（%） |
| 1 | 0.0000 | 0 |
| 100 | 0.0000 | 0 |
| 200 | 0.0102 | 2.04 |
| 300 | 0.0222 | 4.43 |
| 400 | 0.0265 | 5.31 |
| 500 | 0.0274 | 5.48 |
| 600 | 0.0229 | 4.58 |
| 700 | 0.0227 | 4.54 |
| 800 | 0.0229 | 4.58 |
| 900 | 0.0219 | 4.38 |
| 1000 | 0.0212 | 4.25 |
| 1100 | 0.0209 | 4.18 |
| 1200 | 0.0206 | 4.13 |
| 1300 | 0.0206 | 4.13 |
| 1400 | 0.0203 | 4.06 |
| 1500 | 0.0198 | 3.95 |
| 1600 | 0.0191 | 3.81 |
| 1700 | 0.0183 | 3.66 |
| 1800 | 0.0175 | 3.5 |
| 1900 | 0.0167 | 3.34 |
| 2000 | 0.0159 | 3.18 |
| 2100 | 0.0151 | 3.02 |
| 2200 | 0.0144 | 2.87 |
| 2300 | 0.0137 | 2.73 |
| 2400 | 0.0134 | 2.67 |
| 2500 | 0.0132 | 2.65 |
| 2600 | 0.0131 | 2.62 |
| 2700 | 0.0130 | 2.59 |
| 2800 | 0.0128 | 2.55 |
| 2900 | 0.0126 | 2.52 |
| 3000 | 0.0124 | 2.48 |
| 3500 | 0.0120 | 2.39 |
| 4000 | 0.0114 | 2.27 |
| 4500 | 0.0107 | 2.14 |
| 5000 | 0.0100 | 2 |
| 下风向最大浓度（457m） | 0.0283 | 5.65 |

根据预测结果，在项目正常运行时，锅炉烟气污染物的最大落地浓度均未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级空气质量标准浓度限值的10%，其中烟尘(TSP)最大落地浓度出现在距离本项目457米处，最大值为0.0208 mg/m3，最大占标率为2.31%；SO2最大落地浓度出现在距离本项目457米处，最大值为0.0283mg/m3，最大占标率为5.65%。

### 6.2.3煤场扬尘影响分析

1、源强及评价工作等级

本项目煤堆场面积约100m2，经工程分析，煤堆场产生的粉尘包括装卸扬尘和堆场扬尘，总产生量约为107.34kg/a，最大小时源强约5.5mg/s。，根据估算模式计算，扬尘最大占标率小于10%，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），废气评价等级为三级。

表6.2-10   大气污染物最大占标率

| 污染物 | 扬尘 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 最大占标率（%） | 2.20 | 三级 |

2、有关参数

根据煤堆场扬尘特点，本评价选取TSP为因子进行计算。

表6.2-11        面源参数清单

| 序号 | 名称 | 面源起始点 | 海拔高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X 坐标 | Y 坐标 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | m | m | m | m | m | (°) | m | mg/s |
| 1 | TSP | 100 | -53 | 11.5 | 10 | 10 | 70 | 6 | 5.5 |

3、预测结果

通过估算模式计算，计算结果见下表。

表6.2-12   项目估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离 D（m） | 堆场扬尘(TSP) 面源 |
| --- | --- |
|  | 下风向预测浓度CTSP（mg/m3） | 浓度占标率PTSP（%） |
| 1 | 0.0000 | 0 |
| 100 | 0.0188 | 2.09 |
| 200 | 0.0177 | 1.96 |
| 300 | 0.0152 | 1.69 |
| 400 | 0.0116 | 1.29 |
| 500 | 0.0089 | 0.99 |
| 600 | 0.0070 | 0.77 |
| 700 | 0.0056 | 0.62 |
| 800 | 0.0046 | 0.52 |
| 900 | 0.0039 | 0.44 |
| 1000 | 0.0034 | 0.37 |
| 1100 | 0.0029 | 0.33 |
| 1200 | 0.0026 | 0.29 |
| 1300 | 0.0023 | 0.26 |
| 1400 | 0.0021 | 0.23 |
| 1500 | 0.0019 | 0.21 |
| 1600 | 0.0017 | 0.19 |
| 1700 | 0.0016 | 0.17 |
| 1800 | 0.0014 | 0.16 |
| 1900 | 0.0013 | 0.15 |
| 2000 | 0.0012 | 0.14 |
| 2100 | 0.0011 | 0.13 |
| 2200 | 0.0011 | 0.12 |
| 2300 | 0.0010 | 0.11 |
| 2400 | 0.0009 | 0.1 |
| 2500 | 0.0009 | 0.1 |
| 2600 | 0.0008 | 0.09 |
| 2700 | 0.0008 | 0.09 |
| 2800 | 0.0008 | 0.08 |
| 2900 | 0.0007 | 0.08 |
| 3000 | 0.0007 | 0.08 |
| 3500 | 0.0006 | 0.06 |
| 4000 | 0.0005 | 0.05 |
| 4500 | 0.0004 | 0.04 |
| 5000 | 0.0003 | 0.04 |
| 下风向最大浓度（57m） | 0.0198 | 2.20 |

根据预测结果，在项目正常运行，采取加棚和喷水等措施时，煤堆场扬尘的最大落地浓度均未超过《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级空气质量标准浓度限值的10%，扬尘最大落地浓度出现在距离本项目57米处，最大值为0.0198mg/m3，最大占标率为2.20%。

### 6.2.4恶臭影响分析

1、源强及评价工作等级

本项目污水处理厂恶臭因子主要包括NH3以及H2S，经工程分析，污水处理厂恶臭源强分别为NH30.2716t/a，H2S0.0445t/a，根据估算模式计算，各污染物最大占标率小于10%，根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2008），废气评价等级为三级。

表6.2-13   大气污染物最大占标率

| 污染物 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 最大占标率（%） | 9.11 | 3.53 |

2、有关参数

根据污水处理厂特点，本评价选取NH3以及H2S为因子进行计算。

表6.2-14        面源参数清单

| 序号 | 名称 | 面源起始点 | 海拔高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X 坐标 | Y 坐标 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 |  | m | m | m | m | m | (°) | m | kg/h |
| 1 | NH3 | 97 | -93 | 11.5 | 60 | 40 | 22 | 11 | 0.0826 |
| 2 | H2S | 97 | -93 | 11.5 | 60 | 40 | 22 | 11 | 0.0016 |

3、预测结果

通过估算模式计算，计算结果见下表。

表6.2-15   项目估算模式计算结果表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 C（mg/m3） | 浓度占标率 P（%） | 下风向预测浓度 C（mg/m3） | 浓度占标率 P（%） |
| 1 | 0.000 | 0.2200 | 0.0000 | 0.08 |
| 100 | 0.017 | 8.5400 | 0.0003 | 3.31 |
| 200 | 0.018 | 9.0900 | 0.0004 | 3.52 |
| 300 | 0.017 | 8.6900 | 0.0003 | 3.36 |
| 400 | 0.016 | 7.7600 | 0.0003 | 3.01 |
| 500 | 0.016 | 8.0400 | 0.0003 | 3.11 |
| 600 | 0.015 | 7.6800 | 0.0003 | 2.98 |
| 700 | 0.014 | 7.0200 | 0.0003 | 2.72 |
| 800 | 0.013 | 6.3100 | 0.0002 | 2.44 |
| 900 | 0.011 | 5.6500 | 0.0002 | 2.19 |
| 1000 | 0.010 | 5.0800 | 0.0002 | 1.97 |
| 1100 | 0.009 | 4.5800 | 0.0002 | 1.77 |
| 1200 | 0.008 | 4.1500 | 0.0002 | 1.61 |
| 1300 | 0.008 | 3.7700 | 0.0001 | 1.46 |
| 1400 | 0.007 | 3.4500 | 0.0001 | 1.34 |
| 1500 | 0.006 | 3.1700 | 0.0001 | 1.23 |
| 1600 | 0.006 | 2.9200 | 0.0001 | 1.13 |
| 1700 | 0.005 | 2.7000 | 0.0001 | 1.04 |
| 1800 | 0.005 | 2.5000 | 0.0001 | 0.97 |
| 1900 | 0.005 | 2.3300 | 0.0001 | 0.9 |
| 2000 | 0.004 | 2.1700 | 0.0001 | 0.84 |
| 2100 | 0.004 | 2.0400 | 0.0001 | 0.79 |
| 2200 | 0.004 | 1.9200 | 0.0001 | 0.74 |
| 2300 | 0.004 | 1.8100 | 0.0001 | 0.7 |
| 2400 | 0.003 | 1.7200 | 0.0001 | 0.66 |
| 2500 | 0.003 | 1.6300 | 0.0001 | 0.63 |
| 2600 | 0.003 | 1.5400 | 0.0001 | 0.6 |
| 2700 | 0.003 | 1.4700 | 0.0001 | 0.57 |
| 2800 | 0.003 | 1.4000 | 0.0001 | 0.54 |
| 2900 | 0.003 | 1.33 | 0.0001 | 0.52 |
| 3000 | 0.003 | 1.28 | 0.0000 | 0.49 |
| 3500 | 0.002 | 1.05 | 0.0000 | 0.41 |
| 4000 | 0.002 | 0.88 | 0.0000 | 0.34 |
| 4500 | 0.002 | 0.75 | 0.0000 | 0.29 |
| 5000 | 0.001 | 0.66 | 0.0000 | 0.25 |
| 下风向最大浓（208m） | 0.018 | 9.11 | 0.0004 | 3.53 |

根据预测结果，在项目正常运行时，污水处理厂产生的臭气的最大落地浓度均未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准限值的10%，其中NH3最大落地浓度出现在距离本项目208米处，最大值为0.018mg/m3，最大占标率为9.11%，H2S最大落地浓度出现在距离本项目208米处，最大值为0.0004mg/m3，最大占标率为3.53%。

根据区域环境质量现状监测可知，本项目评价区域内环境空气质量良好，有一定的环境容量，因此在正常运营情况下，本项目排放的废气对周边环境产生的影响不大。

### 6.2.5大气环境保护距离

① 大气环境防护距离

本项目采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。

根据计算结果，污水处理厂无组织源H2S、NH3无组织排放不存在超标点，可以不设置大气环境保护距离。

② 卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)的有关规定，确定无组织排放源的卫生防护距离，可由下式计算：

式中：Qc──污染物的无组织排放量，kg/h；

Cm──污染物的标准浓度限值，mg/m3；

L──卫生防护距离，m；

r──生产单元的等效半径，m；

A、B、C、D──计算系数，从GB/T13201-91中查取。

依照本项目污水处理区以及污泥处置区无组织排放的H2S和NH3以及煤堆场扬尘TSP，对应的环境标准和当地气象资料，按GB/T13201-91中规定的卫生防护距离划分原则，计算得本项目的卫生防护距离见表7.2-16。

表7.2-16         卫生防护距离计算结果

| 污染物 | 生产单元 | 无组织排放量(kg/h) | 面积 （m2） | 标准浓度 (mg/m3) | 卫生防护距离计算值L(m) | 经提级后卫生防护距离(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 污水处理区 | 0.0016 | 2400 | 0.01 | 12 | 50 |
| NH3 | 污水处理区 | 0.0826 | 2400 | 0.2 | 35 | 50 |

根据环评计算，项目无组织废气排放后厂界外均没有超标点，无需设置大气环境防护区域。卫生、安全等防护距离应按国家相关规定和有关主管部门要求执行，环评建议该项目污水处理车间设100m的卫生防护距离。结合厂区布局以及周围敏感点分布情况，本项目最近敏感点溪头村距离本项目污水处理约120米，该项目符合防护距离要求。

### 6.2.5食堂油烟

本项目设有食堂，其排放的油烟若处理不当，会对环境产生一定影响。饮食油烟成分十分复杂，既含有油脂、蛋白质及原料佐料在受热条件下进行物理化学反应产生的有机烟气，也有加热操作过程中液滴溅裂、油料物料分解、氧化、聚合的高分子化合物，因此存在的形态有TSP，又有气体分子的有机态污染物。测试发现，食用油加热到150～200℃时产生的气态污染物中有不少是致癌物质，这些污染物若直接排入空气中，会污染环境。因此，必须安装先进的油烟净化装置。油烟净化器采用静电沉积原理，利用高压下产生的静电力实现油滴粒子与气体分离，处理后油烟经过管道屋顶排放。

由类比调查可知，油烟废气在净化处理前浓度约为40mg/m3，最高允许排放浓度为2.0mg/m3，经过净化处理后油烟浓度一般在1.33～1.77mg/m3之间，平均值为1.5mg/m3。本工程油烟净化后经烟道通向室外屋顶排放，这样则油烟废气经过扩散后不会对周围大气环境产生大的影响。

## 6.3 声环境质量影响预测及评价

### 6.3.1 噪声源特征

该项目主要声源为风机、浆泵、烘缸罩排风机与造纸机、各类泵、切纸机等，其中除制浆设备每天运行8小时外，其它设备每天运行时间24小时，点噪声源值约为65~95dB(A)。

本项目噪声源特征和预测参数如表6.3-1，主要声源分布见平面布置图所示。

表6.3-1      主要声源特征表

| 设备名称 | 数量 | 噪声值dB(A) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 打浆机 | 4 | 进行车间降噪后源强85 | 工作8h/d |
| 烘干罩排风机 | 2 | 进行车间降噪后源强70 | 工作24h/d |
| 浆泵 | 5 | 进行基础减震，安装弹性衬垫和保护套， 治理后源强75 | 其中4台工作8h/d |
| 链带输送机 | 4 | 进行基础减震后源强70 | 工作24h/d |
| 造纸机 | 1 | 进行车间降噪后源强85 | 工作24h/d |
| 锅炉风机 | 1 | 进行车间降噪后源强85 | 工作24h/d |
| 切纸机 | 2 | 进行车间治理后源强75 | 工作24h/d |
| 污水鼓风设备 | 5 | 进行基础减震，治理后源强70dB | 工作24h/d |

### 6.3.2 预测模式

厂址及周边地形较为平坦，根据厂区平面布置情况以及主要设备噪声水平及影响特征，本次预测采用Cadan/A对本工程设备运行期产生的厂界噪声进行预测，来分析运行噪声对厂界外声环境的影响，预测范围为厂区及厂界外200m区域，以10×10m为计算网格点。根据设备运行特征，拟在制浆处于生产状态以及未生产状态分别进行预测。

### 6.3.4 预测计算结果

根据预测模式计算噪声贡献值，预测结果见表图6.3-1～6.3-2所示。

### 6.3.5 影响评价

由预测可知，制浆时，北面和南面昼夜间有部分区域超标，未制浆时，夜间北面和南面有部分区域超标，昼间只有南面有少部分区域超标，不能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准。由于超标范围较小，且不涉及噪声环境敏感区，因此本工程对评价区域声环境影响不大，在可控范围内。

另外，为确保厂界噪声达标排放，建议该项目锅炉房风机、浆泵、各类水泵、烘干排风机等加强隔声措施，对高噪声源设备合理布局，尽量远离厂界，并采取适当的消声降噪措施，将锅炉引风机与鼓风机都安装在隔声房内，加减震底座，鼓风机吸风口安装消声器等；烘干罩排风机建隔声罩，排风机出风口安装消声器。车间采取隔声效果良好的墙体。加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

## 6.4 固体废弃物环境影响分析

本项目固废均属于一般固废，没有危险固废产生。

本项目产生的一般废物主要为煤渣、灰泥、污泥、泥沙、铁丝、浆渣、废塑料片、生活垃圾等。对铁丝，应尽量将其转化为二次资源，可作为金属原材料以外售给物资回收公司；污泥、泥沙和生活垃圾委托环卫部门外运填埋处理；浆渣送造纸车间回用，废塑料外卖综合利用，煤渣、灰泥可用于铺路或制砖。

因此，落实以上固体废物处理或处置措施后，本项目投产后废物均可得到有效处理或处置，不会对周围环境产生影响。

固废利用处置方式评价见表6.4-1。

表6.4-1　固废利用处置方式评价表

| 序号 | 固废 名称 | 产生 工序 | 形态 | 主要 成份 | 属性 | 预测产生 量（t/a） | 利用处 置方式 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浆渣 | 污水站、打浆池等 | 固态 | 纤维等 | 一般固废 | 4347 | 回收利用 | 是 |
| 2 | 污泥（砂） |  | 固态 | 污泥、泥沙 | 一般固废 | 5130 | 安全填埋 |  |
| 3 | 废塑铁丝 | 打浆池等 | 固态 | 塑料、铁丝 | 一般固废 | 2298 | 回收 |  |
| 4 | 煤渣（灰） | 锅炉房 | 固态 | SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、CaSO3及少量镁、硫、碳等 | 一般固废 | 2902 | 综合利用 |  |
| 5 | 生活垃圾 | 办公楼 | 固态 | 纸、玻璃、有机物 | 一般固废 | 28.5 | 安全填埋 |  |

## 6.5 地下水环境影响分析

本项目所在地地下水赋存主要以孔隙潜水为主，地下水位主要受大气降水的补给、农田灌溉回渗补给以及区域附近广泛分布的内河等入渗补给。由于区域地下水开采井较少，规模小，不会对所在区域地下水位产生影响，主要来自于造纸废水管网的渗漏、浆渣等固体废物贮存场所防渗层的破损厂区车间地面或设备冲洗过程中废水直接进入地表，导致对地下水水质产生影响。

本项目生产用水均取自南侧陡门溪，职工生活用水则来自于市政自来水管网，项目不开采地下水，用水不会对地下水造成污染影响。项目实施后，全厂区的生活污水和生产废水均经河屿集中污水处理站处理后由集中排放口统一排放，因此不会造成废水的无组织排放，不会对地下水造成直接影响。

可能产生的影响环节为：

1、厂区内污水管道泄漏造成污水进入地下水层，污染地下水。

2、厂区内污水处理站的各构筑物的防渗不到位，出现开裂渗漏现象，污染地下水。

3、厂区内储存化学品原料仓库、污泥储存间等遮雨、防渗及管理措施不到位，造成化学品泄漏、污泥随降雨进入地下水等情况发生。

4、火灾等风险事故情况下，灭火废水或泄漏废水会进入地下水，产生一定的影响。

需采取的措施：

1、厂区内做好废纸堆场、化学品仓库、固废堆场、污泥储存间、污水处理站各构筑物的遮雨及防渗措施，避免出现渗漏，并在废纸堆场、固废堆场四周设置明沟，对初期雨水进行收集至污水处理站处理。

2、本项目新建污水管道时做好管道接缝，并设置监测井，运行时加强厂区内污水管道泄漏的监测，防止出现管道开裂或泄漏。

3、加强企业的风险防范管理，杜绝火宅等风险事故发生。

4、加强对地下水环境的定期监测，如水质出现恶化趋势，应查找污染源，并做好相应的防治措施，减轻污染。

峙口造纸企业已运行10年以上，根据本次环评对项目地块周边地下水环境现状监测结果可知，地下水环境并未出现明显恶化，因此采取上述防治措施后，本项目的实施对地下水污染影响较小。

另外，企业在项目运营过程中需要明确地下水影响潜在风险影响来源，在采取严格的地下水污染防治措施基础上，加强日常检查和监测，及时发现基地废水管道的渗漏状况，避免给土壤和地下水造成污染，在确保废水收集管道不发生破损的情况下，项目不会对区域地下水产生显著影响。

第七章  施工期环境影响及控制措施

## 7.1 施工期环境空气影响及控制措施

### 7.1.1 污染源及污染物

项目在施工阶段，对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘，另有少量施工车辆尾气。

1、施工扬尘

施工扬尘可分为下列几种：

①车辆行驶扬尘，

②堆场扬尘，

③建材运输、水泥装卸、搅拌扬尘等。

施工扬尘主要针对车辆行驶扬尘、堆场扬尘。

2、施工机械产生的尾气

工程机械中推土机、挖掘机、吊车和运输车辆等由于大都以燃油为动力，在作业时发动机会产生燃油废气。

### 7.1.2 影响分析

#### 7.1.2.1 车辆行驶扬尘影响分析

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km.辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2

表7.1-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

表7.1-1   在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/辆.km

| 粉尘量 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) | (kg/m2) |
| 5(km/h) | 0.0511 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10(km/h) | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15(km/h) | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 25(km/h) | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表6.1-2。当施工场地洒水频率为4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。

表7.1-2  施工阶段使用洒水降尘试验结果

| 距路边距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度 （mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.810 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒 水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

#### 7.1.2.2 堆场扬尘

道路施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W

式中：Q——起尘量，kg/吨.年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表6.1-3。由表可见，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

表7.1-3  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 50 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

因此对于易起尘的建筑材料应加盖蓬布，汽车运输沙土等建材时也应加盖，并严格禁止超载运行，防止撒落而形成新的尘源。

#### 7.1.2.3施工机械产生的尾气

由于发动机尾气仅会对近距离环境造成一定的影响，加上本工程施工机械数量有限，且施工均为间歇式作业，作业点也比较分散，因此排放的尾气对项目用地以外周边环境影响不大。

### 7.1.3 污染防治措施

#### 7.1.3.1 扬尘的控制措施

- 对于建设施工阶段的车辆和机械扬尘，建议采取洒水湿法抑尘。利用洒水车对施工现场和进出道路洒水，同时在施工场地出口设置浅水池，以利于减少扬尘的产量。对离开工地的运输车，应该安装冲洗车轮的冲洗装置，不能将大量有土、泥、碎片等类似物体带到公共道路上。

- 利用道路清扫车对施工区和进出场地道路进行清扫，减少粉尘和二次扬尘产生。

- 本工程应采用商品混凝土。砂石骨料和混凝土运输应采用密封罐车，防止物料飘失，运输过程产生扬尘。

- 对于装运含尘物料的运输车辆必须加盖蓬布，严格控制和规范车辆运输量和方式，容易产生粉尘的物料不能够装得高过车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落。

- 限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，其他区域减少至30km/h。

- 施工现场周边应设置符合要求的围档，围档高度最少不能低于2m，且围档要坚固、稳定、整洁、规范、美观。

- 建筑工地脚手架外侧必须用密目式安全网封闭，封闭高度应高出作业面15m以上，并定期进行清洗保洁。

- 要注意堆料的保护，加盖蓬布密封保存，避免造成大范围的空气污染。

#### 7.1.3.2  施工机械尾气控制措施

通过加强对施工机械的维护和保养，加强对施工机械施工进程的管理，提高使用效率，使用清洁能源等措施，即可有效减少尾气中污染物的产生及排放。

## 7.2 施工噪声的影响及控制措施

### 7.2.1 施工噪声源强

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、混凝土搅拌机、升降机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪设备严禁使用，因此施工公司在施工安排上，往往把一些装卸建材、拆装模板等一些手工操作的工作安排在夜间进行。由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬时噪声高，在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是施工期环境管理的难点。

表6.2-1为主要施工机械的噪声源强，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3~8dB，一般不会超过10dB。由表可知，在这类施工机械中，噪声最高的为冲击式打桩机，达110dB，另外，混凝土振捣器、静压式打桩机等和钻孔式灌注机的噪声也较高，在80dB以上。

表7.2-1  主要施工机械设备的噪声声级

| 序号 | 施工机械 | 测量声级[dB] | 测量距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖 路 机 | 79 | 15 |
| 2 | 压 路 机 | 73 | 10 |
| 3 | 铲 土 机 | 75 | 15 |
| 4 | 自卸卡车 | 70 | 15 |
| 5 | 冲击式打桩机 | 110 | 22 |
| 6 | 钻孔式灌注桩机 | 81 | 15 |
| 7 | 静压式打桩机 | 80 | 15 |
| 8 | 混凝土搅拌机 | 79 | 15 |
| 9 | 混凝土振捣器 | 80 | 12 |
| 10 | 升 降 机 | 72 | 15 |

### 7.2.2评价标准

建筑施工场界噪声限值标准见表6.2-2。由于本项目占地面积较大，不同施工阶段存在同时进行的情况。根据GB12523-2011《建筑施工厂界环境噪声排放标准》中规定，即昼间70dB（A），夜间55 dB（A）。

### 7.2.3噪声预测模式

本项目施工过程产生的噪声在预测时仅考虑扩散衰减。

施工机械一般可看作固定点源，在距离r米处的声压衰减模式为：

LA(r)=LA(r0)－20lg(r/r0)

所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其噪声叠加计算模式为：

以上两式中：

LA(r)——距离声源r米处的声压级，dB(A)；

LA(r0)——距离声源r０米处的声压级，dB(A)；

r0——参考位置，本次取1m；

r——预测点到声源的距离，m；

LA——合成声压级，dB(A)；

LAi——第i个声源对某个预测点的等效声级，dB(A)。

### 7.2.4预测结果分析

当单台建筑机械作业时可视为点声源，根据噪声预测模式可以计算出噪声源强随距离衰减的情况。各建筑机械的噪声衰减见表7.2-3。表中r55称为干扰半径，是指声级衰减到55dB时所需的距离。

表7.2-3  各种建筑机械的干扰半径

| 阶 段 | 噪声源 | r55 | r60 | r65 | r70 | r75 | r80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土石方 | 装载机 | 350 | 215 | 130 | 70 | 40 |  |
|  | 挖掘机 | 190 | 120 | 75 | 40 | 22 |  |
| 打 桩 | 冲击式打桩机 | 1950 | 1450 | 1000 | 700 | 440 | 165 |
| 结 构 | 混凝土振捣器 | 200 | 110 | 66 | 37 | 21 |  |
|  | 混凝土搅拌机 | 190 | 120 | 75 | 42 | 25 |  |
|  | 木工园锯 | 170 | 125 | 85 | 56 | 30 |  |
| 装 修 | 升降机 | 80 | 44 | 25 | 14 | 10 |  |

由表可知，施工机械的噪声由于噪声级较高，在空旷地带传播距离很远。为避免对对周边环境产生影响，必须合理地安排这些机械作业的施工时间，尽量不安排夜间施工。

### 7.2.5减噪措施

施工期间的噪声污染主要来自于施工机械作业产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声，应该分别采取相应的控制措施，严格遵照施工噪声管理的规定，防止噪声影响周围环境和人们的正常生产生活。

- 合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，禁止在夜间施工，由于工艺需要、需要夜间施工、应向有关部门申请夜间施工许可证，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀地使用。

- 对本项目的施工进行合理布局，尽量使高噪声的机械设备远离附近的居民住宅楼。

- 从控制声源和噪声传播以及加强管理等几个不同角度对施工噪声进行控制。

- 控制声源

有意识地选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备(挖土机、推土机等)以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备。

- 控制噪声传播

将各种噪声比较大的机械设备远离西侧及北侧的住宅区，并进行一定的隔离和防护消声处理，如有必要建立临时性声屏障，这样可以减少对住宅区的影响。

- 加强管理

对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在所经过的道路禁止鸣笛，以免影响沿途居民的正常生活。

## 7.3 施工废水的影响及控制措施

### 7.3.1施工废水的影响

施工期废水主要有：暴雨造成地表径流携带大量泥砂而成的“黄泥水”；包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、混凝土搅拌车及输送系统冲洗废水、车辆清洗水、开挖基础时为降低地下水位的排水等；生活污水包括施工人员的清洗水、食堂下水和厕所冲刷水。排水过程产生的沉积物将会进入区域附近的下水管涵导致堵塞，因此必须做出一定的预防措施。

1、施工废水

由于项目地质表面基本上属软基土，地下水位高，在高层建筑基础及地下室施工阶段，往往会产生大量含泥浆的地下水。泥浆主要在打桩阶段产生，产生量与打桩方式有关，钻孔式灌注打桩比静压式打桩产生的泥浆要大得多。

泥浆水主要含有大量泥浆，其悬浮物浓度较高，泥浆水若不经处理直接排入附近河流将会对内河水质产生影响，增加其浑浊度和有机污染负荷。因此必须对其进行沉淀处理，经沉淀处理后，其上清液可回用作为施工用水，而沉淀的淤泥需在施工场地设一定面积的淤泥干化场地，经干化后淤泥应运至指定地点作覆土处置。泥浆水通过上述方法处理后，一般不会对环境产生大的影响。

此外施工期生产废水包括施工过程中混凝土搅拌产生的泥浆水，该部分废水颗粒物浓度高，因此必须使用商品混凝土，不在现场搅拌，以减轻污染。施工机械设备的维修、清洗也将产生少量的废水，其主要污染物为石油类和SS，浓度一般为15mg/L和400mg/L；施工废水如直接排入水体，会给水体带来不良影响，因此应当采取合适措施避免直接排入水体。

2、生活废水

施工期间的生活污水主要来自施工人员的生活过程，包括吃饭、洗衣、洗澡、入厕等。由于本项目建设期较长，因此本项目施工人员应设立集中的驻地，要求施工单位使用可移动式生活污水处理装置或化粪池，定期委托环卫部门清运处理。

### 7.3.2施工废水的控制措施

- 施工期如在施工现场搅拌混凝土，将产生大量的水泥浆水，该部分废水颗粒物浓度高，因此必须使用商品混凝土，且不在现场搅拌，以减轻污染。

- 在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生；施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。

- 采取措施控制地表降尘积累，以减小降水前地表积累的污染负荷。

- 施工场地修建沉淀池，泥浆废水收集后沉淀处理，沉淀池内淤泥定期清理，运往碴场堆放，上清液可回用于工地除尘洒水、车辆冲洗水等，进行回用。

- 施工人员尽量利用周边现有生活设施，确需建立施工营地的应建立移动厕所和化粪池，收集施工人员生活废水，定期委托当地环卫部门清运。

## 7.4施工固废的影响及控制措施

### 7.4.1施工固废的影响

施工期固体废物包括施工期间施工人员的生活垃圾，以及施工过程中丢弃的包装袋、废建材等生产垃圾，管理部门应妥善安排收集，生活垃圾送城镇环卫部门处理，生产垃圾尽量回收再利用，剩余部分与生活垃圾一起送环卫部门处理。

施工期产生的固体废弃物主要是施工过程中产生的建筑垃圾和由施工人员产生的生活垃圾两类。相对而言，施工期的固体废弃物具有产生量大、时间集中的特点，对环境的污染是暂时性的，可采取一些临时性的措施加以处置。

施工期建筑垃圾来自：地表清理，如去除地表植被、构筑物以及基础开挖产生的挖方，该类垃圾产生量比较大，产出的时间集中，无机物含量高，有机物含量低，可燃物含量低。施工人员生活垃圾产生量相对建筑垃圾量而言较小，但其中有机物比例较高，无机物含量低，垃圾中的可燃物含量较高。

由于本项目建筑垃圾的量较大，故必须有事先的安排处理，弃土、弃渣应运至当地相关部门指定的弃渣弃土消纳场。建筑垃圾在不能得到及时清运的情况下，建筑垃圾中的弃土、砖瓦沙石、混凝土碎块等无机成分的影响主要表现为：在旱季，受季风的作用，垃圾中的比重较轻的(例如塑料袋、水泥袋碎片)和粒径稍小的尘埃随风扬起污染附近区域的大气环境和环境卫生。在雨季，随暴雨和地表径流的冲刷，泥沙将堵塞下水管涵、污染附近的水体等。这种影响将比较现实和比较经常，因而应引起足够重视。

建筑垃圾中的有机成分，如废油漆、涂料等，受雨水作用进入水体后将对水质造成一定程度的污染。由于有机溶剂一般较少，这种影响将比较小。但如果有，原则上应按危险废物处理。

若不够重视，施工期的生活垃圾的影响可能比较大一些。这是因为在施工期间，施工人员的生活垃圾不断的产出，而与此同时常规的垃圾收运系统又没有建立和运转，很容易导致垃圾的堆积、腐烂发臭。它可以产生如下的负面环境影响：臭气污染大气环境；腐烂的垃圾渗滤液的成分十分复杂，有机含量很高，对水环境可以造成较重的污染；而在雨水的作用下，垃圾渗滤液可以更快速地进入水体从而加重对地表水的污染；腐烂的垃圾很容易滋生细菌和蚊蝇。

### 7.4.2施工固体废弃物的控制措施

施工期的固体废弃物有两类，一类是建筑垃圾，主要为无机类废物，施工中的下脚料，如弃土砖瓦、混凝碎块等，也包括一些装饰材料中的有机成份，如废油漆、涂料等，其产生量虽然较小，但由于废油漆、废涂料中可能含有有毒有害成分，因此需对这些固体废物单独集中处理，另一类是施工人员的生活垃圾。主要处理措施包括：

- 对于施工期固体废物应集中处理，及时清运出施工区域。

- 对于如废油漆、废涂料及其内包装物等，属于危险废物，必须严格执行危险废物管理规定，由专人、专用容器进行收集，并定期交送有资质的专业部门处置。

- 对于由施工人员产生的较集中的生活垃圾，由于其中含有较多的易腐烂成分，必须采取密封容器收集，以防止下雨时雨水浸泡垃圾，产生渗滤液，影响周围大气环境。

- 对于施工工人的驻地，设立垃圾收集装置，并定期清运。对于施工现场施工人员活动产生的分散垃圾，除对施工人员加强环境保护教育外，也应设立一些分散的小型垃圾收集器(如废物箱)，并派专人定时打扫清理，施工期少量的危险废物交有资质的部门处理。

- 对于施工建筑垃圾和工程弃土，必须集中运往指定的余泥渣土受纳场。

施工期间，对于运送散装建筑材料的车辆，必须按相关规定用蓬布进行遮盖，以免物料洒落。

## 7.5施工期的其他影响及控制措施

### 7.5.1 施工期的其他影响

施工期除了上述对环境的影响外，还有一些其他影响，主要有施工期对市容、市貌的影响；施工车辆增加对交通的影响等。

施工现场免不了有一些施工垃圾、建材堆放，施工车辆由于过载而造成泥土沿路洒落的现象，因此在施工点和施工车辆通过的路段会对市容市貌产生一定的影响。

另一方面，由于工程施工的需要，会在一定时期内增加大量的施工车辆，引起某些路段车流量的增加，减缓行车速度，从而导致汽车尾气排放量的增加，对环境造成影响。

### 7.5.2 施工期的其他污染控制措施

1、施工区要进行封闭式施工，以减少对市容市貌的影响。

2、加强对施工车辆的维修、保养和清洁工作，一方面可减少行车事故发生的发生率，保障交通顺畅，另一方面，清洁的车辆也可减少对市容、市貌的影响，同时又可减少洒落现象，防止二次污染。

3、施工区域要有明显标志，保证来往行人、车辆的安全。

# 第八章  污染防治措施分析

## 8.1 废水处理措施

### 8.1.1废水产生量

该项目废水主要为造纸废水，还有少量生活污水。

每天生产废水产生量为1806.6t，相当于吨纸排水10.8吨。

本项目每天生活污水产生量为7.6t/d，食堂废水经隔油处理后，汇同其他生活污水，经化粪池预处理后纳入河屿造纸污水处理厂处理后排放，每年向环境排放量为0.228万吨。

### 8.1.2废水处理站设计能力

永嘉县鑫鑫纸业有限公司原有废水处理系统设计采用物化+生化二级处理工艺，其中物化处理能力为5000m3/d、生化处理能力为2000m3/d，因此污水处理站现有设计处理能力能够满足技改项目需要。

### 8.1.3 处理工艺

本公司废水处理站采用物化+生法二级处理工艺。

- 工艺流程图

废水处理工艺流程图见图8.1-1。

（2）工艺流程说明

处理工艺说明：车间废水流经车间回用池（底浆白水池）后溢流入调节池，再经提升泵输入斜筛回收纸浆，滤液流入反应池，加入适量的PAC和PAM并搅拌使之充分反应进入初沉池进行泥水分离，去除部分CODcr、BOD5和SS。产生的初沉污泥排入污泥浓缩池，经压滤干化后外运填埋，上清液排入中间回用池（蓄水池），其中部分回用于生产车间，剩余废水以恒定流量由清水泵连续提升至A/O池进行生化处理，通过微生物的代谢作用分解有机污染物，出水流经清水池纳管排放。

（3）设计处理水量水质

进水水质pH 6-9、CODcr≤2800mg/L、BOD5≤1000mg/L、SS≤600mg/L。

一级物化处理能力6000t/d，二级生化A/O生化处理系统24小时处理能力达到2500t/d。

### 8.1.4技术可行性分析

水量分析：从前面工程分析可知，进入一级物化处理的水量为4717.2t/d，进入二级生化处理的水量为1806.6t/d。本项目污水处理系统一级物化处理能力为5000t/d，为最大水量的1.1倍，可以满足要求；二级生化处理能力为2000t/d，为最大水量的1.1倍，可以满足要求。

### 8.1.5 出水达标可行性分析

企业生产灰板涂布纸，属于废纸造纸，生产工艺和产品与技改前一样，废水性质一样，废水水质相似，主要的工艺流程见8.1-1所示，废水经斜筛去除大部分絮状物质，再经调节池和沉淀池去除SS，有机物主要在A/O生化阶段去除，废水最后经二次沉淀池处理后排放，废水处理效果预测见表8.1-1。

表8.1-1       处理效果预测

| 项目 名称 | PH | SS | COD | BOD5 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出水 mg/l | 去除率 （%） | 出水 mg/l | 去除率 （%） | 出水 mg/l | 去除率 （%） | 出水 mg/l | 去除率 （%） |
| 原水 | 6-7 | 600 | — | 2800 | — | 560 | — | 10 | — |
| 斜筛 | 6-7 | 448 | 25 | 1998 | 28.6 | 476 | 15 | 10 | — |
| 调节池 | 6-7 | 648 | — | 1998 | — | 476 | — | 10 | — |
| 初沉池 | 7-8 | 64.8 | 90 | 300 | 85 | 47.6 | 90 | 10 | — |
| A/O池 | 7-8 | 40 | 38.3 | 100 | 66.7 | 20 | 58 | 6 | 40 |
| 二沉池 | 7-8 | 20 | 50 | 70 | 30 | 15 | 25 | 5 | 16.7 |
| 出水 | 7-8 | 20 | — | 70 | — | 15 | — | 5 | — |

### 8.1.6 经济可行性分析

本次技术改造沿用原废水处理设备，不需要基础建设投资。

运行费用包括预处理的电费、药剂费、人工费等，处理成本约1.2元/m3废水。按本项目处理水量59.85万t/a计算，约需71.82万元/年。

### 8.1.7 其它废水处理

锅炉除尘废水经处理后循环利用，不排放。生活污水经过预处理后纳入厂区生化处理系统，与其它生产废水一并处理后排放，其中食堂废水需采用隔油处理。

### 8.1.8 其它废水处理要求

（1）要求企业设置事故应急池。根据厂区地势，拟将厂区现有1个2500m3的白水回用池兼做应急池，正常情况下回用池储水量在1000m3左右。从前面分析可知，造纸车间废水产生量（除去本车间内回用）为4717.2t/d，最坏情况下可以存储5小时的水量。要求企业发生事故，废水不能达标排放的情况下，将废水暂时存储在该回用池中，当达到该回用池存储量时，企业必须停产。应急水池大，发生事故时，缓冲时间可以比较长，短时间可以修复的事故就可以不停产，可以避免一些经济损失。据调查了解，从生产工艺角度，造纸生产线可以根据需要随时停产，因此，2500m3的应急水池是可行的，另外，回用池地势较低，可兼做消防废水收集池。

（3）、规范废水排放口，保证在线监测装置正常运行。

（4）、加强废水处理设施的日常维护管理，确保设施正常进行。在废水处理发生意外故障时，应及时排除或停产检修，严禁废水超标排放。

（5）、推行清洁生产，提高废水回用率，减少排污量。

## 8.2 废气

### 8.2.1锅炉废气

本项目废气主要来源于燃煤锅炉，锅炉房设置1个烟囱，高度不低于45米。1、处理方法

目前国内锅炉烟气处理的方法很多，有旋风除尘、水膜除尘、陶瓷多管除尘、旋流塔板除尘、冲击式文丘里除尘等，这几种方法各有利弊，综合考虑处理效果、使用寿命、工程投资、运行费用等诸多因素，本报告书推荐企业选用水膜加碱法除尘脱硫，其除尘效率可达到90%以上、脱硫效率可达到75%以上，处理后的烟尘达到200mg/Nm3以下， SO2为900mg/Nm3以下，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）二类区Ⅱ时段中规定的烟尘浓度不高于200mg/Nm3、SO2不高于900mg/Nm3的要求，且满足总量控制指标要求，除尘后的烟气再通过高45m烟囱达标排放。

本项目锅炉烟气处理流程原理如下：锅炉排放出来的烟气经旋风除尘处理后，从塔体底部切向进入筒体，通过塔体上升，液体加在盲板上，分配到各叶片上，形成薄膜层，同时被气流喷洒成液滴，随气流运动的同时，被离心力甩至塔壁，形成沿壁旋转的液环，并受重力作用而沿壁下流至环形的集液槽，再通过溢流装置流至下一块塔板的盲板上达到除尘及脱硫的目的。净化后的烟气通过旋流分离和除湿槽，脱除水雾后排入大气。

工艺流程如下：

2、技术可行性分析

（1）吸收原理和工艺流程

双碱法采用NaOH溶液（第一碱）吸收烟气中SO2，再用石灰石或石灰（第二碱）再生，可制得石膏，再生后的溶液继续循环利用。

①吸收反应原理（用NaOH吸收）

2NaOH+SO2→Na2SO3

Na2SO3+ SO2+H2O→2NaHSO3

吸收开始时，主要按照前面二个反应生成Na2SO3，而后Na2SO3能继续从气体中吸收生成酸式盐NaHSO3。由于烟气中有O2存在，吸收过程主要的副反应为氧化反应：

Na2SO3+ 1/2O2→Na2SO4

从以上反应可知，循环吸收液中主要成分为Na2SO3、NaHSO3和少量的Na2SO4。

②再生反应原理（用Ca(OH)2再生）

2NaHSO3+ Ca(OH)2→Na2SO3+CaSO3·1/2H2O+3/2H2O

Na2SO3+ Ca(OH)2→2NaOH + CaSO3·1/2H2O

(2)技术问题

①吸收液的pH值

在用钠碱吸收的过程中，由于H+不断增加，使pH值相应下降到某一值时，吸收效率即急剧下降，吸收过程pH值的变化分为以下几个阶段:

1)pH值自13.05-7.5的变化：由于烟气中含有大量的CO2，用所制备的溶液洗涤气体时，首先发生的是CO2与NaOH的反应导致了吸收液pH值的降低。

2）pH值自7.6-5.6的变化：当pH值降至7.6以下时，方发生吸收SO2的反应。

3）pH值自5.6-3.9的变化：当吸收液中的Na2SO3全部转化为NaHSO3时，溶液中的pH值为4.4，此时将不可能继续与SO2起化学反应。由于溶液中全部为NaHSO3和过剩的H2SO3，pH值急剧下降。

4）pH值从3.9降至3.8，由于溶液中的Na2SO3全部转化为NaHSO3，不可能继续与SO2起化学反应，此时仅因SO2对该溶液的溶解度关系而溶解于溶液中，并达到饱和，因此溶液的pH值不可能低于3.7。

因此，吸收液有效吸收pH值的范围为4.4-7.6，在实际引出吸收液进行处理时，吸收液pH值应控制在此范围内的一个适宜值上。

②浓减法和稀碱法

钠钙双碱法依据吸收中活性钠的浓度，可分为浓减法和稀碱法两种流程。一般来说，浓减法适用于希望氧化率相当低的场合，而稀碱法则相反。当使用高硫煤、完全燃烧并且控制过量空气系数在最低值时，如采用粉煤或油作为燃料时，宜采用浓减法；当采用低硫煤或过剩空气系数大时，如采用自动加煤机的锅炉烟气时，宜采用稀碱法。本项目选用低硫煤，要求采用稀碱法。

③结垢问题

在双碱法系统中有两种可能会引起结垢，一种是硫酸根离子与溶解的钙离子产生石膏结垢；另一种为碳酸盐结垢。在稀碱法系统中采用“碳酸盐软化法” 保持低的钙离子浓度，可避免石膏结垢。而浓减法系统则不存在这个问题，因为高的亚硫酸盐浓度使钙离子保持在较低的浓度范围内。根据经验，溶液中要保持石膏浓度在其临界饱和度值1.3以下，即可防止它的沉淀。

④生成不易沉淀的固体问题

当溶液中的可溶性硫酸盐浓度过高（>0.5mg/L）和镁离子浓度过高（>120mg/L）时，固体的沉淀渣性质显著恶化。

⑤钠耗问题

钠耗是双碱法的一个重要指标，一般情况下，钠耗只占年操作费用的2%，单单从运行费用角度来看，钠耗不是一个重要的影响指标。但是如果钠从废渣中仅浸出来的话，则高钠耗量会对环境有显著影响。

双碱法吸收剂采用钠碱，故吸收效率高，而且吸收系统内不生成沉淀物，没有结垢和堵塞问题。由于氧化副反应生成的Na2SO4较难再生，需不断向系统补充NaOH，使碱的消耗量增加；再者，有Na2SO4存在，将降低石膏的质量，这是该法的缺点。

3、经济可行性分析

SPC型旋流塔板脱硫除尘器（双减法除尘脱硫）由于采用了石灰水（Ca(OH)2）作为吸收液，在喷入旋流板中，发生了快速中和反应，SO2去除效率主要受气液接触效果控制。采用多层塔板，使气液接触的机会增加，液雾与烟气接触面积也增大，脱硫效果则越好。各项技术性能指标列于表8.2-1。

表8.2-1     SPC型脱硫除尘器（双碱法）技术性能

| 除尘效率 | 脱硫 效率 | 林格曼 黑度 | 设备系统 总阻力 | 耗水量 | 使用寿命 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95～99% | >75% | 1 | 1000～1300Pa | 0.28kg/m3烟气 | 20年；易损件约：5~10年 | 循环用水 |

双碱法主要设备装置包括洗涤塔、混合槽、稠化槽、真空过滤器及水泵等，加上管道等系统一次性投资约为25万元。

运行费用包括预处理的电费、石灰、氢氧化钠、人工费等，年运行费用约25万元。

### 8.2.2煤堆场扬尘

对煤堆料场的扬尘，建设单位须采取有封闭、化学稳定的方法减少扬尘的发生量。具体措施为：

①煤场四周建设固定挡风墙和抑尘网，煤堆周围设置喷淋装置；

②装卸过程中应充分考虑风速对起尘的影响，装卸作业应在无风或小风时间进行，且在装卸过程中需要用水进行喷淋降尘，在风速大时应停止装卸作业；

③进出车辆运输过程中进行防尘遮盖；

④在场区四周绿化，场内道路及堆场地面硬化。

⑤大风和暴雨天气，须在煤堆上加盖篷布，防止煤尘污染等。

该措施环保投资约3万元。

### 8.2.3食堂油烟

本项目设有食堂，其排放的油烟若处理不当，会对环境产生一定影响。饮食油烟成分十分复杂，既含有油脂、蛋白质及原料佐料在受热条件下进行物理化学反应产生的有机烟气，也有加热操作过程中液滴溅裂、油料物料分解、氧化、聚合的高分子化合物，因此存在的形态有TSP，又有气体分子的有机态污染物。测试发现，食用油加热到150～200℃时产生的气态污染物中有不少是致癌物质，这些污染物若直接排入空气中，会污染环境。因此，必须安装先进的油烟净化装置。油烟净化器采用静电沉积原理，利用高压下产生的静电力实现油滴粒子与气体分离，处理后油烟经过管道屋顶排放。

由类比调查可知，油烟废气在净化处理前浓度约为40mg/m3，最高允许排放浓度为2.0mg/m3，经过净化处理后油烟浓度一般在1.33～1.77mg/m3之间，平均值为1.5mg/m3。因此一般油烟在经过油烟净化器的有效净化后，其排放口浓度能够达到国家规定的排放标准，可把油烟对环境的影响控制在一定范围内。本工程油烟净化后经烟道通向室外屋顶排放，这样则油烟废气经过扩散后不会对周围大气环境产生大的影响。

## 8.3 噪声

对于本项目的噪声控制必须从噪声源控制、噪声传播途径控制等方面进行考虑。

（1）在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声。

（2）对碎浆车间、制浆车间、造纸车间墙壁进行降噪设计，如设计空心隔声墙，墙壁上铺设吸声材料；造纸车间、后加工车间门窗采用双层采光玻璃隔声和通风消声百页窗及隔声门复合配制，车间内应根据噪声源，设置吸声吊顶。

（3）锅炉风机与烘干罩排风机是本项目最强噪声设备。对于锅炉风机，要求安装隔声罩，并加装减震底座，同时要求鼓风机吸风口安装消声器，降低空气动力噪声。要求给每台烘干罩排风机建隔声罩，加减震底座，同时要求在排风机出风口安装消声器，降低空气动力噪声。

（4）蒸汽锅炉排污产生短时间高噪声，要求企业合理安排排污时间，严禁在夜间排污放汽。蒸汽排污阀必须安装消音器。

（5）对噪声污染大相对较大的设备，如锅炉风机、排风机、双盘磨等须配置减振装置。对防振垫、隔声、消声器降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的应及时更换，防止机械噪声的升高。

（6）据调查了解，造纸厂铲车规格较大，启动、刹车频繁，噪声较强，特别是在急刹时，要求加强对铲车、汽车等流动噪声源的管理，加强对职工环保教育，减少人为噪声。

（7）加强厂界绿化，以阻挡噪声的传播.

（8）该项目噪声污染防治工作必须执行“三同时”制度。

（9）整个噪声防治投资约10万元。

## 8.4 固废

固体废物是一种积累性的污染物，不仅占用土地，在一定条件下还会发生物理或生化的转化，从而在堆积地附近造成对大气、土壤、水质的污染。综合利用固体废物，不仅是环保的需要，也是废物资源化的要求。因此，对固体废物进行适当的处置，将其转化为适于运输、贮存、利用的固态物质，从环保及经济方面都是十分必要的。

本项目固体废物主要为：（1）锅炉煤渣；（2）、废纸在洗浆过程中剔除的非纸类物质，主要是废塑料，泥沙，另外还夹杂有少量的金属物质；（3）废水处理后的污泥、浆渣；（4）锅炉除尘系统产生灰泥；（6）生活垃圾。

该项目固体废物产生量较大，建议采取以下措施加以控制：

(1)固废的收集方式强调采用分类收集，即废纸渣、水处理污泥、生活垃圾等，区别性质，分别收集处置。

(2)采用先进的、成熟的生产工艺，以使除渣器滤出的废纸渣尽可能全部回用于生产，提高资源利用率。

(3)废纸和污泥堆场不得敞开堆放，应建成具有防渗漏、防水冲扩散的堆放场，做到无害堆放，防止大雨冲淋而污染水源。

(4)严禁在厂内焚烧粘纸、废纸渣，严禁将固体废弃物倒入附近河道。

总之，对固体废物的处置应本着无害化、减量化、资源化的原则妥善处理，尽量做到废物再利用，以免对环境造成二次污染。

本项目固废处置措施见表8.4-1。

表8.4-1       固废处置措施一览表

| 序号 | 固废名称 | 处置措施 |
| --- | --- | --- |
|  | 粘纸、塑料纸袋、铁丝小铁钉等 | 外卖综合利用 |
|  | 泥砂 | 外运填埋 |
|  | 污泥 | 外运填埋 |
|  | 浆渣 | 回收利用 |
|  | 废纸 | 厂内回收造纸 |
|  | 煤渣、灰泥 | 外运筑路、制砖等综合利用 |
|  | 生活垃圾 | 委托环卫部门清理 |

## 8.5 污染防治措施清单

本项目污染防治措施清单见表8.5-1。

表8.5-1     本项目主要污染防治措施清单

| 分类 | 工程措施名称 | 主要设施组成说明 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 做好清污、雨污分流 | 做好清污、雨污分流工作。雨水经雨水管网排入陡门溪。污水经河屿污水处理站处理后统一排放。 |
|  | 废水处理及循环利用工程 | 本项目设置白水回收机，将纸机白水回收后直接用于配浆系统；厂区中央设置2000m3回用池一座（兼作事故应急池和消防废水收集池），总排口安装在线监测。 |
|  | 其他 | 1、加强企业清洁生产管理与节水环保宣传，从各个环节减少用水量及排水量。 2、禁设露天堆场。厂方应在废纸堆场上方加盖顶棚，建议采用钢结构加彩板来制作顶棚。 3、应在堆场四周设置污水沟渠，收集后进入污水处理站。 |
| 废气 | 蒸汽锅炉 | 设20吨蒸汽锅炉一个，烟气处理工艺采用旋风除尘+双碱脱硫法处理后经45米烟囱高空排放。安装在线监测。 |
|  | 煤堆场 | 堆场加盖，并定期洒水抑尘 |
|  | 污水处理厂恶臭 | 对调节池、物化池等密封加盖收集后高空排放 |
| 噪声 | 合理布局 | 对车间内设备应合理布局，高噪声设备尽量布置于车间中央 |
|  | 车间降噪 | 1、对碎浆车间、制浆车间、造纸车间墙壁进行整体降噪设计，如设计空心隔声墙，设置隔音窗户，墙壁上铺设吸声材料等； 2、造纸车间、后加工车间门窗采用通风消声百页窗及隔声门复合配制，车间内应根据噪声源，设置吸声吊顶。 |
|  | 高噪声设备隔声、减震 | 1、对高噪声的水泵、浆泵、真空泵等，尽量集中布置在水泵隔声间内，并在泵座基础减震，安装弹性衬垫和保护套；泵进出口管路加装避震喉；对水泵电动机装隔声罩。 2、对各种设备（包括：造纸机、卷纸机等）的电动机加隔声罩，在风机进出口及空压机进气、排气口安装消声器。 |
|  | 加强管理 | 定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染，做到文明生产。 |
|  | 绿化 | 在四周厂界设置2m高的非镂空围墙，围墙内侧设置宽约3~5m的绿化隔离带，种植乔木为主，辅以灌木等。 |
| 固废 | 铁丝 | 经集中收集后外卖至废品回收站 |
|  | 砂渣 | 由当地环卫部门统一清运填埋 |
|  | 浆渣 | 送纸机造纸 |
|  | 废塑料片 | 经集中收集后外卖至废品回收站 |
|  | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一清运填埋 |
|  | 其他 | 1、按规范设置固废堆场，容量建议不小于2天的堆存量，尽量做到日产日清。堆场上方加盖防雨棚板，四周设水沟，初期雨水入污水处理池，堆场地面为水泥地面，以防渗漏；建立日常固废储存、处置档案记录。 2、加强废纸堆场地面的清洁管理。 |
| 绿化 | 种草植树 | 厂前区、道路和建构筑物四周。加强绿化，草坪与植树相结合。 |
| 风险事故 | 应急措施 | 详见环境风险篇章。 |

# 第九章  清洁生产和总量控制分析

## 9.1 清洁生产

清洁生产是采用清洁的原材料，清洁的生产过程，生产出清洁的产品，从而达到防治工业污染和提高经济效益的双重目的。其核心问题是节能、降耗、减污、低投入高产出。环评中的清洁生产评价指标分为六类：生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求。

### 9.1.1 清洁生产思路

1、生产工艺与装备要求。工程以废纸为原料，采用目前国内外先进成熟的生产技术和设备，生产箱板纸，依靠技术进步实现节能。

造纸生产是将制浆制备好的纤维浆料再进行稀释、除砂、精选，以1.0~1.8%浓度上网，在网部通过自然脱水、真空抽吸脱水至18%~22%的干度进入压榨部，通过压榨部机械加压脱水至35%~45%的干度进入干燥部烘缸组，烘缸中通入5bar~8bar的微过热蒸汽加热烘缸表面从而加热湿纸幅，使湿纸幅的温度由进入烘缸前的45℃升至约100℃，在高温段将湿纸幅中的水份蒸发，使其干度达到92%的成品质量要求后离开干燥段进入后续的完成工段。

2、节约能耗。节约能耗是最大限度的节约运行成本。资源短缺和污染防治是制约造纸工业快速、健康和持续发展的重要“瓶颈”。针对本项目的具体特点，从以下各方面采取节能减排措施：

①准确进行热平衡、负荷平衡、水平衡和物料平衡方面的计算，使所选设备及其能力与生产规模一致。

②对浆料的筛选除砂系统尽可能在较高的浓度上进行，并对纤维分级使用，达到物尽其材，节约能耗和物耗。

③选用新型的压榨部，提高脱水率，提高纸页进烘干部的干度。

④烘干部采用密闭气罩及配备热回收系统，降低热能消耗；纸机传动采用交流变频传动，减少能源的消耗，供电系统安装适当的静电电容器进行无功功率补偿，功率因数大于0.9，减少电气路损，节省能源；造纸车间白水全部回用，以减少清水的使用量。

⑤安装各种物料、能耗计量监测仪，记录数据，为生产管理、成本核算提供决策依据。

3、总图布置和运输节能。在满足安全防火规范条件下，合理规划布局，总图布置考虑生产工艺流程流畅、短捷，减少输送管路长度和车间内部运输距离。

合理规划人流、物流交通运输出口，交通组织便捷、顺畅。

4、电力系统。造纸车间纸机主传动采用交流变频分部传动，自动调节电机速度，减少电机空耗，既有利于生产，又节约电能；既省去了直流传动所需的通风冷却系统，又提高了整个传动系统的功率因数。同时，配合全厂供电系统安装适当的静电电容器进行无功功率补偿，使企业的平均功率因数大于0.9，电气线路损耗减少，从而节省能源。主要生产厂房大量采用高效气体放电灯混光照明，光效大大高于白炽灯等，同时光色接近日光色，以较小的功率可达到理想的照明效果。

### 9.1.2清洁生产指标分析

本篇章将依据《清洁生产标准—造纸工业(废纸制浆)》（HJ468- 2009），从生产工艺与装备指标、资源能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理等五个方面对本项目清洁生产水平进行全面分析。

1、生产工艺与装备要求

本项目生产工艺和装备先进性分析与清洁生产标准 (HJ468-2009)对比结果见表9.1-1。

表9.1-1         生产工艺于装备要求         HJ468-2009

| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺与装备要求 |
| 碎浆(非脱墨制浆) | 碎浆浓度≥8% | 碎浆浓度≥4% |
| 筛选 | 压力筛选 |

本项目采用水力碎浆，碎浆浓度在4%以上，并采用压力筛选，综合评定生产工艺与装备为二级水平。

2、资源能源利用指标

本项目生产工艺和装备先进性分析与清洁生产标准 (HJ468-2009)对比结果见表9.1-2。

表9.1-2          资源能源利用指标          HJ468-2009

| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新水用量 (m3/t） | ≤9 | ≤13 | ≤18 | 12.11 |
| 综合能耗（折标煤）/（kg/t） | ≤230 | ≤280 | ≤310 | 193.8 |
| 绝干纤维原料消耗量/(t/t) | ≤1.28 | ≤1.31 | ≤1.36 | 1.1 |

根据工程分析，本项目生产新鲜水用量2063.3t/d，年用量656760t/a，折合单耗12.63m3/t产品，绝干纤维原料消耗量1.1t/t。根据《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008）。本项目涉及到的能源资源包括新鲜水、电力、原煤等。新鲜水单耗12.63m3/t产品，折合标煤1.08kg/t产品，电力消耗150kwh/t产品，折合标煤18.44kg/t产品，原煤用量12350t/a，折合标煤174.3kg/t产品，综合计算，本项目综合能耗为193.8kg/t产品。

综合评定本项目资源能源利用指标为清洁生产二级水平。

3、污染物产生指标

本项目污染物产生情况与清洁生产标准 (HJ468-2009)对比结果见表9.1-3。

表9.1-3          污染物产生指标          HJ468-2009

| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水产生量/(m3/t) | ≤8 | ≤11 | ≤15 | 10.8 |
| 化学需氧量（CODCr）产生量/(kg/t) | ≤28 | ≤33 | 30.4 |
| 悬浮物（SS）产生量/(kg/t) | ≤18 | ≤22 | 6.52 |

根据工程分析，本项目废水产生量为1806.6t/d，10.8m3/t纸，化学需氧量产生量为30.4kg/t产品，悬浮物产生量为6.52kg/t产品。

综合评定本项目污染物产生指标为清洁生产二级水平。

4、废水回收利用指标

本项目废物回收利用指标与清洁生产标准 (HJ468-2009)对比结果见表8.1-4，由工程分析可知，本项目生产总用水量为65968.3t/d，生产新鲜水用量为2063.3t/d，循环水用量为63950t/d，工业用水重复利用率为96.9%，达到了清洁生产一级水平要求。

表9.1-4        废物回收利用指标          HJ468-2009

| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业用水重复利用率(%) | ≤95 | ≤90 | ≤85 | 96.9 |

5、环境管理指标

本项目环境管理要求指标与清洁生产标准（HJ450-2008）对比情况见表9.1-5。

表9.1-5          环境管理指标指标          HJ468-2009

| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境法律法规标准 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准总量控制和排污许可证管理要求。 | 符合 |
| 环境审核 | 企业按照GB/T 24001 建立运行环境管理体系，并通过认证。按照《清洁生产审核暂行办法》的要求进行了清 洁生产审核。 | 建立了健全的环境管理制度，原始记录及统计数据齐全有效 | 二级 |
| 生产过程环境管理 | 安装齐全的水、电、汽计量仪表，制定完善的考核制度 并能严格执行。 | 对主要环节的水、电、汽进行计量，制定定量考核制度并能严格执行。 | 二级 |
| 固体废物处理处置 | 对于一般废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中相关规定进行妥善处理；对于危险废物按照国家关于危险废物管理和处理处置的相关 规定进行安全管理和处置。 | 二级 |
| 相关方环境管理 | 对原材料供应方、生产协作方、相关服务方提出环境管理要求。 | 二级 |

综上，本项目物耗、能耗、设备、管理等处于清洁生产二级水平以上。

### 9.1.3清洁生产措施

本项目清洁生产措施见表9.1-6所示。

表9.1-6  清洁生产措施一览表

| 序号 | 方案名称 | 方案实施效果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 环境效益 | 经济效益 |
|  | 废纸原料分区管理 | 防止风化破坏纤维，减少废渣产生。 | 一年以减少1‰的损失率计，每年多利用废纸原料高达56吨，节约成本7.5万元。 |
|  | 规范现场管理 | 杜绝资源浪费，提高职工环境意识。 | 节约管理费用支出。无法计算。 |
|  | 管道阀门的检查维修、更换 | 杜绝蒸汽、压缩空气和水等资源的无谓浪费，减少废弃物产生。 | 从小处节约资源费用。无法统计核算。 |
|  | 节约用水用电 | 提高职工清洁生产意识、安全意识和质量意识。 | 节约水电费支出，暂时无法计算 |
|  | 规范管理制度 | 废物循环利用，减少固废污染。 | 无直接经济效益。 |
|  | 杜绝润滑油泄漏 | 降低润滑油的消耗。 | 无明显的经济效益 |

### 9.1.4进一步清洁生产措施

本评价结合项目特点提出了进一步采用的清洁生产建议，

⑴尽量避免生产废水事故性排放

⑵加强废纸回收的分类管理

科学合理地对废纸进行分类回收，可以达到分级处理，物尽其用的目的，提高回收质量与效率，并减少污染物的排放。

⑶建立和完善跑、冒、滴、漏控制系统。

⑷尽量使用含硫量低的煤，把污染降到最低限度。

## 9.2 总量控制

根据浙环发（2012）10号，纳入总量控制的指标为SO2、NOx、COD和氨氮，本着达标排放的原则，对项目排放的污染物进行总量控制。

根据浙环发〔2012〕10号文和温环发〔2010〕88号文规定，按照“以新带老”、“增产减污”的原则，技改（含改建、扩建、搬迁）项目污染物排放量原则上实行企业自身削减平衡。技改项目污染物排放量在企业原依法核定的排污总量（以项目环评批复量为准）内的，不属新增污染物排放量；污染物排放量超出企业原依法核定的排污总量的，超出部分排污总量按新增污染物排放量的削减替代要求执行。

技改前5个企业总产量为5.5万吨/年，废水排放量为234.4万吨、COD排放量为210.81吨/年、氨氮排放量为17.945吨/年、SO2排放量为80.61吨/年、NOx36.46吨/年，通过技术改造、清洁生产等措施，生产规模不变，提高废水循环使用率，技改后项目年排废水排放量为59.85万吨、COD排放量为47.88吨、氨氮排放量为4.79吨/年、SO2排放量为33.60吨/年、NOx36.31吨/年。技改后排放总量建议按照排放标准进行控制，核准企业的污染物排放总量为废水量59.85万吨、COD排放量为47.88吨、氨氮排放量为4.79吨/年、SO2排放量为33.60吨/年、NOx36.31吨/年。COD、SO2、氨氮和NOx污染物总量可以在企业内部平衡。本项目实施后总量平衡见表9.2-1。

表9.2-1    主要污染物总量平衡表

| 内容 项目 | 技改前已批总量（t/a） | 技改后排放总量（t/a） | 总量增减量（t/a） | 建议总量控制指标（t/a） | 总量指标来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 234.4 | 59.30万 | -175.1万 | 59.30万 | 已批项目 |
| CODcr | 210.81 | 47.88 | -162.93 | 47.88 | 已批项目 |
| 氨氮 | 17.945 | 4.79 | -13.155 | 4.79 | 已批项目 |
| SO2 | 80.61 | 33.60 | -47.01 | 33.60 | 已批项目 |
| NOx | 36.46 | 36.31 | -0.15 | 36.31 | 已批项目 |

注：表中技改前废水、废气核定排放量数据来源于温州市排污单位初始排污权拟核定结果；

# 第十章  风险事故影响分析

## 10.1  引言

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

根据《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2011）中7.44条“在建设项目实施过程中，由于自然或人为原因所酿成的爆炸、火灾、中毒等后果十分严重的造成人身伤害或财产损失的事故，均属风险事故，是否进行环境风险评价，应该视工程性质、规模、建设项目所在地环境特征以及事故后果等因素确定。”根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）“涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等的新建、改建、扩建和技术改造项目（不包括核建设项目）”须进行环境风险评价。本项目为造纸行业，不涉及重大危险辨识源，评价内容可以简化。

## 10.2  风险识别

### 10.2.1物质危险性识别

物质风险识别是指主要原辅材料、燃料、中间产品、最终产品运输以及生产过程中排放的“三废”污染物等。该项目为板纸生产项目，在生产过程中所涉及到的主要原辅材料及产品详见表10.2-1。

据查《建设项目环境风险评价技术导则》附录A1和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），使用的原料和产品均无重大危险源物质。但该项目使用的原料废纸和成品纸板数量较大，属于易燃物质。

表10.2-1  原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 年消耗量（t/a) | 储存量（t) | 包装形式 | 贮存地点 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废纸（板） | 62400 | 5000 | / | 堆场 | 国内外 |
| 2 | 增白剂 | 104t | 0.5t | 袋装 | 仓库 | 国内 |
| 3 | 丁苯胶乳 | 156t | 0.5t | 袋装 | 仓库 | 国内 |
| 4 | 淀粉 | 252.5t | 5t | 袋装 | 车间 | 国内 |

### 10.2.2危险单元及重大危险源识别

1、危险单元识别

本项目原料废纸和产品纸板均由汽车运输，根据本项目生产特征，确定危险功能单元为原料废纸和产品储存场所，详见表10.2-2

表10.2-2     功能单元划分

| 单元名称 | 单元功能 | 面积（m2） | 主要危险物质 | 风险识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废纸堆场 | 储存单元 | 1020 | 原料废纸 | 火灾 |
| 成品仓库 | 储存单元 | 384 | 成品纸板 | 火灾 |

2、重大危险源识别

重大危险源的辨识主要根据国家标准GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》来进行：

①单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

②单元内存在的危险物质为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源。

（1）

式中q1.q2…，qn—每种危险物质实际存在量，t。

Q1.Q2…，Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量t。

根据核查，纸张不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）范围内，因此本项目无重大危险源。

### 10.2.3环境敏感性调查

本项目位于工业居住混杂区，离废纸堆场约150米处有居民点，需要重视火灾事故风险。

### 10.2.4评价等级划分

由于该项目不涉及重大危险源，故本评价等级定为二级，根据导则应简要分析事故风险影响，并提出事故风险方法措施。

### 10.2.5事故案例

为了说明该企业原辅材料储运和生产过程中可能发生的事故，本次评价特别收集了相关典型案例，便于企业在今后的生产管理进行借鉴和预防。

1、火灾事故一。2010年5月6日15时许，杭州市所辖的富阳市春江街道八一村的杭州五洲纸业有限公司发生火灾，起火的为一个放废纸的仓库。起火现场浓烟滚滚，消防官兵立即铺设水枪开展扑救。由于一段时间的炙烤，五洲纸厂的部分墙体出现了倾斜之势，更危险的是有向隔壁的杭州富荣纸业有限公司蔓延的趋势。于是杭州市公安消防局出动湖滨、留下、景芳、近江、复兴5个中队16辆消防车前往现场进行增援。截至17时许，火势基本得到控制，过火面积约700平米，所幸并无人员伤亡。

2、火灾事故二。2012年4月9日凌晨4时31分，广东省东莞市中堂镇潢涌村大坦工业区建晖纸业有限公司发生火灾，着火的建筑物是4栋两层造纸车间和1栋单层仓库，主要燃烧物为成品纸，过火面积约3万平方米，由于现场可燃物多、火势猛烈、燃烧面积大，扑救十分困难。经过消防等相关部门大量人员的扑救，火势得到有效控制，虽然保住了该公司19万多平方米的连体生产车间和价值20多亿元的生产设备与资产，但成品纸损失惨重。造成火势快速蔓延的主要原因有三：一是纸厂为方便生产经营违章搭建，并且堆放可燃物品，占用消防通道及防火间距；二是纸厂安全管理制度落实不到位，可燃物品堆放多且杂乱；三是火灾可燃物荷载大，物资疏散困难，加之起火部位与四周连通，可以说是基本无防火分隔。

## 10.3  源项分析

根据 《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T-2004的定义，最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境(或健康)危害最严重的重大事故。而重大事故是指导致有毒有害物泄漏的火灾、爆炸和有毒有害物泄漏事故，给公众带来严重危害，对环境造成严重污染。

根据同类企业事故调查和分析，本评价确定最大可信事故为原料废纸、成品纸燃烧引发的火灾事故以及污染事故性排放。

### 10.3.1污染事故

污染事故指三废治理系统故障或生产系统设备、管道阀门破损引起的物料泄漏，由于污染物超标排放或有毒有害物质的泄漏，将对环境造成严重影响。项目可能出现的污染事故主要有污水处理事故、锅炉除尘脱硫系统故障。

### 10.3.2风险事故

风险事故是由于采用的装置、使用的物料和生产的产品等方面的原因，使整个生产系统存在着潜在的风险性事故，尽管发生几率极低，本项目不使用有毒有害易燃易爆危险化学品，发生此类事故的几率更低，但这种风险事故的发生将会造成人身伤害和财产重大损失，事实上这类事故属于劳动保护和安全生产范畴。本项目主要考虑火灾事故以及锅炉爆炸事故。

## 10.4  事故环境影响分析

### 10.4.1污染事故影响分析

1、污水处理事故

污水处理事故主要由于处理系统设备故障或运行管理不当等原因造成，在出现突发性事故时，企业必须采取相应的暂时停产等措施，不允许有直接排放或超标现象产生，企业必须加强对污水处理设施的管理，严格操作规程，必须设置应急事故池，避免该类事故发生。

表10.3-1 事故发生情况

| 序号 | 事故 | 原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理事故 | 管理不善 设备故障 | 未处理 直接排放 |
| 2 | 锅炉除尘系统故障 | 设备故障 | 未处理 直接排放 |

2、锅炉除尘系统故障

该事故主要由于设备故障造成，发生事故后，大气污染物烟尘与SO2的排放源强大大增加，烟尘浓度排放浓度将大幅度超标，SO2浓度也将超标，对周围大气环境的影响也大大增加。

### 10.4.2火灾事故影响分析

该项目可能发生的火灾事故主要存在于废纸堆场和成品纸仓库，本项目原料废纸消耗量为62400t/a，产品为55000t/a，一般储存量为一个月的使用量，分别为废纸约5200t、产品约4500t。本项目由于纸张储存量较大，一旦发生火灾，如不能及时扑灭，将发生大型火灾，产生大量烟尘、CO2、CO等空气污染物，同时可能造成巨大的经济损失以及人员伤亡。根据同类事故调查，火灾事故主要影响范围基本可控制在厂区内，对周围环境影响不大。但是离废纸仓库堆场120米处有居民点，显得敏感，企业在消防安全工作已经做出了一定的努力，但仍需加强风险防范。

火灾事故处理时，消防用水会形成大量废水排放，根据同类事故调查，采用5L/s强度水喷淋灭火。由于纸厂用水量很大，发生火灾时可用作消防用水，故灭火延续时间按3h计算，则消防废水产生量约54m3，其主要污染物为SS，经消防排水线路汇流集至事故废水池。

对于化学药品，本项目无液体化学药品，一般不会发生泄漏事故，不会对周围环境影响不大。

### 10.4.3锅炉爆炸事故影响分析

锅炉设备不良或操作不当或管理失职，易发生爆炸风险事故。

锅炉经过长时间运行后，将不可避免的出现水垢、锈蚀问题，锅炉形成水垢的主要原因是给水中带有硬度成份，经过高温、高压的不断蒸发浓缩以后，在炉内发生一系列的物理、化学反应，最终在受热面上形成坚硬、致密的水垢。水垢是锅炉的“百害之首”，硬度过高的水直接使用，不仅会危及锅炉安全运行，甚至引起爆炸，而且还可能造成人员伤害和财产损失。

## 10.5  环境风险防范措施

### 10.5.1污染事故防范措施

（1）设置事故应急池，若发生火灾爆炸等事故会产生大量消防水，应收集进入事故应急池，经处理监测合格后方可排放。另外根据《建筑设计防火规范》（GBJ16-2001）发生火宅时，本项目仓库消防给水量为5L/S，火宅持续时间为3h，确定一次消防用水量为54m3，另外事故应急池可兼作废水处理站事故废水的收集。该厂把厂区中央1个2500m3的废水回用池兼做应急池，正常情况下最大储水量在1500m3（平时储水量在1000m3左右），最坏情况下可以存储5小时的水量。要求企业发生事故，废水不能达标排放的情况下，将废水暂时存储在该应急池中，当达到该应急池存储量时，企业必须停产。应急水池大，发生事故时，缓冲时间可以比较长，短时间可以修复的事故就可以不停产，可以避免一些经济损失。

（2）鉴于除尘设施在运转一段时间后除尘效率会有所下降，因此要求厂家做好除尘设施的运行管理和易损件的日常检查，发现隐患及时处理，同时，废气处理设施必须有后备应急处理措施，把事故性排放的可能性降低到最低限度。

（3）加强对设备的维修管理，对三废治理设施的运行，必须严格按规范操作，尽可能避免事故排放。

（4）加强对三废处理系统的设计建造和整改，从选材、设计、维修、运行可靠性等方面综合考虑，使其达到工艺要求，从根本上减少事故排放的可能性。

（5）建立完善的管理和监测制度，以便更好地为安全生产管理服务。

（6）提高对各主要排放口的监测频率，对除尘脱硫装置应定期检查，保证其处理效率。

### 10.5.2火灾事故防范措施

1、建议企业委托有资质的单位进行安全评估

建立健全全厂安全管理、技术体系，加强危险源的的普查、管理，引入安全检查表，强化系统协调运作，提高事故预防能力，确保安全生产。

2、总图布置和建筑安全防范措施

总图布置应符合《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版），总平面布置应进行功能分区，分区内部和相互之间保持一定通道和间距；贮存和生产设施的布置应保证生产人员安全操作及疏散方便；厂区围墙与厂内建筑的间距不宜小于5m，围墙两侧建筑物之间应满足防火间距要求；建、构筑物之间的防火间距应符合GBJ16-87（2001年版）的有关规定；无电力线路跨越装置区。

根据规定，厂区应有两个以上的出入口，人流和货运流应明确分开。消防道路的路面宽度不应小于6m，路面内缘转弯半径不宜小于12m，路面上净空高度不应低于5m。

建筑物、构筑物的构件，应采用非燃烧材料，其耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。同一建筑物内，布置有不同火灾危险性类别的房间时，其中间隔墙应为防火墙。建筑物的安全疏散门，应向外开启。

3、贮运安全防范措施

废纸堆场存量应根据生产计划进行调整，进厂后及时分拣进入生产工序，夏季减少堆放量，纸垛体积尽量小，垛间确保通风间距，防止内部高温引起自燃；成品纸仓库应拥有良好的储存条件，通风设施良好；加强职工安全教育，加强防火，达到消防、安全等有关部门的要求。

4、工艺技术设计安全防范措施

应按照有关规定和标准合理设计工程的安全监测系统，包括自动监测、报警、紧急切断及紧急停车系统，防火、防爆等事故处理系统，还要完善应急救援设施和救援通道。

5、自动控制的安全防范措施

各生产装置的工艺控制应设置必要的报警自动控制及自动连锁停车的控制设施。自动控制系统应采用关键数据输入的冗余技术，应具有关键输入的异常中止功能。自动控制系统应辅之以就地显示仪表和就地控制阀门，能对紧急情况进行现场处理。

6、电气、电讯安全防范措施

应根据危险区域的等级，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃物质。

采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线（保护零线）专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。

建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。

企业应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。

做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。

对职工进行电气安全教育，掌握触电急救方法，严禁非电工进行电气操作。

7、消防及火灾报警系统

按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。消防给水压力低压给水时，水压应不低于0.2MPa，高压给水时，水压宜在0.7~1.2Mpa；水量应能保证连续供应最大需水量4h。

消火栓用水量、消防给水管道、消火栓配置、消防水池的配置应符合GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001版）的相关要求；固定式泡沫灭火站的设计安装应按照GB50151-1992《低倍数泡沫灭火系统设计规范》进行；灭火器的配置应按照GBJ140-1990《建筑灭火器配置设计规范》（1997版）进行。

建筑消防设施应进行检测，并按有关规定，组织项目竣工验收，尤其应请当地公安消防部门进行消防验收。

8、其它事故防范措施

废纸堆场和成品纸仓库四周设环形集水沟，完善集水系统，一旦发生火灾事故，消防废水可通过该系统收集后送事故池，进行沉淀处理后方可排放。

### 10.5.3锅炉爆炸事故防范措施

1、正确操作，合理运行

锅炉在使用过程中，控制水位不低于在规定的水标尺，保证锅炉不缺水，杜绝干烧。定期校验和维修汽包水位报警装置，发现异常，应立刻停止锅炉运行，向锅炉加水。

由于骤然降低负荷，容易导致汽压上升，正常运行时应尽量保持锅炉运行负荷稳定。

安全阀安全使用并检验灵敏度的可靠性，防止安全阀打不开，应按操作规定在一定的时间内进行人工排放，并定期做自动排汽实验，如发现安全阀无法正常起座或者回座，必须及时修复或更换，其他安全附件也应定期检验，如压力表的定期检验，确保压力表指示的准确性，发现不准确时，必须及时给予调换。

2、及时防止和清洗水垢

锅炉在运行中只要定期排污，不易沉积水垢。为了防止沉积水垢，常用钠离子交换水，经纳离子交换树脂处理的水将水软化，使其硬度能满足工业锅炉要求，不易沉积。当有水垢沉积时，水处理要求根据水垢的类型合理地处理。如果，水处理措施不当或处理效果就差，就会带来腐蚀速度加快、锅炉腐蚀的情况也会变得更复杂，所带来的隐患就很大。

## 10.6  应急预案

根据国家相关要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划，消除事故隐患的实施及突发性事故应急处理办法等。

风险事故应急预案主要包括事故处置程序和应急反应计划两部分。事故处置的核心是及时报警、正确决策、迅速扑救，各部门充分配合、协调行动。

### 9.6.1应急救援组织机构

为了有条不紊地应对环境突发事件，明确职责分工，提高处理效率，成立了“环境污染事故应急指挥小组”，由公司办公室、生产科、设备维修科、污染设施运营科和保安科等组成，一旦有人员和电话变动，应及时更新相应内容。

### 10.6.2应急指挥机构职责

1、指挥部成员职责

（1）负责协调指挥本公司环境突发事件防范和应急救援工作，负责本预案实施中的组织协调和统一对外关系。

（2）负责本公司环境突发事件应急防范队伍的建设和设备器材的配置。

（3）组织、指导本公司环境突发事件的应急演习。

（4）审核本公司应急经费预算。

（5）参与本预案的修订工作。

2、各小组职责

（1）通讯联络组：主要负责应急过程中指挥部成员、及相关部门的通讯联络，保证应急过程中的通讯畅通，同时对事故的全过程做好处理记录和报告记录。

（2）消防动力组：主要负责应急过程中的动力保障以及事故过程中的火灾预防。

（3）抢修组：负责各种事故条件下的设备、设施抢修。

（4）医护组：主要对应急过程中的伤员进行及时的治疗和护送工作。

（5）机动警戒组：依照规定指挥控制事故发生区的秩序，人员疏散以及危险区的警戒工作，并作为机动人员随时待命。

（6）后勤保障组：准备启动应急系统，负责应急过程中的物资和供应。

### 10.6.3应急救援保障

1、内部保障

（1）为保证应急处置工作的及时有效，事先配备了应急装备器材，并由专门人员负责保管、检修、检验、确保各种应急器材处于完好状态。

（2）绘制详细的工艺流程图、现场平面图和周围环境图，制定化学品使用管理规定和化学品安全技术说明书、互救信息、污染治理设施操作规程、污水处理工艺流程说明等，并建立档案专门管理。

（3）建立畅通有效的应急通讯系统，印刷应急联络通讯录分发给有关单位和个人，并在明显位置张贴。

（4）本公司实行环境突发事件应急工作责任制，将责任明确落实到人，加强相关人员的责任感。

（5）建立了各项应急保障制度，如值班制度、检查制度、考核制度、培训制度、环境管理制度以及应急演练制度等。

2、外部救援

（1）与附近同行业建立应急协作关系，一旦发生事故，内部排出有困难时，及时向附近同行业求援。

（2）与政府及相关单位保持联络，一旦发生重大突发事件，内部无法排除时，及时请求政府协调应急救援力量。

（3）聘任行业专家，成立专家咨询组，为事故应急提供技术支持。

应急预案纲要内容详见表10.6-1。

表10.6-1  环境风险的突发性事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 |  |
| 2 | 危险源情况 | 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 |
| 3 | 应急计划区 | 储存区、临近地区 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：公司应急指挥部负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理 临近地区：地区指挥部负责工厂附近地区全面指挥、救援、管制和疏散 |
| 5 | 应急状态分类及事故后评估 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 6 | 应急设施、设备与器材 | 防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等 |
| 7 | 应急通讯、通告与交通 | 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的和环境危害后果进行评估吸取经验教训，避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施及需使用器材 | 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备 |
| 10 | 撤离组织计划医疗救护与保护公众的健康 | 事故现场：事故处理人员制定现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案 临近地区：制定公众的疏散组织计划和紧急救护方案 |
| 11 | 应急状态终止及恢复措施 | 事故现场：规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复生产措施 临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演习 | 经济计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训，进行应急处理演习，对工人进行安全卫生教育 |
| 13 | 公众教育信息发布 | 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设应急事故专门记录，监理档案和报告制度，设立专门部门负责管理 |
| 15 | 附件 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

图10.6-1  事故应急救援预案框图

## 10.7  环境风险评价结论

1、该项目最大可信事故为主要为原料废纸、成品纸燃烧引发的火灾事故和锅炉爆炸事故。

2、该项目具有潜在事故风险，尽管最大可信事故发生概率较小，但企业要从建设、生产、贮运等多方面积极采取防护措施，才是确保安全的根本措施。

3、建设单位须制订环境突发事故应急预案，一旦突发环境风险事故，必须立即按应急预案提到的紧急处理、救援、监测方案等进行紧急救援，救援人员采取相应的防护措施，以避免造成人员伤亡事故。

4、经过分析，火灾事故和锅炉爆炸事故对周围环境的影响不大，该项目的最大可信事故风险是可以接受的。

综上所述，建设项目存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目生产、管理过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故该项目事故风险水平是可以接受的。

# 第十一章 公众参与

## 11.1 公众参与目的和形式

(1)目的

该项目的建设和运行，将不可避免的产生相应的环境污染问题，根据我国的环境保护法规和管理条例的要求，应在环评中开展公众参与工作，听取项目所在地周围单位及周围居民的意见和建议。

(2)公众参与调查原则

公众参与调查方式以针对性和随机性相结合的原则进行，以达到公正无偏，不带有调查者倾向和个人感情等主观问题。

(3)公众调查的形式

由我院以发放征询意见表、公示张贴的形式进行。参与对象主要是项目所在地周围的居民、村委会和单位企业。调查主要内容如下：

1、对当地现有环境质量的看法；

2、本地区主要环境问题；

3、对项目的了解程度；

4、对建设单位环境信誉的满意程度；

5、项目运营期对环境产生的哪些影响；

6、项目运营期对周边居民生活环境的影响程度；

7、对项目建设的态度。

## 11.2 被调查对象分析

本次公众参与共发放团体调查表20份，个人调查表50份，收回团体调查表20份，个人调查表50份，收回率100％。被调查的单位为项目所在地响山村及项目周边单位，被调查个人为项目附近居民、工人、干部等。

## 11.3 调查结果分析

（1）个人表调查结果分析

个人调查信息见表11.3-1、表11.3-2是本次公众调查结果个人表的统计汇总（调查表见附件）。

表11.3-2  个人调查统计结果

| 序号 | 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 所占比例(%) |
| 1 | 对区域环境质量现状的看法 | 好 | 11 | 21.6 |
|  |  | 一般 | 40 | 78.4 |
|  |  | 较差 | / | / |
| 2 | 您认为本地区主要的环境问题是什么 | 水污染 | 30 | 58.8 |
|  |  | 大气污染 | 43 | 84.3 |
|  |  | 固废污染 | 15 | 29.4 |
|  |  | 噪声污染 | 7 | 13.7 |
|  |  | 其他 | / | / |
| 3 | 对建设项目的了解程度 | 了解 | 14 | 27.5 |
|  |  | 有所了解 | 37 | 72.5 |
|  |  | 不了解 | / | / |
| 4 | 您对建设单位环境信誉的满意程度 | 满意 | 17 | 33.3 |
|  |  | 较满意 | 34 | 66.7 |
|  |  | 不满意 | / | / |
| 5 | 您对该项目建设运行最担心哪方面的环境问题 | 废气 | 43 | 84.3 |
|  |  | 废水 | 33 | 64.7 |
|  |  | 噪声 | 5 | 9.8 |
|  |  | 固废 | 12 | 23.5 |
| 6 | 该项目建成运行后对周边环境的影响程度 | 影响较大 | / | / |
|  |  | 影响较小 | 51 | 100 |
|  |  | 无影响 | / | / |
| 7 | 对项目建设的总体态度 | 支持 | 49 | 98 |
|  |  | 无所谓 | 1 | 2 |
|  |  | 不支持 | / | / |

从个人调查统计结果分析，将近21.6%的被调查人认为该区域环境质量现状较好，有78.4%的被调查人认为一般；被调查者认为区域主要环境问题是水污染的占58.8%，大气污染的占84.3%，固废污染的占29.4%，噪声污染的占13.7%；27.5%的被调查者了解本项目，72.5%的被调查者对本项目有所了解，说明大部分人对本项目有所了解，但还需加强宣传，让群众了解本项目，并清楚本项目实施的意义；33.3%的被调查者对建设单位环境信誉表示满意，66.7%表示较满意；调查过程中认为该项目运营对环境存在废气方面影响的占84.3%，废水方面影响的占64.7%，噪声方面影响的占9.8%，固废方面影响的占23.5%；所有的被调查者认为项目建成运行后对环境影响较小；98%的被调查者支持项目的建设，2%的被调查者表示无所谓，没有被调查者反对项目的建设。

（2）团体表调查结果分析

发放团体调查表20份，收回调查表20份。公众参与（团体）调查信息统计清单见表11.3-3，表11.3-4是团体公众调查结果的统计汇总（调查表见附件）。

表11.3-4  团体调查统计结果

| 序号 | 调查内容 | 调查结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 所占比例(%) |
| 1 | 对区域环境质量现状的看法 | 好 | 9 | 45 |
|  |  | 一般 | 11 | 55 |
|  |  | 较差 | / | / |
| 2 | 您认为本地区主要的环境问题是什么 | 水污染 | 5 | 25 |
|  |  | 大气污染 | 14 | 70 |
|  |  | 固废污染 | 6 | 30 |
|  |  | 噪声污染 | 5 | 25 |
|  |  | 其他 | 2 | 10 |
| 3 | 对建设项目的了解程度 | 了解 | 10 | 50 |
|  |  | 有所了解 | 10 | 50 |
|  |  | 不了解 | / | / |
| 4 | 您对建设单位环境信誉的满意程度 | 满意 | 12 | 60 |
|  |  | 较满意 | 8 | 40 |
|  |  | 不满意 | / | / |
| 5 | 您对该项目建设运行最担心哪方面的环境问题 | 废气 | 18 | 90 |
|  |  | 废水 | 14 | 70 |
|  |  | 噪声 | 7 | 35 |
|  |  | 固废 | 10 | 50 |
| 6 | 该项目建成运行后对周边环境的影响程度 | 影响较大 | / | / |
|  |  | 影响较小 | 20 | 100 |
|  |  | 无影响 | / | / |
| 7 | 对项目建设的总体态度 | 支持 | 20 | 100 |
|  |  | 不支持 | / | / |
|  |  | 无所谓 | / | / |

从团体调查统计结果分析，有45%的被调查团体认为区域环境质量现状较好，55%认为区域环境质量现状一般；被调查团体认为区域主要环境问题是水污染的占25%，大气污染的占70%，固废污染的占30%，噪声污染的占25%，其他的占10%；50%的被调查者了解本项目，50%的被调查者对本项目有所了解，说明大部分人对本项目有所了解，但还需加强宣传，让群众了解本项目，并清楚本项目实施的意义；60%的被调查团体对建设单位环境信誉表示满意，40%表示较满意；调查过程中认为该项目运营对环境存在废气方面影响的占90%，废水方面影响的占70%，噪声方面影响的占35%，固废方面影响的占50%；所有的被调查团体认为项目建成运行后对环境影响较小；100%的被调查团体支持项目的建设，没有被调查团体反对项目的建设。

## 11.4 公示内容

本项目自受委托后进行了两次公示，公示内容见表11.4-1~11.4-2。

表11.4-1     第一次公告内容

永嘉县穗丰纸业有限公司年产55000吨灰板涂布纸 技改项目环境影响报告书第一次公示 一、建设项目名称及概要 建设项目名称：永嘉县穗丰纸业有限公司年产55000吨灰板涂布纸技改项目 建设单位：永嘉县穗丰纸业有限公司 建设地点：永嘉县东城街道溪头村 建设性质：技改 建设内容：总投资7974，技改后形成年产5.5吨灰板纸规模 二、建设单位和联系方式 建设单位：永嘉县穗丰纸业有限公司 联系人：黄希成 联系电话：13806832612 三、建设项目环保审批部门 环评初审单位：永嘉县环境保护局 联系方式：0577-67265012 审批单位：温州市环境保护局 联系方式：0577-88921399 四、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式 环境影响评价单位：温州市环境保护设计科学研究院 环评证书编号：国环评证乙字第2014号 地址：温州市鹿城区车站大道神力大厦D幢7楼 联系人：何慧 联系电话：15088989866 传真：0577-88980706 电子邮件：hehuiylq@163.com 环境影响评价的工作程序和主要工作内容 环境影响评价的主要工作程序：现场踏勘 → 收集资料 → 编写报告书→ 报告书评审→审批，环境影响评价的主要工作内容为：现有污染源情况调查、建设项目工程分析、工程所在区域环境质量现状分析、工程运行期所造成的各类环境影响预测分析，针对环境影响提出有针对性的环境保护对策措施，对本项目进行综合分析，提出环评总结论。 六、公众提出意见的主要方式 本次公示主要采取公告的形式，公众可以通过发送信函、传真、电话、电子邮件等方式，发表对该建设项目及环评工作的意见看法。公示时间为公示之日起十个工作日。 环境影响评价单位将在工程《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向工程建设单位、设计单位和环保审批部门反映。 永嘉县穗丰纸业有限公司 2013年8月27日

表11.4-2  第2次环评公示内容

永嘉县穗丰纸业有限公司年产55000吨灰板涂布纸 环境评价信息公示（二） 永嘉县穗丰纸业有限公司年产55000吨灰板涂布纸选址位于永嘉县东城街道溪头村，技改后形成年产5.5万吨涂布灰板纸规模。根据《环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价公众参与暂行管理办法》，现就该项目环境影响评价初步结论的信息进行公示，并进一步征求公众的意见。有关单位或个人可在公示时间（2013年10月15日起十个工作日）内向建设单位、审批单位和环境影响评价单位致电或致函告知，特此公示。 一、建设项目的情况概述 本项目总投资7974万元，引进国内先进的4500型9网52缸生产流水线一条，年产5.5万吨涂布灰板纸建设项目。 二、建设项目对环境可能造成的影响的概述 本项目生产过程中主要污染因素包括：制浆废水、抄纸过程中产生的造纸白水和员工生活污水；锅炉燃煤烟气、厨房油烟；锅炉灰渣、碎塑料薄膜、水处理污泥、重杂质和员工生活垃圾；以及生产设备作业时产生的机械设备噪声。 三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施要点 （1）大气污染防治措施： 该项目生产过程中产生的废气主要包括锅炉燃煤烟气以及厨房油烟，锅炉燃煤烟气采用旋流塔板脱硫，湿式除尘的方法处理；厨房油烟采用静电式油烟净化装置进行处理。 （2）废水污染防治措施： 制浆废水和造纸白水采用物理+生物联合处理工艺处理进行处理，产生的生活污水经过化粪池处理后纳管排放。 （3）噪声污染防治措施： 选用优质、低噪的生产设备；通过隔声、吸声、消声及减振等降噪；合理进行总体布局，利用建筑物、构筑物隔声； （4）固废污染防治措施： 锅炉煤渣外售用来制砖或铺路；废水处理后产生的污泥因富含纤维经浓缩后与浆料混合回用于造纸；碎塑料薄膜外售；重杂质和生活垃圾交由当地环卫部门处理。 四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点 项目的建设符合国家产业政策，符合区域规划要求。本项目在开采过程中不可避免产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，只要在严格执行环境保护法律法规和政策制度，认真落实各项环境保护措施，工程施工和运营对环境不利影响能降低到可接受程度，并可获得良好的区域经济效益和社会效益。因此，从环境保护角度而言，项目的实施是可行的。 五、公众索取进一步信息及与环境影响评价单位的联系方式 通过电话、传真、e-mail及写信的方式联系，时间自本项目公示之日起10个工作日内。 建设单位的名称和联系方式 建设单位名称：永嘉县穗丰纸业有限公司 联系人：黄希成 电话：13806832612 地址：永嘉县东城街道溪头村 评价单位名称及联系方式 评价单位名称：温州市环境保护设计科学研究院 联系人：何慧 电话：0577-88980762 传真：88980706 E-mail：hehuiylq@163.com 地址：温州车站大道神力大厦7楼 审批单位的名称及联系方式 环评初审单位：永嘉县环境保护局 联系方式：0577-67265012 环评审批单位：温州市环境保护局 联系方式：0577-88921399 六、征求公众意见的范围和主要事项 欢迎有关单位、专家和个人及所有关注项目建设的社会各界提意见和建议： (1)您对该项目设计方案的看法和意愿； (2)您对该项目环境影响的看法和最担心的环境问题； (3)您对该项目环保措施的主张； (4)您对该项目环境可行性的看法和环境影响评价结论的意见； (5)您对该项目建设的其他意见和建议。 七、公示期限 公众提出意见起止时间：公示开始之日2013年10月15日起10个工作日内。 八、公众提出意见的具体形式 以信函、传真或电话的形式。 公示单位：永嘉县穗丰纸业有限公司 温州市环境保护设计科学研究院 二〇一三年十月十五日

## 11.5 公示结果

项目情况分别于2013年8月27日和2013年10月15日在项目所在地、溪头村委会以及东城街道进行了公示，广泛接受听取公众的意见。两次公示期均为10个工作日。公示期间建设单位以及环评单位没有群众来电和来信反映。本项目公示证明见附件，公示照片如下如下：

第一次公告照片：

第二次公示照片：

## 11.6 公众参与调查分析

项目情况分别于2013年8月27日和2013年10月15日在项目所在地、溪头村委会以及东城街道进行了公示。两次公示时间均为10个工作日，目前建设单位以及环评单位还没有群众来电和来信投诉。通过公众参与调查可以看出，被调查的团体单位和个人基本上对该项目建设持支持态度，没有单位和个人反对该项目建设，但建设单位必须严格执行环保 “三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，确保该项目的社会效益、经济效益与环境效益相统一。

# 第十二章  环境经济损益分析

## 12.1环保投资估算

根据国家规定，所有企业在建设项目上马时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。因此，在采取先进设备与工艺的同时，还必须执行国家环保政策，在技改项目实施时，配套“三废”污染物的处理、处置设施，实现废水、废气、噪声、固废的达标排放。

表12.1-1    环保工程项目与投资估算一览表

| 序号 | 治 理 项 目 | 已有设备 | 新建设备 | 新增投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产废水 | 已建污水处理站，物化处理能力5000m3/d，生化处理能力2000m3/d。 | — | — |
|  | 锅炉废气 | — | 旋风除尘+双碱脱硫法除尘脱硫设施1套，增加在线监测一套， | 30 |
|  | 煤场 | — | 加防尘网和喷水设施 | 4 |
|  | 噪声治理 | 消音器、减振垫、隔声房 | 新增设备增加减震措施 | 10 |
|  | 固废处置 | 一般固废堆场设施 | 加顶棚，地面硬化，采取防渗防漏措施 | 3 |
|  | 合计 |  |  | 47 |

## 12.2运行费用估算

环保治理运行费用包括：设备折旧、电力、人工、药剂费等。每立方废水处理费约1.2元。环保治理运行费用具体见表12.2-1。

表12.2-1   环保设施运营费用估算表

| 序 号 | 项 目 | 年运行费用（万元） |
| --- | --- | --- |
|  | 废水处理 | 71.82 |
|  | 除尘脱硫 | 25 |
|  | 噪声控制 | 1.5 |
|  | 固废处置 | 3 |
|  | 环境管理、监测 | 2.5 |
|  | 环保人员工资 | 9 |
|  | 合计 | 112.82 |

根据上述分析，废水处理、废气处理、噪声防治和固废处置等的运行费用平均每年112.82万元。

## 12.3环境经济损益分析

### 12.3.1环保投资比例分析

1、环保投资与工程总投资的比例分析

环保投资与工程总投资的比例可用下列公式计算。

式中：HJ—环境保护投资与该工程基建投资的比例；

ET—环境保护设施投资，万元；

JT—该工程基建投资费用，万元。

本项目环保设施总投资JT=47万元，所以：

技改项目的环保投资约占总投资的0.59%，总的来说，所占比例不大。

2、环保运行费用与总产值的比例分析

环保运行费用与工程总产值的比例可用下列公式计算。

式中： HZ—环保运转费与总产值比例；

EY—环保运转费；

CE—总产值，万元。

本项目中，环保设施运行费用EY=112.82万元，总产值CE=59000万元，所以：

技改项目的环保运行费用占总产值的0.191%，所占比例较小，经济环境效益较好。

### 12.3.2环境效益

技改项目采取的废水、废气、噪声、固废等污染治理及清洁生产等措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。技改项目环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

1、废水环境环境效益：技改项目将建生产废水处理、回用系统，生产废水与生活污水经厂内处理达标后排放，废水排放量和污染物比技术改造前有所削减，对评价河段地表水影响减少。安装在线监控设施，可以及时了解水质水量的变化，有利于确保污水持续稳定达标排放。

2、锅炉房采用旋风除尘+钠钙双减法脱硫，不仅可以确保废气的达标排放，而且烟尘与二氧化硫的排放量可以大幅度削减，有利于改善选址区周围大气环境质量。

3、噪声治理的环境效益分析。技改项目噪声污染防治措施的落实将大大减轻了噪声污染，对厂界的声环境影响较小，在环境容许的范围内，有较好的环境效益。

4、固废治理的环境效益。本项目各固废分类收集、妥善处置，对周围环境基本无影响。

由此可见，技改项目花费工程总投资的0.59%的经费进行污染治理是必不可少的，其取得的环境效益是明显的。

### 12.3.3环保治理经济收益分析

本项目车间废水经污水处理站处理后有61.1%的水回用于生产车间，既节约了水资源，又减少了企业取水费用，具有一定的经济效益。

### 12.3.4社会经济效益分析

技改项目的建设，对当地的经济发展能起到良好的推动作用。而且可以生产档次较高的涂布纸，增加了市场竞争的优势，不仅能增加自身的经济效益，而且能够大大增加当地的税收，有助于当地的经济发展。同时，本项目总员工95人，增加当地农民就业，具有良好的社会效益。

# 第十三章  环境管理和监测计划

## 13.1 环境管理

### 13.1.1环境管理目的

环境保护工作的任务就是保证在现代化建设中，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境，保护人民健康，促进经济发展。

为了缓解建设项目生产运行对环境构成的影响，企业必须制订全面的、长期的环境管理计划。

### 13.1.2环境管理机构

造纸企业是对周围环境有较大影响的企业，因此必须加强环境管理工作，设置专门环保机构及相应的管理体系，对环境污染进行有效的控制与管理，直接负责各污染源控制和监督检查工作。另外，委托当地环境监测站为环境管理工作提供监测保证和服务。环保机构的主要职能如下：

a、应承诺遵守国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。

b、制定并实施本公司环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”和噪声的排放。

c、建立污水处理水质、水量制度，按环境监测部门的要求，制定各项化（检）验技术规程，按规定每天对污水进、出水质进行监测，保证处理效果达到设计要求，尾水达标排放；

d、负责整理编制公司内部环境状况报告并提供给管理层。

e、有关污染防治、消防、安全以及劳动保护的必须严格落实“三同时”，环保处应参与有关方案的审定及相关的竣工验收。

f、与政府环境保护机构密切配合，授受各级政府环境保护机构的检查和指导。

### 13.1.3 环境管理计划

本项目环境管理计划见表13.1-1。

表13.1-1      项目环境管理计划

| 环境问题 | 管 理 措 施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质污染 | 加强管理，保证污水处理站和在线监测设备正常运行。 | 企业 |
| 2 | 大气污染 | 加强管理，保证锅炉脱硫除尘设施和在线监测设备正常运行。 |  |
| 3 | 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行。 | 环境监测站 |

### 13.1.4 排放口规范化管理

一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，工程投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。

厂内废水处理站设置一个废水排污口，必须对排污口进行规范化建设，安装测流槽或堰板等测流设施，并设立排放口标志，标志牌应注明污染物名称以警示周围群众。

建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。建设单位应把有关排污情况如排污口的性质、编号、排污口的位置以及主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律及污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。

## 13.2 监测项目及监测计划

根据本项目的环境影响预测和分析，营运期的监测项目为环境空气（烟尘、SO2）、水环境（pH、 CODCr、SS、BOD5、NH3-N）、厂界噪声（Leq（A））。本项目监测计划见表13.2-1～13.2-3。

表13.2-1     环境空气监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 实施机构 | 监督机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 锅炉烟囱 | 烟尘、SO2 | 永嘉县穗丰纸业有限公司 | 永嘉县 环保局 | 安装在线监测 |

表13.2-2       噪声监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频率 | 监测时间 | 采样 时间 | 实施 机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 厂界外1米处 | 噪声 | 2次/年 | 1天 | 昼、夜 各一次 | 企业 | 永嘉县 环保局 |

表13.2-3     水环境监测计划

| 阶段 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频率 | 实施机构 | 监督机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 污水处理站进、出口 | — | — | 在线监控室 | 永嘉县 环保局 |
|  |  | — | — |  |  |
|  |  | pH、CODCr、NH3-N | 每季一次，4次/年，随机抽查 | 穗丰纸业有限公司 | 永嘉县 环保局 |

同时，在排放口设置永久性排污口标志，安装污水流量连续计量装置和污水比例采样装置，保证在线监控设备正常运行。锅炉房设置一个烟囱，20t/h锅炉废气安装线监测监控设备。

## 13.3 环境管理与监测建议

⑴环保管理工作是企业管理的一个重要组成部分，应建立严格的制度化管理，使环保工作做到有章可循。

⑵企业应设专项环保经费用于环保人员的业务培训和仪器添置，不断提高环保管理和环境监测水平，以保证和满足全厂环保工作的要求。

⑶公司对环保经费要有一定的保证，用于环境治理和监测工作的开展，以保证良好的生产运行状况。

⑷环保机构应加强环保管理工作，抓好环境监测数据统计、分析、建档工作。

## 13.4 环境监理

根据《浙江省建设项目环境监理试点工作实施方案》的通知（浙环发(2012)41号），环境风险高或污染较重的建设项目，包括石化、化工、火力发电、农药、医药、染料（含颜料）、危险废物（含医疗废物）集中处置、生活垃圾集中处置、水泥、造纸、电镀、印染、皮革、酿造、钢铁、有色及其他涉及重金属污染物排放的建设项目，应按照要求开展建设项目环境监理。因此，本项目整治过程需要委托有资质单位开展环境监理。

# 第十四章  选址及总图布局合理性分析

## 14.1选址合理性分析

1、项目选址的总体规划相符性

本项目位于永嘉县东城街道峙口片，根据《永嘉县东城街道峙口片控制性详细规划》，形成峙口片区和河屿片区两个工业片区，作为造纸改造提升基地，项目用地已规划为工业用地。因此项目符合区域土地利用总体规划。

2、项目选址的生态规划相符性

根据《永嘉县生态环境功能区规划》（2008.2），本项目位于优化准入区，即响山—河屿造纸工业发展生态环境功能小区（Ⅳ2-30324D04），本项目属于造纸技改项目，整合产能低的小企业，淘汰落后设备，提高工艺水平，在一定程度上减轻了区域环境污染，因此总体来说，本项目符合区域生态环境功能区划的相关要求。

3、交通运输条件分析

造纸项目货物运输量较大，废纸原料进厂和成品纸外运对交通运输提出了较高要求，厂址北面为现有公路，公路东接虹三线(乐清虹桥——永嘉瓯北三江）距离为400米，附近乐清、永嘉废纸原料均可由虹三线运输到厂区；厂区东面约50米为诸永高速，给成品纸的运输带来了极大的便利。厂址现有交通条件完全能满足生产的需求。

## 14.2平面布局合理性分析

厂区主厂房占呈不规则方形，厂区北面为造纸流水线，造纸线南面为辅助车间(包括化学品车间、泵阀区以及配电房)，厂区南面为成品纸仓库，厂区北面布置原料仓库 (由南至北依次布置进料区、分拣区、分拣杂物区以及原纸区)，厂区东面为制浆车间以及浆渣堆场。制浆车间南面布置露天储浆塔四座1000m3贮浆塔。主厂房南面布置污水处理站和锅炉房等设施。

本项目在总平面布置设计中，着重考虑了以下几个方面：

（1）结合现有场地和拟建构筑物情况，考虑风向、朝向、消防、环境卫生等要求，项目将生产线主要布置在厂区南侧，生活办公区布置在厂区北侧。

本方案工艺流程顺畅、功能分区明确、物流短捷顺畅、内外运输便利、道路系统完善、充分考虑并预留了绿化用地，便于生产管理和现代化厂容厂貌的形成。

（2）根据《建设项目环境保护设计规定》：“新建项目的行政管理和生活设施，应布置在靠近生活居住区的一侧，并作为建设项目的非扩建端。”该项目的综合办公楼等生活设施设在主厂区的北侧，与厂区分开，符合规定。

（3）造纸主生产车间、锅炉房以及制浆车间均布置在远离居民的一侧。

综上，本项目总图布设基本合理。

# 第十五章  环保审批原则符合性分析

## 15.1建设项目环评审批原则符合性分析

1、建设项目符合生态环境功能区规划的要求

根据《永嘉县生态环境功能区规划》（2008.2），本项目位于优化准入区，即响山—河屿造纸工业发展生态环境功能小区（Ⅳ2-30324D04），本项目属于造纸技改项目，整合产能低的小企业，淘汰落后设备，提高工艺水平，在一定程度上减轻了区域环境污染，因此总体来说，本项目符合区域生态环境功能区划的相关要求。

2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准

本项目产生的废水经物化+生化处理达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB3544-2008)标准后排放；产生的锅炉烟气经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中的二类区Ⅱ时段标准后排放，食堂油烟经油烟净化器净化处理后排放；污水处理厂恶臭经收集处理后高空排放；厂界噪声经治理后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区对应的标准要求；粘纸、塑料纸袋、铁丝小铁钉等固废外卖综合利用，泥砂、污泥等固废外运填埋，废纸用于厂内回收造纸，煤渣外运筑路等综合利用，生活垃圾委托环卫部门清理。

综上所述，项目产生的废水、废气、噪声及固体废弃物，经严格落实防治措施后，可做到达标排放。

3、排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标

技改前5个企业总产量为5.5万吨/年，废水排放量为234.4万吨、COD排放量为210.81吨/年、氨氮排放量为17.945吨/年、SO2排放量为80.61吨/年、NOx36.46吨/年，通过技术改造、清洁生产等措施，生产规模不变，提高废水循环使用率，技改后项目年排废水排放量为59.85万吨、COD排放量为47.88吨、氨氮排放量为4.79吨/年、SO2排放量为33.60吨/年、NOx36.31吨/年。技改后排放总量建议按照排放标准进行控制，核准企业的污染物排放总量为废水量59.85万吨、COD排放量为47.88吨、氨氮排放量为4.79吨/年、SO2排放量为33.60吨/年、NOx36.31吨/年。COD、SO2、氨氮和NOx污染物总量可以在企业内部平衡。技改项目符合总量控制的要求。

4、造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求

根据环境影响分析结果，在落实相关污染防治措施后，可控制环境污染，项目对周围环境影响不大，能够符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。

## 15.2建设项目环评审批要求符合性分析

1、清洁生产要求的符合性

本项目选用超成型纸,宽门幅高速度、高效率低能耗、安全环保的造纸技术与装备。所有电动机采用变频控制，设备选型先进，节电效果明显。项目锅炉烟气采用双碱法脱硫，效率高，污染物排放量比技术改造前有所削减。项目加强废水回用措施，采用先进的纸机白水回收系统，吨纸废水排放量为10.8t/t，达到浙江省先进水平。蒸汽冷凝水通过热泵控制系统回到锅炉房，作为蒸发用水，不仅节约了宝贵的水资源，也节约用煤量。从以上分析对比的结果可知，本项目物耗、能耗、设备等清洁生产指标水平处于清洁生产二级水平。

2、环境准入条件的符合性

对照《浙江省废纸造纸产业环境准入指导意见》，新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨，但生产规模不变的技改项目不受规模准入条件限制。本项目属于生产规模不变的技术改造，因此，没有与准入条件冲突。

3、公众参与要求符合性

本项目第一次公示在报告书编制前进行，具体内容为建设项目概况、建设单位和环评单位概况，工作程序和主要工作内容，征求公众意见的主要事项，公众提出意见的主要方式等；第二次在报告书送审初稿完成后进行，主要内容为建设项目基本情况概述、建设项目对环境可能造成影响的概述，预防或减轻不良环境影响的对策和措施要点，环境影响评价结论的要点，项目所在地环保局、建设单位、环评单位联系方式、公众提出意见的主要方式等。两次公示时间均为10个工作日，具体在本企业门口处、东城街道公告栏、东城街道溪头村委会宣传栏进行，在公示期间，未收到群众来电、来信反映。公示得到了有关单位的证明。并进行了50份个人和20份单位的公众参与调查，符合国家环保总局《环境影响评价公众参与暂行办法》的有关要求。

4、风险防范措施符合性

据查《建设项目环境风险评价技术导则》附录A1和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），使用的原料和产品均无重大危险源物质。但该项目使用的原料废纸和成品纸板数量较大，属于易燃物质。主要风险源为火宅和锅炉爆炸事故。

经过分析，火灾事故和锅炉爆炸事故对周围环境的影响不大，该项目的最大可信事故风险是可以接受的。

## 15.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

我国是造纸大国，但又是造纸资源短缺，特别是森林资源不足的国家。造纸原料结构中木浆比例低，大量的非木材纤维制浆又在一定程度上增加了环境污染。因此，废纸资源的利用，应引起我国政府及造纸企业的高度重视。其重要性和必要性主要表现在：①少伐树木，有利于水土保持和生态平衡；②减少化学原料的使用与排放，减轻环境污染；③节约能源，节约运输成本，有利于降低生产成本；④废纸回收，有利于减少垃圾的处理工作。

对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》修订版，低档纸及纸板生产项目属于限制类，但本项目产品为高档板纸，因此，符合国家产业政策。

对照《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力指导目录（2012年本）》，单线规模年产1万吨及以下的废纸制浆生产线，年生产能力3万吨及以下的废纸造纸企业、幅宽2米及以下并且车速低于80米/分以下的箱板纸、箱板纸、瓦楞纸生产线属于淘汰和禁止类，本项目产品为涂布白板纸，而且单线规模年产5.2万吨，年生产能力达到5.2万吨，幅款3.8米、车速130-180米/分，因此不属于淘汰和禁止类。

根据《温州市重点行业落后产能认定标准》（2013版），造纸行业落后产能认定标准包括以下几个方面：

①生产规模

单条年产1万吨及以下废纸制浆生产线。

年产3万吨及以下的废纸造纸（特种纸板除外）生产线（2014年6月）。

化学制浆生产线（特种纸浆除外）（2013年9月）。

幅宽在2米及以下并且车速低于80米/分以下的白板纸、箱板纸和瓦楞纸及低档纸板生产线。

本项目为涂布灰板纸建设项目，无化学制浆，技改完成后，单条生产线年产5.5万吨，本项目幅宽为4.95米，平均车速为120米/分。

② 工艺装备

石灰法地池制浆设备（宣纸除外）。

洗涤法脱墨工艺和装备。

元素氯漂白工艺和装备。

本项目无上述工艺装备

③ 能耗限额

年产15万吨及以下的，涂布白纸板（合格品）产品单位产量综合能耗高于195千克标准煤/吨。

本项目综合能耗183.8千克标准煤/吨。

④ 水耗限额

白纸板生产线高于50m3/t，箱纸板生产线高于40m3/t，瓦楞原纸生产线高于40m3/t。

本项目用水定额12.11m3/t。

⑤排污限额

单位产品废水排放量高于18立方米/吨的白板纸生产线。

水污染排放化学需氧量（COD）高于80毫克/升或氨氮高于8毫克/升或基准排水量高于20吨/吨（浆）（特种纸除外）的造纸生产线。

本项目废水排放量为10.8立方米/吨纸；水污染物化学需氧量排放标准为80毫克/升，氨氮8毫克/升。

综上，本项目不在温州市重点行业落后产能认定标准内，不属于落后产能。

对照《永嘉县造纸行业整治提升工作实施方案》，2013年9月底前，淘汰幅宽在2米以下并且车速为80m/min以下、年产3万吨及以下的生产流水线，技改完成后本项目年产5.5万吨废纸造纸规模，幅宽4.95m，车速120m/min，符合相关要求；所有造纸企业集聚至峙口、响山两个园区，本项目位于响山工业区，符合相关要求；每条流水线年产能达到5万吨以上，技改完成后本项目为1条年产5.5万吨流水线，符合相关要求；淘汰取水量不符合《取水定额第五部分：造纸产品》（GB /T18916.5-2002）相关要求的造纸生产线，技改完成后本项目取水量约12.63m3/t＜30 m3/t，符合相关要求；淘汰洗涤法脱墨工艺和装备、元素氯漂白工艺和装备，本项目无脱墨及漂白工艺，符合相关要求；综合对比，本项目符合永嘉县造纸行业整治提升工作实施方案的相关要求。

因此，可认为本项目符合国家、地方造纸行业发展政策。

综上所述，本技术改造项目建设符合建设项目环评审批原则、建设项目环评审批要求和其他部门的审批要求，环境可行性较好。

## 15.4整治验收标准符合性分析

对照《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》要求，对照造纸企业整治验收标准，具体见表15.4-1所示。

# 表15.4-1      造纸企业整治验收标准

| 类别 | 内容 | 序号 | 判断依据 | 技改项目 进展情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政策法规 | 产业政策 | 1 | 符合国家、地方产业政策，不存在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》（工产业[2010]第122号）、《浙江省淘汰和禁止发展的落后生产能力目录（2012年本）》（浙淘汰办〔2010〕2号）等相关产业政策中明令禁止的落后生产能力 | 机台幅宽为4.95m，均纸宽4.5m，平均车速120m/min，不在相关淘汰名录之列 | 符合 |
|  |  | 2 | 淘汰化学制桨生产线（特种纸浆除外） | 废纸制浆 | 符合 |
|  |  | 3 | 淘汰单线规模年产1万吨及以下的废纸制浆生产线和年产3万吨及以下的废纸造纸（特种纸板除外）生产线 | 技改后年产量5.5万吨 | 符合 |
|  |  | 4 | 淘汰幅宽在1.76米以下并且车速为120米/分钟以下的文化纸生产线 | — | — |
|  |  | 5 | 淘汰幅宽在2米以下并且车速为80米/分钟以下的白板纸、箱板纸、瓦楞纸及低档纸板及纸板生产线 | 幅宽4.95m，速120m/min | 符合 |
|  |  | 6 | 淘汰洗涤法脱墨工艺和装备 | 无脱墨工艺 | 符合 |
|  |  | 7 | 淘汰元素氯漂白工艺和装备 | 无元素氯漂白工艺和装备 | 符合 |
|  | 生产 合法 性 | 8 | 所有建设项目经发改、经信、环保、安监、卫生、规划、质监等相关部门审批 | 正在进行各部门审批手续，目前已获得经信局备案 | 正在 审批 |
|  |  | 9 | 企业选址符合相关规划 | 选址位于河屿-响山造纸工业集聚区 | 符合 |
|  |  | 10 | 通过环评审批和“三同时”验收 | 正在进行环评审批手续 | 符合 |
|  |  | 11 | 依法申领排污许可证 | 企业已获得排污许可证，技改后需重新核发 | 符合 |
|  |  | 12 | 依法进行排污申报登记、依法、及时、足额缴纳排污费 | 企业按照要求办理 | 符合 |
|  |  | 13 | 没有经环保部门查实的严重环境信访和投诉 | 无 | 符合 |
|  |  | 14 | 无超标排放污染物，环保达标排放 | 经查实，企业无超标排放污染物，环保达标排放 | 符合 |
|  |  | 15 | 使用浮选脱墨工艺和技术★ | 无脱墨工艺 | 符合 |
|  |  | 16 | 使用无元素氯漂白工艺和装备 | 无氯漂白工艺和装备 | 符合 |
|  |  | 17 | 使用DCS分散集中自动控制系统★ | 自动控制系统完善 | 符合 |
|  |  | 18 | 使用纸机白水循环利用保障技术和装备 | 白纸循环利用系统包括白水会用池、管线均完善 | 符合 |
|  |  | 19 | 使用全无氯漂白工艺和装备★ | 无漂白工艺和装备 | 符合 |
|  |  | 20 | 使用螺旋挤浆机、多盘浓缩机等高效洗涤、浓缩装备★ | 使用多盘浓缩机 | 符合 |
|  |  | 21 | 使用先进压榨脱水技术和装备★ | 采用重力脱水和真空脱水设备 | 符合 |
|  |  | 22 | 使用高浓碎浆工艺和装备★ | 使用高浓水力碎浆设备 | 符合 |
|  |  | 23 | 使用生物酶脱墨或中性脱墨工艺和技术★ | 无脱墨工艺 | 符合 |
|  |  | 24 | 使用纸机烘干部蒸汽热量回收技术★ | 蒸汽损耗小 | 符合 |
|  |  | 25 | 厂区整洁卫生 | 较整洁 | 符合 |
|  |  | 26 | 按要求完成清洁生产审核和能源审计，按清洁生产审核和能源审计要求进行了相应整改 | 正在进行能源和清洁生产审核 | 符合 |
|  | 节能减排 | 27 | 纸机白水重复利用率不小于90% | 纸机白水用率96.9% | 符合 |
|  |  | 28 | 综合废水重复利用率不小于60% | 综合废水回用率61.1% | 符合 |
|  |  | 29 | 造纸废渣、污泥综合处理率100% | 全部综合处置 | 符合 |
|  |  | 30 | 造纸生产线取水量符合《取水定额第五部分：造纸产品》（GB /T18916.5-2002）的相关要求 | 取水量为12.11t/t产品 | 符合 |
|  |  | 31 | 三级用能、用水计量管理 | 有 | 符合 |
|  |  | 32 | 单位产品废水排放量 | 太湖流域外造纸企业 | 白板纸≤18立方米/吨产品 | 吨纸排水量10.8 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 箱板纸≤16立方米/吨产品 | —— | 符合 |
|  |  |  |  |  | 瓦楞纸≤16立方米/吨产品 | —— | 符合 |
|  |  |  |  |  | 其他≤20立方米/吨产品 | —— | 符合 |
|  |  |  |  | 太湖流域内造纸企业 | ≤10立方米/吨产品 | —— | 符合 |
| 污染防治 | 废水处理 | 33 | 废水COD排放浓度 | 太湖流域外非纳管企业 | COD≤80毫克/升 | 排放浓度80mg/L | 符合 |
|  |  |  |  | 太湖流域内非纳管企业 | COD≤50毫克/升 | — | 符合 |
|  |  | 34 | 建有与生产能力、处理要求相配套的废水处理设施 | 配置物化处理系统能力5000m3/d，生化处理能力2000m3/d | 符合 |
|  |  | 35 | 废水总排口规范化，处理设施运行正常，实现稳定达标排放 | 有规范的排放设施 | 符合 |
|  |  | 36 | 废水总排口安装在线监测设施，在线监测和视频监控应与环保部门监控平台联网 | 已安装 | 符合 |
|  | 废气处理 | 37 | 35t/h以上的燃煤锅炉脱硫率不低于90%，35t/h以下的燃煤锅炉脱硫率不低于60% | 本项目配置20t/h锅炉，脱硫效率高于75% | 符合 |
|  |  | 38 | 周边环境比较敏感的污水处理站，须对污水处理构筑物加盖密封，废气收集处理后达标排放。 | — | 符合 |
|  |  | 39 | 车间空气质量满足《工业企业设计卫生标准》和《工作场所有害因素职业接触限值》要求 | 预测车间空气质量符合相关要求 | 符合 |
|  | 固废处理 | 40 | 脱墨渣等危险废物的贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，并委托有资质的单位进行无害化处理，同时严格执行危险废物转移联单制度。 | 无脱墨渣等危险废物 | 符合 |
|  |  | 41 | 造纸废渣、废水处理站污泥、煤渣等一般工业固废，根据其性质委托合法的处理处置企业进行综合利用或无害化处理。 | 均进行综合处置 | 符合 |
| 环境风险防范 | 环境应急设施 | 42 | 厂区配套事故调节池，应急事故调节池的容积原则上应能容纳4h以上的废水量或最大一次事故排放的废水总量 | 配有大于5h最大废水量事故池 | 符合 |
|  |  | 43 | 危险化学品储罐区周围建有围堰，围堰高度满足应急要求 | 无危险化学品 | 符合 |
|  |  | 44 | 配备纳管污水和清下水排放紧急切断系统 | 已经配置 | 符合 |
|  | 环境 应急 管理 | 45 | 建立健全了环境风险应急预案，并及时更新完善，环境风险应急预案具有可操作性 | 有完善的环境风险应急预案体系 | 符合 |
|  |  | 46 | 积极开展环境风险评估，鼓励投保环境污染责任险★ | — | 符合 |
| 综合环境管理 | 环境监测 | 47 | 企业具备合格的污染物监测能力和实验室设施条件（或委托合格的第三方定期检测），并按监测计划实施监测 | 委托合格的第三方定期检测单位 | 符合 |
|  |  | 48 | 按要求建成废水、废气在线监测监控设施，并与环保部门联网，敏感地区、敏感企业建成清下水在线监控设施 | 按环评要求建立废水、废气在线监测监控设施 | 符合 |
|  | 内部环境管理 | 49 | 环境管理制度完善，涵盖全厂组织机构建设和岗位职责、用水用能管理、“三废”处理运行管理、事故风险防范与应急等 | 环境管理制度完善 | 符合 |
|  |  | 50 | 组织机构健全，拥有合格的专职环保管理人员队伍 | 组织机构健全，拥有合格的专职环保管理人员队伍3名以上 | 符合 |
|  |  | 51 | 相关档案资料齐全 | 有齐全的档案资料 | 符合 |
|  |  | 52 | 污染治理设施运行管理和排放监测台账规范完备 | 满足要求 | 符合 |

由上表可知，本项目建成后按照环评要求落实污染治理措施和风险防范措施后，基本符合造纸企业整治验收标准要求。

# 第十六章  结论和建议

## 16.1项目基本情况

永嘉县穗丰纸业有限公司（原有年产1.0万吨1760型6网8缸造纸流水线1条），拟兼并整合永嘉县鑫鑫纸业有限公司造纸流水线1条(核准机型1760型，产能1.4万吨)、永嘉县曙光纸业有限公司造纸流水线1条(核准机型1760型，产能1万吨)、永嘉县长顺纸业有限公司造纸流水线1条(核准机型1760型，产能1.2万吨)、永嘉县远东纸业有限公司造纸流水线1条(核准机型1575型，兼并其产能0.9万吨)。将原有五家企业造纸生产线全部淘汰，拟在溪头村新厂房内建设1条4500型圆网多缸生产线（机台配置9网，52缸，其中Φ3m烘缸2个，Φ1.8m烘缸50个，以满足产能需求），达到年产5.5万吨灰板涂布纸的生产规模，被整合兼并的四个企业已经停止生产，本次技术改造用地利用穗丰纸业和鑫鑫纸业原有厂区基础上新增部分用地，将厂址原有建筑物全部拆除后重建。技改项目总投资7974万元。选址符合城镇总体规划，本产品符合国家有关产业政策。

## 16.2评价结论

### 16.2.1技改前后污染物排放汇总

本项目技改前后污染物产排情况见表16.2.1所示。

表16.2-1   技改前后污染物产生、排放情况汇总(t/a)

| 污染物类别 | 技改前核定排放量（吨/年） | 技改项目（产量5.5万吨/年） | 核定排污 总量 | 排放 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 达标排放量 | 处理削减量 |  |  |
| 废水 | 废水量 | 234.4 | 59.85万 | 59.30万 | 0 | 59.30万 | -175.1万 |
|  | COD | 210.81 | 1670.5 | 47.88 | 1622.62 | 47.88 | -162.93 |
|  | 氨氮 | 17.945 | 6.04 | 4.79 | 1.25 | 4.79 | -13.155 |
| 废气 | SO2 | 80.61 | 134.36 | 33.60 | 100.76 | 33.60 | -47.01 |
|  | NOx | 36.46 | 36.31 | 36.31 | 0 | 36.31 | -0.15 |
|  | 烟尘 | 34.16 | 493.6 | 24.68 | 468.92 | 24.68 | -9.48 |
| 固废 | 生活垃圾 | 113.9 | 28.5 | 0 | 28.5 | — | -85.4 |
|  | 工业固废 | 煤渣（灰） | 4500 | 2867 | 0 | 2867 | — | -1633 |
|  |  | 浆渣 | 6795 | 4110 | 0 | 4110 | — | -2685 |
|  |  | 污泥（砂） | 5530 | 4850 | 0 | 4850 | — | -680 |
|  |  | 废塑铁钉 | 2475 | 2172 | 0 | 2172 | — | -303 |

注：上表中固废量系指产生量；表中技改前废水、废气核定排放量数据来源于温州市排污单位初始排污权拟核定结果；

### 16.2.2环境质量现状

（1）项目附近水体对照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)标准评价，附近内河水质监测结果全部符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水标准要求。

（2）项目所在地周围环境空气质量良好，二氧化硫、二氧化氮、总悬浮颗粒物符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，硫化氢、氨符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准。

（3）声环境现状符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类区标准。

### 16.2.3环境影响评价结论

（1）废水

本项目位于东城街道溪头村，废水排放执行国家《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的“表2 新建制浆造纸企业水污染物排放标准限值”，其中COD执行《浙江省造纸行业整治提升方案》中要求的排放限值。

本项目废水主要为造纸废水，还有少量生活污水。造纸废水经物化处理回用部分后，再经生化处理达标排放。食堂废水经隔油处理后，汇同其他生活污水，经化粪池预处理后纳入生产废水生化处理系统后排放。

企业生产涂布白板纸，属于废纸造纸，生产工艺和产品与技改前一样，废水性质一样，根据历年废水监测数据，废水经物化+生化处理后可以做到达标排放。

根据项目废水排放预测结果，废水在正常排放状况对楠溪江纳污水域的影响很小，其中在正常排放状况下，枯水期COD预测值最高为14.1811mg/L，不超标；氨氮预测值最高为1.4755mg/L，在下游50m内靠近岸边范围存在超标现象，但经扩散降解后，距排放口一侧岸边10m以后，就可以达到III类水质标准。由此可知，废水在正常排放情况下对纳污水域的影响较小，但还应加强污染防治措施，在达标排放的前提下，进一步提高废水处理效率，减少污染物，特别是氨氮的排放，以减少项目废水排放对陡门溪造成的影响。

在事故排放状况下，枯水期COD预测值最高为157.7579mg/L，超标近7.9倍，在下游2000m内靠近岸边范围存在超标现象；氨氮预测值最高为24.22mg/L，超标达20倍，在下游3000m内靠近岸边范围存在超标现象；但经扩散降解后，距排放口一侧岸边30m以后，就可以达到III类水标准。由此可知，事故排放情况下对纳污水域的影响较大，因此必须杜绝事故性排放。

根据峙口工业区内造纸废水集中排放预测结果，废水在正常排放状况下，枯水期COD预测值最高为24.2213mg/L，在下游30m内靠近岸边范围存在超标现象；氨氮预测值最高为3.2665mg/L，在下游500m内靠近岸边范围存在超标现象；但经扩散降解后，距排放口一侧岸边20m以后，均可以达到III类水标准。在事故排放状况下，枯水期COD预测值最高为453.2744mg/L，超标达20倍；氨氮预测值最高为71.5039mg/L，超标达70倍；且在下游3000m距排放口一侧岸边30m内，均存在不同程度的超标现象，因此必须杜绝事故性排放。

由上述预测可知，区域造纸废水集中排放将对纳污水体产生一定的影响，由于永嘉县造纸整治提升，将县域内所有造纸企业集中到响山、峙口两个区域，无疑增加大了区域排污河段的纳污量，加重了该河段污染负荷。但从永嘉县域整体范围内来讲，本次改造提升无疑大大减轻了造纸行业污染水平，有利于改善区域整体水环境质量。

（2）废气

项目投产后，锅炉房总耗煤量为12350t/a，采用低硫煤和提高脱硫效率，二氧化硫和烟尘排放总量得到削减，最终排放量分别为SO2 33.6吨/年、烟尘24.68吨/年。经预测，二氧化硫、烟尘最大落地浓度分别为0.0208mg/m3、0.0283mg/m3，均未出现超标现象，因此锅炉烟气对周围环境空气影响不大。

根据对煤堆场预测分析可知，在项目正常运行时，煤堆场扬尘的最大落地浓度均未超过《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中的二级空气质量标准浓度限值的10%，扬尘最大落地浓度出现在距离本项目57米处，最大值为0.0198mg/m3，最大占标率为2.20%。

根据对污水处理厂恶臭分析，在项目正常运行时，污水处理厂产生的臭气的最大落地浓度均未超过《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准限值的10%，其中NH3最大落地浓度出现在距离本项目325米处，最大值为0.005mg/m3，最大占标率为2.5%，H2S最大落地浓度出现在距离本项目325米处，最大值为0.0008mg/m3，最大占标率为8.17%。

根据区域环境质量现状监测可知，本项目评价区域内环境空气质量良好，有一定的环境容量，因此在正常运营情况下，本项目排放的废气对周边环境产生的影响不大。

（3）噪声

项目的噪声主要来自机泵等设备的运行产生的噪声。噪声类型主要为机械噪声和空气动力性噪声，均为室内噪声源。拟在满足工艺生产的前提下，合理布局，合理安排生产时间，优先选择低噪声设备，并加强了对基础的减震防振处理，同时，对设备安装消声器和隔声罩，经采取措施后，对环境影响很小，基本可以满足2类声环境的要求，不会对环境敏感区造成影响。

（4）固废

本项目固废均属一般固废，按分类处置的原则，能做到资源化、无害化处理，不外排环境，所以不会对周围环境产生不良影响。

### 16.2.4污染防治措

（1）废水

本项目废水采用“物化+生化”的处理工艺，设计处理能力2000吨/日能够满足工程要求，主要的处理工艺为物化+A/O法处理。生活污水先经化粪池处理，然后到污水处理站统一处理。废水排放执行国家《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）的“表2 新建制浆造纸企业水污染物排放标准限值”，其中COD执行《浙江省造纸行业整治提升方案》中要求的排放限值。

（2）废气

项目产生的废气主要为锅炉废气，锅炉房设置一个烟囱，20t/h煤锅炉必须安装脱硫设施和在线监控设备，使用低硫煤，选用旋风除尘+纳钙双碱法脱硫处理工艺。煤场采用加棚和喷水设施。食堂油烟采用油烟净化器处理后排放。污水物化池加盖密封后集气排放。

（3）噪声

在设计和设备采购阶段，充分选用先进的低噪声设备，从声源上降低设备本身噪声；加强隔声消声措施和厂界四周的绿化，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（4）固废

按一般固废堆场暂存设施管理处置。

### 16.2.5总量控制结论

技改前5个企业总产量为5.5万吨/年，废水排放量为234.4万吨、COD排放量为210.81吨/年、氨氮排放量为17.945吨/年、SO2排放量为80.61吨/年、NOx36.46吨/年，通过技术改造、清洁生产等措施，生产规模不变，提高废水循环使用率，技改后项目年排废水排放量为59.85万吨、COD排放量为47.88吨、氨氮排放量为4.79吨/年、SO2排放量为33.60吨/年、NOx36.31吨/年。技改后排放总量建议按照排放标准进行控制，核准企业的污染物排放总量为废水量59.85万吨、COD排放量为47.88吨、氨氮排放量为4.79吨/年、SO2排放量为33.60吨/年、NOx36.31吨/年。COD、SO2、氨氮和NOx污染物总量可以在企业内部平衡。

### 16.2.6清洁生产

采用废纸制浆工艺，可节约大量的木材，防止生态破坏，废纸制浆过程的废水排放量相对较小，成份也简单，易于处理，是一项符合国家政策、顺应时代发展的项目，其本身就是一种废物利用的清洁生产工艺；通过指标分析，本项目物耗、能耗、设备、管理等处于清洁生产二级水平以上。

### 16.2.7公众参与

项目情况分别于2013年8月27日和2013年10月15日在项目所在地、河屿村委会宣传栏以及东城街道宣传栏进行了公示。两次公示时间均为10个工作日，目前建设单位以及环评单位还没有群众来电和来信投诉。通过公众参与调查可以看出，被调查的团体单位和个人基本上对该项目建设持支持态度，没有单位和个人反对该项目建设，但建设单位必须严格执行环保 “三同时”制度，落实本环评报告提出的各项污染防治措施，按国家法规要求，保证各类污染物达标排放与妥善处置，确保该项目的社会效益、经济效益与环境效益相统一。

### 16.2.8环境经济损益分析

本次技术改造项目投资为7974万元，其中新增环保投资47万元，占投资额的0.59%，技改项目的环保运行费用占总产值的0.191%，比例不是很大，企业应该能够承受，项目具有明显的经济效益和社会效益。

## 16.3建议

（1）积极推行清洁生产，做好清污分流，减少废水和废气排放量；建立ISO14001环境管理体系和安装锅炉废气在线监控装置。

（2）加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态。

（3）建立环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。

## 16.4评价总结论

永嘉县穗丰纸业有限公司年产5.5万吨灰板涂布纸技改项目，选址位于永嘉县东城街道溪头村，符合城市总体规划和有关产业政策，项目产生的“三废”污染物采用科学管理与恰当的环保治理措施后，可以做到达标排放，对周围环境的影响可以控制在一定的范围内。本项目符合浙江省和永嘉县造纸行业整治提升规划，项目的建设在一定程度上减轻了区域环境污染，提高了生产效率，具有良好的环境经济效益。在全面落实本报告提出的各项环境污染治理措施和事故防范措施的基础上，该项目的建设在环境保护方面是可行的。

##### 附图一 项目所在地理位置示意图

| 建设项目环境保护审批登记表 |
| --- |
| 填表单位（盖章）： | 温州市环境保护设计科学研究院 | 填表人（签字）： | 何慧 | 项目经办人（签字): |  |
| 建设项目 | 项目名称 | 永嘉县穗丰有限公司年产5.5万吨涂布白板纸技改项目 | 建设地点 | 永嘉县东城街道溪头村 |
|  | 建设规模及内容 | 项目总用地面积16673m2，总建筑面积8222.48m2 | 建设性质 | □新 建 □改扩建 ■技术改造 |
|  | 行业类别 | C222造纸 | 环境影响评价管理类别 | ■编制报告书 □编制报告表 □填报登记表 |
|  | 总投资（万元） | 7974 | 环保投资（万元） | 47 | 所占比例(%) | 0.59 |
| 建设 单位 | 单位名称 | 永嘉县穗丰纸业有限公司 | 联系电话 | 13806832612 | 评价单位 | 单位名称 | 温州市环境保护设计科学研究院 | 联系电话 | 15088989866 |
|  | 通讯地址 | 永嘉县东城街道溪头村 | 邮政编码 | 325100 |  | 通讯地址 | 温州市车站大道神力大厦七楼 | 邮政编码 | 325003 |
|  | 法人代表 | 黄希成 | 联系人 | 黄希成 |  | 证书编号 | 国环评证乙字第2014号 | 评价经费 |  |
| 建设项目所处区域现状 | 环境质量等级 | 环境空气： 二类 地表水： 地下水： 环境噪声： 3类 海水：四类 土壤： 其它： |
|  | 环境敏感特征 | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 ■两控区 |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填 ） | 排放量及主要污染物 | 现有工程（已建+在建） | 本工程（拟建或调整变更） | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |
|  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 预测排放浓度(5) | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量（8） | 预测排放总量(9) | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量(13) | 核定排放总量(14) | 排放增减量(15) |
|  | 废水 | — | —— | 234.4 |  |  |  | 59.85 | 0 | 59.30 |  |  |  | 59.30 |  | -175.1 |
|  | 化学需氧量 |  |  | 210.81 |  | 80 | 80 | 1670.5 | 1622.62 | 47.88 |  |  |  | 47.88 |  | -162.93 |
|  | 氨氮 |  |  | 17.945 |  | 8 | 8 | 6.04 | 1.25 | 4.79 |  |  |  | 4.79 |  | -13.155 |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | —— | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  | 80.61 |  | 242.5 | 900 | 134.36 | 100.76 | 33.60 |  |  |  | 33.60 |  | -47.01 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 36.46 |  | 107 | 200 | 36.31 | 0 | 36.31 |  |  |  | 36.31 |  | -0.15 |
|  | 烟尘 |  |  | 34.16 |  | 277 | — | 493.6 | 468.92 | 24.68 |  |  |  | 24.68 |  | -9.48 |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  | 0 |  |  |  | 1.3999 | 0 | 1.3999 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少   2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量；  3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）   4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

# Text boxes

焦坑村

响山村

河屿村

大龙山村

长源村

项目所在地

小子溪水库

溪头村

塘里村

项目所在地

图2.1-1 项目地理位置示意图

新厂区

取水口

远东纸业

污水

排放口

长顺、穗丰、鑫鑫纸业

诸永高速

图3.1-1 企业兼并前地理位置示意图

污泥

泵

废水

调节池

斜筛

反应池

初沉池

污泥浓缩池

污泥脱水

干泥委托处理

PAC、PAM

达标排放

中间回用

A/O池

曝气

二沉池

清水池

回用到制浆车间

泵

污泥

泵

废水

调节池

斜筛

反应池

初沉池

污泥浓缩池

污泥脱水

干泥委托处理

PAC、PAM

达标排放

中间回用

A/O池

曝气

二沉池

清水池

回用到制浆车间

泵

污泥

泵

废水

调节池

斜筛

反应池

初沉池

污泥浓缩池

污泥脱水

干泥委托处理

PAC、PAM

达标排放

中间回用

A/O池

曝气

二沉池

清水池

回用到制浆车间

泵

污泥

泵

废水

调节池

斜筛

反应池

初沉池

污泥浓缩池

污泥脱水

干泥委托处理

PAC、PAM

达标排放

中间回用

A/O池

曝气

二沉池

清水池

回用到制浆车间

泵

回制浆车间

清水池

PAC

PAM

筛网沉淀

A/O池

一次沉淀池

集水池

废水

反应池

二次沉池

回流污泥

粗纤维

污泥

沉淀池

带式压滤机

板纸产品

污泥浓缩池

黄白瓦楞纸边(底浆)

人工分选

花纸边(芯浆)

水力碎浆机

车间回用干损纸

白纸边(面浆)

杂质、噪声

纤维分离机

尾渣

浆   池

重杂质、轻杂质

高浓除渣器

磨浆机

浆  池

废水、尾渣

压力筛

斜  网

废水

浓度仪

贮 浆 塔

废水回用

网前斜筛

尾渣

白水回用

配浆上浆系统

白水

物化处理系统

白水池

废水、噪声

网箱部

浆渣

废水

生化池

白水

废水、噪声

压榨部

噪声、固废

噪声、固废

噪声

表面施胶

卷纸机

涂布机

压光机

烘干部

切纸机

图4.8-1 本项目生产工艺流程及产污节点图

中性胶2kg

淀粉5kg

丁苯乳胶3kg

高岭土 50kg

重钙 26kg

明矾 3kg

废纸（板）：1200kg

成品纸1000kg

制浆、造纸

废水带走：0.5kg

（包括硫酸铝）

| 主要成分 | 数量 |
| --- | --- |
| 砂、污泥 | 164.1kg |
| 浆渣 | 81.4kg |
| 粘纸、塑料片、塑料袋等 | 28kg |
| 小铁钉、铁丝 | 15kg |

固废：288.5kg

图4.9-1  吨纸物料平衡图

注：1、以生产1t产品纸为标准

2、图示——A/B(C)

原料废纸及车间干损纸1100/1200 (91.6%)

体积L

7.9/26317.5（0.03%）

百分浓度比

绝干纤维量kg

水力碎浆

1107.9/27517.5

(4.0%)

15/17.6

(85%)

纤维分离机

1092.9/27499.9

(3.9%)

浆渣

26/30.6

(85%)

浆渣

高浓除砂器

1066.9/27469.3

(3.8%)

0.3/955.8（0.03%）

42/49.4

(85%)

浆渣

磨浆机

1025.2/28375.7

(3.5%)

16/18.8

(85%)

浆渣

4.7/3666.7（0.1%）

压力筛

3.3/1026.7（0.03%）

1004.5/24690.2

(4.0%)

55.5/14288（0.4%）

斜   网

952.3/11428.9

(8.0%)

3/10000

（0.1%）

350.1/351500

（0.1%）

配浆上浆系统

1302.4/362928.9

(0.36%)

380.1/365704.6

（0.1%）

白水

白水池

上网部

60.2/17954.7

（0.3%）

922.3/4724.3

(20%)

新鲜水7500

353.1/361500

（0.1%）

压榨部

2.3/7144.3（0.03%）

白水

920/2190

(42%)

新鲜水4610

水蒸汽1190

382.4/372848.9

(0.1%)

920/1000

(92%)

烘   干

产品纸92%

33

8.5/18300（0.03%）

29.3/10348.9.9（0.25%）

1.1/10839.5（0.01%）

物化处理池89.5/28303.6(0.3%)

进生化废水

污泥

79.9/164.1（48.7%）

图4.9-1  吨纸生产浆水平衡图

### 4.9.3给排水平衡

图4.9.1 全厂水平衡示意图

150

清净下水排放

陡门溪

回用水2883.3

直接回用水

60416.7

自来水管道

陡门溪河水

项目所在地

GW1

SW3

SW1

图 例

项目所在地

A环境空气监测点位

GW 地下水监测点位

SW 地表水监测点位

A4

##### 图5.4-1  监测点位图

A3

A1

A2

SW2

图6.2-3  各季及全年风频玫瑰图

造纸机

图6.3-1 项目主要噪声源布局情况示意图

锅炉风机

污水鼓风设备

打浆机

链带输送机

50

图7.3-1a  噪声预测等值线图 (制浆设备运转时)

50

图7.3-2   噪声预测等值线图 (制浆设备未运转时)

物化处理系统

生产废水

调节池

斜筛

PAC、PAM

水

AM

提升泵

反应池池

加药装置

水

AM

初沉池池

中间回用池

上清液

污泥

污泥浓缩池

污泥泵

干泥委托处理

污泥脱水

滤液

达标排入陡门溪

生化处理系统

A/O生化池

二沉池池

清水池池

标准排放口

罗茨鼓风机

水

AM

回用到制浆车间

图8.1-1项目废水处理工艺流程图

烟

囱

灰水

SPC

锅炉烟气

引风机

旋风除尘

循环水泵

补充石灰浆

（沉渣池）循环池，pH值=10~12

图8.2-1锅炉烟气处理工艺流程图

事故应急救援预案框架

组织机构

报警与反应系统

专门知识中心

消防管理培训部门

安全和卫生、环保部门等的信息的援助

指挥机构

公安部门

安全监督部门

消防部门

救援部门

企业主管部门

目击者或自动报警器发出最初报警

事故

控制者

企业其他关键人员

现场应急队伍

紧急疏散

现场急救

爆炸规模控制

火灾扑救

企业员工

地方消防部门

公安局

救护站

附近居民

可能的话警告疏散

周围的企业单位

警告危险的扩散

要求提供援助

危险源分布图

指挥层次示意图

人员疏散分流图

防护设施分布图

应急救援程序简图

各类事故救援线路图

法律与法规

有关危险化学品生产、设计、管理等国家、地方法规、标准等

平时应急计划的制定、应急救援的演习、计划的补充等

企业建立应急反应的技术与科学信息

溪头村第一次公告

东城街道第一次公告

溪头村第二次公示

东城街道第二次公示

项目所在地

项目所在地

附图一  项目所在地理位置示意图

项目所在地

##### 附图二   水环境功能区划图

项目所在地

附图三  环境空气质量功能区划图

项目所在地

##### 附图四

##### 生态环境功能区划图

##### 附图五

##### 区域用地规划图

项目所在地

附图六：项目总平面布局示意图