建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 永嘉县水利投资开发有限公司 |
| 评价单位(公章)： | 浙江环科环境咨询有限公司 |

| 编制日期： | 二○一四年二月 |
| --- | --- |

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境概况	32

三、环境质量状况	39

四、评价适用标准	57

五、建设项目工程分析	61

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	66

七、环境影响与分析	67

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	74

九、结论与建议	85

专题一  规划相符性及施工布局合理性分析	94

专题二  水环境影响专题	105

专题三  生态环境影响评价及水土保持	115

专题四  公众参与专题	132

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  地表水环境功能区划图

附图3  温州市环境空气质量功能区划图

附图4  永嘉县生态环境功能区划图

附图5  乐清市生生态环境功能区划图

附图6  项目平面布置图

附图7  监测布点图

附图8-1~3  施工总平面布置图

附件：

附件1  浙江省发展和改革委员会浙发改农经[2013]983号，《省发改委关于温州市乌牛溪（永乐河）治理工程项目建议书的批复》

附件2  弃渣意向性协议书

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 永嘉县水利投资开发有限公司 |
| 法人代表 | 蒋小浦 | 联系人 | 徐志武 |
| 通讯地址 | 永嘉县上塘永嘉县实验中学内 |
| 联系电话 | 0577-57756825 | 传真 | / | 邮政编码 | 325100 |
| 建设地点 | 温州永嘉县、乐清市，乌牛溪（永乐河）西岙村至河口乌牛新闸段 |
| 立项审批部门 | 浙江省发展和改革委员会 | 批准文号 | 浙发改农经[2013]983号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | N7910防洪管理 |
| 占地面积 (平方米) | 1075834 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 72274 | 其中：环保 投资(万元) | 101.8 | 环保投资占总投资比例 | 0.14% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 | 2017年11月 |
| 1.1、项目由来 乌牛溪流域位于浙江省温州市北部，流域面积 86.0km2。流域内干流为乌牛溪(永乐河)，属瓯江下游左岸一小支流，发源于永嘉和乐清两县市交界，分水岭最高峰为方岩尖，主峰海拔810.4m， 河道全长 19.5km，河道平均比降 9.32‰。乌牛溪流域水利基础设施建设较薄弱，河道淤积严重，阻水桥梁较多，永嘉县乌牛镇下游段沿溪修建了堤防，但其防洪能力与当地的社会经济发展不协调，水资源的开发利用程度较低。 为适应乌牛溪流域社会经济发展，永嘉县、乐清市两县市委托温州市水利电力勘测设计院于 2009 年 10 月完成了《温州市乌牛溪流域水利综合规划》，温州市人民政府温政函[2010]32号文予以批复。该规划是指导流域综合治理和水资源综合开发利用，综合规划中关于乌牛溪流域防洪规划工程措施包括干流乌牛溪（永乐河）河道拓宽整治、改建阻水桥梁、支流河道整治、孔宅段河道裁弯取直、乌牛水闸改扩建、瓯江防洪堤加固、保留农田低地及清碍绿化。 目前部分防洪工程如乌牛水闸已经开工建设、印屿大桥已按规划标准新建等，乌牛溪流域综合整治工程亦进入实施阶段。永嘉县水利局委托上海勘测设计研究院于2013年2月编制完成《温州市乌牛溪（永乐河）治理工程可行性研究报告》，治理工程包括河道拓宽、疏浚、护岸、堤防等工程，范围为西岙村到河口乌牛新闸工程；工程任务为通过整治提高河道行洪能力，完善流域防洪体系，提高流域防洪能力，使流域防洪达到规划标准，同时有利于打造优美的滨河景观环境，提升城市品位，营造舒适的生产生活环境，促进地区经济的快速发展。 1.2编制依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》，1989.12； (2) 《中华人民共和国水土保持法》，2011.3； (3) 《中华人民共和国水污染防治法》，2008.2； (4) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2000.4； (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2004.12； (6) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996.10； (7) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003.9； (8)《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.2； (9)《城市古树名木保护管理办法》，2000.9； (10) 《基本农田保护条例》，1999.1.1； (11) 《土地复垦规定》，1998.11.8）； (12) 《中华人民共和国河道管理条例》，1988.6.10； (13) 国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998； (14) 《建设项目环境保护分类管理目录》，环境保护部令第2号，2008年8月修订； (15)《关于进一步加强水生生物资源保护严格环境影响评价管理的通知》环发[2013]86号，2013.8.5； (16)《浙江省水污染防治条例》，2009.9.1； (17)《浙江省大气污染防治条例》，2003.9.1； (18)《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2006.6； (19)《浙江省基本农田保护条例》，2002.10； (20)《浙江省水资源管理条例》，2002.10； (21)《浙江省建设项目环境保护管理办法》，2011.10.25.； (22)《关于全面实施“河长制”进一步加强水环境治理工作的意见》浙委发[]2013]36号，2013.11.15； (23)《环境影响评价技术导则》(HJ/T2.1-2011、 HJ2.2-2008、HJ/T2.3-1993、 HJ2.4-2009、HJ19-2011、HJ610-2011、HJ/T88-2003)； (24)浙江省发展和改革委员会浙发改农经[2013]983号，《省发改委关于温州市乌牛溪（永乐河）治理工程项目建议书的批复》，2013.9.24； (25)温州市水利电力勘测设计院，《温州市乌牛溪流域水利综合规划》（温政函[2010]32号），2009.10； (26)《永嘉县生态环境功能区划》（报批稿）、《乐清市生态环境功能区划》（报批稿）； (27)上海勘测设计研究院，《温州市乌牛溪（永乐河）治理工程可行性研究报告》(送审稿)，2013.2； (28)委托合同及提供的其他资料。 1.3工程概况、工程规模及工程特性 1.3.1工程概况 工程任务：通过河道整治提高河道行洪能力，完善流域防洪体系，提高流域防洪能力，使流域防洪达到规划标准，同时有利于打造优美的滨河景观环境，提升城市品位，营造舒适的生产生活环境，促进地区经济的快速发展。 工程范围：乌牛溪（永乐河）自河口乌牛新闸起向上游至西岙村附近，治理河道中心线长 12.16km，工程建设内容包括河道疏浚拓宽、堤防护岸工程、部分河段裁弯取直、阻水桥梁改造等。堤防工程总计25.22km，其中左岸（东岸）长12.74km，右岸（西岸）长12.48km，按行政区域划分永嘉境内堤防护岸长17.40km，乐清境内堤防护岸长7.82km。 工程治理标准：乌牛溪（永乐河）河口埭以下城镇部分按 20 年一遇防洪标准、河口埭上游部分按10 年一遇防洪标准进行河道整治。 工程等别：乌牛水闸至河口埭（墩底）为Ⅳ等，主要建筑物工程级别为4 级，次要建筑物和临时性建筑物级别为 5 级；河口埭（墩底）至西岙为Ⅴ等，主要建筑物工程级别为 5 级水工建筑物，次要建筑物和临时性建筑物级别为 5 级。 本工程地震设计烈度为6度，不进行抗震计算。本段河道不通航。 1.3.2工程规模 1、河道堤线 堤线原则：依据《水利综合规划》，利用现有堤岸，顺应自然走向，对较大弯曲河段进行了裁弯取直；考虑占地、拆迁、跨河建筑物及岸线线型等因素。 桩号k2+105.57~k2+425.09段：采用右岸拆迁方案，岸线布置为左岸沿现有岸线时行加固，右岸按防洪要求进行拓宽。 其余详见1.4.1节。 2、河道断面 河道沿线拟定23个典型断面。见表1.3-1。 表1.3-1 整治河道断面表 断面名称 断面位置 河道中心桩号范围 河口设计宽度(m) 断面一 码道段 k0+000.00~k0+310.95 86 89 断面二 国道公路桥及东洋村保留段 k0+310.95~k0+587.99 70~90 断面三 前池段 k0+587.99~k1+282.81 86 断面四 国道公路桥左岸 后池段及寺庄阳段 房屋集中区 k0+374.58 k1+282.81~k1+405.74 k1+702.79~k1+934.74 78 断面五 后池段 寺庄阳段 k1+405.74~k1+594.19 k1+934.74~k2+105.57 86 断面六 永乐禅寺寺庙及 房屋集中段 k2+105.57~k2+275.10 70 断面七 永乐禅寺段 k2+275.10~k2+495.09 86 断面八 孙宅段 k2+495.09~k3+013.15 65 断面九 孙宅段（右岸房屋集中） k3+013.15~k3+123.13 60 断面十 高速公路段 k3+123.13~k3+630.80 60~110 断面十一 高速公路桥保留段 k3+630.80~k3+807.56 34~49 断面十二 孙宅段 k3+807.56~k4+149.80 67 断面十三 横兰桥段 k4+149.80~k4+979.28 50 断面十四 石帆段 k4+979.28~k5+662.46 50 断面十五 河口埭段（墩底下游） k5+662.46~k 6+888.85 45 断面十六 河口埭段（墩底上游） k 6+888.85~k7+506.88 45 断面十七 动车铁路桥保留段 k7+506.88~k7+727.95 34~48 断面十八 横屿段 k7+727.95~k8+527.77 45 断面十九 埠头下段 k8+527.77~k8+931.25 54 断面二十 城田段 k8+931.25~k10+347.96 54 断面二十一 水对头段 k10+347.96~k11+140.78 40 断面二十二 上叶段 k11+140.78~k11+784.39 40 断面二十三 西岙段 k11+784.39~k12+157.96 40 3、桥梁工程 工程沿线共拆除新建桥梁14座，拆除桥梁3座，拆除改建管线桥9座。河道主槽内一般不超过3跨，主孔跨径不小于现状桥梁主跨。 河道沿线桥梁建设情况见表1.3-2，沿线管线桥拟建情况见表1.3-3。 表1.3-2 河道沿线桥梁拟建情况 序号 河道中心线桩号 所在位置 桥梁名称 现状规模(长m×宽m) 拟建规模 (长m×宽m) 备注 1 K1+689.71 上祥池小学 寺庄祥桥 38×3.5 70×8 拆除新建 2 K2+225.29 永乐禅寺 永乐新桥 38×6.5 70×10 拆除新建 3 K3+057.09 古塘村 农桥 1 28×4 60×6 拆除新建 4 K4+400.21 横兰桥段 农桥 2 32×5 55×6 拆除新建 5 K4+894.03 石帆村 农桥 3 23×2 55×6 拆除新建 6 K5+975.14 金坑村 农桥 4 20×1.1 45×6 拆除新建 7 K7+163.69 河口埭 农桥 5 20×1.6 55×6 拆除新建 8 K8+046.46 横屿村 农桥 6 18×4.8 45×6 拆除新建 9 K9+117.49 城田 农桥 7 15×3.5 55×6 拆除新建 10 K10+120.78 岳田支流 朝阳路桥 25×3 65×12 拆除新建 11 K10+415.88 水对头 人行桥 20×1 / 拆除 12 K10+547.89 水对头 农桥 8 5×2 40×5 拆除新建 13 K11+317.61 塘下 农桥 9 18×1.2 40×5 拆除新建 (与农桥10合建) 14 K11+421.40 塘下 农桥 10 20×1.4 / 拆除 (与农桥9合建) 15 K11+610.42 西岙村 农桥 11 10×1.0 / 拆除 (与农桥10合建) 16 K11+674.82 西岙村 农桥 12 26×3.5 40×5 拆除新建 (与农桥11合建) 17 K12+020.43 西岙村 农桥 13 7.2×3.5 40×5 拆除移建至 K11+897.86 表1.3-3 沿线管线桥及拟建情况 序号 河道中心桩号 所在位置 名称 拆除工程量 拟建规模 跨河宽度 1 K2+640.49 孙宅裁弯取直段 水管 1 根 75m 2 K3+141.73 古塘村 管线桥 1 1 座 70m 3 K3+464.78 高速公路桥段 管线桥 2 1 座 70m 4 K3+650.49 高速公路桥段 管线桥 3.4 2 座 90m 5 K4+862.75 横兰桥段 管线桥 5 1 座 70m 6 K6+970.03 河口埭（墩底） 管线桥 6 1 座 70m 7 K7+745.55 横屿村 管线桥 7 1 座 55m 8 K8+738.72 仁家阳 管线桥 8 1 座 65m 注：管线桥1-8为温州热电厂输灰管线桥，由于灰渣直接从电厂用于综合利用，输灰管线桥已停止使用，水管为温州热电厂原水输水管。 1.3.3工程特性 工程主要特性见表1.3-4。 表1.3-4 工程特性 一、基本情况 1、项目名称 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程 2、工程性质 河道拓宽疏浚工程，新建 3、建设地点 温州市永嘉县、乐清市 4、所在流域、水系 乌牛溪流域 5、建设单位 永嘉县水利投资发展有限公司 6、工程等级 Ⅳ等、Ⅴ等工程 7、设计标准 河口埭以下按 20 年一、河口埭上游部分按10 年一遇 序号及名称 单位 数量 备注 二、水文 1、多年平均降水量 mm 1688.2 2、流域面积 km2 86.0 3、常水位 m 2.70 4、设计洪水位（5％） m 4.36～6.88 按设计河宽设计洪水位 三、主要建筑物 1、河道 河长 km 12.16 其中裁弯取直段共1345m 河底宽度 m 34~86 堤顶度程 m 4.9~10.65 2、堤防护岸 m 25.22 左岸长12.74km，右岸长 12.48km 3、桥梁 座 17 其中拆除新建14座，拆除3座 四、征地 1、工程永久征地 hm2 107.58 其中耕地 hm2 41.29 2、施工临时征地 hm2 74.34 3、拆迁安置 拆迁农村房屋 万m2 3.26 涉及人口 人 420 永嘉38户222人, 乐清43户198人 涉及工矿企业 家 10 永嘉4家，乐清6家，合1.02万 m2 集体文化教育设施 万m2 0.80 五、施工 1、土石方工程量 挖方 万m3 203.79 填方 万m3 100.29 其中借方 万m3 44.20 商购 弃方 万m3 147.70 一般土方、底泥、钻渣泥浆、建筑垃圾 2、所需劳动力 高峰出工人数 人/日 1500 平均出工人数 人/日 1050 3、总工期 月 36 六、经济指标 1、工程部分投资 亿元 4.91 2、总投资 亿元 7.23 注：表中高程采用85国家高程基准，下文中同。 1.4工程总平面布置及主要建筑物设计 1.4.1河道平面布置 布置原则：河道线路布置考虑充分利用现有河道，尽量减少动拆迁量，并在有利于提高河网的防洪除涝安全性和水环境水景观的多功能性的条件下，结合河道布局、农田、厂房、民房、高压线塔分布情况以及河道规划整治岸线。 本工程裁弯取直河段共1345m。河道平面分段布置、堤顶高程详见表1.4-1。平面布置图见附图6-1~3。 表1.4-1 河道平面分段布置及堤顶高程 序号 河道分段 名称 桩号 河道断面名称 现状宽度及周边情况 平面布置 岸线长度(m) 堤顶设计高程(m) 1 乌牛码道段 K0+000 ~K0+310.95 一 两岸主要为农田 右岸单侧较大幅拓宽 310.95 4.90 2 新104 国道公路桥~东洋村保留段 K0+310.95 ~K0+587.99 二 有新建 104 国道公路桥一座，右岸主要为新建教堂、房屋集中段；左岸厂房 按原岸线适当理顺布置 277.04 4.90 3 前池段 K0+587.99 ~K1+282.81 三 现状两岸主要为农田 左岸单侧较大幅拓宽 694.82 4.90 4 后池段~寺庄阳段 K1+282.81 ~K1+405.74 四 现状左岸为农田，右岸为 房屋集中区 左岸单侧较大幅拓宽 122.93 4.90 K1+405.74 ~K1+594.19 五 两岸为农田 两岸拓宽 188.45 4.90 K1+594.19 ~K1+702.79 四 左岸为农田，右岸为房屋集中区 保留右岸护岸 108.6 4.90 K1+702.79 ~K1+934.74 四 房屋集中段 231.95 4.90 K1+934.74 ~K2+105.57 五 两岸为农田 拓宽 170.83 4.90 5 永乐禅寺段 K2+105.57 ~K2+275.10 六 左右岸均为房屋段 右岸进行拓宽 169.53 4.90 K2+275.10 ~K2+495.09 七 S 形急转弯段 裁弯取直 219.99 4.90 6 孙宅段 （高速公路段） K2+495.09 ~K3+013.15 八 S 形急转弯段 裁弯取直 518.06 4.90 K3+013.15 ~K3+123.13 九 左岸为农田，右岸为祠堂及房屋集中区 左岸单侧较大幅拓宽 109.98 4.90 K3+123.13 ~K3+630.80 十 S 形急转弯段 沿绕城高速公路桥右侧裁弯取直 507.67 4.90 K3+630.80 ~K3+3+807.56 十一 沿绕城高速公路桥穿越段 左、右岸基本按原岸线布置 176.76 4.90 K3+807.56 ~K4+149.80 十二 两岸沿线均为农田 两岸拓宽 342.24 5.30 7 横兰桥段~ 石帆段 K4+149.80 ~K4+979.28 十三 两岸主要为农田， K4+900~K5+150右岸有 零星的房屋 K4+900~K5+150左岸单侧拓宽, 余岸段向右岸拓宽 829.48 5.50 K4+979.28 ~K5+662.46 十四 683.18 5.50~5.80 8 河口埭段（墩底下游） K5+662.46 ~K6+888.85 十五 K6+636.78~K6+904.58右岸为密集的区民区 K6+636.78~K6+904.58左岸拓宽，其余两侧拓宽 1226.39 5.80~6.60 9 河口埭段 (墩底上游) K6+888.85 ~K7+506.88 十六 两岸主要为农田 两侧拓宽 618.03 6.20 10 动车铁路桥保留段 K7+506.88 ~K7+727.95 十七 动车铁路桥穿越河段 按原岸线理顺 221.07 6.20~6.70 11 横屿段 ~城田段 K7+727.95 ~K8+527.77 十八 右岸为民房集中带 左岸单侧拓宽 799.82 6.70 K8+527.77 ~K8+931.25 十九 K8+527.77~K8+627.98段 S形 K8+527.77~K8+627.98段裁弯取直，其余两侧拓宽 403.48 6.80 K8+931.25 ~K10+347.96 二十 两岸基本为农田 主要向右岸拓宽 1416.71 7.30 12 水对头段~西岙段 k10+347.96 ~k11+140.78 二十一 右岸主要为农田，局部有民房分布。 左岸沿河有一条公路，公路左侧为 民房集中区 右岸单侧拓宽 792.82 8.35 k11+140.78 ~k11+784.39 二十二 643.61 8.35~9.55 k11+784.39 ~k12+157.96 二十三 373.57 9.55~10.65 注：具体河道断面名称见表1.3-1。 1.4.2主要构筑物 1、堤防工程 堤防等级：河口埭以下堤防等级为 4 级水工建筑物，河口埭以上为 5 级水工建筑物。 堤顶高程：堤顶高程按设计洪水位或设计高潮位加堤顶超高确定。河道具体各断面堤顶高程见表1.4-1。 堤顶路面结构：堤顶路面主要为透水砖结构，路面向内侧倾斜，坡度 2%。路面结构自上而下：面层 60mm厚透水砖，中层100mm 厚粗砂，底层为150m 厚碎石。 边坡设计：堤防为斜坡式土石堤断面，设计堤防临水侧二级坡断面中平台下坡比为 1:4，平台上坡比为 1:3，背水侧坡比为 1:3；山区丘陵段一坡到顶,坡比为1:2。堤坡临水侧 2.50m 高程以上拟采用生态护坡材料，2.50m高程以下采用网兜石笼护坡。 2、河岸工程 （1）护岸 根据堤岸两侧的征地、建筑物等实际情况，主要采取以下三个护岸形式： 坡式护岸：适用于两岸农田及不受征地限制段； 墙式护岸：适用于两岸靠近河岸有房屋或受两岸征地限制段；墙式护岸包括钢筋混凝土挡土墙、浆砌块石挡土墙、自嵌式生态挡土墙。 桩式护岸：适用于为了保证两岸已建建筑物稳定安全，不可能拆除段。 （2）护坡 对于流速<2m/s 的河道护坡：可采用三维土工格栅网+草皮植被护坡型式； 对于流速>2m/s 的河道护坡：采用生态混凝土护坡、联锁式块体护坡及预制块六角形生态混凝土护坡型式。 十五种典型的护岸结构型式分别用于各岸段。具体见表1.4-2。护坡典型断面见图1.4-1~15。 表1.4-2 河岸护坡断面及适用范围统计表 序号 典型河岸断面 河道断面适用范围 备注 河道断面名称 左岸护岸范围 右岸护岸范围 1 断面一/斜坡+浆砌石挡墙+斜坡 一 L0+000.00~L0+321.34 R0+000.00~R0+334.05 码道段 2 断面二/斜坡+直立挡墙 二 L0+321.34~L0+350.85 L0+427.97~L0+563.15 R0+334.05~R0+702.09 东洋村保留段 寺庄阳保留段 / R1+655.75~R1+785.51 该段仅设防洪墙 十 L3+198.39~L3+757.21 / 该段仅设防洪墙 十一 L3+757.21~L3+933.57 R3+924.97~R4+053.51 高速公路桥保留段 十七 L7+883.16~L8+106.59 R7+814.84~R8+011.24 动车铁路桥保留段 3 断面三/斜坡+自嵌式生态挡墙+斜坡式 三 L0+563.15~L1+398.68 前池段 四 L1+398.68~L1+521.37 / 后池段 L1+688.19~L2+009.25 / 寺庄阳段 五 L1+521.37~L1+688.19 R1+444.34~R1+655.75 后池段 L2+009.25~L2+181.57 R2+033.29~R2+207.09 寺庄阳段 4 断面四/二级生态斜坡式 三 / R0+702.09~R1+321.25 前池段 5 断面五/连排灌注桩结构 四 L0+350.85~L0+427.97 / 高速公路桥段 / R1+321.25~R1+444.34 后池段 / R1+785.51~R2+033.29 寺庄阳段 六 L2+181.57~L2+372.73 R2+207.09~R2+354.99 永乐禅寺段 九 / R3+246.37~R3+362.66 孙宅段 6 断面六/生态斜坡式+C25 钢筋混凝土防浪墙 七 L2+372.73~L2+600.48 R2+354.99~R2+541.70 永乐禅寺段 7 断面七/二级生态斜坡式 八 L2+600.48~L3+095.47 R2+541.70~R3+246.37 孙宅段 九 L3+095.47~L3+198.39 / 孙宅段 十 / R3+362.66~R3+924.97 高速公路桥段 十二 L3+933.57~L4+275.91 R4+053.51~R4+424.82 孙宅段 8 断面八/斜坡+自嵌式生态挡墙+C25 混凝土防浪墙式 十三 L4+275.91~L5+214.26 R4+424.82~R5+239.35 横兰桥段 十四 L5+214.26~L6+017.74 R5+239.35~R5+909.55 石帆段 9 断面九/斜坡+浆砌石挡墙式 十五 L6+017.74~L7+210.94 R5+909.55~R7+185.19 河口埭段(墩底下游) 十六 L7+210.94~L7+883.16 R7+185.19~R7+814.84 河口埭段(墩底上游) 10 断面十/网兜石笼+联锁式块体护坡 十八 L8+106.59~L8+924.88 / 横屿段 十九 L8+924.88~L9+356.73 / 埠头下段 二十 L9+356.73~L10+893.91 / 城田段 11 断面十一/护坡同断面十，桩顶同断面六 十八 / R8+011.24~R8+831.29 横屿段 12 断面十二/同断面六的“二级生态斜坡式”结构 十九 / R8+831.29~R9+278.22 埠头下段 二十 / R9+278.22~R10+661.64 城田段 13 断面十三/斜坡+C25 钢筋混凝土防浪墙式 二十一 L10+893.91~L11+739.59 R10+661.64~R11+447.18 水对头段 14 断面十四/斜坡式 二十二 L11+739.59~L12+360.44 / 上叶段 二十三 L12+360.44~L12+744.35 / 西岙段 15 断面十五/斜坡式 二十二 / R11+447.18~R12+109.82 上叶段 二十三 / R12+109.82~R12+475.06 西岙段 图1.4-1 河道护坡典型断面一 图1.4-2 河道护坡典型断面二 图1.4-3 河道护坡典型断面三 图1.4-4 河道护坡典型断面四 图1.4-5 河道护坡典型断面五 图1.4-6 河道护坡典型断面六 图1.4-7 河道护坡典型断面七 图1.4-8 河道护坡典型断面八 图1.4-9 河道护坡典型断面九 图1.4-10 河道护坡典型断面十 图1.4-11 河道护坡典型断面十一 图1.4-12 河道护坡典型断面十二 图1.4-13 河道护坡典型断面十三 图1.4-14 河道护坡典型断面十四 图1.4-15 河道护坡典型断面十五 3、地基 水泥搅拌桩处理方案：平原低丘陵段地区采用该方案，水泥搅拌桩直径为 700mm，间距为 1200m。 C25 钢筋混凝土灌注桩方案：当河道沿岸布置了较密集的房屋段及现有建筑物不可拆除的情况下，在局部地段采用 C25 钢筋混凝土连排灌注桩 D=1200mm@1300mm。 1.4.3河道疏浚 本工程现状河道高程-2.1~10.88m，设计河底高程-1.9~7，对河道现状高程不符合河底设计高程的河段进行全线疏浚、拓宽。 河道两岸管理范围内现状地面高程若低于设计堤顶高程，清基后回填，若高于设计堤顶高程则保留现状。 河道疏拓原则：清除污染淤泥，疏拓河道，满足泄洪过流断面要求；符合河道边坡稳定，减少坍塌造成淤积；断面考虑两岸护岸及其他建筑物的安全，特别是保留老护岸的岸段需确保现有护岸的稳定安全；两岸低于设计堤顶高程的应回填，回填部位应先清基30-50cm表层腐植土，腐植土另行堆放，回于绿化带种植范围的表层覆土。 施工程序：拓宽疏浚采用由上向下，先坡后槽，由两坡向河中冲挖。拓宽段采用反铲挖掘机开挖，水下方采用水下疏浚法进行开挖，疏浚设备为水力冲挖机组。 1.4.4生态绿化设计 1、绿化设计 每段河道采用了自然式驳岸、半自然式驳岸、都市式护岸等不同的断面形式，塑造不同感觉的景观。 自然式驳岸：河岸以自然缓坡与道路相接，沿岸布置水陆两生灌木、草花，以不同形式排列丰富河岸景观效果，自然式驳岸可以柔化河道线，使之显得更加生动活泼。 半自然式驳岸：河岸以植物绿化与亲水步道相结合，并在主要节点处设置出入口，总体表现一种人与自然亲近的主题，植物配置上以自然 曲线不规则排列，体现自然野趣与都市休闲的完美结合。 都市式护岸：断面形式较为丰富，周边邻近居住区，人流量相对较大，通过设置人行步道、汀步、草阶梯来衔接驳岸和道路，实现人与水的交流，河流、道路交汇处设置观景平台，增加人体会自然的机会，硬质铺砖、木制平台与绿化草坪等不同材质软硬结合，表现手法更丰富多样，是人们休闲娱乐的好去处。 2、道路系统 卵石汀步道，木栈道及沿河游步道要使游人在河边漫步。 1.5工程量汇总 本项目为乌牛溪（永乐河）河道的干流治理，治理范围从西岙村到河口乌牛新闸，工程内容包括河道疏浚、土石方开挖及回填、护岸桩基工程、混凝土工程、砌石工程、护坡结构工程、水生植物及绿化工程、沿线堤防路面工程以及桥梁、管线工程等。治理段河道长12.16km，规划设计河口宽度34～86m。堤防工程总计25.22km，其中左岸长12.74km，右岸长 12.48km，按行政区域划分永嘉境内堤防护岸长17.40km，乐清境内堤防护岸长 7.82km。沿线涉及桥梁17座，其中拆除新建和移建14座，拆除3座。拆除改建管线桥8座。 本项目本工程永久占地107.58hm2，新增永久征地面积58.71 hm2，其中耕地面积41.29 hm2，涉及搬迁居民81户420人，影响农村房屋32557.08 m2。工程永久征地范围内的农转非人员数量为1818人，农村副业设施3家，沿线两岸涉及工矿企业10家，集体、文化、教育等设施5家。 本工程的主要工程量汇总见表1.5-1。 表1.5-1 本工程主要工程量汇总表 序号 项目名称 单位 数量 合计 备注 乐清市 永嘉县 1 土方开挖 m3 582271 936512 1518783 含清基 3 土方回填 m3 236547 446133 682680 含耕植土 4 石方开挖 m3 196256 196256 5 现浇混凝土 m3 14876 28270 43146 6 预制混凝土 m3 593 1807 2400 含六角块、 砼挂板 7 抛石 m3 738 3753 4491 8 浆砌块石 m3 7879 9520 17399 9 混凝土灌注桩 m3 5286 39345 44631 10 水泥搅拌桩 m3 165657 281830 447487 11 网兜石笼 m3 101328 202108 303436 1.6施工组织及总体布置 1.6.1施工交通运输 工程位于温州市北部，对外水路、陆路交通运输条件均较为便利。 1、对外交通 公路方面：本工程整治河段沿线有 S26 诸永高速、S10 温州绕城高速、 G1513 温丽高速、甬台高速等多条高速公路通过，另有 G104 国道、S223 省道及其它多条乡镇公路贯穿。 水路方面：瓯江流经温州市境内，以及温州境内众多的支线航道，共同组成了一张航道网，贯穿联系温州各主要城镇，水上交通十分发达。 铁路方面：甬台温线穿过温州境内，由铁路运来的物资可运至温州站，再由公路转运至工地。 2、场内交通 场内交通运输设置考虑充分场内利用现有交通道 路进行拓宽或改建，根据本工程场内交通运输规划，需修建场内临时道路总长度为 8.0km，施工临时道路宽 4.5m，采用 20cm 厚泥结石路面结构。考虑新建临时钢便桥 3 座，根据钢便桥设置位置，桥面长度分别为 45m、50m 及 60m，桥面宽度均为 5m。 1.6.2施工场地和施工布置 施工生产设施拟在河道沿线临时布设，办公及生活设施就近租用民房，或在工程区附近临时征地搭建活动板房。水上开挖有用料拟在河道沿线就近周转用于后期回填或直接运输到工作面回填，无用料则在工程沿线择地堆放；工程水下方开挖料考虑设置排泥场堆放。 本工程主要临建设施有临时生活设施及临时生产设施，临时生产设施有：停车场及施工机械修配厂、钢筋堆放及加工厂地、木材加工厂、块石与砂石料堆场、水泥仓库、混凝土拌和场地等。除了设置上述施工临时设施需要占用场地外，本工程需要占用场地的还有排泥场、弃土场、土方周转场及翻晒场地。 永嘉和乐清各分布4处临时施工生产和生活区、3处排泥场和2处弃渣场。施工布置图见附图8-1~3。排泥场和弃渣场表1.9-1、表1.9-2。 1.6.3建材及水电 （1）水电 供水：施工生活用水从附近自来水管网临时引接；施工生产用水主要从河道直接取水，并在各搅拌场地中设置蓄水池。 供电：施工用电主要从就近采用电网电接入，同时需配备一定数量的柴油发电机组作为备用电源；部分无市政电网敷设河段可采用柴油发电机供电。 劳动力：施工所需劳力主要为有丰富施工经验的承建单位职工，同时可利用当地劳力从事非主要技术工种的工作。 通讯条件：现有通信设施已敷设到工程区沿线附近的各个居民点，工程施工期通信可直接从上述地点引接。 （2）主要建筑材料 水泥：拟从省内或邻近的大中型水泥厂采购； 钢材、木材、土工材料、油料等：从温州当地物资市场采购； 混凝土：移动式搅拌机现场拌制； 混凝土预制件：全部从生产厂家购买后运 输至工地现场。 砂石料、块石料：从当地建材市或采石场商购； 土料：优先利用河道开挖范围内的填土和河道开挖料，不足部分外购，堤防护岸钻孔灌注桩成孔需要的固壁土料宜到附近膨润土厂购买。 1.6.4施工导流 本工程导流建筑物等级为 5 级，导流建筑物设计洪水标准可为 非汛期5 年一遇洪水标准，施工时段为10月～次年4月。 1、导流方式 本工程灌注桩挡墙可水上施工，其余护岸挡墙结构高程低于施工期的均需设置围堰挡水干地施工，导流方案采用分段分期不断流的施工导流方案，施工导流方案有： ①上游桩号k11+158.38~k12+175.57 段遇非汛期5 年一遇洪水位时， 河道基本无水，直接干地进行护岸结构施工； ②桩号 k0+000.00～k0+310.95、桩号 k0+587.99～k105.57 以及桩号 k4+149.80～k11+158.38 段，新建挡墙底板均位于河道非汛期 5 年一遇洪水位以下，需围堰挡水干地施工，施工时采用在两岸分别填筑顺河围堰进行干地施工，施工期利用原河床导流。 ③除上述断面范围外的其余工程河段，新建挡墙底板均位于河道非汛期 5 年一遇洪水位以上，水下结构主要为网兜石笼护坡结构，或钻孔灌注桩外侧挂板结构，均可带水施工，无需围堰挡水。 ④ 新开河段施工时先利用现有河床过流，进行新开部位的开挖及护岸施工，完成后封堵原河道，利用新开河段过流。 2、施工围堰 导流建筑物主要为施工临时围堰，围堰断面主要采用袋装土+圆木桩加固的断面型式，局部围堰高度较低部位采用常规袋装土围堰断面型式。围堰底部铺设土工布软体排一层。围堰材料全部利用就近河道水上开挖料，人工装袋，运至工作面填筑，填筑材料考虑重复利用一次，用作下一段围堰填筑。土工材料全部采用人工敷设，圆木桩在围堰填筑完成后采用长臂挖机压桩并送桩至高计高程。 围堰顶宽为1.0m，顶高程采用非汛期5年一遇水位加0.5m安全加高。断面设计： ①围堰高度1m以下，内外坡比1：0.2； ②围堰高度1~2m以下，内外坡比1：0.5； ③围堰高度2~3m以下，内外坡比1：1； ④围堰高度3m以上，内外坡比1：1.5。 本工程围堰工程量汇总见表1.6-1。 表1.6-1 围堰工程量汇总表 项目 单位 工程量（m3） 备注 永嘉 乐清 袋装土 m3 29659 72750 土工布软体排 m2 33494 63994 230g/m2 防渗土工膜 m2 24516 43225 200g/m2 圆木桩 根 1255 7582 桩长7m，梢径≥15cm 基坑排水 m3 13313 27449 3、基坑降排水 基坑降水：采用明排法进行降水，降水沟槽结合基坑明排水系统进行布置； 基坑排水：基坑排水包括施工初期排水和施工期经常性排水等，初期积水采用水泵抽排，水位下降速度限制在 0.5~0.7m/昼夜，施工中基坑表水采用明排方案，高水高排、低水低排，明沟沿基坑四周布置并设集水井，同时应随土方开挖同步下移。明沟积水通过集水井抽排至河道中。 1.6.5施工进度及施工机械 工程总工期36个月，计划于第一年9月初进场，第四年8月底完建。工程控制性进度的关键为河道沿线护岸施工。根据施工进度安排，主要控制性时间节点为： 第一年9月初，准备工程开工实施 第一年10月初，开始顺河围堰填筑工作，同时进行基础水泥搅拌桩的处理工作； 第四年8月，全部工程完建； 考虑到河道较长，护岸工程水下部分安排在3个非汛期内实施。 本工程主要施工机械见表1.6-2。 表1.6-2 工程施工主要机械设备 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 履带式挖掘机 1m3 台 15 2 推土机 59kw 台 12 3 自卸汽车 10t 辆 25 4 拖拉机 台 4 5 蛙式打夯机 2.8kw 台 15 6 水力冲挖机组 4PL-250 型 组 8 7 泥浆泵 台 10 8 机动翻斗车 1t 辆 15 9 平板振捣器 BL11 台 12 10 插入式振捣器 1.1kw 台 15 11 移动式混凝土搅拌机 0.4m3 台 10 12 砂浆搅拌机 0.2～0.4m3 台 6 13 履带式起重机 15t 台 10 14 汽车吊 10t 台 5 15 回旋钻机 GPJ-15 台 6 16 深层搅拌机 GPJ-7 台 15 17 离心泵 φ100 台 10 1.7施工工艺 本工程主要施工内容为：河道土石方开挖及回填、护坡结构、护岸挡墙、水生植物及绿化工程以及沿线堤防路面工程等。 1、护岸施工 各河道断面护岸施工主要工序见表1.7-1。 表1.7-1 各河道断面护岸施工主要工序 断面名称 断面位置 护岸施工主要工序 断面一 码道段 泥搅拌桩→土方开挖→网兜石笼护坡结构→浆砌石挡墙 断面二 国道公路桥东洋村 保留段 土方开挖→网兜石笼护坡→联锁式护坡结构→混凝土挡墙浇筑→护底抛石 断面三 前池段 水泥搅拌桩→土方开挖→网兜石笼护坡结构→自嵌式挡墙砌筑/3.0m 高程格埂→土方回填→3.0m 高程以上草皮护坡结构→堤顶路面 断面四 后池段及寺庄阳段 房屋集中区 水泥搅拌桩/混凝土灌注桩→土方开挖→网兜石笼护坡结构→自嵌式挡墙砌筑/灌注桩挂板及帽梁混凝土浇筑→土方回填→草皮护坡结构→堤顶路面 断面五 后池段 寺庄阳段 水泥搅拌桩→土方开挖→网兜石笼护坡结构→自嵌式挡墙砌筑→土方回填→草皮护坡结构→堤顶路面 断面六 永乐禅寺及房屋集中段 混凝土灌注桩→土方开挖→网兜石笼护坡结构→灌注桩挂板混凝土→灌注桩帽梁混凝土浇筑 断面七 永乐禅寺段 左岸水泥搅拌桩/右岸土方回填→左岸土方开挖/右岸水泥搅拌桩→网兜石笼护坡结构→预制六角块生态护坡结构→混凝土挡墙浇筑→堤顶路面 断面八 孙宅段1 水泥搅拌桩→土方开挖→网兜石笼护坡结构→格梗混凝土浇筑→预制六角块生态护坡结构→堤顶路面 断面九 孙宅段2(右岸房屋集中) 水泥搅拌桩/混凝土灌注桩→土方开挖→网兜石笼护坡结构→格梗混凝土浇筑→预制六角块生态护坡结构→灌注桩挂板及桩帽梁混凝土浇筑→堤顶路面 断面十 高速公路段 断面十一 高速公路段桥保留段 土方开挖→网兜石笼护坡结构→预制六角块生态护坡结构→混凝土挡墙浇筑→护底抛石 断面十二 孙宅段 水泥搅拌桩→土方开挖→网兜石笼护坡结构→格梗混凝土浇筑→预制六角块生态护坡结构→堤顶路面 断面十三 横兰桥段 水泥搅拌桩→土方开挖→网兜石笼护坡结构→格梗混凝土浇筑→预制六角块生态护坡结构→自嵌式挡墙砌筑→土方回填→压顶混凝土浇筑→堤顶路面→混凝土挡墙浇筑 断面十四 石帆段 断面十五 河口埭段(墩底下游) 水泥搅拌桩→土方开挖→网兜石笼护坡结构→格梗混凝土浇筑→生态混凝土护坡结构→浆砌石挡墙砌筑→土方回填→堤顶路面 断面十六 河口埭段(墩底上游) 断面十七 动车铁路桥保留段 土方开挖→网兜石笼护坡结构→格梗混凝土浇筑→联锁式护坡结构→混凝土挡墙浇筑→堤顶路面 断面十八 横屿段 水泥搅拌桩/混凝土灌注桩→土方开挖→网兜石笼护坡结构→格梗混凝土浇筑→联锁式护坡结构→浆砌石挡墙砌筑→土方回填→堤顶路面 断面十九 埠头下段 土方开挖→网兜石笼护坡结构→格埂混凝土浇筑→生态混凝土护坡结构→浆砌石挡墙砌筑→土方回填→堤顶路面 断面二十 城田段 断面二十一 水对头段 土方开挖→网兜石笼护坡结构→格埂混凝土浇筑→生态混凝土护坡结构→混凝土挡墙浇筑/堤顶路面格埂 断面二十二 上叶段 断面二十三 西岙段 2、土石方工程施工 （1）石方开挖 石方主要分布在乐清，为干地开挖，采用1~2m3反铲挖掘机开挖，10t自卸汽车运输，开挖料全部运到弃渣场堆放。 （2）土方开挖 水上土方开挖：全部采用1~2m3反铲挖掘机开挖，人工配合削坡及进行保护层开挖，10t自卸汽车运输。开挖土方首先用于顺河袋装土围堰的填筑工作，回填部分20%就近周转后用于后期回填，80%直接运输至工作面回填；无用料全部运输至弃土场堆放。 水下土方开挖（疏浚）：河道水下方采取水下疏浚法进行开挖，不断流施工，开挖设备为4PL-250水力冲挖机组。部分河段可预留土埂挡水，后期利用水力冲挖机组一并挖除土埂。考虑在周边征用农田及荒地作为排泥场，在四周筑围堰，再利用输泥管线将疏浚开挖底泥输送至排泥场内。 水力冲挖机组水下疏浚施工工艺：水下冲挖机组水下疏浚施工原理是借水力的作用来进行挖土、输土和填土，即水流经高压泵产生压力，通过水枪喷出高速水柱，切割粉碎土体，使之分化、崩解，形成泥浆和泥块的混合物，再由泥浆泵输送到排泥场，水下疏浚法采用水下冲吸扣罩，将高压水枪和吸浆管口集中安装在一起，形成水下冲吸小环境，通过升降杆移动冲吸扣罩来控制清淤部位和高程。 水力冲挖机组水下疏浚施工工艺流程图见图1.7-1。 图1.7-1 水力冲挖机组水下疏浚施工工艺流程图 （3）排泥场布置及施工 本工程拟在永嘉和乐清各布置3个排泥场，排泥场堆高按3.0m，围堰顶高程按现状以上3.5m控制，采用填土围堰结构，围堰顶宽1m，迎水坡坡比取1：2，背水坡坡比取1：2.5。 每个排泥场在靠近附近河道侧预留一个溢流口，余水由溢流口排入临近河道，溢流口及排泥场围堰外侧斜坡部位压袋装碎石30cm保护，并外延2m，防溢流口破坏及余水对对侧地面的冲刷。 采用自然风干法进行淤泥处理，在排泥场围堰顶部设置一圈铁丝防护栏，并设安全警示标志，排泥场内淤泥吹填完毕后即进行边坡防护，如撒种草籽及栽植草皮等。 （4）土方回填 回填土方包括护岸堤防土方、老河道回填土和护坡耕植土回填，共需回填土方682680m3，乐清及永嘉各利用7.5万m3开挖料作为回填土方，不足部分全部考虑外购，老河道回填全部利用河道开挖料。回填土方采用10t自卸汽车运输辅料，推土机平仓，堤防填筑土方采用拖拉机进行分层碾压，挡墙后回填土方主要采用反铲改装的打夯机进行夯实，边角部位辅以蛙式打夯机进行初夯。 护坡耕植土全部外购，10t自卸汽车运输至现场后人工进行铺设。 3、桩基施工 （1）水泥搅拌桩施工 水泥搅拌桩采用二喷四搅，在喷浆提升过程中严格控制其提升速度，搅拌桩施工工艺流程见了图1.7-2。 图 1.7-2 水泥搅拌桩施工工艺流程图 （2）混凝土钻孔灌注桩 混凝土灌注桩施工工艺：施工准备→定孔位→埋设护筒→钻机就位→泥浆固壁→造孔清孔→终孔验收→吊放钢筋笼→下导管→混凝土浇筑→钻机移位。 采用XJ-100型回旋钻机造孔，遇孤石，采用冲击钻造孔。5t 卷扬机配合扒 杆吊装钢筋骨架，直升导管法灌注混凝土，混凝土由 0.4 m3 拌和机拌制 供应，1t 机动翻斗车输送至槽孔边，直接向导管输送，混凝土浇筑需保持连续性。混凝土面应均匀上升，上升速度应不小于 2m/h，导管埋深不小于 1.0m。 4、现浇混凝土施工 采用沿堤线分散设置0.4m3移动式搅拌机供应，钢筋在临建场地加工成型后运至施工现场，混凝土采用1t机动翻斗车或人工推双胶轮车运送入仓，或由溜槽配合入仓，振捣器振捣密实。混凝土浇筑完毕后及时覆盖草包洒水养护，保持混凝土表面湿润，洒水养护时间 2～3 周。根据施工进度安排，混凝土浇筑月高峰强度为 0.26 万 m3/月，高峰小时强度约 15.6m3/h， 配 10 台 0.4m3 移动式拌和机。 5、预制混凝土工程 预制混凝土件均在当地预制厂家购买后，自卸汽车运 输至施工现场，转人工胶轮车运输至工作面进行铺设。 6、石方工程施工 石料全部采用外购，砌石所用砂浆采用现场设置的 0.4m3 搅拌机进行拌制，砌浆砌块石采用人工分层砌筑，砂石垫层所需砂石料全部采用人工胶轮车运输至工作面，按高程进 行铺设。袋装碎石采用人工装袋，人工铺设。部分河段护底抛石采用长臂反铲陆上抛头。 7、网兜石笼施工 石笼所需网兜在厂家定制，完成后由自卸汽车运至现场进行组装。组装完成后，利用反铲挖掘机 在岸上充填石料，随后采用汽车吊整网吊至护坡相应位置，反铲挖掘机配合整坡。 1.8工程占地 1.8.1征地与拆迁 本工程永久占地 107.58 hm2，新增永久征地面积 58.71 hm2，其中耕41.29 hm2，园地 1.76 hm2，林地 1.79 hm2，草地 3.33 hm2，交通运输用地 2.59 hm2，住宅用地 4.02 hm2，工矿仓储用地 2.00 hm2，沟渠用地 0.17 hm2，其他用地 1.76 hm2。永嘉县新增永久征地面积 41.73 hm2，乐清市新增永久征地面积 16.98 hm2。 工程临时占地74.34hm2，均按耕地计，其中永嘉县临时占48.74 hm2（临时生产设施 0.50 hm2，临时办公及生活设施 0.81 hm2，排泥场 8.67 hm2，弃渣场 36.07 hm2，翻晒场 0.89 hm2，临时道路1.80 hm2）；乐清市临时占地 25.60 hm2（临时生产设施 0.40 hm2，临时办公及生活设施 0.54 hm2，排泥场 7.88 hm2，弃渣场14.10 hm2，翻晒场 0.89 hm2，临时道路1.80 hm2）。 工程征地见详表1.8-1。 表1.8-1 工程征地汇总表 单位：hm2 项目 耕地 园地 林地 草地 交通运输 住宅用地 工矿仓储 沟渠用地 其他用地 河流水面 合计 工程永久用地 41.29 1.76 1.79 3.33 2.59 4.02 2.00 0.17 1.76 48.87 107.58 施工临时征地 临时生产设施 0.90 0.90 临时办公及生活设施 1.35 1.35 排泥场 16.55 16.55 弃渣场 50.17 50.17 翻晒场 1.78 1.78 临时道路 3.60 3.60 小计 115.63 1.76 1.79 3.33 2.59 4.02 2.00 0.17 1.76 48.87 181.92 1.8.2征地拆迁安置规划 1、生产安置 生产安置人口指因工程建设被征收耕（园）地需进行生产安置，本工程共征用耕（园）地43.05 hm2，生产安置主要采取被征地农民基本保障的方式，不再安排土地。同时在安置人口自愿的原则下，可选择二、三产业安置、投亲靠友安置、自谋职业安置、自谋出路安置等其他安置方式。保证被征地居民的生产生活水平不低于被征地前。 2、搬迁安置 本工程涉及搬迁移民81户432人，在征求地方政府意见及移民搬迁意愿，采取本村组后靠安置的搬迁安置方式，共需新址征地3.25 hm2（其中永嘉1.83hm2、乐清1.62hm2）。 3、临时用地复垦 工程涉及临时用地74.34 hm2，均为耕地，工程竣工后需对临时占地进行复垦，复垦内容主要包括土地平整、田间道路配套、灌排措施配套、土壤改良培肥等，需要采取一系列工程技术措施和生物化学措施，对施工临时用地进行改 造，以达到逐步恢复原有耕作条件和生产能力的目的。 4、企事业单位处理 工程涉及工矿企业10家，各类房屋 10224.66m2，涉及集体、文化、教育等设施 5 家，各类房屋 8001.97m2。原则上用货币补偿的方式进行处理，对工程造成的搬迁、停产等损失及改造费用予以合理补偿；对生产造成重大影响，导致企业无法正常生产运作，根据企业的性质和实际情况，在符合区域规划的前提下按照整体搬迁、选址重建予以处理。 5、专业项目处理 本工程涉及交通道路，主要为农村道路，长为 3000m；电力线路 10kv 线路2000m，高压线塔 1 基，低压线 12000m，通讯线路12000m。 电力、通信等专业项目按“原规模、原标准、恢复原功能”的原则，由各专业部门根据移民安置后的情况自 行对本部门在本地区设施的分布进行统一的规划调整，对结合迁建 扩大规模、提高标准而增加的投资由地方政府和有关部门、单位负 责承担。 农村道路：采用补偿处理，按照 20 万元/km 估列。 铁塔：影响的铁塔需改建处理，按13万元/基估列。 电力：10kV 输电线需移建，移建费按 10 万元/km 估列。其他电力线路根据河道、护岸的线路走向和占地范围，通过改复建恢复原功能。 通信线路：予以改复建处理，按 10 万元/km估列。 1.9工程土石方平衡 1、挖方 本项目开挖方203.79 万m3。按工程项目区域划分，永嘉县132.10万m3，包括河道工程开挖120.63 万m3、施工临时设施开挖1.20 万m3、排泥场开挖10.27 万m3；乐清市71.69 万m3，包括河道工程开挖61.41 万m3、施工临时设施开挖1.09 万m3、排泥场开挖9.19 万m3。按土石方性质划分，主要为土石方开挖139.2 万m3、淤泥39.99 万m3、清基土方3.41 万m3、表土16.64 万m3、泥浆钻渣4.55 万m3。 2、填方 本项目回填方100.29 万m3。按工程项目区域划分，永嘉县67.14 万m3，包括河道工程回填57.66 万m3、施工临时设施回填1.20 万m3、排泥场回填8.28 m3；乐清市33.15 万m3，包括河道工程回填24.29 万m3、施工临时设施回填1.09 万m3、排泥场回填7.77 万m3。按土石方性质划分，包括土石方83.65 万m3 和表土16.64 万m3。 3、外购方 本项目需外购方44.20 万m3，均为河道工程外购土方，从合法料场商购。 4、弃方 本项目共产生弃方147.70 万m3，主要为工程开挖不能用于场地回填土石方、淤泥和泥浆钻渣，其中水上土石方103.16万m3，淤泥和钻渣泥浆44.54万m3。水上土石方弃置于弃土场，水下淤泥及泥浆钻渣排至排泥场。弃方中土石方用于永嘉三江标准堤塘工程堤塘建设，淤泥用于围区吹填。 本项目土石方平衡见表1.9-1。 表1.9-1 工程土石方总平衡表（万m3） 5、弃渣和排泥 根据工程水保方案，本工程弃渣量为103.16万m3，其中永嘉段弃渣总量为 71.39万m3，乐清弃渣总量为 31.77万m3。工程拟在永嘉、乐清段弃渣场各分两区布置，永嘉弃渣场总占地面积为36.07hm2；乐清段弃渣场总占地面积为 14.10hm2。 本工程水下挖方量为39.99万m3，永嘉段排泥量21.03万m3，乐清排泥量为 18.96 万 m3，另有泥浆钻渣量4.55万m3，工程拟在永嘉和乐清各布置3个排泥场，永嘉排泥场总面积为8.68 hm2，乐清排泥场总面积为7.89hm2，。 弃土场和排泥场情况见表1.9-1、1.9-2。 表1.9-1 工程弃渣场情况 编号 弃渣场名称 占地面积（hm2） 弃土量（万m3） 堆高（m） 1 永嘉1#弃渣场 20.00 37.61 2.5 2 永嘉2#弃渣场 16.07 33.78 2.5 3 乐清1#弃渣场 8.00 18.05 2.5 4 乐清2#弃渣场 6.10 13.72 2.5 小计 50.17 103.16 - 表1.9-2 工程排泥场情况 编号 弃渣场名称 占地面积 （hm2） 弃土量 （万m3） 泥浆钻渣量（万m3） 堆高 （m） 1 永嘉1#排泥场 3.28 8.0 1.42 3 2 永嘉2#排泥场 3.28 8.0 1.1 3 3 永嘉3#排泥场 2.12 5.03 0.8 3 4 乐清1#排泥场 2.70 6.50 0.43 3 5 乐清2#排泥场 2.70 6.50 0.4 3 6 乐清3#排泥场 2.49 5.96 0.4 3 小计 16.55 39.99 4.55 - 1.10建设投资及工程管理 1、工程建设单位及投资 工程投资7.23亿元，由各级政府财政拨款，工程建设单位为永嘉县水利投资开发有限公司。 2、工程管理 管理机构：河道整治后，维持现有管理体制不变，分别由永嘉县、乐清市水利部门管理各自辖区范围内河道，人员编制不再另行增加。 管理设施：沿用原有管理体制，人员及办公设备不另行添加，使用现有管理设施进行管理。 堤防观测：堤防观测项目包括堤身沉降、位移；水位；堤身浸润线；表面观测。并有选择地设置其他观测项目，包括：近岸河床冲淤变化、水流形态及河势变化、渗透压力等。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境概况

2.1自然环境概况 2.1.1地理位置 温州市位于浙江省东南部，东濒东海，南毗福建，西及西北部与丽水市相连，北和东北部与台州市接壤。乌牛溪流域位于温州市北部，流域面积86.0km2，本工程位于温州市北部乌牛溪流域，行政上属于永嘉县、乐清市。河道工程主要涉及乌牛溪流域内的干流永乐河。 乌牛溪(永乐河)右岸属永嘉县，主要为乌牛街道。乌牛街道是永嘉县的东大门，东靠乐清市，南临瓯江，西接瓯北，北连上塘，与温州市鹿城区七都镇隔江相望。全镇面积76.6km2，呈带状、南北走向，南低北高。乌牛溪流域在永嘉县境内共有66.7km2，其中平原面积11.6km2，山区面积55.1km2。 乌牛溪( 永乐河) 左岸大部分属乐清市，主要为北白象镇，镇域面积63.15km2。乌牛溪流域在乐清市境内共有19.3km2，其中平原面积4.4km2，山区面积14.9km2。乌牛溪(永乐河)水自北流向南，经西岙、塘下、埠头下、横屿、横兰桥往南经乌牛街道至乌牛码道附近汇入瓯江。 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程地理位置见附图1。 2.1.2地形地貌 温州市位于浙江省东南部，东濒东海，境内地势由西南向东北呈现梯形倾斜。境内绵亘有洞宫、括苍、雁荡诸山脉，泰顺白云尖海拔1611m，为全市最高峰，东部平原地区人工河道纵横交错。 乌牛溪流域位于浙江省温州市北部，流域面积86.0km2，发源于永嘉和乐清两县市交界，分水岭最高峰为方岩尖，主峰海拔810.4m，河道平均比降9.32‰。本工程河流流经山区丘陵和平原低丘段两大地貌单元，其中，上游西岙灰坝～水对头村段为山区丘陵段，长约2.08km，河流平均比降约4.5‰，左岸分布河流阶地，右岸为山地；下游水对头村～改建乌牛溪新闸段为平原低丘段，长约10.14km，河流平均比降约0.25‰，平原中零星分布有低矮丘陵，属于海相淤积平原。 2.1.3地质、地震 1、地质 项目所在地所处的区域构造隶属新华夏系第二隆起带南段东侧，NNE 向构造为本区主要的构造线。区域内断裂构造主要有三条，分别为NNE 向镇海—温州断裂带、NE向泰顺—黄岩断裂带和NW向淳安—温州断裂带。工程区位于上述NNE向、NE向断裂带以东、NW 向断裂带以北位置。 乌牛溪河岸浅部地层主要为第四系地层，紧邻山丘部位有基岩出露，本工程河流流经山区丘陵和平原低丘段两大地貌单元，因此出露的地层也各有不同特征，具体可分为山区丘陵段冲洪积层、平原低丘段海相淤积层和基岩三部分。本工程平原区河岸未发现有整体跨塌或滑塌段；山区段邻河侧山坡整体稳定，未发现有滑坡、泥石流现象，上游邻河侧山坡较陡峻，因此河床中见有直径约0.5～1.0m棱角状崩坡积块石。 2、地震 本区属我国东南沿海二等地震带的东北端，接近三等地震区，为少震或弱震区，远场地震波的波级影响是本区的主要震害特征。 本区地震动峰值加速度为0.05g，对应地震基本烈度为VI度。根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录A，工程所在区域抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。 山区丘陵河段以中硬土为主，平原低丘河段为软弱土。工程区无砂土等液化土层分布，可不考虑地震液化问题。 2.1.4气候气象 温州市属中亚热带季风气候，温度适中，热量丰富；雨水充沛，夏季炎热；四季分明，季风显著；气候多样。 根据永嘉气象站统计资料，项目区年平均气温18.2℃，年平均最高气温22.6℃，年平均最低气温14.9℃，历年极端最高气温38.2℃（出现在7月），极端最低气温-4.2℃（出现在12 月），≥10℃积温5676℃，年平均无霜期287 天，年平均相对湿度77%，年平均蒸发量1415.8mm，多年平均降水量1688.2mm，1 年一遇1h 最大降雨强度31.29mm，5 年一遇1h最大降雨强度51mm，10 年一遇1h 最大降雨强度61mm，20 年一遇1h最大降雨强度72mm，多年平均雷暴日数为27.5 天，全年冬季盛行偏北风，夏季盛行偏南风，年平均风速1.9m/s，流域下游地段瞬时风速极大值可达40m/s。 2.1.5水文 乌牛溪流域面积86.0km2，流域干流为乌牛溪（永乐河），乌牛溪（永乐河）上游段为山溪性河流，长度为7.9km；下游为感潮河道，长度为11.6km。乌牛溪流域大部分是山区和丘陵，平原面积仅占五分之一，主要分布在下游地区。流域中、上游为山区和丘陵，河道坡降较大，洪水暴涨暴落，流域下游为平原和低丘区，受潮流影响较大。乌牛溪入瓯江口乌牛码道村段建有乌牛水闸，为排涝挡潮水闸，水闸建设标准为内河20年一遇设计洪水4.06m，外江50年一遇设计高潮位5.35m。 乌牛溪流域内主要支流包括永嘉县境内的西湾、岭下、吴岙、横岚岙、墩底、岳田、西岙、白水、乌牛内河等，乐清市境内的东岙、城田、项岙、印屿、炉岙、洪渡桥等。 本工程河段为乌牛溪永乐河干流河道，范围为西岙村至乌牛水闸，长度12.16km，河底高程乌牛溪现状河道宽度不足，现状河宽20～50m，河底高程-1.9~10.88m，河道迂回曲折，淤积严重，局部河段违章建筑临河而建，跨河阻水桥梁较多，严重影响河道的行洪能力。 2.1.6土壤 温州市境内土壤有红壤、黄壤、潮土、岩土和水稻土等五个土类，14个亚类，31个土属。红壤主要分布在800m 以下的低山丘陵；黄壤主要分布在800m 以上的山地；岩性土主要分布在中部和北部丘陵，潮土主要分布在瓯江两岸的洪积、冲积平原；水稻土主要分布于人类活动频繁的平原区。 项目区土壤类型主要为潮土和水稻土。潮土是以溪流、河流冲积物以及浅海沉积物为母质发育的土壤，质地疏松、通气透水性好，酸碱跨度大。水稻土是由各种母土经长期人为的水耕熟化发育而成的人工水成土，该土种基本肥力较高，耕层养分含量属中等或丰富水平，供水、保肥供肥性能较好。 2.1.7植被 温州在我国植被区划上属中国东部湿润森林区，亚热带常绿阔叶林带，常年湿润常绿阔叶林带东部组，中亚热带常绿阔叶林亚带，浙闽丘陵山地常绿栎类林和松杉林省，森林植被目前多为次生植被和人工栽培的乔木。人工栽培的林木中以马尾松为主，其次是柳杉、杉木、黑松、短叶松、毛竹和经济林木等。温州市森林覆盖率为59%，植被状况良好。 工程区域内河道两岸植被以人工种植乔木、野生灌木、杂草为主，另有少许蒿类。 2.2社会环境简况 2.2.1社会经济 温州市土地总面积11788km2，辖3 区2 市6 县，截至2012 年底户籍总人口800.21万人。根据《2012 年温州市国民经济和社会发展统计公报》，2012 年温州市实现生产总值3650.06 亿元，同比增长6.7%，一、二、三产增加值的分别为112.90 亿元、1843.06 亿元、1694.10 亿元，三产的结构比为3.1：50.5：46.4，人均生产总值达到45667 元。全年实现财政一般预算收入500.18 亿元，增长3%。城镇居民人均可支配收入34820元，农村居民人均纯收入14719元。 永嘉县土地面积2698.2km2，其中山地面积为2308.5km2，平原面积为277.0km2，河流湖泊面积为112.7km2。永嘉县辖8 街道10 镇，有906 个行政村（社区），截至2012 年底总人口96.27 万人，其中非农业人口10.80万人。2012 年永嘉县国内生产总值260.83 亿元，同比增长8.7%，一、二、三产增加值分别为9.63 亿元、159.51 亿元、91.69 亿元。人均国内生产总值达到27125 元。全年实现财政一般预算收入35.55 亿元，增长10.8%。城镇居民人均可支配收入27731 元，农村居民人均纯收入11549 元。 乐清市共有土地面积1493.3km2，其中陆地面积1223.3km2，海域面积270km2。乐清市辖8 街道9 镇，有190 个行政村，17 个社区，截至2012年底总人口127.12 万人，其中非农业人口11.76万人。2012年乐清市国内生产总值599.08亿元，同比增长5.5%，一、二、三产增加值的分别为19.34亿元、348.97 亿元、230.77 亿元。人均国内生产总值达到47323元。全年实现财政一般预算收入91.68 亿元，增长11.6%。城镇居民人均可支配收入37920元，农村居民人均纯收入17454元。 2.2.2土地利用 根据温州市国土资源局提供资料，温州市、永嘉县、乐清市土地利用类型以耕地、林地为主，温州市耕地、林地分别占土地总面积的21.11%和56.95%；永嘉县耕地、林地分别占土地总面积的14.39%和70.13%；乐清市耕地、林地分别占土地总面积的17.84%和70.74%。乌牛溪（永乐河）治理工程沿线12.16km，工程占地用地类型包括耕地、园地、林地、草地、城镇工矿仓储用地、交通用地和其他用地，具体占地情况见表1.8-1。 温州市、永嘉县、乐清市土地利用情况见表2.2-1。 表2.2-1 项目区土地利用情况表 土地类型 区域 耕地 园地 林地 草地 城镇及工矿用地 交通用地 水域及水利设施用地 其他土地 合计 温州市 面积(km2) 2488.03 359.14 6713.01 165.73 841.01 285.6 753.04 182.44 11788 比例(%) 21.11 3.05 56.95 1.41 7.13 2.42 6.39 1.55 100 永嘉县 面积(km2) 388.11 75.47 1892.04 21.25 87.96 28.87 103.01 101.29 2698.2 比例(%) 14.39 2.80 70.13 0.79 3.26 1.07 3.82 3.75 100 乐清市 面积(km2) 266.41 60.94 608.44 28.61 147.25 29.1 193.99 158.56 1493.3 比例(%) 17.84 4.08 40.74 1.92 9.86 1.95 12.99 10.62 100 2.2.3区域给排水现状及污染源调查 给水：本项目沿线共涉及25个村庄。除西岙村、洪山村、水对头村、河口埭村和河口岙村生活用水水源为西侧山溪水或山泉水外，其他村庄用水为镇自来水厂供水，水源为白水漈水库水。 排水：沿线村庄尚未实现污水纳管，现状生活污水经村庄自建小型污水处理设施处理后排放乌牛溪。规划将建设江东污水处理厂，污水实现集中纳管收集。 污染源调查：乌牛溪沿线排污企业集中在印屿附近，乌牛镇侧有21家小型电镀加工作坊，已于2012年底全部关停，关停前电镀厂污水均排放乌牛溪。乌牛溪乐清侧分布部分模具加工、服装加工企业及零散小型电镀企业，计划逐步对小型电镀企业进行整合至永乐电镀城（北白象镇项岙村）。沿线主要排污企业情况见表2.2-2。 表2.2-2 乌牛溪沿线主要排污企业情况一览 序号 企 业 生产内容 所在地 排污去向 1 乐清市瑞朗西裤厂(本工程拆迁) 服装 北白象镇新桥村新桥头 乌牛溪 2 乐清市坤鑫电器设备厂(本工程拆迁) 电器设备 北白象镇下安村新村 乌牛溪 3 模具加工厂(本工程拆迁) 模具 北白象镇下安村新村 乌牛溪 4 中国德力西.永乐电镀城 电镀 北白象镇项岙村官庄山头 乌牛溪 5 金柄柱电镀作坊（已关停） 小五金 河口埭村 乌牛溪 6 黄国善电镀作坊（已关停） 小五金 河口埭村 乌牛溪 7 翟碎德电镀城作坊（已关停） 小五金 河口埭村 乌牛溪 2.2.4工程涉及拆迁企事业情况 河道沿线两岸涉及工矿企业10家，涉及集体、文化、教育等设施5家，具体见表2.2-3、2.2-4。 表2.2-3 沿线拆迁企事业单位 序号 企业 房屋面积（m2） 所在地 1 永嘉县东城铸造有限公司 1800 永嘉 2 荣庄废品场 400 3 永嘉县食品总公司 471.87 4 港华连锁、荣华轿车维修 1971.8 5 三香阁农家乐 254.91 乐清 6 乐清市茗西瓶装煤气站 / 7 模具加工厂 928.17 8 乐清市坤鑫电器设备厂 / 9 浙江英博尔电子科技有限公司 2000 10 乐清市瑞郎西裤厂 2397.91 表2.2-4 沿线涉及拆迁集体文化教育等设施 序号 企业 房屋面积（m2） 1 怀乡亭、谭三庙、观音阁 1205.24 2 祥池小学 2049.63 3 懿德颐馨院/胡氏宗祠 3263.4 4 荣庄潭三庙 157.7 5 西山林氏祠堂 1326

三、环境质量状况

3.1主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 3.1.1水环境 水环境保护目标主要为乌牛溪工程河段及其支流，水质目标为《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅲ、Ⅳ标准。 3.1.2环境空气 工程所在区域环境空气为二类区，敏感目标为工程河道中心线和施工营地200m范围内的村庄学校等。 3.1.3 声环境 声环境保护目标为工程河道中心线和施工营地200m范围内的集中居住区和村庄、学校。 工程河道沿线空气和声环境保护目标见表3.1-1。 表3.1-1 评价范围内工程环境空气、声环境保护目标一览表 序号 敏感点名称 河道中心桩号 所属乡镇 性质 方位/离堤脚线最近距离(m) 离施工营地最近距离(m) 评价范围 内人数 备注 1 码道村 K0~ K 0+374 永嘉乌牛街道 农村居住区 西侧/25 ＞200 约50户/160人 2 祥池村(东垟、前池、后池、祥池、寺庄垟) K0+380~K1+934 西/6 30 约290户/1010人 工程搬迁7户，39人 3 孙宅村 K2+411~K2+640 西/60米 ＞200 约30户 /90人 此段河道原弯道取直，原最近距离5米 4 古塘村 K2+970~K3+140 西/5米 ＞200 约120户/420人 5 茅楼村 K3+464~K3+807 西/150米 ＞200 约3户 /10人 此段河道原弯道取直，原最近距离85米 6 荣庄村(荣庄、石帆) K4+350~K5+130 西/5米 20 约78户/260人 工程搬迁2户，10人 7 金合村 K5+550~K6+219 西/140米 ＞200 约7户 /25人 8 河口埭村(河口埭、河口山头) K6+636~K7+524 西/5米 60 约88户/308人 9 横屿村(横屿、横屿山后) K7+524~K8+150 西/3米 ＞200 约100户/340人 工程搬迁8户，46人 10 仁家垟村 (埠头下) K8+350~K8+645 西、南/5米 ＞200 约68户/238人 11 洪山村 (溪前、西山) K9+850~ K10+0 西/20米 ＞200 约23户 /65人 工程西山村搬迁7户，34人 12 水对头村 (水对头、朝前) K10+138~K10+750 西/5米 ＞200 约200户/690人 工程搬迁3户，16人 13 西岙村 K10+748~K12+175 北/10米 ＞200 约420户/1500人 工程搬迁3户，17人 14 白鹭屿村 K1+175~ K 1+450 东/60米 30 约8户 /28人 15 新桥村 K2+105~K2+290 乐清北白象镇 东/3米 ＞200 约65户/180人 永乐禅寺、笔管榕，工程搬迁25户， 137人 16 下安村 K3+123~ K3+350 东/5米 ＞200 约70户/230人 工程搬迁10户，44人 17 炉岙村 K4+492~ K5+0 东/90米 ＞200 约8户 /25人 18 项岙村 (北岙) K8+075~ K8+320 东/50米 ＞200 约80户/240人 19 城田村 K8+908~ K9+135 东/10米 ＞200 约30户/85人 工程搬迁16户，77人 20 祥池小学 K 1+700 乌牛街道 学校 西，5米 ＞200 小学6个年级，11班，学生500多，教职工40多，无住宿生。计划2013年搬到祥池新校区 21 仁溪小学 K10+748 北/15米 ＞200 12班，1-6年级。学生410人，老师25人（其中住宿10人） 3.1.4生态环境 生态环境保护目标为工程河道水生生态及工程河道沿线动植物和土地资源。新桥村东岸边一棵250年笔管榕，属浙江省三级保护古树名木。 3.1.5拆迁安置 工程涉及拆迁安置人口和企业搬迁，应保证拆迁人口及安置区居民的生活水平不低于原有标准，并经过一定过渡期后，使其生活质量逐步得到改善。 3.1.6景观 工程沿线景观环境以及工程沿线文物古迹。据调查，工程征地范围内没有受保护的文物古迹，也没有有价值的矿藏。 3.2环境质量现状分析 为了解项目所在地环境质量现状，特委托浙江省环境保护科学设计研究院分析测试中心对项目所在地地表水、地下水、噪声、土壤和底泥环境质量现状进行了监测，监测时间为2013年5月3日-5月28日。同时引用《永嘉县环境质量报告书（2012）年》中的相关成果。 3.2.1地表水环境质量现状评价 3.2.1.1常规监测断面例行水质调查 本环评收集了永嘉县环境监测站在乌牛溪的常规监测断面例行监测数据。乌牛溪常规监测断面位于交通东路桥。监测结果见表3.2-1。 表3.2-1 乌牛溪交通东路桥例行监测结果 单位：mg/L（除pH外） 采样日期 水温(℃) PH值 溶解氧 高锰酸盐指数 五日生化需氧量 氨 氮 铅 总锌 总铜 氟化物 总磷 挥发酚 镉 石油类 2011-1-6 6.6 6.74 6.39 1.92 5.93 1.27 <0.01 0.10 0.19 0.28 0.226 <0.002 <0.001 0.11 2011-7-5 29.8 8.23 7.81 2.80 0.47 0.44 <0.01 0.10 <0.01 0.24 0.098 <0.002 <0.001 0.09 2012-01-04 8.6 8.10 7.87 3.40 4.95 2.76 <0.01 <0.02 0.04 0.26 0.488 0.002 <0.001 <0.01 2012-7-2 24.0 7.09 7.51 2.27 0.86 0.424 <0.01 0.08 <0.05 0.30 0.070 - <0.001 - 2013-01-06 8.2 6.97 6.5 3.45 - 3.78 <0.01 0.03 <0.05 0.32 0.270 0.001 - 2013-07-03 26.9 6.90 5.4 2.18 - 0.544 <0.01 0.48 <0.01 0.25 0.327 - <0.001 水质目标 Ⅰ Ⅰ~Ⅲ Ⅰ~Ⅱ Ⅰ Ⅱ~劣Ⅴ Ⅰ Ⅰ~Ⅱ Ⅰ~Ⅱ Ⅰ Ⅱ~劣Ⅴ Ⅰ Ⅰ Ⅰ~Ⅳ 根据以上监测结果，收集的乌牛站（2011~2013年）水质监测数据除氨氮和总磷出现过超标外，其余指标均能达到Ⅳ类标准要求。 3.2.1.2地表水现状调查 1、监测断面设置 本次监测共布设了6个断面。分为为1#：104国道桥断面； 2#：永乐新桥断面（新桥村）； 3#：印屿大桥断面； 4#：横屿村农桥 ； 5#：水对头村农桥； 6#：西岙村农桥。监测布点见附图7。 2、监测项目及频率 本次监测项目及频率见表3.2-2。 表3.2-2 地表水水质监测项目及频次 监测点 监测项目 监测频次 1#~6# pH值、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、溶解氧、总磷、石油类、六价铬、悬浮物、挥发酚 监测2天，每天监测1次 3、监测结果 监测统计结果见表3.2-3。 表3.2-3 地表水水质现状监测统计结果 单位：mg/L（除pH外） 采样点 日期 pH 高锰酸盐指数 BOD5 氨氮 溶解氧 总磷 石油类 六价铬 悬浮物 挥发酚 1# 5月2日 6.5 2.58 4.34 4.48 6.28 0.186 0.736 <0.004 15.0 0.007 5月3日 6.5 2.50 5.06 4.41 6.18 0.170 0.793 <0.004 12.0 0.010 水质类别 Ⅰ Ⅱ Ⅳ 劣Ⅴ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅰ - Ⅳ 2# 5月2日 6.6 4.07 5.82 3.91 6.33 0.495 0.717 <0.004 28.0 0.009 5月3日 6.6 4.33 5.59 3.87 6.12 0.418 0.441 <0.004 41.0 0.012 水质类别 Ⅰ Ⅲ Ⅳ 劣Ⅴ Ⅱ 劣Ⅴ Ⅴ Ⅰ - Ⅴ 3# 5月2日 6.6 5.26 6.40 2.67 6.89 0.222 0.651 0.014 6.00 0.003 5月3日 6.6 4.40 6.63 2.58 7.09 0.252 0.556 0.012 8.00 0.010 水质类别 Ⅰ Ⅲ Ⅴ 劣Ⅴ Ⅱ Ⅳ Ⅴ Ⅱ - Ⅳ 4# 5月2日 6.6 2.95 <2 0.869 2.71 0.365 0.685 0.018 9.00 0.014 5月3日 6.7 2.61 <2 0.869 2.40 0.375 0.728 0.018 7.00 0.018 水质类别 Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅲ Ⅴ Ⅴ Ⅴ Ⅱ - Ⅴ 5# 5月2日 6.7 6.32 4.85 1.77 5.26 0.300 0.748 <0.004 27.0 0.004 5月3日 6.7 6.51 4.75 1.98 5.26 0.252 0.733 <0.004 30.0 0.013 水质类别 Ⅰ Ⅳ Ⅳ Ⅴ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ - Ⅴ 6# 5月2日 7.1 0.91 4.80 <0.10 9.19 0.170 0.804 <0.004 <5.00 0.031 5月3日 7.2 0.80 4.95 <0.10 9.24 0.153 0.556 <0.004 <5.00 0.024 水质类别 Ⅰ Ⅰ Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅴ Ⅰ - Ⅴ 注：1#~4#执行Ⅳ类标准，5#~6#执行Ⅲ类标准 4、现状监测 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，本工程沿线水系为瓯江102和瓯江103，分别执行Ⅲ类和Ⅳ类标准，即1#~4#断面执行Ⅳ类标准，5#~6#断面执行Ⅲ类标准。 由表3.2-3可以看出：沿线所有布设断面均不能达到水质目标要求。1#断面（104国道桥断面）氨氮及石油类超标，分别为劣Ⅴ类和Ⅴ类标准；2#断面（永乐新桥断面）氨氮、总磷、石油类、挥发酚超标，均为劣Ⅴ类和Ⅴ类标准；3#断面（印屿大桥断面）氨氮和石油类超标，均为劣Ⅴ类和Ⅴ类标准；4#断面（横屿村农桥）溶解氧、总磷、石油类超标，均为Ⅴ类标准；5#断面（水对头村农桥）除pH、溶解氧、六价铬外，其余指标均超Ⅲ标准；6#断面（西岙村农桥）BOD5、石油类、挥发酚超标，均为Ⅳ和Ⅴ标准。 从监测结果及和收集的监测数据可见，规划区域水质不符合水环境功能区要求，超标较严重的指标氨氮、总磷、石油类和挥发酚。超标原因可能是沿线生活污水排放（含磷洗衣粉）、农业面源排污、沿线部分小型电镀厂以及模具加工污染有关。 3.2.2地下水环境质量现状评价 1、监测点布设 本次监测共布设了4个监测点位，均为自备井取水。分别为：1#乌牛码道村；2#新桥村；3#河口埭村；4#西岙村。监测布点见附图7 2、监测项目及频次 本项目监测项目及频次见表3.2-4。 表3.2-4 监测项目及频次 监测点 监测项目 监测频次 1#、2#、3#、4# pH值、高锰酸盐指数、总硬度、硝酸盐、 亚硝酸盐、氨氮、挥发酚、六价铬、汞、砷 监测1次。 3、地下水水质监测结果 监测统计结果见表3.2-5。 表3.2-5 地下水水质监测结果 单位：mg/L 采样点 日期 pH CODMn 总硬度 硝酸盐 亚硝酸盐 氨氮 挥发酚 六价铬 汞 砷 1# 5月2日 7.1 1.81 268 0.256 0.042 0.603 0.008 <0.004 <0.0001 <0.001 水质类别 Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅳ 劣Ⅴ Ⅳ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 2# 5月2日 7.3 2.74 179 0.286 0.044 0.832 0.020 <0.004 <0.0001 <0.001 水质类别 Ⅰ Ⅲ Ⅱ Ⅰ Ⅳ 劣Ⅴ Ⅴ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 3# 5月2日 6.8 2.46 81.4 0.878 未检出 0.055 0.003 <0.004 <0.0001 <0.001 水质类别 Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 4# 5月2日 8.8 1.57 167 1.82 未检出 0.038 0.013 <0.004 <0.0001 0.004 水质类别 Ⅳ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅴ Ⅰ Ⅰ Ⅰ 4、地下水现状调查 由表3.2-5地下水水质现状监测结果表明： 1#乌牛码道村测点和2#新桥村测点地下水亚硝酸盐、氨氮、挥发酚指标超标严重，为Ⅳ类~劣Ⅴ类，其余指标均能达到地下水Ⅲ类标准要求；3#河口埭村测点和4#西岙村点测点地下水挥发酚超标，其余指标均能达到地下水Ⅲ类标准要求。区块内浅层地下水水质已受到一定的污染，超标原因可能和地表径流、生活污染源、农业面源及沿线小型未关停的电镀企业污染有关。 3.2.3声环境现状调查 1、监测布点 本次监测共设置8个噪声监测点位，分别为1#祥池村、 2#新桥村、3#古塘村、4#荣庄村、5#河口埭村、 6#城田村、7#水对头村、 8#西岙村。监测点位图见附图7。 2、监测因子 等效A声级（LAeq）。 3、监测频次 监测1天，每天昼夜各1次。 4、监测方法 按照《声环境噪声质量标准》（GB3096-2008）要求实施。 5、监测结果及评价 区域环境噪声监测结果统计表见表3.2-6。 表3.2-6 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 项目 测点 Leq 执行标准 昼 夜 1:# 5月2日 48.0 36.2 昼间55 夜间45 2# 5月2日 47.4 35.0 3# 5月2日 46.5 36.1 4# 5月2日 46.7 36.4 5# 5月2日 47.0 37.1 6# 5月2日 40.0 32.6 7# 5月2日 38.1 30.2 8# 5月2日 44.5 33.6 由表3.2-6沿线村庄噪声现状监测结果表明：沿线测点噪声监测结果较理想，昼夜均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 3.2.4土壤环境现状调查 1、监测点位 本工程共设置3个监测点位，分别为1#：新桥村北（河道占用耕地）、2#：金合村东耕地、3#：水对头村南（河道占用耕地）。监测布点见附图7。 2、监测项目及频次 监测项目为pH值、铜、锌、铅、镉、镍、铬、砷、汞，监测1次。 3、监测结果 土壤环境监测结果见表3.2-7。 表3.2-7 土壤监测结果 单位： mg/kg 测 点 项 目 1# 2# 3# pH 5.4 6.4 5.4 铜 59 36.5 25.5 锌 194 146 144 铅 33.6 37.6 33.4 镉 0.179 0.190 0.253 镍 41.9 30.9 10.4 总铬 50.4 32.7 33.2 砷 8.75 2.98 8.28 汞 0.098 0.089 0.12 由表3.2-7监测结果显示，监测指标中9个项目除1#测点的铜及镍外，其余指标均能达到《土壤环境质量标准》中的二级标准，铜、镍指标可达《土壤环境质量标准》中的三级标准。铜镍超标可能与沿线电镀企业排污有关。但总体看，规划区内土壤环境质量较好。 3.2.5底泥环境现状调查 1、监测内容 本环评共布设了9个监测断面，点位的布设结合不同河段及现状河道两侧排污情况进行设置。根据工程疏浚深度垂向柱状混合样，采样时间2013年11月19日。具体见表3.2-8。监测布点见附图7。 表3.2-8 监测断面布设 监测点位 监测内容 监测频次 1#104国道桥桥面中间、2#东洋村上游段、3#前池村南（河南侧）、4#祥池村东（寺庄祥桥下游300米）、5#永乐新桥、6#洪渡桥村农桥、7#金合村东侧农桥（靠河道西侧）、8#河口埭墩底下游200米处、9#横屿村农桥中间、10#水对头村农桥断面 pH值、铜、锌、铅、镉、镍、铬、砷、汞 监测1次 2、监测结果 底泥监测结果见表3.2-9。 表3.2-9 底泥监测结果 单位：mg/kg 点位 pH 铜 锌 铅 镉 镍 总铬 砷 汞 1 8.5 40.0 122 38.5 0.139 43.4 101 16.0 1.27 2 9.0 21.6 114 32.8 0.076 39.4 74.0 4.18 0.673 3 8.9 35.4 114 35.3 0.112 36.4 66.4 14.2 0.564 4 9.0 31.0 104 27.6 0.085 40.7 73.1 7.41 0.821 5 9.0 30.4 110 35.7 0.150 29.6 55.2 13.9 1.21 6 8.5 25.4 140 33.4 0.130 45.6 73.1 7.68 0.604 7 9.0 25.2 114 33.2 0.066 36.2 64.6 8.47 0.748 8 8.7 23.7 136 46.0 0.073 40.6 62.6 7.70 0.496 9 9.0 24.5 128 40.6 0.069 39.2 66.9 7.58 0.817 10 7.0 29.5 232 29.7 0.211 17.3 74.0 2.71 0.10 底质采用《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284-84)进行评价，可见：河道各底质监测指标均能满足《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-84）标准限值的要求。 3.2.6环境空气质量现状 本次环评大气环境质量现状引用《永嘉县环境质量报告书（2012年）》中的相关成果。 2012年永嘉县上塘镇环境空气质量保持良好水平，全年空气质量达到二级标准以上的天数为94.7％，环境空气质量监测三项主要指标中，二氧化硫、可吸入颗粒物、二氧化氮年平均浓度都达到GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准。城市空气的首要污染物是可吸入颗粒物，影响环境空气质量的主要原因为煤烟型工业污染和汽车尾气等非工业性污染。2012年环境空气中主要三种污染物年平均值分别为：SO20.0012m3 ，NO20.024mg/m3 ，PM100.067mg/m3。与上年相比SO2 、PM10均有所下降。 3.3生态环境现状调查与评价 3.3.1水生生态现状调查与评价 本次环评委托湖州师范学院开展河道水生生态调查及影响评价等相关专题内容。 1、采样点位布设 该调查在工程河段共布设6个调查断面，分别为西岙断面、河口埭村断面、永乐禅寺断面、乌牛码道断面、瓯江开垟涂断面和瓯江陡门村断面。其中西岙断面位于河道上游；河口埭村断面、永乐禅寺断面、乌牛码道村断面为河道断面；乌牛码道村断面是乌牛溪支流汇入瓯江干流处，有水闸控制支流与干流的水体交换；瓯江开垟涂断面和瓯江陡门村断面分别位于乌牛码道村的上下游。采样断面布设见表3.3-1。具体位置见图3.3-1。 表3.3-1 采样断面位置布设 位置 采样点名 地理坐标 N E 上游 1# 西岙断面 28°6′9.66″ 120°47′46.08″ 河道 2# 河口埭村断面 28°4′43.37″ 120°48′1.61″ 3# 永乐禅寺断面 28°2′0.90″ 120°47′52.92″ 4# 乌牛码道村断面 28°1′17.16″ 120°47′4.26″ 下游 5# 瓯江开垟涂断面 28°1′29.1″ 120°46′14.04″ 6# 瓯江陡门村断面 27°59′16.68 120°48′49.74″ 图3.3-1 水生生态监测点位图 2、调查时间、调查内容及评价方法 (1)调查时间 水生生态调查时间为2013年5月。 (2)调查内容和调查方法 ①调查内容 浮游植物、浮游动物、底栖生物、着生藻类、水生维管束植物、鱼类及其他游泳动物、重要水生生物及其生境。 ②调查方法 本次调查以现场调查为主，与社会调查相结合的方式进行定量、定性分析。 （3）多样性评价方法 Margalef种类丰富度指数 D：D=(S-1) /lnN Shannon-Wiener 多样度指数 H′：H′=－∑（Pi·lnPi） Pielon均匀度指数 J′：J′=H′/lnS Simpson优势度指数:d=1-∑Pi2 上式中，S 为种类数，N 为群落中全部物种个体数，Pi 为 i 种浮游生物占总生物的比例。 水生生态调查结果与评价 （1）浮游植物 ①浮游植物的种类组成及分布 种类组成：6个采样点的浮游植物定性样品经鉴定共计7门37种属，其中硅藻门12种属，占32.43％；绿藻门16种属，占43.24％；裸藻门3种属，占8.11％；蓝藻门3种属，占8.11％；隐藻门1种属，占2.70％；黄藻门1种属，占2.70％；甲藻门1种属，占2.70％。 1#采样点硅藻门的脆杆藻为第一优势类群，绿藻门的四尾栅藻为第二优势类群；2#、3#和4#采样点均以四尾栅藻为第一优势类群；5#和6#采样点水域均以硅藻门的星杆藻为第一优势类群。 ②浮游植物现存量 6个采样点的浮游植物细胞密度变化如表3.3-2所示。由表3.3-2可知，6个采样点浮游植物的细胞密度平均为104.95×104cell/L，其中1#采样点细胞密度最高，为344.30×104cell/L，其次为2#采样点，为128.25×104cell/L，而5#采样点的细胞密度最低，仅为4.40×104cell/L。 表3.3-2 采样水域浮游植物密度（单位：×104cell/L） 采样点 种类 1# 2# 3# 4# 5# 6# 绿藻门 61.60 56.25 46.88 50.40 0.55 3.00 硅藻门 181.50 50.63 6.88 6.30 3.85 3.50 蓝藻门 8.80 6.75 0.63 9.45 0.00 0.00 裸藻门 2.20 11.25 2.50 0.00 0.00 1.00 隐藻门 90.20 3.38 7.50 14.70 0.00 0.00 总 计 344.30 128.25 64.38 80.85 4.40 7.50 ③浮游植物生物多样性分析 本次调查结果显示，6个采样点的浮游植物Shannon-Wiener 多样度指数在0.97-2.68之间变动，最大的为2#采样点；Simpson优势度指数在0.08-0.32之间变动，最大的为3#和5#采样点；Margalef指数在0.19-1.49之间变动，最大的为2#采样点；均匀度指数在0.64-0.93之间变动，6#采样点最大。详见表3.3-3。 各指数的评价标准为：Shannon-Wiener 物种多样性指数可以反映水体的水质状况，Shannon多样性指数评价标准为 大于3为清洁水体，3.0～2.0为β-中污型，2.0～1.0为α-中污型，小于1为重污染。 因此，仅从Shannon-Weaner 多样性指数来看，保护区1#、2#采样点该多样性指数在3.0～2.0之间，判断该采样点水域水体属于β-中污型；3#、4#、6#采样点浮游植物该指数在2.0～1.0之间，属于α-中污型；5#采样点该多样性指数< 1，属于重污型。 表3.3-3 浮游植物生物多样性变化 名 称 1# 2# 3# 4# 5# 6# Shannon-Wiener 多样度指数 2.30 2.68 1.73 1.95 0.97 1.93 Simpson优势度指数 0.14 0.08 0.32 0.25 0.32 0.11 Margalef指数: 1.26 1.49 1.05 1.25 0.19 0.62 Pielon均匀度指数 0.77 0.87 0.64 0.67 0.88 0.93 （2）浮游动物 ①浮游动物种类组成及分布 种类组成：经鉴定共计3门10种属，其中原生动物2种属，占20％；轮虫类6种属，占60％ ；桡足类1种属，占10%，其他1种，占10%。1#和4#采样点第一优势类群均为轮虫；2#、3#、5#、6#采样点第一优势类群均为原生动物。 ②浮游动物现存量 6个采样点浮游动物密度变化如表3.3-4所示。由表3.3-4可知，6个采样点浮游动物的平均密度为634个/L，其中4#采样点密度最高，为1360个/L，其次为3#采样点，而6#采样点的密度最低，仅为64个/L。 表3.3-4 采样水域浮游动物密度（单位：ind./L） 采样点 类群 1# 2# 3# 4# 5# 6# 平均 原生动物 210 378 825 476 140 64 轮虫动物 420 216 25 612 0 0 桡足类 0 0 25 136 0 0 枝角类 0 0 0 0 0 0 其他 35 54 50 136 0 0 总 665 648 925 1360 140 64 634 ③浮游动物生物多样性 表3.3-5 浮游动物生物多样性变化 名称 1# 2# 3# 4# 5# 6# Shannon-Wiener 多样度指数 1.52 1.79 0.58 1.33 0.50 0.69 Simpson优势度指数 0.22 0.17 0.75 0.28 0.60 0.00 Margalef指数: 0.77 1.08 0.59 0.55 0.20 0.24 Pielon均匀度指数 0.85 0.86 0.36 0.83 0.72 1.00 （3）底栖生物 由于当地河流属溪流性河流，其底质为砂石底，给底栖生物采样工作造成了一定的困难，在大部分地区都无法采到底栖生物，因此对少数采样点采集的样本进行定量分析。调查结果如下：共采集到底栖动物4种，其中软体动物1种，水生昆虫2种，环节动物1种。5个采样点底栖动物密度变化如表3.3-6所示。由表3.3-6可知，5个采样点底栖动物的平均密度为614个/m2，其中2#采样点密度最高，为2960个/m2，4#采样点的密度最低，仅为16个/m2。5个采样点底栖动物生物量变化如表3.3-7所示。由表3.3-7可知，5个采样点底栖动物平均生物量为2.9g/m2，期中2#采样点生物量最高，为13.9g/m2，4#采样点生物量最低，为0.002/m2。5个底栖动物多样性变化如表3.3-8所示。 表3.3-6 采样点底栖动物密度（单位：ind./m2） 物种 样点 1# 2# 3# 4# 5# 6# 腹足纲 Gyraulus convexiusculus 16 0 0 0 0 0 蛭纲 Helobdella fusca 16 0 0 0 0 0 寡毛纲 Aulodrilus piqueti 0 0 16 0 0 0 寡毛纲 Limnodrilus hoffmeisteri 0 2960 16 16 0 32 表3.3-7 采样点底栖动物生物量（单位：g/m2） 物种 样点 1# 2# 3# 4# 5# 6# 腹足纲 Gyraulus convexiusculus 0.0224 0 0 0 0 0 蛭纲 Helobdella fusca 0.208 0 0 0 0 0 寡毛纲 Aulodrilus piqueti 0 0 0.0016 0 0 0 寡毛纲 Limnodrilus hoffmeisteri 0 13.88 0.0272 0.0016 0 0.269 表3.3-8 采样点底栖动物多样性指数 样点 Shannon-Wiener Margalef's Evenness Simpson's Dominance 1# 0.32 0.47 0.46 0.82 2# 0.00 0.00 1.00 1.00 3# 0.21 0.20 0.31 0.90 4# 0.00 0.00 1.00 1.00 5# 0.00 0.00 1.00 1.00 （4）着生藻类 由于当地河流属溪流性河流，其底质为砂石底，经分离鉴定共发现着生藻类4种，其中优势种为水绵，其次分别为水丝藻、刚毛藻、底栖硅藻。 （5）水生维管束植物 经采样和现场调研发现，乌牛溪河段及下游瓯江河段共有水生维管束植物8种，隶属6科8属，其中以芦苇和喜旱莲子草分布最广，生物量最大。 （6）鱼类及其他游泳动物 ①鱼类区系组成及其特点 种类组成 ： 通过收集标本进行鉴定、社会调查和查阅相关资料，乌牛溪治理工程上下游的鱼类有46种，分属于5目11科42属。其中鳗鲡目1科1属2种（4.35%），鲤形目2科28属31种（67.39%），鲇形目3科5属5种（10.87%），合鳃目1科1属1种（2.17%），鲈形目4科7属7种（15.22%）。其他游泳动物有中华绒螯蟹（Eriocheir sinensis）、中华鳖（Trionyx Sinensis）等，资源量较低。该水域鱼类区系较为复杂，除了一些洄游性鱼类外，如日本鳗鲡、花鳗鲡等，其它大部分为纯淡水鱼类。 渔获物分析与产量： 本次调查共采集鱼类样品1448尾，其中渔获物中宽鳍鱲在总重量和总尾数所占的比例均居第一位，重量百分比为24.93%，尾数百分比为32.31%，其他重量百分比和尾数百分比相对较高的种类有温州光唇鱼、棒花鱼、花鱼骨、条纹拟鲿、盎堂拟鲿、福建小鳔鮈、子陵吻鰕虎鱼、河川沙塘鳢、大眼华鳊、白边拟鲿、银鮈等。据永嘉县水产技术推广站统计，乌牛溪工程范围内每年捕捞产量约为5吨。 ②鱼类生活史特点 栖息习性： 鱼类的栖息习性与天然饵料在水体的分布密切相关。浮游生物具有趋光性，主要分布在水体上层及表层，所以，以此为食的鲢、鳙一般生活在水体的中上层。本水域的鲢、南方拟、、马口鱼等属于此类型。 高等水生维管束植物主要生长在水体的中下层，因此，喜食高等水生维管束植物的鱼类往往在水体中下层活动觅食，本水域的草鱼、唇鱼骨、花鱼骨、长吻鱼骨、细纹颌须鮈、大眼华鳊、温州光唇鱼等属于此类型。 部分鱼类的天然饵料都分布在水体下层和底泥中，所以它们一般都属于底层鱼类。本水域的鲫鱼、高体鰟鮍、中华花鳅、泥鳅、薄鳅、原缨口鳅、大鳞副泥鳅、鲶鱼、黄颡鱼、子陵吻虾虎鱼、黄鳝等属于此类型。 繁殖习性： 繁殖季节：春季产卵型，该水域的大部分鱼类都属于这个类型。该类型鱼大多在春季和初夏产卵，一般为4～6月，高峰5月，性腺发育在秋季和整个冬季。本水域的草鱼、鲫鱼、圆吻鲴、细纹颌须鮈、南方拟、、唇鱼骨、花鱼骨、长吻鱼骨、鲢、大眼华鳊、温州光唇鱼、高体鰟鮍、鲶鱼、黄颡鱼等属于此类型。 此外，也有部分鱼类，产卵季节在5～7月，盛期6～7月。其性腺发育在秋季和冬季极缓慢，直到春季卵巢才快速生长，并在晚春或夏季产卵。本水域属于此类型的有马口鱼、宽鳍鱲、黄鳝、中华花鳅、泥鳅、薄鳅、原缨口鳅、大鳞副泥鳅、子陵吻虾虎鱼等。 ③珍稀特有鱼类 根据《中国濒危动物红皮书》、《国家三有动物保护名录》等相关文件，本水域中的花鳗鲡国家Ⅱ级重点保护动物。 另外，乌牛溪治理工程所在水域内的草鱼、鲢、鲫鱼、黄鳝、黄颡鱼等属于国家重点保护的经济水生动植物资源。洄游性的鱼类有鳗鲡、花鳗鲡等，洄游性其他游泳动物有中华绒螯蟹。花鳗鲡、鳗鲡、中华绒螯蟹等在平时捕捞中能捕到，但因产量不大，未列入当地水产部门统计范围内。 花鳗鲡是一种典型的降河性洄游鱼类，每年10～11月，性成熟个体后便由江河的上、中游移向下游，群集与河口处入海，到远洋中去产卵繁殖。花鳗鲡的产卵场约位于菲律宾南、斯里兰卡东和巴布亚新几内亚之间的深海沟中。生殖后亲鱼死亡，卵在海流中孵化，初孵出仔鱼为白色薄软的叶状体，叶状体被海流带到陆地沿岸后发生变态，变成短的圆线条状的幼鳗，亦称线鳗，进入淡水河湖内索食生长。生长、肥育期间，它栖息于江河、水库或山涧溪谷等环境中，尤以水库中为多。每年3～7月在河溪中营穴居生活。 中华绒螯蟹喜欢在水质清新、水草丰盛的淡水湖泊、江河中栖息，其栖息方式有隐居和穴居两种。在有潮水涨落的河川或各类水域的岸滩地带，中华绒螯蟹往往营穴居生活；在饵料丰富、水位稳定、水质良好、水面开阔的湖泊、草荡中，一般不挖穴，隐伏在水草和底泥中过隐居生活。每当晚秋季节，水温骤降，河蟹便开始进行降河生殖洄游。随着河蟹的降河洄游，其性腺愈趋成熟，当亲蟹群体洄游至入海口的咸淡水交界处(其盐度为15～25)时，雌雄亲蟹进行交配产卵。交配产卵的适宜温度为8～12℃，在长江口交配产卵的时间为12月至次年3月。次年5～6月，幼苗上溯索饵。 ④鱼类重要生境 鱼类“三场”： 调查中发现，河口埭村段附近水域，水流平缓，是当地水域重要的索饵场。一年四季都有渔民在此处下网捕鱼，多种鱼类都有捕获，是鱼类集中的地方。 横屿段、河口埭村段、横栏桥段等河段，生境复杂、两岸水草丰茂，适合大眼华鳊、黄颡鱼等小型产粘性卵的鱼类在此产卵，是当地水域重要的鱼类产卵场。 乌牛码道村断面水深较深，平均深度在2.5米以上，是当地水域条件相对较好的鱼类越冬场。 洄游性水生生物现存的生境分析： 乌牛溪及其支流现存的主要洄游性水生生物有中华绒螯蟹、花鳗鲡、鳗鲡等，均为降河性洄游品种。乌牛码道村断面有水闸存在，建设时均未充分考虑鱼类的洄游通道问题，导致目前鱼类洄游通道不畅，对鱼类的洄游繁殖有一定的影响。 3.3.2陆域生态现状调查与评价 陆生植被 （1）植被类型及分布 项目所在地温州在我国植被区划上属中国东部湿润森林区，亚热带常绿阔叶林带，常年湿润常绿阔叶林带东部组，中亚热带常绿阔叶林亚带，浙闽丘陵山地常绿栎类林和松杉林省，森林植被目前多为次生植被和人工栽培的乔木。人工栽培的林木中以马尾松为主，其次是柳杉、杉木、黑松、短叶松、毛竹和经济林木等。温州市森林覆盖率为59%，植被状况良好。由于人类长期活动的影响，工程区典型的原生植被多已丧失殆尽，为次生植被或人工植被所代替。该区域现有植被中的主要植物是绿化树种，广布乔木，伴生灌木和草本，植被覆盖率约20% 乡村栽培植被主要为乡村居住区周边的人工栽培的绿化、经济树种，果树和竹林，以及零星种植的蔬菜瓜果等。 农田作物为亚热带常见品种。重要的粮油农作物为油菜、水稻、麦及棉花，以及大豆、甘薯、玉米、瓜、果等江南常见农作物。粮油农作物的轮作方式现主要有一年二熟的油－稻和麦－稻等。 本工程河道堤岸以居住用地、农田及半自然荒地为主，两侧多为半自然岸坡，以次生植被或逃逸植物为主，有的为湿地植被，主要有蓼科、豆科、唇形科、菊科、茄科、禾本科、莎草科等旱生杂草，以及眼子菜科、睡莲科、菱科等内陆淡水水生植物。 （2）古树名木 本项目评价区域内涉及挂牌古树一棵，位于乌牛溪新桥村东岸边的笔管榕，属浙江省三级保护古树。树龄250年，树高10m，平均冠幅14m，距离乌牛溪河岸约2m。 农业生态 （1）耕地调查 工程河道沿线乡镇的耕地面积统计见表3.3-9。 表3.3-9 工程沿线乡镇耕地情况 行政分区 人口(人) 耕地面积(亩) 人均占有耕地面积(亩) 乌牛街道 码道村 2890 217 0.08 祥池村 3751 660 0.18 孙宅村 930 253 0.27 古塘村 1052 481 0.46 茅楼村 997 372 0.37 荣庄村 1046 435 0.42 金合村 961 421 0.44 河口埭村 691 133 0.19 横屿村 1035 249 0.24 仁家垟村 968 320 0.33 洪山村 810 216 0.27 水对头村 864 262 0.30 上叶村 634 165 0.26 西岙村 2750 670 0.24 北白象镇 白鹭屿村 2106 664 0.32 新桥村 319 192 0.60 下安村 276 141 0.51 炉岙村 893 441 0.49 项岙村 1070 527 0.49 城田村 915 362 0.40 由表3.3-9可知，工程河道沿线经过地区人均占有耕地较不均匀。 2、水土流失 项目所在区域所属的土壤侵蚀类型区为南方红壤区，土壤侵蚀主要是地表径流冲刷引起的水力侵蚀及由于人类开发活动造成的水土流失，表现形式主要是坡面面蚀，浅沟侵蚀及切沟侵蚀。根据2010 年6 月编制的《浙江省第五次应用遥感技术普查水土流失成果报告》，项目涉及的温州市、永嘉县、乐清市水土流失现状以无明显侵蚀为主。具体情况见表3.3-10。 表3.3-10区域水土流失状况统计表 行政区 无明显（km2） 水土流失面积(km2) 轻度 中度 强烈 极强烈 剧烈 小计 比例（%） 温州市 9142.76 572.38 1054.39 400.91 250.58 63.3 2341.56 20.39 永嘉县 2260.83 61.28 186.73 88.66 64.88 15.22 416.77 15.57 乐清市 1092.31 25.95 76.96 40.03 18.78 3.61 165.33 13.15 4、陆生动物 工程区由于人类长期活动的影响，工程范围内的树木草丛间已无大型哺乳动物，陆生野生动物仅有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。鸟类主要为江南常见的麻雀、燕子；爬行类动物包括草龟、鳖、水蛇、石龙子、蜥蜴等；两栖类动物包括蟾蜍、泽蛙等。家养的牲畜主要有鸡、鸭、牛、羊、猪、狗、兔等传统家畜。 3.4 现状存在的主要问题 1、区域水质污染严重 根据现状监测和资料收集，乌牛溪（永乐河）水质氨氮、总磷、石油类、挥发酚等超标严重，乌牛溪下游断面氨氮和总磷指标达劣Ⅴ，河道水质污染严重。地下水监测数据也显示氨氮、挥发酚等指标超标，地下水水质也受到了一定程度的污染。经了解，乌牛溪（永乐河）沿线村庄尚未实现污水纳管，各村生活污水和两岸工业废水经处理后排放乌牛溪，且河道淤积严重，底泥污染物释放增加水环境的污染负荷，导致河道水质污染严重，不符合水环境功能区的要求。 防洪能力弱，水利基础设施建设较薄弱 乌牛溪流域现状防洪能力弱，水利基础设施建设较薄弱，流域整体防洪能力不足5年一遇（除乌牛街道附近及下游为5年一遇），遇较大洪水时，往往造成洪水漫滩，淹没农田、道路和村庄，流域防洪标准与其经济发展水平不相适应。 乌牛溪现状河道宽度不足，现状河宽20～50m，河底高程-1.9～10.88m，河道迂回曲折，淤积严重，局部河段违章建筑临河而建，跨河阻水桥梁较多，严重影响河道的行洪能力。

四、评价适用标准

4.1环境功能区划 1、地表水 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，永乐河和下游瓯江水环境功能区划见表4.1-1及附图2。地表水质量分别执行Ⅲ、Ⅳ类标准。 表4.1-1 评价区域内的主要水体功能区划一览表 序号 区域 水环境功能区名称 河流(湖、库) 范 围 目标 水质 起始断面 终止断面 长度(km/km2) 瓯江102 永嘉 多功能区 乌牛溪 白水祭水电站下 横屿 4.0 Ⅲ 瓯江103 永嘉、乐清 工业用水区 乌牛溪 横屿 乌牛码道 9.5 Ⅳ 瓯36 鹿城区龙湾区 多功能区 瓯江 临江 岐头(出海口) 51.9 Ⅲ 2、地下水 工程河道附近地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 3、环境空气 根据《温州市环境空气质量功能区划》，乌牛溪治理河道沿线环境空气均为二类区。温州市环境空气质量功能区划见附图3。 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 4、声环境 河道所在沿线区域主要为农村地区，尚未划分声环境功能区划，河道没有航运功能，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），农村区域执行1类声环境功能区要求，交通东路桥和104国道桥两侧防护距离内执行4a类声环境功能区要求。 声环境质量分别执行各功能区相应类别标准。 5、生态环境 根据《永嘉县生态环境功能区规划》和《乐清市生态环境功能区规划》，工程区域涉及永嘉县的“乌牛高新产业发展生态环境功能小区（Ⅳ2-30324C04）”和乐清市的“乐清市西南部景观保护和水源涵养生态环境功能区（Ⅳ2-30382B03）”，永嘉县和乐清市生态环境功能区划分别见附图4、附图5。 表4.1-2 工程沿线生态环境功能区划 地理位置 功能小区名称、编号 生态功能小区地理位置 小区类别 永嘉区域 乌牛高新产业发展生态环境功能小区（Ⅳ2-30324C04） 主要范围为乌牛镇集镇规划区及其延伸区域，包括了岭下、王宅、码道、山下、雅井等村，面积约21.36 km2。生态服务功能为城镇与工业发展。 重点准入 乐清区域 乐清市西南部景观保护和水源涵养生态环境功能区（Ⅳ2-30382B03 乐清市西南部，包括四都乡、城北乡、白石镇的全部区域，北白象镇、柳市镇、乐城镇、石帆镇的山区，磐石镇、七里港镇的大部分地区，该区域主要为乐清市上游水源涵养地，其中乐清市中雁荡山风景名胜区位于白石镇。总面积367.59km2。 限制准入 河道沿线土壤质量执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中Ⅱ级标准。 4.2环境质量标准 各环境质量评价标准详见表4.2-1。 表4.2-1 环境质量评价标准一览表 项目 评价指标 计量单位 分类限值 一、地表水 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) pH 无量纲 6～9 溶解氧 mg/L ≥饱和率90% ≥6 ≥5 ≥3 ≥2 CODMn 2 4 6 10 15 BOD5 3以下 3 4 6 10 氨氮 0.15 0.5 1.0 1.5 2.0 总磷(以P计) 0.02 0.1 0.2 0.3 0.4 六价铬 0.01 0.05 0.05 0.05 0.1 挥发酚 0.002 0.002 0.005 0.01 0.1 石油类 0.05 0.05 0.05 0.5 1.0 氟化物 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 总锌 0.05 1.0 1.0 2.0 2.0 总铜 0.01 1.0 1.0 1.0 1.0 镉 0.001 0.005 0.005 0.005 0.01 铅 0.01 0.01 0.05 0.05 0.1 二、地下水 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 《地下水质量标准》 (GB/T14848-93) pH 无量纲 6.5～8.5 5.5～6.5, 8.5～9 <5.5>9 总硬度 (以CzCO3,计) mg/L 150 300 450 550 >550 挥发性酚类 (以苯酚计) 0.001 0.001 0.002 0.01 >0.01 高锰酸盐指数 1.0 2.0 3.0 10 >10 硝酸盐(以N计) 2.0 5.0 20 30 >30 亚硝酸盐(以N计) 0.001 0.01 0.02 0.1 >0.1 氨氮(NH4) 0.02 0.02 0.2 0.5 >0.5 汞(Hg) μg/L 0.05 0.5 1 1 >1 砷(As) mg/L 0.005 0.01 0.05 0.05 >0.05 铬(六价)(Cr6+) 0.005 0.01 0.05 0.1 >0.1 三、环境空气 二级标准 小时均值 日均值 年均值 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二氧化硫 mg/m3 0.50 0.15 0.06 二氧化氮 0.20 0.08 0.04 总悬浮颗粒物 - 0.3 0.2 可吸入颗粒物 - 0.15 0.07 四、环境噪声 污染指标 类别 昼间 夜间 《声环境质量标准》 (GB3096—2008) LAeq dB(A) 1类 55 45 2类 60 50 4a类 70 55 夜间突发噪声最大值不准超过标准值15dB 五、土壤 二级限值 三级 《土壤环境质量标准》 (GB15618-1995) pH 无量纲 <6.5 6.5-7.5 >7.5 >6.5 镉 mg/kg 0.30 0.30 0.60 1.0 汞 0.30 0.50 1.0 1.5 铅 250 300 350 500 铬（旱） 150 200 250 300 砷（旱） 40 30 25 40 锌 200 250 300 500 铜（农田） 50 100 100 400 镍 40 50 60 200 4.3污染物排放及控制标准 1、废水 根据浙江省地表水环境功能区划，永乐河横屿上游段为Ⅲ类水体，横屿下游段为Ⅳ类水体，由于永乐河现状水质已超过水质目标，水环境无环境容量，故工程河段施工期废污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。 工程营运期无废水污染物排放。 2、废气 施工期大气污染物排放为无组织形式，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 工程营运期无大气污染物排放。 3、噪声 工程施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 4、底泥 清淤底质执行《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-84）。 上述各污染物排放标准值见表4.3-1。 表4.3-1 污染物排放标准 项目及执行标准 污染指标 单位 限值 一、污水 一级 二级 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) pH 无量纲 6～9 悬浮物 mg/L 70 200 五日生化需氧量 20 60 化学需氧量 100 150 磷酸盐（以P计） 0.5 1.0 氨氮 15 25 二、废气 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织排放，周界外浓度最高点 mg/m3 0.4 0.12 1.0 三、噪声 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） Leq dB(A) 70 55 四、清淤底泥 《农用污泥中污染物控制 标准》（GB4284-84） pH / ＜6.5 ≥6.5 镉及其化合物 mg/kg 5 20 汞及其化合物 5 15 铅及其化合物 300 1000 铬及其化合物 600 1000 砷及其化合物 75 75 铜及其化合物 250 500 锌及其化合物 500 1000 镍及其化合物 100 200

五、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 5.1.1施工产污环节分析 工程主要产污环节有：①征地拆迁及场地清理：施工过程有建筑垃圾、扬尘等污染物产生；②围堰填筑和拆除：施工过程中将导致河道局部水体浑浊；③河道及护岸土方开挖：采用干挖施工，施工时将产生弃渣、扬尘等污染物；④河道疏浚：施工过程中将导致河道局部水体浑浊，此外，疏浚底泥中含大量泥浆废水。此外，各类施工机械设备、车辆运作过程中将产生施工含油污水、扬尘、燃油废气和噪声；另外施工人员也将产生生活污水和生活垃圾。 5.1.2施工期污染源分析 5.1.2.1施工污废水 1、生产废水 根据本工程施工方法介绍，施工生产废水主要源于混凝土拌和系统冲洗废水，施工场内的汽车和机械冲洗废水产生的含油废水。 (1)混凝土拌和系统冲洗废水 根据工可，本项目共现浇混凝土4.31万m3。根据防汛墙的施工经验，混凝土拌和系统生产废水主要包括产生于混凝土浇筑和料罐冲洗产生的泥浆废水以及部分混凝土的养护用水，废水中主要污染因子为SS，pH（一般为9～12），还有少量石油类。按每立方米混凝土施工产生0.1m3废水计算，同时考虑施工机械、场地冲洗及其它不确定因素的影响，取变化系数1.5，工程混凝土拌和系统生产废水的总量约0.65万m3。该类废水为分散、间歇性排放。 （2）施工车辆和机械冲洗废水 施工场内汽车和机械冲洗废水中主要含SS和石油类。据统计，本项目施工车辆和机械约分别40辆、153台。汽车冲洗废水按同时清洗10辆，采用高压水枪冲洗，冲洗用水量取120L/辆·次，冲洗时间约10min/辆·次，废水冲洗量约为7.2m3/h，废水中石油类浓度20mg/L，SS浓度3000mg/L；机械同时清洗40台，机械冲洗用水取180L/台·次，冲洗时间约10min/台·次，机械清洗废水排放量约43.2m3/h，机械冲洗废水中石油类浓度100mg/L。 2、施工废水 施工废水主要包括排泥场尾水以及基坑废水。 (1)排泥场尾水 疏浚土方排泥场尾水主要污染物质是SS。河道工程水下土方疏浚39.99万m3，采用4PL-250 型水力冲挖机组开挖。水力冲挖机组开挖产生的泥浆水含固率一般在20%～30%之间，按含固率20%计，预计产生200万m3的泥浆尾水，泥浆中主要污染物质为SS，根据本地区相关工程经验，泥浆尾水浓度为5000mg/L左右。 （2）基坑废水 河道工程采用施工围堰和堤防基坑开挖，会产生围堰渗水、开挖面废水及降雨等将产生基坑废水，需要经常性排水。本工程基坑废水采用水泵抽排解决。根据工可，围堰工程基坑总排水为40762m3（永嘉13313 m3，乐清27449 m3）基坑废水主要含泥沙，泥沙含量约2000mg/L，应沉淀等处理达标后排放，以减轻对下游河道水质的影响。 (3)其它施工废水 在围堰填筑和拆除过程中，需在临时工区范围内河道进行开挖泥土和砂石作业，将会有部分泥沙和土粒撒落入河，从而引起河水悬浮物SS浓度的增加。 3、生活废水 本工程施工高峰期的劳动力人数最高约1500人，施工人员的生活污水主要来源于工地临时厕所及公共食堂。按每人每天生活用水100L、污水排放系数0.9折算，每日约排放生活污水135m3，其中含有的污染物浓度为COD约300mg/L，BOD约150mg/L，NH3-N约25mg/L，SS约150mg/L。 5.1.2.2废气污染源 本项目施工期大气污染源包括施工机械的燃油废气、施工场地扬尘以及移动式混凝式搅拌机产生的粉尘。 1、施工机械产生的燃油废气 施工燃油机械和运输车辆运作过程中将产生含NOx、SO2、CO等废气。根据《工业交通环保概论（王肇润编著）》，每耗1升油料，排放空气污染物NOx 9g、SO2 3.24g、CO 27g。由于此类燃油废气系无组织流动性排放，废气经稀释扩散后不会对周边空气环境产生明显影响。 2、施工扬尘 施工扬尘包括施工机械开挖填筑和建材堆放引起的扬尘、混凝土搅拌时产生的扬尘、建筑材料（砂石料、水泥、白灰和砖等）的现场装卸产生的扬尘、运输过程产生的粉尘散落及道路二次扬尘，主要污染物为TSP。根据部分水利工程各类施工活动的调查结果，建材堆场、混凝土搅拌作业和运输卡车行驶过程中产生的扬尘是本工程最主要的大气污染源，工程高峰期扬尘产生量约200～300kg/d。其中，建材堆场可看作无组织排放源，其起尘量与物料种类、性质及气象条件等诸多因素有关，运输车辆行驶扬尘与车辆行驶速度、风速、路面积尘量和积尘湿度等因素有关。产生扬尘的工种大多持续时间较长，在各个施工阶段均存在。 5.1.2.3噪声污染源 施工期噪声源大致可分为两类：固定、连续的施工机械设备产生的噪声和车辆等产生的移动交通噪声，施工机械大都有噪声高、无规则、突发性等特点，根据施工机械设备的型号和运作方式，采用类比分析的方法估算其噪声值，见表5.1-2。 表5.1-2 施工机械噪声源统计 单位：dB（A） 序号 机械设备 噪声值 序号 机械设备 噪声值 1 挖掘机 82(距离10m) 8 压路机 80(距离10m) 2 推土机 76(距离10m) 9 铺摊机 81(距离10m) 3 混凝土搅拌机 81(距离10m) 10 泥浆泵 85(距离10m) 4 水力冲挖机 75(距离10m) 11 打桩机 105(距离5m) 5 钻机 85(距离10m) 12 柴油发电机 90(距离5m) 6 卷扬机 88(距离10m) 13 起重机 69(距离15m) 7 插入式振捣器 73(距离10m) 14 自卸汽车 76.4~93.3(距离1m) 5.1.2.4固体废弃物产生源 本工程固废产生源主要为工程产生的弃土弃渣、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 1、工程弃土（渣）、排泥 本工程弃方总计147.70万m3，主要为河道拓宽、取直开挖的部分水上挖方、全部水下土方、施工围堰拆除方以及拆迁建筑物产生的建筑垃圾、桥梁基础施工产生的钻渣泥浆等。其中土方103.16万m3、淤泥39.99万m3 ，泥浆钻渣4.55万m3，土方置于河道沿线设置的弃渣场，淤泥于排泥场处置。建筑垃圾就近运至附近弃渣场底层弃置，土方和排泥场淤泥用于永嘉三江标准堤塘工程的堤塘和吹填建设。 2、生活垃圾 按施工高峰期1500人/日、平均1050人/日，人均垃圾产量0.8kg/d计，施工高峰期日产生活垃圾约1.2t/d，3年施工期间共产生生活垃圾约920t。 5.2运行期环境影响源分析 本工程为防洪和河道整治工程，同时，工程管理维持现有管理体制不变，分别由永嘉县、乐清市水利部门管理各自辖区范围内河道，人员编制不再另行增加，因此，工程运行期不产生污染物。 5.3工程非污染生态影响分析 1、改善区域水环境 目前河道沿线普遍存在生活垃圾、违章建筑侵占河道等现象，造成了环境污染、水质恶化等问题。本工程的实施，一方面是通过疏浚、拓宽、护岸等工程措施，恢复和强化河道的基本功能，加快水体流动和减少河床淤积，对水质有明显的改善作用；另一方面通过治乱、清障、绿化覆盖等措施，改善河道水环境和生态环境。工程实施后，改善河道淤积现状，促进水环境改善，利于打造滨水景观环境，提升城市品位，营造舒适的生产生活环境，促进地区经济的快速发展。 2、加强区域防洪安全 工程实施后，结合乌牛溪流域的其它工程，可提高河道和流域的行洪能力，完善流域防洪体系，使流域防洪达到规划标准。 3、对陆生、水生生态环境的影响 本工程永久征地面积107.58 hm2，施工临时占地74.34hm2，工程占地将对区域陆生植被、农业生产带来一定不利影响。此外，本项目除新桥村至古塘村之间部分弯曲河道进行截弯取直外，其余工程河道基本沿原有河道进行疏浚、拓宽。总体而言，在原有河道基础上进行疏浚、拓浚，线性工程对生态的切割影响较小；由于新开挖河道较短，对沿线陆生生态产生的影响也较小。 4、工程拆迁占地的社会影响 工程征地将带来沿线居民的拆迁，将对其生产、生活带来影响，需妥善安置处理。 5.4规划相符性及施工布局合理性分析 本工程建设必要性、规划相符性及施工布局合理性分析见专题一。

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生量 | 排放量 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工机械燃油废气 | NOX | 9g/L油 | 9g/L油 | 大气环境 |
|  |  | SO2 | 3.24g/L油 | 3.24g/L油 |  |
|  |  | CO | 27g/L油 | 27g/L油 |  |
|  | 施工扬尘 | TSP | 200～300kg/d | 200～300kg/d |  |
| 水环境 污染物 | 施工废水 | 废水量 | 204.7万m3 | 204.7万m3 | 处理达到污水一级标准后排放 |
|  |  | SS | 1.14万t | 161.5t |  |
|  |  | 石油类 | 1.0kg/h | 0.25kg/h |  |
|  | 施工人员生活污水 | 废水量(最大) | 135m3/d | 135m3/d | 处理达到污水一级标准后排放 |
|  |  | CODcr | 40.5 kg/d | 13.5 kg/d |  |
|  |  | NH3-N | 3.4 kg/d | 2.0 kg/d |  |
| 固体 废物 | 弃土（渣）、水下方 | 147.70万m3 | 0 | 弃渣场暂存、排泥场干化，后期用于永嘉三江堤塘建设 |
|  | 施工人员生活垃圾 | 920t/施工期 | 0 | 环卫部门清运 |
| 噪声 | 施工机械及作业噪声 | 69～105 dB（A） | 周围环境 |
| 其 他 |  |  |

七、环境影响与分析

7.1水环境影响与分析 本项目施工期和营运期水环境影响评价与分析见专题二。 7.2大气环境影响与分析 本工程河道没有航运功能，因此本工程大气环境影响主要体现在施工期。 本工程施工期废气主要包括工程开挖、填筑、建筑材料运输、堆放、砼浇筑等及车辆行驶过程中产生的扬尘、燃油施工机械和车辆等将产生的汽车尾气。 1、扬尘 (1)道路扬尘 施工工地的扬尘主要是运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，但这与道路状况有很大关系。场地、道路在自然风作用下产生的扬尘一般影响范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减少70%左右，其抑尘效果是显而易见的。有人曾作过洒水抑尘试验，结果见表7.2-1。 表7.2-1 施工期场地洒水抑尘试验结果 距离(m) 5 20 50 100 TSP小时浓度(mg/m3) 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒 水 2.01 1.40 0.67 0.60 试验结果显示，在施工场地实施每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。 本工程施工现场，主要是一些运输土石方、建材的大型车辆，若不做好施工现场管理会造成一定程度的施工扬尘，危害环境，因此必须在大风干燥天气实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定，在采取上述抑尘措施后，施工扬尘对大气环境不会造成大的影响。 (2)堆场扬尘 对物料的堆置以及装卸过程中，均会产生一定量的扬尘，起尘量与当地的风速、堆料高度、物料粒径以及物料的含水率等有关。一般而言，风速、堆料高度与起尘量成正比，物料含水率与起尘量成反比，因此在施工阶段，应多洒水，在风速较大的时段应及时用土工布覆盖，以尽量减少起尘量，减少对周边环境的影响。在距离敏感点较近的堆料场，尽可能将物料堆置于室内。 2、施工机械、车辆尾气 施工机械作业时排放氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物等废气，由于这部分污染物排放强度小，且工程地区地势平坦、开阔，有利于废气稀释、扩散，此部分废气不会对周围大气环境产生的明显影响。 7.3声环境影响分析 本工程营运期不产生噪声影响，因此，声环境影响主要体现在施工期。 本工程施工噪声主要来源于土方开挖、底泥疏浚、混凝土浇筑、桩基施打、材料及材料运输等施工活动。 根据所用的各类施工机械和设备，确定施工噪声源强，预测计算施工噪声随距离衰减情况，参照《声环境质量标准》(GB/T3096-2008)和《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，评价施工场界达标情况及施工噪声对周围声环境敏感点的影响。 噪声衰减预测计算采用点声源衰减模式，具体如下： 式中，Lp —预测点声级（dBA）； Lp0—已知参考声级（dBA）； r —预测点到声源距离（m）； r0 —已知参考点到声源距离（m）； δ —屏障引起声衰减（dBA）。 根据类比调查，施工涉及主要施工机械、车辆噪声值及影响距离见表7.3-2。 表7.3-2 主要施工机械、车辆噪声级及影响距离 设备 名称 不同距离处的噪声dB（A） 厂界噪声限值dB 环境噪声标准 10m 50m 70m 100m 200m 250m 300m 400m 500m 昼间 夜间 昼间 夜间 挖掘机 82 68 65 62 56 54 52 50 48 70 55 55 45 推土机 76 62 59 56 50 48 46 44 42 混凝土 搅拌机 81 67 64 61 55 53 51 49 47 泥浆泵 85 71 68 65 59 57 55 53 51 钻机 85 71 68 65 59 57 55 53 51 插入式 振捣器 73 59 56 53 47 45 43 41 39 压路机 80 66 63 60 54 52 50 48 46 铺摊机 81 67 64 61 55 53 51 49 47 表7.3-2所示的仅是一部施工机械满负荷运做时的辐射噪声距离衰减规律，但在施工现场，往往是多种施工机械共同作业，施工现场的噪声是各种不同施工机械辐射噪声以及进出施工现场的各种车辆辐射噪声共同作用的结果，其噪声达标距离1类区昼间超过300m，夜间更远。 而本工程声环境敏感点主要为工程河道两侧的居民区，在距离工程河道红线200m范围内，因此，昼间施工噪声对周围声环境敏感点将有不同程度的影响，夜间施工将对沿线评价范围内居民的休息造成很大的干扰。特别是对一些距河较近的敏感点，这些影响将更为突出。施工现场虽是多种施工机械共同作业，但考虑到实际施工中地形、植被等噪声衰减因素，上述噪声达标距离还是有参考价值的。 根据调查，本工程沿线敏感点包括村庄敏感点19处，学校2处。通过对工程沿线敏感点周围环境以及敏感点附近工程内容的综合分析，大部分敏感点附近路段施工时，在没有采取工程降噪措施前提下，施工噪声将会对这些敏感点产生很大的噪声干扰进而严重影响人们的生活和休息。 施工期噪声影响范围较大，在不同的时间其影响区域不同，总体上存在无规则、强度大的特点。但在某一时间段、某一区域，影响的暂时性较突出，给施工期管理带来难度，且噪声源为流动源，不便采取工程降噪措施。建议加强施工期间的施工组织和施工管理，合理安排施工进度和时间，对于施工区域周围分布有居民区的工程，尽量减少或避免使用高噪设备，如打桩机等。根据工程的施工安排，本工程在22:00以后停止施工，因此夜间对周边敏感点不产生影响。此外，建议分段安排施工，合理安排施工进度和时间，对学校附近的河段尽量安排在假期进行，其余村镇河段施工对于施工区域周围分布有居民区的，建议在施工区及河道两岸设置简易隔声屏。工程必须环保施工、文明施工，并因地制宜地制定有效的临时降噪措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度，具体见环境保护措施章节。 7.4固体废弃物影响 本工程的固体废弃物影响主要体现在施工期。工程固废主要为工程产生弃土弃渣、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 1、弃土弃渣和建筑垃圾处置影响 本工程弃方总计147.70万m3，为河道疏拓、河道清淤及清基土方等，施工期堆置在弃渣场与排泥场内，土方和排泥场淤泥用于永嘉三江标准堤塘工程的堤塘和吹填建设。 瓯北镇三江片位于楠溪江河口和瓯江近河口处，瓯北三江标准堤工程北起后江水库，沿楠溪江南下至瓯江，随后沿瓯江向东至开垟水闸，该工程需借方183.34万m3。根据环评期间对工程沿线土壤和底泥的监测结果显示，沿线土壤除1#测点的铜及镍外，其余指标均能达到《土壤环境质量标准》中的二级标准，铜、镍指标可达《土壤环境质量标准》中的三级标准；沿线底泥按照疏浚工艺的实际情况取柱状混合样其各测点各指标均能满足《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-84）标准限值的要求。因此将本工程的弃方最后用于永嘉三江标准堤塘工程建设回填是可行的。 由于1#测点的土壤超过《土壤环境质量标准》中的二级标准，达三级土壤标准，该区域附近的水上开挖方内部土石方平衡利用时不适宜作为原为耕地的临时用地复垦的覆土，该地块复垦后，不适宜再作为耕地使用。可作为沿线绿化用土。 该区域附近的水上开挖方不适宜作为原为耕地的临时用地复垦的覆土，该地块复垦后，也不适宜再作为耕地使用。可作为沿线绿化用土。 2、员工生活垃圾处置影响 施工高峰期日产生活垃圾约1.2 t/d，分布在各施工点，对于施工人员产生的生活垃圾若处置不当也会污染水体及周围土壤、植被、景观等环境。因此生活垃圾应集中收集，收集后外运当地环卫部门集中处置。 7.5生态环境影响评价 本工程施工期和营运期生态环境影响分析详见专题三。 7.6社会环境影响评价 7.6.1施工期 施工期社会环境影响主要是施工活动对区域交通的影响。 工程施工时，大量建材、块石等材料需要通过诸永、温州绕城等高速公路、104国道、223省道和乌牛溪两岸的乡镇公路进行运输，在一定程度上增加了区域内的公路交通压力，需对局部地区交通加强疏导和管理。 此外，工程还涉及改扩建和移建桥梁17座，另有跨越河道的1条水管和8条输灰管线桥。对原有桥梁的拆除、归并新建，将在一定程度上影响乌牛溪两岸乌牛街道和北白象镇居民和企事业单位的交通出行，应设置施工便桥等临时交通措施，减少居民出行影响。改建水管为温州热电厂原水供水管，在改建过程应采取临时措施避免对电厂生产产生影响。8条输灰管线桥为温州热电厂输灰管线，由于近年电厂灰渣综合利用量大，灰渣从电三直接运走用于综合利用，西岙底村西侧灰库已多年没有新灰贮存，输灰管道目前没有输灰功能，因此，输灰管线桥拆建对电厂输灰没有影响。 7.6.2营运期 1、工程占地影响 工程占地的影响主要体现在占用农用地对当地土地资源的影响。根据统计，工程共永久占地107.58hm2，新增永久占地58.71 hm2（其中永嘉41.73 hm2、乐清16.98 hm2），征用土地中包括不少的农用地为主，其中耕地41.29hm2（永嘉30.07 hm2、乐清11.22 hm2），园地1.76 hm2（永嘉1.71 hm2、乐清0.05hm2），工程范围内农用地永久征用后将造成这部分土地生产功能的丧失，但相对于永嘉和乐清农用地规模而言，本工程永久征用农用地所占比例非常小，对区域的土地资源影响较小。此外，对于工程永久征用的耕地，需按照国家耕地政策进行补偿，通过加大土地开发和土地整理力度，收足造地资金进行实际造地，增加耕地面积，来补平工程建设征用的耕地面积，实现耕地总量平衡，尽量减少因工程建设带来的耕地减少。 此外，工程临时占地74.34hm2 （永嘉48.74hm2、乐清25.60hm2），均为耕地，临时占地在施工期内将影响其生产功能，施工结束后应恢复其原有的功能，从而可在一定程度上减少占地对土地资源的影响。 2、拆迁安置影响 工程范围内共征用耕（园）地43.05 hm2，其中永嘉31.78 hm2、乐清11.27 hm2，对永久征地范围内农业人口进行生产安置，农生产安置主要采取被征地农民基本保障的方式，不再安排土地，至水平年生产安置人口（农转非人口）为1858人，其中永嘉县1466人，乐清市392人，在自愿的原则下将选择二、三产业安置或投靠亲友、自谋职业等安置方式。另外，本工程涉及搬迁安置81户420人，均为农业人口，影响农村房屋32557.08m2。 工程涉及生产安置和拆迁安置的人员均为农业人口，安置方式主要为本村组后靠，结合投靠亲友、自谋职业等方式，一般安置地点基本是在所在区域范围内，因此基本上可保持原有的社会环境。但生产的方式和居住环境的改变，将一定程度改变安置村民原有的生活方式，但经过一段时间后，拆迁户会逐渐适应新的生活方式。因此，总体来讲，对拆迁户的生活质量不会产生大的影响。 3、企事业单位搬迁 本工程涉及搬迁的工矿企业有10家，各类房屋10224.66m2，其中永嘉4家（望到4643.67m2），房屋乐清6家集体（5580.99m2）；文化、教育设施有5家，各类房屋8001.97m2，均在永嘉县内。 涉及搬迁的企事业单位原则上用货币补偿的方式进行处理或选址重建。但企事业单位搬迁、停产、移址将产生一定的经济损失，甚至导致企业无法正常生产运作。建设单位在工程建设过程严格按相关政策落实相应的经济补偿，对生产造成重大影响的，应优先给予选址重建。 4、专业设施 本工程涉及交通道路和电力线等，主要为农村道路3000m，电力线路和10kv线路2000m，高压线塔1基，低压线12000m，通讯线路12000m。对需要恢复改建的电力通信等专业项目，按“原规模、原标准、恢复功能”的原则，由各专业部门进行统一的规划调整。专业设施迁建过程中，将会对专业设施的使用产生一定的影响，造成当地电力、交通、通讯等的中断，应采取临时的设施替代其作用。但是这种影响过程是短暂的，工程的环境影响将随着迁建工程的结束逐渐消失。工程迁建施工过程中将占压部分植被，对局部区域的地表产生扰动，造成水土流失。同时，迁建过程中必然产生固体废弃物、噪声等，如果处理不当也会对当地的环境产生一定的影响。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 8.1水环境保护措施 8.1.1施工期水环境保护措施 1、悬浮泥沙控制措施 桥墩施工时要求进行护筒围堰；底泥疏浚、围堰设置和拆除、桥墩施工等要求尽量在枯水期进行，以减少对水体的扰动。 2、施工废水和生产废水污染控制措施 本工程施工废水主要为排泥场尾水；生产废水则包括施工车辆和机械冲洗废水、混凝土拌和系统冲洗废水等。废水对河道水体环境将产生短期污染影响，但随着施工的结束，影响很快可以恢复。为减缓此类环境影响，可采取以下对策措施： （1）排泥场尾水处置措施 排泥场尾水主要依靠排泥场对疏浚吹填的泥浆水进行初步处理，故应当首先优化排泥场的结构设计，尽量降低尾水中SS浓度。应注意的方面主要包括： ①在排泥场使用初期，场内有较深的富余水深，可起到滞留作用，达到促进沉降的目的。排泥场使用后期，出泥管口应尽量远离退水口，尽量延长尾水流程，增加尾水沉淀时间，降低尾水中的泥沙含量。 ②在排泥场中间增加横向隔埂或是导流墙以防止水流短流，保证水体中泥沙的沉淀时间。 ③为尽量延长含泥水在排泥场中的停留时间，必要时在满足排泥场设计要求的前提下，加高退水口溢流高程、加高排泥场四周围堰。 ④根据本项目主体设计，排泥场设置围堰防止泥水外溢，每个排泥场设有一个尾水排放口。 并考虑沉淀或碎石滤层等拦截泥水外流措施，在排水通道口布置一道土工布包裹的碎石滤层对排水进行过滤，滤层高度控制在1.0m，宽度根据排水通道设置，一般3m左右，厚度0.5m。 鉴于排泥场尾水浓度较高，环评要求经碎石滤层过滤，并投加环保型混凝剂增加颗粒沉速，对尾水进行强制处理。每个排泥场设1座处理池。具体处理流程见图8.1-1。 图8.1-1 排泥场尾水处理流程图 （2）基坑废水 基坑废水的污染物主要为SS，要求对该部分废水经沉淀处理后可回用于施工生产、道路浇洒或是处理达到后外排。 鉴于基坑废水泥沙含量相对较高，约2000mg/L。河道工程围堰内基坑废水需静置沉淀8h以上，方可用泵将上清液排出；各桥梁基坑废水采用井点排水方式，建议在施工区内设置基坑废水沉淀系统，将各井点废水排入基坑废水沉淀系统，经处理后可回用于施工生产、道路浇洒或是达标排放。每个施工区设1座处理池，具体处理流程见图8.1-2。 图8.1-2 基坑处理流程示意图 （3）施工机械和车辆冲洗废水处置措施 为防止施工机械保养和冲洗废水污染施工区土壤环境与水环境，拟在施工机械修配保养场地设置集水沟，收集冲洗、维修产生的含油废水。施工区设置隔油沉淀池进行含油废水处理，处理达标后回用或外排。每个施工区设1座隔油处理池，处理工艺流程见图8.1-3。 图8.1-3 隔油沉淀池处理工艺流程示意图 （4）混凝土拌和系统冲洗废水处置措施 在各施工工区相对集中地设置泥浆废水现场收集处理设施，设置沉淀池，砼拌和系统生产废水通过地沟收集进入沉砂池，经沉淀池调节PH、沉淀、加药处理后达标排放。具体处理流程见图8.1-4。 图8.1-4 砼拌和系统生产废水处理流程示意图 3、生活污水处理措施 施工人员尽量租用民房居住，其生活污水可利用原有的卫生设备处理。没有污水处理设施和管网的区域，根据生活污水水质、水量以及受纳水体的环境容量，选择处理效果好，流程简短、先进可靠、经济实用，运行操作方便的处理工艺。目前生活污水处理中经常采用且较成熟的技术主要有地埋式生活污水处理装置（成套设备）。每个施工区设1座生活污水处理装置，处理流程如图8.1-5所示。 图8.1-5 地埋式生活污水处理装置（成套设备）工艺流程示意图 4、其它水环境保护措施 为减小施工对水环境造成危害的风险，在工程建设过程中，应进一步采取以下措施： ①拆建桥梁应采取防尘措施，如布设防尘网(布)，防止拆桥过程中产生的建筑垃圾和粉尘坠入河道中。施工前还应就施工方案和防护措施与城建部门协商并达成共识。 ②桥梁建设施工过程中的钻渣需上岸运至指定地点进行处置，必要时需先进行沉淀处理，钻孔泥浆则必须上岸进行沉淀处理方可运至指定地点进行处置。 ③在各施工区建排水明沟，施工废水通过沉淀达标后尽量进行重复利用，用于道路冲洗、出入工区的车辆轮胎冲洗等。另外，工区内的清洗水应通过排水明沟排入沉淀池，统一处理后排放。 ④为防止工区临时堆放的散料被雨水冲刷造成流失，散料堆场四周可用砖块砌出高50cm的挡墙。施工弃土、弃渣集中堆放在指定地点，并及时覆盖、清运，防止弃土、弃渣经雨水冲刷后，随地表径流进入河道。 ⑤注意场地清洁，及时维护和修理施工机械，避免施工机械机油的跑冒滴漏，若出现漏油现象，应及时采取措施，用专用装置收集并妥善处理。 ⑥加强对污水处理系统的管理，定期清理沉淀池和集水沟沉淀淤泥，加强对隔油油脂的外运处理，不得随意丢弃。 ⑦基坑排水应抽排表层清水，尽量不搅动底部淤泥，并控制水位下降速率，避免泥浆水外排。 ⑧上游河段疏浚尽量安排在枯水期，断流段宜采用挖掘机或局部采用人工开挖方式，尽量减少疏浚淤泥的含水量。 8.1.2营运期水环境保护措施 建议有关部门积极实施《温州市乌牛溪流域综合规划》，推进区域防洪、水土保持、水资源保护等。 8.2大气环境保护措施 1、扬尘 (1)在施工工区周围设立简易隔离围屏，将施工工区与外环境隔离，减少施工废气对外环境的不利影响。 (2)施工单位应加强施工区的规划管理，建筑材料(主要是黄沙、石子)的堆场以及混凝土拌和处应定点定位，并采取定期洒水、简易覆盖等适当的防尘措施。 (3)配备1辆洒水车，在无雨日进行洒水降尘，在干燥大风天气情况下要求1天洒水4~5次。保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染。 (4)在施工阶段，应对物料堆场多洒水，在风速较大的时段应及时用土工布覆盖。在距离敏感点较近的堆料场，尽可能将物料堆置于室内。 2、汽车尾气 (1)尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。另外，应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。 (2)严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气超标的老、旧车辆，及时更新。 (3)配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，避免因施工而造成交通堵塞，减少因此而产生的怠速废气排放。 8.3声环境保护措施 降噪措施应从场地布置、机械设备管理、隔声措施、施工计划安排等各方面综合考虑。 1、场地布置 (1)合理布局施工现场，尽量将高噪设备布置在远离敏感点一侧。 2、机械设备管理 (1) 施工单位必须选用符合国家有关标准的施工机具，采取高性能、低噪声的设备，降低声源噪声，比选用低噪的载重汽车，从根本上降低噪声源强。。 (2)成立施工车辆、施工机械维修保养队伍，平时加强对施工运输车辆、施工机械的维修保养，确保其处于正常工作状态，减少运行噪声。 3、隔声措施 (1)在高噪声设备周围设立高约3m的流动的简易隔声屏障，以缓解噪声影响。噪声屏障约可降噪10dB，可有效降低环境敏感点噪声级。 (2)结合水土保持，搞好道路两侧及施工生活区的绿化，增加绿化面积，也可起到降低噪声的效果。 4、施工计划安排 (1)合理安排施工时间，尽量避免夜间(22：00—次日6：00)施工，如确需夜间施工，应报当地环保部门批准，并公告居民。 (2)学校附近的高强度噪声施工(如打桩等)应尽量安排在假期进行施工，其余的施工作业也应尽量避开上课时间；尽量缩短居民聚居区、学校、附近的高强度噪声设备的施工时间，减少对环境敏感目标的影响。 (3)合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶等，以降低区域交通噪声。 (4)针对施工过程中具有噪声突发、不规则、不连续、高强度等特点的施工活动，应合理安排施工工序加以缓解。 5、其它措施 (1)建设单位应责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，建设单位在接到报案后应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境纠纷。根据《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》第四十三条“造成环境噪声污染的单位和个人，有责任排除危害，并对直接遭受损害的组织或个人赔偿损失”的规定，若采取降噪措施后依然达不到规定限值，施工单位应向受此影响的个人给予赔偿。 (2)施工单位应合理安排工作人员轮流操作产生高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。 (3)加强管理，提倡文明施工，建立控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。对人为活动噪声应有管理措施，要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最低限度减少噪声扰民。 8.4固体废弃物污染防治措施 (1)施工期桥梁、房屋拆除的建筑渣土以及开挖水上方，应尽可能加以利用。 (2) 本工程未能利用的弃方在施工期堆置在弃渣场与排泥场内，土方和淤泥用于永嘉三江标准堤塘工程的堤塘和吹填建设，做好本工程土方开挖与三江工程建设工期的衔接，工程弃方及时用于堤塘建设和吹填，减少弃方的临时占地。 (3)加强对弃渣和淤泥运输车辆的管理，避免运输途中跑冒滴漏发生。 (4)根据河道疏浚需求，适当加密排泥场布置，利于疏浚泥浆的管道输送。 (5)1#测点（新桥村北）附近开挖方内部土石方平衡利用时不适宜作为耕地复垦的覆土，可作为沿线绿化用土。 (6)施工人员产生的生活垃圾应定点设置专门的收集箱进行收集，并定期清运到附近城镇垃圾场统一处置。 8.5社会环境影响减缓措施 8.5.1施工期 合理设计材料运输时间和路线，尽可能避开高峰时段和交通繁忙路段。合理安排桥梁施工工期，加快施工进度，设置施工便桥临时交通措施，保证施工期车辆、行人的临时通行。 8.5.2营运期 1、工程占地影响减缓措施 (1)对于工程永久征用的耕地，需按照国家耕地政策进行补偿，并做好基本农田的占补平衡。 (2)施工临时用地若设置在耕地，之前应将原有土地表层0.5m的耕作熟土堆在一旁保存，并用草包等临时水保设施加以围护，待施工完结全用于造田还耕。 2、拆迁安置环境保护措施 在开展征地拆迁工作中，建设单位应积极与被拆迁对象所在的村委会进行沟通，充分了解被拆迁对象及其所在的村委会的意愿、建议和意见，遵循拆迁安置不低于或高于其现有生活水平的原则，严格按照永嘉县和乐清县的相关的征地拆迁法规、规定，及时发放征地拆迁安置补偿费并安置被拆迁对象。并以适当的方式予以公示，做到公开、公正和公平，并充分考虑有关方面，特别是被拆迁对象意见。 3、其他措施 电力、交通、通信等专业设施迁建过程应采取临时设施替代，减缓建设过程的影响，同时加强迁建施工的管理，避免压占土地、植被。 8.6生态环境保护措施 8.6.1施工期生态环境保护措施 1、陆生生态 (1)施工单位在施工组织设计中合理布置施工总平图，尽量减少施工临时占地面积。 (2)施工临时占地，如临时施工道路、临时堆场等，在施工结束后应及时清除建筑垃圾并平整，恢复植被，占用的耕地应及时恢复其土地利用类型。 (3)对于工程永久征用范围内的农用地等设施将对当地农业发展、社会经济、水土保持带来一定的影响，建设单位在建设前必须做好相应的补偿、安置工作。 (4) 企业地面均有水泥硬化，企业拆迁后作为建筑垃圾运出，要求运送至指定建筑垃圾堆放地点，做到弃土无害化、资源化，拆迁结束后做好场地周边的绿化工作。 (5)合理安排施工进度，尽量缩短施工时间，以减小对生态环境的影响。 2、水生生态 (1)为降低施工对底栖动物的影响，施工过程中应尽量减少沙石的散落；拓浚应严格按施工要求分段进行，有利于底栖动物的迁移。 (2)根据河道沿线的不同情况，因地制宜，选择不同形式的护岸。尽可能采用接近自然的亲水生态护岸，既可避免对植被的破坏，又避免对动物造成阻隔影响。 (3)施工单位应合理安排施工时间和施工进度，尽量避开鱼类的产卵繁殖期，施工废水处理达标后排放，减少水体中SS的增加量，从而减轻施工作业对水生生物的影响程度。 8.6.2营运期生态环境保护措施 1、陆生生态 在河道护岸顶外设置绿化带，绿化树种的选择应兼顾考虑以下因素： ①沿线当地群众乐于接受的树种；②适合当地土壤及气候条件的树种；③对有害气体抗性较强或可以吸收有害气体的树种；④速生树种；⑤当地树种。 做好新桥村东岸边的笔管榕的施工期保护工作，规范施工，避免对古树产生不必要的损害。 2、水生生态 (1)工程实施后水生植物、底栖动物能得到一定程度的恢复，如若不辅以一定的措施，其恢复进程比较缓慢。建议水体环境种植一些适合生长的乡土水生植物，以尽快恢复原来的生态面貌，并为底栖动物群落的恢复和水质净化创造条件。 （2）增殖放流种类：需重点保护的品种有鳗鲡、花鳗鲡、草鱼、青鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲫鱼、鲤鱼、黄鳝、黄颡鱼、倒刺鲃、花鱼骨、唇鱼骨、中华绒螯蟹、中华鳖等。上述品种除鳗鲡和花鳗鲡外，均可作为增殖放流品种。、 （3）增殖放流区 在河口埭村段、横屿段、横栏桥段、乌牛码道村断面等重要鱼类“三场”所在河段，设置为重点增殖放流区。 （4）实施主体与资金筹措 乌牛溪水生生物资源增殖放流由本项目建设单位承担。建设单位可以将具体实施工作委托给水生生物养护科研单位或当地渔政部门承办。 用于增殖的底栖动物必须是从周边水域采集的野生种类或是经池塘养殖繁育的子一代。放流种类需符合渔业主管部门制定的放流技术规范。选择与拓竣施工河道相通、底质较好、水质优良的周边支流水域。底栖动物的增殖是一项长期的工作，因此，其放流时间应持续进行，暂定五年，届时通过观察评估后再确定后续增殖计划。 (5) 建议构建陆生—湿生—水生植物群落。在河道常水位线以下种植水生植物，它的功能主要是净化水质和为水生动物提供食物和活动栖息场所，沉水植物、浮水植物、挺水植物按其生态习性混合种植和块状种植相结合；在常水位线至洪水位线的区域下部以湿生植物为主，上部以陆生但能短时间耐水淹植物为主，植物配置种植应群落化，物种间应生态位互补、上下有层次、左右相连接；洪水位线以上是河道绿化的亮点，作为河道景观，它起着居高临下的控制作用，群落的构建应以当地能自然形成的景观为主，物种应丰富多彩。 8.7经济损益分析与环保投资 8.7.1 社会效益 乌牛溪流域现状防洪能力较低，河道淤积严重，人为占河情况严重，跨河阻水桥梁较多，严重影响了河道的行洪能力。现状河道宽度不足，河道迂回曲折，造成局部壅水，抬高了洪水位。现状地面高程偏低，遇较大洪水时，往往造成洪水漫滩，淹没农田、道路和村庄。每遇台风暴雨常有受灾，除乌牛街道区附近等下游区域的防洪标准达到5 年一遇（不足10 年一遇）外，横兰桥以上区域的防洪标准均不足5 年一遇。根据规划安排，乌牛溪流域将通过河道治理、水闸改扩建、保留低洼地调蓄洪水、加高加固瓯江防洪堤等工程措施构建乌牛溪流域防洪排涝体系。目前，乌牛水闸改扩建工程已经施工，竣工在即，乌牛水闸功能的发挥离不开河道工程的配套。因此，本工程的建设是规范河道岸线，疏拓河道，增加河道行洪断面，提高沿线防洪能力，构建完整的流域防洪排涝体系的需要。 8.7.2环境效益 随着城市的快速发展，河道已逐渐成为纳污河道、沿河岸堆放垃圾和人为侵占河道断面等使得河道远离城市居民，致使沿河生态环境遭受破坏，河流功能枯竭。因此，通过河道治理，规范岸线，减少人为侵占河道的现象，采用沿河截污、生态护岸、种植水生植物等是保护河道水质和滨水自然生态系统的重要工程，工程实施减少了工程范围内污染源、挖除了工程河道底泥中的污染源、增强了区域河网水体流动，工程的建设将对项目区的水质起到改善作用。 8.7.3 经济效益 通过本项目的建设，可以打造防洪保安生命线，减少洪涝灾害损失；改善河道水生态系统，保护涉水环境；集约河道两岸的土地资源，进行土地综合开发，发展经济等等；这些都是进一步加快地区经济发展的重大基础设施，因此本工程的实施将极大的促进流域经济的发展。 8.7.4环保投资 根据本工程所采取的环保投资，参照现行材料、设备价格、监测费用、设计咨询收费标准等，估算相应的环保设施投资费用，详见表8.7-1。 上述环保设施投资101.8万元，占工程总投资7.23亿元的0.14％。 表8.7-1 环保设施费用估算一览表 类别 项 目 单位 数量 估算费用(万元) 施工期 生产废水 排泥场尾水沉淀池 座 6 12 基坑废水沉淀池 座 8 16 隔油沉淀池 座 8 16 生活污水 生活污水地埋式处理装置 套 2 4 噪声 3m高简易隔声屏障 / / 6 生活垃圾 生活垃圾清运费用 吨 1.2t/d 1.5 环境监测 地表水监测费 点.次 15 7.5 施工、生活废水监测费 次 4 1.2 大气环境监测费 点.次 21 2.1 噪声监测费 点.次 20 0.5 环境监理 环境监理费 / / 20.0 小 计 86.8 运行期 水生生态 底栖动物放流费 处 5 10 构建陆生-湿生-水生植物群落 5 小 计 15 合 计 101.8 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 |
| --- |
| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名 称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 施工场地洒水抑尘，料场采取遮盖措施 | 尽可能减少扬尘对区域环境空气的影响 |
|  |  | 施工机械废气和汽车尾气 | NOx、CO、THC | 选用低能耗低污染的施工机械和车辆，排放废气较多的车辆安装尾气净化装置。 | 尾气达标排放 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工生产废水 | SS、石油类 | 排泥场尾水、基坑水排水、冲洗废水采用沉淀处理后排放或回用，含 油废水经隔油处理后排放或回用 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准 |
|  |  | 生活污水 | CODcr、NH3-N | 经地埋式处理装置处理后回用于灌溉 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 废弃土石方和底泥 | 弃方先于排泥场和弃渣场堆存，后期用于永嘉三江标准堤塘建设 | 做到固体废弃物安全处置 |
|  |  | 建筑垃圾 | 清运到环卫部门指定的处置场所 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 由当地环卫部门清运 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 施工机械及作业噪声 | 加强施工管理措施、采用低噪声设备及必要的隔声措施，合理安排施工时间 | 施工噪声不扰民 |
| 生态 | 1、合理施工布置，尽可能减少临时占地；永久占地应做好补偿安置工作； 2、搬迁企业建筑垃圾运至指定地点，拆迁结束后做好场地及周边绿化工作； 3、拓浚应严格按要求分段进行，利于底栖动物的迁移； 4、尽可能采用新水生态护岸，避免对植被的破坏，又避免对动物造成阻隔影响； 5、加强护岸顶外及滨水景观带的建设，绿化树种尽量选用当地种； 6、水体环境种植一些适合生长的乡土水生植物，以尽快恢复原来的生态面貌； 7、对重点保护的鱼类资源开展增殖放流，增殖放流区主要在河口埭村段、横屿段、横栏桥段、乌牛码道村断面等河段； 8、建议构建陆生—湿生—水生植物群落，以当地能自然形成的景观为主，物种应丰富多彩。 | 减缓和降低工程对陆域生态和水生生态的影响 |

九、结论与建议

9.1项目基本概况 本项目河道治理工程，治理范围从西岙村到河口乌牛新闸，治理段河道长12.16km，工程内容包括河道疏浚、土石方开挖及回填、护岸桩基工程、混凝土工程、砌石工程、护坡结构工程、水生植物及绿化工程、沿线堤防路面工程以及桥梁、管线工程等。规划设计河口宽度34～86m。堤防工程总计25.22km，其中左岸长12.74km，右岸长 12.48km，按行政区域划分永嘉境内堤防护岸长17.40km，乐清境内堤防护岸长 7.82km。沿线涉及桥梁17座，其中拆除新建和移建14座，拆除3座。拆除改建管线桥9座。 工程治理标准：河口埭以下城镇部分按 20 年一遇防洪标准、河口埭上游部分按10 年一遇防洪标准进行河道整治。 工程等别：乌牛水闸至河口埭（墩底）为Ⅳ等，主要建筑物工程级别为4 级，次要建筑物和临时性建筑物级别为 5 级；河口埭（墩底）至西岙为Ⅴ等，主要建筑物工程级别为 5 级水工建筑物，次要建筑物和临时性建筑物级别为 5 级。 9.2环境质量现状 1、地表水 根据现状监测和资料收集，乌牛溪干流氨氮、总磷、石油类等超标严重，地表水已不能满足水环境功能区的要求。 地下水 对沿线村庄自备井进行了监测，结果表明，地下水氨氮、亚硝酸盐和挥发酚超标，可能与地表径流、生活污染源以及农业面源有关。 声环境 乌牛溪沿线各监测点位昼夜间噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。表明区域声环境质量良好。 土壤 监测结果显示，个别点位的铜及镍符合《土壤环境质量标准》中的三级标准，其余点位和指标均能达到《土壤环境质量标准》中的二级标准。 底泥 河道底质柱状混合样各指标均能满足《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284-84）标准限制的要求。 9.3环境影响与分析 9.3.1水环境 1、施工期 (1)施工活动对水环境的影响 疏浚作业：对局部水环境、生态环境有一定的污染影响，影响范围为300-500m。 围堰填筑和拆除：对水体的扰动相对较小，预留临时围堰拆除时扰动较大。 桥梁桥墩设置：桥梁设置桥墩施工时采用围堰施工，可得影响控制在较小范围。 (2)施工废水 疏浚尾水：尾水在排放口下游200m处断面SS浓度增量基本可降至2～5mg/L，至下游1000m后断面SS浓度增量基本可降至2mg/L以下，对水体影响不大。 基坑废水：基坑废水经沉淀后可回用于施工生产或是道路浇洒，对水环境影响较小。 冲洗废水：含油的冲洗废水需经隔油处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后外排或回用，对水环境的影响不大。 混凝土系统废水：直接排放对水环境会产生影响，废水经收集进入沉淀池后中和并投放絮凝剂絮凝沉淀处理，处理后上清液可回用于混凝土拌和、养护等，对水环境影响不大。 生活污水：施工人员可就近租用农舍和旅馆，利用现有排污设施。若没有排污设施，则需自建污水处理设施处理达到标排放，环评建议处理出水尽量回用于周围农田、绿地等的灌溉。 2、营运期 (1)水文情势 项目实施后，乌牛溪流域的防洪能力显著提高，基本能达到50年一遇水平。 (2)水质 底泥疏浚将污染物从水域系统中彻底去除，可以较大程度地削减底泥对上覆水体的污染贡献率，进而改善工程后区域水质。 工程对多处河道进行了裁弯取直，利于行洪，同时促进水质改善。 3、地下水 由于多数情况下，河道水体向浅层地下水补给量有限，河道水体水质对浅层地下水水质和水量影响有限。 9.3.2大气环境 施工和车辆行驶扬尘一般影响范围在100内，采取洒水、物料遮盖等措施后对周边环境影响不大。施工机械废气和车辆尾气污染物排放强度小，且工程区开阔平坦，利于扩散，对周围大气环境不会有明显影响。 9.3.3声环境 施工期声源存在无规则、强度大的特点。但在某一时间段、某一区域，影响的暂时性较突出，给施工期管理带来难度，且噪声源为流动源，不便采取工程降噪措施。经预测，昼间施工噪声对周围声环境敏感点有不同种度的影响，若夜间施工将对周边居民的休息造成很大干扰。环评建议加强施工组织和管理，合理安排施工进度和时间，对于施工区域周围分布有居民区的工程，尽量减少或避免使用高噪设备，如打桩机等，将施工期的噪声影响控制在最小程度。 9.3.4固体废弃物影响 本工程共产生弃方147.7万m3，为开挖土方、淤泥和钻渣泥浆，土方置于弃渣场，淤泥排至排泥场，土方和干化的淤泥等弃方用于永嘉三江标准堤塘工程建设。根据监测结果，本工程土壤、底泥可满足三江标准堤塘工程的建设要求。弃渣可得到合理的利用处理，对周围环境影响较小。 施工生活垃圾集中收集，由当地环卫部门集中收集处置，对外环境影响不大。 9.3.5生态环境 1、陆域 (1)河道拓宽、取直引起植被损失 工程占地中植被类型主要为村镇、道路绿化，城镇次生植被，农村居住区栽植植被，农作物，河道沿岸自然植被等，属人工植被及次生植被，工程建设对其生物量、分布格局及生物多样性均将造成一定程度的影响。工程结束后通过人工种植绿化草皮、景观绿化及防护林等，可以有效地弥补工程建设对区域植被的影响，因此工程建设对区域植被影响较小。 (2)修建施工便道对植被的影响 工程修建场内临时道路将使这部分土地上植被受到损坏，施工结束后将作为堤防或绿化用地使用，复绿、复耕后对陆生生态环境的影响较小。 (3)对陆生动物的影响 施工活动改变了区域的生态环境，栖息地丧失，迫使兽类动物迁徙，对活动能力较弱的种类可能造成损失，工程占地将减少两栖类及爬行类动物的生存环境，从整个区域而言，工程施工对区域内群落结构、物种多样性影响很小。 2、水生生态 (1)疏浚活动对水生生态的影响 疏浚作业引起的悬浮物浓度增高对浮游生物、底栖生物的影响，引起鱼类饵料、生存环境的变化，从面影响鱼类的影响。总体而言，疏浚作业对工程河道鱼类数量将造成暂时的、明显影响，但疏浚作业引起的底砂悬扬范围较小，且工程河道为乌牛溪干流，支流丰富，工程施工期间，鱼类可迁移到周边合适的生境中栖息、繁殖。疏浚作业对工程河道鱼类的不利影响是暂时，对鱼类种群密度、分布、繁衍等影响较小。 (2)河道拓宽及堤岸建设对水生生态的影响 施工围堰修建与拆除引起的悬浮物升高将导致附近浮游生物有所减少，但影响是暂时的，影响范围有限，随着围堰施工作业的结束，藻类的密度和种类将很快恢复。 河道拓宽及堤岸建设等施工活动将改变两岸的土坡和底质环境，导致两岸挺水植物及河底沉水植物的自然生长和分布发生改变，施工后在合适河段可进行水生植物的增殖，构建陆生—湿生—水生植物群落，以尽快恢复原来的生态面貌。 围堰修建与拆除引起的底砂悬扬影响鱼类的饵料基础和生存环境，以及工程沿线高等水生植物受损对鱼类繁殖的影响。但工程河道的鱼类的产卵场并非局限于某个特定水域，不会给现有鱼类的繁衍、栖息造成不可逆的影响。 7.3.6社会环境 1、施工期 施工期在一定程度上增加了区域内的公路交通压力，需对局部地区交通加强疏导和管理。对原有桥梁的拆除、归并新建，将在一定程度上影响乌牛溪两岸乌牛街道和北白象镇居民和企事业单位的交通出行。 2、营运期 (1)工程占地 工程永久占地对当地土地资源有一定影响，需按照国家耕地政策进行补偿，并尽量减少因工程建设带来的耕地减少。临时占地在施工期内将影响其生产功能，施工结束后应恢复其原有的功能，从而减少占地对土地资源的影响。 (2)拆迁安置 工程涉及生产安置和拆迁安置的人员基本以农民为主，安置方式主要是本村组后靠为主，因此基本上可保持原有的社会环境。但生产的方式和居住环境的改变，将一定程度改变安置村民原有的生活方式，但经过一段时间后，拆迁户会逐渐适应新的生活方式。总体来讲，对拆迁户的生活质量不会产生大的影响。 (3)企事业搬迁 企事业单位搬迁、停产、移址将产生一定的经济损失，甚至导致企业无法正常生产运作。建设单位在工程建设过程严格按相关政策落实经济补偿，对生产造成重大影响的，应优先给予选址重建。 (4)专业设施 电力、交通、通讯等专业设施迁建过程中，将会对专业设施的使用产生一定的影响，应采取临时的设施替代其作用。但是这种影响过程是短暂的，工程的环境影响将随着迁建工程的结束逐渐消失。 9.4环境保护措施与对策 9.4.1水环境保护措施 1、施工期 (1) 水上施工作业尽量在枯水期进行，以减少对水体的扰动。 (2) 优化排泥场的结构设计，提高悬浮物沉降效率，降低尾水中SS浓度。 (3)在施工区设置基坑废水沉淀系统，基坑废水经处理后可回用于施工生产、道路浇洒或是达标排放。 (4)在施工机械修配保养场地设置集水沟，收集冲洗、维修产生的含油废水。施工区设置隔油沉淀池进行含油废水处理，处理达标后回用或外排。 (5) 在各施工工区相对集中地设置泥浆废水现场收集处理设施，设置沉淀池，生产废水通过地沟收集进入沉砂池，经沉淀池调节PH、沉淀、加药处理后达标排放。 (6)施工人员生活污水经地埋式生活污水处理装置处理后排放，建议尽量回用于农田灌溉和绿化。 (7) 拆建桥梁应采取防尘措施，如布设防尘网(布)，防止拆桥过程中产生的建筑垃圾和粉尘坠入河道中。施工前还应就施工方案和防护措施与城建部门协商并达成共识。 (8)散料堆场四周可用砖块砌出高50cm的挡墙。施工弃土、弃渣集中堆放在指定弃渣场，及时覆盖、清运，防止弃土、弃渣经雨水冲刷后，随地表径流进入河道。 (9) 加强对污水处理系统的管理，定期清理沉淀池和集水沟沉淀淤泥，加强对隔油油脂的外运处理，不得随意丢弃。 (10)上游河段疏浚尽量安排在枯水期，断流段宜采用挖掘机或局部采用人工开挖方式，尽量减少疏浚淤泥的含水量。 9.4.2大气环境保护措施 1、扬尘 (1)在施工工区周围设立简易隔离围屏，将施工工区与外环境隔离，减少施工废气影响。 (2)建筑材料(主要是黄沙、石子)的堆场以及混凝土拌和处应定点定位，并采取定期洒水、简易覆盖等适当的防尘措施。 (3)配备1辆洒水车，定期洒水降尘，减少交通、风起扬尘。 (4)对物料堆场多洒水，在风速较大的时段应及时用土工布覆盖。在距离敏感点较近的堆料场，尽可能将物料堆置于室内。 2、机械、车辆废气 (1)尽量选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，否则应安装尾气净化装置。选用清洁燃料，提高设备工况，减少废气。 (2)搞好施工期间道路交通组织，避免拥堵，减少废气排放。 9.4.3声环境保护措施 (1)合理布局施工现场，尽量将高噪设备布置在远离敏感点一侧。 (2) 采取高性能、低噪声施工机具。 (3)加强对运输车辆、机械的维修保养，减少运行噪声。 (4)在高噪声设备周围设立简易隔声屏障。 (5) 合理安排施工时间，尽量避免夜间施工，如确需夜间施工，应报当地环保部门批准，并公告居民。学校附近的高噪声作业应尽量安排在假期，其余施工作业尽量避开上课时间；尽量缩短居住区、学校附近的高噪声设备作业时间。 (6)合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶。 (7)责成施工单位在施工现场标明张布通告和投诉电话，以便及时处理各种环境纠纷。 (8)加强对施工人员的个人防护，对高噪声设备附近工作的施工人员，可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具，并安排人员轮流作业。 (9)加强管理，文明施工，最低限度减少噪声扰民。 9.4.4固体废弃物污染防治措施 (1)施工期桥梁、房屋拆除的建筑渣土以及开挖水上方，尽可能用于本工程综合利用，未利用的土方和淤泥用于三江标准堤塘工程的堤塘和吹填建设，做好本工程土方开挖与三江工程建设的工期的衔接，工程弃方及时用于堤塘建设和吹填，减少弃方的临时占地。 (2)加强对弃渣和淤泥运输车辆的管理，避免跑冒滴漏发生。弃方综合利用应先弃土方再淤泥回填，并全面铺开，均匀回填。 (3) 根据河道疏浚需求，适当加密排泥场布置，利于疏浚泥浆的管道输送。 (4)新桥村北侧开挖土方不适宜作为耕地复垦覆土，可用于沿线绿化用土。 (5)生活垃圾定点堆放，由环卫部门定期清运处置。 9.4.5社会环境影响减缓措施 (1)合理设计材料运输时间和路线，避开高峰时段和交通繁忙路段。合理安排桥梁施工工期，加快施工进度，设置临时交通措施，保证施工期车辆、行人的临时通行。 (2)永久征用的耕地，需按照国家耕地政策进行补偿，并做好基本农田的占补平衡；临时用地施工完成后造田还耕。 (3)按照征地拆迁法规、规定，及时发放补偿费并安置被拆迁对象。做到公开、公正和公平。 (4) 电力、交通、通信等专业设施迁建过程应采取临时设施替代，减缓建设过程的影响，同时加强迁建施工的管理，避免压占土地、植被。 9.4.6生态环境保护措施 1、施工期 (1)合理布置施工总平图，尽量减少临时占地。在施工结束后应及时清除临时占地中的建筑垃圾并平整，恢复植被，占用的耕地应及时恢复其土地利用类型。 (2) 搬迁企业建筑垃圾运至指定地点，拆迁结束后做好场地及周边绿化工作； (3) )合理安排施工进度，尽量缩短施工时间。 (4)施工过程尽量减少沙石的散落；拓浚应严格按施工要求分段进行，有利于底栖动物的迁移。 (5)尽可能采用接近自然的亲水生态护岸，既可避免对植被的破坏，又避免对动物造成阻隔影响。 (6)合理安排施工时间和施工进度，尽量避开鱼类的产卵繁殖期，施工废水处理达标后排放。 2、营运期 (1) 在河道护岸顶外设置绿化带。 (2) 建议水体环境种植一些适合生长的乡土水生植物，以尽快恢复原来的生态面貌，并为底栖动物群落的恢复和水质净化创造条件。 (3) 对重点保护的鱼类资源开展增殖放流，增殖放流区主要在河口埭村段、横屿段、横栏桥段、乌牛码道村断面等河段。 (4) 建议构建陆生—湿生—水生植物群落，群落的构建应以当地能自然形成的景观为主，物种应丰富多彩。 9.6总结论 温州市乌牛溪（永乐河）治理工程的建设符合国家产业政策、流域和市域总体规划要求，工程的实施可提高乌牛溪的行洪能力，改善河流水环境、生态环境，沿河景观环境也将显著改善。 工程建设的不利环境影响主要体现在工程施工过程中占用土地、拆迁安置、水上作业对河道水质、水生生态影响等。在落实环评提出的各项环保对策和措施后，工程建设的不利环境影响可以得到控制和减缓。从环境保护角度分析，本工程建设是可行的。

专题一  规划相符性及施工布局合理性分析

1  工程建设必要性

乌牛溪流域现状防洪能力弱，流域水利基础设施建设较薄弱，且河道淤积严重，阻水桥梁较多，均严重影响了河道的行洪能力，迫切需要对流域进行综合整治，提高流域整体防洪能力。

（1）项目建设是落实流域规划的需要

2010年，温州市人民政府以温政函[2010]32 号文批复《乌牛溪流域水利综合规划》，乌牛溪流域防洪规划工程措施包括干流乌牛溪（永乐河）河道拓宽整治、改建阻水桥梁、支流河道整治、孔宅段河道裁弯取直、乌牛水闸改扩建、瓯江防洪堤加固、保留农田低地及清碍绿化等等，其中乌牛溪（永乐河）治理工程是流域水利综合规划的重要组成部分。本工程的建设是落实流域规划的要求。

（2）工程建设是完善防洪体系的需要

乌牛溪流域现状防洪能力较低，河道淤积严重，人为占河情况严重，跨河阻水桥梁较多，严重影响了河道的行洪能力。现状河道宽度20-50m，河底高程-1.9～5.80m，现状河道水深1.5-3.0m，淤积物厚1.0-2.0m，宽度不足，河道淤积严重，河道迂回曲折，造成局部壅水，抬高了洪水位。根据规划安排，乌牛溪流域防洪排涝体系中乌牛水闸改扩建工程已经施工，竣工在即，乌牛水闸功能的发挥离不开河道整治工程的配套。因此，本工程的建设是提高沿线防洪能力，构建完整的流域防洪排涝体系的需要。

（3）改善环境的需要

乌牛溪现状沿河岸堆放垃圾和人为侵占河道断面，使得河道成为纳污河道，致使沿河生态环境遭受破坏，水质不能满足功能区要求，河流功能枯竭。因此，通过河道治理，规范岸线，减少人为侵占河道的现象，采用生态护岸、种植水生植物等，改善河道水质和滨水自然生态系统。

（4）促进地区经济发展的需要

通过本项目的建设，可以提高行洪防灾能力，改善河道水生态系统，保护涉水环境；集约河道两岸的土地资源，进行土地综合开发，发展经济等等，因此本工程的实施将极大的促进流域经济的发展。

综上所述，本工程的建设是非常必要和迫切的。

2 规划相符性分析

2.1与产业政策的相符性

本工程为河道治理工程，属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中“第一类鼓励类”中第二条“水利”第1款江河堤防建设与河道治理工程、第7款江河湖库清淤疏浚工程、第26款水生态系统及地下水保护与修复工程。详见表2.1-1。经分析，本工程建设符合国家产业政策。

表2.1-1  与《产业结构调整指导目录（2011年本）》相符性分析

| 产业结构调整指导目录（2011年本） | 本工程 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 鼓 励 类 | 二、水利类 1、江河堤防建设与河道、水库治理工程；…. 5、蓄滞洪区建设；….. 7、江河湖库清淤疏浚工程；…….. 26、水生态系统及地下水保护与修复工程；….. | 工程建设内容包括包括河道疏浚拓宽、堤防护岸工程、部分河段裁弯取直、阻水桥梁改造等。 | 本工程符合产业结构调整指导目录（2011年本），为鼓励类。 |

2.2与《温州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的符合性

《温州市国民经济和社会发展第十二个五年（2011—2015年）规划纲要》是温州市政府履行经济调节、市场监管、社会管理、公共服务职责的行动纲领，是编制各级各类规划、制定政策和年度计划的重要依据。

本项目与温州市规划纲要的相符性分析见表2.2-1。经分析，本项目建设符合温州市十二五规划纲要要求。

表2.2-1  与温州市规划纲要的相符性分析

| 温州市国民经济和社会发展第十二个五年 (2011—2015年)规划纲要 | 本工程 | 评价与建议 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | ……着力加强生态建设和环境治理…努力把温州建设成为生产、生活、生态相融合的现代化国际性大都市…… | 本工程的主要任务是通过整治，提高河道行洪能力，完善流域防洪体系….打造滨河景观环境，提升城市品位。 | 符合。 |
| 发展目标 | ……—生态文明发达的秀美家园深入创建。……环境整治取得显著成效，塘河彻底整治，人居环境全面优化……. |  |  |
| “十二五”重大建设项目 | 56、重点小流域整治工程：小流域河道整治100公里，整治河道48条。 | 乌牛溪(永乐河)是瓯江下游左岸的小支流，河道现状淤积严重，通过治理，改善防洪排涝灾。 | 符合。 |

2.3与《温州市乌牛溪流域水利综合规划》的相符性

2010 年，温州市人民政府以温政函[2010]32 号文批复《温州市乌牛溪流域水利综合规划》，规划对乌牛溪整个流域进行灌溉供水、防洪、发电、水土保持进行了综合规划，以指导流域综合治理和水资源综合开发利用。乌牛溪流域综合规划未开展规划环评。

本项目与乌牛溪流域水利综合规划的相符性分析见表2.3-1。经分析，本工程符合流域水利综合规划。

表2.3-1  与乌牛溪流域水利综合规划的相符性分析

| 温州市乌牛溪流域水利综合规划 | 本工程 | 评价与建议 |
| --- | --- | --- |
| 规划 范围 | 范围为乌牛溪全流域共86.00Km2，其中永嘉县境内面积66.7km2，其中平原面积11.6 km2，山区面积55.1km2。规划重点以平原防洪为主，兼顾其它专业规划。 | 本工程的主要任务是通过整治，提高河道行洪能力，完善流域防洪体系… | 符合。 |
| 规划 标准 | 防洪标准为农田5年一遇，村庄10年一遇，乡镇20年一遇，当流域发生20年一遇及此标准以下洪水时，应保证防护对象的防洪安全。防瓯江洪潮标准为50年一遇。 | 该工程河口埭以下城镇部分按 20 年一遇防洪标准、河口埭上游部分按10 年一遇防洪标准进行河道整治。 | 符合。 |
| 防洪规划工程措施 | 防洪工程措施主要有：永乐河河道拓宽整治、改建阻水桥梁、支流河道整治、上游兴建滞洪水库、孔宅段河道裁弯取直、乌牛大闸改扩建、瓯江防洪堤加固、保留农田低地、清碍绿化 | 该工程主要河道疏浚拓宽、堤防护岸工程、部分河段裁弯取直以及亲水平台建设等 | 符合。 |

2.4与城市总体规划的相符性

2.4.1与《永嘉县域总体规划（2006－2020）》相符性分析

永嘉县域总体规划规划期限为2006年－2020年，对永嘉县县域整体进行发展定位、综合布局，引导县域逐步实现经济、社会、生态、人口、空间等的全面、持续、协调发展，是永嘉县发展的引领性文件。

本项目与永嘉县域总体规划的相符性分析见表2.4-1。经分析，本项目建设符合永嘉县域总体规划。

表2.4-1  本项目与永嘉县域总体规划的相符性分析

| 永嘉县域总体规划 | 本工程 | 评价与建议 |
| --- | --- | --- |
| 县域总体发展战略 | 城乡生态环境建设与保护一体化…..在推进城乡经济发展的同时，注重对自然资源的合理开发、利用与保护，转变经济发展方式，提高生态环境质量，实现资源的可持续利用与社会、经济、环境的协调发展。….. | 本工程的任务是通过整治，提高河道行洪能力，完善流域防洪体系….打造滨河景观环境，提升城市品位。 | 符合永嘉县域总体规划要求。 |
| 环境保护与生态规划 | 规划整治措施： 1、水环境综合整治：以城区为重点，加大城市水环境综合整治的力度。……从根本上改变城区段水域水质污染状况，改善和提高菇溪、乌牛溪和平原河网的水质…. 开展主要河道清淤工程，提高河道蓄水、净水、泄水能力。…… | 该工程治理内容主要拓宽、清淤，提高河道行洪能力，改善水环境 | 符合永嘉县域总体规划要求。 |
| 防洪规划(水利工程建设) | 规划期需重点建设：…. (15)开工建设乌牛溪中下游河道整治工程，防洪标准20年一遇。…. | 该工程为乌牛溪西岙底至乌牛水闸河段，共12.18km，为乌牛溪中下游河道。 | 符合永嘉县域总体规划要求。 |

2.4.2与《乐清市域总体规划（2005－2025》相符性分析

乐清市域总体规划规划期限为2006年－2020年，对乐清市市域整体进行发展定位、综合布局，引导市域逐步实现经济、社会、生态、人口、空间等的全面、持续、协调发展，是乐清市发展的引领性文件。

本项目与永嘉县域总体规划的相符性分析见表2.4-2。经分析，本项目建设符合乐清市域总体规划。

表2.4-2  本项目与乐清市域总体规划的相符性分析

| 乐清市域总体规划 | 本工程 | 评价与建议 |
| --- | --- | --- |
| 防洪规划 | 柳象组团： (2)河道整治。按先主河道后次河道，先近期后远期的原则进行河道整治；对河宽不符合规划要求的，原则上拓宽，浅滩段疏浚挖深，现状河道能满足规划要求的保持现状；…. | 该工程河道为永嘉和乐清的界河，本次工程按行政区域划分，永嘉境内堤防护岸长17.59km，乐清境内7.59km。工程内容为拓宽、疏浚等。 | 符合乐清市域总体规划要求。 |

2.5与生态功能区划的相符性分析

根据《永嘉县生态环境功能区规划》和《乐清市生态环境功能区规划》，工程区域涉及永嘉县的“乌牛高新产业发展生态环境功能小区（Ⅳ2-30324C04）”和乐清市的“乐清市西南部景观保护和水源涵养生态环境功能区（Ⅳ2-30382B03）”，本工程与生态环境功能区划的相符性见表2.5-1、2.5-2。

经分析，本工程建设符合区域生态环境功能区规划的要求。

表2.5-1  本工程与永嘉县生态环境功能区规划相符性

| 永嘉县生态环境功能区规划(乌牛高新产业发展生态环境功能小区(Ⅳ2-30324C04)) | 本工程 | 评价与建议 |
| --- | --- | --- |
| 建设开发活动环境保护要求 | 发展壮大属高新技术类的电子仪器仪表行业…. 提升服装、鞋革、机械等产业层次…. 禁止建设含氰电镀、六价铬电镀等污染严重的工业，禁止建设生产工艺设备落后、污染大的土法、手工电镀项目。 | 本工程的任务是通过永乐河整治，提高河道行洪能力，完善流域防洪体系….打造滨河景观环境，改善河道水质，提升城市品位。 | 该生态小区为重点准入区，经分析，项目符合该生态小区的要求。 |
| 污染控制 | 加强电镀加工企业的生产管理和污染治理… 促进“低、小、散”的企业进行整改…. 加快基础设施建设……. 加强畜禽养殖污染治理… |  |  |
| 生态保护与建设 | 大力开展城镇生态景观和基础设施建设，完善城镇功能，实施城镇环境综合整治，创建优美人居环境；加快小区绿地建设，完善各片区间生态缓冲带及景观绿地系统，到2010年绿地面积达到30%以上；加强河道整治，改善地表水环境质量。 |  |  |

表2.5-2  本工程与乐清市生态环境功能区规划相符性

| 乐清市生态环境功能区划（乐清市西南部景观保护和水源涵养生态环境功能区（Ⅳ2-30382B03）） | 温州市乌牛溪(永东河)治理工程 | 评价与建议 |
| --- | --- | --- |
| 环保准入 | ….禁止破坏生态环境的建设项目和开采资源等行为。禁止在风景区范围内进行养殖…..严禁水土保持区开采矿石。加强对农村农业面源、畜禽养殖污染以及农村生活污染的治理… | 本工程的任务是通过永乐河整治，提高河道行洪能力，完善流域防洪体系….打造滨河景观环境，改善河道水质，提升城市品位。 | 该生态小区为限制准入区，经分析，项目符合该生态小区的要求。 |
| 生态保护 | 加强水源涵养林、风景林建设….。重点发展特色高效生态农业和生态休闲旅游业…..。推广有害生物综合防治技术和生态农药。 |  |  |
| 污染控制 | 实现科学施肥，配方施肥….分步实施农村生活污水处理工程…。发展无公害农业和生态农业，逐步降低农药的使用量。….禁养区划分方案实施养殖场的关停转迁….. |  |  |

3  工程布局合理性和环境合理性分析

3.1河道平面布置合理性分析

本工程治理河道自河口乌牛新闸起向上游至西岙村附近，河道线路布置充分利用现有河道，尽量减少动拆迁量，并在有利于提高河网的防洪除涝安全性和水环境水景观的多功能性的条件下，结合河道布局、农田、厂房、民房、高压线塔分布情况以及河道规划整治岸线。在《温州市乌牛溪流域水利综合规划》的原则上，遇高速公路桥、国道桥以及动车铁路桥等重要跨河桥梁，为避免影响其安全，河道岸线进行适当调整，支流口处结合后期支流整治规划来进行河口宽度整治。

本工程岸线对新桥村至古塘村之间的弯曲河道进行了裁弯取直，经比较分析，对该“S”型河段进行裁弯取直是可行的。

（1）河道裁弯取后河道岸线规顺，水流流速分布趋于均匀，沿程及横向流速变化较小，有利于避免泥沙在主河道内淤积。

（2）河道裁弯取直后护岸长度要远小于原河道的长度，从而节省工程投资。

（3）对弯曲河道进行拓宽比裁弯取直河道拓宽征地多，裁弯取直后对老河道进行回填后可补偿裁弯取直段的新征用地。

（4）河道截弯取直整治后，有利于排水通畅，避免河道遇到洪水位时水位雍高，减少上游的防洪压力。河道截弯取直后增加了下游防洪的压力，但局部河段裁弯取直后下游洪水位抬高不明显，同时可利用乌牛水闸提前预降水位，从而可以减轻下游的防洪压力。

3.2护岸型式的环境合理性分析

(1)护岸设计原则

根据工可报告，河岸断面结构形式及布置力求做到“安全、亲水、景观、生态”，使之既满足防洪功能要求、与周围景观协调一致，又能适应地区发展需要。

(2)工程河道堤岸型式

本工程根据堤岸两侧的征地、建筑物等实际情况，采取坡式护岸、墙式护岸和桩式护岸的形式。

根据工程设计，对于流速<2m/s 的河道护坡可采用三维土工格栅网+草皮植被护坡型式；对于流速>2m/s 的河道护坡采用生态混凝土护坡、联锁式块体护坡及预制块六角形生态混凝土护坡型式。

各河道设计堤岸型式及建设长度汇总如表3.2-1所示。

表3.2-1  各工程河道设计堤岸型式汇总表

| 护坡断面型式 | 护岸/护坡 | 适用工程河道 | 建设长度/河底高程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断面一 | 斜坡+浆砌石挡墙+斜坡/草皮护坡 | 适用码头段左右岸 | 655.39/-1.0 |
| 断面二 | 斜坡+直立挡墙/联锁式块体护坡 | 适用新104国道公路桥至东洋村保留段左右岸 | 532.73/ |
|  |  | 高速公路桥保留段左右岸； | 304.90 |
|  |  | 动车铁路桥保留段左右岸 | 419.83 |
| 断面三 | 斜坡+自嵌式生态挡墙+斜坡式/草皮护坡 | 前池段河道断面三左岸 | 835.53/-1.9 |
|  |  | 后池段河道断面四左岸 | 122.69/-1.9 |
|  |  | 寺庄阳段河道断面四左岸 | 321.06/-1.9 |
|  |  | 后池段河道断面五左右岸 | 378.23/-1.9 |
|  |  | 寺庄阳段河道断面五左右岸 | 346.12/-1.9 |
| 断面四 | 二级生态斜坡式/联锁块体+草皮护坡 | 前池段断面三的右岸平原农田段 | 619.16/-1.9 |
| 断面五 | 连排灌注桩 | 新104国道公路桥左岸 | 77.12/-1.9 |
|  |  | 后池段河道断面四右岸 | 123.09/-1.9 |
|  |  | 寺庄阳段河道断面四右岸 | 247.78/-1.9 |
| 断面六 | 生态斜坡式+C25 钢筋混凝土防浪墙/预制六角形生态混凝土护坡 | 永乐禅寺段断面七的左右岸 | 414.46/-1.9 |
| 断面七 | 二级生态斜坡式/预制六角形生态混凝土护坡 | 孙宅段断面八的左右岸 | 1199.66/-1.8 |
|  |  | 孙宅段断面九的左岸 | 102.92/-1.8 |
|  |  | 于高速公路段断面十的右岸 | 562.31/-1.8 |
|  |  | 孙宅段断面十二的左右岸 | 713.65/-1.8 |
| 断面八 | 斜坡+自嵌式生态挡墙+混凝土防浪墙式/六角形生态混凝土护坡 | 横兰桥段河道断面十三的左右岸 | 1752.88/-1.8 |
|  |  | 石帆段河道断面十四的左右岸 | 1473.68/-1.8 |
| 断面九 | 斜坡+浆砌石挡墙式/生态混凝土护坡 | 河口埭段河道断面十五左右岸， | 2468.84/0 |
|  |  | 河口埭段河道断面十六的左右岸 | 1301.87/0 |
| 断面十 | 网兜石笼+联锁式块体护坡 | 横屿段河道断面十八的左岸 | 818.29/0 |
|  |  | 埠头下段河道断面十九的左岸 | 431.85/0 |
|  |  | 城田段断面二十的左岸 | 1537.18/0 |
| 断面十一 | 兜石笼+联锁式块体护坡/生态混凝土护坡 | 横屿段河道断面十八的右岸 | 820.05/0 |
| 断面十二 | 二级生态斜坡式/联锁式块体 | 埠头下段河道断面十九的右岸 | 446.93/0 |
|  |  | 城田段断面二十的右岸 | 1383.42/0 |
| 断面十三 | 斜坡+C25 钢筋混凝土防浪墙式/生态混凝土 | 水对头段河道断面二十一的左右岸 | 1631.22/1.0 |
| 断面十四 | 斜坡式/生态混凝土 | 上叶段河道断面二十二的左岸 | 620.85/4 |
|  |  | 西岙段河道断面二十三的左岸 | 383.91/4 |
| 断面十五 | 斜坡式/生态混凝土 | 上叶段河道断面二十二的右岸 | 662.64/4 |
|  |  | 于西岙段河道断面二十三的右岸 | 365.24/4 |

(3)堤岸型式合理性分析

本工程根据堤岸两侧的征地、建筑物等实际情况，选择了坡式、墙式和桩式护岸型式，在征地不限制和两岸建筑物安全的前提下，尽量选用经济和生态景观占优的坡式护岸。

在防冲刷能力上，联锁式块体护坡、生态混凝土护坡具有很强的能力；工程造价方面，生态格网护坡、生态混凝土护坡、预制块六角形生态混凝土护坡及联锁式块体护坡造价较高，草皮护坡造价最低；生态景观功能上，浆砌块石不能实现绿化，其他几种护坡型式均能实现绿化，生态格网护坡价格相对于其他三种价格偏高；生态混凝土护坡及预制块六角形生态混凝土护坡，植物根系有惊人锚固力，植物抗冲刷和抵御外力保根能力强。因此，本工程选用的“三维土工格栅网+草皮植被护坡型式” 和“生态混凝土护坡、联锁式块体护坡及预制块六角形生态混凝土护坡型式” ，可以满足河道防冲要求，又符合“人与自然和谐相处”的现代治水思想，又能实现生态护岸的要求。

总体而言，工程堤岸型式布置合理。但鉴于生态护岸更有利于河道水生生态的恢复，在工程河道后续建设时尽可能增加生态护岸的长度，促进工程河道水生生态的恢复。

3.3施工布置环境合理性分析

1、施工方法合理性分析

(1)河道施工方法

底泥疏浚：工程河道为山区河道，河道坡度较大，且枯水期水深较浅，不具备船挖条件，且乌牛水闸没有过船能力，挖泥船亦无法进入，同时本工程施工岸线长，水下开挖规模不大，选用4PL-250水力冲挖机组开挖水下方主。水下方含水量高，考虑在周边征用农田及荒地作为排泥场，利用输泥管线将疏浚底泥输送至排泥场内，待淤泥干化后用于三江堤塘建设。

河道拓宽：工程河道拓宽和堤防建设需设置施工围堰，采用1~2m3反铲挖掘机开挖，人工配合削坡及进行保护层开挖，10t自卸汽车运输。首先用于围堰袋装土的填筑，可用作回填料的全部用于工程回填，无用料全部运输至弃土场堆放。

(2)河道施工方法合理性分析

底泥疏浚合理性分析：本工程根据河道情况采用水力冲挖机组，适合河道较窄，坡降较大的河道疏浚，上游河道枯水期水深较浅，且河道疏浚主要集中在上游，另外，乌牛水闸没有过船能力，较为环保的挖泥船无法进入且操作难度大，因此，结合河道水文和可操作性，选择水力冲挖机组是合理的。此外，底泥疏浚作业将对工程河段底栖生物构成极大威胁，在施工结束后通过对底栖生物增殖放流可得到一定程度修复；通过分段施工，可使工程河道鱼类进入支流适宜生境，减轻疏浚对鱼类影响。疏浚底泥通过管线输送到排泥场，可避免运输过程的跑冒滴漏。由于水力冲挖工艺产生的泥浆含水率高，环评建议上游河段疏浚时尽量安排在枯水期，断流段宜采用挖掘机或局部采用人工开挖方式，尽量减少疏浚淤泥的含水量，提高疏浚方的综合利用效果。

河道拓宽护岸建设合理性分析：按工程可研设计，工程施工采取分段分期不断流的施工导流方案，除了上游断水河段和新开挖河段，其余河道拓宽和护岸建设时设置临时围堰，本工程围堰断面主要采用袋装土+圆木桩加固的断面型式，局部围堰高度较低部位采用常规袋装土围堰断面型式，全部利用河道开挖料进行装袋填筑，同时尽可能采用预留土埂作为临时围堰，此法省略了该部分围堰填筑工序，减少了土方运输量，因而减少了土方运输产生的扬尘和噪声、围堰填筑产生的扬尘，也避免因围堰填筑对水体的扰动。在围堰内进行护岸及河道开挖等旱地施工活动，可减轻施工对河道水环境的影响。该施工方法从环保角度分析较合理。

2、施工场地布置合理性分析

根据可研施工布置方案，工程河道岸线较长，两岸沿线主要为农田、荒地，地势开阔平坦，施工阶段生产设施拟在河道沿线临时布设，办公及生活设施就近租用民房，或在工程区附近临时征地搭建活动板房。本工程施工临时占用土地共计74.34hm2，其中施工道路3.6 hm2，施工场地2.25hm2，排泥场占地16.55hm2，弃渣场占地50.17hm2，翻晒场占地1.78hm2。工程施工临时征地面积较大，在场地布置时，应尽量征用荒地和闲置地，以减少了施工临时占地对地区生态环境的破坏和社会环境的不良影响。

本项目共设8处施工场地，永嘉和乐清各4处，都沿工程河道沿线分散布置。施工场地布置尽量避开附近村庄，由于沿线村庄较为密集，其中永嘉1#、2#施工场和乐清1#、2#施工场地离周边村庄稍近，最近距离在20m左右，施工过程会对敏感点造成影响，施工时应该采取必要的污染防治措施(具体见施工期噪声影响预测章节)。在采取治理对策前提下，施工场地布局基本合理。

本工程施工场地按照标准化工地标准进行规划、建设，钢筋加工厂、料场进行水泥硬化处理，减少了工程施工对地区大气环境和水土保持的不良影响。施工临时所占土地均为农用地，其占用土地设计在工程结束后全部复耕还原。在对施工期污染源有效控制的前提下，施工临时占地对区域环境的影响是暂时的。

综上，现阶段施工场地布置总体布置基本合理。但由于施工场地集中布置难度较大，占地较为分散。在下阶段设计中应对施工场地具体布置进行细化设计。场地布置除考虑方便生产、安全可靠、尽量少占临时用地外，还应从环境和人群健康保护角度进一步考虑将高噪声设备布置远离居民区、因地制宜科学设计施工场地数量，在满足施工要求的前提下尽量集中布置施工场地、尽量少占用基本农田、科学设计临时占地复耕还原方案、施工期生活污废水、生活垃圾处理方案等。

3、排泥场布置合理性分析

本工程采用水力冲挖机组水下施工法进行疏浚，疏浚泥浆采用管道输送到排泥场，工程拟采用的4PL-250型水力冲挖机组在泥浆实际扬程不超过10m的情况下，单泵施工的输泥管线长度在120m左右，若需加接力泵输送，最多一组不宜超过3台，每级接力泵的输泥管长度不宜超过200m，因此，每台冲挖机组泥浆输送管道不宜超过1km。

本工程共设置6个排泥场，永嘉和乐清各3个，每个排泥场间距约3km，不利于疏浚泥浆的输送，环评建议根据河道疏浚需求，适当加密排泥场布置，排泥场选址尽量选择荒地和未利用地，并尽量远离居住区，确保疏浚泥浆的管道输送。

4、施工交通安排合理性分析

根据工程施工交通布置，施工对外交通均利用现有道路，场内交通除充分利用现有道路外，还需新建临时施工道路8km，临时施工道路路面宽约4.5m，采用20cm厚泥结石路面。另需新建临时钢便桥3座，新建施工道路主要沿工程河道布置，方便场内材料、设备和弃土的运输，有效减少运距，减少对周边居民的影响，施工结束后作为堤防或绿化用地使用，不再保留。

在现有交通条件下，本工程施工交通安排基本合理，对区域环境影响可以减少至最小。随着施工的结束，可根据具体情况对施工临时道路予以保留或复耕还原处理，对区域环境的影响是暂时的、可恢复的。

专题二  水环境影响专题

1  施工期水环境影响分析

1.1施工活动对水环境的影响

1、疏浚作业对水环境的影响

根据工可设计，本工程河道疏浚采用4PL-250 型水力冲挖机组开挖。据初步统计，工程疏浚水下方量共计39.99×104m3。挖泥过程将造成河道内局部水域悬浮物浓度增加，对局部水环境、生态环境有一定的污染影响。本次疏浚采用水力冲挖工艺，其对水环境的扰动较绞吸式挖泥船要大，参考类似工程，其影响范围一般为施工作业点周围300-500m范围。

2、施工围堰填筑及拆除对水环境的影响

工程拓宽、堤防建设、桥墩设置等，均需设置围堰，施工结束，围堰拆除。根据工可设计，本工程围堰断面主要采用袋装土+圆木桩加固的断面型式，局部围堰高度较低部位采用常规袋装土围堰断面型式。对于护岸结构靠后的岸线段，施工开挖时可采用预留土埂作为临时围堰挡，届时由4PL-250 型水力冲挖机组一并开挖。

一般而言，袋装土围堰设置和拆除过程中对水体的扰动相对较小，预留临时围堰由4PL-250 型水力冲挖机组拆除时扰动最大。根据前述分析，4PL-250 型水力冲挖机组开挖时影响范围一般在300-500m范围。

3、桥梁桥墩设置等水下施工对水环境的影响

根据工可，工程涉及拆除新建或移建桥梁14座，拆除桥梁3座。桥梁水下施工作业主要引起水域悬浮物增加。

目前桥梁水下桥墩下部结构施工一般采用钻孔桩机械作业法。钻孔桩在施工时多采用电动机为动力，而且钻孔桩在围堰内进行施工时，与流动的河水相隔，钻孔过程产生的废弃物，不直接排放，而是用管道直接输送到岸边经沉淀后排放，但是钻孔污染水有可能进入水体，造成水体污染。

根据浙江省内高速公路大桥的施工现场过程的观测(观测结果见表1.1-1)，在枯水期，无防护措施挖泥的情况下，流动性较差的水体内所产生SS增量大于10mg/L水体一般出现在100~200m范围内，下游300m左右泥沙沉降基本完全，在500m处水质基本可达到本底水平。由此可知，本工程的桥梁施工在采用钢护筒围堰等防护措施的情况下，进入环境水体中的SS量得到大大的削减，作业所产生的悬浮物对水体的影响范围将大幅削减。

表1.1-1  桥梁施工现场SS观察记录

| 施工名称 | 施工工艺 | 有无 措施 | 现场观测纪录(观测时间约1.5h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 桥墩1 (靠岸) | 开挖、钻孔 | 无 | 附近比较浑浊，黄色，下游180m左右基本渣、水能分清，下游300m左右水体颜色未发现异常现象。散落在河道边的细沙石、弃渣产生溢流浑浊，300m左右水域基本没有悬沙产生的SS物质。 |
| 桥墩2 (河中) | 开挖、钻孔 | 无 | 附近浑浊，颜色浅黄，水体形成浑浊半径约50m左右，下游300m左右水、渣基本分层，500m左右水体颜色未发现异常，没有悬沙产生的SS物质。散落在河道中的弃渣产生的浑浊在50m半径左右出现。 |

桥梁的施工期属于短暂性，加上水体的自净和恢复能力较快，对工程沿线跨越的水体水质的影响也属于暂时的，且在桥梁设置桥墩施工时采用围堰施工，在此基础上，工程施工时对沿线跨越河流的影响可控制在较小的范围。

1.2施工废水对水环境的影响

1、疏浚尾水影响分析

根据工程分析，本次河道水下土方疏浚39.99万m3，分别堆置于沿线的6个排泥场，预计共产生200万m3的泥浆尾水，泥浆中主要污染物质为SS，根据本地区相关工程经验，疏浚吹填后期浓度为5000mg/L左右。进入排泥场尾水经自然沉淀后出水中的SS浓度仍较高，排入水体后的影响范围较大，环评提出需对弃渣场尾水采取进一步的加药絮凝沉淀处理，通过投加混凝剂加速颗粒沉降，使弃渣场尾水中SS达到《污水综合排放标准》中一级标准后排放，标准值为70mg/L。

根据类似工程的预测成果，排泥场尾水经处理达标排放后，尾水中的SS在河道水体稀释、扩散作用下，排放口附近水体中SS浓度下降较迅速、离尾水排放口50～200m各断面之间SS浓度差值较大，同一断面上也呈现排放口一侧水体SS浓度高于断面其他区域的特点。但随着与排泥场尾水排放口之间距离的增大，SS浓度下降趋势变缓、断面之间SS浓度差值渐小。在排放口下游200m处断面SS浓度增量基本可降至2～5mg/L，至下游1000m后断面SS浓度增量基本可降至2mg/L以下。

2、基坑废水影响分析

基坑排水主要为施工时围堰内的围堰渗水、开挖面废水及降雨等造成的基坑积水，需要经常性排水。围堰经常性排水主要含泥沙，泥沙含量约2000mg/L。要求对该部分废水经沉淀处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排放，也可回用于施工生产或是道路浇洒，对水环境影响较小。

3、施工机械、车辆冲洗废水的影响分析

施工机械主要以柴油和汽油为动力燃料，机械车辆冲洗排放废水中悬浮物和石油类含量较高。施工车辆和机械冲洗废水中含有一定量的石油类，若含油废水直接排入水体，在水面形成油膜，会造成水中溶解氧不易恢复，影响水质；含油废水随意排放，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利于施工区基底恢复。因此施工机械冲洗、维修产生的含油废水要处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后外排，有回用条件的情况下尽量回用，则对水环境的影响不大。

4、混凝土拌和系统冲洗废水影响分析

混凝土系统废水主要来源于混凝土浇筑和料罐冲洗产生的泥浆废水以及部分混凝土的养护，废水中主要污染因子为SS，pH（一般为9～12），还有少量石油类。要求将该类废水收集进入沉淀池后中和并投放絮凝剂絮凝沉淀处理，处理后上清液可回用于混凝土拌和、养护等，对水环境影响不大。

5、施工生活污水影响分析

施工高峰期生活污水产生量135m3/d，生活污水含有多种有机物、营养物质和细菌等，直接排放会进一步加重河道有机污染。工程河道沿线村镇较多，施工人员可就近租用农舍居住或城镇旅馆，其生活污水主要通过农舍中现有排污设施，若没有排污设施，应结合现场条件，采取相应处理措施后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准方可外排，环评建议处理出水回用于周围农田、绿地等的灌溉。

2  营运期水环境影响分析

2.1营运期水文情势影响分析

根据《温州市乌牛溪流域水利综合规划》（温州市人民政府温政函[2010]32号文批复），本工程为乌牛溪流域防洪治理工程的一部分，是流域防洪工程的重要组成部分。工程建设任务为通过干流乌牛溪（永乐河）河道治理提高河道的行洪能力，完善流域防洪体系，与沿瓯江加高加固标准堤、保留河口埭以上平原区低地农田、乌牛溪（永乐河）河口乌牛水闸改扩建、流域支流整治及支河口整治等工程 与非工程措施相结合，提高流域防洪能力，使流域防洪达到规划标准。

因此本章节引用《温州市乌牛溪流域综合规划（报批稿）》中的水利计算成果来说明工程建成后对区域洪水位的影响。

1、水利计算模型

河道下游经水闸连接瓯江，属平原感潮河道，采用圣·维南明渠非恒定流特征型微分方程解法，用显式差分化为差分方程，并考虑河叉、闸叉方程、边界条件、初始条件等因素。其中初始条件中，在计算开始时，各断面水位相等，流量为零，开始水位、起调水位为2.7m。

（1）基本方程

采用显式特征微分方程组数值解法

+ =q

+a +（1+e）μ=M

a=gA-ebμ2

M=eμ2 ｜Z-g

式中：Z——水位（m）

Q——流量（m3/s）

B——河宽（m）

A——过水面积（m2）

C、R——谢才系数，水力半径

q——单位河长的侧面入流

μ——主河床流速

e——流速修正系数

（2）定解条件

①初始条件：计算开始时，给定各断面的流量与水位

即：Z（X，t）｜t=to=ZO（X）

Q（X，t）｜t=to=QO（X）

计算开始时刻，平原河网各断面水位相等。

②上边界条件：

上边界条件主要为上游支流洪水入游Q（t），平原区净雨过程线w（t），采用设计暴雨推求的各河道涝区时段降雨过程线。

③下边界条件

采用温州站和龙湾潮位站的设计潮位过程线插值得乌牛站的设计潮位过程线。

④内边界条件

计算时选取主河道上具有代表性的断面，桥梁等简化为闸堰，河道连接处各断面考虑流量连续、水位相等，闸堰处按各自过流公式计算。

⑤稳定条件

距离步长△t满足下列稳定条件：

ΔS/Δt≥V+

计算中ΔT=3600S，ΔS=300～500m

（3）概湖水力计算

根据实际情况，将概湖划分为若干计算单元，各单元水位流量连接方程为：

Zi′=Zi+ Pi+ΣqiK

式中：Pi（t）——单元降水强度

ASi——单元水面面积

Qit——单元的交换流量

K——与该单元相邻的单元数目

单元流量交换根据河流交换、闸堰交换两种方式计算。

（4）河道概化

本模型可以考虑闸、概化湖泊与河道间的水量交换，可以很好的定量分析平原河网中的各河道水位、流量、各水闸的排水流量和洪水总量问题。

根据规划区的地形、地势、河道、水闸以及规划方案的工程布局，将河网概化为计算模型图，模型图见图2.1-1。

图2.1-1  乌牛溪河道概化图

2、暴雨和潮位的频率组合

采用设计频率降雨与多年平均偏不利潮型组合作为设计工况，且雨峰错后2小时与高潮位遭遇；组合情况见表2.1-1。并采用5年一遇降雨与20年一遇潮型组合作为校核工况。

表2.1-1  规划选用暴雨和潮位频率组合情况

| 排涝标准 | 重现期（年） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
|  | 暴 雨 | 潮 位 |  |
| 5年一遇 | 5 | 2 | 平均偏不利潮型 |
| 10年一遇 | 10 | 2 | 平均偏不利潮型 |
| 20年一遇 | 20 | 2 | 平均偏不利潮型 |
| 50年一遇 | 50 | 2 | 平均偏不利潮型 |
| 20年一遇 | 5 | 20 | 高潮校核 |

3、验证计算

本次验证计算采用1994年8月20日第17号台风暴雨洪水及潮位过程作为验证计算。根据模型计算的各代表断面最高水位与洪痕调查值比较见表2.1-2。

表2.1-2  1994年17号台风暴雨洪水验证计算成果表   单位：m

| 地 点 | 洪痕调查 | 验证计算 | 差值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 横屿 | 5.40 | 5.39 | 0.01 |  |
| 石帆桥（上） | 4.93 | 4.97 | -0.04 |  |
| 石帆桥（下） | 4.43 | 4.46 | -0.03 |  |
| 乌牛镇 | 4.30 | 4.32 | -0.02 |  |
| 后 池 | 4.30 | 4.26 | 0.04 |  |

由验证计算可见，本次规划建立的水文、水利计算数学模型及率定的参数合理，比较符合实际情况。

4、计算结果

（1）现状用地及水利工程

现状用地及水利工程条件下，水利计算成果见表2.1-3，由表可知，除乌牛镇区附近等下游区域的防洪标准达到5年一遇（不足10年一遇）外，横兰桥及以上区域的防洪标准均不足5年一遇，说明乌牛溪流域的防洪能力较低，与其经济社会发展不相适应。

表2.1-3  现状用地现状水利工程时水利计算成果表

| 计算 断面 | 位置 | 各重现期水位（m） | 现状地面高程 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5+2 | 10+2 | 20+2 | 50+2 | 5+20 | 左岸 | 右岸 |
| 10 | 城田 | 5.82 | 6.19 | 6.63 | 6.83 | 5.99 | 5.50 | 5.40 |
| 13 | 埠头下 | 5.45 | 5.86 | 6.28 | 6.45 | 5.62 | 4.60 | 4.70 |
| 20 | 横屿 | 4.93 | 5.50 | 5.91 | 6.12 | 5.10 | 4.90 | 5.00 |
| 26 | 河口埭 | 4.67 | 5.12 | 5.52 | 5.77 | 4.79 | 4.50 | 4.20 |
| 32 | 石帆 | 4.65 | 5.10 | 5.54 | 5.75 | 4.78 | 4.70 | 4.50 |
| 34 | 横兰桥 | 4.54 | 4.96 | 5.37 | 5.57 | 4.68 | 4.00 | 4.50 |
| 44 | 孙宅 | 3.89 | 4.17 | 4.33 | 4.61 | 4.10 | 4.20 | 4.30 |
| 56 | 前池 | 3.79 | 4.06 | 4.15 | 4.48 | 4.02 | 4.00 | 3.80 |
| 64 | 乌牛码道 | 3.69 | 3.94 | 4.02 | 4.36 | 3.89 | 3.70 | 4.00 |

（2）规划推荐工程实施后

规划推荐方案主要工程包括：

①河道整治部分：永乐河干河道长12.78km，河宽35～70m，永乐河两侧支流共16条，总长29.95Km。同时沿山脚开挖坡边汇水沟，总长约15.0Km。

②乌牛闸改扩建：将原有乌牛闸外移扩建，闸净宽5×8.0m，闸底板高程为-1.0m，当内河水位高于外江潮位时水闸开启水位为2.7m，水闸排水流量为740m3/s。

③瓯江防洪堤（乌牛段）：加高加固乌牛段防洪堤，总长0.79Km，通过上述河道整治，乌牛闸改扩建、沿江标准堤加高加固，使乌牛溪流域形成一个防洪、排涝有机结合的防洪排涝体系，使其防洪标准达到20年一遇，为乌牛溪流域的可持续发展创造一个良好的水利与生态环境。

④保留农田低地：河口埭以上平原面积5km2左右，扣除村庄建筑物占地，农田低地面积为4.85 km2。规划保留农田低地区面积为4.2km2。

规划推荐工程水利计算成果见表2.1-4。

表2.1-4  规划推荐工程水利计算成果表

| 计算断面 | 位置 | 各重现期水位（m） | 规划推荐建基面高程(m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5+2 | 10+2 | 20+2 | 50+2 | 5+20 |  |
| 10 | 城田 | 5.55 | 6.24 | 7.15 | 7.62 | 5.74 | 7.70 |
| 13 | 埠头下 | 5.33 | 5.91 | 6.71 | 7.18 | 5.59 | 7.20 |
| 20 | 横屿 | 5.17 | 5.55 | 6.21 | 6.65 | 5.37 | 6.70 |
| 26 | 河口埭 | 4.85 | 5.41 | 6.07 | 6.58 | 5.29 | 6.50 |
| 32 | 石帆 | 4.60 | 5.07 | 5.61 | 6.03 | 4.99 | 6.10 |
| 34 | 横兰桥 | 4.43 | 4.79 | 5.17 | 5.68 | 4.72 | 5.70 |
| 46 | 孙宅 | 4.24 | 4.29 | 4.37 | 4.55 | 4.36 | 5.10 |
| 56 | 前池 | 4.16 | 4.21 | 4.25 | 4.29 | 4.32 | 5.00 |
| 64 | 乌牛码道 | 3.95 | 4.13 | 4.17 | 4.26 | 4.20 | 5.00 |
| 乌牛闸流量 | 708 | 716 | 740 | 776 | 715 |  |

注：城镇防洪标准为20年一遇，规划建基面高程取20+2组合与5+20组合的水位大值加0.5m左右的超高；村庄防洪标准为10年一遇，规划建基面高程取10+2组合的水位值加0.4m左右的超高。

（3）规划及工程实施效果

对比表2.1-3和2.1-4可知，规划实施后，除河口埭附近区域的防洪标准不能达到50年一遇外，其余均能达到50年一遇水平，说明温州市乌牛溪流域综合规划实施后，乌牛溪流域的防洪能力显著提高，基本能达到50年一遇水平。

本工程为乌牛溪流域防洪治理工程的一部分，是流域防洪工程措施的重要组成部分。其中的部分防洪工程如乌牛水闸、印屿大桥已按标准新建，其他防洪工程亦陆续开展相应的工作。结合其他防洪工程，本项目实施后，流域防洪可达到规划工程实施后的预期。

2.2营运期水质影响分析

根据监测，工程河道各断面水质均不能达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的相应标准，超标较严重的指标氨氮、石油类和石油类。

本工程的建设将对项目区的水质起到改善作用，主要体现在以下几个方面：

(1)挖除了工程河道底泥中的污染源

本工程河道疏浚挖除底泥39.99万m3。河道底泥不仅是河流营养物质循环的中心环节，也是营养物、持久性有机污染物、重金属的主要聚集库。即使外源得到有效控制，生物或物理因子等作用促使沉积物释放，仍有可能导致水体在相当长的时期内维持富营养化或水质继续恶化等不良状态。底泥疏浚将污染物从水域系统中彻底去除，可以较大程度地削减底泥对上覆水体的污染贡献率，进而改善工程后项目区水质。

(2)增强了区域水体流动

工程对多处河道进行了裁弯取直，有利于行洪的同时，也有利于水体的流动。水体流动能力增加，有利于提高水体的净化能力，促进水质改善。

2.3工程实施对区域地下水环境影响分析

1、水文地质条件

根据地下水的储存、埋藏条件、径流和排泄特点，工程区地下水分为基岩裂隙水、孔隙潜水两种。

基岩裂隙水：主要赋存于基岩张性裂隙中，地下水富水程度受岩层风化程度、节理裂隙发育规模、连通性制约。工程段内未见泉水出露。

孔隙潜水：主要存储于本区第四系覆盖层中，受大气降水的补给，向乌牛溪排泄，工程区地下水水位随地形变化明显。通过对施工完成后钻孔进行稳定水位观测可知，乌牛溪沿线平原低丘地貌段地下水埋深0.40～3.25m，相应高程1.84～3.73m；山区丘陵段地下水埋深1.00～5.26m，相应高程3.78～7.77m。

2、地下水影响分析

根据前述分析，区域地下水位受降雨影响明显，区域浅层地下水主要由降水补给，向乌牛溪排泄。因此总体而言，由于多数情况下，河道水体向浅层地下水补给量有限，河道水体水质对浅层地下水水质和水量影响有限。本工程河道设计底高程-1.0~-2.0m，与区域河网相近，河道开通后与浅层地下水的沟通方式与区域河道状况相同，工程堤防与护岸挡墙后方设置有反滤层、挡土不挡水，不会阻隔河道与地下水之间的水力联系。对河道经过区域地下水水质和水量影响有限。

专题三  生态环境影响评价及水土保持

1  施工期生态环境影响评价

1.1施工期对陆生生态影响评价

1.1.1对陆生植物的影响评价

1、新开河道及拓宽占地引起植被损失

工程占地分为永久占地和临时占地，工程永久占地对评价区内的自然植被的破坏是长期的，不可恢复的；而临时占地可在工程结束后逐步恢复植被。

本工程占地面积共181.93hm2，其中永久占地为107.59hm2（其中新增永久占地58.71 hm2），临时占地为74.34hm2。按占地类型分，工程占地包括耕地115.63hm2、园地1.76hm2、林地1.79hm2、草地3.33hm2、交通运输用地2.59hm2、住宅用地4.02hm2、工矿仓储用地2.0hm2、水域及水利设施用地49.05hm2 （其中河流水面48.87hm2）、其他土地1.76hm2。

根据统计资料可知，评价区域内绝大部分为农田、居住地和水域，植被在评价区域分布较为零散，受新开河道工程的直接影响不大。故工程施工活动主要会影响到耕地及居民区。

根据现状调查，工程施工期受影响的植被类型主要为村镇、道路绿化，城镇次生植被，农村居住区栽植植被，农作物，河道沿岸自然植被等，属人工植被及次生植被。工程建设期间的河道开挖、拓浚、堆土场对生物量、分布格局及生物多样性均将造成一定程度的影响。从土地利用分析结果可知，工程影响区农田为主要拼块，因此工程损坏植被面积较少。永久占地区域，工程结束后通过人工种植绿化草皮、景观绿化及防护林等，可以有效地弥补工程建设对区域植被的影响，对于临时占地，如弃渣场（共设置4处弃渣场）、排泥场（共设置6处排泥场）、施工场地等，工程结束后将逐步恢复植被，因此工程建设对区域植被影响较小。

2、修建施工便道对植被的影响

本工程位于浙江省温州市北部，对外水、陆交通运输均较为便利。公路方面：本工程整治河段沿线均有S26 诸永高速、S10 温州绕城高速、G1513 温丽高速、甬台高速等多条高速公路通过，另有G104 国道、S223 省道及其它多条乡镇公路贯穿；水路方面：有浙江省第二大河流瓯江流经温州境内，以及温州境内众多的支线航道，组成了一张航道网，贯穿联系温州各主要城镇，水上交通十分发达。铁路方面：有甬台温线穿过温州境内，由铁路运来的物资可运至温州站，再由公路转运至工地。施工期场内交通主要为各施工基地至施工现场的临时道路，以及开挖料外运的临时道路。场内交通运输设置考虑充分场内利用现有交通道路进行拓宽或改建，根据本工程场内交通运输规划，需修建场内临时道路总长度为8.0km，施工临时道路宽4.5m，采用20cm 厚泥结石路面结构。另考虑河道沿线桥梁拆建时沟通两岸交通的需要，考虑新建临时钢便桥3 座，根据钢便桥设置位置，桥面长度分别为45m、50m 及60m，桥面宽度均为5m。预计修建临时道路临时占用土地面积3.6hm2，将使这部分土地上植被受到损坏，这些区域的植被主要为农作物和绿化植被。且上述临时施工道路，在施工结束后将作为堤防或绿化用地使用，不再保留；弃渣过程中修建的临时运渣道路在弃渣完成后为弃渣覆盖，后期平整复耕，也不保留。因而施工临时道路的修建仅在临时施工道路修建、使用过程中对附近植被造成暂时性的影响，随着施工活动的结束，临时施工道路复绿、复耕后对陆生生态环境的影响较小。

3、工程对古树名木的影响

本项目评价区域内涉及挂牌古树一棵，位于乌牛溪新桥村东岸边的笔管榕，属浙江省三级保护古树，树龄250年，树高10m，平均冠幅14m。该路段河道沿岸布置了较密集的房屋及现有建筑，因此工程对该段采取C25钢筋混凝土灌注桩方案，工程占地不涉及古树，该笔管榕距离乌牛溪河岸约2m，工程施工区、排泥区、弃渣场等距离均在200m外，因此，只要做好施工期间的保护工作，项目施工不会对古树产生直接的损害。

1.1.2对陆生动物的影响评价

据调查，工程区由于人类长期活动的影响，当地野生动物分布密度较小，以家养为主。且野生动物都具有一定的迁移能力，有较广阔的活动栖息区域。工程开工后，大量施工人员、施工机械和车辆进入以及植被清理等工程活动，改变了区域的生态环境，栖息地丧失，迫使兽类动物迁徙，对活动能力较弱的种类可能造成损失，如蛙类。工程占地将减少当地原有的农田、鱼塘等，这将影响两栖类及爬行类动物的生存环境。

另外，施工人员进入后，如果管理不善，有可能因捕食而造成一些动物数量上损失，如蛇类、蛙类等。但从整个区域而言，工程施工对区域内群落结构、物种多样性影响很小。

1.2施工期对水生生态影响分析

本次环评委托湖州师范学院开展河道水生生态调查及影响评价等相关专题内容。

1.2.1疏浚活动对水生生态的影响

根据工程可研，工程开挖土方部分用于回填，弃方量为147.70万m3，为疏浚底泥和拓宽开挖土方。疏浚作业对水生生态的影响主要表现在，疏浚作业引起的悬浮物浓度增高对浮游生物的影响，疏浚作业对底栖生物的影响，以及由此引起的对鱼类的影响。

1、疏浚作业对浮游生物的影响分析

疏浚拓宽等水中施工作业过程中导致局部区域悬浮物浓度增加。悬浮泥沙对浮游生物的影响首先主要反映在水的混浊度增大，透明度降低，直接影响浮游植物光合作用的效率，从而导致局部区域浮游植物的生物量减少。此外还表现在对浮游动物的生长率、摄食率的影响等。根据研究结果，当悬浮物浓度增量为50mg/L时，浮游动物枝角类的摄食率下降13%～83%，而对轮虫没有影响；由于不同种类的浮游动物生活习性不同，悬浮物的浓度升高可能会改变其群落结构。

根据工程设计分析，河道拓宽、疏浚、护岸、提防等施工作业将引起附近200m范围内水体中悬浮物浓度的增加，由此可推断施工期对作业点附近浮游生物有一定的影响。由于水体中悬浮泥沙影响范围和程度一般不大，且工程河段水面较为开阔，施工引起的悬浮物可在较短时间内扩散稀释，对浮游生物的影响程度较小。这种影响局限在施工点附近区域内，且这种影响是暂时的，随着施工结束而消失。

2、疏浚作业对底栖生物的影响分析

底栖动物是水生生态系统中的重要组成部分，其参与物质循环和污染物的代谢、转换和迁移，在生态系统能量流动过程及沉积物移动和稳定性方面起着重要作用。生存环境的多样性为底栖动物多样性提供了基础，生存环境的变动会直接影响底栖动物的生存发展。本工程建设对底栖动物最主要的影响是河道疏浚、土石方开挖及回填、护岸桩基工程、混凝土工程、砌石工程、护坡结构工程、水生植物及绿化工程、沿线堤防路面工程以及桥梁、管线工程等施工毁坏了底栖动物的栖息，特别是挖掘、搅动、打桩和其他施工作业将造成底栖动物被掩埋，疏浚甚至直接将底泥挖出后运走，从而导致浮游动物的死亡和消失。根据施工期影响的分析，可将对底栖生物受影响的地区分为2个典型类型：

第一类型：各部分工程主体建设可能会造成局部区域底栖动物的基本消失，挖掘结束后，底栖动物将逐渐恢复，但由于生境会发生较大变化，恢复的群落结构与原来会有一定差别；而疏浚过程将造成大范围河道的底栖动物被挖出，重新恢复所需的时间较长。

第二类型：悬浮物扩散区的影响主要是挖掘引起的局部水域悬浮物增加，降低降水透明度引起的，透明度降低会影响底栖生物的正常生理过程，一些敏感物种会受损，甚至消失。但施工停止后，通过上下游迁移可以恢复到正常水平。根据相关研究资料，类比同类型工程，在生境恢复的前提下，底栖生物的恢复是很快的，大约5～6月后，底栖动物群落的主要结构参数将与挖掘前或邻近的未挖掘区域基本一致。但是，疏浚所进行底泥挖掘，将造成底栖生物赖以生存的生境大范围的破坏。因此，本工程的实施将对底栖动物造成较大影响。

3、对水生维管束植物的影响

水生和半水生植物是沿岸区生态环境的一个显著特征,这些植物拦截和固结沉积物，有助于底栖生物的生长，也为附着生物提供了底层物质,为无脊动物提供食物来源,也为河流浮游生物提供了藻类饵料。本工程建设对水生维管束植物最主要的影响是河道拓宽、疏浚等施工将彻底破坏水生维管束植物，挖掘、搅动和其他施工作业将造成水生维管束植物被掩埋的从而死亡和消失。

施工对水生植物破坏严重，但从长期来看，可以恢复。根据相关研究资料，类比同类型工程，在生境恢复的前提下，水生维管束植物的恢复是很快的。大约1～2年后，水生维管束植物群落的主要结构参数将与挖掘前或邻近的未挖掘区域基本一致。因此，本工程的实施对水生维管束植物影响较小。

4、疏浚作业对鱼类的影响分析

工程施工期对水生生态的影响源主要有河道拓宽整治、改建阻水桥梁、水闸改扩建、防洪堤加固等。其中河道截弯取直，会减少生境的多样性，对鱼类的生长和繁殖有一定影响。工程在土方开挖过程中会导致悬浮物浓度升高，也会影响水生生态环境。

（1）对鱼类“三场”的影响

河口埭村段附近水域，饵料丰富且水面宽阔，水流平缓，除鲤鱼、鲫鱼等经济鱼类外，是当地水域重要的索饵场。一年四季都有渔民在此处下网捕鱼，多种鱼类都有捕获，是鱼类集中的地方。横屿段、河口埭村段、横栏桥段等河段，生境复杂、两岸水草丰茂，适合大眼华鳊、黄颡鱼等小型产粘性卵的鱼类在此产卵，是当地水域重要的鱼类产卵场。乌牛码道村断面水深较深，平均深度在5米以上，是当地水域条件相对较好的鱼类越冬场。

工程施工对工程附近水域鱼类“三场”有较大影响，首先是破坏了三场的水质,降低了水体透明度，底泥中有毒有害物质可能进入水体，同时也增加了水体中的营养物质含量。其次是影响三场的饵料生物，底栖生物可能被直接挖走，水体透明度的降低，会影响浮游植物的光合作用，；有毒有害物质可能直接导致浮游生物的死亡；营养物质的增加会在施工结束的恢复期内起作用，可能导致某种藻类爆发水华，进而影响水体质量。第三，工程施工可能直接导致产卵生境的破坏；另外造成的扰动会直接影响鱼类的生理状况，有毒有害物质可能直接影响鱼类生理状况，从而破坏鱼类的索饵场和越冬场，引起鱼类的迁移或死亡。但从长期来看，这些影响都属于可恢复性，从相对较长的时间维度来看影响不大，会随着施工的结束而逐渐恢复。

（2）施工悬浮物对鱼类生长的影响

工程施工期由于水中悬浮物浓度的升高，导致浮游生物、底栖动物等饵料生物量的减少，从而改变了原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，鱼类将择水而栖，迁移至其它地方，导致施工区域鱼类密度降低；其次水中大量存在的悬浮微粒随游泳动物特别是鱼类的呼吸动作进入鳃部，影响鱼类呼吸，鱼类会因此而迁移。但施工对鱼类的影响只局限于施工区域，不会影响鱼类物种资源的保护。因此，施工悬浮物对渔业资源的影响不大。

(3)疏浚作业对鱼类影响的总体分析

河道疏浚采用的水力冲挖机组将会使河段大面积水体浑浊，悬浮物大量增加。堤身土方开挖或回填、围堰填筑或拆除等施工活动难免会有部分土方漏失进入河道，抛石等活动也难免会扰动河床底质，从而造成工程河段水体中悬浮物含量增加，水体浑浊。一些施工设备在作业和维修中及设备安装过程中油料可能发生外溢、渗漏等，可直接或间接污染水体。但施工结束后一般能很快恢复。总体而言，工程疏浚作业对工程河道鱼类数量将造成暂时的、明显影响，但考虑到疏浚作业引起的底质悬扬范围相对较小，且工程区域为主河道，支流、水域较丰富，工程施工期间，鱼类可迁移到周边合适的生境中栖息、繁殖。因此，疏浚作业对工程河道鱼类将产生暂时的不利影响，但从整个区域水体而言，疏浚作业对鱼类种群密度、分布、繁衍等影响较小。

1.2.2河道拓宽及堤岸建设对水生生态的影响

河道拓宽及堤岸建设对水生生态的影响主要表现在施工围堰修建与拆除引起的悬浮物升高对浮游生物的影响、河道拓宽及堤岸建设对高等水生植物的影响以及由此引起的对鱼类的影响。

1、施工围堰修建与拆除引起的悬浮物升高对浮游生物的影响

河道拓宽及堤岸建设时需在河道内修建临时施工围堰，围堰修筑及拆除过程中将导致附近水体悬浮物升高，从而影响附近水体浮游生物，其影响机理同疏浚作业。这种影响是暂时的、影响范围有限，但在该影响范围内浮游生物量将有所减少。随着围堰施工作业的结束，水体悬浮物浓度将很快恢复本底值，工程结束后藻类的密度和种类将很快恢复。

2、河道拓宽及堤岸建设对高等水生植物的影响

本工程河道拓宽长度约12.16km，堤防护岸25.22km。河道拓宽及堤岸建设等施工活动将改变两岸的土坡和底质环境，导致两岸挺水植物及河底沉水植物的自然生长和分布发生改变。

根据类似河道疏浚后的调查情况，河道疏浚后挺水植物及浮水植物均能在较短的时间内恢复，而沉水植物的恢复时间较长。另外，沉水植物的恢复跟水体的透明度有关，但由于河道水体长期透明度较低，并不利于沉水植物的较快恢复。考虑到河道水生植物均为常见种类，无珍稀保护种类，因此，项目施工后在合适河段可进行水生植物的增殖，构建陆生—湿生—水生植物群落，以尽快恢复原来的生态面貌。

3、对鱼类的影响

河道拓宽及堤岸建设等对鱼类的影响主要表现为围堰修建与拆除引起的底砂悬扬影响鱼类的饵料基础和生存环境，以及工程沿线高等水生植物受损对鱼类繁殖的影响。

(1)饵料及生存环境变化对鱼类的影响

围堰修建与拆除引起的底砂悬扬影响鱼类的饵料基础和生存环境，进而对施工区附近鱼类产生不利影响，其影响机理同前述“疏浚作业对鱼类的影响分析”。

围堰修建与拆除对工程河道鱼类数量将造成暂时的、明显影响。但考虑到围堰修建与拆除引起的底砂悬扬范围较小，且工程区水系四通八达，工程施工期间，鱼类可迁移到周边合适的生境中栖息、繁殖。因此，工程围堰修建与拆除对工程河道鱼类产生暂时的不利影响，但从整个平原河网而言，围堰修建与拆除对鱼类种群密度、分布、繁衍等影响较小。

(2)高等水生植物受损对鱼类繁殖的影响

河道鱼类区系组成以产沉粘性卵种类为主，包括鲤科、鳅科及鮠科的大部分种类如鲤、鲫、鳊、鲂、鲌、鲴、鳅等。特别是翘嘴红鲌、花鱼骨、鳊等主要经济鱼类经过长期自然选择，已经适应该地区水流环境，通常在急流的砾石底浅滩上或水生维管束植物上产沉粘性卵。仔鱼孵出后则在产卵场附近进行索饵，受水流影响向下漂流，漂流的距离也不很长。由于这些鱼类产卵所需要的范围小，产卵所需小生境分布广泛，河道各河段均可存在。工程河道拓宽及堤岸建设将破坏河道沿线水生维管束植物分布，从而影响到这些鱼类的繁殖。

但由于上述种类的产卵场并非局限于的某个特定水域，其产卵点在河道及其外荡中均可存在，同时，也存在鱼类从工程河段被动迁移至较适水域的能力和可能，因此，虽然工程施工对涉及河段的鱼类繁殖、生长有不利影响，但就平原河网而言，不会给这些种类的繁衍、栖息造成不可逆的影响。

1.2.3排泥场尾水等施工废水排放对水生生态的影响

1、对浮游生物的影响

排泥场尾水排放将导致尾水排放口附近水体悬浮物升高，从而影响附近水体浮游生物，其影响机理同疏浚作业。这种影响是暂时的，且影响范围主要局限在500m范围，但在该影响范围内浮游生物量将有所减少。随着排泥场尾水排放活动的结束，水体悬浮物浓度将很快恢复本底值，工程结束后藻类的密度和种类将很快恢复。

2、对鱼类的影响

排泥场尾水排放对鱼类的影响主要表现在尾水排放口附近悬浮物浓度升高从而影响鱼类的饵料基础和生存环境，进而对施工区附近鱼类产生不利影响，其影响机理同前述“疏浚作业对鱼类的影响分析”。

排泥场尾水对排放河道鱼类数量将造成暂时的、明显影响。考虑到排泥场尾水排放影响范围较小，且工程区水系四通八达，工程施工期间，鱼类可迁移到周边合适的生境中栖息、繁殖。加之工程所影响的鱼类均为当地常见鱼类，无珍稀、濒危保护鱼类。因此，排泥场尾水将对排放河道鱼类产生暂时的不利影响，但从整个河网而言，排泥场尾水排放对鱼类种群密度、分布、繁衍等影响较小。

2  运行期生态环境影响评价

2.1陆域生态环境影响评价

1、区域生态系统完整性评价

(1)景观生态系统综合评价

根据现场踏勘及已有资料分析，评价区内土地利用类型较为简单，主要为农田。在经历长久的耕种以后，大面积自然土壤和原生自然植被不复存在，残存的自然植被多系草本植物，自然生态类型单一。从景观组分上看，评价区内农田图斑面积大，为景观生态系统中的基质，水域起到廊道作用，景观割裂得较为厉害，人为干扰较严重。工程建设中的土石方明挖、填取、取料、弃渣将影响土体结构，且会扰动周边的地貌、破坏土地和植被，对原有的自然景观产生一定的破坏。此外，弃渣场、排泥场的占地会改变局部的地表结构，对场地内的植被等生境产生一定的影响。施工期间，施工人员比较集中，施工机械的装载量也会加大，大型施工机械的搬运过程中不可避免的会对周边景观环境带来一定的影响和破坏。

从工程占地分析得知，工程实施后耕地斑块的面积减少，河道的开挖和两岸堤防绿化的建设使水域和绿地景观比例增加，同时水域的连通度进一步增强，对周边河道的支撑与渗透作用增强。从景观生态学上，该工程在增强大尺度联通的同时，也增加了对两岸的线性切割，但区域性的能量流动更通畅。

(2)生态系统完整性分析

本区域地处浙江省东南部，自然生态系统属于较高的生产力水平。本区域由于人类长期垦殖活动，评价区占用耕地面积较大约占评价区域土地占用的63.66%，而园地所占的比例很少仅约为0.96%，且没有成块的草地。天然生物组分相当少，基本被林地和农田等人工引进植物所替代，其中农田分布面积大，人工化和物种单一化现象明显，且区域周边还是以平原区农田为主。因此，系统的生态功能的组分差异性较低，自然系统的阻抗稳定性不高，恢复稳定性较弱，如果不经过人工辅助措施，恢复到本底的稳定状况是较为困难。

2、对陆生植物的影响

(1)生物量损失

工程实施后，河道裁弯取直、老河道拓宽，使评价范围内陆域面积减少，水域面积增加，工程永久占地107.59hm2。根据平原河网两侧陆生植被样本调查资料，一般平均生物量为20~40t/hm2，此处取30t/hm2，则工程实施后生物量损失约为3227.7t。

(2)生物多样性影响

根据现场调查，工程沿线以居住用地和农田为主，主要为农作物，植被种类比较单一。工程实施后，新开挖河道段农作物、杂草被水面及石砌护岸所代替，河道沿岸区域小范围内生物多样性减少。但根据调查，河道沿岸的自然植被在区域内均为常见植被，因此，工程实施不会影响区域物种多样性。

3、对陆域生物的影响

(1)对动物生境的影响

河道经过拓宽、开挖、疏浚等措施，阻断了河道两侧一定范围内的陆生生物的迁移通道，遏制了其活动范围，其繁殖或觅食会受到不同程度的影响。但考虑到评价区内的陆生动物多为蛇、老鼠、青蛙等小型动物，栖息空间比较狭小，因此工程建设对陆生生物活动空间的阻断影响是轻微的。

在设计施工中，工程采用草皮护坡，同时沿河道种植了一定宽度的绿化带，将形成贯通性很好的线性廊道，沿线整体生态环境得以改善，为生物提供良好栖息或觅（捕）食生境，有助于减缓工程建设对动物生境的影响。

(2)对动物种群结构的影响

工程区域内基本为农田，农业生产活动频繁，受人为活动干扰，评价区域内兽类活动比较少，多为昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等地区常见的小型动物，且工程实施对其生境条件影响较小，因此工程实施对评价区域内的动物种群结构影响较小。

工程河道沿线种植的绿化，形成了贯通性很好的线性廊道，有利于小型动物的沿河迁移和扩散；工程实施后，沿线整体生态环境得以改善，加上人工绿化种植，原本迁出的鸟类及陆生动物将可能重新迁回。

4、对农业生态、土地利用的影响

(1)对基本农田的影响

经统计，工程总共占地181.93hm2，其中工程永久占地107.59hm2，拆迁农村房屋3.26万m2，涉及人口420人，工程施工临时占地74.34hm2。工程永久占地中涉及基本农田数量约37.2hm2，占永久占地总占地面积的34.6%。

工程的建设将使耕地的绝对数量减少，但相对于工程沿线乡镇耕地总面积而言，工程占用基本农田占用相对较少，基本上不会改变当地的土地利用结构，所以总体上不会对当地农业生态产生明显影响。

工程永久占地中基本农田的比例为34.6%。对于被占用的基本农田，应严格根据《基本农田保护条例》的相关规定，根据占用情况进行保护、恢复或补偿。首先对于被占农田的周围区域，必须加以保护。在施工过程中，应明确施工范围和行动路线，不得随意扩大施工活动区域，从而避免对周围农田的破坏；对于弃渣场、排泥场等临时占地区域，则必须尽最大可能及时恢复，在施工初期，应先挖出表层土壤，并设固定区域就近堆放保存，待施工完毕，应恢复可恢复区域，将保存的表土回用，并恢复植被；对于被永久占用的基本农田，应待工程完毕后，进一步核实实际占用数量，严格按照国家及浙江省基本农田保护的有关法律和法规，另外选择土地补偿，进行基本农田建设。

(2)对农业生产的影响

据统计，工程永久占地中耕地为41.29hm2，工程施工临时占地为74.34hm2，均为耕地，尽管施工临时占地在施工活动结束后，通过复耕等措施可恢复其农业生产能力，但在工程施工过程中，占地仍将对当地农业经济造成损失。

由上述分析可知，工程建设对当地的农业经济产生了一定不利影响，因此对于直接被施工临时占用、工程永久占用农田的农户，建设单位和地方政府应采取有效的措施直接对农户进行补偿，尽可能减少对被占地农民的不利影响。

2.2水生生态环境影响评价

1、工程建设后对水生生态的直接影响

(1)河道拓浚、疏浚和护岸建设对水生生态的影响

①对底栖生物的影响分析

根据前述施工期影响分析，河道疏浚将对一些行动迟缓、底内穴居及滤食性动物的生存构成极大威胁。这一影响有可能将会是长期的，工程实施后需要较长时间才能恢复。必要时需适当采集周边水域的底栖动物如螺类等进行投放，以促进底栖动物的恢复。

②对鱼类的影响分析

河道内鱼类区系组成以产沉粘性卵种类为主，如鲤、鲫、鳊鳅等，上述的鱼类经过长期自然选择，已经适应该地区水流环境，通常在急流的砾石底浅滩上或水生维管束植物上产沉粘性卵。仔鱼孵出后则在产卵场附近进行索饵，受水流影响向下漂流，漂流的距离也不很长。河道拓宽及护岸建设将破坏河道沿线水生维管束植物分布，从而影响到这些鱼类的繁殖。

此外，对于鳑鲏类鱼类，其繁殖方式是独特的，卵产在蚌等底栖动物的外套腔内，而由于河道工程实施后运行初期底栖动物的减少，将直接影响到鳑鲏鱼类的种类和生物量。

但由于上述种类的产卵场并非局限于某个特定水域，其产卵点在平原河网均可存在，同时，也存在着鱼类从工程河道迁移至较适水域的能力和可能；且底质、底栖动物受影响河道以及水生维管束植物受损河道均较短。因此，虽然工程实施对鱼类繁殖、生长有不利影响，但就整个区域而言，不会给这些种类的繁衍、栖息造成不可逆的影响。

(2)新开河对水生生态的影响

本工程部分河道裁弯取直，新开河道对水生生态造成一定的影响。

①对浮游生物的影响

鉴于项目所在地区水系联通度较高，新开河道内浮游生物种类与优势种与周边联通河道基本相同。

②对底栖生物的影响分析

根据类似工程运行结果，新开挖河道内底栖动物形成过程较缓慢。

③新开挖河道内鱼类资源的变化分析

新开挖河道的建成，将增加区域的水域面积，并为鱼类等水生生物提供了更多的繁衍、栖息场所。开挖完成后，附近河道内的部分浮游生物、水生植物、鱼类等迁徙进入该水域。由于土壤内氮、磷等营养物释放进入水体，浮游生物迅速增殖，而底栖动物、鱼类等水生生物，由于“滞后”效应，将缓慢增多，新的水生生态系统逐步形成。根据类似工程的水生生物调查数据分析，开挖完成后，其大部分水生生物与周围水系基本一致。但考虑其水生生态系统尚处于发育阶段，极不稳定，因此应适当进行人工干预，定期监测生态系统情况，并利用生物操纵或非生物操纵方式，及时调控新开挖河道内的生态系统的发育。

3  水土保持

本章节内容引用永嘉县水利水电勘测设计院编制的《温州市乌牛溪（永乐河）治理工程水土保持方案报告书》内容和结论。

3.1水土流失预测

3.1.1扰动土地面积

工程扰动土地面积共136.87hm2。工程扰动区域按工程项目区域划分，包括河道工程区61.36hm2、施工临建设施区8.80hm2、弃渣场50.17hm2、排泥场16.55hm2。工程扰动区域按占地类型分，包括耕地115.63hm2、园地1.76hm2、林地1.79hm2、草地3.33hm2、交通运输用地2.59hm2、住宅用地4.02hm2、工矿仓储用地2.0hm2、水域及水利设施用地3.99hm2（不含水下疏浚扰动水域面积45.06hm2）、其他土地1.76hm2。工程扰动区域按行政区划分，包括永嘉县92.46hm2、乐清市44.41hm2。

3.1.2损坏水土保持设施预测

根据水保方案报告确认工程占地范围内损坏水土保持设施为覆盖度大于0.3 的林地、草地等植被设施，面积共计5.12hm2。

3.1.3弃渣弃渣量预测

本工程为建设类工程，因此工程弃渣弃渣量主要是指施工期临时废弃方和永久废弃方。工程临时废弃方56.09 万m3，包括表层土16.64 万m3 和其他土石方39.45 万m3，施工期均堆置在弃渣场内，后期用作各区场地回填及绿化覆土。工程永久废弃方147.70万m3，为河道疏拓、河道清淤及清基土方等，施工期堆置在弃渣场与排泥场内，施工后期运离至永嘉三江标准堤塘工程建设回填。

3.1.4新增水土流失分析与预测

从预测结果可知，在工程预测期中，项目区范围内可能造成的水土流失量为40535t，新增水土流失量39582t，占总流失量的97.65％。其中：施工期可能造成水土流失量为39387t，新增水土流失量为38771t，占新增总流失量的97.95％；自然恢复期内可能造成水土流失量为1148t，新增水土流失量为811t，占新增总流失量的2.05％。各区域新增流失量中，河道工程区坡面面积较大，且建筑物基础施工产生一定量的钻渣泥浆，新增流失量达24168t；弃渣场区由于占地面积大，且产生一定的边坡，新增流失量达11035t；河道工程区与弃渣场新增水土流失量占比分别为61.06％和27.88％，是产生水土流失的主要区域。

3.1.5水土流失危害分析与评价

工程施工将形成大面积的裸露面和产生大量弃渣、排泥，在降雨和重力作用下，易造成水土流失，可能造成的水土流失危害主要集中在以下几个方面。

（1）加剧原有的水土流失

工程施工期，场地开挖和填筑、施工机械、运输车辆的碾压，土料临时堆放扰动原地形地貌，特别是工程堤防填筑及排泥弃渣施工，使得土壤侵蚀模数急剧上升，最大值在14000/（km²·a）以上，微度流失变为强烈甚至剧烈流失，挖填边坡如不进行防护，松散土方受雨水冲刷四处流溢冲淘，造成场地内外原有水土保持设施的损坏，使其截留降水、涵蓄水分、滞缓径流、固土拦泥的作用降低，原有的水土保持功能降低或丧失。

（2）影响工程安全

本项目堤防填筑、排泥弃渣等施工形成较大范围的裸露面和边坡，项目区年平均降水量达1688.2mm，暴雨频繁发生，降雨强度大。裸露坡面在降雨因子的作用下，极易发生水土流失，诱发滑坡等地质灾害，直接危及工程安全、人民生命财产和影响工程工期。

（3）影响区域景观和生态环境

工程征占耕地、水域、林地、草地面积较大，使原有的的自然植被景

观被施工现场和工程景观所替代，同时施工期需堆置的大量土方易在风力侵蚀下，产生大气粉尘污染，对局部区域生态环境造成不良影响。

（4）影响临近河道水质本工程建设将进行大规模的河道堤防填筑、排泥弃渣等施工活动。若不进行防护，经雨洪水冲刷土石方极易造成流失，随地表径流进入附近水域，特别是河道开挖和排泥弃渣过程中，如不进行防护，雨洪水携带松散土壤流入河道，可能增加河道水体浊度，增大含沙量，将对临近水域水质产生负面影响。

（5）造成洪涝灾害、土地退化

施工中的松散填筑土方、大规模的开挖裸露面，若不进行防护，经雨洪水冲刷极易造成流失，流失的土石方将会淤塞沟渠，使沟渠行洪能力和防洪排水标准降低，也会造成局部洪涝灾害，淤塞或冲毁下游的鱼塘、农田；另外水土流失可带走土壤表层的营养物质，降低土壤肥力，土地退化，对植物生长、当地生态景观和经济发展带来不利影响。

3.2水土流失防治责任范围及防治分区

3.2.1水土流失防治责任范围

本工程水土流失防治责任人为永嘉县水利投资开发有限公司。本工程水土流失防治责任范围总面积为146.37hm2，其中项目建设区36.87hm2，直接影响区9.50hm2。水土流失防治责任范围划分为4 个防治分区，分别为河道工程防治区、施工临建设施防治区、弃渣场防治区和排泥场防治区。

3.2.2水土流失防治分区

根据本工程的地形地貌、施工平面布局、不同场地的功能布置和各区块水土流失特点，以及拟采取水土保持措施不同等因素，经初步分析，将本工程水土流失防治责任范围的项目建设区和直接影响区进一步划分为4 个分区。具体施工布置见附图8-1~3。

（1）河道工程防治区（Ⅰ）：主要为河道堤防、护岸、堤顶道路、两岸绿化带等永久占地及其影响范围，防治面积66.40hm2。

（2）施工临建设施防治区（Ⅱ）：包括临时生产设施区、临时办公及生活设施区、土方周转场、翻晒场、施工道路等临时占地及其影响范围，防治面积11.05hm2。本区下设施工生产生活二级防治区2.73hm2、翻晒场二级防治区1.95hm2、土方周转场二级防治区1.17hm2和施工道路二级防治区5.20hm2。

（3）弃渣场防治区（Ⅲ）：主要为施工期间4处弃渣场临时占地及其影响范围，防治面积51.37hm2。其中永嘉和乐清各设置2处排泥场。

（4）排泥场防治区（Ⅳ）：主要为施工期间6 处排泥场临时占地及其影响范围，防治面积17.56hm2，其中永嘉和乐清各设置3处排泥场。

3.3防治目标及防治措施布设

3.3.1防治目标

水土流失防治总目标为预防和治理防治责任范围内的新增水土流失，减少新增水土流失危害，保障工程的安全运行和生产，通过治理，维护工程安全，促进工程区生态环境良性循环。

（1）扰动土地整治率：采取措施对工程建设过程中开挖、填筑、占压等施工活动影响而降低或丧失水土保持功能的土地进行治理，控制和减少新增水土流失，按照防治标准各防治分区扰动土地整治率应达到95%；

（2）水土流失总治理度：根据标准，通过工程措施及植物措施，各防治分区水土流失总治理度应达到95%， 由于工程区年降水量达1688.20mm，水土流失总治理度调整至97％；

（3）土壤流失控制比：根据标准，通过对责任范围内水土流失部位治理，土壤流失控制比施工期应达到0.7，试运行期达到0.8，考虑项目区为微度侵蚀，调整设计水平年土壤流失控制比指标至1.2；

（4）拦渣率：工程开挖的土石方尽可能在工程建设中加以利用。设计水平年拦渣率达到95%；

（5）设计水平年各区水土保持工程措施、生物措施到位，并发挥作用，工程开挖及建设形成的裸露土地及时得到绿化，根据标准规定，林草植被恢复率应达到97%，防治区林草覆盖率总体达到25％。由于工程区年降水量达688.20mm，林草植被恢复率调整至99％，林草覆盖率调整至28％。

3.3.2水土流失防治措施体系和总体布局

工程水土流失防治措施体系见表4.3-1。

表3.3-1  水土流矢防治措施体系一览表

3.4水土保持监测

本项目施工期22 个月（包括施工准备期），运行初期1 年。因此，工程施工建设期监测时段从工程开工至设计水平年，共34 个月。监测采用地面观测和实地调查相结合，以调查和巡查为主，重点区段定点观测。

3.5水土保持投资估算

本工程水土保持总投资5921.90 万元，其中方案新增总投资共1116.11万元。新增水土保持投资中工程措施费337.63 万元，植物措施费23.06 万元，临时措施费519.72 万元，独立费用148.29 万元（其中水土保持监理费21.13 万元、水土保持监测费41.75 万元），基本预备费82.30 万元，水土保持补偿费5.12 万元。

专题四  公众参与专题

1  公众参与目的

通过公众参与工作，可了解公众对本工程建设的意见、要求和看法，从而在环境影响评价中能够全面综合考虑公众的意见，吸取有益的建议，使工程的设计更趋完善和合理，制定的环保措施更符合环境保护和经济协调发展的要求，从而达到可持续发展的目的。公众参与还为工程建设单位、设计单位、环境保护部门和工程所在地区民众及社会各界人士之间架起沟通的桥梁，有利于取得各方面的配合和支持，促进工程建设，最大限度地发挥工程的综合社会效益。

2  公众参与方式和时段

在本工程环评阶段进行了公众参与，公众参与方式以发放调查表和公示为主。问卷调查对象为工程沿线涉及的村委会；公示采取现场张贴的形式进行。问卷调查时间为2013年12月～2014月1月，在第二次公示张贴后进行。

3  问卷调查结果

3.1问卷调查对象

本次调查向工程沿线涉及的村委会、街道发放了调查表，以了解沿线单位对工程建设的意见，共发放了24份调查表，收回了24份，回收率100%。具体单位详见3.1-1。

3.1-1  公众参与团体调查对象统计表

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永嘉县乌牛街道办事处 | / | / | 支持 |
| 2 | 永嘉县乌牛街道河口埭村委会 | 金飞达 | 13732027868 | 支持 |
| 3 | 永嘉县乌牛街道项岙村委会 | 陈明德 | 15967496452 | 支持 |
| 4 | 永嘉县乌牛街道横屿村委会 | 黄金良 | 13777700925 | 支持 |
| 5 | 永嘉县乌牛街道祥池村委会 | 叶志恩 | 15606661929 | 支持 |
| 6 | 永嘉县乌牛街道码道村委会 | 蒋斌 | 13736969512 | 支持 |
| 7 | 永嘉县乌牛街道茅楼村委会 | 傅玉林 | 13868647978 | 支持 |
| 8 | 永嘉县乌牛街道水对头村委会 | 叶建光 | 13868609217 | 支持 |
| 9 | 永嘉县乌牛街道古塘村委会 | 陈云弟 | 13588926908 | 支持 |
| 10 | 永嘉县乌牛街道河口岙村委会 | 张荣杰 | 13587723579 | 支持 |
| 11 | 永嘉县乌牛街道西岙村委会 | 陈宋周 | 13757778597 | 支持 |
| 12 | 永嘉县乌牛街道洪山村委会 | 杨小龙 | 518886 | 支持 |
| 13 | 永嘉县乌牛街道上叶村委会 | 叶新香 | 673706 | 支持 |
| 14 | 永嘉县乌牛街道孙宅村委会 | 孙建南 | 610318 | 支持 |
| 15 | 永嘉县乌牛街道仁家垟村委会 | 林乐芳 | 13968950683 | 支持 |
| 16 | 永嘉县乌牛街道荣庄村委会 | 张铁吾 | 15967799485 | 支持 |
| 17 | 乐清市北白象镇乐东村委会 | 林建成 | 13777710617 | 支持 |
| 18 | 乐清市北白象镇城田村委会 | 张建动 | 13695766777 | 支持 |
| 19 | 乐清市北白象镇下安村委会 | 潘慈恩 | 15857721918 | 支持 |
| 20 | 乐清市北白象镇新桥村委会 | 余佩锋 | 18972537722 | 支持 |
| 21 | 乐清市北白象镇印屿村委会 | 郑圣波 | 13710700777 | 支持 |
| 22 | 乐清市北白象镇洪渡桥村委会 | 陈庆孟 | 13968746966 | 支持 |
| 23 | 乐清市北白象镇项岙村委会 | 潘正雨 | 13506548237 | 支持 |
| 24 | 乐清市北白象镇炉岙村委会 | 丁锦弟 | 13505876829 | 支持 |
| 25 | 乐清市北白象镇人民政府 | 卢达华 | / | 支持 |
| 26 | 永嘉乌牛街道金合村 | 柯洪金 | 13587725967 | 支持 |

3.2问卷调查结果

本工程团体调查表统计结果见表3.1-2。

表3.1-2  团体调查统计结果

| 序号 | 调查问题内容 | 选择项 | 份数 | 所占比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本工程的了解程度 | 了解 | 25 | 96.2 |
|  |  | 听说过 | 1 | 3.8 |
|  |  | 不了解 | 0 | 0.0 |
| 2 | 对区域环境现状是否满意 | 满意 | 4 | 15.4 |
|  |  | 基本满意 | 2 | 7.7 |
|  |  | 不满意 | 19 | 73.1 |
| 3 | 认为工程区域目前的主要环境问题是什么 | 废气 | 1 | 3.8 |
|  |  | 噪声 | 0 | 0.0 |
|  |  | 废水 | 15 | 57.7 |
|  |  | 生态破坏 | 6 | 23.1 |
|  |  | 固体废弃物 | 5 | 19.2 |
| 4 | 工程的实施对当地最大益处是什么 | 改善水环境 | 7 | 26.9 |
|  |  | 改善水生态环境 | 14 | 53.8 |
|  |  | 促进地方经济发展 | 6 | 23.1 |
| 5 | 工程的实施对当地居民生活质量的影响 | 提高质量 | 25 | 96.2 |
|  |  | 维持不变 | 1 | 3.8 |
|  |  | 质量下降 | 0 | 0.0 |
| 6 | 工程施工活动产生的污染影响中比较关心的是什么 | 影响水体环境 | 11 | 42.3 |
|  |  | 噪声影响 | 0 | 0.0 |
|  |  | 废气影响 | 0 | 0.0 |
|  |  | 施工弃渣影响 | 15 | 57.7 |
| 7 | 工程建设后最关心的问题是什么 | 拆迁安置 | 10 | 38.5 |
|  |  | 工程占地 | 5 | 19.2 |
|  |  | 河道生态环境 | 9 | 34.6 |
|  |  | 景观环境 | 3 | 11.5 |
|  |  | 河道水质 | 1 | 3.8 |
| 8 | 对工程实施的总体态度 | 支持 | 26 | 100.0 |
|  |  | 反对 | 0 | 0.0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0.0 |

根据表3.1-2统计结果分析可知：

（1）所有被调查单位对本工程都有一定程度的了解；

（2）15.4%的被调查单位和7.7%的被调查单位表示满意、基本满意区域环境现状，有73.1%被调查单位表示不满意；

（3）在工程区域目前的主要环境问题上，57.7%的被调查单位认为是废水，23.1%认为是生态破坏，另有19.2%、3.8%的被调查单位认为是固体废弃物、废气；

（4）54.2%的被调查单位认为工程实施对当地最大益处是改善水生态环境，29.2%被调查单位认为是改善水环境，23.1%的被调查单位认为是促进地方经济发展；

（5）96.2%被调查单位认为工程实施有利于提高当地居民生活质量，剩余3.8%的被调查单位认为工程实施不改变当地居民生活质量；

（6）对于工程施工活动最关心的污染影响，57.7%的被调查单位认为是施工弃渣影响，剩余42.3%的被调查单位认为是影响水体环境；

（7）对于工程建设后最关心的问题，38.5%的被调查团体认为是拆迁安置，34.6%的被调查团体认为是河道生态环境，剩余的认为是工程占地、景观环境、河道水质，分别占19.2%、11.5%和3.8%；

（8）所有被调查单位对工程的建设持支持态度，没有被调查单位表示反对。

4  公示

本次环评的公示采用在工程涉及的村委会公告栏张贴公示相结合的方式。第一次公示时间为2013年 4月16日至4月29日，第二次公示时间为2013年12月16日至12月27日。两次公示地点为永嘉县乌牛街道、河口埭村、项岙村、横屿村、祥池村、码道村、茅楼村、水对头村、古塘村、河口岙村、西岙村、洪山村、上叶村、孙宅村、仁家垟村、荣庄村、金合村，乐清市北白象镇、乐东村、城田村、下安村、新桥村、印屿村、洪渡桥村、项岙村、炉岙村。

第一次环评公示期间，环评单位和建设单位接到白鹭屿村村民（不愿留姓名）的电话，反映项目涉及其征地，希望能妥善解决征地问题。

两次公示期间地方环保主管部门均未收到关于本工程的意见和建议。第一次公示材料、公示照片和第二次公示材料、公示照片以及公示证明见报告附件。

5  小结

综合上述调查结果可以看出，本项目的建设得到了工程沿线涉及村委会的关心与支持，认为工程建设有利于改善水生态环境和水质，有利于提高当地居民的生活质量，沿线村庄最关心的是工程施工弃渣、废水的影响，以及工程对河道生态的破坏和拆迁安置问题，环评要求建设单位应严格执行各项污染防治措施，尽可能减轻工程实施后对沿线水生态、水质等的影响，耐心细致做好村民拆迁安置工作，严格落实相关拆迁补偿措施，并获得村民的理解和支持，项目建设过程做到社会效益和环境效益双赢。