附表2  2014年第一季度温州市工业废水重点污染源监督性监测超标情况

| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区 | 温州宏丰革基布有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-2-25 0:00:00 | 300.00 | 悬浮物 | 13 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 9.13 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 9.6 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 48.9 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.06 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 241 | 200 | mg/L | 否 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 80 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 5.96 | 6-9 | 无量纲 | 否 |  |
| 龙湾区 | 浙江格林兰印染有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-2-26 0:00:00 | 2700.00 | 总氮 | 6.05 | 30 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 185 | 200 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 40 | 80 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 1.24 | 1 | mg/L | 否 | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 17 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.02 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 21.2 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.02 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
| 平阳县 | 普邦明胶（平阳）有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-1-7 0:00:00 | 1756.00 | 氨氮 | 45.74 | 35 | mg/L | 否 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.083 | 8 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总氮 | 33.63 |  | mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.37 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.4 | 300 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 24.3 | 500 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 47 | 400 | mg/l | 是 |  |
| 鹿城区 | 温州强业成衣水洗整理有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-3-12 0:00:00 | 100.00 | PH值 | 7.88 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 35 | 25 | mg/L | 否 | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 88 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 70 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.07 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 7 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 16.4 | 12 | mg/L | 否 | 0.4 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 17.1 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
| 瓯海区 | 温州市精诚皮革有限公司 | 车间排口 | 污水综合排放标准 | 2014-3-10 0:00:00 |  | 总铬 | 7.35 | 1.5 | m/L | 否 | 3.9 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.21 | 0.5 | m/L | 是 |  |
|  |  | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-2-25 0:00:00 | 720.00 | 氨氮 | 3.42 | 35 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.89 | 20 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 30 | 400 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 33.5 | 600 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 314 | 1000 | mg/l | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
| 温州市经济技术开发区 | 温州和合拉链有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-3-13 0:00:00 | 300.00 | 悬浮物 | <4 | 100 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 18.6 | 20 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 51 | 30 | mg/L | 否 | 0.7 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 10.8 | 50 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.28 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 96 | 200 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 | 80 | 倍 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.22 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
| 苍南县 | 苍南县庆成印染有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-2-26 0:00:00 | 100.00 | PH值 | 8.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.26 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | <4 | 60 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 37.2 | 12 | mg/L | 否 | 2.1 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 85 | 20 | mg/L | 否 | 3.3 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | 0.006 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 23.7 | 25 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 179 | 100 | mg/L | 否 | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 70 | 倍 | 是 |  |
| 瑞安市 | 瑞标集团有限公司 | 排放口 |  | 2014-1-13 0:00:00 |  | 磷酸盐 | 2.26 |  | mg/L | 否 |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  | 总铬 | 0.082 | 1 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.51 | 0.5 | mg/L | 否 | 0.020000 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.005 | 0.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.448 | 1.5 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | <0.03 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 61.6 | 10 | mg/L | 否 | 5.2 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.14 | 3 | mg/L | 是 |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 |  |