附表3  2014年第一季度温州市工业废气重点污染源监督性监测达标情况

| 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州伟明环保能源有限公司 | 其他能源发电 | 排气筒 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-1-20 14:00:00 | 87750.000000 | 160.0 | 10.10 | 烟尘 | 20 | 18 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 50 | 46 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 292 | 268 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00038 | 0.00035 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 12.9 | 11.8 | 75 | mg/m3 | 是 |
|  |  | 排气筒1 |  |  | 108513.000000 | 156.0 | 12.10 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 5 | 6 | 75 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烟尘 | 69 | 78 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 224 | 251 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00058 | 0.00065 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | 0.65 | 0.729 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | 0.022 | 0.022 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
| 浙江伟明环保股份有限公司 | 其他能源发电 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-2-26 15:00:00 | 108640.000000 | 132.0 | 12.30 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烟尘 | 20 | 22 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 223 | 255 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00165 | 0.00189 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
| 温州永强垃圾发电有限公司 | 其他能源发电 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-2-11 15:00:00 | 156632.000000 | 119.0 | 13.30 | 烟尘 | 14 | 18 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 253 | 328 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00027 | 0.00035 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
| 温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司 | 其他能源发电 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-2-12 15:00:00 | 40580.000000 | 139.0 | 11.90 | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 烟尘 | 24 | 26 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 248 | 272 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.0003 | 0.00033 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
| 苍南县伟明垃圾发电有限公司 | 其他能源发电 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-2-17 15:00:00 | 57447.000000 | 132.0 | 12.50 | 烟尘 | 18 | 21 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 312 | 365 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00032 | 0.00037 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
| 温州沿江蒸汽供应有限公司 | 热力生产和供应 | 排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-3-18 11:00:00 | 97500.000000 |  |  | 烟尘 | 42 | 51 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 338 | 406 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 温州人造革有限公司 | 塑料人造革、合成革制造 | 燃煤锅炉排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-3-18 17:00:00 | 26146.000000 | 69.0 | 12.60 | 烟尘 | 42 | 59 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 184 | 256 |  | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 浙江格林兰印染有限公司 | 棉、化纤印染精加工 | 燃煤锅炉排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-2-26 9:00:00 | 35457.000000 | 54.3 | 16.50 | 烟尘 | 53 | 138 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 81 | 211 |  | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 温州中石油燃料沥青有限责任公司 | 原油加工及石油制品制造 | 中油锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-3-5 13:00:00 | 54691.000000 | 70.0 | 16.70 | 烟尘 | 23.9 | 97.9 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 97 | 400 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 55 | 228 | 400 | mg/m3 | 是 |
| 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 合成纤维单(聚合)体的制造 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-3-5 10:00:00 | 49317.738790 | 111.0 | 12.35 | 烟尘 | 38.1 | 51.3 | 250 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  | 49176.954730 |  |  | 二氧化硫 | 360 | 486 | 1200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  | 49096.045190 |  |  | 氮氧化物 | 131 | 177 |  | mg/m3 |  |