温环建﹝2014﹞053号

关于温州市区天然气输配二期工程市中LNG应急气源站配套道路工程环境影响报告书审批意见的函

温州市燃气有限公司：

你公司的申请报告、温州市环境保护设计科学研究院编制的《温州市区天然气输配二期工程市中LNG应急气源站配套道路工程环境影响报告书》（报批稿，编号：2014298号）及专家评审意见已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行了审查和公示，现将审批意见函告如下：

一、原则同意环境影响报告书的结论与建议，其提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于温州市状元片区状元南单元（ZY-zn）规划范围内，北起瓯海大道，南至ZY-zn06-019地块，包括西台岙路77.336m，西台岙环路223.687m，西台岙南路170.726m，道路全长约471.75m。其中西台岙南路、西台岙环路路段红线宽度12m，西台岙路路段红线宽度16m。按城市支路Ⅲ级标准设计，设计时速为20km/h。道路红线范围用地面积为5672.62m2。工程内容包括道路、市政地下管线、交通标志、给排水、绿化、道路照明等。沿线周边环境和具体建设内容见项目环境影响报告书。

三、项目施工期要严格落实水土保持有关措施，同时认真落实废水、废气、噪声、固废等污染的防治措施，重点做好以下几项工作：

1、施工产生的含泥砂废水须收集经沉砂池处理后回用于施工用水，或道路洒水；施工生活区应设临时厕所、化粪池对生活污水集中收集，定期清运。

2、运输易产生扬尘污染的物料时，应采用封闭或全覆盖方式运输，运输路线尽量避开学校、居民密集区，确需途经时降低车速，以减少行车扬尘和噪声影响；施工工地边界应当设置高度1.5m以上的封闭式或者半封闭式路栏，对易起尘的堆土、建筑材料加盖篷布或实行库内堆放，施工场地配备洒水车，对施工道路、物料堆场定期洒水抑尘。

3、采用低噪声施工机械和施工方式，尽量避免高噪声的夜间施工作业，因工艺要求确需连续施工的，须向当地县级以上人民政府或者其有关主管部门申请办理相关审批手续，经批准后，方可进行夜间施工。

4、施工期间产生的弃渣按照我市有关规定统一消纳处置，不得直接排入河道。钻孔泥浆水设沉淀池处理，泥浆干化后妥善处理，做到泥浆不外溢；施工人员的生活垃圾要集中收集、及时清运。

四、项目道路两侧用地应进行合理规划布局，加强绿化和道路的维修养护，尽量降低交通噪声的影响。

五、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

六、建设单位必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护和生态恢复措施。施工期的环境监督管理和竣工环保验收工作由龙湾区环保局负责。项目经验收合格后，方可正式投入使用。

抄送：龙湾区环保局

温州市环境保护局 2014年6月26日印发

温州市环境保护局

2014年6月26日

温环建﹝2014﹞054号

关于五仑头安置房规划道路建设项目环境影响报告书审批意见的函

温州市公共建筑建设投资有限公司：

你公司的申请报告、温州市环境保护设计科学研究院编制的《五仑头安置房规划道路建设项目环境影响报告书》（报批稿，编号：2014314号）及专家评审意见已悉，我局按照建设项目环境管理有关规定对该项目进行了审查和公示，现将审批意见函告如下：

一、原则同意环境影响报告书的结论与建议，其提出的污染防治措施可作为项目环保设计的依据，你公司须逐项予以落实。

二、项目位于五仑头安置房与广化桥安置房A地块之间，道路东起广化桥，西至翠微隧道口，整体呈东西走向.道路长度约240m，道路红线宽度为12 m，按城市支路设计，设计时速为20km/h。工程内容包括道路、给排水管、照明、交通附属工程、电力拦沟等。沿线周边环境和具体建设内容见项目环境影响报告书。

三、项目施工期要严格落实水土保持有关措施，同时认真落实废水、废气、噪声、固废等污染的防治措施，重点做好以下几项工作：

1、施工产生的含泥砂废水须收集经沉砂池处理后回用于施工用水，或道路洒水；施工生活区应设临时厕所、化粪池对生活污水集中收集，定期清运。

2、运输易产生扬尘污染的物料时，应采用封闭或全覆盖方式运输，运输路线尽量避开学校、居民密集区，确需途经时降低车速，以减少行车扬尘和噪声影响；施工工地边界应当设置高度1.5m以上的封闭式或者半封闭式路栏，对易起尘的堆土、建筑材料加盖篷布或实行库内堆放，施工场地配备洒水车，对施工道路、物料堆场定期洒水抑尘。

3、采用低噪声施工机械和施工方式，尽量避免高噪声的夜间施工作业，因工艺要求确需连续施工的，须向当地县级以上人民政府或者其有关主管部门申请办理相关审批手续，经批准后，方可进行夜间施工。

4、施工期间产生的弃渣按照我市有关规定统一消纳处置，不得直接排入河道。钻孔泥浆水设沉淀池处理，泥浆干化后妥善处理，做到泥浆不外溢；施工人员的生活垃圾要集中收集、及时清运。

四、项目道路两侧用地应进行合理规划布局，加强绿化和道路的维修养护，尽量降低交通噪声的影响。

五、项目需预留道路沿线两侧建筑环保经费，项目建成后进行跟踪监测，根据营运期噪声监测情况采取加装隔声窗等防噪措施。

六、项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

七、建设单位必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护和生态恢复措施。施工期的环境监督管理和竣工环保验收工作由鹿城区环保局负责。项目经验收合格后，方可正式投入使用。

温州市环境保护局

2014年6月26日

抄送：鹿城区环保局

温州市环境保护局 2014年6月26日印发