附表1  2014年第二季度温州市工业废水重点污染源监督性监测达标情况

| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州强业成衣水洗整理有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-5-13 0:00:00 | 320.00 | 化学需氧量 | 56 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.1 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 29 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 11.7 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 12.2 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 13.1 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 |
| 鹿城区 | 温州市兢业染织有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-5-14 0:00:00 | 284.00 | PH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 42 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 11.7 | 12 | mg/L | 是 |
| 鹿城区 | 温州市新力实业公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-5-12 0:00:00 | 350.00 | 化学需氧量 | 72 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 3.88 | 20 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 泰庆皮革有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-4-16 0:00:00 | 2868.00 | 氨氮 | 1.56 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | PH值 | 7.75 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 349 | 500 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州宏丰革基布有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-4-16 0:00:00 | 450.00 | 总氮 | 10.4 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 134 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 8 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.31 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 23 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.7 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.8 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.18 | 1.5 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州人造革有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-5-21 0:00:00 | 100.00 | 氨氮 | 11.6 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | PH值 | 6.97 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 70 | 500 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州市博美染色厂 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-5-14 0:00:00 | 200.00 | PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 118 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.63 | 20 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州市和丰革基布有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-4-28 0:00:00 |  | 氨氮 | 1.49 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.96 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 144 | 200 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州市蓝江革基布印染有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-5-7 0:00:00 | 150.00 | PH值 | 8.39 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 50 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.7 | 20 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州温南革基布有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-6-5 0:00:00 | 200.00 | 氨氮 | 0.56 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 1.3 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | <50 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | <2 | 50 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 一帆生物科技集团有限公司 | 排放口 | 污水综合排放标准 | 2014-4-21 0:00:00 | 46.00 | 氨氮 | 0.2 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | <50 | 100 | mg/l | 是 |
| 龙湾区 | 浙江格林兰印染有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-4-17 0:00:00 | 2600.00 | 氨氮 | 6.68 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 13 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.02 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 133 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 16 | 80 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.84 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.4 | 50 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 浙江恒丰拉链有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-4-28 0:00:00 | 100.00 | PH值 | 7.86 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 118 | 200 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.7 | 20 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 浙江康乐药业有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-5-8 0:00:00 | 200.00 | 氨氮 | 0.99 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 183 | 1000 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 龙湾区 | 浙江永农化工有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-5-7 0:00:00 | 20.00 | 氨氮 | 19.4 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.85 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | PH值 | 6.3 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 11.6 | 300 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 113 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 挥发酚 | <0.04 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 48 | 400 | mg/l | 是 |
| 瓯海区 | 温州市华邦电子有限公司 | 标准排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2014-5-19 0:00:00 | 320.00 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 15.6 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.16 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 478 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 28.4 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.32 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.52 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.41 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 瓯海区 | 温州市精诚皮革有限公司 | 车间排口 | 污水综合排放标准 | 2014-4-22 0:00:00 |  | 总铬 | 1.07 | 1.5 | m/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.05 | 0.5 | m/L | 是 |
|  |  | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  | 520.00 | 氨氮 | 1.58 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.36 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 31.2 | 600 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 326 | 1000 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14 | 400 | mg/l | 是 |
| 瓯海区 | 温州市扬升电路板有限公司 | 标准排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2014-5-19 0:00:00 | 600.00 | 总铅 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 9.07 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.34 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 112 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 27.1 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.76 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.64 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 11 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.21 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.34 | 20 | mg/l | 是 |
| 瓯海区 | 温州正欧服饰洗染有限公司 | 标准排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-5-27 0:00:00 | 2500.00 | 氨氮 | 1.42 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 1.41 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 30 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 2 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | <0.03 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 18.4 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 10.2 | 300 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 16 | 400 | mg/l | 是 |
| 瓯海区 | 浙江力源皮业有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-4-8 0:00:00 | 57.00 | 氨氮 | 2.1 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 硫化物 | <0.05 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.16 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | m/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 7 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 54.4 | 300 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 126 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1.5 | m/L | 是 |
| 瓯海区 | 浙江展邦电子科技有限公司 | 标准排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-5-19 0:00:00 | 1000.00 | 氨氮 | 14.5 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总氮 | 24 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.26 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.42 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.16 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 12 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 0.34 |  | mg/l |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 272 | 500 | mg/l | 是 |
| 温州市经济技术开发区 | 温州鸿升集团有限公司 | 排放口 |  | 2014-4-23 0:00:00 |  | 总铁 | 0.13 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 氨氮 | 1.82 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.01 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | <50 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.05 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.2 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.016 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.28 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 6 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.03 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 1.28 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.35 | 20 | mg/l | 是 |
| 温州市经济技术开发区 | 浙江明泰标准件有限公司 | 出水口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-4-22 0:00:00 | 150.00 | 氨氮 | 7.93 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 181 | 500 | mg/l | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县瓯北华通电镀厂 | 排放口 | 电镀污染物排放标准 | 2014-5-8 0:00:00 | 960.00 | 石油类 | 1.72 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.06 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.015 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.84 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 1.78 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 0.099 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 7.03 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.0005 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.005 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 40 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.86 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.13 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 10 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县食品总公司桥头屠宰场 | 排放口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-6-9 0:00:00 | 30.00 | 氨氮 | 32.6 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 肉类加工工业水污染物排放标准 |  |  | 动植物油 | 2.61 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.36 | 6-8.5 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 45.2 | 300 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 194 | 500 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 66 | 400 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 大肠菌群 | 16000 |  | 个/L |  |
| 永嘉县 | 永嘉县中原纸业有限公司 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-5-8 0:00:00 | 200.00 | 悬浮物 | 14 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.315 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 1.2 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.66 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.6 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.038 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 24 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 |
| 永嘉县 | 浙江鸿发纸业有限公司 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-5-8 0:00:00 | 750.00 | 化学需氧量 | 28 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 4 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 10 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 6.79 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 7.51 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.35 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 5.9 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.093 | 0.8 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 罗赛洛（温州）明胶有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-5-12 0:00:00 | 1863.00 | PH值 | 7.11 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.51 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.287 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 28.7 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 27 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.776 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 16 |  | mg/L |  |
| 平阳县 | 罗赛洛（浙江）明胶有限公司 | 总排口 |  | 2014-4-9 0:00:00 | 1248.00 | 总氮 | 25.9 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 总磷 | 0.01 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 276.3 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.013 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 56.78 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 14.43 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 171 | 300 | mg/l | 是 |
| 平阳县 | 普邦明胶（温州）有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-4-21 0:00:00 | 1608.00 | 氨氮 | 0.797 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.203 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | PH值 | 7.08 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 21.85 | 300 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6.46 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 0 |  | mg/l |  |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 52.3 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 14.3 | 400 | mg/l | 是 |
| 平阳县 | 温州佩蒂宠物用品有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-4-8 0:00:00 | 240.00 | 化学需氧量 | 80 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.008 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 51 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.671 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 23.37 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 8.24 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.1 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 0.019 | 0.5 | mg/L | 是 |
| 平阳县 | 浙江圣雄皮业有限公司 | 车间排放口 | 污水综合排放标准 | 2014-5-12 0:00:00 |  | 总铬 | 0.116 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  | 总排口 |  | 2014-4-8 0:00:00 | 96.00 | 总铬 | 0.216 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 7 | 150 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.586 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 硫化物 | <0.005 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | <0.16 | 10 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.99 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.45 | 100 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 70 | 300 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | <0.16 | 15 | mg/l | 是 |
| 苍南县 | 苍南县海天漂染有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-4-10 0:00:00 | 720.00 | PH值 | 7.69 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 96 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.67 | 12 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 苍南县鑫忠印染有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-4-10 0:00:00 | 300.00 | PH值 | 8.17 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 70 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.7 | 12 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 苍南县宜丰漂染厂 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-4-10 0:00:00 | 800.00 | PH值 | 8.06 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 58 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 5.27 | 12 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 嘉利达（苍南）明胶有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2014-4-10 0:00:00 | 480.00 | PH值 | 6.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 15 | 100 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.35 | 15 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 温州澳能实业有限公司 | 总排口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-4-10 0:00:00 | 1500.00 | PH值 | 7.98 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 21 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.03 | 12 | mg/L | 是 |
| 苍南县 | 温州黄河超细纤维有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-4-10 0:00:00 | 480.00 | 氨氮 | 0.32 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | PH值 | 8.26 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 27 | 500 | mg/l | 是 |
| 苍南县 | 温州市金桥纸业有限公司 | 总排口 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-4-10 0:00:00 | 250.00 | 氨氮 | 1.61 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | PH值 | 7.76 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 264 | 500 | mg/l | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安宝源化工有限公司 | 总排放口 | 污水综合排放标准 | 2014-4-9 0:00:00 |  | PH值 | 8.05 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 81 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.000158 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.014 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 27 | 70 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.9 | 15 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 瑞安市万得染织有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-5-12 0:00:00 |  | 色度 | 40 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.941 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 28 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.82 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.16 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.76 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 11.5 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.065 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 61 | 100 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 瑞标集团有限公司 | 排放口 |  | 2014-4-11 0:00:00 |  | 磷酸盐（以P计） | 0.416 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  | PH值 | 8.78 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.182 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.12 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.026 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.012 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.75 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 2.23 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 2.74 | 3 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 温州致富皮业有限公司 | 排放口 | 污水综合排放标准 | 2014-4-9 0:00:00 |  | PH值 | 6.5 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 11.6 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 54 | 100 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.02 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.012 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 36 | 70 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 7.6 | 15 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 仙桥集团有限公司造纸分车间 | 排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-4-10 0:00:00 |  | 总氮 | 2.72 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.9 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.088 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 62 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 29 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.15 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.28 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
| 瑞安市 | 浙江鸿明织带有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-4-17 0:00:00 |  | 六价铬 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 20 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.28 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6.14 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 16.7 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.025 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 83 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.979 | 1 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 浙江华健尼龙有限公司 | 排放口 |  | 2014-4-11 0:00:00 |  | 总氮 | 2.93 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 17 | 70 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 4.94 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 4.74 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 磷酸盐（以P计） | 0.045 | 0.5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 22 | 100 | mg/l | 是 |
| 瑞安市 | 浙江华康纸业有限公司 | 总排放口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2014-4-10 0:00:00 |  | PH值 | 7.43 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 14 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.056 | 0.8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 71 | 90 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 30 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 1.27 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 6.7 | 12 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 浙江世茂皮业有限公司 | 排放口 | 污水综合排放标准 | 2014-4-9 0:00:00 |  | PH值 | 6.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 12.8 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 56 | 100 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.017 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.011 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 28 | 70 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 8.71 | 15 | mg/L | 是 |
| 瑞安市 | 浙江煊伟新材料有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-5-15 0:00:00 |  | PH值 | 7.72 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 8.85 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | <0.01 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 43 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 20 | 70 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 苯胺类 | 0.816 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.014 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 24 | 60 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.92 | 12 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 3.35 | 20 | mg/L | 是 |
| 乐清市 | 乐清市秋月造纸有限公司 | 排放口1 | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 | 2014-6-9 0:00:00 | 1416.00 | 氨氮 | 5.16 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.876 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 化学需氧量 | 219 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 32 |  | 倍 |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 46 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 28.2 | 300 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5.84 |  | mg/L |  |
| 乐清市 | 浙江英博雁荡山啤酒有限公司 | 排放口 | 啤酒工业污染物排放标准 | 2014-5-20 0:00:00 | 1320.00 | PH值 | 8.27 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 2.3 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.034 | 3 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 13.7 | 80 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | <3 | 70 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.725 | 15 | mg/l | 是 |