附表2  2014年第二季度温州市工业废水重点污染源监督性监测超标情况

| 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙湾区 | 温州市大东针织印染有限公司 | 排放口 | 纺织染整工业水污染物排放标准 | 2014-4-24 0:00:00 |  | 化学需氧量 | 136 | 100 | mg/L | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 0.87 | 12 | mg/L | 是 |
| 乐清市 | 乐清市金马电镀有限公司 | 排放口 |  | 2014-5-22 0:00:00 | 318.30 | 总铝 | 1 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  | 氨氮 | 2.5 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.034 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.003 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 0.085 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 0.062 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 6.98 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 0.111 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 60.1 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00004 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | <3 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 0.214 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.139 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总银 | <0.03 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 5.56 | 20 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | <0.004 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 16.3 | 10 | mg/L | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.4 | 3 | mg/L | 是 |