附表6    2014年第二季度温州市集中式污水处理厂监督性监测超标情况

| 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 设计日处理量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 | 温州市后京电镀污水处理有限公司 | 2014-3-31 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 12000 | 11000.00 | PH值 | 4.23 | 6.41 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 27.2 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 696 | 46 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00086 | 0.00003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.001 | <0.001 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 44.8 | 0.04 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.2 | <0.01 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 77 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 163 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 200 | 13 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 91.3 | <0.01 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 53.4 | 0.2 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总银 | <0.001 | <0.001 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铝 | 17.6 | <0.05 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 20.7 | 7.45 | 15 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 121 | 26.8 | 20 | mg/L | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 172 | <0.016 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 0.32 | 7.44 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 3.62 | 0.44 | 3 | mg/L | 是 |
| 龙湾区 | 温州市东片污水处理厂（温州中环水务有限公司） | 2014-5-14 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 100000 | 84000.00 | PH值 | 6.58 | 6.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 46 | 3.1 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 5.08 | 0.81 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 88 | <50 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 80 | 40 | 40 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | <0.003 | <0.003 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | mg/L | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.01 | <0.01 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0012 | 0.0011 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 104 | 40 | 30 | mg/L | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.86 | 0.1 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 900000 | <20 | 10000 | 个/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 19.2 | 0.8 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 61.8 | 23.8 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.76 | 0.27 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 1.03 | <0.1 | 5 | mg/L | 是 |
| 瓯海区 | 温州嘉鸿废水处理有限公司 | 2014-4-16 0:00:00 |  | 9000 | 6000.00 | 总铝 | 6.6 | 0.4 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 152 | 52.1 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 27.2 | 0.84 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 电镀污染物排放标准 |  |  | 总银 |  | <0.001 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.165 | <0.003 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 266 | 0.24 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 148 | 0.05 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.45 | 0.11 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 234 | 0.34 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值 |  |  | 总磷 | 78.2 | 3.89 | 8 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 20.2 | 8.03 | 35 | mg/L | 是 |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 426 | 0.164 | 1 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 181 | 37.1 | 20 | mg/l | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.64 | 1.5 | 20 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 383 | 321 | 500 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.00001 | 0.00001 | 0.05 | m/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 2.15 | 8.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 144 | 0.06 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 97 | 50 | 400 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 95.6 | <0.05 | 5 | mg/l | 是 |
| 永嘉县 | 永嘉县桥头镇外垟头电镀基地废水处理站 | 2014-5-8 0:00:00 | 电镀污染物排放标准 | 1200 | 700.00 | PH值 | 5.55 | 6.86 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 13.2 | 1.025 | 1 | mg/L | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 647 | 48 | 80 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | 0.00013 | 0.00007 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.008 | 0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | 0.065 | 0.038 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | 0.005 | 0.005 | 0.2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 22.2 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铜 | 73.5 | 0.03 | 0.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 513 | 34 | 50 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总锌 | 56 | 0.11 | 1.5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铁 | 0.015 | 0.11 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 21.4 | 28.9 | 15 | mg/L | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 155 | 39.4 | 20 | mg/L | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 氰化物（总氰化合物） | 76.8 | 0.015 | 0.3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 | 216 | 7.56 | 10 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1.66 | 0.75 | 3 | mg/L | 是 |
| 乐清市 | 乐清市芙蓉污水处理有限公司 | 2014-5-26 0:00:00 |  | 300 | 28.00 | 总磷 | 2.8 | 0.066 |  | mg/L |  |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 176 | 9 |  | mg/L |  |
|  |  |  | 污水综合排放标准 |  |  | 总锌 | 10.1 | 0.018 | 2 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.65 | 0.74 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 405 | 208 | 15 | mg/L | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 24.7 | 0.42 | 5 | mg/l | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 456 | 304 | 100 | mg/l | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 280 | 4 | 50 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镍 | 6.38 | 0.177 | 1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | PH值 | 2.37 | 8.63 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 114 | 10 | 20 | mg/l | 是 |
| 乐清市 | 乐清市水环境处理有限责任公司 | 2014-4-15 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 40000 | 33055.00 | PH值 | 7.29 | 7.34 | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 生化需氧量 | 199 | 6.2 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总磷 | 5.02 | 1.64 | 3 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量 | 2170 | 26 | 100 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 色度 | 200 | 8 | 40 | 倍 | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总汞 | <0.0001 | <0.0001 | 0.001 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总镉 | 0.001 | <0.001 | 0.01 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铬 | 0.018 | <0.001 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 六价铬 | <0.004 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总砷 | 0.0008 | 0.0018 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总铅 | <0.003 | <0.003 | 0.1 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 悬浮物 | 2750 | 10 | 30 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（LAS） | 0.24 | <0.05 | 2 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 粪大肠菌群数 | 36000000 | 24000 | 10000 | 个/L | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮 | 30.1 | 4.34 | 25 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 总氮 | 31.2 | 14 |  | mg/L | 否 |
|  |  |  |  |  |  | 石油类 | 0.9 | 0.06 | 5 | mg/L | 是 |
|  |  |  |  |  |  | 动植物油 | 6.5 | 0.13 | 5 | mg/L | 是 |