浙江煊伟新材料有限公司印染车间整治提升项目竣工环境保护验收现场检查意见

2014年6月27日，温州市环境保护局会同瑞安市环境保护局对浙江煊伟新材料有限公司印染车间整治提升项目进行了现场检查，并召开现场检查会。参加会议的单位还有温州市环境保护设计科学研究院、浙江中一检测研究院股份有限公司、浙江煊伟新材料有限公司等。与会代表现场检查了该项目的环保设施建设与运行情况，听取了浙江煊伟新材料有限公司的环境保护执行情况、温州市环境保护设计科学研究院环评报告及浙江中一检测研究院股份有限公司的项目工程竣工环境保护验收检测报告的汇报，审阅并核实了有关材料。经认真讨论，形成如下检查意见：

一、项目基本情况

浙江煊伟新材料有限公司位于瑞安市汀田镇联西工业区联中东路1号，设计年生产规模3800万米网布。于2013年11月委托温州市环境保护设计科学研究院编制完成《浙江煊伟新材料有限公司印染车间整治提升项目》环境影响报告书，2014年1月2日通过温州市环境保护局批复（温环建[2014]011号）。项目总投资总投资5800万元，其中环保投资281万元，分别用于废水、废气等治理设施建设。

- 环境保护执行情况

(一)废水方面

该项目废水主要包括有生产废水、地面清洗水和生活废水。生产废水和地面清洗水主要产生于染色和清洗工序，废水经各种形式收集后纳入厂区废水处理设施处理。生活废水主要来自厂内员工日常用水，主要污染物为CODcr、氨氮等，废水经化粪池预处理后纳入厂区废水处理设施生化系统处理，废水处理设施由上海金山联合环境工程公司设计并施工，设计处理能力600t/d，废水经处理后部分就近排放，部分经深度处理后回用。

(二)废气方面

该项目工艺废气主要为定型机废气，废气经静电吸收净化处理装置处理后排放。

(三)固体废物

该项目产生的固体废弃物主要有定型机废油、废包袋及生活垃圾等。

(四)噪声方面

噪声源主要来自空压机房、锅炉房及各生产车间。

三、验收监测结果

(一)废水

该项目废水经处理后所排放的pH值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、色度、苯胺类、硫化物浓度均符合《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)中表2标准。检测期间废水产生量分别为289t/d和290t/d，回用水量分别为195t/d和188t/d，回用率分别为67.5%和64.8%，符合环评批复要求。

(二)废气

定型机废气经处理后所排放的颗粒物、非甲烷总烃均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准。

厂界无组织臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级标准。

(三)噪声

该项目厂界噪声4个测点4次昼、夜间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类声环境功能区标准。

(四)固体废物

该项目产生的定型机废油委托温州云光废油回收有限公司处置，废包装袋委托厂家回收处置，生活垃圾则由环卫部门统一清运处理。

(五)总量控制

验收监测报告表明，该项目各项污染物排放总量均符合环评批复的要求。

(六)环境风险防范设施和应急措施

已编制事故应急预案并通过瑞安市环保局备案（备案号：3303812013013)，并建有4M3初期雨水池一座和100M3事故应急池一座，废水经收集后纳入厂区污水处理设施。

四、检查结论

检查组经现场检查，认真审阅有关资料，充分讨论后认为，浙江煊伟新材料有限公司印染车间整治提升项目基本落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告书及批复的意见，在建设和运营中没有重大环境影响问题，在正常生产的情况下，其主要污染物基本达标排放，有较齐全的环保管理制度，检查组建议申请建设项目竣工环境保护验收。

五、建议和要求

(一) 对废水、废气处理设施操作人员进行上岗培训，定期对各类环保设施进行维护并作好运行台账，确保各污染指标稳定达标排放；

(二)加强对各种化学品原辅材料运输、存储、使用过程的管理；

(三)燃煤锅炉不在本次审批及验收范围之内；

(四)根据瑞安市人民政府（瑞政函[2013]29号）要求，2014年年底前你单位污水必须纳管排放，若到期未完成，由瑞安市政府负责对你单位印染车间实施停厂关闭，且在污水纳管之前不得生产；

(五)根据批复意见，该项目不设大气环境防护距离，其他各类距离要求，请建设单位、当地政府和有关部门按照国家卫生、安全、产业等主管部门按相关规定予以落实。

检查组

2014年6月27日