瑞安市革新机电有限公司电镀车间整治提升项目

竣工环境保护验收现场检查意见

2014年6月26 日，温州市环境保护局会同瑞安市环境保护局对瑞安市革新机电有限公司电镀车间整治提升项目进行了现场检查，并召开了现场检查会。参加会议的单位还有浙江瑞阳环保科技有限公司、浙江中一检测研究院股份有限公司、瑞安市革新机电有限公司等。与会代表现场检查了该项目的环保设施建设与运行情况，听取了瑞安市革新机电有限公司的环境保护执行情况、浙江瑞阳环保科技有限公司环评情况报告及浙江中一检测研究院股份有限公司的项目工程竣工环境保护验收检测报告的汇报，审阅并核实了有关材料。经讨论，形成如下检查意见：

一、项目基本情况

瑞安市革新机电有限公司电镀车间整治提升项目位于瑞安市莘塍东新工业区，为园区外保留少数标杆企业，主要从事以空调电机、洗衣机电机、汽车电机等端盖为主导产品的电镀加工，核定配套的电镀容量9.06万升，为4条全自动镀锌线。该项目于2013年11月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成《瑞安市革新机电有限公司电镀车间整治提升项目环境影响报告书》，2014年1月2日通过温州市环境保护局批复（温环建〔2014〕008号）。项目实际建设情况为：电镀容量8.45万升，3条全自动镀锌线，另外一条生产线不上。

二、环保执行情况

(一)废水方面

该项目生活废水经生态化粪池处理达标后接入工业区管网进入瑞安市江北污水处理厂；生产废水经处理后再经废水深度处理系统处理50%回用于电镀工艺用水，其余废水达标后排入污水管网进入瑞安市江北污水处理厂。

(二)废气方面

该项目废气主要为氯化氢废气，废气收集经酸雾吸收处理后高空排放，排气筒高度为15米。

(三)噪声方面

噪声主要来源于电镀流水线、废气吸收塔、污水处理站等。

三、验收监测结果

(一)废水

验收监测期间，污水处理站标排口的废水中的重金属等污染物排放均能达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表2标准限值，COD能达到《污水综合排放标准》（GB8978-96）中的三级标准排放限值，氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）间接排放浓度限值。中水回用率达56.5%，符合环评批复的回用要求。

(二)废气

验收监测期间，该项目电镀酸雾经酸雾吸收塔处理后所排放的氯化氢符合《电镀污染物排放标准》（GB/21900－2008）中新建企业污染物表5排放标准，排气筒高度约15米。

厂界无组织废气氯化氢日均值浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）二级标准，厂界无组织废气氨和硫化氢日均值浓度均符合《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的二级排放标准。

(三)噪声

验收监测期间，该项目厂界东、南、北三个监测点昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准的限值；厂界西监测点昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)4类标准的限值。

(四)总量控制

验收监测结果表明，该项目所排放化学需氧量0.81t/a， 氨氮0.160t/a，总量符合环评批复要求。

(五)、固体废物

电镀污泥委托温州市中金岭南科技环保有限公司统一处理，生活垃圾由环卫部门收集后清运处理。

四、环境事故风险防范

已编制事故应急预案并报送瑞安市环境保护局，于2013年12月16日通过瑞安市环境保护局备案(备案编号：3303812013016)。

五、检查结论

检查组经现场检查，认真审阅有关资料，充分讨论后认为，瑞安市革新机电有限公司电镀车间整治提升项目基本落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告书及批复的意见。在建设和运营中没有重大环境影响问题，在正常生产的情况下，其主要污染物基本达标排放，有较齐全的环保管理制度，检查组建议申请建设项目竣工环境保护验收。

六、建议和要求

(一)加强环保管理对专职的处理设备操作人员进行岗位培训，对治理设施定期进行维护，定期进行监测，做好运行台账纪录，确保稳定达标排放和总量控制要求；

(二)定期开展应急演练，做好总结记录，加强安全生产管理，

完善相应的环保管理制度，并加强对环保管理制度的落实以及环保

设施运行的监督管理，将责任落实到人，提高风险防范能力；

(三)根据国家有关规定，妥善处理各种固体废物，危险废物要委托有资质的单位处理，规范固体废物转移制度，防治二次污染；

(四)完善各类环保管理制度，加强生产安全及各种化学品原辅材料运输、储存、使用过程的管理，提高风险防范能力；

(五)积极做好清洁生产，推广使用先进的生产设备和低毒无毒生产工艺，改进清洗方法，禁止六价铬钝化、氰化镀锌工艺；

(六)锅炉不在本次验收范围之内；

(六)请瑞安市环境保护局负责本项目营运期的日常环境监管工 作。

检查组

2014年6月26日