温环验[2014]036号

关于瑞安市华光经编厂印染车间整治提升项

目竣工环境保护验收意见的函

瑞安市华光经编厂：

你单位《瑞安市华光经编厂印染车间整治提升项目竣工环境保护验收申请》等相关验收材料收悉。我局于2014年6月27日对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查，经研究，现将验收意见函告如下：

一、该项目位于瑞安市塘下镇鲍田中心东路101号，主要从事汽车内饰面料的生产、销售。核定配备的各种染色机12台，脱水机2台。该项目于2013年12月委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制完成《瑞安市华光经编厂印染车间整治提升项目环境影响报告书》，2014年1月2日通过温州市环境保护局批复（温环建〔2014〕004号）。项目实际建成内容与环评批复基本一致。

二、浙江中一检测研究院股份有限公司的项目编制的《瑞安市华光经编厂印染车间整治提升项目环境保护竣工验收监测报告》表明：

(一)废水

该项目废水经处理后的pH值、CODcr、氨氮、SS、BOD5、总磷、总氮、色度、苯胺类、硫化物等污染物排放均达到了《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2标准。回用率符合环评批复要求。

(二)废气

该项目定型、复合废气经净化设施处理后所排放的颗粒物、氮氧化物、非甲烷总烃三项指标均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）中二级标准，排气筒高度约15米。

厂界无组织排放的硫化氢、氨气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）二级标准，非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297 -1996）中无组织排放限值。

(三)噪声

该项目厂界东、南、北三个监测点昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准的限值；厂界西监测点昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准的限值。

(四)总量控制

化学需氧量、氨氮排放总量均符合环评批复总量控制指标要求。

(五)环境风险防范设施和应急措施

已编制事故应急预案并通过瑞安市环保局备案（备案号：3303812013010)。

三、该项目履行了建设项目环境影响审批手续，执行了环境保护“三同时”制度，基本落实了环境影响评价报告及批复提出的相关污染防治措施，其主要污染物排放基本符合国家有关标准的要求，污染物排放总量符合总量控制指标要求，原则同意配套的环保设施投入运行。

四、正式运行后要做好以下工作:

(一) 加强环保管理对专职的处理设备操作人员进行岗位培训，对治理设施定期进行维护，定期进行监测，做好运行台账纪录，确保稳定达标排放和总量控制要求；

(二)定期开展应急演练，做好总结记录，加强安全生产管理，完善相应的环保管理制度，并加强对环保管理制度的落实以及环保设施运行的监督管理，将责任落实到人，提高风险防范能力；

(三)根据国家有关规定，妥善处理各种固体废物，危险废物要委托有资质的单位处理，规范固体废物转移制度，防治二次污染;

(四)完善各类环保管理制度，加强生产安全及各种化学品原辅材料运输、储存、使用过程的管理，提高风险防范能力；

(五)根据瑞政函[2013]29号文件要求，2014年年底前你公司污水必须纳管排放。到期如不能纳管排放，由瑞安市政府负责对你公司印染车间实施停产关闭，在污水未纳管之前不得生产；

(六)锅炉不在本次验收范围之内；

(七)本项目不设大气环境防护距离，其他各类距离要求请建设单位根据相关部门规定予以落实；

五、请瑞安市环保局负责本项目营运期的日常环境监管工作。

温州市环保局

2014年7月14日

抄送：瑞安市环保局。

温州市环保局 2014年7月15日印发