表三   验收组意见

温州地区110 kV起步输变电工程（陆域部分）竣工环境保护验收意见 温州市环境保护局于2013年12月26日在浙江省温州市组织召开了温州地区110 kV起步输变电工程（陆域部分）竣工环境保护验收会。参加会议的有龙湾区环保局、温州市环保局瓯江口新区分局、国网浙江省电力公司温州供电公司（建设单位）、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院（调查单位）等单位的代表，会议成立了验收组，名单附后。 与会专家和部分代表对该工程环境保护措施的落实情况进行了现场检查，会议听取了建设单位对工程环境保护执行情况和调查单位对竣工验收调查表的介绍，验收组经认真讨论，形成验收意见如下： 工程基本情况 本次验收内容为温州地区110 kV起步输变电工程（陆域部分），工程位于温州市瓯江口新区灵昆半岛起步区纬一路（在建）和经四路（在建）交叉口，工程新建变电站一座，户内布置，远期主变规模3×80 MVA，本期主变规模2×80 MVA，新建220kV苏川变-110kV起步变陆域部分输电线2×16.254km。 2011年7月浙江省辐射环境监测站完成温州地区110 kV起步输变电工程（陆域部分）环境影响评价文件编制。2011年8月5日温州市环保局以温环辐[2011]14号文件对该工程环评文件进行批复。2011年10月9日浙江省发展和改革委员会以浙发改能源[2011]1349号对该工程进行核准。2012年6月5日浙江省电力公司以浙电基[2012]656号对该工程初设文件进行批复。 温州地区110 kV起步输变电工程实际总投资30550万元，其中环保投资207.2万元，环保投资占工程总投资的0.67%。工程于2012年6月13日开工建设，2013年10月17日投入试运行。 二、环境保护执行情况 该工程建设前期环保审查、审批手续齐全。项目建设过程中落实了施工期的环境保护措施，运营期的环境保护设施已按批准的环境影响报告表及批复要求与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。运营单位环境保护管理机构健全，环保规章制度较完善。 1、生态环境影响 变电站选址及线路路径避开了自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标。工程施工临时占地已按原有的土地功能进行了恢复。所采取的水土保持措施有效防治了水土流失，工程建设造成的区域生态环境影响较小。 2、电磁环境影响 工程变电站厂界各监测点工频电场强度为2.87×10-3~0.153 kV/m，磁感应强度为1.81×10-5~3.39×10-5 mT；工程周围环境敏感点各监测点工频电场强度为1.90×10-3~0.579 kV/m，工频磁感应强度为1.82×10-5~6.53×10-4 mT。电场强度和磁感应强度分别符合4 kV/m和0.1 mT标准限值要求。

续表三   验收组意见

在频率为0.5 MHz时，距变电站围墙外20 m、距输电线边导投影20 m和灵昆DGPS、AIS台南侧各监测点位无线电干扰值为38.4~44.2 dB（μV/m），均符合《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）中46 dB（μV/m）的要求。 3、声环境影响 工程变电站南侧和东侧厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准（昼间55 dB（A）、夜间45 dB（A））的要求；西侧和北侧厂界昼噪声超标，主要原因为变电站北侧建筑工地施工使用工程车辆和打桩机噪声较大。工程敏感点上岩头村灵昆西路15#和双昆村昆祥路164#噪声检测结果不符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间55 dB（A）、夜间45 dB（A））的要求，其余环境敏感点均符合相应的声功能区标准。上岩头村灵昆西路15#昼间噪声超标主要原因为房屋在灵昆西路旁，监测时来往施工车辆较多;双昆村昆祥路164#昼间噪声超标主要原因为房屋西侧顺绅服饰厂生产产生的噪声较大。 4、水环境影响 工程采用无人值班，仅有一人值守，生活污水排放量很少。变电站站设有化粪池，生活污水经化粪池处理后不外排。事故油污由厂家回收处理。 5、其它环境影响 运行期产生的废旧蓄电池由国网浙江省电力公司温州供电公司统一回收，办理相关转移手续并交有资质单位回收处理。生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置。 6、公众意见调查 施工期间温州市环保局收到收到周宅村老码道路5-7号（4F平，线路跨越，净空约20 m）居民有关高压电磁环境和安全方面的投诉。验收调查监测时，建设单位会同温州市环保局、温州市环保局瓯江口新区分局、周宅村村委和检测单位对该居民家一楼门前空地和四楼楼顶进行工频电磁场检测，当面解释和分析现场监测结果，并宣传高压方面的安全和环保知识消除该居民疑虑。验收公示期间，未收到公众有关本次验收工程环保问题的投诉或建议。 三、验收结论 温州地区110kV起步输变电工程（陆域部分）落实了环境影响报告表及其批复提出的生态保护及污染防治措施，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）的有关规定，具备环保验收的条件。验收组经认真讨论，建议工程通过竣工环境保护验收。 四、建议 1. 进一步加强与工程周边公众的沟通，开展相关科普宣传活动，增进公众对本工程的了解； 2. 加强工程竣工后运行期间的环境监督管理，对出现的环境问题及时采取措施。 二〇一三年十二月二十六日