温环辐验〔2014〕6号

国网浙江省电力公司温州供电公司：

由你单位报送的《关于要求对温州地区220千伏瑶溪变110千伏配套送出线路工程进行竣工环境保护验收的函》（温电函〔2014〕102号）、《110kV衙城变增容改造等9个输变电工程建设环境保护执行情况报告》及《温州地区220kV苏川（瑶溪）变110kV配套送出线路工程建设项目竣工环境保护验收申请表》、《温州地区220kV瑶溪变110kV配套送出线路工程建设项目竣工环境保护验收调查表》（以下简称“调查表”）、龙湾区环保局的意见均已收悉。经研究，现就220kV苏川（瑶溪）110kV配套送出线路工程提出如下验收意见：

一、工程位于龙湾区瑶溪镇，本期验收规模主要包括：

110kV永强-农业开口线2×2.7km和110kV状元开口线路2×2.8km，其中苏川（瑶溪）变出线1#～6#按同塔四回架设，线路长0.58 km，其余均为同塔双回架设。具体验收内容见“调查表”。

我局于2013年12月对该项目进行了竣工环境保护验收现场检查。

二、建设单位对临时施工占地按原有土地功能进行了恢复；采取的水土保持措施有效防治了水土流失，工程建设造成区域生态环境影响较小。

三、中国水电顾问集团华东勘测设计研究院编制的《温州地区220kV瑶溪变110kV配套送出线路工程建设项目竣工环境保护验收调查表》表明：

线路周围敏感点工频电场、磁感应强度均低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价规范》中规定的居民区工频电场评价标准（4kV/m）和公众全天辐射时的磁感应强度评价标准（0.1mT）。

工程在正常运行工况下，频率为0.5MHz时，线路边导线地面投影外20m处无线电干扰值均低于《高压交流架空送电无线电干扰限值》（GB15707-1995）规定的频率为0.5MHz时无线电干扰限值（46dB（μV/m））。

各监测点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区的标准要求。

四、该工程环境保护手续基本补齐，在建设过程中基本符合环境影响评价的要求，主要污染物达标排放，工程竣工环境保护验收合格，准予投入正式运营。

五、工程运营中应做好以下工作：定期对工程的工频电磁场和噪声进行跟踪监测，发现问题，及时采取措施解决；加强与工程邻近居民的沟通，宣传必要的科普知识。

六、请龙湾区环保局做好该项目运行期的环境监管工作。

温州市环保局

2014年8月8日

抄送：浙江省辐射环境监测站，龙湾区环保局。