附表3  2014年第三季度温州市工业废气重点污染源监督性监测达标情况

| 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 流量（m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温州伟明环保能源有限公司 | 排气筒 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-9-15 13:00:00 | 104780.000000 | 156.0 | 10.30 | 烟尘 | 30 | 28 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 298 | 277 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | <0.00008 | <0.00008 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
|  | 排气筒1 |  |  | 95247.000000 | 147.0 | 10.70 | 烟尘 | 26 | 26 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 41 | 40 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 191 | 186 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | <0.00008 | <0.00008 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | 38 | 36 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 4.9 | 4.8 | 75 | mg/m3 | 是 |
| 温州沿江蒸汽供应有限公司 | 排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-8-15 10:00:00 | 83046.000000 | 80.7 | 12.80 | 烟尘 | 16 | 23 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 239 | 342 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 138 | 197 |  | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 浙江伟明环保股份有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-8-18 15:00:00 | 151231.000000 | 150.0 | 12.60 | 烟尘 | 33 | 38 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 227 | 269 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00026 | 0.00031 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 7.2 | 8.5 | 75 | mg/m3 | 是 |
| 温州合力革业有限公司 | 烟囱 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-9-16 14:00:00 | 23380.000000 | 162.0 | 13.90 | 烟尘 | 111 | 183 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 124 | 205 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 41 | 68 |  | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 温州人造革有限公司 | 燃煤锅炉排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-8-25 16:00:00 | 42116.000000 | 98.0 | 12.80 | 烟尘 | 124 | 177 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 139 | 198 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 370 | 527 |  | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 温州市新兄弟人造革有限公司 | 烟囱 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-9-1 9:00:00 | 54541.000000 | 96.0 | 10.10 | 烟尘 | 185 | 199 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 57 | 61 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 248 | 266 |  | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 温州永强垃圾发电有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-8-25 15:00:00 | 170755.000000 | 151.0 | 12.30 | 烟尘 | 26 | 30 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 305 | 351 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00038 | 0.00044 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
| 浙江格林兰印染有限公司 | 燃煤锅炉排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-7-31 16:00:00 | 63321.000000 | 91.0 | 15.70 | 烟尘 | 57 | 124 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 30 | 60 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 105 | 230 |  | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 浙江康乐药业有限公司 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-8-27 9:00:00 | 24730.000000 | 52.0 | 18.00 | 烟尘 | 8 | 30 | 250 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 104 | 409 | 1200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 64 | 250 |  | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
| 温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司 | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-8-21 15:00:00 | 48710.000000 | 151.0 | 11.80 | 烟尘 | 44 | 48 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 218 | 238 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00033 | 0.00036 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | 0.17 | 0.18 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | 33 | 36 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | 3.3 | 3.6 | 75 | mg/m3 | 是 |
| 温州中石油燃料沥青有限责任公司 | 中油锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-7-17 13:00:00 | 81321.000000 | 69.0 | 14.50 | 烟尘 | 51.8 | 139 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 134 | 361 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 135 | 355 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  | 2014-9-2 12:00:00 | 91047.000000 | 55.0 | 14.30 | 烟尘 | 54.6 | 143 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 69 | 180 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 130 | 340 | 400 | mg/m3 | 是 |
| 苍南县宜嘉垃圾发电有限公司(苍南县伟明垃圾发电有限公司) | 烟囱中部 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2014-8-26 15:00:00 | 66494.000000 | 145.0 | 12.40 | 烟尘 | 26 | 30 | 80 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | <30 | <30 | 260 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 | 316 | 369 | 400 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汞及化合物 | 0.00062 | 0.00072 | 0.2 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 铅及化合物 | <0.15 | <0.15 | 1.6 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 镉及化合物 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | 1 | 1 | 1 | 级 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 一氧化碳 | <30 | <30 | 150 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 氯化氢 | <3 | <3 | 75 | mg/m3 | 是 |
| 温州矾矿 | 排放口 | 工业炉窑大气污染物排放标准 | 2014-9-14 15:00:00 |  |  |  | 烟尘 | 61 | 61 | 300 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 | 532 | 532 | 1430 | mg/m3 | 是 |
| 浙江华峰氨纶股份有限公司 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-8-15 10:00:00 | 194888.597640 | 89.0 | 10.13 | 烟尘 | 71.1 | 76.3 | 250 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 193640.552990 |  |  | 二氧化硫 | 202 | 217 | 1200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 193821.989520 |  |  | 氮氧化物 | 178 | 191 |  | mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 |
| 浙江华峰新材料股份有限公司 | 排放口 | 锅炉大气污染物排放标准 | 2014-8-14 9:00:00 | 178333.333330 | 105.8 | 11.42 | 烟尘 | 93.1 | 114 | 200 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 183018.867920 |  |  | 二氧化硫 | 174 | 212 | 900 | mg/m3 | 是 |
|  |  |  |  | 182709.677410 |  |  | 氮氧化物 | 127 | 155 |  | mg/m3 |  |