平阳县水头皮革基地整治项目

（温州市奋勇皮业有限公司）

竣工环境保护验收现场检查意见

2014年8月29日，温州市环境保护局会同平阳县环境保护局对平阳县水头皮革基地整治项目（温州市奋勇皮业有限公司）进行了现场检查，并召开了现场检查会。参加会议的单位还有平阳县环境监测站、平阳县和佳污水处理有限公司、温州市奋勇皮业有限公司。与会代表现场检查了该项目的环保设施建设与运行情况，听取了温州市奋勇皮业有限公司的环境保护执行情况及平阳县环境监测站的项目竣工环境保护验收检测报告的汇报，审阅并核实了有关材料。经认真讨论，形成如下检查意见：

一、项目基本情况

温州市奋勇皮业有限公司位于平阳县水头镇金园大道6号，兼并整合后转鼓为29只，从蓝矾皮开始生产，设计年产150万张猪皮、50万张牛皮。项目于2013年8月由温州市环科院编制完成《平阳县水头皮革基地整治项目（温州市奋勇皮业有限公司）环境影响报告书》，2013年9月通过温州市环保局审批（温环建[2013]075号）。项目实际建成内容与环评批复基本一致。

二、环境保护执行情况

(一)废水方面

该项目生产废水分为含铬废水和综合废水，分类收集，分流进入平阳县和佳污水处理有限公司统一处理。

(二)废气方面

该项目有一台6吨/时的燃煤锅炉，废气经双碱法脱硫除尘装置处理后高空排放，排气筒高度约20米。

恶臭主要为蓝皮堆场堆放和取料过程中扬起的恶臭，蓝皮堆场采取覆盖措施。削匀和磨革工序在单独密闭车间操作，不外排粉尘，密闭车间定时进行清理。

(三)固体废物

该项目产生的主要固废包括皮革边角料、煤渣及生活垃圾。片皮、削匀过程产生的皮革边角料属危险废物，由再生革企业回收再利用，锅炉煤渣收集后出售利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

噪声方面

该项目的噪声主要为制革设备在运转时产生的噪声，主要设备包括的转鼓、片皮机、挤水剂、削匀机、磨革机以及锅炉鼓风机、引风机等。

三、验收监测结果

(一)废水

该项目污水处理设施主要功能为临时储水，生产过程中产生的综合废水和含铬废水在储存到一定量时用潜水泵抽至平阳县和佳污水处理厂进行处理。企业综合废水和含铬废水分流清楚，由于猪皮在染色过程中会有一定浓度的铬释放到染色水中，导致综合废水中存在一定的总铬。

(二)废气

一台6吨/时燃煤锅炉产生的废气经双碱法脱硫除尘装置处理后所排放的烟尘、二氧化硫符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中二类区Ⅱ时段标准（锅炉房烟囱高度没有达到相关要求，其烟尘和二氧化硫排放浓度按相应标准值的50%执行），排气筒高度为20米。

厂界无组织排放废气的硫化氢和臭气浓度均达到了《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级排放标准；厂界无组织排放废气的臭气浓度，3个测点监测结果均达标，东面测点6次监测结果有3次超标，3次超标值为22，21，25，超标测点附近没有居民住宅。

(三)噪声

厂界4个测点昼夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类声环境功能区标准。

(四)固体废物

该项目产生的主要固废包括皮革边角料、煤渣及生活垃圾。片皮、削匀过程产生的皮革边角料属危险废物，由再生革企业回收再利用，锅炉煤渣收集后出售利用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

(五)总量控制

验收监测报告表明，该项目化学需氧量、氨氮、二氧化硫、符合排放总量均符合环评批复的要求。

四、检查结论

检查组经现场检查，认真审阅有关资料后认为，平阳县水头皮革基地整治项目（温州市奋勇皮业有限公司）基本落实了环境保护“三同时”制度和环境影响评价报告书及批复的意见，在建设和运营中没有重大环境影响问题，检查组建议申请建设项目竣工环境保护验收。

五、建议和要求

1、建立管理台账，加强生产安全，提高风险防范能力；

2、提高废气收集能力，做好原料存放管减少生产过程中废气的无组织排放，提高车间换气通风能力以降低车间废气浓度；

3、定期开展应急演练，做好总结记录，加强安全生产管理，完善相应的环保管理制度，并加强对环保管理制度的落实以及环保设施运行的监督管理，将责任落实到人，提高风险防范能力；

4、本项目不设大气环境防护距离，其他各类距离要求，请建设单位根据相关部门规定予以落实；

5、对原料桶等污染项目进行专门车间储存，并做好密闭换气事项，减少生产车间原料桶的存放，及时让原厂家回收利用并签订回收协议。

6、对厂界东面无组织排放废气的臭气浓度超标点进行补测；对氮氧化物排放浓度和总量进行补测。

检查组

2014年8月29日