温州医科大学附属口腔医院江滨分院建设项目

环境影响报告书

（公示稿）

浙江瑞阳环保科技有限公司

ZHE JIANG  RUIYANG  ENVIRONMENTAL  PROTECTION TECHNOLOGYCO.,LTD

国环评证：乙字第2035号

二〇一五年九月

目  录

1、前   言	1

1.1项目由来	1

1.2项目概况	2

1.3评价工作过程	2

1.4评价关注的主要环境问题	3

1.5报告书主要结论	3

2、总   则	5

2.1编制依据	5

2.2评价因子与评价标准	9

2.3评价工作等级和评价重点	14

2.4评价范围及环境敏感区	16

2.5相关规划及环境功能区划	18

3、建设项目概况与工程分析	23

3.1建设项目概况	23

3.2水平衡分析	30

3.3工程分析	30

4、环境质量现状调查与评价	36

4.1区域环境概况	36

4.2环境质量现状调查与评价	40

5、环境影响预测与评价	43

5.1地表水环境影响评价	43

5.2大气环境影响评价	44

5.3声环境影响评价	49

5.4固体废物影响评价	53

5.5地下水环境影响评价	53

5.6外环境对本项目影响评价	54

6、社会环境影响分析	61

6.1社会影响分析	61

6.2 社会互适性分析	62

7、环境风险评价	63

7.1环境风险分析评价概述	63

7.2风险识别	63

7.3风险事故分析	64

7.4风险防范措施	65

7.5事故应急预案	67

7.6小结	68

8、环境保护措施及其经济、技术论证	69

8.1地表水环境污染防治措施	69

8.2大气环境污染防治措施	71

8.3声环境污染防治措施	72

8.4固体废物处置措施	72

8.5地下水环境污染防治措施	75

8.6外环境对本项目影响的防治措施	75

8.7污染防治措施汇总	75

8.8环保投资估算及比例分析	76

9、污染物排放总量控制与清洁生产分析	77

9.1污染物排放总量控制分析	77

9.2清洁生产分析	77

10、环境影响经济损益分析	79

10.1社会效益分析	79

10.2经济效益分析	79

10.3环境损失分析	80

10.4环境影响效益分析结论	81

11、环境管理与环境监测	82

11.1环境管理	82

11.2环境监测计划	83

12、公众参与	85

12.1公众意见调查的目的作用	85

12.2公众意见调查的方式、内容和对象	85

12.3环评信息公示情况	89

12.4公众参与调查结论	89

13、环境影响评价结论	90

13.1结论	90

13.2公众意见调查结论	94

13.3环保审批原则符合性分析	94

13.4建议	96

13.5环境影响评价总结论	97

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目所在地环境监测点位图

附图3：项目所在建筑相对位置图

附图4：项目周边环境现状图

附图5：项目平面布置图

附图6：项目所在地用地规划图

附图7：温州市生态环境功能区划图

附图8：温州市环境空气功能区划图

附图9：温州市水环境功能区划图

附图10：温州市声环境功能区划图

附件：

附件1：温州市卫生和计划生育委员会，关于同意增医疗机构执业地址的批复

附件2：组织机构代码证

附件3：土地证

附件4：房产证

附件5：租赁合同

附件6：监测报告（大气、噪声、地下水）

附件7：医院污水检测报告，温（市）疾控检字第201400422号

附件8：公众调查样本（个人、团体）

附件9：第一次、第二次公示内容、报纸公示

附件10：公示照片

附件11：公示证明

附件12：评审意见及专家签到表

附件13：修改清单

附表：

建设项目环境保护审批登记表

1、前   言

1.1项目由来

牙科是医学学科分类之一，主要治疗牙齿、牙周相关的疾病。随着温州市经济社会的不断发展进步，人口的不断增加，人民群众对口腔医院的门诊和住院需求也日益增长，要求也越来越高。温州医科大学附属口腔医院成立于2002年，是浙南地区首家集口腔及颌面部疾病诊治、预防、保健和口腔医学教育、科研于一体的省级公立口腔专科医院。医院现有学院路院区、广场路院区和瓯海分院三个院区，建筑面积5000多平方米，牙科综合治疗台100多张，设有口腔内科、口腔颌面外科等临床和医技科室。根据调查，鹿城区滨江街道现有口腔医疗卫生资源仅有个体诊所1家，目前还没有一家较具规模的口腔医疗单位，无法满足当地群众对口腔医疗服务的需求。因此，温州医科大学附属口腔医院江滨分院的建设在一定程度上满足社会对口腔医院的需要。

本项目为温州医科大学附属口腔医院江滨分院建设项目，拟租用鹿城区江滨中路万盛锦园1-5幢109室作为口腔医疗用房，租赁建筑面积约585.06m2。根据土地证，本项目所租用土地利用性质为商业用地；根据房产证，本项目所租用房屋规划用途为非居住。根据温州市卫生和计划生育委员会出具的《关于同意增医疗机构执业地址的批复》，本项目拟设置牙椅20张。现因建筑面积限制，为营造良好的医疗环境，温州医科大学附属口腔医院拟在江滨分院设置14张牙椅。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和浙江省建设项目环保管理的有关规定，该项目必须进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第33号），评价类别为报告书。

为此，温州医科大学附属口腔医院委托我单位进行该项目环境影响评价工作。我单位在接受委托后，对拟选地址进行实地勘踏，同时对项目所在地周围环境进行了调查分析，根据国家、省、市的有关环保法规、导则，编制了本项目的环境影响报告书（送审稿）。温州市环境科学学会于2015年8月27日在温州金银岛大酒店会议室主持召开了本项目技术评审会，我单位根据会议评审意见对环评报告相关内容进行了修改、补充和完善，形成本报批稿，现报请审批。

（说明：本项目的环境影响评价内容为温州医科大学附属口腔医院江滨分院建设项目，医院拟设置1台X光牙片机于牙片室、1台X光口腔全景机于牙科全景机室，医院应严格按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002），作好辐射防护工作（如采用防X光辐射的轻质墙、铅制门窗等防护措施），根据《医用诊断X 线卫生防护标准》、《中华人民共和国放射性污染防治法》，本项目X射线辐射分析影响评价由建设单位委托具备相应资质的环评单位另行分析评价。）

1.2项目概况

项目名称：温州医科大学附属口腔医院江滨分院建设项目

项目性质：新建

建设单位：温州医科大学附属口腔医院

建设地点：鹿城区江滨中路万盛锦园1-5幢109室

建设规模：提供门诊治疗服务，不开展手术治疗，不设置病床。本项目租用现有非居住建筑作为营业用房，租赁建筑面积585.06m2。根据温州市卫生和计划生育委员会出具的《关于同意增医疗机构执业地址的批复》，本项目拟设置牙椅20张。现因建筑面积限制，为营造良好的医疗环境，温州医科大学附属口腔医院拟在江滨分院设置14张牙椅。

总投资：500万元。

1.3评价工作过程

本次环境影响评价的工作过程主要包括以下三个阶段。项目具体评价过程详见图1.3-1。

第一阶段：

1、按照《环境影响评价导则 总纲》要求，受业主委托后，研究国家和地方有关环境保护的法律法规、政策、标准及相关规划等，确定项目环境影响评价文件类型为报告书。2015年07月01日-2015年07月14日张贴第一轮信息公告，公告内容包括建设项目的名称及概要、建设项目的建设单位的名称和联系方式、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式、环境影响评价的工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式、项目审批部门联系人及联系电话。

2、根据项目特点，研究相关技术文件和其他有关文件，明确本项目的评价重点，识别环境影响因素、筛选评价因子，对项目进行初步工程分析。对项目选址地进行实地踏勘，对项目地块及周围地区社会、气象、水文、项目所在地周围污染源分布情况进行了调查分析，确定项目环境保护目标、环评工作等级、评价范围和标准。

3、制定工作方案

第二阶段：

1、收集项目区域大气、地表水、地下水环境现状监测资料，并进行分析。

2、收集拟建地环境特征资料包括自然环境、社会环境、区域污染源情况。完成环境现状调查与评价章节。

3、对建设项目进行工程分析。完成大气环境影响预测与评价、水环境影响预测与评价、声环境影响预测与评价、外界环境对本项目的影响评价和社会环境影响评价等。

4、编制建设项目环评公众调查表（个人和团体）。共发放个人公众调查表100份，团体调查表21份。

第三阶段：

1、根据工程分析，提出环境保护措施，完成污染防治对策与生态保护措施以及清洁生产和循环经济章节的撰写。

2、根据建设项目环境影响情况，提出营运期的环境管理及监测计划要求，完成环境管理与环境监测章节撰写。

3、发布建设项目第二轮环保公告，时间为2015年07月20日-2015年07月31日。公告内容包括建设项目概况、建设单位环保工程概况、征求公众意见的范围和主要事项、征求公众意见的具体形式、公众提出意见的起止时间、联系方式等。

4、完成公众参与团体、个人调查，经统计分析评价，撰写好该章节。

5、编制环境影响报告书，送审，评审修改后报批。

1.4评价关注的主要环境问题

1、施工期

本项目租用现有房屋，不涉及土建工程。

2、营运期

水环境重点关注营运期医疗废水对纳污水体的影响；大气环境重点关注医疗废水处理系统产生废气对周边居民生活的影响；声环境重点关注医院内各项设备运行产生的噪声对周边环境的影响；同时关注医疗废物的产生对环境的影响。

1.5报告书主要结论

温州医科大学附属口腔医院江滨分院建设项目具有较好的经济效益，能够改善鹿城区滨江街道口腔医疗资源紧张局面，创造良好医疗环境。本项目的建设符合国家及浙江省产业政策，符合相关的规划，符合环保审批原则的要求。项目在营运过程中会产生一定的污染物，经分析和评价，在全面落实本报告提出的各项污染治理措施的基础上，可基本控制环境污染，做到污染物达标排放。因此，从环保角度来看，本项目的建设可行。

#### 图1.3-1  环境影响评价工作程序图

2、总   则

2.1编制依据

2.1.1国家法律、法规及文件

1、中华人民共和国主席令第22号，《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》（2015.1.1起施行）；

2、中华人民共和国主席令第77号，《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1起施行）；

3、中华人民共和国主席令第87号，《中华人民共和国水污染防治法（2008年修订）》（2008.6.1起施行）；

4、中华人民共和国主席令第32号，《中华人民共和国大气污染防治法（2000年修订）》（2000.9.1起施行）；

5、中华人民共和国主席令第77号，《中华人民共和国环境噪声污染防治法（1996年修订）》（1997.3.1起施行）；

6、中华人民共和国主席令第5号，《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2013年修订）》（2013.6.29起施行）；

7、中华人民共和国主席令第4号，《中华人民共和国循环经济促进法》（2009.1.1起施行）；

8、中华人民共和国主席令第54号，《中华人民共和国清洁生产促进法（2012年修订）》（2012.7.1起施行）；

9、中华人民共和国国务院令第253号，《建设项目环境保护管理条例》（1998.11.29起施行）；

10、中华人民共和国国务院，国发[2005]39号，《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（2005.12.3起施行）；

11、中华人民共和国国务院，国发[2011]35号，《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（2011.10.17）；

12、中华人民共和国国务院，国务院令第380号，《医疗废物管理条例》（2003.6.16实施）；

13、原中华人民共和国环境保护总局，环发[2003]94号文，《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》（2003.5.27发布）；

14、环保部“十二五”全国主要污染物排放总量控制规划；

15、中华人民共和国环境保护部，环发[2014]197号，关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（2014.12.31起施行）；

16、中华人民共和国环境保护部，环发[2012]77号，《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012.7.3起施行）；

17、中华人民共和国环境保护部，环发[2012]98号，关于印发《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012.8.8起施行）；

18、中华人民共和国环境保护部，环发[2012]123号，关于印发《“十二五”危险废物污染防治规划的通知》（2012.10.8起施行）；

19、中华人民共和国环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号，《国家危险废物名录（2008）》（2008.8.1起施行）；

20、中华人民共和国环境保护部，环发[2010]7号，关于发布《地面交通噪声污染防治技术政策》的通知（2010.1.11）；

21、中华人民共和国环境保护部令第33号，《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2015.6.1起施行）；

22、中华人民共和国环境保护部令第5号，《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（2009.3.1起施行）；

23、中华人民共和国环境保护部，环办[2008]70号，《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（2008.9.18）；

24、中华人民共和国环境保护部，环办[2013]104号，《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（2013.11.15）；

25、原中华人民共和国环境保护总局，环发[2006]28号，关于印发《环境影响评价公众参与暂行办法》的通知》（2006.3.18施行）；

26、中华人民共和国环境保护部令第35号，《环境保护公众参与办法》（2015.7.2由环境保护部部务会议通过，2015.9.1施行）；

27、中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会，卫医发[2003]287号，关于印发《医疗废物分类目录》的通知（2003.10.10）；

28、中华人民共和国卫生部令第36号，《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（2003.10.15施行）；

29、中华人民共和国卫生部令48号，《医院感染管理办法》（2006.9.1施行）。

2.1.2地方法规、文件

1、浙江省相关条例文件

（1）浙江省人民代表大会常务委员会公告第5号，《浙江省水污染防治条例》（2009.1.1起施行，2013.12.19修正）；

（2）浙江省第十届人民代表大会常务委员会公告第1号，《浙江省大气污染防治条例》（2003.9.1起施行）；

（3）浙江省第十届人民代表大会常务委员会公告第54号，《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2006.6.1起施行，2013.12.19修正）；

（4）浙江省人民政府令第216号，《浙江省环境污染监督管理办法》（2006.9.1施行，2014.3.13修正）；

（5）浙江省第十一届人民代表大会常务委员会，《浙江省温瑞塘河保护管理条例》（2010.1.1起施行）；

（6）浙江省人民政府令第288号，《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2011.12.1起施行，2014.3.13修正）；

（7）浙江省人民政府，浙政发[2011]68号，《关于印发浙江省环境保护“十二五”规划的通知》（2011.9.26起施行）；

（8）浙江省人民政府办公厅，浙政办发[2012]35号，《关于实施国家新的环境空气质量标准的通知》（2012.5.4发布）；

（9）原浙江省环境保护局，浙环发[2007]57号，《关于印发浙江省主要污染物总量减排管理、监测、统计和考核四个办法的通知》（2007.6.28起施行）；

（10）浙江省环境保护厅，浙环发[2012]10号，《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（2012.4.1起施行）；

（11）原浙江省环境保护局，浙环发[2001]113号，《关于印发<浙江省危险废物交换和转移管理办法>的通知》（2001.4.24起施行）；

（12）浙江省环境保护厅，浙环发[2009]76号，《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（2009.10.29起施行）；

（13）原浙江省环境保护局，浙环发[2007]11号，《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（2007.2.14起施行）；

（14）浙江省环境保护厅，浙环发[2014]28号，《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）>的通知》（2014.5.19）；

（15）浙江省人民政府办公厅，浙政办发[2014]86号，《关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》（2014.7.15起施行）；

（16）浙江省环境保护厅，浙环发[2014]26号，《关于切实加强建设项目环保“三同时”监督管理工作的通知》（2014.5.13起施行）；

（17）浙江省环境保护厅，浙环发[2009]89号，《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》（2009.12.29起施行）；

（18）浙江省环境保护厅，浙环函[2015]195号，关于印发《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法（试行）》的函（2015.7.8起施行）；

（19）浙江省环境保护厅，浙环办函[2015]54号，关于印发《浙江省企业环境风险评估技术指南（第二版）》的通知（2015.4.30发布）。

2、温州市相关条例文件

（1）温州市环境保护局，温环发[2010]73号，《关于进一步严格内河流域建设项目环评审批的通知》（2010.6.28）；

（2）温州市环境保护局，温环发[2010]88号，《温州市建设项目环评审批污染物总量替代管理办法（试行）》（2010.8.30）。

2.1.3技术规范

1、《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2011）；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）；

3、《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

4、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2011）；

5、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

6、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

7、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

8、原浙江省环境保护局《浙江省建设项目环境影响评价技术要点（修订版）》（2005.4）；

9、《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）；

10、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）；

11、《医院排放污水余氯自动监测系统建设技术要求（暂行）》（环办函[2003]283号）。

2.1.4相关产业政策

1、中华人民共和国国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（2013.5.1起施行）；

2、中华人民共和国国土资源部、中华人民共和国国家发展和改革委员会，《关于发布实施<限制用地项目目录（2012年本）>和<禁止用地项目目录（2012年本）>的通知》（2012.5.23起施行）。

2.1.5相关区域规划资料

1、原浙江省环境保护局、浙江省环境监测中心站《浙江省空气环境保护功能区划分图集》；

2、浙江省水利厅、原浙江省环境保护局《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2006.4）；

3、《温州市区声环境功能区划分方案》（2013.5）；

4、《温州市区生态环境功能区规划》（2008.2）；

5、《温州市城市总体规划（2003-2020年）》（2013年修订）；

6、《温州市核心片区洪殿单元（0577-WZ-HX-03）控制性详细规划（修编）》（文件批复：温政函[2015]11号）。

2.1.6项目相关资料

1、温州市卫生和计划生育委员会《关于同意增医疗机构执业地址的批复》；

2、组织机构代码；

3、土地证；

4、房产证；

5、租赁合同；

6、温州医科大学附属口腔医院提供的其他技术资料；

7、温州医科大学附属口腔医院委托浙江瑞阳环保有限公司编制环境影响报告书的委托书。

2.2评价因子与评价标准

2.2.1评价因子

1、施工期

本项目租用鹿城区江滨中路万盛锦园1-5幢109室现有房屋作为口腔医疗用房，不涉及土建工程。

2、营运期

（1）地表水环境

现状评价因子：CODMn、BOD5、氨氮、CODCr、总磷、石油类。

影响评价因子：CODCr、NH3-N、SS、粪大肠杆菌群。

（2）环境空气

现状评价因子：SO2、NOx、PM10。

影响评价因子：臭气浓度、氯气。

（3）声环境

现状评价因子：等效连续A声级Leq。

影响评价因子：等效连续A声级Leq。

（4）地下水环境

现状评价因子：pH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、挥发酚。

（5）项目污染物排放总量控制因子

废水总量控制因子：CODCr、NH3-N。

2.2.2评价标准

1、环境质量标准

（1）地表水环境

根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》，本项目所在区域水功能区为温瑞塘河瓯海工业、农业用水区，水环境功能区为多功能区，目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；纳污水体瓯江（杨府山段）属Ⅲ类功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。相关标准值见表2.2-1。

#### 表2.2-1  地表水环境质量标准    单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | pH | DO | CODMn | NH3-N | BOD5 | 总磷 | COD | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | ≤4 | ≤0.2 | ≤20 | ≤0.05 |

（2）环境空气

根据《浙江省环境空气质量功能区划分图集》，本项目所在区域环境空气为二类功能区，常规污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。项目特征污染因子H2S、NH3和氯参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度。相关标准值见表2.2-2。

#### 表2.2-2  环境空气质量执行标准    单位：mg/m3

| 污染物名称 | 取值时间 | 二级标准浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 1小时平均 | 0.50 |  |
| NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 1小时平均 | 0.20 |  |
| NOx | 年平均 | 0.05 |  |
|  | 24小时平均 | 0.10 |  |
|  | 1小时平均 | 0.25 |  |
| TSP | 年平均 | 0.20 |  |
|  | 24小时平均 | 0.30 |  |
| PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 24小时平均 | 0.07 |  |
| H2S | 一次值 | 0.01 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）（居住区） |
| NH3 | 一次值 | 0.20 |  |
| 氯 | 一次值 | 0.10 |  |
|  | 日均值 | 0.03 |  |

（3）声环境

根据《温州市区声环境功能区划分方案》，本项目位于2类声环境功能区。本项目北侧临江滨中路（规划为城市主干道），根据原国家环境保护总局环发[2003]94号文《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》中规定“评价范围内的学校、医院（疗养院、敬老院）等特殊敏感建筑，其室外昼间按60dB（A），夜间按50dB（A）”。本项目为医院建设项目，属于评价范围内的特殊敏感建筑，故其室外昼间按60dB（A），夜间按50dB（A）。相关标准值见表2.2-3。

#### 表2.2-3  声环境质量标准一览表    单位：dB（A）

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 特殊敏感点 | 60 | 50 |

（4）地下水环境

本项目所在区域地下水尚未划分功能区，参照地表水环境功能，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。具体标准见表2.2-4。

#### 表2.2-4  地下水环境质量标准    单位：mg/L（pH除外）

| 项目 | pH | 溶解性总固体 | 总硬度 | CODMn | 氨氮 | 硫酸盐 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6.5-8.5 | ≤1000 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.2 | ≤250 | ≤0.002 |

2、污染物排放标准

（1）废水

本项目医疗废水和生活污水分流处理，医疗废水经污水处理设施预处理，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”后排入市政污水管网；生活污水经万盛锦园已有化粪池预处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网。最终进入温州市中心片污水处理厂处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准后排放。具体排放标准见表2.2-5~6。

#### 表2.2-5  综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

| 序号 | 控制项目 | 预处理标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粪大肠菌群数（MPN/L） | 5000 |
| 2 | 肠道致病菌 | — |
| 3 | 肠道病毒 | — |
| 4 | pH | 6~9 |
| 5 | 化学需氧量（COD） 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位·d）] | 250 250 |
| 6 | 生化需氧量（BOD） 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位·d）] | 100 100 |
| 7 | 悬浮物（SS） 浓度（mg/L） 最高允许排放负荷[g/（床位·d）] | 60 60 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 45① |
| 9 | 动植物油（mg/L） | 20 |
| 10 | 总余氯②（mg/L） | — |
| 注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为： 排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10mg/L。 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。 2）采用其他消毒剂对总余氯不做要求。 |

①：氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）。

②：本项目采用次氯酸钠（外购）作为消毒剂处理医疗废水，因此要求消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。

#### 表2.2-6  废水污染物排放标准    单位：mg/L（pH、类大肠菌群数除外）

| 污染物 | pH | SS | BOD5 | CODCr | 氨氮 | 动植物油 | 类大肠菌群数（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准 | 6~9 | ≤400 | ≤300 | ≤500 | ≤45① | ≤100 | — |
| 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准 | 6~9 | ≤30 | ≤30 | ≤100 | ≤25（30）② | ≤5 | ≤104 |

①：氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）。

②：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

（2）废气

本项目不设置食堂、车库、锅炉、备用发电机，故无油烟废气、汽车尾气、燃油废气产生。本项目废气主要为医疗废水处理过程中产生的少量废气。污水设施周边大气污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。具体排放标准见表2.2-7。

#### 表2.2-7  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

| 序号 | 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨（mg/m3） | 1.0 |
| 2 | 硫化氢（mg/m3） | 0.03 |
| 3 | 臭气浓度（无量纲） | 10 |
| 4 | 氯气（mg/m3） | 0.1 |
| 5 | 甲烷（指处理站内最高体积百分数%） | 1 |

（3）噪声

本项目所在区域声环境属2类功能区，营运期本项目场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体排放标准见表2.2-8。

#### 表2.2-8  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 功能区类别 | 等效声级LeqdB(A) |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

当固定设备排放的噪声通过建筑物结构传播至噪声敏感建筑物室内时，噪声敏感建筑物室内等效声级不得超过表2.2-9和表2.2-10规定的限值。

#### 表2.2-9  结构传播固定设备室内噪声排放限值（等效声级）  单位：dB(A)

| 房间类型 建筑物所处声环境功能区类别 | A类房间 | B类房间 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 2、3、4 | 45 | 35 | 50 | 40 |
| 说明：A类房间是指以睡眠为主要目的，需要保证夜间安静的房间，包括住宅卧室、医院病房、宾馆客房等。 B类房间是指主要在昼间使用，需要保证思考与精神集中、正常讲话不被干扰的房间，包括学校教室、会议室、办公室、住宅中卧室以外的其他房间等。 |

#### 表2.2-10  结构传播固定设备室内噪声排放限值（倍频带声压级）  单位：dB

| 噪声敏感建筑所处声环境功能区类别 | 时段 | 倍频程中心频率，Hz 房间类型 | 室内噪声倍频带声压级限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 |
| 2、3、4 | 昼间 | A类房间 | 79 | 63 | 52 | 44 | 38 |
|  |  | B类房间 | 82 | 67 | 56 | 49 | 43 |
|  | 夜间 | A类房间 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 |
|  |  | B类房间 | 76 | 59 | 48 | 39 | 34 |

（4）固体废物

一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》（修订）中的有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）中的有关规定。

医疗废水处理设施产生的栅渣、污泥属于危险废物，应按危险废物进行处理。污泥清掏前应进行监测，执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表4医疗机构污泥控制标准”，具体数值详见表2.2-11。

#### 表2.2-11  医疗机构污泥控制标准

| 医疗机构类别 | 粪大肠菌群数（MPN/g） | 肠道致病菌 | 肠道病毒 | 结核杆菌 | 蛔虫卵死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合医疗机构和其他医疗机构 | ≤100 | / | / | / | >95 |

2.3评价工作等级和评价重点

2.3.1评价工作等级

1、地表水环境影响评价等级

根据工程分析结果，本项目营运期排放的废水主要为生活污水以及医疗废水，预计废水排放量为4.682m3/d，<5000m3/d，项目废水分别经预处理达标后纳入市政污水管网，进入温州市中心片污水处理厂处理，最终纳污水体瓯江（杨府山段）属Ⅲ类水体。按《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93），本项目地表水环境评价等级为三级。

2、声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中5.2.3款规定“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感点目标噪声级增高量达3dB(A)-5dB(A)（含5dB(A)），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。”根据《温州市区声环境功能区划分方案》，本项目所在区域属于2类功能区，故本项目声环境评价等级为二级。

3、地下水环境影响评价等级

根据本项目所在区域和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2011），本项目属Ⅰ类建设项目，并根据下表确定本项目地下水环境评价的工作等级为三级。

#### 表2.3-1  项目地下水环境影响评价等级

| 判据 | 类别 | 等级的确定 |
| --- | --- | --- |
| 项目所在地 | 包气带防污性能 | 项目所在区域包气带渗透系数介于10-4与10-7cm/s之间，厚度>1m | 中 | 三级 |
|  | 场地含水层易污染特征 | 场地内仅有不连续的上层滞水分布，无统一的地下水位 | 不易 |  |
|  | 地下水环境敏感程度 | 项目所在地不属于水源保护区，不属于补给区及其他需要保护的热水、矿泉等区域 | 不敏感 |  |
|  | 污水排放强度 | ≤1000m3/d | 小 |  |
|  | 污水复杂程度 | 污染物类型是≥2，需预测的水质指标<6 | 中等 |  |

4、生态环境影响评价等级

本工程占地范围面积≤2km2，影响范围较小，影响区域的生态敏感性属于一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011），确定本项目生态环境评价等级为三级。评价标准见表2.3-2。

#### 表2.3-2  生态环境影响评价工作级别

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2-20km2 或长度50km-100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 主要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

2.3.2评价目的和评价重点

1、评价目的

（1）通过现场踏勘和监测，对项目选址周围社会、经济、环境特性和自然条件进行调查，掌握项目周围的环境概况，并对项目选址附近的大气、水、声环境质量进行现状评价，从而掌握项目选址所在区域的环境质量现状。

（2）通过建设项目工程分析及同类型项目类比调研，确定建设项目主要污染因子和源强；预测分析项目营运期可能对周围环境造成的影响，以及周边环境对本项目的影响，并提出相应的污染防治对策。

（3）根据项目可能产生的环境影响，论证其环境可行性，提出污染防治等减轻环境污染的措施和建议，对项目建设可行性给出明确结论，为上级管理部门决策、建设单位环境管理提供科学依据。

2、评价重点

根据工程特点及周围环境特征，评价重点是本项目噪声对所在小区居民的影响以及外围交通噪声对本项目的影响，并提出切实可行的污染防治对策和措施，兼顾废水接管分析及固体废物影响分析。

2.4评价范围及环境敏感区

2.4.1评价范围

1、地表水环境

本项目废水经处理后纳管排放，故地表水环境影响评价范围为温州市中心片污水处理厂污水排放口上游500m至下游1000m河段。

2、声环境

根据本项目噪声源特征和周围功能区状况，确定声环境影响评价范围为：东、西、南、北厂界外200米范围内。

3、地下水环境

本项目所在地地质条件复杂程度一般，含水层渗透性能较弱，确定地下水环境影响评价范围为项目场地外200m范围内。

4、生态环境

项目所在地及周边200m范围。

2.4.2环境敏感区

1、地表水：纳污水体瓯江（杨府山段）的水质目标符合Ⅲ类水环境功能区，项目附近内河水质不恶化。

2、环境空气：项目所在地周边空气环境质量符合二类空气质量标准。

3、声环境：项目所在地周围的声环境质量维持现状。

4、根据项目周边现状及规划情况（见附图3、附图4和附图6），结合本项目特点，确定的主要环境保护目标，见表2.4-1。

#### 表2.4-1  主要环境保护目标情况

| 环境 因素 | 敏感点 | 方位 | 与医院红线 最近距离 | 备注 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 现状保护目标 |
| 大气环境、声环境 | 万盛锦园A幢 | / | 所在建筑 | 共30F，1~2F为商业用房，3~30F为住宅，112户，约392人 | GB3095-2012 二级标准 GB3096-2008 2类标准 |
|  | 万盛锦园B幢 | / | 所在建筑 | 共19F，1~2为商业用房，3~19F为住宅，34户，约119人 |  |
|  | 万盛锦园C幢 | / | 所在建筑 | 共28F，1~2F为商业用房，3~28F为住宅，104户，约364人 |  |
|  | 万盛锦园D幢 | / | 所在建筑 | 共19F，1~2为商业用房，3~19F为住宅，34户，约119人 |  |
|  | 万盛锦园E幢 | / | 所在建筑 | 共26F，1~2F为商业用房，3~26F为住宅，96户，约336人 |  |
|  | 万盛锦园F幢 | 西 | 约42m | 共31F，1~2F为商业用房，3~31F为住宅，145户，约508人 |  |
|  | 温州市第五幼儿园万盛园区 | 东南 | 约55m | 设有6个班级，在园幼儿约180名，教职员工约15名 |  |
|  | 蒲鞋市小学黎明校区 | 南 | 约115m | 设有24个班级，在校学生约1040名，教职员工约50名 |  |
|  | 黎明公寓 | 西南 | 约100m | 设有2幢住宅楼，约40户，140人 |  |
|  | 江湾锦苑 | 西北 | 约100m | 设有7幢住宅楼，约150户，525人 |  |
|  | 滨港花园 | 北 | 约70m | 设有16幢住宅楼，约350户，1220人 |  |
|  | 金海岸家园 | 北 | 约160m | 设有3幢住宅楼，约60户，210人 |  |
|  | 陡门老旧民宅 | 东、南 | 约25、130m | 分散低矮民宅（规划为二类居住用地） |  |
| 地表水 | 上陡门蒲 | 东南 | 约320m | 河宽约35m | GB3838-2002 Ⅲ类标准 |
|  | 瓯江 | 北 | 约430m | 全长1178.4km，正常水位时河道宽度为50m |  |
| 二 | 规划保护目标 |
| 大气环境、声环境 | 项目本身 | / | / | 设计牙椅20张 | GB3095-2012 二级标准 GB3096-2008 2类标准 |
|  | 洪殿街区1#地块安置房北地块工程 | 西南 | 100m | 拟建2幢住宅楼，约230户，805人 |  |
|  | 洪殿街区1#地块安置房南地块工程 | 西南 | 140m | 拟建5幢住宅楼，约425户，1490人 |  |

注：本项目所在小区万盛锦园设有6幢高层住宅楼和1幢商业用房（2层），其中5幢住宅楼（A~E幢，或称1~5幢）位于小区主出入口东侧，依次相连，由东至西沿江滨中路布置，F幢住宅楼位于小区主出入口西侧，商业用房位于F幢住宅楼南侧，小区布置情况见附图2。根据现场踏勘，6幢住宅楼（A~F幢）1~2层均为商业用房，3层及以上为住宅，其中A~E幢第1层均已出租，主要为银行、商店等，第2层处于空置状态。本项目租用万盛锦园1-5幢109室，距离D幢、E幢3层及以上居民最近。

2.5相关规划及环境功能区划

2.5.1生态环境功能区划

根据《温州市区生态环境功能区规划》（2008年2月），项目所在地位于鹿城老城区城镇优化发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40302D01），属优化准入区。

1、基本特征

该区位于鹿城区东部，以鹿城老城区为主要范围，涉及鹿城区12个街道和南郊乡，总面积40.21平方公里。主要承担城镇发展、保护和恢复历史街区、美化城市人居环境的功能。

2、主要生态环境目标

环境质量目标：环境空气质量、噪声达到功能区要求，市区内河水质近期比现状提高一个等级，远期达到功能区要求。

总量控制目标：点源COD排放量控制在13263.5吨，氨氮排放量控制在3125.6吨，污染物削减主要途径是生活污染治理和城区污染企业搬迁。

3、生态环境保护与建设措施

建设开发活动的环境保护要求：建设以商贸服务、休闲娱乐、旅游购物为主的现代商住区。建成区内原则上不再新上工业项目，逐步将现有污染企业关停或搬迁；新建其他项目要严格执行环境影响评价制度。任何建设不得侵占河道水系的城市生活岸线和生态资源保护岸线。

污染控制：对城区内工业企业实施“退城入园”，位于城市商贸居住区内的工业企业逐步实现关、停、迁，电镀企业全部搬迁至仰义乡的后京电镀园区。改造搬迁杨府山垃圾填埋场，完成卧旗山垃圾填埋场的封场工程。完善城市污水管网系统，实现建成区范围内污水收集管网全覆盖。

生态保护与建设：开展老城改造，保护和恢复历史街区，优化城市功能布局，适当疏解老城区人口，提升人居环境；采用改造与改制并重原则，加强南郊乡和黎明街道的城中村改造，加强城郊结合部环境卫生整治；对市区内河和温瑞塘河进行综合治理；整理现有的城市绿化用地，梳理绿地网络系统，绿地率达到32%以上，城镇人均公共绿地面积达到15平方米。

本项目为医疗服务类建设项目，不属于工业生产项目。项目营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物经合理治理后，对周边环境影响不大，不会与该区生态环境功能区划相冲突，可以满足生态功能区划要求。

2.5.2温州市城市总体规划（2003-2020年）

各组团均综合发展，功能各有侧重并突出特色。①主城区：以生活居住、公共活动、对外交通、教育科研为主；②永强副城区：以生活居住、工业开发、对外交通为主；③瓯北片：以工业、生活居住为主；④七里片：以对外交通、工业为主；⑤洞头片：以休闲、旅游、对外交通为主。

2.5.3温州卫生发展规划（2005-2015）

1、规划范围

第一层次，中心城区（主城区）。中心城区范围包括鹿城区、龙湾区、瓯海区和洞头县及瓯北片、七里片。

第二层次，大都市区域范围。大都市区域范围包括鹿城区、龙湾区、瓯海区，洞头县及永嘉县上塘—瓯北、乌牛，乐清市乐成、柳市、北白象、七里、黄华，瑞安市的莘塍、安阳、塘下、飞云。

第三层次，温州市域范围。温州市域范围包括鹿城、龙湾、瓯海三区，乐清、瑞安两市及永嘉、洞头、平阳、苍南、文成、泰顺六县的行政区域范围。

2、规划对象

规划范围包括温州区域范围内各种所有制的卫生资源。对100张以下床位的乡镇医院及农村乡镇卫生所、社区卫生服务站原则上由各县（市、区）负责规划设置。

3、规划期限

近期到2010年，远期到2015年，个别建设项目展望到2020年。

4、主要任务

根据温州市经济社会发展总体规划以及城市化进程和医疗卫生市场需求趋势，“十一五”期间，通过卫生资源的存量调整和增量推动，规划、调整卫生机构的空间布局和功能结构，深化卫生改革和发展，实施科教兴医，加快形成与城市化要求相适应的、集预防、医疗、急救、康复、科研、教学为一体的、具有现代化水平的卫生服务体系以及行为规范、办事高效的监督执法体系。

5、总体布局

（1）总体布局原则

根据城市东扩、西优、南连、北接的发展方向，以及市域中心聚集、南北伸展，乐成—黄华平原和温瑞平原作为温州中心城市功能延伸的主要发展区，鳌江流域下游作为南部中心发展区的市域城镇发展战略，并结合区域范围、人口密度、人群健康状况等因素，从各地社会经济发展状况和趋势出发，进行科学的规划，形成合理的区域卫生布局设置。

（2）区域总体布局

中心城区（主城区）：区域面积约1187平方公里，医疗服务人口预计达250万人，为全市政治、商业、金融、文化和科技中心，也是全市医疗服务中心。计划设置床位19500张，设置三级综合性医院8家，三级中医医院2家，三级专科医院8家，其他综合性和专科性医院若干家，急救中心及分站5个，市、区级疾病预防控制机构6个、卫生监督所4所、妇幼保健机构4所。同时，积极鼓励社会资本进入医疗市场，建设高档次的现代化医院（其余区域还包括永嘉县、乐清市、瑞安市、平阳县、苍南县、文成县、泰顺县，在此不做提及）。

本项目属于中心城区（主城区）规划范围内，区域鼓励社会资本进入医疗市场，因此，本项目的建设符合规划要求。

2.5.4温州市核心片区洪殿单元（0577-WZ-HX-03）控制性详细规划（修编）

为了能更好地指导洪殿单元的建设实施，同时利于近期重点建设项目特别是旧村改造项目的顺利推进，结合温州市规划管理单元的编制与推进，特委托温州市城市规划设计研究院编制《温州市核心片区洪殿单元（0577-WZ-HX-03）控制性详细规划（修编）》，并于2015年1月经市政府审批通过（批复文号：温政函[2015]11号）。

一、修编范围

本单元东至上陡门浦、南至洪殿河、西至灰桥浦、北至瓯江，属于温州市规划管理单元分区中核心片区洪殿单元（0577-WZ-HX-03），总用地面积238.03公顷。

二、功能定位

温州市滨江商务区内以居住、商业为主要功能的综合居住片区。

三、规划规模

1、人口规模：本单元规划居住人口为6.5万人。

2、用地规模：规划总用地面积238.03公顷，城市建设用地225.52公顷。

四、用地布局

1、居住用地：居住用地面积为91.51公顷，占城市建设用地比重为40.6%，均为二类居住用地。

2、公共管理与公共服务设施用地：公共管理与公共服务设施用地面积为14.42公顷，占城市建设用地比重为6.4%。其中行政办公用地2.21公顷，文化设施用地2.11公顷，教育科研用地8.71公顷，社会福利用地0.37公顷，宗教用地1.02公顷。

3、商业服务业设施用地：商业服务业设施用地面积为20.39公顷，占城市建设用地比重为9.0%，其中商业用地15.12公顷，商务用地5.06公顷，公用设施营业网点用地0.21公顷。

4、道路与交通设施用地：道路与交通设施用地面积为65.39公顷，占城市建设用地比重为29.0%，其中城市道路用地63.55公顷，交通场站用地1.84公顷。

5、公用设施用地：公用设施用地面积为2.78公顷，占城市建设用地比重为1.2%，其中供应设施用地1.88公顷，环境设施用地0.41公顷，安全设施用地0.35公顷，其他公用设施用地0.14公顷。

6、绿地与广场用地：绿地与广场用地面积为31.03公顷，占城市建设用地比重为13.8%，其中公园绿地28.09公顷，防护绿地0.12公顷，广场用地2.82公顷。

本项目为医院建设项目，属于区域公共医疗服务项目，与洪殿单元控制性详细规划的相关要求不冲突。

2.5.5温州市中心片污水处理厂

1、服务范围

温州市中心片污水处理厂服务范围包含状元、经济技术开发区、农用工业区、杨府山、东郊、旧城、梧埏、三垟、茶山、南白象等八个污水系系统，区域面积达131.18平方公里，近期服务人口60万，远期服务人口103万。该片区排污管道系统正在逐步完善中。

2、工程简介

温州市中心片污水处理厂位于温州市区东郊杨府山涂村，占地20公顷；该污水处理厂设计日处污水为20万吨，工程投资3.0165亿元，2003年7月投入运行，2004年通过项目验收。2014年3月，共处理污水651.334万吨，运行负荷率超过100%，进水污染物平均浓度：COD为228mg/L，SS为170mg/L，氨氮为20.67mg/L，TP为2.68mg/L；出水污染物平均浓度：COD为18.6mg/L，SS为11.6mg/L，氨氮为4.78mg/L，TP为0.17mg/L。2014年3月，共产生干泥487.47吨（泥饼含水率79.25%），近期产生的剩余污泥全部运往蓝田工业区中环正源污泥干化场干化。进水口在线监测系统有pH、COD、TP、TN、氨氮等；出水口在线监测系统有pH、COD、SS等；进出水共用一个流量计，安装在厌氧池后。检查当日，进水COD检测仪故障；中控系统运行正常；台账、原始数据记录较为规范。近期无停休或事故记录。

本项目位于鹿城区江滨中路万盛锦园1-5幢109室，属于温州市中心片污水处理厂纳污范围，因此，本项目营运期废水经预处理后可以通过市政污水管统一排入温州市中心片污水处理厂，最终排入瓯江。

3、建设项目概况与工程分析

3.1建设项目概况

3.1.1项目情况

项目名称：温州医科大学附属口腔医院江滨分院建设项目

项目性质：新建

建设单位：温州医科大学附属口腔医院

建设地点：鹿城区江滨中路万盛锦园1-5幢109室

建设规模：提供门诊治疗服务，不开展手术治疗，不设置病床。本项目租用现有非居住建筑作为营业用房，租赁建筑面积585.06m2。根据温州市卫生和计划生育委员会出具的《关于同意增医疗机构执业地址的批复》，本项目拟设置牙椅20张。现因建筑面积限制，为营造良好的医疗环境，温州医科大学附属口腔医院拟在江滨分院设置14张牙椅。

总投资：500万元。

3.1.2建设内容及总平布局

1、建设内容

温州医科大学附属口腔医院租用鹿城区江滨中路万盛锦园1-5幢109室作为口腔医疗用房，租赁建筑面积585.06m2。本项目配备医护及管理人员约25人，预计每天门诊人数约110人，不设置食堂及宿舍。

本项目仅提供门诊治疗服务，不开展手术治疗，无住院病人，诊疗科目包括口腔颌面外科、口腔内科、口腔修复科、儿童口腔科、正畸科等临床科室，开诊时间为8小时。本项目组织机构包括临床科室（口腔门诊）以及辅助科室（含影像、药房、消毒供应等功能），不设置检验室。

本项目设置科室介绍：

（1）口腔颌面外科：主要针对口腔颌面创伤进行诊治，如拔牙等，不进行手术。

（2）口腔内科：主要对龋齿、根尖周病，牙周病等疾病进行诊断治疗。

（3）口腔修复科：主要对各类牙齿缺失、牙体缺损进行诊断治疗，并完成修复。

（4）儿童口腔科：主要诊治14岁以下少年儿童的各种牙病。

（5）正畸科：主要诊治各种牙齿排列不齐等牙病。

（6）口腔健康教育和预防保健：主要是对来诊患者进行口腔健康卫生宣教，为患者提供牙病防治指导，同时提供口腔保健服务。

2、总平布局及功能布置

本项目租用鹿城区江滨中路万盛锦园1-5幢109室作为口腔医疗用房，呈四边形。根据土地证，本项目所租用土地利用性质为商业用地；根据房产证，本项目所租用房屋规划用途为非居住。本项目所在小区万盛锦园设有6幢高层住宅楼和1幢商业用房（2层），其中5幢住宅楼（A~E幢，或称1~5幢）位于小区主出入口东侧，依次相连由东至西沿江滨中路布置，F幢住宅楼位于小区主出入口西侧，商业用房位于F幢住宅楼南侧，小区布置情况见附图2。根据现场踏勘，万盛锦园1-5幢第1层均已出租，主要为银行、商店等，第2层处于空置状态，3层及以上为住宅用房。

根据总平图布局可知，本项目所在的一层即为医院主体，主要包括候诊休息大厅、诊疗室、牙片室、牙科全景机室、灌模室、药房、保安监控室、办公间及卫生间等，具体见附图5。

本项目交通组织分布如下：医院设置一个主出入口，两个消防应急通道。主入口位于项目北侧，靠近江滨中路，由此进入即为医院候诊休息大厅，与万盛锦园小区居民进出流线互不干扰；医院北侧出入口与江滨中路之间有一定量的车位，本项目不设置地上车库及地下车库；医疗物资、医院废物等通过项目北侧出入口进出，与万盛锦园小区居民进出流线互不干扰，并安排在门诊结束后，与本项目就诊人员进出流线互不干扰。

本项目的污染设施分布如下：污水处理设施位于本项目西南角，位于机房内；空压机、真空泵等固定噪声源位于本项目西南角，位于机房内；空调外机位于本项目西北角外墙上；医疗固废与生活垃圾分类收集，其中医疗固废临时堆放于东南角的医疗废物暂存间内，生活垃圾置于指定的垃圾收集场所，具体见附图5。

3.1.3主要医疗设备

根据院方提供资料，本项目主要医疗设备表见表3.1-1。

#### 表3.1-1  本项目主要医疗设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙椅 | 张 | 20 | 诊疗室 |
| 2 | 放射 | X光牙片机 | 台 | 1 | 牙片机房、全景机房 |
| 3 |  | X光口腔全景机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 护理院感 | 空气消毒机 | 台 | 8 | / |
| 5 |  | 小型压力灭菌器 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 封口机 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 回收车 | 辆 | 1 |  |
| 8 |  | 发放车 | 辆 | 1 |  |
| 9 | 空气站 | 空压机 | 台 | 2 | 机房 |
| 10 |  | 冷干机 | 台 | 2 |  |
| 11 |  | 储气罐 | 个 | 1 |  |
| 12 |  | 过滤器 | 台 | 4 |  |
| 13 |  | 调压阀及管路配件 | 个 | 1 |  |
| 14 | 负压站 | 真空泵 | 个 | 2 | 机房 |
| 15 |  | 储气罐 | 个 | 1 |  |
| 16 |  | 水汽分离器 | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 电磁阀及管路控制箱 | 个 | 1 |  |
| 18 | 抢救设备 | 抢救车 | 套 | 1 | / |
| 19 |  | AED简易除颤仪 |  |  |  |
| 20 |  | 氧气筒/推车/流量表 |  |  |  |
| 21 |  | 心电监护仪 |  |  |  |
| 22 |  | 担架 |  |  |  |
| 23 |  | 轮椅 |  |  |  |
| 24 |  | 吸引器 |  |  |  |
| 25 |  | 气管插管包 |  |  |  |
| 26 |  | 导尿包 |  |  |  |
| 27 | 空调 | 中央空调 | 台 | 2 | 项目西北角外墙上 |
| 28 |  | 分体式空调 | 台 | 4 |  |
| 29 | 污水处理设施 | 套 | 1 | 机房 |

注：X光牙片机及X光口腔全景机等设备会产生的X射线辐射环境影响问题，该类环境影响评价由建设单位委托具备相应资质的环评单位另行分析评价。

3.1.4主要原辅材料消耗情况

根据院方提供资料，本项目主要相关医疗器材及药物年消耗量见表3.1-2。

#### 表3.1-2  主要相关医疗器材及药物年消耗估算

| 序号 | 器材及药物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3M多酶清洗液 | 瓶 | 1 |
| 2 | 3M光固化复合树脂（纳米树脂）Z350X | 支 | 11 |
| 3 | 3M化学指示卡 | 盒 | 21 |
| 4 | 3M金属正畸托槽（迷你型） | 付 | 2 |
| 5 | 3M窝沟封闭剂 | 瓶 | 4 |
| 6 | DMG复合树脂桩核材料（冠核修复材料） | 支 | 1 |
| 7 | DMG硅橡胶印模材料（赛拉格重体） | 盒 | 2 |
| 8 | DMG加聚硅橡胶印模材料 | 盒 | 0 |
| 9 | GC玻璃离子水门汀 | 盒 | 8 |
| 10 | GC光固化复合树脂（幻彩） | 支 | 28 |
| 11 | GC自酸蚀光固化粘接剂G_BOND | 盒 | 10 |
| 12 | SSS硬石膏AST | 包 | 12 |
| 13 | 玻璃离子体水门汀（上海医疗齿科） | 盒 | 2 |
| 14 | 测量台Dentsply | 只 | 5 |
| 15 | 测量仪钩子（啄木鸟） | 个 | 10 |
| 16 | 车针SSW | 支 | 10 |
| 17 | 车针消毒盒（潮安彩塘） | 个 | 3 |
| 18 | 成形片（上海康桥） | 包 | 26 |
| 19 | 持针钳（上海手术） | 把 | 20 |
| 20 | 齿科根管调节剂Dentsply（格兰凝胶） | 支 | 7 |
| 21 | 齿科咬合纸（上海荣祥） | 盒 | 11 |
| 22 | 齿科用根管充填材料（比塔派克斯） | 支 | 6 |
| 23 | 齿科藻酸盐印模材料（贺利氏） | 桶 | 6 |
| 24 | 唇颊牵开器/颊拉钩（长沙天天） | 支 | 1 |
| 25 | 丁香油水门汀（上海医疗齿科） | 瓶 | 5 |
| 26 | 儿童拔牙钳（上海康桥） | 把 | 22 |
| 27 | 分离剂（新世纪） | 瓶 | 5 |
| 28 | 钢牙抛光轮（信利） | 个 | 10 |
| 29 | 根管充填材料（AH糊剂）Dentsply | 盒 | 1 |
| 30 | 根管扩大器/G钻MANI | 盒 | 26 |
| 31 | 冠核材料注射头DMG | 袋 | 1 |
| 32 | 光固化垫底材料（Lime-Lite） | 支 | 4 |
| 33 | 硅橡胶注射头DMG | 袋 | 8 |
| 34 | 红白打样膏（上海荣祥） | 盒 | 1 |
| 35 | 机油kavo | 瓶 | 12 |
| 36 | 夹石针（信利） | 枚 | 10 |
| 37 | 金刚砂车针MANI | 板 | 150 |
| 38 | 烤瓷抛光轮（信利） | 个 | 15 |
| 39 | 口腔用喷砂粉POWDER MAX | 包 | 20 |
| 40 | 口腔用一次性注射针（森田） | 盒 | 13 |
| 41 | 镍钛合金牙弓丝IMD（方圆型） | 袋 | 2 |
| 42 | 抛光杯（进口） | 个 | 50 |
| 43 | 抛光刷（东莞立港） | 只 | 2 |
| 44 | 普理灵聚丙烯不可吸收缝线W8706 | 盒 | 1 |
| 45 | 强生丝线编织非吸收性缝线（带针） | 盒 | 25 |
| 46 | 氢氧化钙糊剂（丹东康宁） | 盒 | 2 |
| 47 | 舌侧扣（杭州新亚）9132_202 | 袋 | 2 |
| 48 | 石英纤维桩RTD | 盒 | 11 |
| 49 | 手术刀片（遂昌双剑） | 盒 | 2 |
| 50 | 水门汀充填器/粘固粉充填器（上海康桥） | 把 | 30 |
| 51 | 松风齿科填充用复合树脂（松风流动树脂） | 支 | 35 |
| 52 | 松风金刚砂车针 | 支 | 50 |
| 53 | 剔挖器（上海康桥） | 把 | 58 |
| 54 | 吸潮纸尖（达雅鼎） | 盒 | 12 |
| 55 | 吸收性明胶海绵（金陵药业） | 盒 | 2 |
| 56 | 吸唾管（麦迪康） | 包 | 30 |
| 57 | 吸唾管kavo | 米 | 2 |
| 58 | 牙胶尖（达雅鼎） | 盒 | 197 |
| 59 | 牙科根管治疗器具/C型锉VDW | 板 | 5 |
| 60 | 牙科根管治疗器械/垂直加压器Dentsply | 盒 | 1 |
| 61 | 牙科涂药棒TPC | 筒 | 18 |
| 62 | 牙科正畸颊面管（长沙天天） | 袋 | 5 |
| 63 | 牙用分离器/牙龈压排器（上海康桥） | 把 | 10 |
| 64 | 牙用锉Dentsply | 枚 | 213 |
| 65 | 牙龈保护线ASCT | 瓶 | 2 |
| 66 | 氧化锌丁香油水门汀（上海青浦） | 瓶 | 8 |
| 67 | 咬合块Hager | 盒 | 16 |
| 68 | 一次性口腔检查包/检查巾（佛山雅加固） | 包 | 600 |
| 69 | 一次性口腔器械盒（常州达康） | 件 | 6000 |
| 70 | 一次性帽子（江西3L） | 袋 | 100 |
| 71 | 一次性使用输血器 | 支 | 600 |
| 72 | 一次性使用无菌注射器（上海康德莱） | 盒 | 48 |
| 73 | 一次性使用无菌注射针（浙江康德莱） | 盒 | 22 |
| 74 | 一次性使用橡胶检查手套（北京瑞京） | 箱 | 19 |
| 75 | 一次性医用外科口罩（康正） | 包 | 40 |
| 76 | 医用灭菌袋（重庆博迈） | 卷 | 5 |
| 77 | 医用脱脂棉球（武义） | 箱 | 2 |
| 78 | 医用橡皮膏（神天） | 盒 | 3 |
| 79 | 暂封补牙条（上海荣祥） | 盒 | 8 |
| 80 | 暂时填充材料Ceivitron | 盒 | 7 |
| 81 | 造牙树脂/造牙粉（上海二医张江） | 瓶 | 10 |
| 82 | 粘固粉调刀（上海康桥） | 把 | 1 |
| 83 | 樟脑苯酚溶液（丹东康宁） | 瓶 | 1 |
| 84 | 正畸带环/光面带环（杭州新亚） | 袋 | 22 |
| 85 | 正畸牵引钩/游离牵引钩（长沙天天） | 袋 | 2 |
| 86 | 正畸橡皮圈/结扎橡皮圈Ormco | 包 | 2 |

注：与院方核实，本项目口腔治疗不涉及假牙制作，所需假牙均为外购，采用树脂作为填料，运营过程中不涉及银汞等重金属的使用。

3.1.5公用工程

1、给水工程

（1）水源

本工程由城市市政给水系统统一供水。

（2）医疗及生活用水量核算

本项目为口腔专科医院，不设置病床，用水包括医疗用水和生活用水。医疗用水主要为各诊疗室盥洗用水、医疗器械清洗用水以及医疗区台面设备器械消毒用水、医疗区清洁用水；生活用水主要为医护人员、办公人员、门诊病人厕所用水。根据《建筑给水排水设计规范》（2009年修订），并类比同类型医院，分别估算本项目医疗用水量以及生活用水量，见表3.1-3。

#### 表3.1-3  本项目医疗用水、生活用水定额及用水量表

| 序号 | 用水项目 | 用水定额 | 数量 | 日用水量 （m3/d） | 年用水量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医疗用水 |
| 1 | 病人诊疗用水 | 15L/（人·d） | 110人 | 1.65 | 602.3 |
| 2 | 器械清洗用水 | 1L/张 | 14张 | 0.014 | 5.1 |
| 3 | 消毒用水 | 50L/d | / | 0.05 | 18.2 |
| 4 | 保洁用水 | 1L/（m2·d） | 585.06 m2 | 0.585 | 213.5 |
| 5 | 未预计用水 | 按以上用水量的10%计算 | 0.230 | 84.0 |
| 小计 | 2.529 | 923.1 |
| 二 | 生活用水 |
| 1 | 门诊病人厕所用水 | 15L/（人·d） | 110人 | 1.65 | 602.3 |
| 2 | 医疗、办公人员厕所用水 | 40L/（人·d） | 25人 | 1 | 365 |
| 3 | 未预计用水 | 按以上用水量的10%计算 | 0.265 | 96.7 |
| 小计 | 2.915 | 1064 |
| 总计 | 5.444 | 1987.1 |

注：（1）本项目不设置病床，查《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》、《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）等资料，医疗用水计量单位均为t/（床·d），不适用于本项目核算医疗用水量，故本项目医疗用水定额类比同类型医院；

（2）本项目不设置病床，开诊时间为8小时，不提供医疗、办公人员食宿，故医疗、办公人员厕所用水定额取40L/（人•d）。

由表3.1-3可知，本项目用水量为4.626m3/d，1688.3m3/a，其中医疗用水量为2.123m3/d，774.9m3/a，生活用水量为2.503m3/d，913.4m3/a。

（3）供水方式

采用市政直供。

（4）热水系统

本项目不设置病房，候诊区及诊疗室热水供应均采用电能，不设置锅炉。

2、污水、雨水排水工程

采用雨污分流、污废分流。

污水排水系统：本项目医疗废水和生活污水分流处理，医疗废水经污水处理设施预处理，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”后排入市政污水管网；生活污水经万盛锦园已有化粪池预处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网。最终废水进入温州市中心片污水处理厂处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准后排放。

雨水排水系统：屋面雨水就近排入雨水干管后汇集进入市政雨水管道。

3、电气工程

本项目采用市政供电。

4、暖通空调工程

（1）空调工程

本项目拟设置4台分体式空调以及2台中央空调，空调外机拟设置在项目西北角外墙上，具体见附图5。

（2）通风系统

根据《采暖通风与空调设计规范》（GBJ19-87）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）设置本项目的暖通工程。对牙片室、牙科全景机室等无外窗的内房间设置机械排风系统；机房等设机械送、排系统。

5、医用气体

本项目不单独设置供氧站，所需氧气为外购钢瓶储罐氧气。

6、备用电源

本项目不设置备用发电机，若发生停电，医院暂停营运。

3.2水平衡分析

本项目水平衡关系见图3.2-1，其中排污率按86%计。

#### 图3.2-1  本项目水平衡图    单位：m3/d

3.3工程分析

3.3.1环境影响因子分析

本项目租用现有房屋，不涉及土建工程，无施工期影响，项目污染主要来自营运期。根据项目设计特征，医院在日常营运过程中产生的污染物来源及主要特征如下：

1、废水

本项目废水主要包括医疗废水以及生活污水，其中医疗废水主要为各诊疗室盥洗废水、医疗器械清洗废水以及医疗区台面设备器械消毒废水、医疗区清洁废水等；生活污水主要为医护人员、办公人员、门诊病人厕所废水。

2、废气

本项目不设置食堂、车库、锅炉、备用发电机，故无油烟废气、汽车尾气、燃油废气产生。本项目废气主要为医疗废水处理过程中产生的少量废气。

3、噪声

本项目噪声污染源主要来自水泵、空压机、真空泵、空调外机等设备运行时产生的固定噪声以及人流产生的流动噪声。

4、固体废物

本项目固体废物主要包括医疗废物、生活垃圾以及医疗废水处理污泥。

3.3.2污染源强核算

1、废水

（1）废水来源、种类及危害

本项目放射科不使用传统的照片胶片洗印，而是采用数码成像，无洗印废水产生；口腔治疗不涉及假牙制作，所需假牙均为外购，采用树脂作为填料，无含汞废水产生；不设置检验室，无实验室废水产生。因此，本项目废水主要包括医疗废水以及生活污水。

类比同类型医院，医院废水水质特征是：①含有大量的病原体——细菌、病毒、螺旋体等；②含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。废水中主要污染因子为CODCr、NH3-N、SS、粪大肠菌群等。医院废水主要污染物来源及危害分述如下：

①病原性微生物及控制指标

a.粪大肠菌群数。粪大肠菌群数通常作为衡量水质是否受到生活粪便污染的生物学指标。粪大肠菌群指标的含义是指那些能在44.5℃、24h内发酵乳糖产酸产气的、需氧及兼性厌氧的、革兰氏阴性的无芽孢杆菌，其反映的是存在于温血动物肠道内的大肠菌群细菌。

b.细菌、病毒等病原体。口腔医院医疗废水中主要病原体有嗜麦芽窄食假单胞菌、绿脓假单胞菌、大肠杆菌、链球菌和放线菌等。

②有毒有害物质

医院会使用消毒剂、杀虫剂及其他药物，这些物质对水中CODCr浓度有较大的贡献。

（2）废水水量

本项目废水量采用《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》（第四分册：医院污染物产生、排放系数）中的口腔医院的污水量产污系数进行估算，即污水量为用水量的86%。由表3.1-3可知，本项目用水量为5.444m3/d，1987.1m3/a，其中医疗用水量为2.529m3/d，923.1m3/a，生活用水量为2.915m3/d，1064m3/a，则本项目废水产生量为4.682 m3/d，1708.9m3/a，其中医疗废水产生量为2.175m3/d，793.9m3/a，生活废水产生量为2.507m3/d，915m3/a。

本项目医疗废水主要为各诊疗室盥洗废水、医疗器械清洗废水以及医疗区台面设备器械消毒废水、医疗区清洁废水等。本项目医疗废水经污水处理设施预处理，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”后排入市政污水管网。本项医疗废水污染物浓度参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）“表1医院污水水质指标参考数据”，并以此进行医疗废水污染物核算，具体见表3.3-1。

本项目生活废水主要为医护人员、办公人员、门诊病人厕所废水。根据经验数据，生活污水中主要污染物浓度为：CODCr 500mg/L、SS 300mg/L、氨氮30mg/L。生活污水经万盛锦园已有化粪池预处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网。

#### 表3.3-1  本项目水污染物产生、纳管情况

| 序号 | 污染物 | 产生浓度 | 产生量 | 院区排放浓度 | 纳管标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医疗废水（793.9m3/a） |
| 1 | CODCr | 250mg/L | 0.198t/a | ≤250mg/L | 250mg/L |
| 2 | SS | 80mg/L | 0.064t/a | ≤60mg/L | 60mg/L |
| 3 | NH3-N | 30mg/L | 0.024t/a | ≤45mg/L | 45mg/L |
| 4 | 粪大肠菌群 | 1.6×108个/L | 1.3×1014个/a | 0 | 5000MPN/L |
| 二 | 生活废水（915m3/a） |
| 1 | CODCr | 500mg/L | 0.458t/a | ≤500mg/L | 500mg/L |
| 2 | SS | 300mg/L | 0.274t/a | ≤400mg/L | 400mg/L |
| 3 | NH3-N | 30mg/L | 0.027t/a | ≤45mg/L | 45mg/L |

注：（1）根据2014年温州市疾病预防控制中心对温州医科大学附属口腔医院送检的医院污水进行检测（检测报告见附件7），粪大肠菌群检测结果为0MPN/L。

（2）本项目采用次氯酸钠作为消毒剂处理医疗废水，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），要求消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L。

由表3.3-1可知，本项目医疗废水产生量为793.9m3/a，主要污染物产生量为：CODCr 0.198t/a、SS 0.064t/a、NH3-N 0.024t/a、粪大肠菌群1.3×1014个/a；生活废水产生量为915m3/a，主要污染物产生量为CODCr 0.458t/a、SS 0.274t/a、NH3-N 0.027t/a。故本项目废水产生总量为1708.9m3/a，主要污染物产生总量为：CODCr 0.656t/a、SS 0.338t/a、NH3-N 0.051t/a、粪大肠菌群1.3×1014个/a。

另外，由表3.3-1可知，本项目主要污染物为粪大肠菌群，医疗废水经院区污水处理设施消毒预处理、生活污水经万盛锦园已有化粪池预处理后各污染物均能达到纳管标准。

本项目废水分别经预处理水质达到纳管标准后纳入市政污水管网，再进入温州市中心片污水处理厂处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准后排放。本项目废水污染源强见表3.3-2。

#### 表3.3-2  废水污染物源强统计表

| 项目 | 废水量 | CODCr | SS | 氨氮 | 粪大肠菌群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 1708.9m3/a | 0.656t/a | 0.338t/a | 0.051t/a | 1.3×1014个/a |
| 环境排放标准 | / | ≤100mg/L | ≤30mg/L | ≤25mg/L | ≤104个/L |
| 环境排放量 | 1708.9m3/a | 0.171t/a | 0.051t/a | 0.043t/a | 1.7×1010个/a |

2、废气

本项目不设置食堂、车库、锅炉、备用发电机，故无油烟废气、汽车尾气、燃油废气产生。本项目废气主要为医疗废水处理过程中产生的少量废气。本项目医疗废水处理系统主要处理各诊疗室盥洗废水、医疗器械清洗废水以及医疗区台面设备器械消毒废水、医疗区清洁废水等，医疗废水量小（约2.175m3/d），废水中主要污染物为粪大肠杆菌群，CODCr等污染物含量较低，主要采用消毒处理，不涉及生化处理装置，产生的臭气较少，且通过消毒剂的合理用量从源头控制氯气的产生，因此本环评对项目废气仅作定性分析。

3、噪声

本项目噪声污染源主要来自水泵、空压机、真空泵、空调外机等设备运行时产生的固定噪声以及人流产生的流动噪声。经类比调查，主要噪声源的噪声级详见表3.3-3。

#### 表3.3-3  本项目主要噪声源强    单位：dB（A）

| 序号 | 噪声源 | 声级 | 所在位置 | 最近敏感点，距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 75~80 | 机房内 | D幢、E幢3层居民，水平距离0，垂直距离约3m |
| 2 | 空压机 | 75~80 |  |  |
| 3 | 真空泵 | 75~80 |  |  |
| 4 | 空调外机 | 65~70 | 项目西北角外墙上 | D幢、E幢3层居民，水平距离约19m，垂直距离约3m |
| 5 | 社会噪声 | 60~65 | 候诊区等 | D幢、E幢3层居民，水平距离0，垂直距离约3m |

3、固体废物

（1）固体废物分类及产生量

本项目的固体废物包括医疗废物、生活垃圾以及医疗废水处理污泥。

①医疗废物

根据卫生部、国家环保总局印发的《医疗废物分类目录》（卫医发[2003]287号），结合本项目特征，本项目医疗废物分类见表3.3-4。

#### 表3.3-4  本项目医疗废物分类

| 类别 | 特征 | 常见组分或者废物名称 |
| --- | --- | --- |
| 感染性废物 | 携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物 | 1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： ①棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； ②一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； ③其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品 2．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物 |
| 损伤性废物 | 能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器 | 1．医用针头、缝合针 2．各类医用锐器 |
| 药物性废物 | 过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品 | 1．废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等 |

医院医疗废物的产生量一般是按住院部产生量和门诊产生量之和计算的，根据近几十年来国内外对医疗废物产生的经验估算，住院部每天为0.5kg/床~1.0kg/床；门诊部每天为每20~30人次产生1kg（来源：资慧云，环境科学与管理，2005，6（30））。本项目不设置住院部，医疗废物主要来自于门诊部，医疗废物产生量按0.05kg/（人·d）计算，本项目每天门诊人数约110人，则医疗废物产生量为2t/a。

②生活垃圾

生活垃圾主要来自办公室、公共区等处。本项目每天门诊人数约110人，门诊病人生活垃圾产生量按0.2kg/（人·d）计算；工作人员共25人，生活垃圾产生量按1kg/（人·d）计算，则生活垃圾产生总量约17.2t/a。

③医疗废水处理污泥

医疗废水处理过程中会产生少量的栅渣和污泥，一般污泥产生量为污水量的0.05~0.15%，本环评以0.1%计，则本项目污泥产生量约0.8t/a。

（2）副产物属性判定

①固定废物属性判定

根据《固体废物鉴别导则（试行）》判定上述福产物的属性，见表3.3-5。

#### 表3.3-5  本项目副产物属性判定表（固体废物属性）

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 医疗过程 | 固态 | 一次性注射器、使用过的纱布棉球等 | 是 | D1、Q1 |
| 2 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 果皮、塑料、纸等 | 是 | D1、Q1 |
| 3 | 污水处理污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | 是 | D1、Q10 |

②危险废物属性判定

根据《国家危险废物名录》及《危险废物鉴别标准》，判定项目固体废物是否属于危险废物，见表3.3-6。

#### 表3.3-6  本项目危险废物属性判定表

| 序号 | 固体废物 | 产生工序 | 是否属于危废 | 废物类别 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 医疗过程 | 是 | HW01 | 851-001-01 |
| 2 | 生活垃圾 | 职工生活 | 否 | / | / |
| 3 | 污水处理污泥 | 废水处理 | 是 | HW49 | 802-006-49 |

（3）固体废物分析情况汇总

综上，本项目固体废物产生情况见表3.3-7。

#### 表3.3-7  项目固体废物分析结果汇总表    单位：t/a

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成份 | 属性 | 废物代码 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 医疗过程 | 固态 | 一次性注射器、使用过的纱布棉球等 | 危险废物 | 851-001-01 | 2 |
| 2 | 生活垃圾 | 职工生活 | 固态 | 果皮、塑料、纸等 | 一般固废 | / | 17.2 |
| 3 | 污水处理污泥 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | 危险废物 | 802-006-49 | 0.8 |

3.3.3污染源强汇总

综上所述，本项目营运期污染源强汇总见表3.3-8。

#### 表3.3-8  本项目营运期污染源强汇总表

| 内容 类型 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 1708.9t/a | 0 | 1708.9t/a |
|  | CODCr | 0.656t/a | 0.485t/a | 0.171t/a |
|  | SS | 0.338t/a | 0.287t/a | 0.051t/a |
|  | NH3-N | 0.051t/a | 0.008t/a | 0.043t/a |
|  | 粪大肠菌群 | 1.3×1014个/a | 1.29983×1014个/a | 1.7×1010个/a |
| 废气 | 臭气、氯气 | 少量 | 0 | 少量 |
| 固体废物 | 医疗废物 | 2t/a | 2t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 17.2t/a | 17.2t/a | 0 |
|  | 污水处理污泥 | 0.8t/a | 0.8t/a | 0 |

4、环境质量现状调查与评价

4.1区域环境概况

4.1.1自然环境

1、地理位置

温州市位于浙江省东南部，界于北纬27º04′~28º38′，东经119º04′~121º12′之间；东濒东海，南接福建省，西与丽水地区接壤，北与台州地区相连。

本项目拟选址位于温州市江滨中路万盛锦园1-5幢109室。项目所在地东侧毗邻故宫御酒温州经销店，西侧毗邻工商银行万盛支行，南侧为万盛锦园小区广场，北侧为江滨中路，隔路为滨港花园住宅区。

项目位置及周边现状情况见附图1、3~4，项目用地及周边规划见附图6。

2、地形地貌

温州市属浙闽山丘地带，境内群山连绵，丘陵起伏，地形复杂，地势自西北向东南倾斜。南岭山系的洞官山和雁荡山贯穿南北。西部、西北部千米以上山峰连绵不绝；中部多丘陵盆地和河谷台地，一般高程在7~50m之间；东部为滨海平原地区，一般高程在3m左右，地势平坦，水网密布；东部海域是重要渔场，大陆海岸线长达339km。

3、地质条件

本市地基岩性，由基岩和第四纪土层组成，基岩岩性大部分为凝灰岩、流纹岩，主要分布在周围山区和平原中的零星残丘，一般较为坚实。

第四纪土层主要分布在平原地区，岩性基础较弱，土壤结构一般分为(耕土，厚度约30cm，布于地表；(人工土，主要分布在市区，厚度约1m；(淤泥质粘土，一般埋深1.5m；(砂土。市区第四纪土层的地耐力一般为4~5T/m2，地下水位高，且有流砂现象，地下水位埋藏深度一般为1~2m。

4、气候与气象

温州市属于亚热带海洋性季风气候，温暖湿润，雨量充沛，四季分明，光照充足。本地区气象资料概述如下：

（1）气温

历年平均气温   	17.9℃

极端最高气温	    39.3℃

极端最低气温	    -4.5℃

年平均最高气温	 21.9℃

年平均最低气温	 14.8℃

月平均最高气温	 28.0℃（7月）

月平均最低气温	 7.7℃（1月）

（2） 降水

历年平均降雨量	 1694.6mm

年最大降水量	     2401.9mm

年最小降水量	     1113.5mm

年平均降水天数	 176.8天

年平均蒸发量	     1310.5mm

年最大蒸发量    	 1535.0mm

年最小蒸发量	     1110.7mm

一昼夜最大降雨量	  247.7mm

降雨量集中在春、夏季，4~6月为梅雨期，降水量占全年的36~44%，为该地区主要汛期，其次为8~9月台风带来的雨，雨量大、强度大，降水量占全年的20~28%。

（3）湿度

年平均相对湿度	81%

年最小相对湿度	3%

（4）风况

温州地区处于浙江东南部，由于受季风气候影响，风向和风速季节性变化比较明显。夏季为东风，冬季为西北风，全年最多风向为东南偏东风。

常年主导风向	ESE

夏季主导风向	E

历年平均风速	1.62m/s

最大风速	   20 m/s

5、地震

根据浙江省建设厅浙设发[2001]167号“关于建设抗震设计执行国家标准GB18306-2001的通知”的规定，本地区地震动峰值加速度为0.05g。本地区基本地震烈度为6度，属稳定区。

6、河流水文

（1）瓯江

瓯江是浙江省第二大河，发源于庆元县锅帽尖，流经庆元、龙泉、云和、遂昌、松阳、缙云、丽水、景宁、青田、永嘉、瓯海、温州、乐清等13个县（市）至崎头注入东海，全长388km，流域面积达17958km2。温州市处于瓯江下游，瓯江（温州段）流域面积4021km。瓯江源头海拔1900m，进入海滨平原后仅6m，上游河床比降大，具有山溪性河流特点。河流下游进入平原，河床宽阔，边滩和沙洲发育，水流分叉。

径流：瓯江流域水量丰富，多年平均流量为456.6m3/s，平均年径流量为144亿m3，由于降水量年内、年际间分配不均匀，致使瓯江年径流量的年际变化较大，如1975年径流量为228.6亿m3，而1979年径流量只有65.7亿m3，丰枯比达3.4倍，多年平均最小日平均流量为26.1m3/s，最枯的1967年只有10.6m3/s，而洪峰流量则高达23000m3/s（1952年7月20日）。1987年3月30紧水滩电站建成并发电，该电站为调节水库，电站下泄洪流量不少于34m3/s，使瓯江干流的枯水径流大为增加。

潮流：瓯江下游受潮汐影响，河口呈现喇叭型并有拦门沙，属强潮河口。潮区界位于圩仁，感潮河段长76km，特大潮可达圩仁，一般大潮可达温溪。潮区界以下，温溪至梅岙是以山水为主，称河流段，长30km，平均潮差3.29~3.38m，河床偏陡较稳定，潮流影响较小，径流塑造为主；梅岙至龙湾段，河水与潮水相互消长，称为过渡段，长31km，平均潮差3.38~4.59m，河床演变的特性同时受陆域和海域来水、来沙条件的控制，河段内边滩交错、心滩、心洲林立，为瓯江河床最不稳定河段；龙湾至黄华河段以潮流为主，称潮流段，长约15km，年平均潮差4.59m。过渡段和潮流段流速较大，江心屿断面涨、落潮期平均流速1.2m/s，涨潮量平均0.7亿m3，平均涨潮（流量）3700m3/s，灵昆岛南、北江道，涨潮量达3.7亿m3，平均流量19600m3/s，落潮平均流量16000m3/s，涨落潮平均流速1.0m/s，可见温州以下河段对污染物具有较强的稀释自净能力。

（2）内河

本项目附近内河水域属于温瑞塘河水系，温瑞塘河位于瓯江以南、飞云江以北的温瑞平原，是我市境内十分重要的河道水系，分属于鹿城、瓯海、龙湾、瑞安等“三区一市”管辖。水源主要来自瞿溪、雄溪、郭溪（通称三溪）以及大罗山和集云山的山涧溪流，整个流域面积740km2，水面面积22km2，灌溉面积48.2万亩，多年平均降雨量1694.8mm，年径流量9.13亿m3。水系河网总长度1178.4km，在吴淞高程5m时，相应蓄水量6500万m3。温瑞塘河自东晋时期由人工开凿，经唐大和、会昌年间大规模疏浚，后在南宋淳熙14年由知州沈枢组织修筑，形成“八十里荷塘”，是温州山水城市特征的重要标志。温瑞塘河主河道古称南塘河，明清称七铺塘河，北起鹿城区小南门跃进桥，向南流经梧埏、白象、帆游、河口塘、塘下、莘塍、九里，再向西至瑞安市城关东门白岩桥，全长33.85km，正常水位时河面一般宽度为50m，最宽处200多m，最窄处仅13m。温瑞塘河纵横交错的水系河道，对我市的防洪、排涝、供水、航运、灌溉、景观及生态环境保护，特别是温瑞平原的经济和社会发展起着十分重要的作用，被温州人民称为“母亲河”。

4.1.2社会环境

1、温州市概况

温州位于我国东南沿海，是我国首批对外开放的14个沿海城市之一，也是浙江省三大中心城市之一。全市现辖鹿城、龙湾、瓯海3区，瑞安、乐清2市和洞头、永嘉、平阳、苍南、文成、泰顺6县。改革开放以来，温州以“市场取向”改革和个私经济为代表的发展模式，成为中国最具活力的增长点之一，开创了温州发展史上的辉煌时代。

2014年全市生产总值4302.81亿元，按可比价计算，比上年增长7.2%。其中，第一产业增加值117.92亿元，增长2.1%；第二产业增加值2046.23亿元，增长8.4%；第三产业增加值2138.66亿元，增长6.2%。按户籍人口计算，人均地区生产总值53091元（按年平均汇率折算8643美元），增长6.3%。国民经济三次产业结构为2.7：47.6：49.7，第三产业比重比上年提升0.1个百分点。

2、鹿城区概况

鹿城区位于浙江省东南部、温州市中部，是温州市的政治、经济、文化中心。全区总面积294.38平方千米，常住人口129.33万人。辖7个街道、1个镇：五马街道、七都街道、滨江街道、南汇街道、松台街道、双屿街道、仰义街道、藤桥镇。区政府驻广场路188号。鹿城区地处瓯江下游南岸，地势平坦。主要河流有瓯江、温瑞塘河、会昌湖等。甬台温高速、金丽温高速、104国道、金温铁路过境，机场大道连接温州机场。名胜古迹有江心孤屿及江心寺、东、西两塔、文天祥祠、澄鲜阁、浩然楼、谢公亭，叶适墓、子城城垣及谯楼等。

2014年，鹿城区生产总值增速在全国、全省、全市比2013年分别下滑0.3、0.6和0.5个百分点的大趋势下，延续企稳回升向好态势。据市统计局统一核算，2014年鹿城区GDP总量761.96亿元，按可比价格计算，同比增长5.0%，增速比前三季度和2013年均高出0.5个百分点，增幅提高情况好于全市平均水平，增速与全市差距比2013年缩小1个百分点，由2013年相差3.2个百分点缩小为2014年的2.2个百分点。

分产业看，我区呈现第二产业发展情况明显好与第三产业的状态。2014年，第二产业增加值220.55亿元，增长9.0%，增幅比2013年提高5.5个百分点，增速居全市首位；第三产业增加值539.73亿元，增长3.3%，增幅比2013年降低1.6个百分点。2014年第三产增速低于第二产业5.7个百分点，第三产业增加值占GDP的比重也较上年较低0.5个百分点，由2013年71.4%降低为70.9%。此外，第一产业保持平稳增长，实现增加值1.68亿元，同比增长1.5个百分点，增幅比2013年提高3.7个百分点。

分行业看，工业、建筑业、商贸业成为拉动我区经济发展的主力军。2014年工业增加值160.12亿元，增长6.7%，占GDP比重达21.0%，拉动GDP增长1.5个百分点；建筑业增加值60.43亿元，增长17.7%，是唯一保持两位数增长的行业，占GDP比重7.9%，拉动GDP增长个1.1百分点；批发和零售业增加值127.25亿元，增长9.9%，占GDP比重16.7%，拉动GDP增长1.8个百分点。而金融业、房地产业拖累了全区经济发展，2014年金融业增加值118.88亿元，下降1.9 %；房地产开发业增加值14.47亿元，下降1.0%。

3、滨江街道概况

浙江省温州市鹿城区滨江街道设立于2011年，由原洪殿、蒲鞋市、黎明3个街道合并而成。面积16.07平方千米，人口9.24万人，辖杨府山、丰源、宏源、恒源、汇源、上村、上陡门、灰桥、杨府山、夏屋、洪殿、渔械新村、上村南、双井头、灰桥东、黎明中路、下垟头、横河南、蒋家桥、横河北、金丝桥路、春园、芳园、明园、青园、锦园、双井头、东港、沁园、绿园、蒲鞋市、上村32个社区，杨府山涂、蒲州、上蒲州、黎一、黎二、巽山6个行政村。

4.1.3周边污染源调查

本项目位于鹿城区江滨中路万盛锦园1-5幢109室，根据资料查询及现场踏勘，项目所在地东侧毗邻故宫御酒温州经销店，西侧毗邻工商银行万盛支行，南侧为陡门社区服务中心以及万盛锦园小区广场，北侧为江滨中路，隔路为滨港花园，项目周边无工业污染源。根据《温州市核心片区洪殿单元（0577-WZ-HX-03）控制性详细规划（修编）》，地块周边规划为居住、教学、行政办公、商务、绿化用地等，不涉及工业用地。因此，本项目建成后周边环境对本项目的影响主要为道路交通噪声影响。

4.2环境质量现状调查与评价

4.2.1地表水环境质量现状调查与评价

为了解项目纳污海域的水环境质量状况，本评价引用浙江瑞启检测技术有限公司于2015年4月9日对瓯江杨府山断面的水质监测数据，具体见表4.2-1，监测位置见附图2。

由表4.2-1可知，项目纳污水体瓯江（杨府山段）水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

### 4.2.2空气环境质量现状调查与评价

为了解项目所在区域空气环境质量状况，本评价委托浙江瑞启检测技术有限公司于2015年7月7日~2015年7月13日对项目所在地常规空气环境质量现状进行监测，并引用温州市常规空气监测站（温州市站，监测点位见附图2，距离本项目所在地约2km）2015年7月7日~2015年7月13日的监测数据。

（1）监测点位：在项目所在地布设1个环境空气常规污染因子质量现状监测点，具体监测点位见附图2。

（2）监测项目：PM10、SO2、NO2。

（3）监测时间及频次：2015年7月7日~2015年7月13日，监测7天，SO2、NO2每天02：00、08：00、14：00、20：00时段采样，PM10每天00：00-次日00：00时段采样。

（4）评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。

（5）监测结果与评价：见表4.2-2~3。

由表4.2-2~3可知，项目所在区域的环境空气污染物SO2、NO2的小时平均浓度及日平均浓度、PM10的日平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。

### 4.2.3声环境质量现状调查与评价

为了解本项目周围的声环境现状，本评价委托浙江瑞启检测技术有限公司于2015年7月8日对项目所在地进行了代表性的噪声现状监测。

（1）测量时间与方法

测量时间：2015年7月8日，测量时间分昼间、夜间2个时段，昼间、夜间分别测量1次，每次每点测量10分钟。

测量方法：噪声测量按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法进行测量，测量仪器为AWA6270+型噪声分析仪。

（2）噪声测点布置及监测结果

噪声测点共布置4个环境测点，噪声测点布置见附图2，各测点的噪声监测结果见表4.2-4。

由表4.2-4可知，本项目南侧昼夜间以及东、西两侧昼间噪声现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准，但东、西两侧夜间及北侧昼夜间噪声现状不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准。

根据现场踏勘及噪声检测报告，本项目所在建筑东、西两侧夜间及北侧昼夜间噪声超标的原因主要是受西侧江滨中路交通噪声、万盛锦园空调风机噪声以及居民社会活动噪声的影响。

### 4.2.4地下水环境调查与评价

为了解本项目所在区域地下水环境质量现状，本评价委托浙江瑞启检测技术有限公司于2015年7月8日对项目所在区域的地下水进行监测，监测结果见表4.2-5，监测点位见附图2。

由表4.2-5可知，项目所在区域地下水水质达不到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质量标准，超标因子为pH、氨氮、挥发酚、高锰酸盐指数和溶解性总固体。根据现场踏勘，pH、氨氮、挥发酚、高锰酸盐指数和溶解性总固体超标原因是由于该区域部分生活污水直接排入河流、沟渠等，并进一步渗入地下，污染地下水所致。

5、环境影响预测与评价

5.1地表水环境影响评价

5.1.1废水污染源强

本项目废水主要包括医疗废水以及生活污水，其中医疗废水主要为各诊疗室盥洗废水、医疗器械清洗废水以及医疗区台面设备器械消毒废水、医疗区清洁废水等；生活污水主要为医护人员、办公人员、门诊病人厕所废水。根据工程分析，本项目废水产生量为1708.9t/a，主要污染物产生总量为：CODCr 0.656t/a、SS 0.338t/a、NH3-N 0.051t/a、粪大肠菌群1.3×1014个/a。废水分别经预处理达标后进入市政污水管网，送至温州市中心片污水处理厂处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准后排放，主要污染物排放浓度为：CODCr 100mg/L、SS 30mg/L、NH3-N 25mg/L、粪大肠菌群104个/L，则本项目废水排放量为1708.9t/a，主要水污染物排放量为：CODCr 0.171t/a、SS 0.051t/a、NH3-N 0.043t/a、粪大肠菌群1.7×1010个/a。

5.1.2废水纳管可行性分析

本项目属于温州市中心片污水处理厂服务范围，项目建成后废水通过项目所在地市政污水管网最终接管温州市中心片污水处理厂。

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放”。本项目为口腔专科医院，无传染病房，无洗印废水、含汞废水、实验室废水等特殊性质污水产生。项目医疗废水经次氯酸钠消毒工艺预处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”的预处理标准后纳入市政管网；生活污水经万盛家园已有化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政管网。

根据工程分析，本项目医疗废水经院区污水处理设施消毒预处理、生活污水经万盛锦园已有化粪池预处理后各污染物均能达到纳管标准。

5.1.3达标可行性分析

根据调查，温州市中心片污水处理厂2003年7月投入运行，2004年通过项目验收。2014年3月，共处理污水651.334万吨，运行负荷率超过100%，进水污染物平均浓度：COD为228mg/L，SS为170mg/L，氨氮为20.67mg/L，TP为2.68mg/L；出水污染物平均浓度：COD为18.6mg/L，SS为11.6mg/L，氨氮为4.78mg/L，TP为0.17mg/L。2014年3月，共产生干泥487.47吨（泥饼含水率79.25%），近期产生的剩余污泥全部运往蓝田工业区中环正源污泥干化场干化。进水口在线监测系统有pH、COD、TP、TN、氨氮等；出水口在线监测系统有pH、COD、SS等；进出水共用一个流量计，安装在厌氧池后。检查当日，进水COD检测仪故障；中控系统运行正常；台账、原始数据记录较为规范。近期无停休或事故记录。

本项目产生量为4.682t/d，1708.9t/a，该污水量相对于中心片污水处理厂设计能力十分微小，且本项目废水水质相对简单，故本项目废水的排入不会影响温州市中心片污水处理厂的正常运行。因此，本项目废水分别经预处理后进入温州市中心片污水处理厂处理，出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准。

5.1.4水环境影响评价结论

本项目医疗废水经污水处理设施预处理，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”后排入市政污水管网；生活污水经万盛锦园已有化粪池预处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网。项目废水最终进入温州市中心片污水处理厂处理。温州市中心片污水处理厂服务范围包含状元、经济技术开发区、农用工业区、杨府山、东郊、旧城、梧埏、三垟、茶山、南白象等八个污水系系统，区域面积达131.18平方公里，近期服务人口60万，远期服务人口103万。该污水处理厂设计日处理污水量20万吨，工程投资3.0165亿元，2003年7月投入运行，2004年通过项目验收。该污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级排放标准。

由于本项目污水量相对于中心片污水处理厂设计能力及瓯江总体流量十分微小，大小潮及潮平期数据对比不明显，枯水期和丰水期对比也基本没有明显影响，污水排放瓯江总体影响结果在环境可接纳范围之内。由此可知，项目接管温州市中心片污水处理厂经处理达标排放后不会使瓯江水质恶化。

5.2大气环境影响评价

5.2.1污染气象分析

本次评价地面气象资料引用温州市气象站（站号28659）2011年地面气象资料。

1、温度

当地年平均温度的月变化情况见表5.2-1，年平均温度月变化曲线见图5.2-1。从年平均气温月变化资料中可以看出温州市8月份平均气温最高（28.89ºC），1月份气温平均最低（5.24ºC）。

#### 表5.2-1  年平均温度的月变化    单位：℃

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 5.24 | 8.84 | 10.76 | 16.61 | 20.48 | 26.11 | 28.82 | 28.89 | 25.83 | 21.05 | 18.40 | 10.46 |

#### 图5.2-1  年平均温度月变化曲线图

2、风速

年平均风速的月变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表5.2-2和表5.2-3，月平均风速、各季小时的平均风速变化曲线见图5.2-2和图5.2-3。

#### 表5.2-2  年平均风速的月变化    单位：m/s

| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 2.23 | 2.12 | 2.16 | 2.05 | 1.97 | 2.02 | 2.52 | 2.67 | 2.50 | 2.39 | 2.00 | 2.13 |

#### 图5.2-2  年平均风速月变化曲线图

从月平均风速统计资料中可以看出温州市8月份平均风速最高（2.67m/s），11月份平均风速最低（2.0m/s）。

#### 表5.2-3  季小时平均风速的日变化

| 小时（h） 风速（m/s） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 1.57 | 1.82 | 1.74 | 1.73 | 1.85 | 1.78 | 1.80 | 1.92 | 1.58 | 1.69 | 2.23 | 2.15 |
| 夏季 | 1.73 | 1.81 | 1.66 | 1.64 | 1.79 | 1.74 | 1.89 | 2.19 | 2.01 | 2.30 | 2.94 | 2.99 |
| 秋季 | 1.84 | 1.99 | 1.85 | 1.86 | 1.98 | 1.89 | 1.92 | 2.06 | 1.84 | 2.05 | 2.57 | 2.50 |
| 冬季 | 1.86 | 2.07 | 1.96 | 1.97 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.17 | 2.01 | 2.07 | 2.33 | 2.24 |
| 小时（h） 风速（m/s） | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 2.52 | 3.09 | 2.91 | 2.88 | 2.99 | 2.55 | 2.23 | 2.08 | 1.68 | 1.51 | 1.65 | 1.50 |
| 夏季 | 3.29 | 3.75 | 3.33 | 3.18 | 3.33 | 2.83 | 2.59 | 2.68 | 2.27 | 2.00 | 1.98 | 1.80 |
| 秋季 | 2.82 | 3.41 | 3.17 | 3.17 | 3.36 | 2.78 | 2.36 | 2.23 | 1.89 | 1.78 | 2.01 | 1.83 |
| 冬季 | 2.45 | 2.90 | 2.66 | 2.58 | 2.66 | 2.26 | 2.04 | 2.16 | 1.85 | 1.76 | 1.86 | 1.80 |

#### 图5.2-3  季小时平均风速日变化曲线

从各季小时月平均风速统计资料中可以看出温州市在夏季风速最高，春季风速最低，一天内14：00的平均风速最高。

3、风向、风频

每月、各季及长期平均各向风频变化情况见表5.2-4和表5.2-5。

#### 表5.2-4  年均风频的月变化

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 16.67 | 10.08 | 7.80 | 9.01 | 8.87 | 0.81 | 0.40 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 2.28 | 4.97 | 6.05 | 9.95 | 19.22 | 2.69 |
| 二月 | 9.38 | 2.98 | 5.36 | 10.12 | 14.73 | 4.32 | 3.27 | 1.34 | 1.34 | 0.89 | 2.38 | 6.40 | 22.92 | 5.06 | 2.08 | 6.10 | 1.34 |
| 三月 | 3.76 | 2.15 | 3.90 | 10.89 | 20.70 | 8.87 | 3.90 | 0.27 | 1.75 | 0.40 | 1.34 | 4.17 | 21.10 | 7.12 | 3.90 | 3.90 | 1.88 |
| 四月 | 2.22 | 1.67 | 4.31 | 10.69 | 24.44 | 10.83 | 6.25 | 1.81 | 0.97 | 1.11 | 3.06 | 5.83 | 18.47 | 2.36 | 2.78 | 0.97 | 2.22 |
| 五月 | 3.49 | 4.70 | 8.87 | 10.62 | 16.26 | 8.47 | 7.39 | 2.55 | 1.61 | 0.81 | 1.21 | 4.84 | 13.71 | 5.91 | 3.63 | 2.42 | 3.49 |
| 六月 | 2.78 | 3.33 | 11.67 | 12.64 | 15.69 | 8.61 | 7.92 | 5.83 | 2.08 | 1.81 | 2.92 | 3.06 | 9.58 | 3.75 | 2.22 | 2.22 | 3.89 |
| 七月 | 0.54 | 0.94 | 11.16 | 13.84 | 18.55 | 9.01 | 10.22 | 6.18 | 3.49 | 2.15 | 2.02 | 3.63 | 11.56 | 3.76 | 1.08 | 0.54 | 1.34 |
| 八月 | 2.96 | 2.82 | 4.84 | 12.50 | 7.53 | 6.85 | 8.87 | 6.18 | 3.23 | 2.69 | 6.18 | 6.18 | 15.05 | 7.66 | 2.69 | 3.09 | 0.67 |
| 九月 | 9.72 | 6.94 | 7.36 | 13.19 | 13.47 | 5.14 | 3.33 | 0.56 | 0.69 | 0.28 | 0.28 | 1.67 | 11.11 | 6.81 | 6.94 | 10.28 | 2.22 |
| 十月 | 10.89 | 6.99 | 10.22 | 11.96 | 11.96 | 3.23 | 1.08 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.81 | 3.90 | 13.84 | 7.26 | 6.32 | 7.39 | 1.34 |
| 十一月 | 9.44 | 6.53 | 8.61 | 7.08 | 7.92 | 2.50 | 2.22 | 0.97 | 0.83 | 1.39 | 1.94 | 5.83 | 20.42 | 6.94 | 7.92 | 8.06 | 1.39 |
| 十二月 | 13.58 | 8.87 | 5.24 | 5.38 | 6.99 | 1.75 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 2.28 | 4.57 | 12.37 | 8.87 | 9.01 | 17.74 | 2.15 |

#### 表5.2-5  年均风频的季变化及年均风频

| 风向 风频（%） | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 北 |  |  |  | 东 |  |  |  | 南 |  |  |  | 西 |  |  |  |  |
| 春季 | 3.17 | 2.85 | 5.71 | 10.73 | 20.43 | 9.38 | 5.84 | 1.54 | 1.45 | 0.77 | 1.86 | 4.94 | 17.75 | 5.16 | 3.44 | 2.45 | 2.54 |
| 夏季 | 2.08 | 2.36 | 9.19 | 13.00 | 13.90 | 8.15 | 9.01 | 6.07 | 2.94 | 2.22 | 3.71 | 4.30 | 12.09 | 5.07 | 1.99 | 1.95 | 1.95 |
| 秋季 | 10.03 | 6.82 | 8.75 | 10.76 | 11.13 | 3.62 | 2.20 | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 1.01 | 3.80 | 15.11 | 7.01 | 7.05 | 8.56 | 1.65 |
| 冬季 | 13.33 | 7.45 | 6.16 | 8.10 | 10.05 | 2.22 | 1.30 | 0.46 | 0.56 | 0.42 | 1.90 | 4.35 | 13.10 | 6.71 | 7.18 | 14.63 | 2.08 |
| 年平均 | 7.11 | 4.85 | 7.45 | 10.66 | 13.90 | 5.87 | 4.61 | 2.24 | 1.45 | 1.07 | 2.12 | 4.35 | 14.52 | 5.98 | 4.90 | 6.85 | 2.05 |

从年均风频的季变化统计资料可以看出，该地区全年各季盛行风随季节而变化，冬季为NNW（14.63%）；春季为E（20.43%）；夏季为E（13.90%）；秋季为W风（15.11%）。年、季风向玫瑰图见图5.2-4。

#### 图5.2-4  气象统计风玫瑰图

5.2.2大气环境影响评价

本项目不设置食堂、车库、锅炉、备用发电机，故无油烟废气、汽车尾气、燃油废气产生。本项目废气主要为医疗废水处理过程中产生的少量废气。

本项目医疗废水产生量小，且污水处理设施不涉及生化处理装置，臭气产生量较少。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ-2029-2013），医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人和居民的影响。本项目位于万盛锦园1-5幢109室，根据现场踏勘，万盛锦园1-5幢第1层均已出租，主要为银行、商店等，第2层处于空置状态，距离本项目最近的敏感点为D幢、E幢3层居民。另外，本项目污水处理设施安装在项目所在地西南角的机房内，通过建筑物自身的隔离作用，可将污水处理设施与周边敏感点有效隔离开来。

本项目采用次氯酸钠作为消毒剂处理医疗废水，要求在接触池出口处配置在线余氯测定仪，消毒剂投加量应根据在线余氯测定仪的测定结果自动调整，在确保消毒效果的前提下从源头控制氯气的产生。

另外，要求加强机房通风，在此基础上，本项目医疗废水处理设施周边大气污染物浓度能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的要求，对周边居民的影响不大。

5.3声环境影响评价

本项目噪声污染源主要来自水泵、空压机、真空泵、空调外机等设备运行时产生的固定噪声以及人流产生的流动噪声。

5.3.1固定设备噪声影响分析

（1）噪声源

本项目主要设备噪声源强参数、噪声防护措施见表5.3-1。

#### 表5.3-1  本项目主要设备噪声源强一览表

| 声源名称 | 噪声源类别 | 声级值dB（A） | 位置 | 噪声防护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 室内点声源 | 75~80 | 项目西南角机房内 | 水泵、空压机、真空泵等设备位于机房内，采取隔声减振措施，如安装消音箱、减震垫等，降噪30dB（A）以上 |
| 空压机 |  | 75~80 |  |  |
| 真空泵 |  | 75~80 |  |  |
| 空调外机 | 室外点声源 | 65~70 | 项目西北角外墙上 | 采取隔声减振措施，如安装消音箱、减震垫等，降噪10dB（A）以上 |

（2）预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境（HJ2.4-2009）》推荐的环境噪声衰减预测模式。

①室外声源在预测点的声压级计算

某个声源在预测点的声压级：

Lp（r）=Lp（r0）-20lg（r/r0）-△L

式中：Lp（r）——点声源在预测点产生的声压级；

Lp（r0）——参考位置r0处的声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考点距声源的距离，m；

△L——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量。

如果已知声源的声功率Lw，且声源可看作是位于地面上的，则：

Lp（r0）=Lw-20Lgr-8

由各声压级合成计算出该声源产生的A声级LA。

②室内声源等效室外声源计算

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp内和Lp外。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

Lp外=Lp内-（TL+6）

式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

室内靠近围护结构处的声压级：

Lp内=Lw+10Lg（Q/4πr2+4/R）

式中：Lp内——室内声源在靠近围护结构的声压级；

r——室内声源与靠近围护处的距离，m；

R——房间常数；

Q——方向性因子。

所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：LP总——各点声源叠加后总声级，dB(A)；

Lp1、Lp2……Lpn——第一、二……第n个声源到P点的声压级，dB(A)。

按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw=LP总+10lgS

（3）预测结果及评价

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。

本项目最近敏感点为D、E幢3楼居民，故本环评主要计算项目四周厂界以及最近敏感点的噪声预测值，同时绘制等声级线图对项目产生的噪声影响进行评价。本项目服务方式以门诊治疗为主，开诊时间为8小时，夜间不营运，故本环评仅对昼夜噪声达标性进行分析。

#### 表5.3-2  固定设备噪声影响预测结果    单位：dB（A）

| 预测时段 | 预测点 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准值 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼间 | 项目东侧边界 | 41.5 | / | / | 60 | 达标 |
|  | 项目南侧边界 | 55.5 | / | / | 60 | 达标 |
|  | 项目西侧边界 | 55.4 | / | / | 60 | 达标 |
|  | 项目北侧边界 | 56.5 | / | / | 60 | 达标 |
|  | D、E幢3楼居民 | 55.5 | 55.8 | 58.7 | 60 | 达标 |

注：背景值采用项目所在建筑南侧边界（即万盛锦园内部）昼间监测数据。

本项目水泵、空压机、真空泵等设备拟设置于项目西南角的机房内，与最近敏感点万盛锦园D幢、E幢3层居民水平距离为0，垂直距离约3m（本项目位于一层，二层为商业用房，目前空置）。空调外机拟设在项目西北角外墙上，靠近江滨中路及工商银行万盛支行，不在万盛锦园小区内，与最近敏感点万盛锦园D幢、E幢3层居民水平距离约19m，垂直距离约3m。由表5.3-2可知，本项目固定设备噪声经隔声减振措施以及建筑物自身的隔声作用能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间噪声标准（60dB（A））。

图5.3-1  本项目固定噪声源等声级线图

5.3.2社会噪声影响分析

本项目社会噪声主要为人群活动的社会噪声。根据对社会噪声的监测结果，一般人群普遍会话的声级范围在60~65dB，人群产生的噪声与人群的人口密度有关，根据有关噪声统计结果，人口密度为0.2人/m2时，人群的噪声级在65dB左右。本项目人群活动基本为室内活动，经墙体、玻璃隔音后，室外可达到50dB以下，因此项目的噪声级较小，再经过距离衰减后，该噪声对周边环境影响不大。

5.4固体废物影响评价

本项目的固体废物包括医疗废物、生活垃圾以及医疗废水处理污泥，其中医疗废物和医疗废水污泥属于危险废物。

对于本项目固体废物应采用以下措施：

1、按照《危险废物污染防治技术政策》的要求建设符合要求的危险废物临时贮存场所。

2、与温州市有资质的从事医疗危险废物处置单位签定协议，将医疗垃圾委托对方处置。

3、生活垃圾经分类内部收集后，交由环卫部门统一处理。

4、医疗废水处理污泥含有大量的细菌、病毒和寄生虫卵，要求按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中的要求，清掏前需对污泥进行消毒处理。考虑到本项目污泥量较小，经消毒后定期清掏交由有危险废物处理资质单位处置。

本项目在采用以上措施，可以将产生的固体废物全部妥善分类处理完毕，不会对外界环境造成较大的影响。

#### 表5.4-1  本项目固体废物产生及处置情况一览表    单位：t/a

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 属性 | 产生量 | 排放量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | 医疗过程 | 危险废物 851-001-01 | 2 | 0 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | 17.2 | 0 | 环卫部门收集处理 |
| 3 | 污水处理污泥 | 废水处理 | 危险废物 802-006-49 | 0.8 | 0 | 委托有资质单位处置 |

5.5地下水环境影响评价

根据工程分析，本项目不从地下水取水，用水来自市政自来水，地下水不属于敏感区域；项目废水经分别预处理后纳入市政污水管网，不直接对环境排放。只要建设单位做好污水管道的日常维护以及污水处理设施、医疗废物暂存间、垃圾收集箱放置场地等的防渗防漏，正常情况下，本项目不会对区域地下水环境造成不良影响。

5.6外环境对本项目影响评价

根据资料查询及现场踏勘，项目所在地东侧毗邻故宫御酒温州经销店，西侧毗邻工商银行万盛支行，南侧为陡门社区服务中心以及万盛锦园小区广场，北侧为江滨中路，隔路为滨港花园，项目周边无工业污染源。根据《温州市核心片区洪殿单元（0577-WZ-HX-03）控制性详细规划（修编）》，地块周边规划为居住、教学、行政办公、商务、绿化用地等，不涉及工业用地。因此，本项目建成后周边环境对本项目的影响主要为道路交通噪声影响。

1、车流量

周边环境对本项目的交通噪声影响来自于项目北侧的江滨中路，该道路规划为城市主干道，道路红线宽度50m。江滨中路为现状道路，本环评委托浙江瑞启检测技术有限公司对江滨中路现状车流量进行统计，统计结果见表5.6-1。

#### 表5.6-1  现阶段江滨中路昼夜间不同车型交通量

| 道路 | 时段 | 小型车（辆/h） | 中型车（辆/h） | 大型车（辆/h） | 总车流量 （辆/h） | P的取值（大车车型例%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江滨中路 | 昼间 | 1392 | 318 | 43 | 1753 | 2.5 |
|  | 夜间 | 942 | 45 | 60 | 1047 | 5.7 |

注：经分析，江滨中路夜间大型车辆较昼间多主要是受杨府山浦西码头、诸永高速以及周边工程施工等影响。

目前江滨中路车流量尚未达到饱和状态，类比同类型道路，江滨中路营运远期车流量预计情况见表5.6-2。

#### 表5.6-2  营运远期江滨中路昼夜间不同车型交通量

| 道路 | 时段 | 小型车（辆/h） | 中型车（辆/h） | 大型车（辆/h） | 总车流量 （辆/h） | P的取值（大车车型例%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江滨中路 | 昼间 | 2032 | 464 | 63 | 2559 | 2.5 |
|  | 夜间 | 1528 | 66 | 87 | 1528 | 5.7 |

2、噪声预测模式

本次评价噪声预测采用声场仿真软件Cadna/A，由德国DatKustik公司编制。该软件主要依据ISO9613、RLS-90、Schall03等标准，并采用专业领域内认可的方法进行修正，计算精度经德国环保局认证，在德国道路、铁路运输等部门应用得到好评；在我国受到国家环保总局环境工程评估中心推荐。软件可以模拟三维区域的声级分布。道路交通影响的预测计算，Cadna/A采用的方法为：

（1）交通噪声源强

车辆产生的噪声Lm,E定义为：

式中：——为自由声场中，距车道中心线水平距离25m、高度2.25m处平均声级：

其中：M为单车道道路小时平均车流量，对于多车道道路，计算最外侧2条车道，每条车道流量为M/2；p为载重2.8吨以上车辆占有百分比。

——不同车速的声级修正；

——不同道路表面的声级修正；

——不同坡度的声级修正。

（2）交通噪声影响声级

计算多车道道路声级，假定最外侧2条车道中心线位置、高度0.5m处为2个线声源，分别计算后叠加得到道路噪声的平均声级Lm：

式中Lm,n、Lm,f分别为距预测点最近、最远车道的平均声级。对于单车道道路最近、最远车道的位置相同。单一车道声级用Lmi表示：

式中：Lm,E ——车辆产生的噪声；

Dl ——计算中采用的声源分段长度l引起的声级不同，Dl=10×lg(l)；

Ds ——不同距离及空气吸收引起的声级不同：

Ds=11.2-20×lg(s)-s/200，s为声源至受声点的距离；

DBM ——不同地面吸收和气象因素引起的声级不同：

DBM= (hm/s)×(34-600/s)-4.8；

DB ——不同地形、建筑物引起的声级不同。

3、预测结果

根据现场踏勘，本项目距离江滨中路道路红线约18m，则江滨中路交通噪声对本项目面向道路一侧的影响见表5.6-3。

#### 表5.6-3  道路交通噪声对本项目面向道路一侧的影响预测结果    单位：dB（A）

| 预测道路 | 预测 时段 | 对预测点（项目北侧边界，距道路红线18m）贡献值 | 修正值 | 功能区标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江滨 中路 | 现阶段 | 昼间 | 69.1 | / | / | / |
|  |  | 夜间 | 68.4 | / | / | / |
|  | 营运远期 | 昼间 | 70.3 | 66.4 | 60 | 超标 |
|  |  | 夜间 | 69.7 | 67.9 | 50 | 超标 |

注：（1）浙江瑞启检测技术有限公司对项目北侧边界进行噪声值监测，检测值为昼间65.2dB（A）、夜间66.6dB（A）；本环评利用Cadna/A预测现状江滨中路交通噪声贡献值对该点位的影响，预测结果为昼间69.1dB（A）、夜间68.4dB（A）。比对该点位贡献值及现状检测值，需对贡献值进行修正。

（2）经分析，江滨中路夜间噪声偏大主要是由受杨府山浦西码头、诸永高速以及周边工程施工等影响使得江滨中路大型车辆较多所致。

根据表5.6-3预测结果可知，江滨中路营运远期交通噪声对本项目有一定影响，昼夜间噪声修正值均不能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2a类标准，超标量分别为6.4dB（A）、17.9dB（A）。

根据环发[2010]7号文《地面交通噪声污染防治技术政策》，“建筑设计单位应依据《民用建筑隔声设计规范》等有关规范文件，考虑周边环境特点，对噪声敏感建筑物进行建筑隔声设计，以使室内声环境质量符合规范要求；邻近道路或轨道的噪声敏感建筑物，设计时宜合理安排房间的使用功能（如居民住宅在面向道路或轨道一侧设计作为厨房、卫生间等非居住用房），以减少交通噪声干扰；地面交通设施的建设或运行造成噪声敏感建筑物室外环境噪声超标，如采取室外达标的技术手段不可行，应考虑对噪声敏感建筑物采取被动防护措施（如隔声门窗、通风消声窗等），对室内声环境质量进行合理保护。”为营造更好的院区环境，要求合理布设就诊区域，尽量保持医院敏感功能区与交通要道的距离，并提高窗户的隔声量以及门窗密闭性，另外本项目服务方式以门诊治疗为主，开诊时间为8小时，夜间不营运，因此江滨中路交通噪声对本项目影响不大。

#### 图5.6-1  现阶段江滨中路对本项目噪声贡献值分布图（昼间）

#### 图5.6-2  现阶段江滨中路对本项目噪声贡献值分布图（夜间）

#### 图5.6-3  营运远期江滨中路对本项目噪声贡献值分布图（昼间）

#### 图5.6-4  营运远期江滨中路对本项目噪声贡献值分布图（夜间）

6、社会环境影响分析

6.1社会影响分析

项目的社会影响包括正面影响和负面影响两方面。本项目产生的社会影响分析如下：

6.1.1项目对所在地区居民收入和就业的影响

本项目建成后必然需要更多的医护人员，大部分医护人员均将从本地招聘，可为当地提供直接就业岗位，对于缓解城市就业问题做出一定贡献。

### 6.1.2项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响

本项目位于鹿城区江滨中路万盛锦园1-5幢109室，根据项目平面布置图，本项目设置一个主出入口，位于项目北侧，病患、医院工作人员、医疗物资、医院废物等均通过该出入口进出医院，与万盛锦园小区居民进出流线互不干扰，不会影响本项目所在小区居民进出。

本项目废水分别经预处理后纳管排放，对小区居民生活基本无影响；医疗废水处理设施放置于机房内，加强机房通风，医疗废水处理设施产生的臭气经自身建筑隔离作用和机械强制通风作用，对小区居民生活影响较小；水泵、空压机、真空泵、空调外机等固定设备运行噪声以及社会活动噪声经隔声、减振等措施，能做到达标排放，对小区居民生活影响较小；各类固体废物均经妥善分类、合理处置，对小区居民生活基本无影响。

### 6.1.3项目对所在地区弱势群体利益的影响

本项目运营期间对当地妇女、儿童、残疾人员利益基本没有影响。

### 6.1.4项目对所在地区文化、教育、卫生的影响

本项目为温州医科大学附属口腔医院江滨分院建设项目，主要提供口腔方面的医疗服务，设置口腔颌面外科、口腔内科、口腔修复科、儿童口腔科、正畸科等临床科室，在一定程度上满足社会对口腔医院的需要，提高该区域医疗卫生环境。

### 6.1.5项目对当地基础设施和城市化进程的影响

本项目属于基础配套设施，建成后有利于改善周边发展环境，带动周围片区商贸流通及相关产业的发展，推进城市建设，为当地城市化建设发展做出积极的贡献。

### 6.1.6项目对少数民族风俗习惯和宗教的影响

本项目不涉及到少数民族和宗教，因此不会产生不良影响。

6.2 社会互适性分析

互适性分析主要是分析预测项目能否为当地环境的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考虑项目与当地社会环境的相互适应关系。

本项目运营期间会产生一定的污染，但是通过采用严格的科学管理和环保治理手段，可控制环境污染，对周围环境影响不大。本项目建设将对当地的经济发展、提高居民生活质量都有很明显的作用。

本项目周边能够提供较为完善的交通、电力、通信、供水等基础设施条件，得到有关组织机构的支持。可以说，本项目建设的外部条件较好。

综上所述，本项目的建设得到了各方面的支持，外部建设条件也较为成熟，周边居民通过有效的政策措施也能得到很好解决。因此，本项目建设的互适性能力较强。

7、环境风险评价

7.1环境风险分析评价概述

环境风险分析评价是评判环境风险的概率及后果可接受的过程。任何风险都具有两个或两个以上不确定的变量，提高其中一个变量的确定性，则会降低另一个变量的确定性。在环境风险评价中同样存在相当的规律，即一个行动产生两个或两个以上互相矛盾的过程所取得的效益和需要付出的代价的积是一个常数。因此，社会在一定的程度上可能达到某期望目标时，意味着社会也愿意支付另一个不期望目标可能造成的损失。

从逻辑上说，不可能将任何事件的风险减缩到零，人们追求一项开发项目或一项新技术项目带来的社会效益往往认为比能察觉的环境风险影响更重要，造成以往许多项目都忽视了生态环境资源保护。因此，环境风险评价要广泛收集材料，了解各部门和公众的反映，比较项目的社会收益与生态环境资源可能付出的代价大小，经过权衡后最终才能进行项目的实施。但由于环境风险的风险概率及风险后果两方面都具有不确定性，要做到十分准确是不可能的，因此通过采取预防措施以降低环境风险概率，以达到人们可以接受的范围和程度。

本章节主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。

7.2风险识别

1、化学品

根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）内容，危险化学品包括8类：爆炸品，压缩气体和液化气体，易燃液体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品、辐射性物品和腐蚀品。按照危险化学品鉴别方法，医院危险化学品品种非常多，且医院还属于经常使用剧毒化学品的单位之列，医院危险化学品除消毒治疗用的乙醇外，医院治疗使用的麻醉药品、辐射用品中均有大量危险化学品。

2、氧气

本项目无制氧设备，所需氧气为外购钢瓶储罐氧气，要加强管理，杜绝一切火源，防止泄漏、燃烧爆炸。

3、次氯酸钠

本项目采用次氯酸钠作为消毒剂，直接购入次氯酸钠产品。次氯酸钠溶液有腐蚀性，能伤害皮肤。受高热或与酸接触或或在光照下会分解，生成含氯气的油污和腐蚀性气体，具有毒性、腐蚀性、强氧化性，浓度大于10%时是一种强氧化剂，有着火或爆炸的危险。该品放出的游离氯有可能引起中毒。水溶液浓度较高时也是一种强碱，与酸猛烈反应，并有腐蚀性，侵蚀许多种金属。自身不可燃，在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾或气体。

次氯酸钠经口LD50=8500mg/kg（小鼠）。该品具致敏性。次氯酸钠稀溶液对皮肤、眼睛、呼吸道有刺激性，引起皮疹、流泪、视力模糊、咳嗽。食入后刺激和腐蚀粘膜表面，引起呕吐和腹部疼痛。经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。接触高浓度次氯酸钠会引起皮肤灼伤或溃烂，眼睛腐蚀伴有角膜或结膜溃烂及失明。可产生高铁血红蛋白血症。吸入浓的烟雾会严重刺激肺部，伴有咳嗽或窒息，肺水肿，严重时可致死亡。

在医疗工作中，由于停电、设备腐蚀等，在运营过程会发生次氯酸钠泄漏事故。

7.3风险事故分析

1、化学品运输、储存、装卸过程

本项目原材料及成品运输方式采用陆运，在装卸、运输过程可能潜在的风险事故如：

（1）运输过程中因意外交通事故，可能贮罐被撞破，而造成盐酸、硝酸等腐蚀性化学品流出或逸出，导致运输人员和周围人员中毒，造成局部环境污染。

（2）运输过程中因长时间震动可造成可化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。

2、化学品贮存、使用过程

本项目使用化学品由人工输送至使用点，在贮存、使用过程可能潜在的风险事故如：

（1）由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏，导致人员中毒和环境污染。

（2）在使用过程中由于操作人员工作不当造成化学品泄露。

3、污水处理站事故

当污水处理站出现事故停运时，医疗废水将不经处理直接排入市政污水管网，粪大肠菌群排放浓度不能达到污水综合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）排放限值要求。如果事故停运时让废水直接外排，超标废水进入市政污水管网，从而造成对温州市中心片污水处理厂水质的环境影响。

4、氧气储存过程

氧气储存过程如操作不当，造成氧气泄漏，氧气发生爆炸后会带来安全问题。

5、次氯酸钠使用

本项目采用次氯酸钠作为消毒剂，在医疗工作中，由于停电、设备腐蚀等，在运营过程会发生次氯酸钠泄漏事故。

7.4风险防范措施

7.4.1危险化学品工程控制措施

1、化学品

对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品中剧毒化学品必须向公安局申请领取购买凭证，凭证购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。储存单位应当将储存剧毒化学品以及构成重大危险源的其他危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。而对于精神药品和麻醉药品，则根据《精神药品管理办法》和《麻醉药品管理办法》中要求购买、储存、使用，其检查监督由卫生部门管理。

要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。医用乙醇设专门的乙醇存放库，不会对医疗环境产生重大影响。

2、氧气

本项目无制氧设备，所需氧气外购，氧气存放地周围不得放易燃物品，距离热源明火在10米以外。同一储存间严禁存放其他可燃气瓶和油脂类物品。使用氧气过程中要密闭操作，并提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。使用时应远离火种、热源，远离易燃、可燃物，避免与活性金属粉末接触。工作场所严禁吸烟，还要避免高浓度吸入。

氧气泄漏时，要迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并对污染区进行隔离，切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，避免与可燃物或易燃物接触。

3、次氯酸钠

（1）对环境的影响

侵入途径：接触、吸入、食入。健康危害：本品具有腐蚀性和刺激性。次氯酸钠稀溶液对皮肤、眼睛、呼吸道有刺激性，引起皮疹、流泪、视力模糊、咳嗽。食入后刺激和腐蚀粘膜表面，呕吐和腹部疼痛。经常用手接触该品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。接触高浓度次氯酸钠会引起皮肤灼伤或溃烂，眼睛腐蚀伴有角膜或结膜溃烂及失明。可产生高铁血红蛋白血症。吸入浓的烟雾会严重刺激肺部，伴有咳嗽或窒息，肺水肿，严重时可致死亡。

（2）毒理学资料及环境行为

次氯酸钠经口LD50=8500mg/kg（小鼠）。危险特性：具有强氧化性。受高热或与酸接触或或在光照下会分解，生成含氯气的油污和腐蚀性气体，具有毒性、腐蚀性、强氧化性，浓度大于10%时是一种强氧化剂，有着火或爆炸的危险。该品放出的游离氯有可能引起中毒。水溶液浓度较高时也是一种强碱，与酸猛烈反应，并有腐蚀性，侵蚀许多种金属。自身不可燃，在火焰中释放出刺激性或有毒烟雾或气体。燃烧（分解）产物：氯化物。

（3）环境标准

中国MAC（mg/m3）：未制定标准；

前苏联MAC（mg/m3）：未制定标准；

美国TWA：未制定标准；

美国STEL：未制定标准。

（4）应急处理处置方法

泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

防护措施： 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：戴安全防护眼镜。皮肤和身体防护：穿防腐工作服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

（5）急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。

7.4.2废水工程控制措施

1、加强院区污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备、曝气设备、泵等易出故障的地方加强检查，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。

2、根据《医院污水处理工程技术规范》中规定，传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。本项目无传染病房，为确保安全，本项目废水处理系统拟设1个应急事故池（拟放置在项目西南角的机房内），有效容积不小于0.65m3。该事故应急池应该配备消防废水收集管道及水泵。

3、废水处理站内的处理工艺、加药系统和流量控制系统均安装在线自动化检测仪器，发生故障时，可及时报警并停止向外排放废水。

7.5事故应急预案

对可能发生的事故，应制订应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。

1、事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，同时通知中央控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；

2、发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理；

3、事故发生后应立即通知当地环保、消防、自来水公司等部门进行救援与监控。

7.6小结

医院对于使用的危险化学物品，采取一系列技术和管理措施，控制其使用风险，参照《建设项目环境风险评价技术导则》，本项目不存在重大危险源。项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、采取有效措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，制定事故应急预案等，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响。综上所述，本项目风险处于可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言本项目的建设是可行的。

8、环境保护措施及其经济、技术论证

8.1地表水环境污染防治措施

1、废水分类

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）规定，新（改、扩）建医院，在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区、传染病房、非传染病房污水分别收集；特殊性质污水应单独收集，委托有资质的单位处理。

根据工程分析，本项目无洗印废水、含汞废水、实验室废水等特殊性质污水产生，项目废水主要包括医疗废水以及生活污水，其中医疗废水主要为各诊疗室盥洗废水、医疗器械清洗废水以及医疗区台面设备器械消毒废水、医疗区清洁废水等；生活污水主要为医护人员、办公人员、门诊病人厕所废水。

2、废水处理方案

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放”。本项目为口腔专科医院，无传染病房，不产生特殊性质污水。项目医疗废水经次氯酸钠消毒工艺预处理，生活污水经万盛锦园已有化粪池预处理后接入市政污水管网，最终进入温州市中心片污水处理厂处理达标排放。本项目废水处理流程如图8.1-1所示：

#### 图8.1-1  本项目废水处理流程图

（1）处理规模

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013），医院污水处理工程设计裕量应取实测值或测算值的10%-20%。根据工程分析，本项目医疗废水产生量约2.175t/d，则本项目自建的污水处理设施污水处理能力不应低于2.4t/d（具体由有资质的环保设计单位设计并建设）。

（2）工艺说明

①集水池：考虑到排水的小时不均匀性，污水进处理设备前先进入集水池，对高峰流量起调节作用。并在集水池内设置格栅，去除污水中较大的悬浮或漂浮物，以减轻后续水处理工艺的处理负荷，并起到保护水泵、管道、仪表等作用。

②消毒：医院消毒方法有液氯消毒、次氯酸钠消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒和紫外线消毒，常用消毒方法优缺点比较见表8.1-1。

#### 表8.1-1  常用消毒方法比较

| 消毒剂 | 优点 | 缺点 | 消毒效果 | 适用条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氯Cl2 | 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性 | 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差 | 远离人口聚居区的规模较大（>1000床）且管理水平较高的医院污水处理系统 |
| 次氯酸钠NaOCl | 无毒，运行、管理无危险性 | 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；使水的pH值升高 |  | 规模<300床的经济欠发达地区医院污水处理消毒系统 |
| 二氧化氯ClO2 | 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs）；投放简单方便；不受pH影响 | ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高 |  | 适用于各种规模医院污水的消毒处理，但要求管理水平较高 |
| 臭氧O3 | 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧 | 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高 | 杀菌和杀灭病毒的效果均很好 | 传染病医院污水应优先采用臭氧消毒；处理出水再生回用或排入水体对水体和环境造成不良影响时应首选臭氧消毒 |
| 紫外线 | 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低 | 电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用 | 效果好，但对悬浮物浓度有要求 | 当二级处理出水254nm紫外线透射率≮60%、悬浮物浓度＜20mg/L时，或特殊要求情况（如排入有特殊要求的水域）可采用紫外消毒方式 |

常用消毒方法各有优缺点，考虑到本项目为口腔专科医院，不设置病床，医疗废水产生量小，租用万盛锦园1-5幢109室现有用房，建筑面积较小，且周边多为居民住宅，环境较敏感，故本项目采用次氯酸钠作为消毒剂处理医疗废水，含氯消毒剂消毒系统应参照GB50014的有关规定进行设计，应根据设计处理工艺流程，按最不利情况进行组合，校核实际接触时间，达到设计要求。另外，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013），医院污水处理工程应在接触池出口处配置在线余氯测定仪和流量计。流量计宜宜选用超声波流量计或电磁流量计，消毒剂投加量应根据在线余氯测定仪的测定结果自动调整。要求通过控制次氯酸钠合理用量来控制水中总余氯含量，达到相关标准要求。

（3）达标可行性分析

根据工程分析，本项目医疗废水中CODCr等浓度较低，主要污染物为粪大肠菌群。根据工程分析以及温州医科大学附属口腔医院送检的医院污水检测报告，本项目医疗废水在经消毒预处理后，废水中的病菌数能达到预处理标准。

另外，自建的污水处理设施日处理量应满足《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中的“医院污水处理工程设计裕量应取实测值或测算值的10%-20%”的要求，同时，在接触池出口处配置在线余氯测定仪和流量计，对消毒池出水中的总余氯进行监控，及时调整消毒剂用量，确保既能达到消毒效果又能达标排放，保证污水处理设施的正常运行。

因此，地表水环境污染防治措施经济、技术上可行。

8.2大气环境污染防治措施

根据工程分析，本项目废气主要来自医疗废水处理过程中产生的少量废气。

本项目医疗废水产生量小，且污水处理设施不涉及生化处理装置，臭气产生量较少。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ-2029-2013），医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人和居民的影响。本项目位于万盛锦园1-5幢109室，根据现场踏勘，万盛锦园1-5幢第1层均已出租，主要为银行、商店等，第2层处于空置状态，距离本项目最近的敏感点为D幢、E幢3层居民。另外，本项目污水处理设施安装在项目所在地西南角的机房内，通过建筑物自身的隔离作用，可将污水处理设施与周边敏感点有效隔离开来。

本项目采用次氯酸钠作为消毒剂处理医疗废水，要求在接触池出口处配置在线余氯测定仪，消毒剂投加量应根据在线余氯测定仪的测定结果自动调整，在确保消毒效果的前提下从源头控制氯气的产生。

同时加强机房通风，本项目医疗废水处理设施周边大气污染物浓度能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的要求。因此，上述大气环境污染防治措施经济、技术上可行。

8.3声环境污染防治措施

根据工程分析和影响预测，本项目噪声污染防治措施如下：

（1）在设备选型方面，满足功能要求前提下，风机、水泵、空压机、真空泵等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备；所有固定设备均应安装在加有减振垫、消音箱的隔声基础上；在风机等设备的气流通道上加装消声设备，管道安装采用弹性吊架，接口用软接头等隔声措施。

（2）水泵、空压机、真空泵、污水处理设施等设置于独立设备房内。

（3）空调外机拟设在项目西北角外墙上，靠近江滨中路和工商银行万盛支行，不在万盛锦园小区内。

（4）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

上述声环境污染防治措施经济、技术上合理、可行。

8.4固体废物处置措施

1、医疗废物

根据我国医院污物垃圾处理的现状和有关医院垃圾污物处理的实践，对医院垃圾首先应分类收集，严格将有传染性的垃圾和普通垃圾分开收集、回收利用有价值的物质，做到减量化和无害化。根据该项目固体废物的特点及部分固废的高危害性，管理部门首先应建立起严格的垃圾处理管理制度，责任到部门及人。

（1）医疗废物的收集、运输和存放

在废物产生地即对废物进行分类收集是医生护士患者和清洁人员的职责和义务。所有废物都应丢弃或放入标明适当的垃圾袋或污物桶中，在装满3/4时有人负责封袋，废物一旦放入废物箱后不宜再取出。

对于盛装医疗废物的塑料包装袋应当符合下列规格：

黄色—700×550mm塑料袋：感染性废物；

红色—700×550mm塑料袋：传染性废物；

绿色—400×300mm塑料袋：损伤性废物；

红色—400×300mm塑料袋：传染性损伤性废物。

而盛装医疗废物的外包装纸箱应符合下列要求：

印有红色“传染性废物”—600×400×500mm纸箱；

印有绿色“损伤性废物”—400×200×300mm纸箱；

印有红色“传染性损伤性废物”—600×400×500mm纸箱。

①对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，必须穿戴手套和防护服。对有多种成份混和的医学废料，应按危害等级较高者处理。感染性废物应分类丢入垃圾袋，还必须由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。根据有关规定，所有收集感染性废物的容器都应有“生物危害”标志。有液体的感染性废料时，应确保容器无泄漏。

②所有锐利物都必须单独存放，并统一按医学废物处理。收集锐利物日包装容器必须使用硬质、防漏、防刺破材料。针或刀应保存在有明显标记、防泄漏、防刺破的容器内。处理含有锐利物品的感染性废料时应使用防刺破手套。

③有害化学废物不能与一般废物、无害化学废物或感染性废物相混合。稀释通常不能使有害化学废物的毒性减低。有害化学废物在产生后应分别收集、运输、贮存和处理；必需混合时，应注意不兼容性。为保证有害废料在产生、堆集和保存期间不发生意外、泄漏、破损等，应采取必要的控制措施，如：通风措施、相对封闭及隔离系统、安全措施、防火措施和安全通道。在化学废料的产生、处理、堆集和保存期间，对其包装及标签要求如下：根据废物种类使用废物容器、使用“有害废物”的标签或标记、在任何时候都确保废物容器的密闭性。采用有皱的包装材料包装易碎的玻璃和塑料制品，在包装中同时加入吸附性材料。

④在诊室或其它医院废物产生地方，应设有废物收集设施，废物储存装置应接近废物产生地。

⑤废物袋（箱）在就地处理之前，均需集中存放在医院中心废物存放地，中心废物存放地一定要与普通垃圾分开存放，并有醒目地标牌，易于识别。医疗废物暂时贮存设施、设备应该防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，并且定期消毒和清洁。

（2）医疗废物最终处置

医院的垃圾含有细菌和病原体，具有很大的危害性，必须进行安全处理。本项目医疗废物必须委托有资质单位处理。

（3）医疗废物贮存要求

禁止将医疗废物以任何形式转移给无许可证的单位，或转移到非危险废物贮存设施中。

根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号），不设住院病床的医疗卫生机构，如门诊部、诊所、医疗教学、科研机构，当难以设置独立的医疗废物暂时贮存库房时，应设立专门的医疗废物专用暂时贮存柜（箱），并应满足下述要求：

①医疗废物暂时贮存柜（箱）必须与生活垃圾存放地分开，并有防雨淋、防扬散措施，同时符合消防安全要求；

②将分类包装的医疗废物盛放在周转箱内后，置于专用暂时贮存柜（箱）中。柜（箱）应密闭并采取安全措施，如加锁和固定装置，做到无关人员不可移动，外部应按照GB15562.2和附录A要求设置警示标识；

③可用冷藏柜（箱）作为医疗废物专用暂时贮存柜（箱）；也可用金属或硬制塑料制作，具有一定的强度，防渗漏。

本项目医疗废物每日集中收集至医疗废物暂存间，位于项目东南角，具体见附图5，暂存间建设需满足以上要求，并每天消毒一次，尽量做到日产日清，若确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。

医疗废物在院区内暂存时，建设单位需加强管理，严格防渗防漏，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，严格履行国家与地方政府关于危险固废转移的规定，必须委托具有医疗废物处理资质的单位处理，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易。

2、生活垃圾

医院各科室生活垃圾统一收集后，送至生活垃圾收集点，然后交由市政环卫部门统一处理处置。

3、医疗废水处理污泥

按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中的要求，污泥清掏前进行检测，达到粪大肠杆菌群数≤100MPN/L，交有危险废物处理资质单位处置。医疗废水处理污泥处理以消毒为主，经消毒后定期清掏送有危险废物处理资质单位处置。

根据《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）等文件要求，对各类固体废物合理分类贮存，妥善处置，上述固体废物处置措施经济、技术上可行。

8.5地下水环境污染防治措施

地下水通过污水管网渗漏的污水经包气带地层连续渗入地下水面，是地下水遭受污染的主要途径。本项目应加强地下水环境的保护措施，具体为：

1、为防止污水通过渗漏进入地下水，建设单位必须认真搞好防渗等污染防治工作，污水管要确保质量，应用新型防渗性能良好的管材，如高密度聚乙烯管，增加管段长度，减少管道接口。污水管接头处、污水处理池、医疗废物和生活垃圾收集及贮存系统等必须采取严格的防渗措施。

2、项目营运过程中应加强管理，设专人定期检查污水设施及排污管道，发现破损、渗漏处应及时修理。

在此基础上，本项目不会对区域地下水环境造成不良影响。因此，上述地下水环境污染防治措施在经济、技术上合理、可行。

8.6外环境对本项目影响的防治措施

根据资料查询及现场踏勘，外环境对本项目的影响主要为项目北侧江滨中路的噪声影响。本环评建议合理布设就诊区域，尽量保持医院敏感功能区与交通要道的距离，并提高窗户的隔声量以及门窗密闭性，尽可能减轻交通噪声对本项目就诊人员的影响。

8.7污染防治措施汇总

本项目营运期污染防治措施汇总详见表8.7-1。

#### 表8.7-1  本项目营运期污染防治措施汇总表

| 类别 | 污染防治对策 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 医疗废水和生活污水分流处理，医疗废水经污水处理设施预处理，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”后排入市政污水管网；生活污水经万盛锦园已有化粪池预处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网。最终进入温州市中心片污水处理厂处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准后排放。 | 对纳污水体水环境影响不大。 |
| 废气 | ①污水处理设施安装在项目所在地西南角的机房内，将污水处理设施与本项目就诊区域以及周边居民住宅有效隔离开来，并加强机房通风。 ②在接触池出口处配置在线余氯测定仪，消毒剂投加量应根据在线余氯测定仪的测定结果自动调整，从源头控制氯气产生量。 | 对周边敏感目标及内部就诊人员影响降至最低。 |
| 噪声 | ①在设备选型方面，满足功能要求前提下，风机、水泵、空压机、真空泵等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备；所有固定设备均应安装在加有减振垫、消音箱的隔声基础上；在风机等设备的气流通道上加装消声设备，管道安装采用弹性吊架，接口用软接头等隔声措施。 ②水泵、空压机、真空泵、污水处理设施等设置于独立设备房内。 ③空调外机拟设在项目西北角外墙上，靠近江滨中路和工商银行万盛支行，不在万盛锦园小区内。 ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 对周边敏感目标及内部就诊人员影响降至最低。 |
| 固体废物 | ①要求各类固废分类按要求堆放，危险废物和一般固废要严格分开，医疗废物每日集中收集至医疗废物暂存间，并设置相应标识，做好防渗防漏工作；生活垃圾统一收集后，送至生活垃圾收集点。 ②医疗废物委托有资质单位处理；生活垃圾委托市政环卫部门统一处理。 ③污泥清掏前进行消毒检测，达到《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中的要求后定期清掏送有危险废物处理资质单位处置。 | 不对外环境排放。 |
| 地下水 | ①建设单位必须认真搞好防渗等污染防治工作，污水管要确保质量，应用新型防渗性能良好的管材，如高密度聚乙烯管，增加管段长度，减少管道接口。污水管接头处、污水处理池、医疗废物和生活垃圾收集及贮存系统等必须采取严格的防渗措施。 ②项目营运过程中应加强管理，设专人定期检查污水设施及排污管道，发现破损、渗漏处应及时修理。 | 不影响地下水水质。 |
| 外环境对本项目影响的防治措施 | 合理布设就诊区域，尽量保持医院敏感功能区与交通要道的距离，并提高窗户的隔声量以及门窗密闭性，尽可能减轻交通噪声对本项目就诊人员的影响。 | 对就诊人员影响降至最低。 |

8.8环保投资估算及比例分析

根据本项目环境影响评价的情况，结合环保设施投资，估算出项目环保总投资约35万元，费用估算见表8.8-1。环保费用在本项目建设中不是一个主要投资部分，但环保资金的投入可以使项目带来的相关环境问题得以较大的减缓。

#### 表8.8-1  环保投资费用估算一览表

| 时期 | 环保项目 | 具体措施 | 万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废水 | 医疗废水处理设施 | 20 |
|  | 废气 | 机械通风 | 3 |
|  | 噪声 | 设备隔声降噪等 | 5 |
|  | 固体废物 | 危险废物、生活垃圾分类收集、合理处置 | 5 |
|  | 外环境影响 | 隔声措施 | 2 |
| 总计 | 35 |

本项目总投资500万元，环保总投资为35万元，则本项目环保投资约占总投资的7%。

9、污染物排放总量控制与清洁生产分析

9.1污染物排放总量控制分析

污染物总量控制是我国现阶段改善环境质量的一套行之有效的管理制度，根据国务院国函[2006]70号文《国务院关于“十一五”期间全国主要污染物排放总量控制计划的批复》，明确对CODCr、SO2实行排放总量计划控制。“十二五主要污染物排放总量控制规划”指出：“十二五”期间将NH3-N和NOx纳入总量控制指标体系。同时依据浙环发[2012]10号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》进行总量控制。

就本项目来说，就医者主要是市区及近区居民，总体上体现为医疗市场的分配，实质上没有增加新的污染源。项目污水经预处理达到《医疗机构水污染物排放标准》后纳入市政管网，通往温州中心片污水处理厂处理后排放瓯江。

根据环保部环发[2014]197号、浙江省环保厅浙环发[2012]10号文件以及温州市环保局温环发[2010]88号文件的有关规定，结合本项目的污染特征，纳入总量控制指标的因子有CODCr、NH3-N，且本项目CODCr、NH3-N可以不需区域替代削减。本项目建成营运后污染物总量控制指标见表9.1-1。

#### 表9.1-1  污染物总量控制指标表    单位：t/a

| 序号 | 污染因子 | 环境排放量 | 总量平衡方案 | 削减替代量 | 建议控制总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | 0.171 | 不需区域削减替代调剂 | / | 0.171 |
| 2 | NH3-N | 0.043 |  | / | 0.043 |

9.2清洁生产分析

本项目属于医疗服务类项目，不属于生产性项目，不过清洁生产的本质，即“节能、降耗、减污、增效”的原则不变。本项目清洁生产措施主要有：

1、电气节能措施

（1）照明节能：医院的照明设计，在满足使用功能的前提下，以选用高效节能型灯具为主，采用半导体照明技术。通过照明控制系统对公共场所的照明进行实时控制，从而实现照明节能。

（2）采用节能设备：设备一律选用符合国家有关规定的节能型产品。电器设备选用新型高效节能型产品，并采用电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。

（3）空调节能措施：医疗建筑空调节能的技术措施可归纳为七个方面：减少冷热负荷、提高冷热源效率、利用自然冷源、减少水泵电耗、减少风机电耗、改进气流组织、改善控制。合理控制室内温度参数；尽量选用变频调速分体式节能等级高的空调机系统；尽量减少空调运行时间。

2、给水系统

（1）节水措施合理限定配水点的水压：采取减压措施设置减压阀设置减压孔板或节流塞；防止给水系统超压出流造成的隐形水量浪费。

（2）推广使用优质给水管材，使用不同类型的节水器具；加强自来水管网的管理，及时排除管网泄漏现象，采用感应式出水阀装置及节水型设备；配备自动控制冲洗装置，节约冲洗水用量。

（3）教育员工节约用水。

3、污染控制

（1）确保各节水设施正常运行，节约水资源，减少废水产生量，同时确保废水处理站正常运行，严格执行废水达标排放。

（2）医疗废物与生活垃圾严格分开，医疗废物严格按规定收集、贮存后，委托有资质单位处理。

综上所述，通过采取上述节能措施，能有效的减少能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；通过采取有效的环保措施，降低污染物的产生和排放，更好地保护环境。因此，本项目的建设符合清洁生产的要求。

10、环境影响经济损益分析

10.1社会效益分析

牙科是医学学科分类之一，主要治疗牙齿、牙周相关的疾病。随着温州市经济社会的不断发展进步，人口的不断增加，人民群众对口腔医院的门诊和住院需求也日益增长，要求也越来越高。根据调查，鹿城区滨江街道现有口腔医疗卫生资源仅有个体诊所1家，目前还没有一家较具规模的口腔医疗单位，无法满足当地群众对口腔医疗服务的需求。本项目为温州医科大学附属口腔医院江滨分院建设项目，主要提供口腔方面的医疗服务，设置口腔颌面外科、口腔内科、口腔修复科、儿童口腔科、正畸科等临床科室，在一定程度上满足社会对口腔医院的需要。

随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求，这必然要求我市卫生事业有一个大的发展与提高。本工程的建设正是适应形势需要，落实“中共中央、国务院关于卫生改革与，发展有关决定”的重要举措。项目建成后具有广泛的综合社会效益，其社会效益主要体现如下：

（1）本项目将按照社会就医需求和社会发展，主要针对口腔科相关医疗项目，本项目完成后，本项目医疗环境及相关配套设施将大为改观，有利于给病人提供设施良好的医疗和康复环境。

（2）提高收治能力，方便病员就医。本项目完成以后，充分利用当地卫生资源得到更好地利用和配置，并完善区域医院整体的服务功能。能基本满足居民看病治疗、实现人民健康保障水平与经济发展水平相适应的总体目标。

（3）本项目属于基础配套设施，建成后有利于改善周边发展环境，带动周围片区商贸流通及相关产业的发展，促进经济发展，提高就业机会。

（4）提供更多就业机会。本项目建成后必然需要更多的医护人员，大部分医护人员均将从本地招聘，可为当地提供直接就业岗位，对于缓解城市就业问题做出一定贡献。

10.2经济效益分析

在我国社会主义市场经济环境下，医院经营具有双重效益，一是社会保障体系中，医院具有公益性医疗福利性质，具有社会属性，因此，医院经营效益首先是指医院投入一定的医疗资源后所取得的符合社会人群医疗保健需求的社会效益；二是医院提供医疗卫生服务的资源消耗，需要获得经济补偿和用于扩大再生产的经济收益，即经济效益。

对于本项目而言，其建设目的首先是改善医疗就诊环境，为人民群众提供更好的医疗卫生服务，其次才是获取经济效益而用于扩大再生产。因此，作为社会公益事业项目，医院建设投产后仍将本着一切从病人利益出发，加强成本管理的原则获得部分直接经济效益，以促进医院发展。

项目建成投产后，通过促进人民身体健康，促进城市化进程，促进经济发展，产生长远的、间接的和潜在的经济效益。

10.3环境损失分析

本项目运营过程中会产生水、大气、噪声、固体废物等方面的一系列不良环境影响，但只要建设单位积极落实相关的环保措施，确保污染物达标排放，就能大大减轻对周围环境影响。

（1）废水：医疗废水和生活污水分流处理，医疗废水经污水处理设施预处理，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”后排入市政污水管网；生活污水经万盛锦园已有化粪池预处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网。最终进入温州市中心片污水处理厂处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准后排放。

（2）废气：本项目不设置食堂、车库、锅炉、备用发电机，故无油烟废气、汽车尾气、燃油废气产生。本项目废气主要为医疗废水处理过程中产生的少量废气。本项目污水处理设施安装在项目所在地西南角的机房内，并加强机房通风，通过建筑物自身的隔离作用和机械强制通风作用，减少臭气对周边敏感点的影响。在接触池出口处配置在线余氯测定仪，消毒剂投加量应根据在线余氯测定仪的测定结果自动调整，在确保消毒效果的前提下从源头控制氯气的产生。在此基础上，本项目医疗废水处理设施周边大气污染物浓度能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的要求。

（3）噪声：主要来自水泵、空压机、真空泵、空调外机等设备运行时产生的固定噪声以及人流产生的流动噪声，只要落实本环评提出的措施，对周边声环境影响不大。

（4）固体废物：将医疗垃圾与生活垃圾分类收集，生活垃圾可由环卫部门定期统一清运处理，医疗废物暂时按规定收集、贮存后委托有资质单位处理，医疗废水处理污泥定期消毒清掏送有资质单位处理，避免了二次、交叉感染。

综上，本项目建设主要的环境经济损失表现在“三废”治理措施的投资及运行费用、事故性排放情况下可能承受的污染损失，以及罚款、赔偿、超标排污费的缴纳等，难以对其进行准确定量，但是，只要建设单位强化管理，因“三废”事故性排放造成的损失费用的支付将成为小概率事件，因此其损失额远远小于项目建设所能取得的社会效益、经济效益与环境效益。

10.4环境影响效益分析结论

综上所述，本项目有较好的社会效益，同时有一定的经济效益和环境效益，本项目对周围环境的影响可通过采取措施在一定程度上予以缓解。

11、环境管理与环境监测

11.1环境管理

11.1.1环境管理目的和目标

本工程建成投入使用后会对周围环境产生一定的影响，因此必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。

11.1.2环境管理监督机构

根据《中华人民共和国环境保护法》（修订）以及国务院第253号令《建设项目环境保护管理办法》所规定的环境保护管理权限，项目的环境管理机构职责是根据项目的环境影响报告书提出各项环保要求，并负责工程的环保设施的验收，同时对本项目在营运期的各项环保措施的落实实施进行具体的监督和指导管理。

11.1.3环保机构设置要求及职责

温州医科大学附属口腔医院委托我单位进行环境影响评价，应将评价报告中提出的环保措施落实到各项工程设计之中，建设单位主管部门、环保管理部门对环保措施的设计进行审查确定。

建设单位内部应设立环境保护科室和环保监测机构，负责和协调医院内日常的环保管理及主要污染源、三废治理设施运行工况的监测工作。保证在各项环保设施经验收达标后投入营运，保证各类设施的正常运转和各类污染物的达标排放，同时配合各级环保管理和监督部门实施对项目的环保情况进行监督管理。

其基本职能有以下三个方面：

a.组织编制环境计划；

b.组织环境保护工作的协调；

c.实施企业环境监督。

主要工作职责：

1、建立、健全医疗废物管理责任制，其法定代表人为第一责任人，切实履行职责，防止因医疗废物导致环境污染事故。

2、督促、检查本企业执行国家环境保护方针、政策、法规及本单位环境保护制度。严格执行国务院[2003]第380号令《医疗废物管理条例》。

3、拟订本单位环境管理办法，按照国家和地区的规定制定本单位污染物排放指标和污染综合防治的经济技术原则，特别是医疗废物的管理技术方法。

4、对工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

5、负责组织污染源调查，填写环保报表。

6、组织推动本单位在基本建设、技术改造中，贯彻执行“三同时”的规定，并参加有关方案的审定及竣工验收工作。

7、加强与主管环保部门的联系，会同有关单位做好环境监测，制定环境保护长远规划和年度计划，并督促实施。

8、监督环境保护设施的运行与污染物的排放。负责组织污染事故的调查与处理。

11.2环境监测计划

建设本项目的同时，温州医科大学附属口腔医院应建立环保监测机构，定期对排污点进行全面监测。

1、废水监测计划

在污水处理站排放口设置一采样点。

医院污水处理站的主要监测指标有理化指标、生物性污染指标、生物学指标。水质理化监测指标主要有：温度、pH值、悬浮物、氨氮、溶解氧、生化需氧量、化学需氧量等。医院污水的生物性污染主要包括细菌、病毒和寄生虫污染。常用有代表性的指示生物作为指标。生物学指标主要指大肠菌群，也有其它生物体的指示生物（如大肠杆菌、粪便链球菌等）。

参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）等资料，建议监测频率为：粪大肠菌群数每月监测不得少于1次；pH、总余氯每日监测不少于2次，COD和SS每周监测1次，其他理化指标每季度监测不少于1次。

2、环境质量监测计划

作为环境管理和环境保护措施计划制定的依据，环境监测计划的实施在本项目中是必不可少的。运营期的定期常规污染监测，建议主要对噪声、废气和污水纳管水质等进行监测，可委托温州市环境监测站完成。具体环境监测计划详见表11.2-1。

#### 表11.2-1  环境监测计划一览表

| 监测期 | 环境要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 水 | 污水站进出口 | 温度、pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、总余氯、粪大肠菌群 | 粪大肠菌群1次/月，pH、总余氯每日监测不少于2次，COD和SS每周监测1次，其他理化指标每季度监测不少于1次 |
|  | 大气 | 污水站四周 | 臭气浓度、氯气 | 2期/年，2天/期，1次/天 |
|  | 声 | 周界设4个测点 | Leq（A） | 1期/季，1天/期，2次/天（昼夜各一次） |

12、公众参与

12.1公众意见调查的目的作用

公众意见调查是环境影响评价的重要组成部分。公众意见调查的作用和目的主要表现在：第一、让公众了解项目、充分认可项目，从而使项目发挥更好的环境和社会效益。第二、公众意见调查是协调工程建设与社会影响的一种重要手段，通过公众参与这一方式，确认项目引起或可能引起的所有重大环境问题已在环境影响评价中得到分析及论证。第四、确认环保措施的合理性与可行性。第五、提出公众对项目的各种看法和意见，并在制定环保措施时充分考虑公众要求。

12.2公众意见调查的方式、内容和对象

12.2.1公众意见调查的方式

为了解本项目所在地周围公众对本项目项目及周围环境的意见和建议，项目建设单位汇同环境影响报告书的编制单位，对建设项目可能造成环境影响的地区，就公众意见调查的有关内容开展调查。调查方式为问卷调查。公众调查共发放工程项目调查表（个人）100份，实际回收100份，回收率为100%；发放公共调查表（团体）21份，实际回收21份，回收率为100%。

12.2.2公众意见调查的内容

（1）公众对当地环境质量的认可程度；

（2）公众对本项目的了解程度；

（3）公众认为该地区主要的环境问题；

（4）公众对建设单位环境信誉的满意程度；

（5）公众认为本项目的建设，你最担心的环境问题；

（6）公众认为本项目建成投产后对周边居民居住生活环境的影响程度；

（7）公众对本项目污染防治的要求和建议；

（8）在环境影响评价报告信息公开过程中，你是否愿意公开姓名、电话等个人信息。

12.2.3公众意见调查的结果

公众参与团体和人员为项目周边的企事业单位、工作人员及当地居民，主要对项目所在小区居民。公众参与调查的个人信息统计见表12.2-1、表12.2-3，团体信息统计见表12.2-2、表12.2-4。公众参与调查表模板见附件8。

#### 表12.2-3  公众参与调查统计结果（个人）

| 调查问题 | 问题答案 | 总和 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 人次 | 比例% |
| 你对项目所在地周围环境质量现状是否满意 | 满意 | 71 | 71 |
|  | 一般 | 25 | 25 |
|  | 不满意 | 4 | 4 |
| 你对该项目了解程度 | 很了解 | 17 | 17 |
|  | 知道一点 | 65 | 65 |
|  | 不清楚 | 18 | 18 |
| 你认为该地区主要的环境问题 | 废水 | 11 | 10 |
|  | 废气 | 14 | 13 |
|  | 噪声 | 68 | 62 |
|  | 固废 | 16 | 15 |
| 你对建设单位环境信誉的满意程度 | 满意 | 57 | 57 |
|  | 一般 | 30 | 30 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 不了解 | 13 | 13 |
| 你对本项目最担心的环境问题 | 废水 | 25 | 24 |
|  | 废气 | 16 | 15 |
|  | 噪声 | 15 | 15 |
|  | 固废 | 26 | 25 |
|  | 其他 | 22 | 21 |
| 你认为本项目建成投产后对周边居民的居住生活环境的影响程度 | 影响一般 | 54 | 54 |
|  | 较大 | 2 | 2 |
|  | 无影响 | 44 | 44 |
| 你对项目污染防治的要求和建议 | 加强污染防治 | 38 | 38 |
|  | 严格管理 | 45 | 44 |
|  | 无所谓 | 18 | 18 |
| 在环境影响评价报告信息公开过程中，你是否愿意公开姓名、电话等个人信息 | 愿意 | 20 | 20 |
|  | 不愿意 | 80 | 80 |
| 你对该项目的环保方面有何建议和要求 | 加强管理，尤其是对医疗垃圾的管理；建议多开展公益服务 |

个人调查统计结果表明：

（1）71%的被调查者对本地环境质量满意，25%的被调查者认为本地环境质量一般，4%的被调查者对本地环境质量不满意。

（2）被调查者中17%对本建设项目很了解，65%的被调查者对本建设项目有所了解，18%对本建设项目不清楚。

（3）被调查者认为本地主要环境问题是水污染（10%）、大气排放（13%）、噪声影响（62%）、固废（15%）。

（4）57%的被调查者满意建设单位环境信誉，30%的被调查者认为建设单位环境信誉一般，13%的被调查者不了解建设单位环境信誉。

（5）对本项目24%的被调查者最担心的环境问题是废水，15%的被调查者最担心的环境问题是废气，15%的被调查者最担心的环境问题是噪声，25%的被调查者最担心的环境问题是固废，21%的被调查者最担心的环境问题是其他。

（6）54%被调查者认为本项目建成投产后对周边居民的居住生活环境的影响程度一般，2%被调查者认为本项目建成投产后对周边居民的居住生活环境的影响程度较大，44%被调查者认为本项目建成投产后对周边居民的居住生活环境无影响。

（7）对本项目38%的被调查者要求加强污染防治，44%的被调查者要求严格管理，18%被调查者表示无所谓。

（8）20%的被调查者愿意公开个人信息，80%被调查者不愿意公开个人信息。

#### 表12.2-4  公众参与调查统计结果（团体）

| 调查问题 | 问题答案 | 总和 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 人次 | 比例% |
| 你对项目所在地周围环境质量现状是否满意 | 满意 | 11 | 52 |
|  | 一般 | 10 | 48 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
| 你对该项目了解程度 | 很了解 | 4 | 19 |
|  | 知道一点 | 13 | 62 |
|  | 不清楚 | 4 | 19 |
| 你认为该地区主要的环境问题 | 废水 | 1 | 4 |
|  | 废气 | 6 | 26 |
|  | 噪声 | 11 | 48 |
|  | 固废 | 5 | 22 |
| 你对建设单位环境信誉的满意程度 | 满意 | 11 | 53 |
|  | 一般 | 7 | 33 |
|  | 不满意 | 0 | 0 |
|  | 不了解 | 3 | 14 |
| 你对本项目最担心的环境问题 | 废水 | 5 | 20 |
|  | 废气 | 4 | 16 |
|  | 噪声 | 4 | 16 |
|  | 固废 | 10 | 40 |
|  | 其他 | 2 | 8 |
| 你认为本项目建成投产后对周边居民的居住生活环境的影响程度 | 影响一般 | 9 | 43 |
|  | 较大 | 0 | 0 |
|  | 无影响 | 12 | 57 |
| 你对项目污染防治的要求和建议 | 加强污染防治 | 11 | 50 |
|  | 严格管理 | 9 | 41 |
|  | 无所谓 | 2 | 9 |
| 在环境影响评价报告信息公开过程中，你是否愿意公开姓名、电话等个人信息 | 愿意 | 6 | 29 |
|  | 不愿意 | 15 | 71 |
| 你对该项目的环保方面有何建议和要求 | ①及时处理垃圾；②一定要达到国家要求；③加强管理 |

团体调查统计结果表明：

（1）52%的被调查者对本地环境质量满意，48%的被调查者认为本地环境质量一般。

（2）被调查者中19%对本建设项目很了解，62%的被调查者对本建设项目有所了解，19%对本建设项目不清楚。

（3）被调查者认为本地主要环境问题是水污染（4%）、大气排放（26%）、噪声影响（48%）、固废（22%）。

（4）53%的被调查者满意建设单位环境信誉，33%的被调查者认为建设单位环境信誉一般，14%的被调查者不了解建设单位环境信誉。

（5）对本项目20%的被调查者最担心的环境问题是废水，16%的被调查者最担心的环境问题是废气，16%的被调查者最担心的环境问题是噪声，40%的被调查者最担心的环境问题是固废，8%的被调查者最担心的环境问题是其他。

（6）43%被调查者认为本项目建成投产后对周边居民的居住生活环境的影响程度一般，57%被调查者认为本项目建成投产后对周边居民的居住生活环境无影响。

（7）对本项目50%的被调查者要求加强污染防治，41%的被调查者要求严格管理，9%被调查者表示无所谓。

（8）29%的被调查者愿意公开个人信息，71%被调查者不愿意公开个人信息。

12.3环评信息公示情况

为了解附近单位、个人对本项目建设的态度，建设单位于2015年7月1日-2015年7月14日、2015年7月20日-2015年7月31日分别对该项目进行第一次、第二次公示，公示地点为项目所在地门口以及滨江街道陡门社区居民委员会宣传栏。第一次公示的内容包括项目概况、建设单位及环评单位名称和联系方式、环评工作程序和主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式等。第二次公示的内容包括项目名称及概要、项目对环境可能造成的影响、拟采取的污染防治措施、环境影响报告书提出的环境影响评价结论要点、公众提出意见的主要方式和期限等。在两次公示期间内环评单位未收到反应该项目的来电、来函。公示内容、公示照片和证明见附件9~11。

本项目租用万盛锦园1-5幢109室现有用房作为口腔医疗用房，周边多为居民住宅，环境较敏感，应鹿城区环保局要求，建设单位于2015年9月16日-2015年9月29日对项目进行报纸公示，公示报纸为温州日报，公示内容包括项目名称及概要、环评主要结论、公众提出意见的主要方式等。报纸公示期间环评单位未收到反应该项目的来电、来函。报纸公示内容见附件9。

12.4公众参与调查结论

从公众参与专项调查结果来看，随着经济的发展和人民物质文化水平的提高，社会公众对自身的生存环境越来越关心，环保意识不断增强。参加调查的绝大多数公众既希望该项目的建设，以提高当地经济发展水平，又希望该项目减少污染物的排放，尽可能减轻对当地环境的影响。建设单位表示将在工程的设计、建设和运行过程中充分重视环保工作，落实本环评提出的各项污染物防治措施，确保各项污染物达标排放。

13、环境影响评价结论

13.1结论

13.1.1项目概况

项目名称：温州医科大学附属口腔医院江滨分院建设项目

项目性质：新建

建设单位：温州医科大学附属口腔医院

建设地点：鹿城区江滨中路万盛锦园1-5幢109室

建设规模：提供门诊治疗服务，不开展手术治疗，不设置病床。本项目租用现有非居住建筑作为营业用房，租赁建筑面积585.06m2。根据温州市卫生和计划生育委员会出具的《关于同意增医疗机构执业地址的批复》，本项目拟设置牙椅20张。现因建筑面积限制，为营造良好的医疗环境，温州医科大学附属口腔医院拟在江滨分院设置14张牙椅。

总投资：500万元。

13.1.2污染源汇总结论

根据工程分析，本项目营运期污染源强汇总见表13.1-1。

#### 表13.1-1  本项目营运期污染源强汇总表    单位：t/a

| 内容 类型 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 1708.9t/a | 0 | 1708.9t/a |
|  | CODCr | 0.656t/a | 0.485t/a | 0.171t/a |
|  | SS | 0.338t/a | 0.287t/a | 0.051t/a |
|  | NH3-N | 0.051t/a | 0.008t/a | 0.043t/a |
|  | 粪大肠菌群 | 1.3×1014个/a | 1.29983×1014个/a | 1.7×1010个/a |
| 废气 | 臭气、氯气 | 少量 | 0 | 少量 |
| 固体废物 | 医疗废物 | 2t/a | 2t/a | 0 |
|  | 生活垃圾 | 17.2t/a | 17.2t/a | 0 |
|  | 污水处理污泥 | 0.8t/a | 0.8t/a | 0 |

13.1.3污染防治措施汇总

本项目营运期污染防治措施汇总详见表13.1-2。

#### 表13.1-2  本项目营运期污染防治措施汇总表

| 类别 | 污染防治对策 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 医疗废水和生活污水分流处理，医疗废水经污水处理设施预处理，水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”后排入市政污水管网；生活污水经万盛锦园已有化粪池预处理，水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入市政污水管网。最终进入温州市中心片污水处理厂处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准后排放。 | 对纳污水体水环境影响不大。 |
| 废气 | ①污水处理设施安装在项目所在地西南角的机房内，将污水处理设施与本项目就诊区域以及周边居民住宅有效隔离开来，并加强机房通风。 ②在接触池出口处配置在线余氯测定仪，消毒剂投加量应根据在线余氯测定仪的测定结果自动调整，从源头控制氯气产生量。 | 对周边敏感目标及内部就诊人员影响降至最低。 |
| 噪声 | ①在设备选型方面，满足功能要求前提下，风机、水泵、空压机、真空泵等设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备；所有固定设备均应安装在加有减振垫、消音箱的隔声基础上；在风机等设备的气流通道上加装消声设备，管道安装采用弹性吊架，接口用软接头等隔声措施。 ②水泵、空压机、真空泵、污水处理设施等设置于独立设备房内。 ③空调外机拟设在项目西北角外墙上，靠近江滨中路和工商银行万盛支行，不在万盛锦园小区内。 ④加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 | 对周边敏感目标及内部就诊人员影响降至最低。 |
| 固体废物 | ①要求各类固废分类按要求堆放，危险废物和一般固废要严格分开，医疗废物每日集中收集至医疗废物暂存间，并设置相应标识，做好防渗防漏工作；生活垃圾统一收集后，送至生活垃圾收集点。 ②医疗废物委托有资质单位处理；生活垃圾委托市政环卫部门统一处理。 ③污泥清掏前进行消毒检测，达到《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）中的要求后定期清掏送有危险废物处理资质单位处置。 | 不对外环境排放。 |
| 地下水 | ①建设单位必须认真搞好防渗等污染防治工作，污水管要确保质量，应用新型防渗性能良好的管材，如高密度聚乙烯管，增加管段长度，减少管道接口。污水管接头处、污水处理池、医疗废物和生活垃圾收集及贮存系统等必须采取严格的防渗措施。 ②项目营运过程中应加强管理，设专人定期检查污水设施及排污管道，发现破损、渗漏处应及时修理。 | 不影响地下水水质。 |
| 外环境对本项目影响的防治措施 | 合理布设就诊区域，尽量保持医院敏感功能区与交通要道的距离，并提高窗户的隔声量以及门窗密闭性，尽可能减轻交通噪声对本项目就诊人员的影响。 | 对就诊人员影响降至最低。 |

13.1.4区域环境质量现状

1、根据浙江瑞启检测技术有限公司于2015年4月9日对瓯江杨府山断面的水质监测数据，项目纳污水体瓯江（杨府山段）水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

2、根据2015年7月7日~2015年7月13日浙江瑞启检测技术有限公司对项目所在地常规空气环境质量的监测数据以及温州市站公布的常规环境空气质量监测数据，项目所在区域的环境空气污染物SO2、NO2的小时平均浓度及日平均浓度、PM10的日平均浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求。

3、根据浙江瑞启检测技术有限公司于2015年7月8日对项目所在地噪声监测数据，本项目南侧昼夜间以及东、西两侧昼间噪声现状能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准，但东、西两侧夜间及北侧昼夜间噪声现状不能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准。根据现场踏勘及噪声检测报告，本项目所在建筑东、西两侧夜间及北侧昼夜间噪声超标的原因主要是受西侧江滨中路交通噪声、万盛锦园空调风机噪声以及居民社会活动噪声的影响。

4、根据浙江瑞启检测技术有限公司于2015年7月8日对项目所在区域地下水的监测数据，项目所在区域地下水水质达不到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质量标准，超标因子为pH、氨氮、挥发酚、高锰酸盐指数和溶解性总固体。根据现场踏勘，pH、氨氮、挥发酚、高锰酸盐指数和溶解性总固体超标原因是由于该区域部分生活污水直接排入河流、沟渠等，并进一步渗入地下，污染地下水所致。

13.1.5环境影响分析

1、地表水环境

本项目废水主要包括医疗废水以及生活污水，其中医疗废水主要为各诊疗室盥洗废水、医疗器械清洗废水以及医疗区台面设备器械消毒废水、医疗区清洁废水等；生活污水主要为医护人员、办公人员、门诊病人厕所废水。医疗废水经次氯酸钠消毒工艺预处理后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”的预处理标准后纳入市政管网；生活污水经万盛家园已有化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入市政管网。项目废水最终进入温州市中心片污水处理厂处理。

由于本项目污水量相对于中心片污水处理厂设计能力及瓯江总体流量十分微小，大小潮及潮平期数据对比不明显，枯水期和丰水期对比也基本没有明显影响，污水排放瓯江总体影响结果在环境可接纳范围之内。由此可知，项目接管温州市中心片污水处理厂经处理达标排放后不会使瓯江水质恶化。因此，本项目废水对纳污水体基本无影响。

2、大气环境

本项目不设置食堂、车库、锅炉、备用发电机，故无油烟废气、汽车尾气、燃油废气产生。本项目废气主要为医疗废水处理过程中产生的少量废气。

本项目医疗废水产生量小，且污水处理设施不涉及生化处理装置，臭气产生量较少，本项目污水处理设施安装在项目所在地西南角的机房内，通过建筑物自身的隔离作用，可将污水处理设施与周边敏感点有效隔离开来。本项目采用次氯酸钠作为消毒剂处理医疗废水，要求在接触池出口处配置在线余氯测定仪，消毒剂投加量应根据在线余氯测定仪的测定结果自动调整，在确保消毒效果的前提下从源头控制氯气的产生。另外，要求加强机房通风，在此基础上，本项目医疗废水处理设施周边大气污染物浓度能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的要求，对周边居民的影响不大。

3、声环境影响

根据工程分析和预测分析，本项目产生的噪声不大，噪声源经隔声减噪和空间衰减后，能够实现达标排放，并对周边环境基本没有影响。

4、固体废物

医院产生的固体废物经采取相关污染防治措施，均可以做到无害化处理，不外排环境，不会对周围环境带来影响。

5、外环境对本项目的影响

根据资料查询及现场踏勘，外环境对本项目的影响主要为项目北侧江滨中路的噪声影响。根据噪声预测，江滨中路营运远期交通噪声对本项目有一定影响，昼夜间噪声修正值均不能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2a类标准，超标量分别为6.4dB（A）、17.9dB（A）。

为营造更好的院区环境，要求合理布设就诊区域，尽量保持医院敏感功能区与交通要道的距离，并提高窗户的隔声量以及门窗密闭性，另外本项目服务方式以门诊治疗为主，开诊时间为8小时，夜间不营运，因此江滨中路交通噪声对本项目影响不大。

13.2公众意见调查结论

从公众参与专项调查结果来看，随着经济的发展和人民物质文化水平的提高，社会公众对自身的生存环境越来越关心，环保意识不断增强。参加调查的绝大多数公众既希望该项目的建设，以提高当地经济发展水平，又希望该项目减少污染物的排放，尽可能减轻对当地环境的影响。建设单位表示将在工程的设计、建设和运行过程中充分重视环保工作，落实本环评提出的各项污染物防治措施，确保各项污染物达标排放。

13.3环保审批原则符合性分析

13.3.1建设项目环评审批原则符合性分析

1、生态环境功能区规划符合性

根据《温州市区生态环境功能区规划》（2008年2月），项目所在地位于鹿城老城区城镇优化发展生态环境功能小区（Ⅴ1-40302D01），属优化准入区。本项目为医疗服务类建设项目，不属于工业生产项目。项目营运期产生的废水、废气、噪声、固体废物经合理治理后，对周边环境影响不大，不会与该区生态环境功能区划相冲突，可以满足生态功能区划要求。

2、排放污染物不超过国家和本省规定的污染物排放标准符合性

项目建成后，本项目医疗废水和生活污水分流处理，医疗废水经污水处理设施预处理，生活污水经万盛锦园已有化粪池预处理后纳入纳入市政污水管网，能使废水做到达标排放；通过建筑物自身隔离作用、控制消毒剂合理用量以及加强机房通风等措施，污水处理站废气对周边环境影响不大；项目噪声不大，经隔声减噪和空间衰减后，能够实现达标排放，对周边环境基本没有影响；固体废物经过收集后，无害化处理，可以做到零排放。因此本项目经采取相应的污染防治措施后，可以做到污染物达标排放。

3、总量控制原则符合性

本项目实施总量控制的污染物为CODCr、NH3-N，根据工程分析，本项目CODCr达标排放量为0.171t/a，NH3-N达标排放量为0.043t/a。根据环保部环发[2014]197号、浙江省环保厅浙环发[2012]10号文件以及温州市环保局温环发[2010]88号文件的有关规定，结合本项目的污染特征，本项目CODCr、NH3-N可以不需区域替代削减。

4、项目产生的环境影响与项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求的符合性

根据建设项目当地环境功能区划，项目所在地环境空气属于二类区，地表水环境为Ⅲ类功能区，声环境属于2类功能区。本项目采取治理措施后，使各污染物均可做到达标排放，不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区要求，能维持环境功能区现状。

13.3.2建设项目环评审批要求符合性分析

1、公众参与要求符合性

本项目在环评期间，采取张贴公告的方式对项目建设以及环评的信息、主要结论进行了两轮公告；采取发放调查表格的方式对项目拟建地周围的团体和个人进行了抽样调查和统计分析，整个公众参与的过程符合《环境影响评价公众参与暂行办法》（国环发[2006]28号）和浙江省环境保护局《关于印发<浙江省环境保护厅将设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则（试行）>的通知》（浙环发[2014]28号）的要求。

2、清洁生产要求的符合性

本项目属于医疗服务类项目，不属于生产性项目，不过清洁生产的本质，即“节能、降耗、减污、增效”的原则不变。从电气节能、日常节水等方面有效的减少能源的浪费，从而产生间接的经济、社会和环境效益；通过采取有效的环保措施，降低污染物的产生和排放，更好地保护环境。因此，本项目的建设符合清洁生产的要求。

13.3.3建设项目其他部门审批要求符合性分析

1、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性

本项目租用鹿城区江滨中路万盛锦园1-5幢109室作为口腔医疗用房，根据土地证，本项目所租用土地利用性质为商业用地；根据房产证，本项目所租用房屋规划用途为非居住；根据平面布置图，本项目设置一个主出入口，位于项目北侧，病患、医院工作人员、医疗物资、医院废物等均通过该出入口进出医院，与万盛锦园小区居民进出流线互不干扰，不会影响本项目所在小区居民进出。

根据《温州卫生发展规划（2005-2015）》，本项目属于中心城区（主城区）规划范围内，区域鼓励社会资本进入医疗市场，本项目主要提供口腔方面的医疗服务，设置口腔颌面外科、口腔内科、口腔修复科、儿童口腔科、正畸科等临床科室，在一定程度上满足社会对口腔医院的需要，提高该区域医疗卫生环境。

根据《温州市核心片区洪殿单元（0577-WZ-HX-03）控制性详细规划（修编）》，项目所在地规划为二类居住用地，周边地块规划为居住、教学、行政办公、商务、绿化用地等，不涉及工业用地。

因此，本项目选址较为合理。

2、国家及本省产业政策符合性

根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修订），本项目属于鼓励类“三十六.教育、文化、卫生、体育服务业”中第29项医疗卫生服务设施建设项目内容，符合国家产业政策要求。

根据浙江省全面小康六大行动计划，本项目属于实施基本公共服务均等化行动计划，“完善公共财政制度，创新公共服务体制和方式，健全多层次、全覆盖的社会保障体系，促进城乡教育、医疗卫生、文化等事业均衡发展，加快城市公共交通、供水供电、通信网络、污水垃圾处理等设施向农村延伸，努力缩小欠发达地区与发达地区之间的基本公共服务差距，使全省人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，加快形成惠及全民的基本公共服务体系。”因此本项目的建设符合浙江省产业政策要求。

综上，本项目的建设符合其他部门审批要求。

13.3.4小结

本项目的建设符合生态环境功能区规划、污染物排放符合国家和本省规定的污染物排放标准、运营期产生的生活污水可以不需区域替代削减，符合总量控制要求、项目的建设会产生一定量的污染物，但采取相应的治理措施后，污染物的排放不会对周边环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区要求，能维持环境功能区现状。本项目的建设符合环评审批原则。

本项目公众参与、清洁生产符合审批要求，项目的建设符合当地主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、产业政策，项目选址较为合理。

综上所述，本项目的建设符合环保审批原则。

13.4建议

1、确保环保资金到位，落实废水、废气和噪声治理工程的实施，确保污染物达标排放。

2、合理安排医疗垃圾收集点，加强对医疗垃圾的管理，安全暂存，及时外运。

3、医院方有关放射类医疗设备，须委托具备相应资质的环评单位另行分析评价。

4、项目环保治理措施须委托有资质单位设计、施工、建设。

13.5环境影响评价总结论

温州医科大学附属口腔医院江滨分院建设项目具有较好的经济效益，能够改善鹿城区滨江街道口腔医疗资源紧张局面，创造良好医疗环境。本项目的建设符合国家及浙江省产业政策，符合相关的规划，符合环保审批原则的要求。项目在营运过程中会产生一定的污染物，经分析和评价，在全面落实本报告提出的各项污染治理措施的基础上，可基本控制环境污染，做到污染物达标排放。因此，从环保角度来看，本项目的建设可行。

# Text boxes

江滨中路

E幢

本项目所在位置

D幢

江滨中路

E幢

本项目所在位置

D幢

江滨中路

E幢

本项目所在位置

D幢

江滨中路

E幢

本项目所在位置

D幢